XX项目噪声、固体废物污染防治设施验收报告

项目名称：

三亚市生态环境保护局

材料清单:

- 受理通知书

- 验收申请

- 承诺函

- 其他需要说明事项

- 验收监测报告

- 项目竣工噪声、固废环保设施验收小组意见（内含小组名单）

1. 受理通知书

2.验收申请

3.承诺函

4. 其他需要说明事项

5.验收监测报告(内含三同时验收登记表)

建设项目竣工噪声、固废污染防治设施

验 收 监 测 表

三环测验字[2018] 1号

项目名称：三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程(4#～15#楼)

委托单位：   三亚保力房地产投资开发有限公司

三 亚 市 环 境 监 测 站

2018年5月7日

承 担 单 位：三亚市环境监测站

站       长：雷礼贵

项目负责人 ：苏文海

报 告 编 写：苏文海

审       核：邢惠婉（高工）

审       定：雷礼贵

现场监测负责人：蔡春茂（工程师）、林芳（工程师）

参加监测人员：林芳、郑莹、符志坚、蔡春茂、陈子帅、林语康

三 亚 市 环 境 监 测 站（负责单位）

电话：0898-88264712

传真：0898-88264712/88254119

# E-mail：syjcz2002@163.com

邮编：572000

地址：海南省三亚市河东路158号

前 言

三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程位于三亚市迎宾路中段南侧(三亚市迎宾路中段控制性详细规划修编B-04地块)，由三亚保力房地产投资开发有限公司投资兴建。

2014年6月，三亚保力房地产投资开发有限公司委托三亚环境科学研究所编制了《三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程环境影响报告表》，2016年7月取得环评批复（三环生【2016】75号）。

项目用地面积250114.82m2(折约375.1亩)，总建筑面积498312.23m2，主要建设内容包括22栋20层高层住宅、4栋11层小高层住宅、1栋19层酒店式公寓、1栋10层酒店、1栋2层集中商业、1栋3层幼儿园及配套设施等，设计住宅户数4604套，酒店客房300间，酒店式公寓设300间，停车位4850个。目前，4#～15#楼12栋20层高层住宅率先建成。

为了促进环境保护和经济建设协调发展，落实建设项目“三同时”制度，根据《建设项目环境管理条例》（2017年10月）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《海南省生态环保厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字【2018】3号）等相关要求，按分期建设分期验收有关规定，三亚保力房地产投资开发有限公司委托我站对已建成部分（即4#～15#楼）进行竣工环境保护验收监测。

接受委托后，我站即派出专业技术人员对项目进行初步调查，并根据相关调查资料，编制验收监测方案，按方案要求，对项目营运所产生的噪声等污染源开展调查，同时对项目区域园林绿化情况及生态保护状况开展调查。现依据验收调查资料及验收监测结果编制《三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程(4#～15#楼)竣工环境保护验收监测表》。

目   录

表一  项目基本情况………………………………………………………………...........................……….6

表二  项目工程内容及主要产污环节………………………………………………...................……7

表三  主要污染源、污染物处理和排放流程………………………...............……………………8

表四  建设项目环境影响报告表主要结论……………………………................…………………9

表五  验收监测内容及验收监测质量保证与质量控制…………………..........………………11

表六  验收生产工况及验收监测结果………………………………………………..................……12

表七、环保检查结果……………………………………………………………..........................…………13

表八、验收监测结论与建议………………………………………………………......................………14

附件

附件1:项目环评批复文件

附件2:项目平面布置图

附件3: 现场照片

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程(4#～15#楼) |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 三亚保力房地产投资开发有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√) |
| 建设地点 | 三亚市迎宾路中段南侧(三亚市迎宾路中段控制性详细规划修编B-04地块) |
| 主要产品名称 | 住房、酒店 |
| 设计生产能力 | 22栋20层高层住宅、4栋11层小高层住宅、1栋19层酒店式 公寓、1栋10层酒店、1栋2层集中商业、1栋3层幼儿园。 |
| 实际生产能力 | 目前，已建成4#～15#楼共12栋20层高层住宅。 |
| 环评时间 | 2014年6月 | 开工日期 | 2014年7月 |
| 投入使用（调试）时间 | 2017年3月 | 验收监测时间 | 2017年3月 |
| 环评报告表 审批部门及批准文号 | 三亚市生态环境保护局，三环生[2016]75号 | 环评报告表 编制单位 | 三亚环境科学研究所 |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |
| 投资总概算 | 49600万元 | 环保投资 总概算 | 1508万元 | 比例 | 3% |
| 实际总投资 | 49600万元 | 环保投资 | 1500万元 | 比例 | 3% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境管理条例《（2017年10月）； 2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 3.《海南省生态环境厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字【2018】3号）； 4.《三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程环境影响报告表》（2014年6月）； 5.《关于批复三亚俄罗斯旅游度假城项目一期工程环境影响报告表的函》（三环生[2016]75号，三亚市生态环境保护局，2016年7月）； 6.验收监测委托书（三亚保力房地产投资开发有限公司）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.噪声排放标准：项目营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，临近迎宾路一侧执行4类标准，见表1-1。 表1-1 《社会生活环境噪声排放标准》（GB3096-2008） 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 4类 70 55 |

表二 项目工程内容及主要产污环节

工程建设内容： 项目用地面积250114.82m2(折约375.1亩)，总建筑面积498312.23m2，主要建设内容包括22栋20层高层住宅、4栋11层小高层住宅、1栋19层酒店式公寓、1栋10层酒店、1栋2层集中商业、1栋3层幼儿园及配套设施等，设计住宅户数4604套，酒店客房300间，酒店式公寓设300间，停车位4850个。目前，4#～15#楼12栋20层高层住宅率先建成。 按分期建设分期验收有关规定，本次验收范围主要包括4#～15#楼。

工程变更情况： 经对比项目环评批复，项目建设与环评内容基本一致，不属重大变动情况。

主要工艺流程及产污环节（附工艺流程图，标出产污节点） 1．噪声产出流程 主要声源为备用发电机、抽水泵等设备噪声。 2..固体废物产出流程 固体废物主要源自住户及物业管理人员产生的生活垃圾，产出流程见下图。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

（1）噪声

项目主要声源为备用发电机、抽水泵。项目合理布局，将备用发电机及抽水泵设于地下室专用机房，机房采用密闭结构，四面墙体均采用吸音墙，机房门使用隔音防火材料，设备基座设置减振垫，备用发电机进出风口均设置吸音罩、吸音棉等隔音降噪措施，采取上述噪声防治措施后，项目设备噪声得到良好控制。

（2）固体废物

项目于每栋住宅楼前设两个带盖垃圾收集桶，住户产生的垃圾袋装后置于收集桶，物业清洁人员定时将垃圾移至垃圾推车，后推至环卫部门指定清运地点由环卫部门清运处置，日产日清。

项目已配套建设的噪声、固体废物污染防治设施及其运行管理措施见下表。

项目已配套建设的噪声、固体废物污染防治设施及其运行管理措施一览表

| 污染类别 | 主要污染源 | 污染防治措施 | 污染防治效果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已配套建设的污染防治设施 | 设施运行管理措施 |  |
| 噪声 | 备用发电机 | 地下室专用设备机房、机房采用密闭结构、四面墙体均采用吸音墙，机房门使用隔音防火材料，设备基座设置减振垫，备用发电机进出风口均设置吸音罩、吸音棉等。 | 专人管理，定期检查及维护，确保污染防治设施稳定正常使用，确保噪声达标排放。 | 设备噪声排放得到有效控制 |
|  | 抽水泵 | 地下室专用设备机房、机房采用密闭结构、四面墙体均采用吸音墙，机房门使用隔音防火材料，设备基座设置减振垫。 | 专人管理，定期检查及维护，确保污染防治设施稳定正常使用，确保噪声达标排放。 | 设备噪声排放得到有效控制 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 每栋楼下设带盖垃圾收集桶、设垃圾收集车 | 物业清洁人员每日定时清扫小区公共场所、对垃圾分类收集、充分回收利用，定时将垃圾收集桶里垃圾用垃圾收集车推至环卫清运点，由环卫部门清运，日产日清。 | 小区产生的生活垃圾得到妥善收集及处置。 |

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环评报告表主要结论 （1）水环境影响分析：项目营运期水污染源主要为生活污水，产生量约3936m3/d，经预处理达标后排入市政污水管网，由三亚市荔枝沟水质净化厂进行处理，对周围水环境影响不大。 （2）大气环境影响分析：项目营运期废气主要为厨房烟气油烟、备用发电机烟气及汽车尾气，通过使用清洁能源和油烟净化处理，禁止报废车辆入区，各类烟气经专用烟道抽至屋顶后高空排放等大气污染防治措施，营运期产生的废气不致影响周围环境空气质量。 （3）噪声环境影响分析：项目营运期噪声主要为各类设备噪声及交通噪声，通过选用性能良好、超低噪声设备，同时安装必要的消声、隔音、减振装置进行隔音降噪，对往来车辆及停车场采取一定防治、管理措施，可有效控制设备、交通噪声，营运期产生噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物环境影响分析：项目营运期产生的固废主要为生活垃圾及少量医疗废物，对生活垃圾采取分类收集方式，当天即由三亚市环卫部门进行清运，日产日清，项目社区保健站产生的少量医疗废物妥善收集后送往三亚市医疗废物处理中心进行处置，对周围环境影响不大。 综上所述，项目选址可行，项目建设符合现行国家产业政策，符合相关城市规划。通过采取各种有效污染防治和生态保护措施，可将项目施工及营运产生的环境影响得到有效控制，不致影响周围环境质量。项目从环境保护角度是可行的。 二、审批部门主要审批意见 （一）优化建筑物内部功能布局，合理布设备用发电机、风机、水泵等高噪声设备，并采取有效的噪声防护措施，确保项目区域声环境达到功能区要求，项目容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率和建筑后退红线等指标应严格执行规划部门批准的指标。 （二）认真贯彻海南省政府227号令，统一配建太阳能热水系统。使用无氟冰箱、无磷洗涤剂等绿色环保产品，选用符合环保要求的建筑装修材料和制冷剂。厨房油烟和备用发电机废气要经烟气净化处理达标后，通过符合规范高度要求的排放管排放；生活垃圾进行分类收集、回收利用，实现生活垃圾的减量化和资源化，不能回收利用的生活垃圾委托环卫部门定期清运；餐饮业餐厨垃圾须按《三亚市餐厨垃圾管理办法》（三府【2015】8号）进行管理；装修的废油漆、废漆料桶均属危险废物应委托有资质单位按规范处理。 （三）项目禁止经营销售和制作有毒有害、易燃易爆，以及产生恶臭、异味的修理业、加工业等严重影响居住环境的网点，如设餐饮、娱乐等环境影响较大的经营项目，须另外办理环境影响评价审批手续。 （四）做好项目区域的绿化和美化工作，要因地制宜地选用乡土物种进行绿化建设，避免外来物种入侵，加强项目绿化农药、化肥的使用和管理，选用高效、低毒、低残留农药，严禁使用国家及省政府明令禁止使用的农药品种。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及项目环保措施执行情况

续表四

三、项目环保措施执行情况：

项目环保措施执行情况一览表

| 影响类别 | 环评报告表及其批复要求的环保措施 | 环保措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 合理布设备用发电机，抽水泵等高噪声设备，并采取有效的噪声防护措施，确保区域的声环境达到功能区要求。 | 项目主要声源为备用发电机及抽水泵，项目选用低噪声环保型设备，备用发电机，抽水泵均设于地下室专用机房，并采取密闭设置、安有吸音墙、隔音门、安装减振垫、备用发电机进出风口设吸音罩等噪声污染防治设施，对设备噪声进行有效防治，确保区域声环境达到功能区要求。 | 项目基本落实了噪声污染防治措施，项目主要声源噪声排放得到有效控制，对外环境影响小。 |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，回收利用，实现生活垃圾的减量化和资源化，不能回收利用的委托环卫部门定期清运。 | 项目对生活垃圾分类收集，回收利用，实现生活垃圾的减量化和资源化，不能回收利用的委托环卫部门定期清运，日产日清。 | 项目基本落实了固体废物污染防治措施，项目生活垃圾得到妥善收集及处置，对外环境影响小。 |

表五  验收监测内容及验收监测质量保证与质量控制

验收监测内容： 一、噪声监测 项目主要声源为备用发电机、抽水泵，噪声监测主要在各设备正常启用状态下，对用地东、西、南、北界进行边界噪声监测，此外，对主要声源源强进行监测。 监测点位布设示意见下图。 注：为噪声测点

验收监测质量保证及质量控制：

表六 验收生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间项目营运正常，入住户数为1800户，入住率约为80%。

验收监测结果及统计分析： 一、噪声 项目声源及边界噪声监测结果统计情况见下表。 噪声监测结果统计表 监测仪器：AWA6218A型噪声统计分析仪 监测 日期 测点编号 测点名称 监测时段 声级 评价 标准 达标 情况 Leq[dB(A)] 2017年3月22日 1# 东界 昼间 57.2 60 达标 2# 南界 58.3 60 达标 3# 西界 56.1 60 达标 4# 北界 66.4 70 达标 1# 东界 夜间 45.9 50 达标 2# 南界 49.7 50 达标 3# 西界 48.1 50 达标 4# 北界 51.7 55 达标 2017年3月23日 1# 东界 昼间 58.2 60 达标 2# 南界 59.4 60 达标 3# 西界 55.6 60 达标 4# 北界 66.0 70 达标 1# 东界 夜间 46.2 50 达标 2# 南界 49.9 50 达标 3# 西界 48.1 50 达标 4# 北界 53.1 55 达标 噪声监测结果统计表明，项目用地东、南、西三界两日昼夜噪声测值均符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337- 2008)2类标准要求；北界临迎宾路一侧测值符合4类标准。

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目无垃圾收集房，每栋楼前安放两个带盖垃圾收集桶，住户产生的生活垃圾袋装后集中到垃圾收集桶，后定时由物业清洁人员集中至垃圾推车，集中至北边空地暂时停放，定时由环卫部门清运，日产日清，对外界影响小。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 项目区域栽种了大量乔、灌木和草丛，绿地面积50330m2，绿地率48.8%，其中乔木44种，本地乔木树种占绿地乔木品种占70%以上。目前，所栽种绿化植物长势良好，与周围建筑协调统一，绿地占地区域呈现一片郁郁葱葱景象，区域生态环境已得到较好改善，生态系统功能逐渐得到恢复。 环保管理制度及人员分工： 项目环保设施由物业公司管理，配有专职负责的工作人员，管理规章，设备操作规程、保养维修管理制度等。 监测手段及人员配置： 无监测手段及人员配置，未委托相关单位定期进行监测。 应急计划： 项目设有工程部，环保设备出现故障时，由工程部工作人员向环保主管部门汇报，并及时组织有关技术人员进行抢修，在短时间内使设备恢复正常运转。 其它：

表八、验收监测结论与建议

一、结论

（一）噪声

项目主要声源为备用发电机及抽水泵，项目配套建有隔音门、隔音墙、吸音罩等噪声污染防治设施，各设施运转正常。据监测，在发电机及抽水泵正常开启状态下，项目用地四界噪声监测值均符合《社会生活环境噪声排放标准》相应标准限值，符合验收执行标准，项目噪声对外环境影响小。

# （二） 固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾，项目配套建有带盖垃圾收集桶、垃圾收集车等固体废物污染防治设施，住户产生的生活垃圾袋装后集中到垃圾收集桶，后定时由物业清洁人员集中至垃圾推车推至环卫部门指定的垃圾收集点，由环卫部门清运，日产日清，对外界影响小。

综上所述，项目在建设及营运过程中，基本落实项目环境影响报告表及其批复要求，配套建有相应污染防治设施，各设施运转正常，噪声排放符合相应标准要求，固体废物得到妥善收集与处置，对外环境影响小，建议项目通过环保验收。

二、建议

（1）加强对主要污染防治设备维护与管理，确保设备运行稳定、正常。

（2）建议项目使用环卫部门统一发放的活动垃圾收集箱， 防止雨天渗漏散发臭气等情况对周围住户造成困扰。

附件1：

6.项目竣工噪声、固废环保设施验收小组意见（内含小组名单）

# Text boxes

住户及物业管理人员

固体废物产出流程图

生活垃圾

委托环卫部门清理

日产日清

垃圾收集箱固定地点统一存放放

生活垃圾

住户

4#

6#

5#

3#

2#

1#

项目平面布置图

项目给排水总图

项目景观绿化一角

项目景观绿化一角

项目污水排放口

项目抽水泵

项目备用发电机

项目临时垃圾收集点

项目主要污染源及环境现状相片集