《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚爱侣宠物医院 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚爱侣宠物医院 |
| 法人代表 | 黄伟 | 联 系 人 | 黄伟 |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区迎宾路金鸡岭花园山庄2#楼13号 |
| 联系电话 | 13976799912 | 传真 |  | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市吉阳区迎宾路金鸡岭花园山庄2#楼13号 |
| 立项审批部门 | ---- | 批准文号 | ---- |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 兽医服务（M7493） |
| 占地面积 (平方米) | ---- | 绿化面积 (平方米) | ---- |
| 总投资 (万元) | 40 | 其中:环保投 资(万元) | 2.6 | 环保投资占总投资比例 | 6.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018 |
| 工程内容及规模： 三亚爱侣宠物医院位于三亚市吉阳区迎宾路金鸡岭花园山庄2#楼13号，是一家从事宠物诊疗、宠物美容以及宠物用品销售活动的专业机构。本项目租用三亚市吉阳区金鸡岭花园山庄2#楼13号商铺一、二层作为经营场所，总投资40万人民币，预计日接诊宠物8只，日接待美容宠物10只。项目所在建筑为2层高商铺楼。项目建设方便附近居民家养宠物的就诊需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令（第四十八号）)，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），名录中项目类别为第三十八项“专业技术服务业”，第110小项“动物医院”，项目环评类别为报告表。2017年12月，三亚爱侣宠物医院委托委托江西鑫环科创环保科技有限公司为该项目开展环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。项目租用三亚市吉阳区金鸡岭花园山庄2#楼13号商铺一、二层作为经营场所，装修阶段已结束。建设单位依据相关规定办理环评手续。 项目主要工程内容 三亚爱侣宠物医院位是一家从事宠物诊疗、宠物美容以及宠物用品销售活动的专业机构。本项目租用三亚市吉阳区金鸡岭花园山庄2#楼13号商铺一、二层作为经营场所，项目一层主要为接待前台、宠物美容间、宠物用品展销间、门诊室；二层为宠物手术室、会议室、宠物住院间。项目预计日接诊宠物8只，日接待美容宠物10只。项目建设方便附近居民家养宠物的就诊需求。 主要设备 表1 主要设备一览表 序号 设备名 型号 数量 1 兽用斯马特化仪 SMT-120V 1 2 医用离心机（手掌心） XK-400 1 3 全自动血细胞分析仪 MEK-6450K 1 4 POINT READERV（反映蛋白检测） AMDO2A 1 5 Nikon 显微镜 YS100 1 6 金新动物麻醉机 Jx7800a 1 7 医用注射泵 Hx-901a 1 8 动物专用高频电刀 DK-A 1 9 超声洁牙机 Dte hd-7c 1 10 呼末二氧化碳监护仪 Et-200 1 11 二氧化氯发生器（医疗废水消毒设备） 恒远牌HY-100型 2台 2 12 紫外线消毒灯 QDSC-II型 2台 2 主要原辅助材料及用量 表2 主要原辅材料及用量统计表 序号 原辅材料名称 消耗量/数量 来源 1 生理盐水（500mL) 30瓶/a 外购 2 葡萄糖 15瓶/a 3 止血敏 3盒/a 4 注射用水 6盒/ a 5 清开灵 3盒/a 6 青霉素干粉 45支/a 7 复合维生素b 10支/a 8 一次性治疗器具（包括治疗盘、手套）；一次性注射器；棉球（签）、纱布等）； 0.5t/a 劳动定员及工作制度 劳动定员：项目共有员工8人，3个医生，2个美容师，3个助理。 工作制度：项目营业时间8：30～22：00，年工作日为300天。 辅助工程 （1）给水：由市政供水管网供给。 （2）排水： 雨水：经收集后排入小区雨水管网，最后纳入周边市政雨水管网统一排放。 污水：生活污水经三级化粪池处理，医疗废水经消毒处理后统一排入市政污水管网，最后由三亚市红沙污水处理厂处理。 （3）供电：接市政供电系统。 （4）燃料：燃气由市政天燃气管网供给。 （5）有线电视、电话电缆:项目留有线电视、电话预埋线。 消防：民用建筑根据灭火器配置设计规范要求设计灭火器。 制冷：采用分体式空调。 （8）环保工程： 项目租赁商铺作为营运期场所，施工期环境已经结束。项目环保投资要用于营运期废水治理、噪声治理和固体废物收集清运等。项目环保投资见下表3。 表3 项目环保投资一览表 序号 环保和生态建设投资项目 内容及特点 投资额（万元） 1 水环境 污水管道、三级化粪池、医疗废水处理设备等 1.6 2 大气环境 通风系统等 0.5 3 声环境 设备采取吸音、隔音、减震、降噪措施； 0.2 4 固体废弃物 医疗废物收集桶、医疗废物处置等。 0.3 合 计 2.6 项目总投资 40 环保投资占总投资的比例 6.5% 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目租赁商铺作为营运场所，项目施工期已结束，装修期间环境影响已不复存在。 项目所在建筑外墙正在装修施工，施工产生的噪声、扬尘对本项目有一定影响。 项目环境现状问题见表4。 表4 项目环境现状排查 序号 项目 现状排查 营运期管理建议 1 水环境 项目产生的医疗废水经专门医疗废水处理设备预处理消毒后，再排入市政污水管网。项目尚未对此制定一定的管理制度。 加强对消毒设备的管理，避免设备出现故障影响医疗废水处理效果。制定专门管理制度，设专员负责管理。 2 大气环境 经了解，项目通风系统开启时间较短，不利于废气排放。 项目通风系统应在营业期间不间断开启，以利于废气扩散。 3 声环境 项目尚未正式投入使用，声环境较好。项目内诊室及住院间墙壁均采取了吸声隔音材质，不设窗口，降低宠物叫声对外环境影响。 营运期做好管理工作，尤其是宠物住建间，应做好隔音降噪措施。避免宠物叫声扰民。 4 固体废弃物 项目未设专门的医疗废物储存间。 项目应增设专门的医疗废物储存间，并设相关标识。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 三亚爱侣宠物医院位于三亚市吉阳区金鸡岭花园山庄2#楼13号商铺一、二层作为经营场所，是一家从事宠物诊疗、宠物美容以及宠物用品销售活动的专业机构。项目所在建筑为2层高。项目东南面约37m为迎宾路，北面与金鸡岭花园山庄住宅楼相隔2m，东北面约10m为金凤凰山庄，西面与商铺相邻。项目中心地理坐标：E109°30′03.37″，N18°16′15.70″。 2、地形、地貌及地质 项目所在地势较为平坦。场地为中软场地土，建筑场地类别为II类，属抗震有利地段。场地土壤成分以砂层及粘土层为主，场地土对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。 3、气象、气候 项目所在地三亚市地处低纬度，受海洋气候的影响较大，属热带海洋性季风气候，阳光充足，长夏无冬，秋春相连。年平均气温25.5℃，极端最高气温37.5℃，极端最低气温5.1℃。三亚地区年均降雨量1279mm，各月降雨量分配不均，11月至翌年4月为旱季，降雨量仅占全年降雨量的5-15%，5月至10月为雨季，其降雨量占全年的85-95%，其中9月份的降雨量占全年的34-42%，台风雨占雨量的40%。本地区季风特征明显，常年以偏东风为主，多年平均风速为2.6m/s。本地区大风出现较多，大于8级风的年平均天数为16天，平均每年有台风和热带风暴3.72次。三亚地区日照时间长，年日照一般2563小时，日照率58%。 4、植被 项目所在地为城市建成区，原有自然生态环境已因城市开发建设而被破坏，项目周围植被为人工种植的绿化带。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 项目所在城市三亚市是中国南端的城市，是海南省南部的经济文化中心和对外贸易口岸，具有独特的地理环境优势，丰富的旅游资源。这里集阳光、海水、沙滩、气候、森林、动物、温泉、岩洞、风情、田园十大旅游资源于一体，是世界上热带海洋旅游资源最密集地区之一。近年来，三亚市政府大打城市环境建设总体战和积极实施名牌战略，坚持精品立市，加大生态环境建设和城市污水处理工程投入，城市建设与生态环境建设及各项管理工作取得了骄人的成就，先后荣获“中国优秀旅游城市”、“国家级生态示范区”、“全国卫生先进城市”、“全国先进园林城市”、“中国人居环境奖”等称号。大小洞天、南山景区被评为全国5A级景区。 2017年初步核算，全年全市生产总值（GDP）529.25亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值66.80亿元，增长4.1%；第二产业增加值106.05亿元，增长6.1%；第三产业增加值356.40亿元，增长8.8%。三次产业结构调整为12.6：20.0 ：67.4 ，第三产业比重比上年提高1.3个百分点，拉动经济增长5.8个百分点，对经济增长的贡献为76.5%。全市实现地方一般公共预算收入92.96亿元，比上年增长10.1%。其中，税收收入70.03亿元，增长26.4%；非税收收入22.93亿元，下降21.1%。税收收入中，增值税20.48亿元，增长34.4%；企业所得税9.24亿元，增长34.8%；土地增值税16.89亿元，增长18.7%；契税6.86亿元，增长91.1%；房产税4.39亿元，增长10.9%；城镇土地使用税3.42亿元，增长34.3%；城市维护建设税3.31亿元，增长30.5%；个人所得税2.92亿元，增长33.4%。全市年末户籍人口592206人，比上年末增加9903人。其中，男性301634人，女性290572人。按民族分，汉族340405人，占总人口的57.5%；黎族233982人，占总人口的39.5%；回族9967人，占总人口的1.7%；苗族3047人，占总人口的0.5%；壮族2261人，占总人口的0.4%；其他民族2544人，占总人口的0.4%。年末常住人口76.42万人，比上年增加0.99万人。 城镇化率74.91%，比上年提高1.02个百分点。出生率14.98‰，死亡率5.65‰。全年农林牧渔业总产值103.80亿元，按可比价计算，比上年增长5.4%。其中，农业产值64.75亿元，增长7.6 %；牧业产值9.62亿元，增长4.2%；农林牧渔服务业产值4.96亿元，增长13.8%；林业产值2.82亿元，下降3.6%；渔业产值21.66亿元，下降1.6%。提升农机化水平。全年农机总动力达17.76万千瓦，农机拥有量达35490台；完成机耕作业面积45.37万亩、机收作业面积9.26万亩、机插1800亩、无人植保机喷洒农药面积3200亩。农产品品牌竞争力提升。“三亚芒果”获农业部地理标志证明和工商总局地理标志证明商标，“三亚莲雾”获农业部地理标志证明。其他国际标准ISO和良好农业认证29家，省著名商标16个，省名牌产品2个，省名牌农产品8个。积极创建现代农业产业园。三力源基地、兰花基地、玫瑰谷三家获得省级现代农业产业园的称号。 全年空气质量达标（AQI≤100）360天，空气质量达标率98.6%。细颗粒物（PM2.5）平均浓度15微克每立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度28微克每立方米。全市自然保护区7个，其中国家级1个，省级1个。自然保护区总面积92.94公顷，其中国家级保护区55.68公顷，省级保护区17.16公顷。造林面积100公顷。其中，人工造林57.59公顷；更新造林42.41公顷。森林面积1324.06公顷，森林覆盖率69%，同比提高1.0个百分点。三亚河国家湿地公园（试点）已揭牌，建成红树林生态公园、金鸡岭桥头公园。城市建成区绿地面积20.43公顷，绿地率39.58%。建成区人均公共绿地面积15.41平方米，同比增长18.4%。建成区绿化覆盖率42.97%。地表水达标率91.7%，与上年持平。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境质量现状 1、大气环境 根据2017年6月三亚市生态环境保护局发布的《2016年三亚市环境状况公报》：2016年，我市环境空气质量优良率为99.2%，空气质量指数（AQI）年均值为36（空气质量指数AQI一级的范围：0～50；空气质量指数AQI二级的范围：51～100）。2016年我市环境空气质量有效监测天数共366天，其中，全年空气质量指数AQI属一级（优）的天数共326天，占全年有效监测天数的89.1%，属二级（良）的天数共37天，占全年有效监测天数的10.1%，属三级（轻度污染）的天数共3天，占全年有效监测天数的0.8%。 项目西南面约820m为三亚市河西空气自动监测站。根据三亚市河西空气自动监测站2018年5月14日~5月20日的监测数据（见表5）表明，项目所在地区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。 表5 三亚市河西空气自动监测站的空气质量监测结果 监测项目 监测结果 SO2 （μg/m3） NO2 （μg/m3） PM10 （μg/m3） PM2.5 （μg/m3） CO （mg/m3） O3 （μg/m3） 监测日期 5月14日 4 12 22 11 0.52 51 5月15日 4 12 21 9 0.52 45 5月16日 4 10 22 14 0.51 43 5月17日 3 9 21 13 0.53 46 5月18日 3 9 20 12 0.54 54 5月19日 5 9 20 12 0.56 47 5月20日 4 9 20 13 0.56 48 一级标准限值 50 80 50 35 4 100 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：O3的监测值为日最大8小时浓度限值 根据表5可知，项目所在地区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 2、噪声环境 根据监测单位于2017年12月1-2日对项目区域的声环境质量现状进行监测，监测结果表6所示。 表6 项目噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 名称 监测时间 监测结果Leq(A) 执行标准 达标情况 昼间 夜间 1# 东界 2017.12.1 69.8 53.7 昼间：70 夜间：55 达标 2017.12.2 68.9 53.9 2# 南界 2017.12.1 69.6 53.8 达标 2017.12.2 68.5 54.3 达标 3# 西界 2017.12.1 58.2 48.7 昼间：60 夜间：50 达标 2017.12.2 58.9 49.2 达标 4# 北界 2017.12.1 57.4 54.6 达标 2017.12.2 56.7 54.5 达标 根据三亚市城市区域声环境功能区划图(2012-2020)，项目所在区域为声环境2类区，南面、东面临近道路为迎宾路，迎宾路为三亚市城市主干道。 按照《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）规定，道路相邻区域为2类区的，距离35m±5m区域执行《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，故项目东面、南面声环境执行4a类标准，其他区域执行声环境2类标准。 根据以上监测数据可知，项目东界、南界噪声符合《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，西界、北界噪声符合2类标准。 二、主要环境问题 1、本项目租赁商铺作为营运场所，项目施工期已结束，装修期间环境影响已不复存在。 2、项目所在建筑外墙正在装修施工，施工产生的噪声、扬尘对本项目有一定影响。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目区域环境空气质量：使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2011）一级标准； 2、项目区域声环境：项目东界、南界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，西界、北界符合2类标准； 3、生态环境：加强区域绿化建设和护理，改善生态环境，绿化、净化、美化。 4、项目区域周围环境敏感目标： 表7 项目周围主要环境敏感目标 序号 环境要素 敏感点名称 方位及边界距 红线最近距离 功能 户数/人口 保护级别 1 大 气 环 境 金鸡岭花园山庄 北面约2m 住宅 332户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 商铺 西南面紧邻 商铺 10间 金凤凰山庄 东北面约10m 住宅 144户 金鸡岭公寓 西面约200m 住宅 323人 中明协兴豪庭 西面约300m 住宅 266人 中恒建材家居广场 西面约350m 商铺 500间 昌达山水天域 西南面约280m 商住 815人 25°阳光 西南面约303m 商住 478人 月川社区 （拆迁区） 南面约130m 社区 --- 月川小学 南面约500m 学校 1500人 迎宾花园 东南面约150m 住宅 304户 天际大厦 东北面约120m 商业 300人 中铁置业广场 东北面约300m 商业 450人 2 声 环 境 金鸡岭花园山庄 北面约2m 住宅 332户 声环境符合《声环境质量标准》中相应标准； 商铺 西南面紧邻 商铺 10间 金凤凰山庄 东北面约10m 住宅 144户 金鸡岭公寓 西面约200m 住宅 323人 中明协兴豪庭 西面约300m 住宅 266人 中恒建材家居广场 西面约350m 商铺 500间 昌达山水天域 西南面约280m 商住 815人 25°阳光 西南面约303m 商住 478人 月川社区 （拆迁中） 南面约130m 社区 --- 月川小学 南面约500m 学校 1500人 迎宾花园 东南面约150m 住宅 304户 天际大厦 东北面约120m 商业 300人 中铁置业广场 东北面约300m 商业 450人

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量标准：本项目所在地的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 声环境质量标准：根据三亚市城市区域声环境功能区划图(2012-2020)，项目所在区域为声环境2类区，南面、东面临近道路为迎宾路，迎宾路为三亚市城市主干道。 《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）规定，道路相邻区域为2类区的，距离35m±5m区域执行《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，故项目东面、南面声环境执行4a类标准，其他区域执行声环境2类标准。其标准限值见表8。 表8 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污水排放：项目医疗废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准,生活污水经化粪池预处理后，两股废水一同纳入市政污水管网，最终由红沙污水处理厂进行处理，执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 营运期噪声排放：迎宾路为三亚市城市主干道。根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范道路》（GB/T15190-2014），道路相邻区域2类区的，距离道路红线35m±5m区域执行4类标准，项目东面、南面声环境运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他区域执行声环境2类标准。具体值见表9。 表9 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB (A) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4类 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目污水由红沙污水处理厂进行处理，根据工程分析，本项目废水排放总量为448.8t/a，COD排放总量为0.11t/a，NH3-N排放总量为0.01t/a。 项目总量控制由三亚市红沙污水处理厂统一核算，不项目不单独分配总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目租赁二层商铺作为营运场所，项目现已运营，装修期间产生的环境影响已结束。

主要污染工序： 一、施工期 项目租赁二层商铺作为营运场所，项目现已运营，装修期间产生的环境影响已结束。 二、营运期 项目运营期的主要污染物为医疗废水、生活污水、异味、医疗废物和生活垃圾。 1、水污染源强 项目员工8人，按每人每天用水100L，年工作时间300天；医疗废水用量按照每只宠物20L/d计，本项目预计日接诊宠物8例，年接待宠物2400例；美容区每天最大接待宠物数量为10只，类比同类型项目，洗浴用水量为80L/只•d。 表10 项目用水情况一览表 序号 项 目 用水系数 数量 日用水量（m3） 年用水量（m3） 1 员工（300天/年） 100L/m2·d 8人/d 0.8 240 2 接诊宠物（300天/年） 20L/只·d 8只/d 0.16 48 3 美容宠物（300天/年） 80L/只·d 10只/d 0.8 240 总 计 1.76 528 表11 项目污水产生情况一览表 序号 项 目 污水系数 日用水量（m3） 日污水量（m3） 年污水量（m3） 1 员工 85% 0.8 0.68 204 2 接诊宠物 85% 0.16 0.136 40.8 3 美容宠物 85% 0.8 0.68 204 总 计 1.76 1.496 448.8 图1 项目用水平衡图 项目营运期污水纳入市政污水管网，由三亚红沙污水处理厂进行处理。项目污水中主要污染物排放量详见表12： 表12 项目生活废水主要污染物排放量 主要污染物名称 污水产生量 预计污染物排放浓度 污染物年排放总量 CODcr 448.8t/a 250mg/L 0.11t/a BOD5 100mg/L 0.04t/a NH3-N 25 mg/L 0.01t/a 废气源强： 项目为宠物诊所，从事简单的宠物诊疗、宠物美容和宠物用品销售活动。本诊所产生的医疗废水及宠物粪便进行消毒杀菌，因此，诊室内产生的臭味较小，通过加强通风换气，减少恶臭污染。 此外，医疗废物专用垃圾桶也会产生少量异味。医疗废物专用垃圾桶用于临时存储项目内产生的医疗废物，在存储过程中会有少量异味气体产生，但产生的异味量极少。通过采取摆放除臭剂，加强通风换气等措施可减少卫生间以及医疗废物专用垃圾桶产生的异味。 3、噪声: 本项目运营期的噪声较小，噪声主要源于动物偶发噪声，及空调风机，宠物偶发噪声源强一般为70-75dB（A），空调风机一般为65-75dB（A）。 4、固体废物污染分析 （1）医疗废物 运营期间产生的医疗废物主要为使用后的一次性医疗用品、一次性医疗器械及化学性废物，如分装袋、检测室化学性废物以及一次性注射器等，废物类别为“HW01医疗废物”，废物产生量按每日每门诊病例0.2kg计算，产生量为1.6kg/d，年产生量为0.48t/a。 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属危险废物，具有毒性、感染性等，医疗废物收集后暂存于医疗废物专用垃圾桶，委托有处理资质单位部门上面收集处置。 项目危废暂存间应按规范进行设置，相关标识应该明确清楚。宠物如进行手术，应将手术过程中产生的动物器官、内脏等及时收集，进行冷藏，委托相关处理部门进行收集处理。禁止将手术过程中的动物器官、内脏等随意放置、随意丢弃。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾来自工作人员和顾客，本项目工作人员为8人，门诊流动顾客人数为10人/d，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，顾客按0.2kg/（次•d）计，则生活垃圾产生量见表13。 表13 项目生活垃圾产生情况 类型 规模 产生系数 日产生量（kg/d） 年产生量（t/a） 顾客 10人 0.2kg/（人·次·d） 2 0.6 工作人员 8人 0.5kg/（人·d） 4 1.2 合计 —— —— 6 1.8 （3）美容废物 美容区在进行剪毛等活动时会产生废毛等（包括洗浴废水格栅产生的废毛），产生量按每日每接待宠物次0.1kg/只•d计算，产生量为1kg/d，0.3t/a。 （4）宠物粪便 针对宠物日常排泄物，本项目特别设置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离，尿液、粪便收集后消毒后经卫生间下水道排至三级化粪池。粪便产生量按照0.1kg/只宠物进行计算，平均每天就诊宠物量按照8只进行考虑，粪便产生量为0.8kg/d,0.24t/a。 项目固废产生情况见表14。 表14 项目固废产生情况表 名称 特性 产生量（t/a） 利用、处置措施 医疗废物 医疗废物 0.48 委托有处理资质的单位部门上面收运处置 生活垃圾 一般固废 1.8 环卫部门统一收运 美容废物 一般固废 0.3 环卫部门统一收运 宠物粪便 一般固废 0.24 进入小区化粪池处理 三、产业政策相符性分析 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》相关规定，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列。依据《促进产业结构调整暂行规定》第十三章第13条规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此项目的建设符合国家现行产业政策。 四、规划相符性分析 1、三亚爱侣宠物医院位于三亚市吉阳区金鸡岭花园山庄2#楼13号商铺一、二层作为经营场所，是一家从事宠物诊疗、宠物美容以及宠物用品销售活动的专业机构。项目所在建筑为2层高。项目东南面约37m为迎宾路，北面与金鸡岭花园山庄住宅楼相隔2m，东北面约10m为金凤凰山庄，根据三亚市城市总体规划（2008-2020），本项目所在用地性质为商住功能，项目作为宠物诊疗及美容等商业服务项目，项目选址符合三亚市城市总体规划要求（详见附图7）。 2、经与生态红线叠加核实，本项目不在I、II类生态保护红线区范围内，位于可开发区域。因此项目建设符合《海南省生态保护红线保护管理规定》。具体见附图10。 五、项目与《动物诊疗机构管理办法》、《动物防疫法》相关规定符合性 （1）项目有固定的、符合动物防疫条件的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定； （2）项目周围200m内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所； （3）项目设有独立的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道； （4）项目具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施； （5）项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备； （6）项目具有1名以上取得执业兽医师资格证书的人员（见附件）； （7）项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等完善的管理制度。 综上，项目建设符合《动物诊疗机构管理办法》、《动物防疫法》的相关规定。 五、项目总平面布置分析 项目租用两层商铺作为营运场所，其中一层设置接待、宠物美容用品、宠物美容间、宠物门诊间；二楼主要为手术室及宠物住院间、会议室。 项目污染源主要来自于：一层美容间宠物美容产生的毛发，门诊室宠物就诊产生的医疗废水、医疗废弃物；二楼手污染源主要为手术室宠物术后产生的医疗废弃物、动物器官、医疗废水，住院间宠物叫声；宠物进店后产生的宠物异味等。员工产生的日常生活垃圾及生活废水。 医疗废水经消毒设备消毒后，再纳入市政污水管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排放接市政污水管网。项目各层均有设置通风换气系统，且在每个小科室均设有医疗费用垃圾收集桶，收集后暂存于一层的一个小房间，委托有处理资质的单位部门上面收集处置。项目夜间营业至22：00，项目二层宠物住院间安装了隔音门，避免宠物夜间叫扰周围居民。 总体而言，项目不在生态保护红线区内，项目总平面布置较为合理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 室内装修 | 扬尘及废气 | 少量，已结束 | 少量，已结束 |
|  | 营 运 期 | 医疗废物专用垃圾箱 | 异味 | — | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | 施工废水 | 少量，已结束 | 少量，已结束 |
|  | 营 运 期 | 污水 | CODCr | 250mg/L,0.11t/a | 250mg/L,0.11t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L,0.04t /a | 100mg/L,0.04t /a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L,0.01t/a | 25mg/L,0.01t/a |
|  |  |  | 污水量 | 448.8t/a | 448.8t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 少量，已结束 | 少量，已结束 | 少量，已结束 |
|  | 营 运 期 | 生活垃圾 | — | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  |  | 医疗废物 | — | 0.48t/a | 0.48t/a |
|  |  | 美容废物 | — | 0.3 t/a | 0.3 t/a |
|  |  | 宠物粪便 | — | 0.24t/a | 0.24t/a |
| 噪 声 | 施 工 期 | 项目已投入运营，施工期已结束，装修阶段影响已结束。 |
|  | 营 运 期 | 日常社会活动：噪声值80 dB (A)左右 抽油烟机、柴油发电机及机动车辆：噪声值70~110 dB (A) |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目租赁已建成建筑，没有新增土建工程，不会对生态环境造成明显的不良影响。项目已投入运营，装修阶段产生的环境影响已结束。项目运营后所产生的污水、噪声、固体废物等经治理后对周围的生态环境影响不大。周围以城市生态景观为主，生态环境良好。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目已投入运营，装修阶段产生的环境影响已经结束。 运期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 项目接诊宠物等废水经消毒预处理，采用二氧化氯发生消毒后，生活污水经三级化粪池预处理后，一同纳迎宾路入市政污水管网，最终由红沙污水处理厂进行处理。 项目主要医疗废水产生来源为一楼门诊室，每个门诊室内均设有消毒设备，项目规模较小，此部分医疗废水产生量较少，经消毒处理后，纳入市政污水管网送至红沙污水处理厂进行处理。 项目消毒设备 2018年5月6日，监测部门对项目医疗废水预处理排放口进行了采样监测，监测结果见表15。 表15 项目污水排放口监测结果 监测时间 监测项目 监测结果（mg/L,标注除外） 执行 标准 达标 情况 污水排放口 第1次 第2次 第3次 第4次 2018年5月6日 pH（无量纲） 7.77 7.84 7.68 7.75 6-9 达标 水温（℃） 26.4 26.0 25.7 25.6 -- -- 化学需氧量 222 223 213 212 250 达标 五日生化需氧量 84.2 77.7 85.2 78.1 100 达标 悬浮物 26 28 27 27 60 达标 动植物油 0.36 0.39 0.39 0.37 20 达标 LAS 7.81 7.95 8.63 8.36 10 达标 根据监测，项目医疗废水预处理后，主要污染物指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 项目医疗废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准,生活污水经化粪池预处理后，两股废水一同纳入市政污水管网，最终由红沙污水处理厂进行处理，执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 综述，项目营运期产生的污废水经采取相关措施后，可得到处理解决，对环境影响不大。 2、大气环境影响分析 本项目为宠物诊所，仅进行简单的宠物诊疗、宠物美容及宠物用品销售，且不设置食堂，项目废气主要为医疗废物专用垃圾桶及消毒产生的异味。 本项目医疗废物暂存设施的设置将严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求。项目医疗废物暂存于医疗废物专用垃圾桶中，委托有处理资质的单位部门收运处置，并且根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，存储过程中产生的气味基本不会散出。 医疗废物专用垃圾桶平时处于密闭状态，医疗废物定期清运，异味可以得到有效控制，不会对周边住户造成明显影响。 建设单位在每层都安装有新风循环系统，24小时启用，室内气味经抽风换气后，由内置排气管道在东侧由排气管进行排放，东侧临近小区次入口，该入口处于关闭状态，进出人员较少，远离敏感点，此部分废气量较少，对周边环境影响较小。 2018年5月6日，对项目一层工作间进行了废气采样监测，主要监测因子为：NH3、H2S。监测结果见表16。 表16 项目一层工作间NH3小时浓度监测结果 单位 ：mg/m³ 监测 点位 监测 日期 监测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 1# 2018-5-6 0.23 0.33 0.26 0.25 执行标准 30 达标情况 达标 达标 达标 达标 表17 项目一层工作间H2S小时浓度监测结果 单位 ：mg/m³ 监测 点位 监测 日期 监测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 1# 2018-5-6 0.052 0.055 0.050 0.052 执行标准 10 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据监测，项目一层工作间NH3、H2S监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（ＴＪ36—79）表4中的车间空气中有害物质的最高容许浓度。 综上所述，项目营运期废气经采取措施后，对周围环境造成影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期的噪声较小，噪声主要源于动物偶发噪声，及空调风机，宠物偶发噪声源强一般为70-75dB（A）。项目宠物住院间采用隔音门进行隔音，且住院宠物较少，夜间宠物叫声为偶发性，经隔音降噪后，对外环境影响较小。项目空调风机源强一般为65-75dB（A），风机安装于侧面，临近小区次入口，该出入口处于关闭状态，进出人员较少，且远离敏感点，噪声对外环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）生活垃圾 生活垃圾经分类集中收集后，当天由市环卫部门清运处理，日产日清，对环境影响不大。 （2）医疗废弃物 医疗垃圾委托有处理资质的单位部门上门收集清运，对外环境影响较小。 项目危废暂存间应按规范进行设置，相关标识应该明确清楚。宠物如进行手术，应将手术过程中产生的动物器官、内脏等及时收集，进行冷藏，委托相关处理部门进行收集处理。禁止将手术过程中的动物器官、内脏等随意放置、随意丢弃。 （3）美容废物 美容区在进行剪毛等活动时会产生废毛等（包括洗浴产生的废毛），及时清理打扫，委托环卫部门收集处理。 （4）宠物粪便 针对宠物日常排泄物，本项目特别设置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离，尿液、粪便收集后消毒后经卫生间下水道排至三级化粪池。项目应及时做好宠物粪便收集处理，避免由此产生的环境卫生问题。 5、公众调查 为了了解本项目用地区域周边群众对本项目建设的意见，报告采取问卷调查的形式对项目所在区域小区住户、市民等发放公众调查表，征求周围人群对本项目环保方面的意见，重点对可能将会受项目营运噪声、废气影响的金鸡岭花园小区进行调查。 本次调查共发放公参调查表共10份，回收表格共10份。回收的10份的问卷中，没有群众对本项目表示反对（调查表调查内容详见附件）。同时，项目尚未接到周边居民投诉。 表18 公众参与调查统计表 序号 调查内容 答案类别 百分比(%) 1 在做好噪声达标排放的情况下，您是否赞同该项目的建设？ A.赞同 100% B.无所谓 0 C.不赞同 0 2 您认为该项目运行时噪声对您的影响？ A.很大 0 B.较小 2 C.无所谓 98 3 您认为项目运行产生的废气是否对您产生影响？ A.影响很大 0 B.影响较小 2 C.无影响 98 4 您认为项目运行产生的固废是否对您产生影响？ A.影响很大 0 B.影响较小 0 C.无影响 100 , 项目公众参与调查照片

建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 室内装修 | 扬尘及废气 | 少量，已结束 | 少量，已结束 |
|  | 营 运 期 | 医疗废物专用垃圾箱、消毒设备 | 异味 | — | 对环境影响小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | 施工废水 | 少量，已结束 | 对环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 生活污水 医疗废水 | CODCr | 预处理后排入迎宾路市政污水管网由三亚红沙污水处理厂进行处理。 | 达标排放 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 医疗废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 少量，已结束 | 少量，已结束 | 对环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 当天由环卫部门清运 | 对环境影响小 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗垃圾 | 委托有处理资质的单位部门上门收集处理。 |  |
|  |  | 美容废物 |  | 当天由环卫部门清运 |  |
|  |  | 宠物粪便 | 宠物粪便 | 三级化粪池预处理 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 项目已投入运营，施工期已结束，装修阶段影响已结束。 |
|  | 营 运 期 | 噪声主要源于动物偶发噪声，没有产噪设备，宠物偶发噪声源强一般为70-75dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 建设项目竣工环境保护验收、 项目竣工环境保护验收内容见表19. 表19 项目竣工环境保护验收内容 验收项目 验收检查内容 预期治理效果 废水治理 是否设置三级化粪池，医疗废水是否经过专门医疗废水设备预处理；预处理后的医疗废水及生活污水是否最终是否排入市政污水管网，是否最终由红沙污水处理厂进行处理。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后再纳入市政污水管网； 生活污水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 污水由红沙污水处理厂进行处理。 废气治理 是否设置新风循环系统，是否设置除臭装置； 工作间NH3、H2S监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（ＴＪ36—79）表4中的车间空气中有害物质的最高容许浓度达标排放。 噪声治理 是否设置隔音门窗 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类及4类标准； 固废治理 是否按规定设置垃圾箱和垃圾集中收集房；垃圾是否按时清运。是否设置医疗废物储存间，医疗垃圾是否委托有资质的单位上门处理；动物手术后的动物器官是否妥善处置。 防止恶臭 |

结论与建议

一、结论 1、项目选址符合相关产业政策及规定。 2、项目所在区域环境质量现状如下 （1）项目区域内环境空气现状质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。 （2）根据监测数据可知，项目东界、南界噪声符合《声环境质量标准》GB3096-20中的4a类标准，西界、北面噪声符合2类标准。 3、项目施工期的环境影响 项目租用商铺作为营运场所，项目建设不涉及土石方等工程，项目已投入运营，装修阶段环境影响已结束。 4、项目营运期的环境影响 （1）废水：根据监测，项目污水预处理后，主要污染物指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。项目生活污水经三级化粪池预处理，诊疗废水等经消毒设备消毒处理后，一同纳入市政污水管网，由三亚红沙污水处理厂处理。项目营运期污水对环境影响不大。 （2）废气：根据监测，项目一层工作间NH3、H2S监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（ＴＪ36—79）表4中的车间空气中有害物质的最高容许浓度。医疗废物专用垃圾桶产生的少量异味，采取除臭措施后，对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目运营期的噪声较小，噪声主要源于动物偶发噪声，没有产噪设备，宠物偶发噪声源强一般为70-75dB（A）。项目宠物住院间采用隔音门进行隔音，且住院宠物较少，夜间宠物叫声为偶发性，经隔音降噪后，对外环境影响较小。 （4）固体废弃物：主要来自日常产生的生活垃圾及医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一清运，医疗垃圾应委托有处理资质的单位部门上门收集处理。手术过程中产生的动物器官、内脏等应妥善处理处置，应采取冷藏等措施，委托相关部门进行收集处理。 总之，项目建设在严格按照相关要求进行，落实相关环保措施后，项目营运对环境的影响是可控的，本项目在环保方面是可行的。 二、建议 1、项目应加强对宠物的管理，避免突发叫声对周边居民的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1、施工期工艺流程及产污节点示意图

2、营运期工艺流程图

消毒设备