建设项目竣工噪声、固体废物污染防治设施验收报告

项目名称：三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程

三亚市生态环境保护局

2018年8月

1受理单

2 验收申请

3承诺函

4其他需要说明事项

承 担 单 位：海南三艾尔环境监测技术有限公司

法    人：刘喜亮

项目负责人 ：杨晓江

报 告 编 写：杨晓江

审       核：陈芳云

审       定：姚漫芳

现场监测负责人：王友红

参加监测人员：王友红、林明德

海南三艾尔环境监测技术有限公司(承担单位)

电话：18789191192

传真：0898-65515251

地址：海口市美兰区琼山大道211号

邮编：570203

邮箱：eme@3aier.com

目    录

表一、项目基本情况	1

表二、项目工程内容及主要产污环节	3

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程	5

表四、建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及项目环保措施执行情况	7

表五、验收监测内容及验收监测质量保证与质量控制	9

表六、验收生产工况及验收监测结果	11

表七、环保检查结果	13

表八、验收监测结论与建议	14

附件：

附件1：环评批复

附件2：项目立项批复

附件3：地理位置图

附件4：项目与周边环境敏感点、最高潮位线示意图

附件5：监测报告

附件6：农药瓶回收协议、管理台账、使用农药清单

附件7：环境保护管理制度

附件8：项目相关图片

附件9：噪声、固体废物环保设施验收意见及签到表

附件10：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

前   言

三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程（以下简称本项目）位于三亚市海棠湾海棠北路东侧，建设地点共两处。一处位于保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间（地理坐标为N18°19′30″，E109°43′51″），一处位于开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间（地理坐标为N18°19′24″，E109°43′57″）。本项目西临海棠湾北路，东接海防林，项目南北两侧分别为保利财富中心、开维凯宾斯基酒店和巨源华尔道夫酒店。

2017年10月三亚市海棠湾开发建设有限公司委托海南省建设项目规划设计研究院编制项目环境影响报告表，并于2017年10月30日取得三亚市生态环境保护局关于《三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程环境影响报告表》（三环生〔2017〕768号）的环评批复。

2018年3月三亚市海棠湾开发建设有限公司委托海南三艾尔环境监测技术有限公司编制本项目噪声、固体废物污染防治设施验收监测表，项目负责人对项目进行现场勘察，收集相关资料，详细了解项目建设、污染物排放、环保处理设施等情况，并根据中华人民共和国国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》、国环规环评【2017】4号文《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《海南省生态环保厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字【2018】3号）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》HJ/T394-2007规定和要求，以及《三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程环境影响报告表》和环评批复文件，制定了环保验收监测方案，按方案要求，对项目营运期所产生的噪声、固体废物等污染源及所采取的环保处理设施开展调查，于2018年3月21～22日进行现场验收监测。现依据验收调查资料及验收监测结果编制三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程竣工噪声、固废污染防治设施验收报告。

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√) |
| 建设地点 | 共两处，一条位于保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间，一条位于开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间 |
| 主要产品名称 | 木栈道 |
| 设计生产能力 | 55175平方米 |
| 实际生产能力 | 55175平方米 |
| 环评时间 | 2017年10月30日 | 开工日期 | 2016年7月15日 |
| 投入使用（调试）时间 | 2016年9月15日 | 验收监测时间 | 2018年3月 |
| 环评报告表 审批部门及批准文号 | 三亚市生态环境保护局，三环生[2017]768号 | 环评报告表 编制单位 | 海南省建设项目规划设计研究院 |
| 环保设施 设计单位 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 环保设施 施工单位 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
| 投资总概算 | 1646.11万元 | 环保投资总概算 | 84万元 | 比例 | 5.10% |
| 实际总投资 | 1646.11万元 | 环保投资 | 84万元 | 比例 | 5.10% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）。 2、《建设项目环境保护验收暂行办法》（环境保护部 国环规环评【2017】4号，2017年11月）。 3、《海南省建设项目环境保护管理规定》（海南省人民政府令第211号，2015年5月29日修正）。 《三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程环境影响报告表》（海南省建设项目规划设计研究院 2017年10月）。 三亚市生态环境保护局关于《三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊景观示范工程环境影响报告表》的批复（三环生[2017]768号）。 6、《海南省生态环保厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字【2018】3号）。 |

续表一 项目基本情况

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、噪声排放标准 环评评价标准： 根据本项目的环评报告及三环生[2017]768号批复文件要求，本项目临海棠湾北路一侧区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。东侧、南侧、北侧边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。 验收校核标准： 本项目西侧边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，东侧、南侧、北侧边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准，标准值见表1-1。 表1-1社会生活环境噪声排放标准（摘录） 边界外声环境功能区 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 1类 55 45 4类 70 55 |
| --- | --- |

表二 项目工程内容及主要产污环节

工程建设内容： 本项目为三亚市海棠湾海边慢行栈道-通海绿廊示范段景观工程，项目建设地址共两处，一条位于保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间，木栈道直线长度约为500米，其中2.5m宽木栈道长约485m，1.5m宽木栈道长约109m；一条位于开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间，木栈道直线长度约为600米，其中宽2.5米木栈道长约586米，1.5m宽木栈道长约139m。项目占地面积为55175平方米，栈道采用实心木塑材料。出入口及沿路建设小型形象及停留广场等节点、以及功能性照明、绿化种植、绿化给水、功能服务小品等。建设内容包括：场地平整、生态景观、新建景观栈道、照明工程、绿化给水工程等。 栈道及铺装场地——包括竹地板栈道、铺装、活动场等； 绿化工程——包括景观改造、植物绿化工程等； 景观小品及构筑物——特色坐凳、景观坐凳、景观照明、茅草亭、儿童活动场地等； 绿化给水工程、电气工程及相关配套工程。

工程变更情况： 建设项目经济技术指标对照检查表见表2-1。经对比项目环评批复，项目建设与环评内容基本一致，不属重大变动情况。 表2-1 建设项目经济技术指标对照检查表 序号 项目 单位 数量 实际建设 变化情况 1) 园林绿化 1 整理场地 m2 49000 4900 无变化 2 乔木，胸径12-55cm 株 2400 2400 无变化 3 灌木 株 500 500 无变化 4 地被 m2 46000 4600 无变化 2) 景观小品 1 特色坐凳 个 6 6 无变化 2 茅草亭 个 3 3 无变化 3 景观坐凳 m 260 260 无变化 4 花池 m 90 90 无变化 5 特色景墙 m 180 180 无变化 6 景观铺装（竹地板）（含基础） m2 3500 3500 无变化 7 景观廊架 个 3 3 无变化 8 景观挡墙 m 35 35 无变化 9 花岗岩(含砼垫层) m2 343.4 343.4 无变化

续表二 项目工程内容及主要产污环节

续表2-1 建设项目经济技术指标对照检查表 序号 项目 单位 数量 实际建设 变化情况 10 花岗岩小料石(含砼垫层) m2 688 688 无变化 11 石质路缘石 m2 4482.6 4482.6 无变化 3） 绿地喷灌 1 塑料给水管 直径 32 m 3435.9 3435.9 无变化 2 塑料给水管 直径 63 m 1850.1 1850.1 无变化 3 塑料给水管 直径 100 m 5286 5286 无变化 4） 景观照明 1 庭院路灯 只 52 52 无变化 2 草坪灯具 只 55 55 无变化 3 照树灯（投光灯） 只 74 74 无变化 4 侧壁灯 只 40 40 无变化 5 LED地埋灯 只 61 61 无变化 6 LAMP-6 LED线条灯 m 348 348 无变化 5） 拆除工程 1 砼路面 m2 15160 15160 无变化 2 建筑 m3 1709.18 1709.18 无变化

主要工艺流程及产污环节（附工艺流程图，标出产污节点） 一、噪声产出流程 本项目营运期主要噪声来自于游客活动噪声。 二、固体废物产出流程 本项目运营期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、修剪植物茎叶及园林绿化维护过程中产生的废弃农药瓶、化肥袋。 项目运营期的固体废物产出流程见图2-1： 图2-1固体废物产出流程图

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出噪声监测点位）：

一、噪声

本项目运营期噪声主要为人员活动噪声。项目区域绿化种植较多的乔木和灌木，绿化情况良好，噪声经绿化带衰减降低对周边环境的影响。

二、固体废物

本项目运营期固体废物主要为游客产生的生活垃圾和园林绿化维护过程产生的修剪植物茎叶、废弃农药瓶和化肥袋。沿途设置垃圾桶，生活垃圾和修剪的植物茎叶、化肥袋交由三亚市环卫部门统一收运处理，日产日清。项目的园林绿化维护工作委托深圳市铁汉生态环境股份有限公司开展，绿化维护过程产生的废弃农药由深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责收集后交由农药供应商（三亚罗氏农资药店）回收，固体废弃物处置示意见图3-1。项目已配套建设的噪声、固体废物污染防治设施及其运行管理措施见表3-1，项目使用低毒高效的生物农药，废农药瓶回收协议及农药管理台账见附件6，见使用农药清单见表3-2。生活垃圾产生量为50t/a，农药包装物产生量为0.8t/a。

图3-1固体废弃物处置示意图

表3-1项目已配套建设的噪声、固体废物污染防治设施及其运行管理措施

| 污染类别 | 主要污染源 | 污染防治措施 | 污染防治效果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已配套建设的污染防治设施 | 设施运行管理措施 |  |
| 噪声 | 人员活动噪声 | 项目区域绿化种植较多的乔木和灌木，降低噪声的排放。 | 绿化情况良好，绿化降噪，确保噪声达标排放。 | 噪声排放得到有效控制 |
| 固体废物 | 生活垃圾、修剪的植物茎叶、化肥袋 | 出入口及木栈道途中设置垃圾收集箱。 | 对垃圾分类收集、由三亚市环卫部门清运，日产日清。 | 生活垃圾得到妥善收集及处置。 |
|  | 废弃农药瓶、农药包装物 | 设有专门存放废农药瓶、包装物存放间。 | 专人管理，对产生的废农药瓶、农药包装物进行台账登记，定期交由供应商回收（三亚罗氏农资药店）。 | 废弃农药瓶、农药包装物得到妥善收集和处置。 |

续表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

表3-2项目绿化维护农药清单

| 名称 | 年使用量（个） | 主要成分 | 属性 | 是否禁用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农药 | 金美泰（国光） | 60瓶 | 20亿PIB/毫升 | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 功尔（国光） | 40瓶 | 氯氟氰菊酯25克/升 | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 乐克（国光） | 50瓶 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐5.7% 甲氨基阿维菌素5% | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 甲刻（国光） | 70袋 | 吡虫咻25% 杀虫单25% | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 康圃（国光） | 50瓶 | 戊唑醇15% 咪鲜胺30% | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 英纳（国光） | 20袋 | 多菌灵16% 代森锰锌34% | 生物农药、低毒 | 否 |
|  | 银泰（国光） | 50袋 | 代森锌(含量80% | 生物农药、低毒 | 否 |

表四建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及项目环保措施执行情况

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、环评报告表主要结论

1、结论

（1）环境影响评价结论

营运期的环境影响评价结论

①固体废物

游客产生的垃圾量为400kg/d，项目管理处应在项目分点设置垃圾箱，并及时将垃圾运至收集点，及时运往指定的垃圾处理点处理。农药容器为危险固废，拟送往海南省危险废物处置中心进行处理。

②声环境

运营期，噪声主要人员活动噪声，根据类比分析，人员娱乐噪声值75dB（A）左右，经过项目绿化带衰减后，环境影响较小。

③本项目建成运营后，使用农药化肥的种类受严格要求项目禁止使用国家明令禁止农药品种，建议项目一期用地使用农药或者使用部分污染较小生物农药，农药使用注意安排使用时间以及频率，认真落实相应管理防护措施拟建项目农药使用对地下水的影响程度会较微小。

④项目建设期间对占地范围内的自然生态景观特别是地表环境形成一定的破坏，但建成后经过人工环境绿化，在充分注意过渡地带植被自然衔接、树种替代以及绿化中乔灌草花立体结构搭配的基础上，对区域的生态景观将起到很好的美化作用，将使生态景观向好的方面转化。

项目建成后通过充分绿化、地表生态恢复、树种的保护和改造等，基本可以达到和补偿占地范围内现有植被生物量的生长水平，对当地的植物种群影响较小。

2、建议

（1）认真落实各项环保措施，确保各种污染物达标排放。

（2）加强运营期间的日常管理及养护工作，应由专人负责，确保区域景观质量保持优良水平。

（3）在施工过程中，须严格按照相关规定对施工现场进行管理，产生的噪声不得超过《建筑施工现场噪声标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。施工现场要设立围挡，进行临时绿化及表面硬化，料场散料堆积必须进行表面防扬尘处理。

二、审批部门主要审批意见

（一）要落实绿化养护使用农药减量措施，雨季来临要降低农药划分使用频率，要聘请植保专家对草坪管理人员进行病虫害防治技术和农药使用相关技术培训，科学、合理使用农药技术，降低农药的使用量。

（二）项目须严格按照规划要求进行建设，不得擅自改变使用功能。涉及其他事宜请按相关规定办理。

续表四建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及项目环保措施执行情况
     三、项目环保措施执行情况

4-1项目环保措施执行情况一览表

| 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件（三环生【2017】768号）要求的环境保护措施 | 环保措施的执行情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已配套建设的污染防治设施 | 设施运行管理措施 |  |
| 噪声 | 人员活动噪声 | 项目区域绿化种植较多的乔木和灌木，降低噪声的排放。 | 绿化情况良好，绿化降噪，确保噪声达标排放。 | 项目基本落实了噪声污染防治措施，项目主要声源噪声排放得到有效控制，对外环境影响小。 |
| 固体废物 | 主要是游客产生的生活垃圾和废弃农药包装物，沿路设置垃圾箱，并及时将垃圾运至收集交由环卫部门收运。农药容器为危险固废，交由送往海南省危险废物处置中心进行处理。 | 出入口及木栈道途中设置垃圾收集箱。设有专门存放废农药瓶、包装物存放间。 | 在项目出入口及木栈道沿途设有垃圾收集箱，生活垃圾、修剪的植物茎叶交由三亚环卫部门统一收运，日产日清。专人管理，对产生的废农药瓶、农药包装物进行管理台账登记，定期交由供应商回收（三亚罗氏农资药店）。 | 项目基本落实了固体废物污染防治措施，项目固体废物得到妥善收集及处置，对外环境影响小。 |

表五  验收监测内容及验收监测质量保证与质量控制

验收监测内容： 一、噪声监测 本项目运营期噪声主要为人员活动噪声，对两条通海绿廊用地东、西、南、北面进行边界噪声监测。 监测点位布设示意见图5-1。 图5-1噪声监测布点图

验收监测质量保证及质量控制： 监测设备经计量部门检定/校准并在有效期内，并在监测前进行自校，根据《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的要求，每次进行噪声测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB(A)，项目在噪声监测前对噪声监测仪进行自校，噪声自校结果均符合据《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的要求，监测仪器见表5-1，自校结果见表5-2。 表5-1 噪声监测仪器一览表 类别 分析项目 监测仪器 检定/校准有效期 噪声 等效A声级 多功能声级计AWA6228+型（AIL-YQ-007）声校准器AWA6221A型（AIL-YQ-010） 2018.06.22 2018.06.22

续表五  验收监测内容及验收监测质量保证与质量控制

表5-2噪声测量自校结果表 测量日期 校准声级（dB）A 备 注 测量前 测量后 差值 测量前、后校准声级差值的绝对值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 2018年3月21日昼间 93.8 93.8 0.0 2018年3月21日夜间 93.8 93.9 0.1 2018年3月22日昼间 93.8 94.0 0.2 2018年3月22日夜间 93.8 93.9 0.1

表六 验收生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间项目营运正常。

验收监测结果及统计分析： 项目边界噪声监测结果统计情况见表6-1。 表6-1噪声监测结果统计表 监测仪器：多功能声级计AWA6228+型 测点名称 检测时段 检测结果（Leq） 主要声源 标准值 结果 评价 21日第一次 21日第二次 22日第一次 22日第二次 N1临海棠北路一侧（开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间的木栈道） 昼间 60.2 62.1 62.9 63.3 车辆交通噪声 昼间：70 夜间：55 达标 夜间 50.2 52.4 52.2 51.3 社会生活噪声 达标 N2源华尔道夫南侧木栈道 昼间 52.6 52.9 52.9 52.3 社会生活噪声 昼间：55 夜间：45 达标 夜间 43.4 43.7 43.2 43.6 / 达标 N3开维凯宾斯基北侧木栈道 昼间 51.0 50.3 52.4 51.5 社会生活噪声 达标 夜间 42.6 43.8 42.9 42.1 / 达标 N4木栈道东侧靠海一侧（开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间） 昼间 50.7 50.9 51.3 51.5 社会生活噪声 达标 夜间 43.9 43.0 43.8 43.5 社会生活噪声 达标 N5临海棠北路一侧（保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间的木栈道） 昼间 60.6 63.1 53.5 63.2 车辆交通噪声 昼间：70 夜间：55 达标 夜间 47.4 45.2 46.4 45.5 社会生活噪声 达标 N6开维凯宾斯基南侧木栈道 昼间 53.1 53.2 52.9 52.7 社会生活噪声 昼间：55 夜间：45 达标 夜间 40.6 39.2 40.1 39.4 / 达标 N7保利财富中心北侧木栈道 昼间 52.2 50.8 51.6 51.0 社会生活噪声 达标 夜间 39.3 39.0 39.6 39.1 / 达标 N8木栈道东侧靠海一侧（保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间） 昼间 50.4 52.1 51.0 51.0 社会生活噪声 达标 夜间 42.1 40.4 41.3 40.3 社会生活噪声 达标

续表六 验收生产工况及验收监测结果

验收监测期间，无雨、无雷电，气象条件符合环保验收监测技术规范的要求。 根据噪声监测结果统计可知，项目临海棠北路一侧（开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间的木栈道、保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间的木栈道）监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准要求；源华尔道夫南侧木栈道、开维凯宾斯基北侧木栈道、木栈道东侧靠海一侧（开维凯宾斯基酒店与巨源华尔道夫酒店之间、保利财富中心与开维凯宾斯基酒店之间）、开维凯宾斯基南侧木栈道、保利财富中心北侧木栈道噪声监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准要求。

表七 环保检查结果

一、固体废弃物综合利用处理 项目沿途设置垃圾桶，生活垃圾和修剪的植物茎叶、化肥袋交由三亚市环卫部门统一收运处理，日产日清。项目的园林绿化维护工作委托深圳市铁汉生态环境股份有限公司开展，绿化维护过程产生的废弃农药由深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责收集后交由农药供应商（三亚罗氏农资药店）回收。项目产生的所有固体废弃物均得到合理的处置，对外界影响小。 二、绿化、生态恢复措施及恢复情况 项目区域内栽种了大量乔木、灌木、棕榈科、地被，其中乔木33种，灌木57种、棕榈科16种、地被44种，无外来入侵物种。目前，所栽种绿化植物长势良好，与周围建筑协调统一，绿地占地区域呈现一片郁郁葱葱景象，区域生态环境已得到较好改善，生态系统功能逐渐得到恢复。 三、环保管理制度及人员分工 项目环保设施由负责园林绿化维护的单位进行管理，配有专职负责的工作人员，每日对项目进行清扫及进行绿化维护。 四、监测手段及人员配置 本项目非污染排放项目，无监测手段及人员配置，日常环境检测工作委托有资质的环境检测机构开展。 五、应急计划 项目设有园林管理部，环保设施出现故障时，由园林管理部工作人员向环保主管部门汇报，并及时组织有关人员进行维修和更换，在短时间内使环保设施恢复正常运转。 六、其它 项目制定了相关的环境保护管理制度，见附件7。

表八 验收监测结论与建议

一、结论 1、噪声 本项目运营期噪声主要为人员活动噪声。项目区域绿化种植较多的乔木和灌木，绿化情况良好。 2018年3月21~22日对本项目开展环保验收监测，项目验收监测期间，无雨、无雷电，最大风速小于5m/s，气象条件符合环保验收监测技术规范的要求。 监测结果表明，项目西侧边界噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准要求；东侧、南侧、北侧边界噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准要求。 2、固体废物 本项目运营期固体废物主要为游客产生的生活垃圾和园林绿化维护过程产生的修剪植物茎叶、废弃农药瓶和化肥袋。项目沿木栈道及出入口处设置较多垃圾收集箱，生活垃圾和修剪的植物茎叶交由三亚市环卫部门统一收运处理，日产日清。绿化维护过程产生的废弃农药由深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责收集后交由农药供应商（三亚罗氏农资药店）回收，项目产生的固体废物均得到有效处置。 综上所述，项目在建设及营运过程中，基本落实项目环境影响报告表及其批复要求，配套建有相应污染防治设施，各环保设施运转正常，噪声排放符合相应标准要求，固体废物得到妥善收集与处置，对外环境影响小，建议项目通过环保验收。 二、建议 1、定期抽查项目园林绿化维护工作情况，检查监督固体废弃物排放及收集处置情况。 2、加强项目区域的环保宣传水平，设置相关环境保护宣传标识牌，提高环境保护管理水平。

附件1环评批复

附件2 项目立项批复

附件3 地理位置图

项目地理位置图

附件4 项目与周边环境敏感点、最高潮位线示意图

附件5 监测报告

附件6 农药瓶回收协议、管理台账、使用农药清单

附件7 环境保护管理制度

附件8 项目相关图片

废农药瓶、包装物暂存间

废农药瓶、包装物暂存间

附件9 噪声、固体废物环保设施验收意见及签到表

# Text boxes

植物茎叶、化肥袋

修剪、维护

运营管理

废农药瓶

病虫防护

噪声、生活垃圾

绿廊打扫、游客来往

游客生活垃圾、修剪植物茎叶、化肥袋

环卫部门清运处理

垃圾收集点

三亚罗氏农资药店

农药瓶

项目位置