《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 春光泵站过河管改造及周边配套管网工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 黎觉行 | 联系人 | 麦贤丰 |
| 通讯地址 | 三亚市河东路182号 |
| 联系电话 | 13876440090 | 传真 |  | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市月川片区 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2018]145号 |
| 建设性质 | 新建 改建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 管道工程建筑（E4852） |
| 占地面积 (平方米) | / | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 7000 | 其中：环保投资 (万元) | 44 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.63% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 2015年6月，国家住建部将三亚列为城市修补生态修复（双修）、海绵城市和地下综合管廊建设城市（双城）综合试点；2015年10月三亚市人民政府《关于印发三亚市2015年度环保目标责任制重点工作任务分解表的通知》第三项任务中规定：完善城镇污水收集系统，加快配套污水管网建设，结合道路建设和旧城改造，衔接好新旧污水管网、切实解决断头管、新管网纳污能力以及部分新旧管道未连通等问题。本项目的建设使周边的居民小区和酒店中排水管网与市政排水管网更好的衔接，完善市政管网，并改善三亚月川片区的水环境质量，实现水系生态功能的良性循环。总之，本项目的建设有利于三亚的发展，是推进三亚“双修”、“双城”的重要举措，将带动城市整体建设及旅游发展。因此，本项目的建设对三亚的发展具有重大意义。 根据中华人民共和国国家发展改革委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的条款，本项目属于“鼓励类”二十二项中的“城市基础设施”，符合国家产业政策要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年） 中“第四十九项：交通运输业、管道运输业和仓储业”类别中的“175、城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中“新建”，须编制环境影响评价报告表。受三亚市住房和城乡建设局的委托，我司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专职人员进行了现场踏勘，对厂址周围环境状况进行调查，收集了当地的相关资料，在此基础上根据国家环保法律法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本环境影响评价报告表。 二、工程规模概况 1、项目建设规模 项目北起子悦巷、南至春光路、西起月川棚户区改造安置区南区市政路、东至古榕巷，拟在凤凰路、新月路、月川中路、月明东路等道路新建DN300污水管83m ，新建DN400污水管464m，新建 DN400 污水重力管约174m，新建DN600 污水重力管约191m，新建DN600污水管（牵引管）约1466m，新建Ⅲ级钢筋混凝土管（内衬PVC材料）DN1200（顶管）约1540m，改造新建D820*9污水压力钢管约176m，新建II级钢筋混凝土管 DN800雨水管约850m，新建一座2.5万m3/d的一体化污水提升泵站，同时对局部现状管道进行清淤处理，道路工程实际仅为服务管道建设进行破除恢复，不涉及新建道路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、清淤工程、泵站工程等。（项目建设情况见表1-1、项目雨、污水平面布置图详见附图2。） 表1-1 项目建设情况 序号 路段 污水工程 施工方式 备注 一 污水工程 1 新月路 新建DN1200的污水管长1548m 顶管的方式（采用DN1200的Ⅲ级钢筋混凝土排水管） 顶管方式截流迎宾路现状两侧的污水，并转输月 川中路的污水，自北向南汇集，横穿临春河（从河床底下顶管穿过），接入春光路正在新建 的污水处理提升泵站。 2 月明东路 新建DN600的污水管112m 牵引 缓解凤凰路现状污水管的排水压力，分担凤凰路的排水流量；此路段的污水自东向西排放， 接入月川中路新建污水管网。 3 月川中路 新建DN1200的污水管427m 顶管 截流凤凰路现状两侧污水，并转输月明东路的污水，自东向西汇集排入新月路新建的DN1200污水管网。 4 迎春路（新月路以西路段） 新建DN600的污水管183m 开挖 自西向东排入新月路新建的DN1200的污水管网。 5 凤凰路（月川中路至海螺桥路段） 新建两根 DN600的污水管 813m 牵引 截流凤凰路下游的污水及衔接凤凰路周边无出处的污水管道，自南向北排放，继而接入月川中路新建 DN1200的污水管。 6 子悦巷 新建DN300污水管83m，DN400污水管464m 开挖 自北向南排入迎宾路现状污水管网 7 古榕巷 新建两根 DN600的污水管 286m 牵引 自南向北排入月明东路改造的污水管道 8 春光泵站 新建一座2.5万m3/d的污水提升泵站 / 将凤凰路、迎宾路、春光路的污水提升至凤凰路（春光路以南段）下游污水管道，并经鹿岭污水提升泵站提升至红沙污水处理厂处理。 二 雨水工程 1 迎春路（新月路以西路段） 新建DN800的雨水管长219m 开挖 自西向东排入新月路现状雨水管网。 2 子悦巷 新建DN600的污水管长120m，新建DN800的污水管长511m 开挖 自北向南排入迎宾路正在改造的DN800的雨水管网 2、主要工程量见表下： 表1-2 工程数量表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 一 污水工程 1 PE100 DN600 m 1290 牵引施工主管 2 PE100 DN600 176 牵引管造斜段 3 HDPE增强中空壁缠绕管 DN300 100 开挖支护施工 4 HDPE增强中空壁缠绕管 DN400 679 开挖支护施工 HDPE增强中空壁缠绕管 DN600 191 开挖支护施工 5 Ⅲ级钢筋混凝土管 （内衬-PVC） DN1200 1548 顶管 6 焊接钢管D820*9 ID800 176 污水压力管，开挖支护施工 7 硬质橡胶管 DN200 440 施工时污水疏导 8 污水检查井 1500*1100 个 16 10 污水检查井 φ1000 38 11 污水检查井 φ1250 42 12 破除污水现状管道 DN400 m 185 13 一体化污水泵站 / 座 1 Q=2.5万m3/d，扬程H=18 m 14 管道清淤 / m3 1990 二 雨水工程 1 II 级钢筋混凝土管 D1500 m 32 雨水 2 II 级钢筋混凝土管 D800 783 雨水主管 3 II 级钢筋混凝土管 D600 149 预留支管 4 II 级钢筋混凝土管 D300 429 雨水口连接管 （混凝土满包） 5 雨水检查井 φ1500 个 22 6 雨水检查井 φ1250 8 7 单箅雨水口 / 27 8 双箅雨水口 / 17 9 破除雨水现状管道 D600 m 118 10 破除雨水现状管道 D800 73 三 道路拆除及恢复 1 拆除及恢复路面（沥青路面） / m2 1779 2 拆除及恢复路面（水泥路面） / m2 3043 3 拆除及恢复路面（人行道） / m2 566 3、本项目工程设计方案 （1）排水工程 本项目采用雨污分流制排水体制。 项目凤凰路、新月路、迎宾路、月川中路、古榕巷为了避免破除现状路面，采用顶管及牵引方式施工，新月路过河段采用顶管方式施工。 迎春路（新月路以西路段）、子悦巷可考虑开挖及打槽钢桩支护的方式进行施工，施工过程中需破除现状沥青路面，人行道，施工结束后需按原状恢复。 1）管材选择 雨水口连接管采用平口式Ⅰ级钢筋砼DN300管，360°砼满包加固处理。 污水管道顶管采用III钢筋混凝土管道（内衬PVC材料），污水牵引管采用PE100 增强缠绕管，开挖路段采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，环刚度≥8KN/m2；污水压力管采用焊接钢管，钢管须做防腐处理，外壁涂沥青冷底子油及热沥青各两道。 2）污水管道（顶管工艺）工艺 项目凤凰路、新月路、迎宾路、月川中路、古榕巷为了避免破除现状路面，采用顶管及牵引方式施工，新月路过河段采用顶管方式施工。 项目过河段（三亚东河）的合理性：若项目污水从凤凰路海螺桥接到项目泵站，需要过河（过生态保护红线）施工，且污水管连接项目泵站距离较远。本项目设计区域的污水均通过新月路新建DN1200的污水管，采用顶管的方式过河（过生态保护红线）接入春光路污水泵站。 以上两种方案同样是过河（过生态保护红线），但本项目的方案能减少了管网与泵站的距离，因此采用了本项目的设计方案。 过河顶管施工地质情况：根据地勘资料，过河管段属于淤泥质粉质粘土层，承载力为80 kPa，依据《CECS 246-2008 给水排水工程顶管技术规程》可知该土层适合顶管工艺。 过河段顶管工艺：采用DN1200的Ⅲ级钢筋混凝土排水管（内衬PVC材料），从河床底下顶管穿过，过河段顶管起点处距离提升泵站进水口处的距离约为150m；河床底标高为0.37m，管顶距河底标高应大于1.0m，则河底处设计的污水管管底标高为：0.37m-1.0-0.12-1.2-150*0.003=-2.4m。 3）沟槽开挖处理及支护：管道沟槽挖深小于等于2米，建议放坡开挖；管道沟槽挖深大于2米小于等于3米，建议采用槽钢桩的支护形式（桩长6米）；管道沟槽挖深大于3米小于5米，建议采用拉森钢板桩支 护形式（桩长9米）。 4）管道基础：雨水管道DN300雨水口连接管采用360°C15砼包裹基础，II级钢筋混凝土承插排水管管道基础采用120°砂石基础；污水管道采用180°砂石基础。 5）沟槽回填 ①管道污水管道按规定作闭水试验，经检验合格后方可回填。 ②回填采用中粗砂 回填至管顶以上50cm，胸腔部分填方压实度不小于95%，管顶以上0.5m 厚度内填方压实度不小于87%，管顶以上0.5m 至地面部分采用合格土回填，填方压实度同路基要求的的压实度，回填时应分层回填夯实。 ③沟槽回填时，应先将检查井盖板座浆盖好，并 在井墙和井筒周围同时回填，管两侧应同时回填，高差不大于 20cm，以确保管道及检查井不产生位移，回填后砂层压实度达到要求后方能进行路面恢复。 6）管道附属构筑物 ①检查井：雨水检查井井盖、井座均采用重型球墨铸铁防盗井盖、井座，采用1：2防水水泥砂浆内外抹面厚20mm，抹至检查井顶部。雨水检查井应安装防坠落装置，井盖下方装防坠落网，且雨水检查井盖须标示有“雨 水”字样。 污水检查井井盖、井座均采用重型球墨铸铁防盗井盖、井座，检查井与管道连接处设置防止不均匀沉降措施，污水检查井与管道连接采用埋地塑料排水管与检查井的连接方式。检查井盖须标示有“污水”字样。 ②防坠网：为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，排水检查井应安装防坠落装置，要求防坠装置应牢固可靠，承重能力≥100kg。 ③预留支管：雨水预留支管管径为D500，坡度4‰。预留井位于现状道路人行道上，其具体位置可根据现场实际情况进行调整。预留井顶部高 度与人行道持平。 污水预留支管管径为DN400，坡度 3‰，污水支管预留检查井的位置设置在现状人行道，具体位置可根据现场实际情况进行调整。预留井顶部高度与人行道持平。 （2）管道清淤工程 本项目凤凰路（管径DN1000）、迎宾路（管径DN600）、新月路（管径DN400）、月川中路（管径DN600）、迎春路（新月路以东路段）（管径DN400）、古榕巷（管径DN400）现状的污水管道积淤严重，水流较慢。本次设计拟对以上述路段污水管道进行清淤处理，清淤长度约为3980m，深度约为0.5m，清淤量为1990m3。 （3）泵站工程 现状春光泵站共两座，一座为现状污水提升泵站，一座为正在改造的临时污水提升泵站（现阶段正在浇筑底板）；现状污水提升泵站的规模为3.9万m3/d，而临时污水提升泵站的规模为1.92万m3/d；因本次设计的污水管底标高低于临时污水提升泵站的进水管标高，故本项目将临时污水提升泵站已经浇筑的底板进行破除，并新建一座地埋式一体化污水提升泵站规模为2.5万m3/d（占地面积为60m2），位于春光路滨河公园东北侧。 1）泵站基坑开挖：泵站基坑开挖采用水泥搅拌桩支护并采用逆作法护臂设计进行施工。另泵站安装基础需根据实际地质勘探情况进行处理，达到设备要求承载力方可。 2）泵站基坑回填：泵站四周采用砂碎石回填，压实度≥0.95，回填要求同管道沟槽回填。 （4）道路破除及恢复路面工程 本工程新建及改造管段为在现状道路上实施的污水管道工程，需破除现状沥青路面、水泥路面及人行道（其中破除沥青路面1779m2、破除水泥路面3043m2、破除人行道566 m2）。管沟回填后需对开挖面进行原状恢复，并满足使用要求。 4、劳动定员及实施进度 施工人员的最高峰约为20人，本项目建设期计划安排2个月。 5、资金来源 本项目总投资7000万元，资金筹措方式为政府投资。 6、环保投资估算 项目总投入金额约为7000万元，其中环保投资为44万元，占总投资的0.63%，具体详见表1-4。 表1-4 环保投资估算表 环保投资类别 具体内容及估算方式 功能及效果 环保投资 （万元） 施工期 废水 施工废水沉淀池10个 减缓施工期生产废水污染 6 生态恢复及水土保持 围挡、排水等措施 减少新增水土流失量；减少对项目区域生态破坏和用地损失 6 噪声 设置围挡1033m（分段施工）；安排合理行车计划 降低施工期交通噪声对环境的影响 4 固废 建筑垃圾及土石方 清运 淤泥运至填埋场，建筑垃圾运至指定位置，土石方回填 4 扬尘 洒水抑尘 对施工期沿线施工场地、临时道路洒水抑尘，设置防尘网；运输车辆冲洗 4 运营期 泵站恶臭防治 离子除臭、绿化种植 减少恶臭对周边环境的影响 15 泵站噪声防治 减振、消声 减少噪声对周边环境的影响 5 合计 44 环保投资比例 0.63% 三、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），本项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 四、规划相符性分析与选址可行性分析 1、规划符合性分析 根据《春光泵站过河管改造及周边配套管网工程可行性研究报告》，本项目管网整治工程沿已有市政道路建设，作为三亚市的市政基础设施建设，有利于完善该区域雨污水管网系统以及改善片区环境。本项目可研已取得三亚市发展和改革委员会批复（三发改投〔2018〕145号），详见附件。本项目规划合理性应由业主单位向有关部门另行申报城市规划审批文件。 2、与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 根据业主提供的项目坐标，将本项目与生态红线叠加核实（详见附图5），本项目过河段（三亚东河）在生态红线保护Ⅰ类区域内，根据海南省人民政府办公厅关于印发（琼府办〔2016〕239号）《海南省陆域生态保护红线区开发建设管理目录的通知》内容中的《海南省陆域Ⅰ类生态保护红线区与开发建设准入目录清单》，本项目属于清单中第三项民生项目中的污水处理设施项目，本项目过河路段采用顶管施工方式进行施工（从河床底下顶管穿过），不涉及砍伐红树林，不干扰生态保护红线区，所以本项目符合海南省陆域Ⅰ类生态保护红线区与开发建设。 3、项目与红树林保护区的相符性 项目采用DN1200的Ⅲ级钢筋混凝土排水管（内衬PVC材料），从河床底下顶管穿过，过河顶管河底设计的污水管管底标高为-2.4m，且项目不破坏红树林。根据三亚红树林保护区位置示意图（图13），项目从河床底下顶管穿过，涉及红树林保护区，因此建议项目施工前必须得到林业主管部门的许可。 4、选线合理性 根据《三亚市城市总体规划（2011~2020）中心城区道路路网规划》（详见附图7）项目所包含的雨、污水管线均沿己有市政道路建设，同时管网沿线植被类型多以人工绿化植被为主，管道沿路铺设仅在原道路范围内进行施工建设，不涉及征地、地面建筑的拆迁和植被的破坏。根据《三亚市红树立保护区位置示意图》（见附图13），项目顶管过河段在三亚红树林保护区内。本项目过河路段采用顶管施工方式进行施工（从河床底下顶管穿过），不涉及砍伐红树林，不干扰生态保护红线区，因此对红树林保护区影响较小。 综上所述，本项目管道选线较为合理。 5、泵站选址合理性 项目污水提升泵站位于春光路滨河公园东北侧10m处，为地埋式，根据《三亚市城市总体规划图》（详见附图8），污水泵站占地类型主要为公共绿地，项目污水提升泵站规划符合性应由业主单位向有关部门另行申报城市规划审批文件。 项目区域沿线主要为小区、酒店等，是污水管网收集的范围。泵站所处位置与居民区保持一定的距离（与滨河公园最近距离为10m、与春河小区2区最近距离为63m），泵站所处位置能够充分的利用便利的交通、运输和水电条件。滨河公园周边人较少、且泵站为地埋式，采取除臭措施后产生的恶臭对周边环境影响不大，地埋式泵站噪声经隔声和距离衰减对周围环境影响较小。 滨河公园周边情况 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、春光路现状DN800压力管老化，且管道淤积，断面变小，污水容易外溢至三亚河使河水质收到污染。 2、子悦巷路段现状为DN400的雨污合流管，为单侧布管，自北向南排入迎宾路现状污水管道。 3、项目拟建泵站东北侧10m处为现状有污水泵站（3.9万m3/d），现状污水泵站提升污水量不能够满足现状要求，污水外溢至三亚河使河水质收到污染。现状污水泵站类比《三亚市城区污水管网改造工程项目竣工环保验收报告》，其产生的噪声和恶臭对现状污水泵东北侧63m处的春河小区2区、东侧125m处的怡景湾影响较小。 |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于三亚市月川片区，项目泵站东南侧10m处为滨河公园、泵站西北侧15m处为三亚东河、泵站西北侧4m处为红树林保护区、泵站东南侧155m处为春光小区，项目地理位置图详见附图1。 2、地形地貌 地势呈西高东低走向，平均海拔 10m 以上。东部、西部与北部为中低山环绕，中部为北东向冲积平 原，地势较为平坦，南部以低丘为主，间有山间小盆地。 3、工程地质情况 根据地面调查及钻探揭露，拟建管道沿线所揭露地层由人工填土层（Qml）、第四系全新统湖积层（Q4l）淤泥质粉质粘土、粗砂、第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）中砂、粉质粘土、第四系中更新统冲洪积（Q2al+pl）中砂、第四系下更新统冲洪积（Q1al+pl）粉质粘土、中砂、白垩纪（K1l）砂岩等岩土层组成。根据野外钻探揭露地层岩性特征，结合我院周边勘探经验，按地基土岩性结构与物理力学性质及其差异性，将各岩土层的野外特征描述如下： （1）、①层杂填土（Qml）：褐红、灰褐色，主要由粘性土、沥青混凝土块、碎石、砂粒等组成，为现有路面路基填土，经长期碾压已基本固结。 （2）、②层淤泥质粉质粘土（Q4l）：黑、灰黑色，软塑，具臭味，夹有少量腐殖质，层中夹有粉土粉细砂及软塑状粘性土，粉粒含量较高。 （3）、②-1层粗砂（Q4l）：灰褐、灰黑色，松散，饱和，石英质，亚圆形，主要以粗砂夹淤泥质土为主，颗粒不均匀。 （4）、②-2层粉质粘土（Q4l）：黑、灰黑、灰褐色，软塑～可塑，切面稍无光泽，韧性中等，干强度中等，局部夹有腐殖质，主要由淤泥质土组成。 （5）、③层粉质粘土（Q4al+pl）：褐黄、灰黄色，可塑～硬塑，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，局部层中夹有中粗砂粒。 （6）、③-1层粉质粘土（Q4al+pl）：灰、灰黑色，可塑，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，层中夹有砾石及粉细砂，仅个别钻孔分布。 （7）、③-2层中砂（Q4al+pl）：灰褐、褐黄色，松散，饱和，石英质，亚圆形，主要以中砂夹粘性土为主，颗粒不均匀。 （8）、④层中砂（Q2al+pl）：灰黄、灰褐、褐红色，中密，饱和，石英质，亚圆形，主要以中砂夹粉砂为主，细砂、砾砂次之，颗粒不均匀，局部不均匀夹有砾石、卵石等，粘粒含量约10%。 （9）、⑤层粉质粘土（Q1al+pl）：褐黄、灰黄色，硬塑，局部坚硬，切面稍有光泽，韧性中等，干强度高，层中夹有分布不均的砾石等。 （10）、⑤-1层中砂（Q1al+pl）：灰黄、灰褐、褐红色，中密，饱和，石英质，亚圆形，主要以中砂夹粉砂为主，细砂、砾砂次之，颗粒不均匀，局部不均匀夹有砾石、卵石等，粘粒含量约10%。 （11）、⑤-2层粉质粘土（Q1al+pl）：褐黄、灰黄色，硬塑，局部坚硬，切面稍有光泽，韧性中等，干强度高，层中夹有分布不均的砾石等。 （12）、⑥层强风化砂岩（K1l）：褐黄色，矿物成分为石英、长石等，中粗粒结构，块状构造，节理裂隙较发育，岩芯呈短柱状、块状等，锤击声闷，锤击易断。 4、气象、气候 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6月为东北季风期，6~12月为西南季风期，年平均气温25.7℃，气温最高月为6月，平均28.7℃；气温最低月为1月，平均为21.4℃。全年日照时间2534小时。年平均降水量1347.5mm，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4~10月为雨季，降雨量占全年雨量90％，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次。素有“天然温室”之称。 5、水文 三亚河是流经三亚市区的主要河流，由六罗河、汤他水、半岭水三条支流组成。三亚河全长31.3km，集雨面积337km2，多年平均迳流量2.11亿m3。三亚河历史最高潮位为2.64m，平均高潮位1.80m。平均低潮位0.204m，平均潮差1m，20年、50年、100年一遇潮水位分别为2.25m、2.46m、2.55m。 6、植被 项目所在地周围为城市生态环境，区域内主要为人工绿化树种，植被由印度紫檀、小叶榄仁等组成，生物多样性较低，生态环境质量一般。项目拟建泵站西北侧为红树林，红树林种类由海榄雌、红树、苦郎树为优势构成，其中海榄雌优势明显，红树林生态环境良好。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 一、环境质量现状 1、项目所在区域环境的功能属性见表3-1。 编号 功能区划名称 项目所属类别 1 水环境功能区 根据《三亚市水环境功能区划图（水质目标）》，三亚东河丹州桥断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 2 环境空气质量功能区 属一类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。 3 声环境功能区 凤凰路、春光路、新月路、月川中路、子悦巷35±5m 以内执行4a类标准，其它区域执行2类标准。 4 是否属于污水处理厂集水范围 属于红沙污水处理厂集水范围 5 是否属于基本生态控制线范围内 是 6 是否属于基本农田保护区 否 7 是否属于风景保护区 否 2、声环境质量状况 本项目噪声质量现状监测委托深圳市二轻环联检测技术有限公司于2018年6月22日进行监测，监测点位图详见附图10，噪声监测结果见下表： 表3-2 声环境质量现状检测结果 单位:dB（A） 序号 监测点 监测时间 （2018.6.22） 监测结果 LeqdB(A) 执行标准 达标情况 1 （1#） 项目起点 昼间 66.4 70 达标 夜间 52.3 55 达标 2 2# （恒雅居小区边界外1米处） 昼间 63.7 70 达标 夜间 51.4 55 达标 3 3# （红树湾小区边界外1米处） 昼间 64.5 70 达标 夜间 51.9 55 达标 4 4# （荣德苑边界外1米处） 昼间 57.8 60 达标 夜间 48.2 50 达标 5 5# （春河小区2区边界外1米处） 昼 65.1 70 达标 夜间 50.7 55 达标 监测结果表明：项目起点、恒雅居小区、红树湾小区、春河小区2区昼间与夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，荣德苑昼间与夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

3、环境空气质量状况 根据《2017年三亚市环境状况公报》，市区SO2日平均浓度范围为1~10μg/m3，年平均浓度为2μg/m3；NO2日平均浓度为4~32μg/m3，年平均浓度为12μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围9~86μg/m3，年平均浓度为28μg/m3；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围4~63μg/m3，年平均浓度为15μg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围22~200μg/m3，日最大8小时年平均浓度第90百分位数为110μg/m3。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 三亚市环境空气自动监测站河西子站（国控）位于项目西侧1.8km处，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）：每个环境空气质量评价城市点代表范围一般为半径500米至4千米。因此此监测点数据可有效代表本项目区域环境空气质量状况。具体位置关系详见附图11。 根据三亚市环境空气自动监测站对河西子站（国控）2018年5月11日至17日连续7天进行的常规大气环境质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，环境空气质量为优。监测结果详见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果 污染物项目 监测结果 一级标准 日均值 达标 情况 5月 11日 5月 12日 5月 13日 5月 14日 5月 15日 5月 16日 5月 17日 SO2（μg/m3） 3 3 3 3 3 3 5 50 达标 NO2（μg/m3） 11 10 11 16 20 15 9 80 达标 CO（mg/m3） 0.48 0.43 0.44 0.49 0.51 0.46 0.40 4 达标 O38小时（μg/m3） 94 88 80 59 85 74 75 100 达标 PM10（μg/m3） 35 33 32 26 31 30 27 50 达标 PM2.5（μg/m3） 15 12 13 16 21 18 16 35 达标 4、水环境现状评价 根据《三亚市水环境功能区划图（水质目标）》（附图9），三亚东河丹州桥断面水质执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。由于三亚东河丹州桥断面为感潮河段，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中“6.5.8.2 b河口水样采集、保存、分析的原则与方法依水样的盐度而不同。水样盐度＜3‰者，按GB3838执行；水样盐度≥3‰者，按海水执行”。根据《三亚市综合整治水质采样监测报告》（2018年第7期，三亚市环境监测站，2018年3月13日），三亚东河丹州桥断面水质按照海水进行评价，水质现状超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的Ⅲ类标准（为劣四类标准），其超标原因主要是受三亚河周边居民生活污染源及上游农业面源污染影响。监测断面及其水质类别、主要污染物监测浓度情况示意图详见附图12。 5、沿线生态环境现状评价 项目所在地周围为城市生态环境，区域内主要为人工绿化树种，植被由印度紫檀、小叶榄仁等组成，生物多样性较低，生态环境质量一般。项目拟建泵站西北侧为红树林，红树林种类由海榄雌、红树、苦郎树为优势构成，其中海榄雌优势明显，红树林生态环境良好。

主要环境保护目标： 1、保护项目区域的大气环境质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。 2、保护项目区域声环境质量，使凤凰路、春光路、新月路、月川中路、子悦巷35m以内符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其它区域执行2类标准。 3、项目区域水环境：保护三亚东河丹州桥断面水质，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 4、项目周边主要环境敏感目标（见表3-4）。 由于本项目所涉及的居住区敏感点较多无法一一罗列。 表3-4 主要环境保护目标表 类别 敏感目标 方位距离 性质 环境功能 大气环境、声环境 春河小区1区 管线 东南侧40m 小区，1125人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 亿源轩宇大酒店 东侧15m 酒店，400人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 财税大厦 西北侧15m 大厦，50人 恒雅居小区 北侧15m 小区，995人 三亚林荫河畔 东南侧15m 小区，1050人 春河小区2区 东南侧18m 小区，1005人 红树湾小区 东南侧25m 小区，1000人 新月雅居 东南侧23m 小区，1310人 荣德苑 东北侧47m 小区，895人 警官公寓 东北侧11m 公寓，1011人 三亚市司法局 东南侧23m 办公，45人 君恒雅居 东南侧38m 小区，992人 怡景湾 东南侧45m 小区，1230人 春河小区1区 泵站 北侧205 小区，1125人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 三亚市司法局 西北侧197m 办公，45人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 君恒雅居 东南侧127m 小区，992人 怡景湾 东南侧125m 小区，1230人 春河小区2区 东北侧63m 小区，1005人 春光小区 东南侧155m 小区，1120人 滨河公园 东南侧10m 公园 水环境 三亚东河 泵站西北侧15m 大河流 《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标标准 生态 环境 生态红线 顶管距河床底2.5m / 海南省生物多样性保护 红线区 三亚东河红树林 泵站西北侧4m 红树林 / 三亚红树林保护区 泵站西北侧4m 三亚市红树林保护区 / 白鹭栖息地 泵站东北侧200m / 白鹭栖息地 泵站西南侧95m / 滨河公园 泵站东南侧10m 公园 /

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 本项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 2、声环境质量 根据《三亚市城市规划区声环境功能区划分方案（2011-2020）》（详见附图6），本项目区属声环境功能区2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），交通干线沿线两侧一定范围执行4a类声环境功能区标准，相邻区域为2类声环境功能区，交通干线边界线以外35m±5m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35m±5m以外执行2类标准。当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将第一排建筑物面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划分为4a类标准声环境功能区划。根据《三亚市城市规划区声环境功能区划分方案（2011-2020）》中“4类噪声标准适用区（交通干线两侧）处于2类噪声标准适用区的交通干线两侧35±5米范围内（道路两侧50米有三层以上建筑物的以楼前距离为准）”。 项目沿已有市政道路建设，根据《三亚市中心城区综合交通规划图》凤凰路、春光路为城市主干道，新月路、月川中路、子悦巷为城市次干道，迎春路（新月路以西路段）、月明东路、古榕巷为支路。因此凤凰路、春光路、新月路、月川中路、子悦巷35±5m 以内执行4a类标准，其它区域执行2类标准。 3、水环境质量 根据《三亚市水环境功能区划图（水质目标）》，三亚东河丹州桥断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物排 放 标 准 | 1、噪声： 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》(GB12523-2011)中的标准限值。 污水提升泵站距沿线道路约10米（支路），营运期污水提升泵站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的2类标准。 2、废气： 施工扬尘及汽车尾气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值。 运营期污水提升泵站产生的无组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的新扩改建二级标准；泵站排气筒高度为2.5m，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒最高允许排放速率的外推法计算，泵站有组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2外推计算结果严格50%的标准限值。 |
| 总量控制指标 | 建议本项目总量控制指标如下： 本项目为城市基础设施建设项目，运营期间无废水产生，因此本项目可不分配总量指标。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）: 1、施工期工艺流程及污节点示意图: （1）开挖及牵引管施工流程及产污节点图 图5-1 管网工艺流程及产污节点图 噪声：N、固废：S、废水：W、扬尘：G 牵引管道施工工艺说明： 牵引管道施工时，依据施工图纸，确定穿越入土点位置，并打桩做好标记，首先在入、出土点位置设计井位，然后挖入钻工作井及出钻工作井，工作井的尺寸提根据管径大小及采用的回扩钻头大小而确定的。根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，钻机中心线与确定的管道入土点和出土点的延伸线相吻合，围绕钻机安装泥浆泵、泥浆罐、柴油机、微机控制室、钻杆、冲洗管、泥浆坑、扩孔器和切削刀等器材。另一侧布置焊管托滚架，在钻孔完成后，应提前完成整根管道的组装焊接、探伤、试压、防腐补口等工作，并在入土点和出土点的延伸线上布置发送托管架或发送沟，摆放好管道，同时要挖好泥浆坑。 具体定向钻施工过程为:首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向。使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和己预制好的管道，然后开始连接回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直到管端在入土点露出，完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑均随泥浆返回地面。 图5-2 定向钻施工过程断面示意图 （2）顶管工艺流程见下图所示。 图5-3 项目施工期顶管工艺流程及产污环节图 噪声：N、固废：S、废水：W、扬尘：G 图5-4 施工期管道清淤工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序： 1、施工期 （1）废气 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气、道路恢复过程中产生的沥青烟气、以及管道清淤过程中产生的淤泥恶臭。 1）施工扬尘 施工过程中会有施工扬尘产生，主要来自地面的开挖、土方的堆放和运输，以及运输、堆放过程中产生的扬尘，主要污染物为TSP。根据有关资料以及类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处约为1.5mg/m3，下风向50米内TSP超标，短期内造成大气中TSP浓度增高。 2）车辆尾气 施工机械和车辆运输会产生燃油废气和汽车尾气，主要污染物为NOx, CO和非甲烷总烃等。CO是汽油燃烧的产物；氮氧化物是汽油爆燃时进入空气中的氮和氧化合后的产物；非甲烷总烃是汽油燃烧不完全的产物。项目施工期产生的废气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气。汽车尾气中的氮氧化物的浓度随汽车行驶速度的升高而升高，一氧化碳的浓度和非甲烷总烃的浓度随汽车行驶速度的升高而降低。汽车在进、出施工场地时，一般是低速行驶，因此，非甲烷总烃和CO的排放浓度比高速行驶时高。 3）沥青烟气 本项目道路恢复过程中沥青为商业硂，采用热送、现场热敷工艺，现场不设沥青拌合场，无沥青熬制、搅拌，仅在热敷过程中产生少量的沥青烟气。 4）淤泥恶臭 本项目将凤凰路、迎宾路、新月路、月川中路、迎春路（新月路以东路段）、古榕巷现状的污水管道进行清淤，清淤时会产生一定淤泥恶臭。清理后的淤泥及时清运至垃圾填埋场，不得随地堆放。 （2）废水 1）施工废水 管线施工废水包括管道试压废水及管沟开挖等产生的泥浆水、机械设备洗涤水等。降雨产生的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，也会夹带一定量的油污、悬浮物等，随雨水冲刷排入附近河道，对地表水质产生一定影响。 2）施工期生活污水 本项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住在附近居民民宅，施工人员约20人，参考《建筑施工计算手册—临时设施施工》施工用水定额，人均日用水量按150L/d计，则生活用水量约3m3/d，污水产生系数按0.85计算，则生活污水产生量为2.55m3/d。生活污水污染物以COD，BOD5，SS和NH3-N为主，施工人员生活污水依现有市政管网排入红沙污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如挖掘机、定向钻机、压路机、摊铺机等都是噪声的产生源。下表中列出常用施工设备在作业期间所产生的噪声值。 表5-1 施工机械设备噪声等效声级Leq[dB(A)] 施工设备名称 声源特点 距离设备 5m 处噪声值 挖掘机 不稳态源 90 定向钻机 固定稳态源 90 压路机 流动不稳态源 86 振捣器 固定稳态源 86 推土机 流动不稳态源 84 运输车辆 流动不稳态源 85 （4）固体废物 1）施工人员生活垃圾 项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住附近居民宅，按施工人员20人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则施工期产生的生活垃圾0.02t/d。 2）建筑垃圾 项目拆除现状现状混凝土路面产生的建筑垃圾按500kg/m2计，拆除现状现状混凝土路面约3609m2，则拆除现状路面产生的建筑垃圾1804.5t。 3）沥青弃渣 破除原路面沥青弃渣约1779m2，厚度为12cm；根据《丹州小区雨水改造工程项目环境影响报告表》（海南寰亚生态环境工程咨询有限公司，2018年1月，批复文号三环生【2018】73号），破除路面沥青按2.5t/m3，则项目建设产生的废弃沥青约为533.7t。 4）淤泥 本项目将凤凰路、迎宾路、新月路、月川中路、迎春路（新月路以东路段）、古榕巷现状的污水管道进行清淤，清淤量为1990t。 5）废泥浆 本项目顶管施工时产生少量泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆池中，在泥浆池经过无害化固化处理后，上面覆盖耕作土，保证恢复原有地貌。 5）土石方 ①挖方：本项目新建DN300~DN400污水管约547m，其中DN300管长83m（开挖顶宽1.5m、底宽1.0m、深2.0m），DN400管长464m（开挖顶宽1.5m、底宽1.0m、深2.0m），新建DN400~DN600污水重力管约365m，其中DN400管长174m（开挖顶宽1.5m、底宽1.0m、深2.0m），DN600管长191m（开挖顶宽1.5m、底宽1.1m、深2.2m），新建污水压力管D820*9（ID800）约176m（开挖顶宽1.5m、底宽1.2m、深2.2m）。则污水管道长总开挖土方量约2871.48m3。新建雨水管D800管长850m（开挖顶宽1.5m、底宽1.2m、深2.2m），则雨水管道长总开挖土方量约2524.5m3；污水提升泵站（规模2.5万m3/d）开挖平面尺寸分别为4m×4m，高为13.0m，则开挖土方量约208m3。 以上工程总的开挖土方量约5603.98m3。 ②填方：污水管道直径DN300的长为83m，则水管体积为5.9m3，则管沟需填方量为201.6m3。污水管道直径DN400的长为464m，则水管体积为58 m3，则管沟需填方量为1102m3。污水重力管DN400管长174m，则水管体积为22 m3，则管沟需填方量为413m3。污水重力管DN600管长191m，则水管体积为52.2 m3，则管沟需填方量为494.06m3。污水压力管D820*9（ID800）约176m，则水管体积为88.4 m3，则管沟需填方量为434.32m3；雨水管直径d800管长850m，则水管体积为427.04m3，则管沟需填方量为2097.46m3；污水提升泵站（规模2.5万m3/d）成井直径为3.8m，埋深12.0m，则泵站体积为136m3，需填方量约72m3。 以上工程总的填方量约4814.44m3 据土方平衡计算，平衡后总弃方量约789.54m3。综上所述，项目开挖量大于回填量，产生的弃土将全部送至弃土场以及道路破除时产生的建筑垃圾送至三亚市城市相关管理部门制定的地点妥善处理。 表5-2 项目土方平衡表 序号 工程内容 土石方开挖量（m3） 土石方回填量（m3） 土石方平衡（m3） 1 污水工程 2871.48 2644.98 -226.5 2 雨水工程 2524.5 2097.46 -427.04 3 泵站工程 208 72 -136 合计 5603.98 4814.44 -789.54 备注：“－”为弃土，“+”为取土 2、营运期 本项目营运期污水提升泵站会产生噪声、恶臭、以及定期清理沉泥井时会产生少量的污泥。 （1）噪声：泵站的噪声源主要为潜水泵及格栅破碎机的噪声，产生的噪声在75B。 （2）固体废物：本项目在营运期固体废物主要为污水管道沉泥井会产生的少量积淤。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为管网建设，属于导则中列出的Ⅳ类建设项目，无需开展地下水环境影响评价。因污水管网埋在地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处出现渗漏的现象，有可能发生污水外渗，或者是管道质量问题造成管道破损而出现污水外渗现象，因此对地下水存在着一定的污染。 （4）大气环境影响分析：一体化污水提升泵站产生少量的恶臭，恶臭程度与污水水质、搅拌条件和气象条件有关，其主要成分包括NH3、H2S等。 1）本工程运营期产生的废气主要为一体化污水提升泵站产生少量的恶臭。恶臭程度与污水水质、搅拌条件和气象条件有关，其主要成分包括NH3，H2S等。根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程2012第30卷增刊），泵站污水构建物（包括格栅池和集水池）单位面积恶臭产生源强：NH3 0.623mg/m2·s，H2S 0.001351mg/m2·s。本工程一体化泵站水面面积为12m2，本项目拟建泵站产生的恶臭源强为NH37.476mg/s，H2S 0.016212mg/s，即NH3 0.0269kg/h，H2S 0.0000584kg/h。 本工程设计中，将各恶臭污染源采取地埋全封闭形式，并将产生的恶臭气体采用负压收集，有组织集中捕集为95%，无组织逸出为5%。收集后的有组织气体经离子除臭后，由2.5m高排气筒排放，根据设计资料离子除臭效率一般在80%-95%之间，本项目除臭效率按80%计，则有组织排放源强为NH3 0.005111kg/h、H2S0.0000111kg/h，无组织排放源强为NH3 0.001345kg/h、H2S 0.00000292kg/h。项目有组织废气产排情况见表5-3，无组织废气产排情况见表5-4。 表5-3 项目有组织废气产排情况一览表 污染物名称 NH3 H2S 产生量（kg/h） 0.0269 0.0000584 收集率（%） 95 95 除臭效率（%） 80 80 排放量（kg/h） 0.005111 0.0000111 表5-4 项目无组织废气产排情况一览表 污染源 车间面源 排放方式 排放高度 污染物 排放量（kg/h） 一体化泵站 60m2 无组织连续排放 1.3m NH3 0.001345 H2S 0.00000292

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 运输车辆及施工机械尾气 | NOx、CO、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 道路恢复 | 沥青烟气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 管道淤泥 | 臭气浓度 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营 运 期 | 一体化污水提升泵站 | 有组织臭气 | NH3 | 0.034kg/h | 0.00646kg/h |
|  |  |  |  | H2S | 0.000073kg/h | 0.000014kg/h |
|  |  |  | 无组织臭气 | NH3 | 0.034kg/h | 0.0017kg/h |
|  |  |  |  | H2S | 0.000073kg/h | 0.00000365kg/h |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、CODCr、BOD5 | 少量 | 少量 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 2.55m3/d | 2.55m3/d |
| 固体废弃物 | 施 工 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.02t/d | 0.02t/d |
|  |  | 施工废弃物 | 建筑垃圾 | 1804.5t | 1804.5t |
|  |  |  | 沥青弃渣 | 533.7t | 533.7t |
|  |  |  | 淤泥 | 1990t | 1990t |
|  |  |  | 弃土 | 789.54t | 789.54t |
|  |  |  | 废泥浆 | 少量 | 少量 |
|  | 营 运 期 | 沉泥井 | 淤泥 | 少量 | 少量 |
| 噪声 | 施 工 期 | 管槽开挖、敷设管、 整地等过程 | 定向钻机、挖掘机、推土机等噪声值84~90dB (A) |
|  | 营 运 期 | 污水提升泵站潜水泵及格栅的噪声：噪声值75dB (A)。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目工程建设内容均在原有道路范围内施工，不涉及居民搬迁，不涉及三亚东河红树林的移栽。项目建设进行地表开挖，地表暂时裸露，易引发新的水土流失。项目建设占地时间短，项目施工及时采取有效的水土流失和防治措施后，使项目建设产生的水土流失现象得到有效控制，项目建设产生的生态影响不大。 |

## 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废气 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气、道路恢复过程中产生的沥青烟气、以及管道清淤过程中产生的淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 施工过程中会有施工扬尘产生，主要来自地面的开挖、土方的堆放和运输，以及运输、堆放过程中产生的扬尘，主要污染物为TSP。影响范围主要是施工现场周边环境以及运输线路周边环境。 根据有关资料，一般情况下，施工场地近地面的粉尘浓度约为1.5~3mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中日均值0.3mg/m3的5倍~10倍；运输车辆在一般行车道路两侧近距离产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准要求。同时通过相似工程的类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米出扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处约为1.5mg/m3，下风向50米内TSP超标。因此在扬尘点下风向0~50米为较重污染带，50~100米为污染带，100~150米为轻污染带，150米以外对大气影响较小。 本环评建议采取的扬尘防治措施如下，采取措施后，施工扬尘对沿线环境影响不大。 ①加强施工区的规划管理，施工期配备专用洒水车洒水降尘。施工路段应及时进行洒水降尘，一般每天洒水3~4次；②施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量；③加强施工现场车辆管理；④对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；⑤施工沿线两侧应设置隔离网，减少扬尘对周边环境的影响。 （2）车辆废气：施工期运输车辆及施工机械排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物，对大气环境也有一定的影响。建议建设单位使用符合国家污染物排放标准的运输车辆和施工设备，并加强设备、车辆的维护保养，使车辆、设备处于良好的工作状态，不使用报废车辆和淘汰设备。由于运输车辆及施工机械排放的尾气排放量较小，且为间歇式排放，污染程度相对较轻，对周边环境影响较小。 （3）沥青烟气：本项目道路恢复过程中沥青为商业硂，采用热送、现场热敷工艺，现场不设沥青拌合场，无沥青熬制、搅拌，且恢复沥青路面面积较小，因此产生的沥青烟气较少。随着施工期的结束，施工沥青烟气影响将不再存在。 （4）淤泥恶臭：本项目将凤凰路、迎宾路、新月路、月川中路、迎春路（新月路以东路段）、古榕巷现状的污水管道进行清淤时会产生一定淤泥恶臭，清理后的淤泥及时清运至垃圾填埋场，不得随地堆放。 采取以上措施后，项目施工期产生的废气对周边环境影响不大。 2、噪声 （1）声环境影响预测内容 本项目产生的噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声以及物料装卸碰撞噪声。各种施工机械设备可视为点声源，本评价采用点源衰减模式预测声源到受声点的噪声，点声源噪声随距离衰减的计算公式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0）+ΔL 式中：Lp—距声源 r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源 r0（m）处的声压级，dB（A）； r、r0—距声源的距离，m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。 在不考虑屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响时，即ΔL=0的情况下，根据上述公式可计算施工时使用的各种挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声，运输建筑材料和渣土车辆的交通噪声，对不同距离处的噪声贡献值。单台施工机械和车辆在周围环境的噪声贡献值如表7-1所示。 表7-1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 1 挖掘机 90 82.5 75.0 70.0 63.0 57.0 51.0 2 定向钻机 90 82.5 75.0 70.0 63.0 57.0 51.0 3 压路机 86 78.5 71.0 66.0 59.0 53.0 49.0 4 振捣器 86 78.5 71.0 66.0 59.0 53.0 49.0 5 推土机 84 76.0 69.0 61.0 59.0 51.0 47.0 根据上表的预测结果，在道路两侧施工噪声昼间最大超标范围在施工点周边40m范围内，夜间最大超标范围在施工点周边125m以内。从项目特点来看，项目沿途主要分布有酒店、小区及公寓，声环境较为敏感，敏感点距离项目边界大部分小于40m。因此项目施工对沿线的敏感点影响较大。 （2）施工期噪声采取的措施 为了减轻项目施工过程中对周围敏感点的影响，施工过程中采取以下措施： ①施工噪声影响属于短期影响，主要是干扰施工沿线居民区，禁止在午夜（12:00-14:00）、夜间（22:00-次日06:00）进行产生噪声的施工作业；②在住宅相对集中的地段，加强对运输车辆的管理，压缩施工区汽车数量和行车密度，运输车辆少鸣笛，特别是在午休时间。地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响，设置警示标志；③选用优质低噪声的施工机械，保养施工机械，使机械维持最佳工作状态，使噪声维持最低噪声水平；④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；⑤使用商业混凝土，减少因使用混凝土搅拌机产生的机械噪声。 项目施工噪声产生的影响主要集中在施工建设期间，对周边环的影响是短时间内的，具有暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束，施工期产生的噪声对周围环境影响较小。因此，经过以上措施，施工期噪声对周边居民的影响是可接受的。 3、固体废物 生活垃圾：项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住附近居民宅，按施工人员20人，施工期生活垃圾产生量为0.02t/d，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一收集处理，对周边环境影响较小。 施工废弃物：项目建设产生沥青弃渣约为533.7t；破除现状混凝土路面产生的建筑垃圾1804.5t；施工过程中产生的弃土789.54tm3；淤泥产生量约为1990t；项目顶管施工时产生少量泥浆。施工过程中产生的弃土，当天产生当天清运处理，全部运送至三亚市城市相关管理部门指定的弃土场放置；道路破除时产生的建筑垃圾，当天产生当天清运处理，送至三亚市建筑废弃物综合利用厂处理；清淤产生的淤泥送至垃圾填埋场处理；项目顶管施工时产生少量泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆池中，在泥浆池经过无害化固化处理后，上面覆盖耕作土，保证恢复原有地貌。项目施工期产生的固体废弃物对周边环境影响不大。 4、废水 本项目施工期间产生的污水主要是施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械运输车量的冲洗水，建筑泥浆产生的地表径流以及施工人员的生活污水等。 （1）施工人员的生活污水：施工人员主要分散租住在附近居民民宅，生活污水产生量为2.55m3/d。施工人员生活污水依现有市政管网排入污水处理厂处理，对周边环境影响较小。 （2）施工废水：施工期产生的废水主要施工场地的施工废水，污染物以悬浮物（SS）为主，主要自于施工泥浆水、车辆和机械设备的清洗废水等。施工期设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘，禁止施工废水排入三亚东河；加强施工机械设备的维护保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏现象的发生等；优化施工方案，保证周边居民生活污水正常排放，不污染环境。 综上措施，施工期产生的废水对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）水土流失 项目开挖管沟时将产生临时堆土，如遇到大暴雨，易随着地表径流形成水土流失。 因此建议建设方在管线施工中，应按分片开掘、平整和滚动施工的原则，采取完工一段，恢复一段的方式，及时进行土方回填，以及及时清运建筑垃圾和沿线弃土，弃土要妥善处置、综合利用，防止水土流失。应结合项目区域地形，合理设计、施工，尽量减少土地平整、开挖面积。因地制宜采取水土流失防治措施，施工期水土流失可得到有效控制。 此外，项目土方平衡后有弃土产生，将涉及弃土问题。项目在弃土时须严按当地相关规定进行，并及时做好弃土场水土流失防治工作，弃土过程加强管理，合理设置截水沟等防护设施，防止因项目取弃土引起的水土流失。 （2）项目建设对生态红线保护区的影响 本项目过河段（三亚东河）在生态红线保护Ⅰ类区域内，功能为：海南省生物多样性保护Ⅰ类红线区，保护的生物主要为红树林和白鹭，红树林种类由海榄雌、红树、苦郎树为优势构成，其中海榄雌优势明显。 项目过河路段采用顶管施工方式进行施工（从河床底下顶管穿过），不涉及砍伐红树林，对生态红线保护区基本无影响。白鹭栖息地分别位于拟建泵站东北侧200m处和西南侧95m处，在过河顶管施工和泵站施工过程中产生的噪声会影响白鹭栖息，应避免在白鹭栖息时间进行施工。本项目施工时间较短，施工结束后对白鹭的影响也随之消失。 项目泵站施工过程中不干扰生态红线保护区，因此泵站施工不会对生态红线保护区造成影响。 综上所述，项目的建设对对生态红线保护区影响较小。 （3）施工期对项目区域内沿线地表植被的影响 项目沿线区域主要有人少量人工绿化树种，如印度紫檀、小叶榄仁。但在开挖过程中没有对植被造成影响。经现场调查，在施工过程道路沿线的植被基本不会受到影响。 （4）城市景观影响分析 项目施工期间产生的弃土弃渣会暂时性沿途堆放，影响城市景观和整洁。建议建设单位项目应加强管理，有序堆放弃土弃渣，及时清扫场地洒落物件，工程结束后建议通过沿线全部进行原貌恢复，避免影响城市景观。 总体而言，项目施工期对周围环境的影响主要表现在扬尘、噪声、施工废水及生态影响等方面。施工期影响是暂时的局部的，在采取系列污染防治措施和生态保护措施后，可将施工期环境影响降至最低。 5、社会环境影响分析 （1）城市交通影响分析 项目施工期因道路开挖、运输车辆往来、管线敷设等，占用道路，对道路交通带来一定影响。项目需加强施工管理，制定合理的施工运输路线，合理放置施工机械及施工材料，合理安排时间，尽量缩短施工工期，降低施工强度，应做交通指示，尽可能将交通影响控制至最低程度，减缓对城市交通和环境的影响。 （2）对当地居民出行的影响分析 项目为新建项目，项目施工期施工车辆经常性进出施工场地，暂时会附近增加道路的交通负担，增加的施工车辆扰乱正常交通运输格局，这都会给居民的出行、工作、生活带来不利影响，在道路施工过程中要采取警示标语，限制该路段的行驶速度，加强施工管理措施，这样会很好的避免施工期出现的安全问题。施工单位要严格控制临时用地数量，施工便道要根据工程进度统筹安排。项目完工后临时用地要按照合同要求认真恢复。在既有道路前方做好安全施工设施的布设，摆放交通标志，保证行车安全。标志牌及减速牌要摆正，使驾驶人员能够看清标志牌，在施工过程中还需派人监管，发现问题及时处理。在工程竣工通车后方可解除安全标志。施工结束后，该片区的交通通行能力增强，对社会的不利影响逆向转变为有利影响。采取上述措施后，该项目施工期对居民的影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目建成后，减少生活污水直排，削减水污染物入河量，有利于改善三亚河水质。 项目建成后若污水管道发生泄漏，尤其是顶管过河段发生泄漏，以及项目污水提升泵站无法正常运行时，污水进入三亚河使三亚河受到污染。因此，建设单位在施工期间严把要求施工质量关，严格按施工技术规范的要求组织施工；选好管材，确保管道质量，尤其是过河段采用顶管过河，材料为DN1200的Ⅲ级钢筋混凝土排水管（内衬PVC材料）；当项目泵站发生故障时不能运行时，项目设置的事故污水管道将污水引至3.9m3/d的污水泵站，避免事故污水对周边环境的影响；项目建成后应定期对污水管道、泵站进行检查、维修、清理，发现问题及时补救，确保污水管道通畅无阻，杜绝污水外溢等。以上措施可以减少事故发生，降低事故时产生的污水对三亚河的影响。 2、大气环境影响分析 本工程一体化污水提升泵站运行过程中产生少量臭气，其主要成分为NH3、H2S，将各恶臭污染源采取地埋全封闭形式，并将产生的恶臭气体采用负压收集，有组织集中捕集为95%，无组织逸出为5%。有组织排放源强为NH30.005111kg/h，H2S0.0000111kg/h，无组织排放源强为NH3 0.001345kg/h、H2S 0.00000292kg/h。 （1）有组织废气 本项目有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2中排气筒为15m的标准限值（NH3 0.33kg/h，H2S 4.9kg/h），由于本项目排气筒高度为2.5m，低于15m，因此参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒最高允许排放速率的外推法计算，执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2外推计算结果严格50%的标准限值（NH3 0.01kg/h，H2S 0.068kg/h）。本项目有组织废气排放速率NH3 0.005111kg/h、H2S0.0000111kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2外推计算结果严格50%的标准限值。 根据《环境影响评价影响导则一一大气环境》（HJ2.2-2008），采用Screen3估算模式计算预测泵站臭气污染物（NH3，H2S）对周围环境的影响。 ①预测源强 本项目臭气经离子除臭后通过2.5m高排气筒排放，离子除臭排气口气体流量为3000m3/h，项目污染源强见表7-2。 表7-2 点源参数调查清单表 点源编号 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 评价因子 NH3 H2S m m k h / kg/h 排气筒 2.5 0.3 298 8760 正常 0.005111 0.0000111 ②评价标准 居住区环境空气中氨和硫化氢浓度执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3）限值要求。 ③预测结果 表7-3 本项目点源估算模式预测结果表 距离中心下风向距离D/m NH3 距离中心下风向距离D/m H2S 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 0.00E+00 0 1 0.00E+00 0 10 9.43E-05 0.05 10 2.05E-07 0 42 1.91E-03 0.96 42 4.15E-06 0.04 63 1.83E-03 0.92 65 3.98E-06 0.04 100 1.71E-03 0.86 100 3.72E-06 0.04 125 1.56E-03 0.78 125 3.39E-06 0.03 200 1.21E-03 0.6 200 2.62E-06 0.03 300 1.22E-03 0.61 300 2.65E-06 0.03 400 1.33E-03 0.66 400 2.89E-06 0.03 500 1.26E-03 0.63 500 2.73E-06 0.03 600 1.13E-03 0.57 600 2.46E-06 0.02 700 9.97E-04 0.5 700 2.17E-06 0.02 800 8.77E-04 0.44 800 1.90E-06 0.02 900 7.74E-04 0.39 900 1.68E-06 0.02 1000 6.87E-04 0.34 1000 1.49E-06 0.01 1100 6.15E-04 0.31 1100 1.34E-06 0.01 1200 5.54E-04 0.28 1200 1.20E-06 0.01 1300 5.02E-04 0.25 1300 1.09E-06 0.01 1400 4.58E-04 0.23 1400 9.94E-07 0.01 1500 4.19E-04 0.21 1500 9.09E-07 0.01 由表7-3可知，有组织排放中排气筒NH3的最大落地浓度为0.00191mg/m3、最大浓度占标率为0.96%；H2S的最大落地浓度为0.00000415mg/m3、最大浓度占标率为0.04%。最大浓度占标率均小于10%，最大落地浓度距离均为42m。 根据调查泵站拟建地周边敏感点，其中距离场界最近的东南侧10m处的滨河公园，敏感点处H2S浓度为0.000000205mg/m3、NH3的浓度为0.0000943mg/m3；位于泵站东北侧63m处的春河小区2区H2S浓度为0.00000398mg/m3、NH3的浓度为0.00183mg/m3，均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。因此，项目排放的有组织废气对周边环境影响较小。 （2）无组织废气 本项目无组织排放源强为NH3 0.001345kg/h、H2S 0.00000292kg/h。采用Screen3估算模式对（NH3，H2S）计算预测。 表7-4 本项目面源估算模式预测结果表 距离中心下风向距离D/m NH3 距离中心下风向距离D/m H2S 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 5.28E-06 0 1 1.15E-08 0 10 4.63E-03 2.32 10 1.01E-05 0.1 35 1.79E-02 8.95 35 3.88E-05 0.39 63 1.52E-02 7.62 63 3.31E-05 0.33 100 9.40E-03 4.7 100 2.04E-05 0.2 125 6.97E-03 3.49 125 1.51E-05 0.15 200 3.44E-03 1.72 200 7.46E-06 0.07 300 1.80E-03 0.9 300 3.90E-06 0.04 400 1.12E-03 0.56 400 2.43E-06 0.02 500 7.73E-04 0.39 500 1.68E-06 0.02 600 5.70E-04 0.28 600 1.24E-06 0.01 700 4.40E-04 0.22 700 9.55E-07 0.01 800 3.56E-04 0.18 800 7.72E-07 0.01 900 2.95E-04 0.15 900 6.41E-07 0.01 1000 2.50E-04 0.12 1000 5.42E-07 0.01 1100 2.16E-04 0.11 1100 4.68E-07 0 1200 1.89E-04 0.09 1200 4.10E-07 0 1300 1.67E-04 0.08 1300 3.62E-07 0 1400 1.49E-04 0.07 1400 3.23E-07 0 1500 1.34E-04 0.07 1500 2.91E-07 0 根据预测可知，无组织排放NH3的最大落地浓度为0.0179mg/m3、最大浓度占标率为8.95%，最大落地浓度距离为35m；H2S的最大落地浓度为0.0000388mg/m3、最大浓度占标率为0.39%，最大落地浓度距离为35m。距离泵站最近的为东南侧10m处的滨河公园H2S浓度为0.0000101mg/m3、NH3的浓度为0.00463mg/m3，东北侧63m处的春河小区2区H2S浓度为0.0000331mg/m3、NH3的浓度为0.0152mg/m3，均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。因此，项目排放的无组织废气对周边环境影响较小。 （3）臭气浓度叠加 对泵站产生的臭气浓度进行叠加，叠加后的浓度见表7-5。 表7-5 本项目臭气叠加结果表 叠加位置 NH3浓度（mg/m3） H2S浓度（mg/m3） 叠加后NH3浓度（mg/m3） 叠加后H2S浓度（mg/m3） 有组织 无组织 有组织 无组织 厂界（距排气筒距离为1m） 0.00E+00 5.28E-06 0.00E+00 1.15E-08 5.28E-06 1.15E-08 敏感点 滨河公园 9.43E-05 4.63E-03 2.05E-07 1.01E-05 4.72E-03 1.03E-05 春河小区2区 1.83E-03 1.52E-02 3.98E-06 3.31E-05 1.70E-02 3.71E-05 根据叠加结果，厂界污染源的浓度为NH3 0.00000528mg/m3，H2S 0.0000000115mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1新扩改建二级标准；敏感点滨河公园浓度为NH3 0.00472mg/m3，H2S 0.0000103mg/m3，春河小区2区浓度为NH3 0.017mg/m3，H2S 0.0000371mg/m3，均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 （4）卫生防护距离的确定 根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编，中国标准出版社2010年9月）之第10章内容：“在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、场界、厂界外，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3095及TJ36要求，可不必设置卫生防护距离。”本项目NH3、H2S的最高排放浓度分别为0.0179mg/m3和0.0000388mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中NH3和H2S的居住区保护浓度，因此本项目不必设置卫生防护距离。 3、声环境影响分析 运营期声环境影响主要来源于潜水泵等设备运行噪声，水泵噪声值约75dB（A）。 根据预测资料，一般设备运行噪声值约75dB（A）（距声源1m处），如露天放置且没有采取降噪措施情况下，预测其影响范围： LA（r）= LA（r）-20lg（r/r0） 经预测，项目设备产生的噪声经约50m可衰减到41dB，其影响范围不大，提升泵站设备设于泵站房内，通过减振、隔声降噪等措施，如采用隔音防振浮筑地板或一般一层砖墙双面粉刷，其平均隔声量可达18dB(A)，经二层双面粉刷砖墙后隔声量可达36dB（A）。本项目污水提升泵站为地埋式，采取上述隔声、吸声等措施后，声环境对周边环境影响较小。 4、固废影响分析 在营运期间排水管道沉泥井会产生积淤，当淤泥达到一定量时会进行清理，清理出来的淤泥送至填埋场进行处理，对周围环境影响不大。 5、地下水环境影响分析 污水管网埋在地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处出现渗漏的现象，有可能发生污水外渗，或者是管道质量问题造成管道破损而出现污水外渗现象，对地下水存在着一定的污染。因此要求在施工期间，建设单位严格按技术规范施工，保证施工质量，极力避免出现污水渗漏现象；在管道施工敷设期间，若管道路线经过地质结构变化区，则要求建设单位对管道的土建做好加固工作，避免出现污水管道在营运期间因地质结构变化而引起管道破损的现象，造成污水的渗漏影响地下水环境。 6、项目污水接管可行性分析 污水管网的建设是污水处理厂运行的前提。污水管网一定要与污水处理厂配套建设，同时运行。影响污水处理厂正常运行的最大因素为污水的水量和水质，若进水量不足，造成污水处理厂无法正常运营；进水量太大，超负荷运行，降低处理效率，排放水质不达标，造成污染事故。 本项目区域污水管网服务面积约220.5ha，根据现场调查，项目所在区域属于红沙污水处理厂的纳污范围，红沙污水处理厂于2013年10月开始营运，污水管网服务面积约2745ha，目前该厂处理量10.1万m3/d，远期扩建后的规模为17.5万m3/d，完全有足够的能力接纳本项目区域的污水；本项目区域污水管网收集到的污水，最后均红沙污水处理厂处理，进水水质关系污水处理厂安全稳定运行。本项目区域污水管网收集的污水主要为生活污水，经化粪池预处理后水质达均能达到红沙污水处理厂的入网标准。 经上所述，本项目区域污水对红沙污水处理厂基本无影响，可纳入红沙污水处理厂处理。 7、生态环境影响分析 项目的建设完善了沿线排水功能，污水管网在营运期由于工程运行特点，其对周围区域环境的影响主要产生在生态环境方面，并以有利影响为主。 城市污水管网工程既是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，解决了区域污水出路的问题，有助于改善附近的生态环境，提升城市整体形象。 8、项目改造前后的变化情况 项目建成前，现状春光泵站污水提升泵站服务的污水汇水面积为5.89km2，最高日污水量为5.82万m3/d，现状泵站提升量为3.9万m3/d，现状污水泵站提升污水量不能够满足现状要求，污水外溢至三亚河使河水质收到污染。 项目建成后，本项目的污水提升泵站规模为2.5万m3/d，污水服务面积为2.205 km2，主要服务范围为月川片区的污水。现状污水提升泵站规模为3.9万m3/d，污水服务面积为3.685km2，主要服务范围为春光片区及海螺一号路汇集而来的污水。综上，本项目建成后污水泵站提升污水量能够满足现状要求，解决污水外溢污染三亚河的情况。 本项目建成前，春光路现状DN800压力管老化，且管道淤积，断面变小，影响污水的输送。子悦巷路段现状为DN400的雨污合流管，为单侧布管，自北向南排入迎宾路现状污水管道；本项目对淤积管道进行清淤，雨污合流管拆除采用雨污分流进行建设，项目建成后所在区域产生的生活污水收集后排入市政污水管网至红沙污水处理厂集中处理，减少生活污水直排，削减水污染物入河量，进而改善周边水体及生态环境污染的现象。 由此可见，本项目对周围环境的正效应较好，对项目所在区域居民生活环境起改善作用。 三、污水管道风险事故影响分析及应急预案 1、风险事故影响分析 本项目的建设主要存在风险的工程为污水管道工程和泵站工程，主要是污水管道破裂、施工质量等问题造成污水渗漏、外溢现象的发生。少量的污水渗漏影响不大，长期污水渗漏会造成地下水和三亚河受到污染；管道破裂会造成大量污水泄漏，造成环境污染，不仅造成水体污染和土地污染，还影响公共卫生和城镇生态环境，严重时影响交通道路。污水提升泵站无法正常运行时，污水外溢也会造成水体污染。 因此要求建设单位在施工期间严把要求施工质量关，严格按施工技术规范的要求组织施工；同时选好管材，确保管道质量。 为了使项目污水管道渗漏概率控制至最低，应采取以下防护措施： 1）合理选用管道及接口：选择合理优良产品，市政工程质检标准明确规定污水管、合流管必须作闭水试验。项目污水管网入口、接口应合理设置，污水管网接、入口须紧密防渗，接口的材料、构造、形式、设置位置应恬当合理，抹带接口须用砂浆抹压密实，并及时进行覆盖养护。 2）充分考虑地基压缩变形对污水管的影响：在埋设管道时，对于局部含水量较高的黏土、淤质黏土等不符合地基土质要求的应采取换土等处理方法。另外管道垫层结构的选择，要根据不同的地基情况而定，对于岩土或坚土地基，宜用砂垫层，以使管道均匀。其它情况可选用碎石或级配砂石垫层。由于排水管道与其截面相比显得很长，应沿管线合理布置沉降缝。 3）加强施工管理和质量意识：要切实加强对施工单位施工人员管理，健全质量保证体系，施工人员未经培训不得上岗。对已完成的工序必须经质检人员签字认可，方可转入下道工序施工。应督促施工员、质检员要按照市政工程施工规范严格把好各道关口，避免管道因施工原因发生下沉破坏和其它损坏。 4）使用前应清理排水管道：管道施工时，常常有一些余泥灰浆、碎砖块落入管内，特别是检查井及其它接口井处,必须及时进行清理，否则这些残留物将淤塞管道，给日后清理带来困难。 5）杜绝不文明使用污水管道：管道堵塞一般是人为因素造成，如下水管内剩余食物、细粒垃圾，或者往井内扔垃圾，倒含垃圾污水，此类现象应杜绝发生，要爱护市政排水设施。 6）加强污水管道维护工作：项目将在各条污水管道合理设置检查井，以方便营运期进行管道维修。排水管道交付使用后，必须进行正常维护清理。特别易淤积的地方，每月都要注意清通。为便于通沟时清捞淤积物，可在适当地点把检查井改为落底式。由于通沟劳动量大，在管材最大允许流速范围内，可有意识地采用冲刷措施，使管道具有自清能力。 7）对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。 8）定期对污水管道进行检查、维修、清理，发现问题及时补救，确保污水管道通畅无阻，杜绝污水外溢。 2、应急预案 若污水管道发生泄漏和泵站无法正常运行，最早发现者应立即向管道应急中心报告，说明事故地点及事态状况。管道应急中心在接到报警后，应急小组携带专用设备，在最短时间内赶赴实发现场。应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场，制定处置措施：1）遇到泵站和格栅损坏或者泵站被堵塞，应立即切断在用泵机电源，减少泵的非正常运转，同时开启备用泵机设备，并迅速组织人员对损坏的泵和格栅进行维修，查出原因并制定维修措施，若是一般性问题当场及时解决，若是泵的主要零部件受损超出自身维修范围的要及时向设备厂家提出维修意向，并将相关信息向上级领导汇报；2）管道破损，应立即组织施工人员进行抢修，同时通知相关市政、环保部门组织协调；3）因不可抗力（含自然原因和社会原因）造成危及安全及人体健康的事故，应立即拨打110、119报警，同时将了解的相关事故情况向公司领导汇报，应急小组人员做好维护现场，疏散人群，切断事故预源，防治事故的进一步扩散的工作。应急方案和措施见表7-2。 表7-2 应急方案和措施 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 污水提升泵站内各设备及服务范围内的污水管网 2 应急组织机构、人员 建立风险应急小组，配套员工受伤救援队伍，建立向外救援机构紧急通报与联系制度。并预先做好与当地公安、消防、环保、环境监测、医院、卫生防疫等部门的联系方案。 3 预案分级响应条件 火灾等外力因素产生的事故启动一级预案，设备故障（泵、格栅故障，服务范围内管网故障）时启动二级应急预案。一级预案需要由风险管理小组全员参与并按规定通知公安、消防、环保卫生等环境风险应急管理部门。二级预案主要由风险责任人负责协调处理。 4 应急救援保障 火灾等外力因素造成的事故发生时应及时采取防护措施如回收、清理现场、隔离等措施。 5 报警、通讯联络方式 在厂区发生因火灾、雷电等因素造成泄漏时，应立即拨打110、119报警。 6 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制撤离组织计划 当发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围。同时建议与有关医院建立受伤人员的紧急医疗救护热线联系机制。 7 事故应急救援关闭程序与恢复措施 在按照应急措施方案妥善处理好事故现场，并在一段时间后，接触敏感点事故警戒，并对各受影响的场所进行善后。处理事故后，还应按应急管理的程序进行登记和存档。 8 应急培训计划 根据制定的应急预案，职工需定期（半年一次）进行应急演习。

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 运输车辆及施工机械尾气 | NOx、CO、THC | 加强设备、车辆 维护保养等 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 洒水降尘，控制运输车辆的车速等。 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 道路恢复 | 沥青烟气 | 沥青为商业硂，采用热送、现场热敷工艺。 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 管道淤泥 | 臭气 | 及时清运至垃圾填 埋场 | 对周边环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 一体化污水提升泵站 | H2S、NH3 | 经自带离子除臭系统处理后，周边绿化。 | 对周边环境 影响小 |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、CODCr、BOD5 | 经沉淀池沉淀 处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 依托市政管网排入污水处理厂处理 | 对周边环境影响小 |
| 固体废弃物 | 施 工 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 施工废弃物 | 建筑固废、弃土、沥青 | 送至三亚市建筑废弃物综合利用厂处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  |  | 淤泥 | 送至垃圾填埋场处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  |  | 废泥浆 | 无害化固化处理后，上面覆盖耕作土。 | 对周边环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 沉泥井 | 淤泥 | 送至垃圾填埋场处理 | 对周边环境影响小 |
| 噪声 | 施 工 期 | 管槽开挖、敷设管、整地等过程 | 选用低噪声施工机械，分时段施工，避开周围环境对敏感点的时间；合理安排施工时间。 | 对周边环境影响小 |
|  | 营 运 期 | 潜水泵等设备优先选用低噪音设备；加大污水提升泵站附近乔、灌木种植面积，利用其良好的降噪功能有效降低噪声污染，降低其噪声影响。 | 对周边环境影响小 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态保护措施 （1）尊重自然地形地貌，结合项目区域地势，合理设计、施工，建设依地势而行，不做大的土方开挖，尽量减少土地占用，减少土地开挖面积。 （2）建立施工规范化操作程序和制度，合理安排施工次序、季节和时间，施工避开雨季和大风季节，以防止水土流失。 （3）项目施工结束后，尽快实施恢复建设（道路和植被），避免项目用地裸露时间过长，防止水土流失和产生扬尘。 2、预期效果 使项目建设引起的水土流失得到有效控制，生态影响小。 3、项目环境保护竣工验收 根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环境设施进行验收，环境保护验收内容见表8-1。 表8-1 环境保护验收内容 验收项目 验收检查内容 预期治理效果 废气治理 1、污水提升泵站位置、规模、大小是否发生变化； 2、污水提升泵站是否采用离子除臭工艺（除臭效率为80%）； 2、污水提升泵站的周边是否绿化。 厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1新扩改建二级标准。 噪声治理 1、风机、水泵等设备是否置于地下，是否进行减震、降噪处理。 污水提升泵站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 固废治理 1、弃土是否用于回填，以及现场是否存在建筑垃圾、弃土等乱堆乱放现象； 2、是否遏制水土流失； 3、营运期间排水管管道沉泥井产生的淤泥到达一定量时是否进行清理。 无弃土乱堆乱放，无水土流失现象；及时清理排水管管道沉泥井产生的淤泥。 绿化及生态 施工期结束后，是否对施工场地进行路面恢复。 已恢复 |

## 结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 项目位于三亚市月川片区，北起子悦巷、南至春光路、西起月川棚户区改造安置区南区市政路、东至古榕巷，拟在凤凰路、新月路、月川中路、月明东路等道路新建DN300污水管83m ，新建DN400污水管464m，新建 DN400 污水重力管约174m，新建DN600 污水重力管约191m，新建DN600污水管（牵引管）约1466m，新建Ⅲ级钢筋混凝土管（内衬PVC材料）DN1200（顶管）约1540m，改造新建D820*9污水压力钢管约176m，新建II级钢筋混凝土管 DN800雨水管约850m，新建一座2.5万m3/d的一体化污水提升泵站，同时对局部现状管道进行清淤处理，道路工程实际仅为服务管道建设进行破除恢复，不涉及新建道路。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、清淤工程、泵站工程等。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），本项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 3、规划相符性分析与选址可行性分析 （1）规划符合性分析：本项目管网整治工程沿已有市政道路建设，作为三亚市的市政基础设施建设，有利于完善该区域雨污水管网系统以及改善片区环境，项目建设与城市规划是相符合的。 （2）与《与海南省生态保护红线管理规定》相符性 将本项目与生态红线叠加核实，本项目过河段（三亚东河）在生态红线保护Ⅰ类区域内，根据海南省人民政府办公厅关于印发（琼府办〔2016〕239号）《海南省陆域生态保护红线区开发建设管理目录的通知》内容中的《海南省陆域Ⅰ类生态保护红线区与开发建设准入目录清单》，本项目属于清单中第三项民生项目中的污水处理设施项目，本项目不涉及砍伐红树林，不干扰生态保护红线区，所以本项目符合海南省陆域Ⅰ类生态保护红线区与开发建设。 （3）项目与红树林保护区的相符性 项目采用DN1200的Ⅲ级钢筋混凝土排水管（内衬PVC材料），从河床底下顶管穿过，过河顶管河底设计的污水管管底标高为-2.4m，且项目不破坏红树林。根据三亚红树林保护区位置示意图，项目从河床底下顶管穿过，涉及红树林保护区，因此建议项目施工前必须得到林业主管部门的许可。 （4）选线合理性：项目所包含的雨、污水管线均沿己有市政道路建设，同时管网沿线植被类型多以人工绿化植被为主，管道沿路铺设仅在原道路范围内进行施工建设，不涉及征地、地面建筑的拆迁和植被的破坏。根据《三亚市红树立保护区位置示意图》，项目顶管过河段在三亚红树林保护区内。本项目过河路段采用顶管施工方式进行施工（从河床底下顶管穿过），不涉及砍伐红树林，不干扰生态保护红线区，因此对红树林保护区影响较小。 综上所述，本项目管道选线较为合理。 （5）泵站选址合理性：项目污水提升泵站位于春光路滨河公园东北侧10m处，为地埋式，根据《三亚市城市总体规划图》，污水泵站占地类型主要为公共绿地，项目污水提升泵站规划符合性应由业主单位向有关部门另行申报城市规划审批文件。 项目区域沿线主要为小区、酒店等，是污水管网收集的范围。泵站所处位置与居民区保持一定的距离（与滨河公园最近距离为10m、与春河小区2区最近距离为63m），泵站所处位置能够充分的利用便利的交通、运输和水电条件。滨河公园周边人较少、且泵站为地埋式，采取除臭措施后产生的恶臭对周边环境影响不大，地埋式泵站噪声经隔声和距离衰减对周围环境影响较小。 4、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境：项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 （2）声环境：项目起点、恒雅居小区、红树湾小区、春河小区2区昼间与夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，荣德苑昼间与夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）水环境：三亚东河丹州桥断面水质按照海水进行评价，水质现状超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的Ⅲ类标准（为劣四类标准），其超标原因主要是受三亚河周边居民生活污染源及上游农业面源污染影响。 5、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响评价 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气、道路恢复过程中产生的沥青烟气、以及管道清淤过程中产生的淤泥恶臭。 施工扬尘通过控制车辆行驶速度，同时车辆装载不能过满，采取帆布遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。大风天气时，停止施工作业，对堆放的材料和弃土采取遮盖措施，以及定期洒水降尘等方式减少扬尘量；车辆尾气通过使用符合国家污染物排放标准的运输车辆和施工设备，并加强设备、车辆的维护保养，使车辆、设备处于良好的工作状态，不使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工废气影响；沥青烟气采用热送、现场热敷工艺，现场不设沥青拌合场，无沥青熬制、搅拌，在热敷过程中仅产生少量沥青烟气，随着施工竣工，施工沥青烟气影响将不再存在；管道清淤过程中产生的淤泥及时清运至垃圾填埋场，不得随地堆放。 （2）水环境影响评价 项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住附近居民宅，施工人员约20人，生活污水产生量为2.55m3/d，生活污水依托现有市政管网排入污水处理厂处理；施工期产生的废水主要施工场地的施工废水，污染物以悬浮物（SS）为主，主要自于施工泥浆水、车辆和机械设备的清洗废水等，通过在施工场地设置沉淀池，对产生的施工废水集中收集，经沉淀处理后全部回用，用于项目区域的绿化以及施工场地的洒水降尘。 （3）施工期声环境影响评价 本项目产生的噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声以及物料装卸碰撞噪声。通过选用低噪声的施工设备、加强对运输车辆的管理、合理安排施工时间、使用商业混泥土等措施。项目施工噪声产生的影响主要集中在施工建设期间，对周边环的影响是短时间内的，具有暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响评价 固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾，道路破损的建筑垃圾，施工过程中产生的弃土，管道清淤过程中产生的淤泥，顶管施工时产生少量泥浆。 施工期产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处理；施工过程中产生的弃土，当天产生当天清运处理，全部运送至三亚市城市相关管理部门指定的弃土场放置；道路破除时产生的建筑垃圾，当天产生当天清运处理，送至三亚市建筑废弃物综合利用厂处理；清淤产生的淤泥送至垃圾填埋场处理；项目顶管施工时产生少量泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆池中，在泥浆池经过无害化固化处理后，上面覆盖耕作土，保证恢复原有地貌。项目施工期产生的固体废弃物对周边环境影响不大。 6、营运期环境影响评价结论 （1）废气：项目营运期大气污染源主要为污水提升泵站产生的恶臭，由于泵站为地埋式的一体化污水提升泵站，其规模较小（2.5万m3/d），产生的臭气浓度较小，营运期产生的臭气经自带的离子除臭系统处理后，对周边环境影响小。而且泵站所处位置周边无敏感点，经过周边绿化后，污水提升泵站产生恶臭对周边影响不大。 （2）噪声：项目营运期噪声主要由污水提升泵站的潜水泵以及格栅等设备产生，采取隔声、吸声等措施后，对周边环境影响较小。 （3）固体废物：在营运期间排水管道沉泥井会产生积淤，当淤泥达到一定量时会进行清理，清理出来的淤泥送至填埋场进行处理，对周围环境影响不大。 （4）水：项目建设主要解决迎宾路、凤凰路现状污水管道、分担迎宾路及凤凰路的水量及解决春光路现状污水提升泵站出水管老化问题。营运期雨水收集后排入市政雨水管网，最终排入三亚东河；生活污水收集后排入市政污水管网，最终由红沙污水处理厂处理。 7、总结论 本项目建设将改善城市环境卫生面貌，提高人民生活水平及健康水平起到积极作用。项目符合国家相关产业政策，符合相关城市规划要要求，项目建设环境背景良好，在落实本报告表提出的污染防治措施后，项目建设乃至营运期对环境的影响不大且可控，因此，本项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。 二、建议 1、建设单位在同施工单位签订施工合同时，应将国家、省、市有关施工期环境保护的相关规定做为合同内容明确要求。 2、建设单位除认真落实本报告表提出的各项环保措施外，还应按照施工期有关规定 监督施工单位加强施工期管理，做到文明施工，并开展施工期环境影响工程监理。 3、建议设立文明环保施工监督牌，注明工程起止时限、施工期的环保要求、环保措施及环保投诉电话号码等，接受公众监督。 4、项目建成后，为保证其正常运行，必须经常进行养护和管理。管道维修时，应与交通部门取得联系，设置警示牌，夜间应挂红灯，以确保行人和车辆安全。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

45

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附相关的附件、附图： 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价，根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价价 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。

# Text boxes

降水、排水

稀释淤泥

吸污、截污

高压清洗车疏通

井室、管道清淤

淤泥

噪声、臭气

噪声、臭气

噪声、臭气

噪声、臭气

噪声、臭气

垃圾填埋场

46

47