HP-2018-

建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称:     三亚市技工学院路延伸段污水管道工程

建设单位(盖章):        三亚市住房和城乡建设局

编制日期：2018年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市技工学院路延伸段污水管道工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 黎觉行 | 联 系 人 | 欧阳戴伟 |
| 通讯地址 | 三亚市河东路180号 |
| 联系电话 | 15289829633 | 传 真 |  | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市技工学院路 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2018]332号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 管道工程建筑 （代码：E4852） |
| 占地面积 (平方米) | -- | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 2789.84 | 其中:环保投 资(万元) | 55 | 环保投资占总投资比例 | 1.97% |
| 评价经费 (万元) | 1.8 | 预期投产日期 | 2019. 2 |
| 工程内容及规模： 1.项目背景 项目位于三亚市技工学院路，现状已经道路东侧有DN500~DN600污水管，由于现状为单侧管，预留支管少，造成道路西侧污水收集覆盖率不高，局部污水直接流向雨水管形成合流，并且东侧现状污水管使用年限久，部分污水管老化，有不同程度损坏，给居民的生活造成安全隐患，因此提出本项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本工程需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月）（生态环境部1号令）规定，本项目属四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中“第175条、城镇管网及管廊建设（新建）”，需编制报告表。 2.工程概况 2.1项目地理位置 项目位于三亚市技工学院路，项目起点为技工学院路津海建材城三亚农商银行处，终点为海南环岛高速往北约400米处，具体区位见附图1所示。 2.2工程内容及规模 2.2.1项目现状 （1）片区管网现状 项目学院路延伸段东侧有一现状DN500~DN600的污水管道，排向沿技工学院路排入荔枝沟路现状污水管，最终排入荔枝沟水质净化厂；由于部分区域污水管道老化，并有不同程度的损坏。技工学院路西侧目前没有污水管网，污水收集覆盖率不高，局部污水直排对水体造成了污染，影响了环境的美观及周边居民的居住。学院路延伸段现状dn500-dn1000雨水管，分段排向低洼处水体，雨水排放系统顺畅，故本项目不对雨水排放系统改造建设，保留现状雨水排放系统。 2.2.2工程建设内容及规模 项目起点为学院路三亚农商银行处，终点为海南环岛高速往北约400米处。拟技工学院路西侧新建DN600的污水管约2583m（采取非开挖牵引施工工艺2463 m，开挖施工工艺120 m）；进厂道路北侧新建DN500的污水管约371m；支管新建DN400约645m，污水支管采用支撑开槽施工工艺；预留DN200用户连接管550m，采用直槽开挖；技工学院路过路连接管DN800长137m，采取顶管施工工艺，并配套相对应的排水管道附属配套设施。主要建设内容：管道工程、开挖工程、破除恢复路面工程等。 3.设计方案 3.1横断面设计方案 项目建设主要横断面布置图见下图。 3.2污水支管 根据设计资料，项目新建DN400的高密度聚氯乙烯双壁波纹管污水支管约645m，污水支管采用支撑开槽施工工艺；预留DN200用户连接管约550m，采用直槽开挖；过路连接管采取顶管施工工艺，dn800的专用顶管长约137m。 3.3检查井设置 污水管采用φ1000~φ1500混凝土圆形检查井，拖拉段交汇井采用2200×1700混凝土检查井，用铸铁防盗井盖、井座，井盖上注明如“污（雨）水”等功能字样。 3.4防坠网 井圈内设置安全防坠网，检查井安全防坠网是由高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制作而成，防坠网中心用镀锌处理的包塑铁圈将网连接起来，其四周用聚乙烯绳将网串联，便于悬挂在检查井内壁，防坠网可起支撑作用。 3.5施工方法 根据现状地质情况，本项目管道埋深比较深，并且本项目位于三亚市技工学院路延伸段上，交通车流量比较大，为了避免大面积开挖路面，不影响交通，项目K0+000~K2+463段拟采取牵引施工工艺，过路管采用顶管施工工艺，其他污水管采用支撑开槽施工工艺。 3.6管槽开挖及回填 设计管沟局部沟槽开挖深度较深，支管采用Ⅲ级拉森钢板桩支护开挖。沟槽开挖时，沟槽两侧设400mm排水明沟，隔30m左右设集水井排水。 污水管垫层，基础及管顶以上50cm用中粗河沙回填，相对密度要求大于等于0.85，其余回填回填土，压实度≥93%，回填至路基时同道路要求。 3.7拆除及修复 项目在现状道路上实施，部分施工需开挖需破除车行道，管沟回填后需对开挖面进行原状恢复，并满足使用要求。 3.10工程量统计 本工程工程量见下表： 表1 项目工程量表 序号 工程内容 规格 单位 数量 备注 1 污水检查井 2200×1700 座 12 牵引管交汇井 2 污水检查井 Φ1250 座 23 3 污水检查井 Φ1000 座 96 4 沉泥井 2200×1700 座 3 5 沉泥井 1650×1650 座 3 6 沉泥井 Φ1500 座 4 顶管 7 沉泥井 Φ1250 座 4 8 沉泥井 Φ1000 座 4 9 PE100给水实壁管(1.6MPa） DN600 m 2583 专用牵引段 10 III级钢筋混凝土专用管（内衬PVC） dn800 m 137 顶管段 11 高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN500 m 371 12 高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 m 645 13 U-PVC管 DN200 m 550 14 破除及恢复污水检查井 Φ1000 座 1 15 牵引管工作坑 5×2×2.5 座 23 16 牵引管接收坑 5×2×2.5 座 23 17 工作井 Φ7000 座 7 顶管工作井 18 接收井 Φ4000 座 7 顶管工作井 20 破除及恢复路面 m2 3571 21 破除及恢复人行道 200×100×50 m2 204 22 破除及恢复绿化带 m2 286 23 Ⅲ级拉森钢板桩 H=6m m 1274 24 Ⅲ级拉森钢板桩 H=9m m 320 4.实施计划 （1）施工周期 本工程建设周期6月。 （2）施工场地布置 1）项目租用附近民房作为住宿，不设施工营地。 2）料场：不设置料场，工程进行至需要用料时，方可运输进场，设置临时堆放场所。 3）拌合场：不设置拌合场，采用商品混凝土。 4）取、弃土场：项目不设置取土场，施工现场只存放回填的土方量。 5）临时堆场 根据初设报告，未给出临时堆土场和临时堆料场的位置，根据项目实际情况，本环评建议设置1个临时堆场。临时堆土场位于项目桩号K2+477南侧（见附图5），占地约600m2，占地类型为荒地。临时堆场北侧临近道路，交通便利，降低运输扬尘的影响；且临时占地选址距离大气敏感目标相对较远，降低扬尘和噪声对敏感点的影响。 6）对临时施工场地，在其周边设置排水沟。 7）围挡：施工路段设置不低于1.8m的围挡。 5.项目环保投资 项目总投资约2789.84万元人民币，其中环保投资约为55万元人民币，占项目总投资的1.97%，项目具体的环保投资情况详见下表。 表2 项目环保投资表 序号 阶段 环保投资项目 内容 投资额（万元） 1 施工期 废水 设置沉淀池 7 2 废气、扬尘治理 施工现场洒水降尘等 11 3 噪声治理 施工设备的减振、降噪 9 4 固废处理 建筑垃圾清运处置 5 土石方清运处置 8 废弃沥青清运处置 7 生活垃圾清运处置 2 5 水土流失防护 围挡、排水等措施 6 合 计 55 环保投资比例 1.97% 6.项目管线设置合理性 本项目沿线生活区目前的污水管线缺失，污水收集覆盖率不高，局部污水直排对水体造成了污染，项目拟新建污水管线，依据项目周边特点和交通条件等分析，现状已建市政道路新建污水管线能满足片区排水需要；项目建成后，工程有利于项目区域的污水收集和处理，对于当地交通和污水管网建设有着重要的贡献；因此，现有选线方案基本合理。建议项目施工时结合周边情况适当的优化方案，减少开挖和污水管材的使用，减小对周围环境影响。 7.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），本项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，即本项目属于鼓励类，因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 8.规划相符性分析 (1)与《三亚市吉阳镇总体规划（2011-2020）》相符性分析 项目为三亚市技工学院路延伸段污水管道工程，项目建设沿技工学院路延伸段及水泥厂进场道路建设，根据《三亚市吉阳镇总体规划（2011-2020）》（见附图6），技工学院路延伸段为规划已建成市政道路，水泥厂进场道路已建成，项目建设有利于完善道路管线工程，同时项目建设有利于完善该区域污水管网系统以及改善片区环境。因此，项目建设与三亚市吉阳镇总体规划是相符合的。 项目与《三亚市城市总体规划（2012-2020）环境影响报告书》相符性 《三亚市城市总体规划（2012-2020）环境影响报告书》于2012年9月获批。本项目与三亚市城市总体规划（2012-2020）环境影响报告书的相符性分析详见下表。 表3 与规划环评要求的相符性 项目 规划环评要求 本评价中的措施要求 符合性分析 土地用途 严格城市发展的刚性约束，避免用地生态冲突。 本项目用地为技工学院路延伸段，为已建成市政道路，道路不占用基本农田、引用水源、生态红线等限制要素。 相符 生态环境 强化自然山体、饮用水源保护区等生态敏感目标的保护力度，严禁建设用地占用，避免交通路线穿越或阻断，按照市域生态空间约束的要求，建设用地主要布局在地势平坦的滨海地区，避免相内陆无序蔓延。在生态敏感区周边进行用地开发和交通建设时，应谨慎布局，评估规划布局和交通选线的生态环境合理性。交通选线应尽量避免穿越自然山体和饮用水源保护区。 本项目沿现有市政道路敷设，市政道路没有占用然山体、饮用水源保护区等生态敏感目标，建设在较平坦地区。 相符 水环境 加快基础设施建设，提高污水集中处理率，现状污水收集处理率不足70%，规划要达到98%以上，通过提高污水集中处理率，是生活源COD、氨氮排放量大幅消减，占总放量的比重减少到30%以下。 项目为市政污水管网建设，沿现有市政道路敷设，有助于完善市政基础设施，建成后片区污水经管网收集后排入三亚市荔枝沟水质净化厂处理。 相符 9.与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 经与生态红线叠加核实（见附图7），该项目距最近的生态保护红线为东侧约2.8kmⅠ类生态红线，功能为: Ⅰ3海南岛水土保持Ⅰ类红线区，本项目用地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区，本项目建设不占用生态红线，项目管线施工局部开挖不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目主要存在如下问题：技工学院路延伸段东侧有一现状d500~d600的污水管道，排向排入荔枝沟路现状市政排水管网；由于部分区域污水管道老化严重，并有不同程度的损坏。造成该段管道经常坍塌，对水体造成了污染，由于学院路延伸段东侧现状有DN500-DN600污水管，道路西侧尚未建设污水管网，造成该路段西侧污水收集覆盖率不高，形成该路段污水乱接乱排，污染环境，本项目利用道路东侧现状污水管，并位于道路西侧新建一条DN600污水管并预留DN400污水支管及DN200得用户连接接入管，收集沿线西侧居民生活污水，排向荔枝沟污水主干管，并且位于连通东西侧污水管，形成该路段污水管并联和串联的收集及排放系统，完善技工学院路沿线污水收集及排放系统。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 项目位于三亚市技工学院路上；起点西侧为三亚农商银行，项目K0+202~K0+862两侧主要为上抱坡村，K1+770~K2+154东侧为三亚城市职业学校，终点为水泥厂等。项目地理位置图见附图1。 2.地形、地貌 项目所在区域地势整体平缓，西侧区域地势略高于东侧区域。项目区域位于琼中岩体隆起的南端，所处的地质环境属海南省南部花岗岩区，基底为晚白垩世花岗斑岩。场地原始地貌为花岗岩风化剥蚀台地，场地地层自上而下依次由人工填土层、第四系冲洪积沉积的砂土、粘性土组成，未发现有大断裂构造存在。 3.工程地质条件 根据已完成钻孔的情况场地埋藏的地层自上而下为①杂填土、②细砂、③粉质粘性。地下水类型赋存于第②细砂、③粉质粘土层的孔隙潜水予第③-1粉砂层内微承压水，场地内各地层富水性和透水性较差，为弱透水层；地下水主要接受大气降水和侧向补给影响。 拟建场地目前为城市道路，地势平坦，相对高差较小。项目用地未发现全新世以来的活性断裂等不良地质作用，场地地基土分布较稳定，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）4.1.1条标准，本场地属可进行建设的，地质条件符合项目施工要求。 4.气象、气候 项目所在地三亚市地处海南岛南部，位于北纬18°09'34"~18°37'28"，东经108°56'30"~109°48'28"之间，受海洋气候的影响较大，属热带海洋性季风气候，阳光充足。年平均气温25.5℃，极端最高气温37.5℃，极端最低气温5.1℃。全市湿度变化比较稳定，约在72%~90%之间。三亚地区年均降雨量1279 mm，各月降雨量分配不均，11月至翌年4月为旱季，降雨量仅占全年降雨量的5%~15%，5月至10月为雨季，其降雨量占全年的85%~95%，台风雨占雨量的40%。 本地区季风特征明显，常年以偏东风为主，多年平均风速2.6 m/s。本地区大风出现较多，大于8级风的年平均天数为16天，平均每年有台风和热带风暴3.72次。三亚地区日照时间长，年日照一般2563小时，日照率58%；三亚地区年蒸发量为1950.7 mm，大于平均降雨量，属半干旱地区，干燥度1.52。 5.植被 项目沿现有道路进行建设，区域周边为常见绿化植被，主要树种有小叶榄仁、椰子、大王椰子等，无野生珍惜动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1．行政区划：三亚市是汉、黎、回、苗、壮等20多个民族聚居的地方，2014年起三亚市设4个管辖区域：海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区，此外还管辖南田、南新、南岛、立才、南滨5个国营农场。总土地面积1920.75km2。三亚全是户籍人口57.25万人，全市常住人口72.2万人。 2．社会经济结构： 初步核算，2017年全年全市生产总值（GDP）529.25亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值66.80亿元，增长4.1%；第二产业增加值106.05亿元，增长6.1%；第三产业增加值356.40亿元，增长8.8%。三次产业结构调整为12.6：20.0：67.4，第三产业比重比上年提高1.3个百分点，拉动经济增长5.8个百分点，对经济增长的贡献为76.5%。 3．教育、文化、体育： 教育，全市共有各类学校288所，其中，幼儿园117所，普通中小学校162所（小学116所，中学46所），中职学校3所，高等院校5所，特殊教育学校1所。在校生19.00万人，其中，幼儿园2.28万人，小学6.69万人，中学4.32万人，中职学校0.71万人，高等院校5.00万人，特殊教育学校66人。 文化，全市共有文化艺术馆1个，图书馆1个，博物馆6个，剧场（影剧院）17个，各类艺术表演团队14个，广播站1个。电视节目综合人口覆盖率98%、广播节目综合人口覆盖率93%。 体育，全市参加省级以上各类比赛417人次，获得奖牌208枚。其中，金牌87枚，银牌50枚，铜牌43枚。 4．文物保护：项目所在区内，没有文物保护单位，也未发现须保护的名胜古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境质量现状： （1）环境空气质量现状 根据《2017年三亚市环境状况公报》，市区二氧化硫（SO2）日平均浓度范围为1～10 ug/m3，年平均浓度为2 ug/m3；二氧化氮（NO2）日平均浓度范围为4～32 ug/m3，年平均浓度为12 ug/m3；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为9～86 ug/m3，年平均浓度为28 ug/m3；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为4～63 ug/m3，年平均浓度为15 ug/m3；一氧化碳（CO）日平均浓度范围为0.4～1.1 mg/m3，日平均浓度第95百分位数为0.8 mg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围为22～200 ug/m3，日最大8小时平均浓度第90百分位数为110 ug/m3。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 本项目距三亚市河西子站约4.5公里，项目环境空气质量引用三亚市空气质量实时发布系统中河西子站点2018年6月15日~6月21日的监测数据。本项目所在区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 表4 河西子站点的实时空气质量监测结果 监测项目 监测结果 SO2 （μg/m³） NO2 （μg/m³） PM10 （μg/m³） PM2.5 （μg/m³） CO （mg/m³） O3 （μg/m³） 监 测 日 期 6月15日 4 18 26 12 0.58 56 6月16日 4 17 18 9 0.56 56 6月17日 4 18 16 8 0.57 60 6月18日 4 12 21 9 0.52 60 6月19日 7 10 28 12 0.48 67 6月20日 5 15 28 13 0.43 67 6月21日 4 11 23 12 0.39 72 一级标准限值 50 80 50 35 4 100 占标比 0.14 0.23 0.56 0.37 0.15 0.72 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：O3的监测值为日最大8小时浓度限值 （2）声环境质量现状 本项目噪声质量现状监测委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司于2018年3月1日-3月2日进行监测，噪声监测结果见下表： 表5三亚市技工学院路延伸段污水管道工程噪声监测结果 点位名称 监测日期 测量结果（dB(A)） 昼间 夜间 三亚农商银行 3月1日 52.7 44.3 3月2日 52.3 44.5 上抱坡村 3月1日 50.4 43.1 3月2日 50.1 43.3 三亚城市职业学校 3月1日 51.3 43.2 3月2日 51.6 43.5 交叉路口居民 3月1日 54.2 45.6 3月2日 55.1 45.2 水泥厂（水泥厂门岗外） 3月1日 58.3 46.1 3月2日 58.1 45.7 监测结果表明：三亚农商银行、上抱坡村、三亚城市职业学校昼夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准；交叉路口居民、水泥厂（水泥厂门岗外）等昼夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 二、主要环境保护目标 主要环境保护目标见下表，项目周边环境关系图见附图2；项目现状及周边敏感点照片见附图10。 表6项目主要环境敏感保护目标 序号 敏感点名称 桩号 方位 距离 规模 执行标准 1 三亚农商银行 K0+000~K0+121 W 15m 58人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；临街建筑面向道路一侧至道路边界线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行1类标准 2 上抱坡村 K0+202~K0+862 E 20m 1264人 3 K2+823段北侧居民 K2+823~K3+118 N 10m 253人 4 三亚城市职业学校 K1+770~K2+154 E 25m 1321人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，其标准值见下表。 表7《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物 取值时间 标准浓度 一级 二级 二氧化氮NO2 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 一氧化碳CO 24小时平均 4 mg/m³ 4 mg/m³ 1小时平均 10 mg/m³ 10 mg/m³ 臭氧O3 日最大8小时平均 100 160 1小时平均 160 200 二氧化硫SO2 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 PM10 年平均 40 70 24小时平均 50 150 PM2.5 年平均 15 35 24小时平均 35 75 总悬浮颗粒物 年平均 80 200 24小时平均 120 300 2、声环境 根据《三亚市城市规划区声环境功能区划分方案》（2011-2020），项目起点至绕城高速段属于声环境功能区1类区；绕城高速以北没有声环境功能区划，目前以工业、居住混杂，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)项目绕城高速以北区域为声环境功能区2类区。 项目主要沿技工学院路建设，技工学院路为城市次干道，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)的有关规定，项目临街建筑多高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。项目临路一侧楼层多高于三层，因此，起点至绕城高速段将临街建筑面向技工学院路一侧执行声环境质量标准4a类标准，其他区域噪声执行1类标准。绕城高速以北区域临街建筑面向技工学院路一侧执行声环境质量标准4a类标准，其他区域噪声执行2类标准。 表8《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位： Leq:dB 声环境功能区类别 昼间 夜间 1类 55 45 2类 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、水污染物排放标准 运营期污水接入市政污水管网，最终进入荔枝沟水质净化厂进行处理，污水执行荔枝沟水质净化厂入网标准。 3、噪声排放标准 项目施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为城市基础设施建设项目，运营期间无污染物产生，因此本项目可不分配总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程 1）管槽开挖工艺流程 图2管槽开挖工艺流程 2）水平导向钻施工工艺流程 施工准备→钻导向孔→扩孔→回拖敷设管道→管道外壁注浆及造斜段灌砂填充→检查井砌筑→验收。 3）顶管施工工艺流程 场地平整→放线→打止水帷幕桩→井底注浆→定井边线→第一节井芯开挖→第一节井壁钢筋绑扎→支模浇筑第一节井壁混凝土、井口圈梁混凝土→在井壁上二次投测标高及井位十字轴线→安装排水、通风、照明实施等→第二节井芯开挖→清理井孔四周壁、校核井孔垂直度和直径→分段绑扎第二节井壁钢筋→拆除上节模板→分段支模浇筑第二节井壁混凝土→重复第二节所有工序、循环作业直至设计深度→清除井底虚土、排除积水→换填井底碎石垫层→绑扎井底版钢筋→浇筑井底混凝土。 （2）营运期工艺流程 管网营运期主要是对管网的维护 1）管网管理维护人员定期或不定期对管网进行调查、清理。 2）采用机械清通检查井。 （2）施工工艺合理性分析 项目K0+000~K2+463段拟采取牵引施工工艺，过路管采用顶管施工工艺，其他污水管采用支撑开槽施工工艺。项目沿三亚市技工学院路及水泥厂进场道路修建，技工学院路交通车流量比较大，为了避免影响交通，本项目在技工学院路高速路出口至农商银行段施工采取牵引施工工艺，高速路出口以北至水泥厂采用开挖施工，过路管采用顶管施工工艺，项目施工工艺避免大面积开挖路面，在车流量较大的路段采用牵引管及顶管施工，对交通影响较小，北侧水泥厂进厂道路过往车流量较少，且路面较宽，通过合理安排施工布置，能满足车辆通行；项目施工工艺合理。

主要污染工序： 一、施工期 1、水污染源分析 （1）生活污水 本项目施工期间不设施工营地，施工人员约25人，人均生活用水按250L/d计，则生活用水量约6.25m³/d，折污系数取0.8，则生活污水产生量为5m³/d。生活污水污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主。施工人员生活污水依托现有市政管网排入污水处理厂处理。 （2）施工生产废水 施工期的废水排放主要来源于施工废水、闭水试验排水。 施工废水：施工污水主要为搅拌用水，路面、土方喷洒水及施工机械冲洗废水。项目施工期施工废水约1m3/d，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。 闭水试验废水：施工期结束后，管道完成敷设回填前须闭水试验，闭水试验会产生少量的废水，主要含COD、SS等。 2、大气污染源分析 （1）扬尘 在路面的破除及污水管道的开挖，筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。根据国内公路施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，车辆下风向50 m处TSP的浓度为11.625 mg/m3；下风向100 m处TSP的浓度为9.69 mg/m3；下风向150 m处TSP的浓度为5.093 mg/m3。根据已有资料，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。 （2）机械废气 施工机械和车辆运输会产生燃油废气和汽车尾气，主要污染物为NOX、CO和非甲烷总烃等。CO是汽油燃烧的产物；氮氧化物是汽油爆燃时进入空气中的氮和氧化合后的产物；非甲烷总烃是汽油燃烧不完全的产物。项目施工期产生的废气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气。汽车尾气中的氮氧化物的浓度随汽车行驶速度的升高而升高，一氧化碳的浓度和非甲烷总烃的浓度随汽车行驶速度的升高而降低。汽车在进、出施工场地时，一般是低速行驶，因此，非甲烷总烃和CO的排放浓度比高速行驶时高。 3、噪声污染分析 项目施工期间产生的噪声主要包括施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及运输车辆产生的噪声。噪声源强主要对照查阅《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工阶段主要噪声源状况如下表所示。 表9施工阶段主要噪声源源强状况 序号 机械类型 声源特点 测点位置（m） 噪声值（dBA） 1 轮式装载机 流动不稳态源 5 90 2 水平导向钻机 固定稳态源 5 90 3 压路机 流动不稳态 5 86 4 振捣器 固定稳态源 5 86 5 推土机 流动不稳态源 5 86 6 挖掘机 不稳态源 5 87 7 运输车辆 流动不稳态源 5 85 固体废物污染分析 （1）施工人员生活垃圾 按施工人员25人、平均每人每天产生生活垃圾1kg，施工期产生生活垃圾0.025t/d。 （2）沥青 破除原路面沥青弃渣约3526m2，厚度为12cm；按2.5t/m3，项目建设产生的废弃沥青约为1057.8t。 （3）土石方 根据本项目道路路段情况，位于道路污水主管采用水平导向钻牵引施工工艺，过路采用顶管施工工艺，项目开挖较少，项目挖土方4121m3，回填1409m3，弃土方2712m3，产生的弃方由密闭的工程中直接运至弃土场处理，该项目的土石方量见下表。 表10 项目土石方量表 工程 挖方（m3） 填方（m3） 弃方（m3） 全线 4121 1409 2712 图4 项目土石方平衡图 项目建设产生生活垃圾0.025t/d，沥青弃渣约为1057.8t；弃土石方2712m3。 二、营运期 1、水环境影响 本项目运营期无废水产生，项目建设主要解决片区积水问题完善技工学院路沿线污水收集及排放系统，污水经收集后排入荔枝沟水质净化厂处理。 2、声环境影响分析 营运期噪声污染源主要为管道维护及清淤时设备产生的噪声及维护时工具碰撞产生的噪声。 3、固体废弃物 本项目运营期固体废弃物主要为污水管道系统沉泥井产生的少量污泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑机械、运输车辆尾气 | NOX、CO、THC | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、石油类 | 1m³/d | 全部回用，无外排 |
|  |  | 生活污水 | NH3-N、COD、BOD | 5m³/d | 排入现有市政管网 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 弃方 | 生活垃圾 | 0.025t/d | 土石方供给其他项目回填；建筑垃圾清运至三亚市建筑废弃物综合利用厂；沥青应交由有海南宝来工贸有限公司处置。 |
|  |  |  | 沥青 | 1057.8t |  |
|  |  |  | 弃土石方 | 2712m3 |  |
|  | 营 运 期 | 沉泥井 | 污泥 | / | 委托相关单位定期对管道进行疏通，清渣。 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 挖掘机、推土机等噪声值86～90dB(A) |
|  | 营 运 期 | 管道维护时设备产生噪声，70~90 dB(A) |
| 其他 | 本项目在施工过程中应加强管理，防止施工噪声、扬尘等对周边环境的影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目建设过程中会扰动地表，但项目建成后通过地面硬化及采取绿化措施，在建设区域内植树种草，对生态环境有一定的恢复作用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 (1)施工期水环境影响分析 本项目施工期间产生的污水主要是施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械运输车量的冲洗水，建筑泥浆产生的地表径流以及施工人员的生活污水等。建设单位和施工单位应采取积极有效措施防止施工期污水对周围环境的污染，做好截水、导水工作，避免施工废水散流排放，对项目所在地周边环境造成影响。 1）施工人员的生活污水：项目不设施工营地，施工人员25人，按250L/人·d计算，用水量为6.25m3/d，污水排放系数为0.8，生活污水产生量为5m3/d；施工人员生活污水依托现有市政管网排入污水处理厂处理，不会对附近水体造成较大影响。 2）施工期废水 ①施工废水：施工污水主要为搅拌用水，路面、土方喷洒水及施工机械冲洗废水。施工期产生的污水一般是无组织的分散排放，项目施工期施工废水约1m3/d，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于工程用水。 ②闭水试验废水：项目管道闭水实验会产生少量废水，经沉淀池沉淀处理后回用于工程用水，对周围环境影响较小。 (2)施工期水环境污染防治措施建议 1)施工时应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流而污染环境或淹没排水渠或市政设施。 2)在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用。 3)定期清洁施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生等。 4)施工期应建沉淀池等临时污水处理设施，施工废水处理后回用，不得排入附近水体。 5)优化施工方案，技工学院路东西管段联通施工时，做好截流及临时排水工程，保证周边居民生活污水正常排放，不污染环境。 6)加强管理，严禁向沿线任何水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线任何水体抛弃生活垃圾、建材废料和建筑垃圾等。 经以上措施，项目建设施工期废水对周边环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）施工期大气环境影响评价 项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、运输材料过程中车辆的尾气、运输路上携带起的扬尘及粉末状筑路材料、机械废气等。这些都可能对线路沿线的环境空气产生一定影响。其中又以扬尘和机械废气对周围环境的影响较突出。施工扬尘污染是当前影响三亚市大气环境质量的主要因素。因此，要强化施工扬尘污染防治，采取有效措施，认真落实海南省大气污染防治实施细则。 1）扬尘 施工过程中，填挖土方、水泥、石灰、砂石等物料的运输、装卸及物料堆存过程均会产生一定量扬尘。根据同行业调查资料显示：有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在20～50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），大幅度降低施工扬尘的污染程度。同时本评价要求在风力大于四级时停止填挖土方作业，并建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量。在稳定土拌和过程中，扬尘中所含的石灰等成份可能将路两边植物的表面灼伤，因此，应根据当地实际情况选择合适的施工工艺，减少扬尘污染。 施工车辆行驶时在未铺装道路上产生扬尘污染比较严重，且影响范围也较大。据有关资料统计，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布在小于5μm的占80%；5～10μm的占24%；大于30μm的占68%。因此正在施工的道路极易起尘，但扬尘与拌和站产生的粉尘相比，危害较小，且影响周期也较短。为减少起尘量，需要采取洒水措施。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。 2）机械废气 本项目施工过程用到的施工机械，施工机械主要以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括NO2、SO2、TSP等，排放后会对施工周边环境有一定影响。 （2）施工期环境空气影响防治措施 1）扬尘污染防治措施 ①项目K2+463~终点段采取开挖施工方式，施工中挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。 ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 ③对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。 ④施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，砂石尽量放于棚内，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染，石灰建筑材料采用罐车散装，建筑材料轻装轻卸，装卸工程可采取必要的喷淋压尘等措施。 ⑤施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染。 ⑥施工弃土要及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ⑦加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在敏感区域段设围栏。 ⑧做好各施工工序的衔接工作，避免各工序衔接不好产生扬尘等影响。 ⑨项目不设拌合站，混凝土采用商品混凝土，沥青采用商品沥青，对环境的影响极小。 2）燃油尾气 施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 经过采取以上措施后施工废气对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工期噪声源：机械设备噪声和交通噪声 机械设备运行噪声：项目施工期间所用机械设备种类繁多，施工工程使用的机械主要有：钻机、挖掘机、推土机、压路机、装载机等。噪声源强约为86～90dB(A)。 交通噪声：道路工程建设所需石料、水泥、石灰等物料运输过程中，交通噪声将对运输路线沿途声环境产生一定的影响。噪声源强约85dB(A)。 （2）噪声污染源影响分析 鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声对周边居民的影响，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工机械设备噪声源均按点声源计，本评价采用点源衰减模式预测声源到受声点的噪声，点声源噪声随距离衰减的计算公式如下： +ΔL 式中：r2、r1 ( 距离声源的距离，m； L2、L1 (分别为声源r1、r2距离处的声级值，dB(A)； ΔL (屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响值，dB(A)。 在不考虑屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响时，即ΔL=0的情况下，根据上述公式可计算施工时使用的各种挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声，运输建筑材料和渣土车辆的交通噪声，对不同距离处的噪声贡献值。单台施工机械在周围环境的噪声贡献值如下表所示。 表11施工机械噪声随距离衰减的预测结果 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 轮式装载机 90 82.5 75 70 63 57 51 46 水平导向钻机 90 82.5 75 70 63 57 51 46 振捣器 86 78.5 71 66 59 53 47 42 推土机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 压路机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 挖掘机 87 79.5 72 67 60 54 48 43 施工噪声特征以及危害：设备噪声尽管在施工期间产生，但由于其具有冲击性、有的持续时间较长并伴有强烈的震动，对环境特别是施工人员和居民生活危害很大。不同施工阶段所投入的设备对环境噪声的影响特征不同。主要是牵引管施工、路面拆除、管线沟槽开挖、填土方、平整土地等施工，施工设备的运行具有分散性，噪声属于流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显。施工噪声很大程度取决于施工点与敏感点的距离和施工时段，距离越近或夜间施工影响最大。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 从表11可以看出，在道路两侧施工噪声昼间最大超标范围在施工点周边40m以内，夜间最大超标范围在施工点周边125m以内。 从项目特点来看，项目沿途主要分布有沿街学校及沿街居民等，声环境较为敏感，敏感点距离项目边界均小于40m。因此项目施工对沿线的敏感点影响较大。 (3)施工期声环境污染防治措施建议 为了防止项目施工时噪声对项目沿线敏感点的影响，应采取如下措施降低施工噪声： 1）项目K2+463~终点段采取开挖施工方式。对沿线居民产生影响，应采取措施： ①在紧邻敏感点的两侧施工工地实施围挡封闭施工，围拦高度不低于1.8m。 ②加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，运输车辆尽可能的少鸣笛，特别是在午休时间；地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响，设置临时便道和警示标志，专人输导交通。 ③在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离振动机械的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 ④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生等。 2）项目K0+000~K2+463段拟采取牵引施工工艺，过路管采用顶管施工工艺，施工主要为钻机噪声和施工产生的泥浆水，工作井附近影响较大，应采取的措施： ①应合理布置机械设备，合理安排运输车辆出入，距离居民区较近的施工现场应设置具备降噪功能的市政围蔽。 ②合理的安排施工时间。 ③选用低噪声设备，设置隔离减震的方法降低噪声。 ④工作井尽量选择远离敏感点的位置等。 3）施工噪声影响属于短期影响，主要是干扰施工沿线敏感点，项目应禁止夜间（22:00-次日06:00）进行产生噪声的施工作业，若因生产工艺要求及其他特殊情况须在夜间进行施工作业的，应当事前取得地方环境保护局出具可在夜间进行施工作业的证明，并公告附近的民众及单位，尽量取得当地群众的理解和支持。 4）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行施工安全与作业操作培训。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声等。 本项目的施工在采取了有效的治理措施后，施工时对周围环境及敏感点影响较小。本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。 4、固体废物 (1)施工期固体废物产生量： 施工期产生的固体废物主要道路破除产生的建筑垃圾以及施工开挖过程中产生的弃土，其中项目建设产生沥青弃渣约为1057.8t；弃土石方2712m3，生活垃圾约0.025t/d。 根据与业主了解，目前三亚市华盛天涯水泥厂原开采区产生一个深坑，已停止开采，目前接收弃土方回填；建议建设单位在施工开始，应及时与华盛天涯水泥厂联系，确认弃土方倾倒地点，并办理相关倾倒手续，运输路线应尽量避开周边环境敏感点和交通高峰期。 (2)施工期固体废物污染防治措施建议 1）对余泥渣土应运到华盛天涯水泥厂进行处置。 2）装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。 3）对建筑垃圾须运到三亚市建筑废弃物综合利用厂进行处置，拆除沥青混凝土应交由海南宝来工贸有限公司处置。 4）施工人员的生活垃圾应分类收集，由当地环卫部门定期集中收集处理。 5）施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点和交通高峰期，并采取相应的适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 经采取相应措施后，项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响不大。 5、生态环境影响分析 （1）对植被的影响 本项目区域主要树种有小叶榄仁、椰子、大王椰子等，植被类型多以人工绿化植被为主。管道建设沿路铺设，对植被影响较小，施工结束后对植被进行恢复，项目建设对区域植被较小。 （2）对动物的影响 本项目所在区域受人类干扰活动较大，该区域没有野生动物、珍稀濒危动物等，出现在项目区域的为常见的动物如鸟类、鼠类等。本项目建设工程规模较小而且施工期时间较短，对区域的动物影响很小。 （3）水土流失 本项目管线的施工主要在已有道路上进行，施工期间开挖量较小而且周边区域基本已硬化，因此项目施工期产生的水土流失影响较为轻微。项目道路施工过程中采取边施工边回填的方式，开挖过程中产生临时堆土放置施工一侧空旷处，临时堆存时做好围挡措施，防止水土流失，每个区段施工完成后及时回填；施工结束后，对临时用地土地复垦，进行植被恢复建设。 6.社会环境影响分析 技工学院路现状已经道路东侧有DN500~DN600污水管，由于现状为单侧管，预留支管少，造成技工学院路西侧污水收集覆盖率不高，局部污水直接流向雨水管形成合流，且道路东侧污水管使用年限久，管道老化，存在隐患，本项目在道路西侧新建一条污水管线，项目建成将改善道路西侧排水情况，对现有管线进行补充和完善；同时项目连通技工学院路东西两侧污水管，目前技工学院路东侧污水管已建成营运，施工时，为保证技工学院路东侧污水管线正常排水，管道联通点两端进行封堵，临时改用泵抽送，待东西管段联通点施工完成后，恢复污水管线排水，保证项目施工周围居民污水正常排放，对周围环境影响较小。 营运期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 （1）地下水环境影响分析与评价 污水管网埋在地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处出现渗漏的现象，有可能发生污水外渗，或者是管道质量问题造成管道破损而出现污水外渗现象，对地下水存在着一定的污染。因此要求在施工期间，建设单位严格按技术规范施工，保证施工质量，极力避免出现污水渗漏现象；在管道施工敷设期间，若管道路线经过地质结构变化区，则要求建设单位对管道的土建做好加固工作，避免出现污水管道在营运期间因地质结构变化而引起管道破损的现象，造成污水的渗漏影响地下水环境。 （2）污水管设置合理性分析 1）污水管径合理性分析 根据与设计单位了解，项目污水管道水利计算表如下： 表12 污水管道水利计算表 管段 集污面积(ha) 单位面积水量m3/(ha﹒d) 变化系数 总污水量(L/s) 管道长度(m) 管径(mm) 充满度 (h/d) 过水面积(m2) 设计坡度 水利半径(m) 流速(m/s) 实际流量(L/s) K3+238~K2+883 34.89 72.86 1.86 54.73 355 400 0.25 0.025 0.025 0.059 2.39 59.75 K2+883~K2+512 48.48 72.86 1.80 73.39 371 500 0.35 0.061 0.004 0.097 1.33 81.63 K2+512~K0+262 237.08 72.86 1.51 301.40 2250 600 0.45 0.123 0.01 0.14 2.69 330.87 K0+262~K0+000 242.84 72.86 1.50 307.91 262 600 0.60 0.177 0.003 0.167 1.89 334.53 由项目污水管道水利计算表可知，项目设计管道实际流量>区域总污水量；项目管道管径设计合理，可以满足片区排水需求。 2）污水管流向可行性分析 项目片区污水属于三亚市荔枝沟水质净化厂纳污范围；项目主要收集技工学院路两侧居民废水，目前片区居民较少，产生污水量较少。荔枝沟水质净化厂于2014年通过环保验收，经处理的出水水质均能达到要求。目前该厂在现有3万吨/日的处理能力上进行扩建，远期规模4.5万吨/日，完全有足够的能力接纳本项目区域废水，项目建设沿管线设置预留口36个，具体位置见项目平面布置图，项目预留口主要设置在居民区、水泥厂、路口等位置，方便周边居民接入，项目沿线居民较多，项目沿线设置多个预留口，可满足周边环境接入的需求，预留口位置设置合理。项目涉及片区周边污水经本项目市政污水管网，排入荔枝沟路污水管网，最终进入荔枝沟水质净化厂进行处理，对环境影响不大。 2、声环境影响分析 项目营运时产生的噪声主要是检修、疏通管线时产生的机械噪声，由于设备使用频率较低，使用的时间较短，对周围的环境影响较小。 3、固体废弃物影响分析与评价 本项目营运期固体废弃物主要为管道维护时产生的固废，污泥量与季节、污水流速、水质情况有关系，难以定量。本项目产生的固体废弃物应委托相关单位定期对管道进行疏通，清淤清渣，项目不设置临时贮存地点，清淤主要有机械清淤及人工清淤，机械清淤由吸泥车清淤处理清运，人工清淤对淤泥打包，即清即运，运往相关部门指定地点堆放。因此，项目固废对道路沿线环境影响不大。 4、生态环境影响分析 项目的建设完善了沿线排水功能，污水管网在营运期由于工程运行特点，其对周围区域环境的影响主要产生在生态环境方面，并以有利影响为主。 城市污水管网工程既是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，将避免现状污水总管无法满足远期污水量的输送要求。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，减少了排入污染物排入周边水系，有助于改善地表水环境，进而改善地表水及其附近的生态环境。 5、环境正效应分析 （1）改善城市的环境状况 项目建设污水管道，通过对污水的收集和输送将解决片区路段西侧污水收集覆盖率不高，形成该路段污水乱接乱排的问题，污水被输送到污水处理厂经处理后，将大部分污染物质去除，解决片区污水直排的污染问题，改善改善片区的居住环境，同时也可改善水体质量。 （2）改善污水排放状况的环境影响分析 当地污水管网不健全，造成片区部门居民污水排放不畅，直接影响到人民的生活和工作环境，影响城市投资环境，不利于招商引资，有碍社会经济的可持续发展。解决污水排放对水体的污染问题，改善水体质量，给城市和人民营造一个舒适的工作生活环境，同时也可改善地表水体质量。 6、风险事故影响分析 本项目的建设主要存在风险的工程为污水管道工程，主要是污水管道破裂、施工质量等问题造成污水渗漏现象的发生。少量的污水渗漏影响不大，长期污水渗漏会造成地下水污染；管道破裂会造成大量污水泄漏，造成环境污染，不仅造成水体污染和土地污染， 还影响公共卫生和城镇生态环境，严重时影响交通道路。 因此要求建设单位在施工期间严把要求施工质量关，严格按施工技术规范的要求组织施工；同时选好管材，确保管道质量。 为了使项目污水管道渗漏概率控制至最低，应采取一下防护措施： 1）合理选用管道及接口 选择合理优良产品，项目污水管网入口、接口应合理设置，污水管网接、入口须紧密防渗，接口的材料、构造、形式、设置位置应恬当合理，抹带接口须用砂浆抹压密实，并及时进行覆盖养护。 2）充分考虑地基压缩变形对污水管的影响 管道地基虽有承载能力，但在荷载作用下，将发生变形沉降，其沉降大小随土质情况而定。因此在埋设管道时，对于局部含水量较高的黏土、淤质黏土等不符合地基土质要求的应采取换土等处理方法。另外管道垫层结构的选择，要根据不同的地基情况而定，对于岩土或坚土地基，宜用砂垫层，以使管道均匀。其它情况可选用碎石或级配砂石垫层。 3）加强施工管理和质量意识 施工员未经岗位培训，不熟悉施工工序和操作规程，质量意识差。具体施工时则表现为：管道开挖后基底平整不挂线，超挖后回填不夯实；施工夯垫层未达到一定的程度即敷设管材；回填管沟时不按规定分层夯实等。这些不规范操作都给污水管道渗漏带来隐患。 4）使用前应清理排水管道 管道施工时，常常有一些余泥灰浆、碎砖块落入管内，特别是检查井及其它接口井处, 必须及时进行清理，否则这些残留物将淤塞管道，给日后清理带来困难。 5）杜绝不文明使用污水管道 管道堵塞一般是人为因素造成，如下水管内剩余食物、细粒垃圾，或者往井内扔垃圾， 倒含垃圾污水，此类现象应杜绝发生，要爱护市政排水设施。 6）加强污水管道维护工作 项目将在污水管道合理设置检查井，以方便营运期进行管道维修。排水管道交付使用后，必须进行正常维护清理。特别易淤积的地方，每月都要注意清通。为便于通沟时清捞淤积物，可在适当地点把检查井改为落底式。由于通沟劳动量大，在管材最大允许流速范围内，可有意识地采用冲刷措施，使管道具有自清能力。 7）对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。 8）定期对污水管道进行检查、维修、清理，发现问题及时补救，确保污水管道通畅无阻，杜绝污水外溢。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑机械、运输车辆等机动车尾气 | NOX、CO、THC | 加强设备、车辆的维护保养、合理布置运输路线、安装尾气净化器、减少怠速时间等 | 尾气达标排放 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 洒水、增湿降尘、设置围栏、装卸轻装轻卸、土方封闭运输、弃土及时清运、采用商品混凝土等 | 环境影响小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | COD、BOD、SS | 施工废水经沉淀池沉淀后回用 | 环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、SS | 依托现有市政管网排入污水处理厂处理 | 环境影响小 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 沥青 | 路面拆除 | 交由海南宝来工贸有限公司处置 | 对周围环境造成影响小 |
|  |  | 建筑垃圾 | 原路面拆除 | 运到三亚市建筑废弃物综合利用厂处置。 |  |
|  |  | 弃土石方 | 弃土、碎石等 | 运到相关部门指定地点处置。 |  |
|  | 营 运 期 | 污泥 | 管道疏通 | 加强管理，定期管道疏通，即清即运 | 对周围环境造成影响小 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 项目施工时应选用低噪音的施工设备、合理安排施工时间并尽可能缩短施工工期、围挡封闭施工、合理布置机械设备、工作井尽量远离敏感点等 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营 运 期 | 应加强管线管理，对设备进行维护等措施 | 对周围环境造成影响小 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期临时占地如材料临时堆场、临时堆土场等占地对植被影响是暂时的，工程施工完毕后通过采取复绿等措施，进行生态恢复；对于工程永久占地造成的生态损失和影响建议项目建设单位采取生态补偿措施，以减少工程施工区域生态环境产生的影响。总体来说，本项目施工期影响植被类型主要为人工植被，项目沿现有道路进行建设，建设单位在工程施工完毕后通过采取复绿以及生态补偿等措施，工程施工会对区域生态环境影响是可以接受的。 |
| 环境保护竣工验收 本项目环保验收主要内容如下表所示。 表13环境保护验收内容 序号 验收项目 验收内容 资料 1 水环境保护 ①项目桩号K2+477南侧设置一个沉淀池，施工废水沉淀后回用工程用水。 ②闭水实验废水沉淀池沉淀处理后回用于工程用水。 工程监理记录 2 环境空气保护 ①项目桩号K2+463~终点开挖段采用湿法作业； ②运输车辆加盖遮布、装载适当、施工洒水降尘。 工程监理记录 3 声环境保护 ①项目桩号K2+463~终点实施围挡施工，围拦高度不低于1.8m；施工期场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） ②施工机械采用低噪声设备、隔离减震。 工程监理记录 4 固体废物污染防治 ①余泥渣土约2712m3运到华盛天涯水泥厂进行处置。 ②建筑垃圾运到三亚市建筑废弃物综合利用厂进行处置。 ③拆除沥青混凝土约1057.8t交由海南宝来工贸有限公司处置。 ④施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运。 工程监理记录 5 生态环境保护 恢复绿化带286m2 工程监理记录 6 景观环境保护 恢复原貌 工程监理记录 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目起点为技工学院路三亚农商银行处，终点为海南环岛高速往北约400米处。拟新建DN600的污水管约2583m（采取非开挖牵引施工工艺2463m，开挖施工工艺120m），新建DN500的污水管约371m，新建DN400的支管约645m，污水支管采用支撑开槽施工工艺；预留DN200用户连接管550m，采用直槽开挖；过路连接管DN800长137m，采取顶管施工工艺，并配套相对应的排水管道附属配套设施。主要建设内容：管道工程、开挖工程、破除恢复路面工程等；项目总投资2789.84万元，其中环保投资约为55万元，占项目总投资的1.97%。 2、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，即本项目属于鼓励类，因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 3、规划符合性分析 本项目建设与《三亚市吉阳镇总体规划（2011-2020）》、《三亚市城市总体规划（2012-2020）环境影响评价报告书》是相符的。 4、与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 经与生态红线叠加核实，该项目距最近的生态保护红线为东侧约2.8kmⅠ类生态红线，功能为: Ⅰ3海南岛水土保持Ⅰ类红线区，本项目用地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区，本项目建设不占用生态红线，项目管线施工局部开挖不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 5、环境质量现状结论 （1）环境空气质量：项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 （2）声环境质量：监测结果表明：三亚农商银行、上抱坡村、三亚城市职业学校昼夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准；交叉路口居民、水泥厂（水泥厂门岗外）等昼夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 6、施工期主要环境影响及措施 废气：项目施工期主要大气污染物为施工扬尘、车辆尾气等，表现为局部污染，无组织排放。应采取以下措施：①定期对车辆运输路段面进行清扫和洒水处理；②运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗；③建议项目使用商品混凝土、沥青等。采取以上措施后，对周边环境影响较小。 废水：项目施工期产生的污水主要是施工作业开挖产生的泥浆水、施工机械运输车辆的冲洗水，下雨冲刷浮土、建筑泥浆等产生的地表径流及施工人员生活污水，生活污水产生量约5m3/d，生活污水依托现有市政管网排入污水处理厂处理，不会对附近水体造成较大影响；施工废水产生量约为1m3/d，生产废水经沉淀池沉淀后回用于工程用水，对周围环境基本无影响。 噪声：施工期噪声源为机械设备噪声和交通噪声。施工过程中施工设备产生的噪声采取以下措施：尽量采用低噪声施工机械；在紧邻敏感点的道路两侧施工工地实施围挡封闭施工，围拦高度不低于1.8m等；认真落实上述防治措施后，能大大减少施工噪声对周围环境的影响，使施工噪声对周围环境的影响处于可接受范围。 固废：施工期产生的固体废弃物主要是弃土、其他建筑垃圾等。项目建设产生生活垃圾0.025t/d，沥青弃渣约为1057.8t；弃土石方2712m3。对建筑垃圾须运到三亚市建筑废弃物综合利用厂处理；拆除沥青混凝土应交由海南宝来工贸有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运等；经采取相应措施后，对周围环境基本无影响。 7、营运期环境影响分析及措施 水环境：项目营运期正常情况下污水管道基本不对周边水环境造成影响。若项目污水管道发生泄漏后，污水产生一定影响，运营期应加强对污水管线进行检查，以便于及时发现管线的渗漏情况，及时进行处理；加强管网维护，定期清淤，确保排水顺畅等。采取措施后，对周边水体影响较小。 声环境：项目营运时产生的噪声主要是检修、疏通管线时产生的机械噪声，由于设备使用频率较低，使用的时间较短，对周围的环境影响较小。 固废：营运期固废主要为疏通管线时产生少量污泥，污水管线应委托相关单位定期对管道进行疏通，清淤清渣，项目不设置临时贮存地点，即清即运，对周边环境影响较小。 总结论 综述，三亚市技工学院路延伸段污水管道工程将改善片区市政基础设施，社会效益显著；项目建设符合国家产业政策和相关规划。工程在建设期、营运期会对周围环境产生一定的不利影响，通过落实本环评提出的各项污染防治措施和建议得到削减，其对环境影响是可以接受的，从环保的角度来看，项目建设是可行的。 二、建议 1、项目开工前应对全体施工人员进行污染控制教育，提高施工人员的环境保护意识。 2、施工期应有专人负责污染控制工作，实行项目经理责任制。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1项目管线综合标准横断面图

S

污水管网

日常维护

路面径流

污水处理厂

图例：

S固废

图3 污水收集系统项目营运期污染环节图

挖方4121m3

回填利用1409m3

弃方2712m3

运至相关部门指定弃土场