建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:  三亚市高新技术产业园工业南路东段项目

建设单位(盖章):   三亚市科技工业发展委员会

编制日期  二O一八年十一月

国家生态环境部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市高新技术产业园工业南路东段项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市科技工业发展委员会 |
| 法人代表 | 钟声 | 联系人 | 吴禧儒 |
| 通讯地址 | 三亚市文明路市政府第二办公大楼 |
| 联系电话 | 13006095898 | 传真 | / | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 起点与万全路，终点与吉阳大道相接 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2017]1030号 |
| 建设性质 | 新建 √ 改建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 市政道路工程建筑 E4813 |
| 占地面积 (平方米) | 21385 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 8397.65 | 环保投资 (万元) | 53 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.63 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： （一）项目由来 目前，高新技术产业园的开发建设正在稳步推进，作为园区内的基础设施，尽快实施有利于整个规划区的建设进度，项目正是在此种背景下提出的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《海南省建设项目环境保护管理规定》等条款规定的有关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正），本项目为新建城市次干道项目，属“四十九 交通运输业 172、城市道路”中的新建快速路、干道范畴，需要编制“环境影响报告表”。 （二）工程内容及规模 三亚市高新技术产业园工业南路东段项目位于三亚市高新技术产业园，道路起点于万全路，终点与吉阳大道相接，规划红线宽36m，两侧各为8m绿化带，本项目建设范围为20m，不含两侧各8m绿化带，行车道宽度为12m，双向四车道，道路全长1069.25m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。项目地理位置见附图1。本项目主要工程内容为：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力通信工程等。主要经济技术指标见表1，工程量计算表见表2。 表1 道路主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 设计采用标准 1 道路等级 城市次干道 2 设计速度 km/h 30 3 路线总长 m 1069.25 4 规划红线宽度 m 36 5 建设红线宽度 m 20（不含远期景观绿化带） 6 行车道宽度 m 12 7 机动车道最小净高 m 4.5 8 设超高最小圆曲线半径(一般值) m 45 9 不设超高最小圆曲线半径 m 150 10 缓和曲线最小长度 m 25 11 最大纵坡(一般值) % 2.25 12 最小坡长 m 110 13 凸形竖曲线最小半径(一般值) m 1400 14 凹形竖曲线最小半径(一般值) m 3500 15 竖曲线最小长度(极限值) m 44.714 16 路面设计标准轴载 BZZ-100 17 道路交通量达到饱和状态时的设计年限 年 15 18 路面结构达到临界状态的设计年限 年 20 19 抗震设防 度 6.0 表2 项目建设内容及主要工程量一览表 一、 道路工程 （一） 路基工程 1.1 路基清表 m3 5623 1.2 挖土方 m3 29522 1.3 填土方 m3 32865 利用挖土回填 1.4 填砂（啐）石 m3 8230 外运砂石回填 (二) 路面工程 1 机动车道 1.1 路床碾压 m2 12312 1.2 5㎝AC-13细粒式沥青混凝土 m2 17773 7㎝AC-20中粒式沥青混凝土 m2 17773 1.3 30cm水泥稳定碎石 m2 18917 1.4 20cm级配碎石 m2 20700 3 人行道 3.1 路床碾压 m2 3.2 6cm人行道面砖 m2 5508 3.3 3cm厚粗砂 m2 5508 3.4 20cm级配碎石 m2 5508 4 附属工程 4.1 C30砼侧边石 m 2365 水泥混凝土 4.2 花岗岩路缘石 m 2542 水泥混凝土 4.3 C30砼树池石 m 2161 4.8 挡土墙-护坡 m³ 4848 砖砌挡土墙 (三) 交通工程（标志） 1 小型标志牌（Φ1000） 杆 19 2 大型指路标志牌（3500X2000） 杆 9 3 交通标线（热熔型） m2 1114 4 交通隔离护栏(两边） 米 1300 5 交叉路口交通指示灯（十字路口） 套 1 含摄像头、管、线等 6 交叉路口交通指示灯（丁字路口） 套 1 含摄像头、管、线等 二、 给排水工程 (一) 给水工程 1 塑料给水管 DN150 m 127 塑料给水管 DN200 m 1158 (二) 雨水工程 1 Ⅱ钢筋混凝土管 DN1200 m 168 2 Ⅱ钢筋混凝土管 DN1000 m 364 3 Ⅱ钢筋混凝土管 DN800 m 289 4 Ⅱ钢筋混凝土管 DN600 m 354 5 双篦雨水口 座 58 1型 (三) 污水工程 1 HDPE双壁波纹管 DN400 m 1026 HDPE 2 HDPE双壁波纹管 DN300 m 215 HDPE 三、 照明工程 1 箱式变电站 80KVA 台 1 2 9m灯杆 150W LED灯 杆 74 3 12m 泛光灯 2*250W 杆 4 灯间距26米 4 电缆 YJV22-0.6/1kV-5*16 m 2700 灯间距26米 5 电缆 YJV22-8.7/15kV-3*70 m 1000 6 热镀锌钢管 m 360 四 电力工程 1 直通电缆井 座 24 2 三通电缆井 座 6 3 电力手孔井 座 6 4 电力管道15*160 pvc-c电缆管，砼包封 m 1200 5 电力管道8*160 pvc-c电缆管，砼包封 m 150 6 PVC-U排水管200 m 600 五 通信工程 1 直通矩电信井 座 18 2 三通矩电信井 座 6 3 电信手孔井 座 6 （三）工程内容 1、道路工程 （1）道路平面设计 本项目道路路线走向按《三亚市高新技术产业园控制性详细规划》进行布设，设计路线与规划线路基本一致，道路线形基本满足规范要求。设计起点为万全路，坐标为X=25476.634，Y=120523.519，道路在区域内呈东西走向，终点与吉阳大道相接，坐标为X=26241.003，Y=121192.397，路线长约1069.250m。道路平面图见附图2。 （2）道路纵断面设计 纵断面设计道路为东西走向，与规划保持一直。全线纵断面设计时满足设计规范及道路整体竖向设计要求，均考虑满足雨污水管埋设深度要求。沿线与规划交叉口、已建道路交叉口高程基本一致。道路最大设计纵坡为2.50%，最小设计纵坡为0.39%。 道路纵断面图见附图3。 （3）横断面设计 横断面车道横坡均为1.5%，坡向道路两侧；人行道横坡为2%，坡向路中。路缘石外露高度采用15cm。道路标准横断面为：20m=4m人行道+12m车行道+4m人行道。道路标准横断面图见附图4。 （4）交叉口方案 本项目交叉口形式见表3。 表3 本项目交叉口形式 道路名称 相交道路名称 平面交叉口类型 采用型式 备注 三亚市高新技术产业园工业南路东段项目 万全路 支路-次干道 平B2类 进出口渠化 创业路 支路-次干道 平B2类 进出口渠化 吉阳大道 主干道-次干路 平A1类 交通信号灯控制，进出口展宽 （5）路基设计 路床底面土基设计回弹模量不小于30Mpa，路堤填筑必须分层填筑，逐层压实，填土、填石或土石混填路段路基填筑每层松铺厚度均不得大于30cm。路基填筑前需清理地表松散耕种土、腐殖土、杂草及建筑垃圾等(清表平均厚度按80m计)，清除的耕种土、腐殖土应设临时堆土场集中堆放，以做后期生态防护培土之用。清表后对原地基进行碾压，压实度不小于90％。路基必须密实、均匀、稳定，在荷载作用和水浸等自然因素不利影响下，均能保证其设计强度。路基压实度要求见表4。 表4 路基压实度要求 填挖类型 路面地面以下深度（cm） 填料最小强度（CBR）% 填料最大粒径（cm） 压实度（%） 填方 上路床 0~30 6 10 ≥94 下路床 30~80 4 10 ≥94 上路堤 80~150 3 15 ≥92 下路堤 150以下 2 15 ≥91 零填及挖方路基 0~30 -- 10 ≥94 （6）路面工程 本项目沥青混凝土路面结构，路面结构设计为： 1）机动车道路面结构 总厚度为62cm，具体路面结构从上至下依次为： 5㎝AC-13细粒式沥青混凝土 7㎝AC-20中粒式沥青混凝土 30㎝5.5%水泥稳定碎石基层 20cm级配碎石基层 2）人行道路面结构 人行道由面层、基层及垫层构成，总厚度为29cm，具体路面结构从上至下依次为： 6cm 人行道透水面包砖； 3cm 粗砂； 20cm级配碎石基层。 （7）其他附属工程 1）路缘石设计 在平面交叉口人行横道两端，缘石坡道采用三面坡型及单面坡配合使用，其宽度可小于人行横道宽度或与之等宽，位置要相互对正。在十字路口需设4对共8座，丁字路口需设3对共6座缘石坡道。在小型路口或沿线单位出入口应采用单面坡型缘石坡道。全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1/20，三面坡缘石坡道正面及侧面的坡度不应大于1/12，三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不得小于1.20m，坡面要做到平整而不光滑，正面坡中缘石外露高度不得大于10mm，以方便轮椅通行。人行道上的盲道可与缘石坡道衔接，但彼此应相距20～30cm。 2）盲道设计 人行道是城市道路的重要组成部分，也是人们在行走中最方便和最安全的地带。在城市主要通道的人行道上需设置盲道，协助视觉残疾者通过盲杖和脚底的触觉，方便安全地直线向前行走。盲道的纹路应凸出路面4mm高，盲道宽度宜为25~50cm。在人行道中，盲道一般设在距绿化带或树池边缘25～50cm处。盲道铺设应连续，应躲开不能拆迁的柱杆和树木以及拉线等地上障碍物。地下管线井盖可在盲道范围内，但必须与盲道齐平。 3）公交车站设计 道路沿线依据需要设置公交停靠站，公交站采用港湾式。 3、箱涵工程 根据汇水面积及参考现状过水断面大小，上游吉阳大道现状涵洞尺寸，及满足排水管接入放排要求，在K3+070处设置1-3m箱涵， 在K1+062设置1-4m箱涵，其余低洼处处设置雨水接入口。 4、交通工程 根据道路等级及交通功能，设置标志明确道路整体交通规则。交通标志分别为大型指路标志牌及各种指示、禁止、警告标志，标志底板采用玻璃钢材料。标志牌等级采用3M高强级，标志牌材料采用铝合金板；标志面采用高级反光材料；路面标线采用热熔型涂料标线；设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施和防护设施。 5、给排水工程 （1）给水工程设计 本设计东段道路，在道路北侧，距道路中心线8.5米的人行道下敷设DN200 的给水管道，起点与工业南路中段道路拟建的 DN200的给水管道衔接，终点与吉阳大道现状 DN300 的给水管相接。 本设计给水管道管径为DN200mm，给水主管管长约为1095米。本次给水设计在规划路口预留阀门井，横穿道路的预留管口按常规进行设置，间距约 100～150m，预留管口在道路的两侧采用阀门控制；主干管上设置检修阀门井；地势高点设置排气阀井；主干管上接室外消火栓，相互间隔不大于 120m。给水平面布置图见附图5-1。 （2）雨水工程 系统一：K0+760-K1+160路段雨水管道承接路面雨水，道路两侧地块来水的雨水量，两端往中间汇集，排入K1+062处的1-4m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系。 系统二：K3+080-K3+820路段雨水管道承接路面雨水，道路两侧地块来水及转输规划创业路的雨水量，自北向南汇集，排入K3+070处的1-3m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系。 （3）污水工程 工业南路东段道路依据地形地势，拟建的污水系统只设一个系统： 本设计工业南路东段污水管道收集本道路周边地块8.24ha的污水，并转输上游地块3.98ha的污水后向西转输排入工业南路中段污水管道，污水最终排入安置区污水处理厂。本设计污水管道布置于道路北侧，距道路中心线4.0米的机动车道下敷设，管径为ID400 mm，主管管长约为1085米。 雨、污水汇水面积图见附图6、7。 6、照明工程 沿道路两侧人行道对称布置单杆单臂路灯，灯杆高为9米，功率为150W LED灯，安装间距为30米左右。主要交叉路口处布置12米高、功率为2×250W LED灯的泛光灯以加强路口处照明。 路灯灯杆采用热镀锌喷塑灯杆。采用配光合理，重量轻，强度高，外型美观，防水防尘耐腐蚀的半截光型灯具。 7、电力通信工程 电缆沟按十五根φ160PVC-C电力排管设置。分3层放置，每层5根，电力通道主线每隔150米左右设一处横过路管，在红线外缘绿化带内敷设便于以后接线用。过路管按8×φ160单层放置。 电力排管过交叉路口及横过道路时需采用混凝土包封保护，管底素土夯实，密实度≥95%，埋深≥0.7米。 本工程通信排管由15根Φ110PVC-U管组成，排管沿单侧人行道敷设。3排×每排5根放置。每隔200米左右设一处横过道路排管，2排×每排4根放置。横过道路排管在红线外预留人孔井。每隔50米、横过道路路口及拐角处均应设人孔井。管线横断面图见附图6-1。 8、征地拆迁工程 1）项目占地 本工程占地只有永久用地，占地面积2.1385hm²，占地类型主要为水田0.2284hm²、旱地0.158hm²、其他园地0.8424hm²、坑塘水面0.0935hm²，建制镇0.0935hm²，村庄0.5066hm²，不涉及基本农田（详见附图12）。工程征占地面积统计详见表5。 表5 工程占地面积表 单位：hm2 分区 占地类型 合计 备注 水田 旱地 其他园地 坑塘水面 建制镇 村庄 永久占地 0.2284 0.158 0.8424 0.0935 0.0935 0.5066 2.1385 临时 占地 施工 营地 0.02 0.02 不重复计列 临时 堆场 0.02 0.02 不重复计列 合计 0.2284 0.178 0.8624 0.0935 0.0935 0.5066 2.1785 2）项目拆迁情况 该项目需要拆除砼房6993㎡，拆迁简易房708㎡，拆迁户数为15户，拆迁工程在本项目评价范围内。该项目沿线建筑拆迁情况见表6。 表6 项目拆迁量统计表 序号 拆除项目 数量 单位 备注 1 拆除砼房 6993 ㎡ 12户 2 拆迁简易房 708 ㎡ 3户 （五）道路交通量预测 根据可研，本项目道路交通量的预测结果见表7。 表7 项目交通量预测结果 pcu/d 时间 近期（2019年） 中期（2025年） 远期（2033年） 交通量 3308 8579 12606 表8 各类车型比例 特征年份 时段 各类车型比例(％) 小型车 中型车 大型车 2019年 日均 85 10 5 2025年 日均 85 10 5 2033年 日均 85 10 5 表9 本项目交通量预测一览表(辆/h) 时段 2019年 2025年 2033年 备注 小型车 中型车 大型车 总车辆 小型车 中型车 大型车 总车辆 小型车 中型车 大型车 总车辆 昼夜比 昼间 158 19 9 186 410 48 24 482 603 71 35 709 9：1 夜间 35 4 2 41 91 11 5 107 134 16 8 158 （六）项目材料来源及运输条件 1、砂、石、水泥：项目所在地位于三亚市城区，项目建设所需的砂、石、水泥等基建材料均为市场上常用材料，可在三亚市内就近采购。 2、混凝土：可采用商品混凝土，不设混凝土搅拌场。 3、沥青：本项目采用商品沥青，不设沥青搅拌站。 4、水：生活用水使用城市自来水，施工用水可就近从供水管网取得。 5、运输条件：项目为新建项目，与现有吉阳大道相接，交通运输方便，可以满足项目建设要求。 （七）临时工程 1）临时占地 本项目施工营地设于道路终点东北侧，占地面积约200m2，本项目临时占地类型为旱地。根据可研报告，未给出临时堆场的位置，为方便施工作业以及对地形条件综合考虑，本项目共设1个临时堆场，设道路终点西南侧，占地面积为200㎡，占地类型为其他园地。作为该项目的临时堆场，用于堆放施工材料以及停放设备。项目施工总平面布置图见附图9。 2）拌合站 本项目级配碎石、水泥稳定碎石路基混合料不在现场拌合，混凝土与沥青采用商品混凝土与商品沥青混凝土，不设拌合站。 3）取、弃土场 项目不单独设置取土场，不单独设置弃土场，弃土方运送至海南金盛建筑工程有限公司处置。 （八）环保投资估算 本项目为新建道路项目，项目总投资8397.65万元，其中环保投资为53万元，约占工程投资总额的0.63%。环保投资详见下表10。 表10 环保投资估算表 阶段 项 目 单位 数量 估算费用 （万元） 备 注 施工期 建筑垃圾清运 -- -- 10 堆场、施工现场等洒水降尘 辆 1 5 洒水车（租用） 沉砂池、隔油池 个 2 4 截水沟、导流渠 m -- 10 彩钢板围挡 m -- 12 不可预见费 -- -- 5 营运期 设置垃圾桶 -- -- 2 不可预见费 -- -- 5 合计 53 （九）产业政策符合性 根据《产业政策指导目录(2011年本)2013年修订》，本项目属于鼓励类中的城市基础设施建设之列。因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 根据《海南省促进产业发展指导目录（2008年本）》，本项目属于鼓励类中第五项基础设施中的（七）城镇基础设施“城市公共交通建设”，因此，本项目符合海南省产业政策。综上，本项目符合国家与地方产业政策。 （十）《三亚市城市总体规划（2008-2020）—中心城区道路网规划图》符合性分析 根据《三亚市城市总体规划（2008-2020）—中心城区道路网规划图》（见附图10），本项目建设与规划指标一致，因此，本项目建设与《三亚市城市总体规划（2008-2020）—中心城区道路网规划图》是相符合的。 （十一）与三亚市高新技术产业园的符合性分析 根据《三亚市高新技术产业园控制性详细规划-道路系统规划图》（见附图11），本项目建设与规划指标一致，本项目符合《三亚市高新技术产业园控制性详细规划》。 （十二）土地利用总体规划的相符性分析 根据《三亚市土地利用总体规划（2006-2020年）》（2014年调整完善）（见图13），该项目总占地2.1385hm2，土地利用规划见表11。 表11 土地利用规划类型 土地类型 数量（h㎡） 采矿用地 2.1385 合计 2.1385 该项目用地规划不占用基本农田，土地利用性质为采矿用地，同时，三亚市规划局《关于高新技术产业园工业南路的选址审查意见》（三规选【2014】6号），规划用地性质为市政道路用地，同意该项目的选址。因此，项目建设符合土地利用总体规划。 （十三）与《海南省生态保护红线管理规定》相符性分析 经与海南省生态红线叠加核实（见附图14），该项目距最近的Ⅰ类生态红线490m，功能为海南岛水土保持Ⅰ类红线区；距最近的Ⅱ类生态红线60m，功能为Ⅱ1海南岛生物多样性保护Ⅱ类红线区。因此，本项目占地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区内，本项目建设不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌 地势呈西高东低走向，大部分地区平均海拔十几米。东部、西部与北部为中低山环绕，中部为北东向冲积平原，地势较为平坦，南部以低丘为主，间有山间小盆地。沿线分布水系，水塘、水田等。吉阳镇位于三亚市的东北部，呈狭长的叶状。拟建道路位于吉阳大道南侧，地貌属山丘谷地，沿线地势平坦，分布有林地、田地、水塘、居民区等；地表地基土层主要为第四系全新统的粘性土为主；原始地貌为大茅河冲洪积沉积阶地；地势略有起伏，钻孔高程为5.27～23.54m，高差约18.27m。 地质条件 根据地勘报告，在钻探深度范围内，场地地层由人工填土层（Qml）、第四系全新统冲洪积沉积层（Q4al+pl）及第四系中更新统海相沉积层（Q2al+pl）组成，自上而下共分为5个工程地质单元层及1个亚层： 第①层，素填土（Qml）：黄褐、灰褐色，稍湿，松散，主要由粘性土、砂土及浮泥组成，含植物根系及少量建筑垃圾。各钻孔均有揭露，层厚0.30～2.50m。第②层，粉质粘土（Q4al+pl）：黄褐、灰黄、浅灰色，可塑，切面稍有光泽，干强度中等，中等韧性，无摇振反应，局部夹有粗砾砂及少量卵石。仅ZK30、ZK38、ZK26-2缺失，其它各钻孔均有揭露，揭露层厚1.40～15.20m，层顶埋深0.30～2.00m，层顶标高4.45～23.24m。 第③层，粗砂（Q4al+pl）：黄褐、灰黄、灰白色，湿~饱和，稍密~中密，石英质，亚圆形，混粒结构，以粗粒砂为主，中粒及砾粒砂次之，局部夹粉质粘土薄层及含少量卵石，粘粒含量约8～12%。部分钻孔有揭露，层厚1.40～10.50m，层顶埋深0.50～16.20m，层顶标高-9.75～11.45m。第③1层，淤泥质粉质粘土（Q4al+pl）：深灰色，流塑~软塑，主要由粉粘粒组成，含腐殖质，具腥臭味，局部夹粉细砂薄层。仅ZK38、ZK39及ZK40揭露，层厚1.40～2.70m，层顶埋深6.50～12.00m，层顶标高-3.20～2.41m。第④层，粉质粘土（Q2al+pl）：黄褐、灰黄、浅灰色，可塑~硬塑，切面稍有光泽，干强度中等，中等韧性，无摇振反应，局部夹有粗砾砂及少量卵石。部分钻孔有揭露，层厚1.30～16.00m，层顶埋深4.00～21.90m，层顶标高-13.95～15.21m。第⑤层，粗砂（Q2al+pl）：黄褐、灰黄色，饱和，中密~密实，石英质，亚圆形，混粒结构，以粗粒砂为主，中粒及砾粒砂次之，局部夹粉质粘土薄层，粘粒含量约10~15%。仅ZK2、ZK3-1、ZK7~ZK12、ZK12-1、ZK14及ZK47缺失，其它各钻孔均有揭露，揭露层厚1.50～20.00m，层顶埋深4.00～23.20m。 3、气象、气候 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6月为东北季风期，6~12月为西南季风期，年平均气温25.7℃，气温最高月为6月，平均28.7℃；气温最低月为1月，平均为21.4℃。全年日照时间2534小时。年平均降水量1347.5mm，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4~10月为雨季，降雨量占全年雨量90％，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次。素有“天然温室”之称。 4、水文 大茅河大体自北向南，顺势而下，流域上游为低山丘陵地貌，山丘海拔高度大多为100～300m 左右，最高山岭海拔高度为611.5m。下游多为冲积平原地貌，海拔高度一般在4～20m 左右。大茅水发源于三亚市甘什岭，在榆林港入海，集雨面积117km2，河长28.2km，坡降2.16‰，年均径流0.71亿m3。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状： 1、环境空气质量现状 本项目大气质量现状监测委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司于2018年6月7日-6月13日进行监测。 （1）监测因子 常规污染物：SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5 （2）监测布点原则 在项目评价范围内，选取有代表性的环境空气保护目标设置监测点。 （3）监测点位布设 在拟建道路沿线设置1个大气监测点位，具体布点位置及设置说明见表10。采样口水平线与周围建筑物的高度夹角小于30°；监测点周围有270°采样捕集空间，空气流动不受任何影响；避开汽车停车处，20m范围内没有汽车尾气排放源；避开树木和吸附力强的建筑物，15m范围内没有乔木。 表12 大气环境现状监测点位表 监测点位 功能区类别 代表性 距项目红线（m） 编号 名称 1# 三亚逸夫中学 一类功能区 大气敏感点 80 （4）监测方法 采样方法和分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）配套测定方法要求。 （5）监测时间与频率 本次进行为期7天的环境空气现状监测，同时记录风速、风向和温度等气象条件。 SO2、NO2、CO小时浓度监测采样：每天监测4次，时间：02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样不少于45分钟； SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5日平均浓度采样：每天采样1次，每次连续采样20小时。 （6）监测结果 表13 大气环境监测结果 点位名称 采样时间 检测 频次 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 PM2.5 PM10 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 1#三亚逸夫中学 2018.6.7 第一次 0.007L 0.009 0.5 / / 第二次 0.007L 0.008 0.6 / / 第三次 0.007L 0.008 0.7 / / 第四次 0.007L 0.010 0.6 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.026 0.049 2018.6.8 第一次 0.007L 0.010 0.5 / / 第二次 0.007L 0.009 0.5 / / 第三次 0.007L 0.007 0.6 / / 第四次 0.007L 0.009 0.6 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.024 0.047 2018.6.9 第一次 0.007L 0.009 0.5 / / 第二次 0.007L 0.009 0.6 / / 第三次 0.007L 0.008 0.5 / / 第四次 0.007L 0.011 0.5 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.5 0.027 0.046 2018.6.10 第一次 0.007L 0.011 0.5 / / 第二次 0.007L 0.009 0.7 / / 第三次 0.007L 0.009 0.6 / / 第四次 0.007L 0.011 0.6 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.019 0.045 2018.6.11 第一次 0.007L 0.009 0.6 / / 第二次 0.007L 0.007 0.7 / / 第三次 0.007L 0.008 0.6 / / 第四次 0.007L 0.010 0.5 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.021 0.048 2018.6.12 第一次 0.007L 0.010 0.6 / / 第二次 0.007L 0.010 0.6 / / 第三次 0.007L 0.009 0.6 / / 第四次 0.007L 0.011 0.5 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.018 0.044 2018.6.13 第一次 0.007L 0.009 0.5 / / 第二次 0.007L 0.009 0.6 / / 第三次 0.007L 0.010 0.7 / / 第四次 0.007L 0.010 0.6 / / 日均值 0.004L 0.003L 0.6 0.025 0.048 标准 1小时 平均 0.15 0.2 10 / / 24小时 平均 0.05 0.08 4 0.035 0.05 最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比 / 0 5.5% 7% 25.7% 32.7% 超标率 / 0 0 0 0 0 达标情况 1小时 平均 达标 达标 达标 / 24小时 平均 达标 达标 达标 达标 达标 （7）大气环境现状评价 根据监测结果，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳小时浓度和二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM2.5、PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，项目区域环境空气质量现状良好。 2、声环境质量状况 （1）监测对象 起点、终点及项目周边敏感点。 （2）监测因子 等效连续A声级，LAeq （3）监测方法和监测时间 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行监测。在工作日内监测2天，每天昼间（6:00-22:00）、夜间（22:00-次日6:00）各一次，每次监测时间为10分钟。 选择了工作日无其他噪声干扰条件下进行监测，如避开雨天。对于出现异常的噪声值，进行了简单分析并记录，有鸣笛等明显的噪声干扰源的已进行重测。其他要求按照国家相关规定执行。 （4）监测布点及原则 依据GB3096—2008《声环境质量标准》(GB3096—2008)中网格布点法并结合项目实际情况布设4个噪声监测点位。 （5）监测结果 本项目委托海南佑源检测科技有限公司于2018年4月15日及4月16日，对项目声环境质量进行了等效连续A声级检测，连续检测2天，昼夜各检测1次。检测结果在各个检测点的声环境质量检测结果见下表14，噪声检测点位图见附图12。 表14 声环境质量现状检测结果 单位:dB(A) 测点名称 测点时间 等效声级 标准 达标分析 dB(A) 1#道路起点 4月15日昼间 54.8 70 达标 4月15日夜间 45.1 55 达标 4月16日昼间 54.5 70 达标 4月16日夜间 44.8 55 达标 2#军坡村 4月15日昼间 52.3 60 达标 4月15日夜间 43.2 50 达标 4月16日昼间 52.5 60 达标 4月16日夜间 43.4 50 达标 4#金手指三亚壹号 4月15日昼间 51.3 60 达标 4月15日夜间 45.4 50 达标 4月16日昼间 51.6 60 达标 4月16日夜间 45.5 50 达标 5#道路终点 4月15日昼间 65.2 70 达标 4月15日夜间 49.5 55 达标 4月16日昼间 65.8 70 达标 4月16日夜间 49.7 55 达标 由上表14所列声环境质量现状检测的结果，对项目所在区域的声环境质量现状评价：该道路起点和终点昼、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准； 军坡村金手指三亚壹号昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3、地表水环境现状 本项目地表水现状监测委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司于2018年6月6日-6月7日进行监测。 （1）监测项目 根据项目地表水周围地区的环境特征，监测项目主要为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、DO、TP、总氮石油类。 （2）监测布点原则 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）并结合项目实际情况，在项目东段终点上游500m和项目西段起点下游500m各布设1个监测点位。 （3）监测点位 本项目共设2个地表水监测点位，分别为工业南路东段终点500m处（W1）和工业南路西段起点500m处（W2#）。 （4）监测方法 监测分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的监测分析方法执行。 （5）监测时间及频率 连续监测2天，每天采样1次。 （6）监测结果 表15 地表水监测结果 检测项目 W1工业南路东段终点500m处 水质现状 W2工业南路西段起点500m处 水质 现状 2018.6.6 2018.6.7 平均值 2018.6.6 2018.6.7 平均值 氨氮 0.069 0.108 0.0885 Ⅰ 0.193 0.185 0.189 Ⅱ 总氮 0.92 0.97 0.945 Ⅱ 1.34 1.40 1.37 Ⅳ pH值 7.14 7.11 / Ⅰ 7.21 7.18 / Ⅰ 溶解氧 3.47 3.39 3.43 Ⅳ 3.24 3.34 3.29 Ⅳ 石油类 0.03 0.03 0.03 Ⅰ 0.03 0.04 0.035 Ⅰ 化学需氧量 28 26 27 Ⅳ 38 37 37.5 Ⅴ 生化需氧量 5.5 5.4 5.45 Ⅳ 8.8 8.5 8.65 Ⅴ 总磷 0.22 0.21 0.215 Ⅳ 0.33 0.35 0.34 Ⅴ 备注：1、检测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数据）+L”表示 2、监测点位图见附图 （7）地表水环境现状评价 地表水监测结果表明：工业南路东段终点500m处（W1）监测点位水质现状监测值超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，原因主要是：受周边居民生活污水以及生活固废的影响；工业南路西段起点500m处（W2）监测点位水质现状监测值超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，原因可能是：受周边居民生活污水以及生活固废的影响。 4、生态环境质量现状 （1）植被类型及分布 由于受到地质、土壤、气候及人为因素的影响，调查范围内人工植被所占的比例很大，仅在一些特殊的环境中分布有少量的自然植被。根据现场调查结果分析，该地区植被类型有自然植被和人工植被，自然植被为河岸植被和灌草丛，人工植被由槟榔林、农田和居民点植被构成。 评价区域占地总面积约为38.47hm2，其中植被总面积约为27.73hm2，拟建公路所占面积约为2.14hm2，其植被现状分布见生态调查报告图2-1。 （2）群落结构特征 1）自然植被 ①河岸植被 项目区河岸植被占地面积为1.69hm2，占植被总面积的6.09%。该植被分布区域较小，生物量小，但对岸堤的水土保持具有重要作用。植被覆盖率为50%，估算生物量为25t/hm2。植物组成以棕榈科的槟榔树(Areca cathecu)、苏木科的银合欢(Leucaena leucocephala)和禾本科的五节芒(Miscanthus floridulus)、白茅(Imperata cylindrica)和斑茅(Saccharum arundinaceum)为优势。河岸上常见的草本植物主要有褐毛狗尾草(Setaria pallidifusca)、地毯草(Axonopus compressus)、芒(Miscanthus sinensis)、革命菜(Crassocephalum crepidioides)、水蔗草(Apluda mutica)、掌叶鱼黄草(Merremia vitifolia)、黄茅(Heteropogon contortus)、蜈蚣草(Eremochloa ciliaris)等植物；灌木有白楸(Mallotus paniculatus)、野牡丹(Melastoma malabathricum)、桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)等植物；乔木有窿椽桉(Eucalyptus exserta)、苦楝(Melia azedarach)等植物。此外，河中还分布有大薸(Pistia stratiotes)、蕹菜(Ipomoea aquatica)、凤眼蓝(Eichhornia crassipes)等水生植物，但数量较少。河岸植被的形态外貌如生态调查报告图3-1。 ②灌草丛 项目区灌草丛占地面积为3.07hm2，占植被总面积的11.07%。该植被主要有两大优势群落，它们分别是以破布叶(Microcos paniculata)+露兜树(Pandanus tectorius)+密脉蒲桃(Syzygium chunianum)群落为优势的灌丛和以飞机草+五节芒+斑茅群落为优势的草丛。植物群落覆盖率较大，约在80%～90%之间，估算生物量为30/hm2。其他常见的乔木有银合欢、窿椽桉、椰子以及槟榔等植物；灌木有刺篱木(Flacourtia indica)、山芝麻(Helicteres angustifolia)、光荚含羞草(Mimosa bimucronata)以及黄花稔(Sida acuta)等植物；草本有水蔗草、黄茅草、加拿大蓬(Erigeron canadensis)、金盏银盘(Bidens biternata)、鬼针草(Bidens pilosa)等植物。灌草丛植被的形态外貌如生态调查报告图3-2。 （2）人工植被 ①槟榔林 项目区槟榔林占地面积为1.63hm2，占植被总面积的5.88%。槟榔（Areca cathecu）为评价区域内的主要经济作物，主要分布于居民点周围，少数分布于河岸边上。其中居民点周围的槟榔高度在2～6米之间，种植规格约为2×2m，估算生物量为30～40 t/hm2，其林下草本层覆盖度较低，约30％左右，主要物种为番薯（Ipomoea batatas）、飞机草（Chromolaena odorata）、磨盘草（Abutilon indicum）等少量草本植物。而分布于河岸边上的槟榔林林下草本层覆盖度较高，约70％左右，主要物种为薇甘菊(Mikania micrantha)、芭蕉(Musa basjoo)、海南山猪菜(Merremia hainanensis)、粉麻竹(Dendrocalamus pulverulentus)、簕竹(Bambusa blumeana)、水蔗草、掌叶鱼黄草、丰花草、白茅等植物。槟榔林植被的形态外貌如生态调查报告图3-3。 ②居民点植被 项目区居民点占地面积为11.55hm2，占植被总面积的41.65%。该植被分布于居民点边缘和路旁，主要由棕榈科、竹亚科、苏木科、桑科、使君子科、大戟科等植物为优势的群落构成。植物群落连续性小，多显斑块状镶嵌分布。群落外貌终年常绿，群落覆盖率仍达50%以上，叶子以全缘叶和中型叶占多数。从总的群落外貌看，植物群落结构可分为三层，其中乔木层有一层，灌木层一层和草本层一层；乔木层乔木生长较为稀疏，灌木层植物分布比较紧密，草木层植物分布较为分散，植物群落高度在8～10m之间，估算生物量为80～100t/hm2。优势植物为腰果(Anacardium occidentale)、椰子(Cocos nucifera)、槟榔和竹林，其它常见的植物有海南榄仁(Terminalia nigrovenulosa)、酸豆(Tamarindus indica)、木棉(Bombax ceiba）、杨桃(Averrhoa carambola)、番荔枝(Annona squamosal)、印度紫檀(Pterocarpus indicus)、银合欢(Leucaena leucocephala)、猪屎豆(Crotalaria pallida)、野芋、露兜树、火炭母(Polygonum chinense)、蟛蜞菊(Sphagneticola trilobata)等。居民点植被的形态外貌如生态调查报告图3-4。 ③农田植被 项目区农田占地面积为9.79hm2，占植被总面积的35.30%。这一带的农作物主要为水稻(Oryza sativa)，估算生物量为10 t/hm2。农田植被外貌见生态调查报告图3-5。 （3）植物组成分析 经过野外调查与室内分类鉴定分析和统计，如表16所示，评价区域的维管植物有139种，隶属49科。其中蕨类植物有4科，4种；无裸子植物；被子植物有45科，108属，135种，其中双子叶植物34科，68属，79种，单子叶植物11科，40属，56种。没有野生保护植物分布。此外，评价区域乔木稀少，所占比例仅为8.63%；灌木和草本所占比例较大，分别为51.08%和40.29%。 表16 评价区域物种组成及性状统计表 类群 科 属 种 乔木 灌木 草本 种数 比例 种数 比例 种数 比例 蕨类植物 4 4 4 0 0 0 0 4 100 种子植物 被子 植物 双子叶 34 68 79 9 11.39 65 82.28 5 6.33 单子叶 11 40 56 3 5.36 6 10.71 47 83.93 合计 49 112 139 12 8.63 71 51.08 56 40.29 （4）生物量损失 生物量大小是衡量生态系统稳定程度一个重要的指标，一般生物量大，生态系统较为稳定。项目建设对生物量的破坏是破坏生态系统的一种重要方面。因此，在建设过程中要尽可能减少破坏生物量。从表17中，可看到评价区域植被总面积约为27.73hm2，影响面积约为2.05hm2，总生物量约为1328.9t，受损失生物量约为154.8t，受损比例约为11.65%。其中，受影响的植被类型主要为居民点植被，受损比例约为10.02%。 表17 生物量统计表 植被 类型 总面积（hm2） 影响面积 （hm2） 估算生物量 （t/hm2） 总生物量 （t） 受损生物量 （t） 受损比例 （%） 河岸植被 1.69 0 20 33.8 0 0.00 灌草丛 3.07 0 30 92.1 0 0.00 槟榔林 1.63 0.53 40 65.2 21.2 1.60 居民点 11.55 1.48 90 1039.5 133.2 10.02 农田 9.79 0 10 97.9 0 0.00 临时占地 0.04 0.04 10 0.4 0.4 0.03 总计 27.73 2.05 - 1328.9 154.8 11.65 （5）生态环境现状评价 植物组成分析结果表明，调查范围内维管植物有139种，其中蕨类植物有4种，被子植物有135种，多为灌木和草本植物，所占比例分别为51.08%和40.29%；乔木种类较少，所占比例仅为8.63%，并且在评价范围内没有发现保护植物的分布。由此可见，项目建设不会破坏调查范围内的保护物种。 根据现场调查结果分析，该地区植被类型有自然植被和人工植被，自然植被为河岸植被和灌草丛，占地面积分别为1.69hm2和3.07hm2，人工植被由槟榔林、农田和居民点植被构成，占地面积分别为1.63hm2、11.55hm2、9.79hm2。项目建设过程中受影响的植被面积为2.05hm2，受损生物量为154.8t，受损比例为11.65%，其中，受影响的植被类型主要为居民点植被，受损比例为10.02%。因此，项目建设不会对调查范围内植物的多样性造成重大影响。

主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标见下表18。周边关系图见附图13。 表18 主要环境保护目标表 编号 名称 桩号 方位 道路距离红线 规模 环境 概况 高差 执行标准 1 军坡村 K0+300～K0+360 北 紧邻 300人 侧对/正对道路，1~3F砖混结构。 0m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 金手指三亚壹号 K1+115～K1+125 北 75m 250 侧对道路，12F住宅楼。 0m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；临吉阳大道第一排建筑物区域噪声执行4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 大茅河 道路起点~道路终点 东 紧邻 / 集雨面积117km2； 河长28.2km。 / 地表水：Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目执行的环境质量标准如下： 1、环境空气质量标准 该区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，见下表19。 表19 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级 污染物 取值时间 标准浓度 单位 一级 二级 ug/m³ 二氧化氮NO2 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 臭氧O3 日最大8小时平均 100 160 1小时平均 60 200 二氧化硫SO2 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 颗粒物PM10（粒径≤10μm） 年平均 40 70 24小时平均 50 150 颗粒物PM2.5（粒径≤2.5μm） 年平均 15 35 24小时平均 35 75 总悬浮颗粒物TSP 年平均 80 200 24小时平均 120 300 一氧化碳CO 24小时平均 4 4 mg/m³ 1小时平均 10 10 2、噪声评价标准 根据三亚市声环境功能区划，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区。 本项目道路级别为城市次干道，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)的有关规定，项目临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域，且距离道路红线均小于35米范围内，噪声执行4a类标准；其他区域噪声执行2类标准。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，距离道路红线均小于35米范围内噪声执行4a类标准；其他区域噪声执行2类标准。见表20。 表20 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位： Leq:dB 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 3、地表水环境质量标准 根据三亚市水环境功能区划，大茅水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号 分类标准值项目 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 2 pH值(无量纲) 6～9 3 溶解氧 ≥ 5 3 2 4 高锰酸盐指数 ≤ 6 10 15 5 石油类 ≤ 0.05 0.5 1.0 6 氨氮(NH3) ≤ 1.0 1.5 2.0 7 总磷(以P计) ≤ 0.2 0.3 0.4 8 总氮 ≤ 1.0 1.5 2.0 9 五日生化需氧量 ≤ 4 6 10 10 化学需氧量 ≤ 20 30 40 |
| --- | --- |
| 污 染 物排 放 标 准 | 1、大气污染物 项目施工期排放的大气污染物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放限值，见下表22。 表22 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度mg/Nm3 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/Nm3 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 * 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 2、噪声 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表23。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq:dB 昼 间 夜 间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 一、施工工艺及产污环节 该项目工程主要由路基、路面及附属工程等组成，各单项工程的施工方法不同，但总体而言，其施工一般采用机械或人工进行。 定线、征地拆迁 机械作业、材料运输 路基取弃土、土石方 路基防护工程施工 路面工程施工 交通工程、绿化等。 填方路基施工：填方路基施工以机械施工为主，适当配合人工施工，采用分层平铺填筑、分层压实的方法施工。施工工序为：挖除树根、排除地表水、开挖临时排水沟、沉沙池、清除表层淤泥、杂草 平地机、推土机、压路机压实 路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。 挖方路基施工：路堑开挖施工以机械施工为主，适当配合人工施工。除需要考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。路堑开挖前，应做好现场伐树除根等清理工作和排水工作。如果以挖做填，将表土单独挖弃，或按不同的土层分层挖掘，以满足路基填筑的要求。施工工序为：清表 开挖截、排水沟 路基填筑、边坡开挖 路基防护。 路面面层采用全机械摊铺施工工艺。在保证质量的前提下，力争在当年雨季前完成。产排污环节分析： 施工期和营运期排污分析如图1和图2。 图 1：施工期施工流程和产污环节图 图2：营运期排污图 二、施工方案 路基施工方案 路基工程应该避开三亚的雨季进行施工，路基工程采用机械化施工为主，适当配合人工施工的方案。对土方路段施工，控制填土最佳含水量，以确保路基压实度符合规定要求。对填挖过渡段，应按规定的要求，采取必要的施工措施，以防止通车后产生错台致使路面破坏。 路面施工方案 路面工程施工应采用全机械化施工方案，实现全集中拌合与机械化摊铺。

主要污染工序： 施工期： 1）施工对生态影响的影响分析 施工期间的场地清表平整、土石方填挖、剥离地表土层与地表植被，将对地表植被造成破坏与生物量减少，使沿线区域的生态环境发生一定变化，工程在取土填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失。 2）声环境污染源分析 在项目施工建设阶段，主要的噪声源是各类机械的辐射噪声和运输材料车辆的交通噪声。施工机械都具有高噪声、无规则等特点，施工时如不加以控制，对周围环境会造成不良影响。常用机械作业时噪声源强见表24。 表24 常用机械作业时噪声源强 序 施工机械 噪声源强dB(A) 距噪声源强距离（m） 1 装载机 90 5 2 摊铺机 87 5 3 推土机 86 5 4 压路机 86 5 5 挖掘机 84 5 3）环境空气污染源分析 (1)施工期的空气污染主要是扬尘污染。建筑材料在运输、装卸过程中有大量的粉尘散落到周围空气环境中；建筑材料在堆放期间由于受风吹会引起扬尘污染。根据类比资料，本工程建设施工现场产生扬尘情况见表25。 表25 施工现场主要污染物排放情况 施工内容 起尘因素 风速（m/s） 距离（m） 浓度（mg/m3） 土方 装卸、运输、现场施工 2.4 50 11.7 100 9.7 150 5.0 灰土 装卸、混合、运输 1.2 50 9.0 100 1.7 150 0.8 石料 运输 2.4 50 11.7 100 9.7 150 5.0 (2) 废气方面： 车辆、内燃机、钻孔机等施工机械运行都会排放出污染物，影响环空气质量。 （3）道路路面施工采用商品沥青，施工铺摊沥青混凝土过程将产生的沥青烟气。 4）水环境污染源分析 （1）含油废水：施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定的含油废水。 （2）施工废水：施工期废水主要为施工人员的生活污水及生产废水。生活污水：全线施工队伍按50人估计，生活用水量标准按150L/人·d计算，全线施工人员每天生活用水量约为7.5m³，取0.85的排放系数，则生活污水排放量为6.4m³/d，生活污水排入临时化粪池处理后用作农肥。生产废水：道路在施工过程中产生的废水；路基挖方、填方、推土、土石方运输过程中散落、水泥沙石等材料堆放经雨水冲涮、地表水径流形成环境污染，施工废水产生量约为10m³/d。 5）固体废弃物污染源分析 （1）路基施工过程中产生的工程废渣。 （2）项目拆迁面积为7701㎡，拆迁垃圾按照500kg/㎡计算，产生拆迁建筑垃圾量为3850.5t。 （3）生活垃圾 施工人员按50人计，每人每天生活垃圾产生量为1kg，则生活垃圾产生量为50kg/d。 （4）土石方量 根据道路纵断面设计，道路路基的挖土方量为29522m3，填方量（回填利用）32865m3 ，清除表土5623m³，外购3343m3。道路的土石方用量见下表26，土石方平衡图如下图3。 表26 土石方量统计表 单位：m3 类别 挖方 填方 借方 清表土 数量（m³） 29522 32865 3343 5623 图3 道路土石方平衡图 项目土石方的挖方小于填方，土方需要外购。临时堆场设于道路终点西北侧。 营运期： 1）水环境污染源分析 道路在营运期由于路面雨水排放对沿线的水环境产生一定的影响，其主要污染物因子有pH、SS、COD和石油类等。 工程营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。 2）声环境污染源分析 营运期噪声污染源主要为道路行驶汽车。机动车噪声的危害主要表现在对道路两旁居住人群的干扰和影响，造成不良影响是多方面的。项目将根据交通的变化预测交通噪声对沿线环境敏感点的影响程度，采取必要的措施。具体的污染源强核算详见预测技术报告P。 3）环境空气污染源分析 道路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。根行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ 005-96）推荐计算公式。线源中心线即为路中心线。 式中：Qi——j类气态污染物排放源强，mg/s.m； Ai——i型车预测年的小时交通流量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m)。 1）车辆分类根据《公路建设项目环境影响评价规划(试行)》规定进行。 2）按《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-96)，不同车型单车排放因子推荐值进行推算，见表27。 表27 车辆单车排放因子推 荐值 (g/km·m) 平均 车速 小型车 中型车 大型车 CO NOX THC CO NOX THC CO NOX THC 50km/h 31.34 1.77 8.14 30.18 5.4 15.52 5.25 10.44 2.08 根据可研报告，污染物排放源强的计算采用 50km/h 单车排放因子。《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ 005-96）附录 D 推荐的单车排放因子为执行欧Ⅰ标准时期的测试值，本项目营运时执行的是国Ⅴ标准，因此对JTJ 005-96的单车排放因子根据上述执行标准的比值进行修正，标准每提高一次，单车污染物排放量减少量为30%-50%，本项目减少量按40%计，即CO按13%、NOx按13%修正。NO2排放量以NOx 排放量的80%折算。具体详见下表28。 表28 本项目机动车尾气污染物排放系数 （单位：g/km·辆） 车型 近期 中期 远期 CO THC NOx CO THC NOx CO THC NOx 小型车 4.06 0.23 1.06 4.06 0.23 1.06 4.06 0.23 1.06 中型车 3.92 0.70 2.02 3.92 0.70 2.02 3.92 0.70 2.02 大型车 0.68 1.36 0.27 0.68 1.36 0.27 0.68 1.36 0.27 本项目按不同年限（分别为近期、中期和远期）的车辆尾气源强见下表29。 表29 项目营运期大气污染物排放量预测（mg/m·s） 项目 2019 2025 2033 高峰 日均 高峰 日均 高峰 日均 NO2 0.128 0.072 0.164 0.092 0.207 0.118 CO 1.776 0.999 2.286 1.286 2.885 1.668 THC 0.525 0.295 0.676 0.380 0.853 0.492 4）固体废弃物 项目营运后的固体废弃物主要为车辆散落垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 编号 | 主要污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工现场 | 粉尘 | 下风向50m处11.7mg/m³； 下风向100m处9.7mg/m³；下风向1500m≤5.0mg/m³ | 下风向50m处11.7mg/m³； 下风向100m处9.7mg/m³；下风向1500m≤5.0mg/m³ |
|  | 营运期 汽车尾气 | CO、NO2 | 少量 | 自然扩散 |
| 水污 染物 | 施工工程废水 | SS | 废水产生量：10m3/d； | 沉淀后回用于洒水降尘 |
|  | 施工生活废水 | COD、NH3-N | 污水量：6.4m3/d | 生活污水排入化粪池处理后用作农肥 |
| 固体 废物 | 施工现场 | 建筑垃圾 | 3850.5t | 运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置 |
|  |  | 弃土方 | 5623m³ | 运至海南金盛建筑工程有限公司处置处置 |
|  |  | 施工生活垃圾 | 50kg/d | 环卫部门统一收集处理 |
| 噪声 | 施工期噪声 | 施工器械声压级为80-108dB(A)，采取隔声等防治措施，合理安排施工时间，噪声影响不大。 |
|  | 营运期噪声 | 营运期车辆噪声。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目占地21385㎡，项目施工期对生态环境的影响主要为水土流失。 类比海南省同类工程资料，在未采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可达2000~12000t/km2.a。水土流失侵蚀程度与地形有关，在地形起伏较大的区域水土流失较大，地势平缓的区域水土流失较小；并且与降雨强度和降雨历时有关，暴雨和连续降雨情况下水土流失较大。根据项目所处的区位气象和地形特点，取其平均水土流失侵蚀模式7000t/km2.a计，若不采取水土保持措施，施工期可造成的水土流失量约149.7t。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 该项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、运输筑路材料过程中车辆的尾气、运输路上携带起的扬尘及粉末状筑路材料、机械废气等。这些都可能对线路沿线的环境空气产生一定影响。其中又以扬尘和机械废气对周围环境的影响较突出。 （1）扬尘 本项目在施工期间扬尘产生环节主要为道路建设施工和车辆运输。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。 本项目修建道路施工扬尘污染主要来自以下几个方面：对需要拆迁建筑物进行拆迁产生的扬尘；路面开挖、土地平整及路基填筑等施工过程；施工工地中的各种沙石材料、临时土方堆场与施工作业面经风吹扬尘； 车辆、内燃机、钻孔机等施工机械运行都会排放出污染物；施工中车辆运输各种物料产生的尾气。 根据工程分析，施工期TSP污染严重，砂石料在装卸、运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达9.7mg/m³，150mTSP浓度仍达5.0mg/m³，但影响周期短，随施工结束而消失。 施工期扬尘对项目周边的军坡村、金手指三亚壹号等敏感点造成的影响较大。因此，本报告针对本项目扬尘污染提出以下措施： ①做好运输计划，在施工期必须加强对现有道路的交通管理，保证施工避开在道路交通高峰时运输材料。对运输建筑材料的车辆加遮盖物，减少散落。 ②石灰等容易飞散的物料采取盖棚等防风遮挡措施，并不得裸露堆放；尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，并且要进行遮盖或采取洒水措施，防止风吹扬尘污染附近的空气环境。 ③在军坡村、金手指三亚壹号等敏感点设置高度不低于 2.5 米的围档，防止扬尘污染。 ④汽车运送物料和建筑垃圾时，车体上要用苫布盖好，以减少扬尘污染。同时在施工道路清基时要经常喷洒水。 ⑤施工现场及运输施工物料时经过沿线路段，应根据运输情况及天气条件定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车（购置或租用）。 ⑥项目路面工程须采用商品沥青混凝土，不得设搅拌站，商品沥青在运输时应采用全封闭式装置，在进行路面铺装时也采用密封式加热铺装装置。 ⑦做好建筑材料运输车辆的维修工作和车辆的清洁工作，减少扬尘的污染，做好施工期车辆进出口的地面硬覆盖，减少车辆的带土量。 ⑧建设单位与代建单位作为污染防治责任主体，在道路建设过程中要严格贯彻执行海南省大气污染防治实施细则，加强施工扬尘污染防治，认真落实各项扬尘污染防治措施。 ⑨拆迁过程扬尘防治 A.建筑拆迁施工现场应当设置高度不低于2.5米的围档。 B.建筑拆迁施工现场应当设立垃圾渣土存放场地，并及时清运。建筑垃圾运出拆迁施工现场时，应当按照批准的路线和时间到指定的建筑垃圾处理场所倾倒。 C.建筑拆迁施工现场的建筑垃圾应当有专人负责管理，配置洒水设备，定期洒水、清扫。 D.施工现场作业（包括清运渣土）必须进行洒水降尘，防止扬尘污染。拆除建筑渣土必须通过专用通道或者采用容器吊运，严禁凌空抛撒。 E.渣土运输车辆装载渣土不得超过槽帮上缘，并苫盖严密，槽帮挂钩灵敏有效，确保出入车辆不带泥，并按照渣土管理部门和公安交通管理部门指定的时间和路线行驶，沿途不得泄露遗撒、尘土飞扬。 建设单位作为污染防治责任主体，在道路建设过程中要严格贯彻执行海南省大气污染防治实施细则，加强施工扬尘污染防治，认真落实各项扬尘污染防治措施。采取以上措施，扬尘对周边影响较小。 （2）机械废气 本项目废气产生在道路的施工阶段，废气主要为机械废气和车辆尾气。本项目施工过程需施工机械进行作业，施工机械主要以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括NO2、SO2、TSP和THC等，排放后会对施工周边环境有一定影响。因此，施工机械应选用较为清洁的燃料，并设置尾气净化装置进行净化处理，经过采取以上措施后机械废气对周围大气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 1）施工废水对环境的影响分析与评价 施工废水为工程废水和生活污水。生活污水：全线施工队伍按50人估计，生活用水量标准按150L/人·d计算，全线施工人员每天生活用水量约为7.5m³，取0.85的排放系数，则生活污水排放量为6.4m³/d，生活污水排入化粪池处理后用作农肥。施工废水产生量约为10m3/d，施工工程废水排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为1000～3000mg/L。施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定的含油废水，同时在施工过程中堆积成部分基坑废水。若工程废水不采取处理措施或管理不当直接外排，将会对周围环境造成污染，因此施工废水须经沉砂池沉淀后回用于工地。因此，通过采取相应措施后，施工废水对环境影响较小。 2）施工材料流失的影响分析与评价 建设期由于筑路材料的堆放等管理不当，特别易冲失的物质如黄沙、土方和油料等采取露天堆放，遇暴雨时易被冲刷流到别的地方，影响沿线水域和沿线景观，因此，对上述物质的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，减少对周围环境的影响。 3、施工期声环境影响评价 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Aatm=α(r－ro)/100,查表取α为1.223； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工噪声预测结果见下表29。 表29 噪声预测结果 dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 装载机 90 82.5 75 70 63 57 51 46 摊铺机 87 79.5 72 67 60 54 48 43 推土机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 压路机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 挖掘机 84 76.5 69 64 57 51 45 40 从上表可以看出，道路施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源125m范围内。项目周边的军坡村、金手指三亚壹号等敏感点距离本项目道路在60m范围内，因此，本报告提出以下声环境污染防治措施。 ①建筑物拆除尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间及中午施工；合理安排建筑物拆除时间，合理布置拆除机械，使其远离敏感区域；加强拆除现场管理，实行限时拆除建筑物的施工公告，文明施工； ②在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的施工机械；合理设置高噪声设备的地点，尽量远离村庄，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座。 ③加强对施工机械的维护保养，保持其良好的运转，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生，以从根本上降低噪声源强。 ④项目施工使用的各种运输车辆的行驶过程中，会引起沿途敏感点噪声级的增加。因此，道路全段应严格控制车辆行驶速度，以缓解施工期对敏感点的影响。同时，应加强对运输车辆的管理，压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛； ⑤设置告示牌等公告施工内容、竣工时间和投诉电话号码等，以便受影响人群能及时投诉； ⑥加强对施工人员的环境宣传和教育，并且认真落实各项降噪措施，做到文明施工；距噪声源较近的施工人员除应采取佩戴耳罩等保护措施外，还应轮流作业，从而降低噪声损害，保护身体健康。 ⑦在途径军坡村、金手指三亚壹号等敏感点路段时，道路施工工地实行围挡封闭施工，按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）围挡高度不低于2.5m。 采取以上措施后，能够很大程度减缓施工噪声对周边环境影响。 4、施工期固体废物影响评价 （1）建筑固废 本项目产生建筑固废385.05t，属于一般工业固废，运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置。 （2）生活垃圾 本项目施工期产生生活垃圾50kg/d，施工人员的生活垃圾应分类收集，由环卫部门统一处置。鉴于施工期较长，生活垃圾堆放过久容易形成腐烂产生恶臭，引起的蚊虫滋长、疾病传播现象的发生，本环评建议施工单位每日清运施工营地内的生活垃圾，可避免恶臭影响的发生。 5、施工期生态影响分析与评价 本项目施工期会造成项目区表土裸露，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖土壤结构。临时堆放管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。水土流失会降低土壤肥力，影响周边环境。 施工期生态环境保护措施： （1）施工单位应在工程收尾阶段，详细检查环保工程“三同时”执行情况。应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时工棚、碎石堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 （2）做好挖填土方的合理调配工作，临时堆放场应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 （3）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路及绿化。 （4）施工时应严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 （5）道路绿化工程应与道路建设工程同步实施。 （6）施工初期，建议建设单位沿项目用地红线修建一条截流沟，设置雨水收集池，通过截流沟的雨水经沉淀后方可排放，以尽量减少水土流失对周围环境的影响。 在施工结束后应对临时占地进行绿化。通过临时用地绿化能够弥补部分生物量损失，采取以上措施后，对周边环境影响较小。 6、临时堆场（临时堆土、堆料场）的设置及影响分析 施工的临时堆土、堆料若长久堆放，松散的堆土在雨季时遇到降水冲刷将随着雨水依地势流向道路周边低洼地带，形成水土流失影响，从而对道路产生潜在危害，在旱季时干燥的表土又在风吹或车辆行驶过程中产生扬尘，对区域大气环境也将产生污染影响。 （1）临时堆场设置合理性分析 本项目临时占地类型为旱地。根据可研报告，未给出临时堆场的位置，为方便施工作业以及对地形条件综合考虑，本项目共设1个临时堆场，设在道路终点西北侧处，占地面积为200㎡。作为该项目的临时堆场，用于堆放施工材料以及停放设备。临时堆场用地现状均为荒地，堆场位置远离周边敏感点，地势较平坦，能够减少水土流失等生态破坏。施工期时，临时堆场周边需设置排水沟和沉砂池；临时占地完工后，对临时堆场做好水土保持措施，恢复地表植被，该临时占地选址是合理的。 （2）临时堆场的具体保护措施 1）施工区域应与非施工区域隔开，防止施工污染施工区域以外的环境。 2）临时堆场要进行硬化防渗，场地四周设置排水沟与沉砂池，为防止堆土水土流失，应在堆场四周设置草袋土拦挡设施。 3）现场内各种材料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实，采取严密的苫盖措施。散落灰、浆应及时清理，现场内无废砂浆和混凝土。 4）施工完成后要及时对临时堆场进行场地清理和绿化恢复，严禁施工废料与建筑垃圾遗留污染环境。 采取上述临时堆场的环境保护措施后，本项目临时堆场对周边环境影响较小，选址是合理的。 7、水土流失影响分析与评价 （1）水土流失分析 该项目的水土流失主要发生在施工期，施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，在降雨、风等侵蚀外应力作用下易发生侵蚀，造成水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放。在多雨季节，雨水径流可能将以“黄泥水”的形式夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入附近水体，造成附近水体污染。 临时占地作为主体工程的堆料场等，分布于道路两侧，由于改变了原有土壤状态，破坏植被，加剧了水土流失；临时弃土场的堆放易形成松散的边坡，在降雨及其径流的冲刷下形成水力侵蚀为主的水土流失。 故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。如采用必要的遮盖、围护等方式，做到施工区“先围挡、后施工”，并设置临时截洪沟。 （2）水土流失估算 本项目占地21385㎡，项目施工期对生态环境的影响主要为水土流失。 类比海南省同类工程资料，在未采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可达2000~12000t/km2.a。水土流失侵蚀程度与地形有关，在地形起伏较大的区域水土流失较大，地势平缓的区域水土流失较小；并且与降雨强度和降雨历时有关，暴雨和连续降雨情况下水土流失较大。根据项目所处的区位气象和地形特点，取其平均水土流失侵蚀模式7000t/km2.a计，若不采取水土保持措施，施工期可造成的水土流失量约149.7t。由此可见，在建设过程中，未采取水土保持措施造成的一定的水土流失，因此应更加注重水土流失的防治，以防止大量水土流失对周边环境的污染。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失的不利影响将得到缓解。 （3）拟采取的水体流失防治措施 1）应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 2）做好挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 3）路堤填筑施工之前，路堤坡底两侧应先筑挡土坎和排水沟，以拦截因降水带来的坡面水土流失，所筑土坎尽量选择粘土。路堑开挖应尽可能避开雨季，若无法避免，则施工强度应降低。施工前，应在进出口两端设置好拦渣、排水措施，沉砂池设置应加密，对开挖造成的裸露边坡雨季应用土工布覆盖，减少降雨对坡面的冲刷。 4）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。工程结束后即使清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路及绿化。 5）严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 6）临时用地复垦、生态恢复措施： ①施工结束后，督促施工单位及时撤出临时占地，拆除临时建筑。 ②施工结束后对原先占用荒地的施工生活区进行土地整治，然后植被恢复。 ③临时堆场在用毕后，应及时清理垃圾，平整土地，对地表凹坑进行回填，并回覆表土，完工后进行植被恢复。 ④组织全面检查工程环保措施落实和临时用地环境恢复的情况。 7）通过合理安排施工期，尽量避免在雨季施工，通过采取有效的水土保持措施，促使外力的破坏力减小，土体抵抗力增强，防止造成大量水土流失； 8）临时工程用地应采取拦挡措施，道路工程分段施工，防止大面积土地长时间裸露，并应在施工完毕后及时进行绿化； 9）各种水土流失防护措施应与工程施工同步实施，以防止雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 10）为了有效拦截、排导路基边坡施工过程中的地面径流，在路基回填边坡坡脚处布置临时排水沟，本项目临时排水沟汇集的雨水经过沉砂池沉淀后汇入周边低洼沟道。 在采取上述措施后，由于项目建设造成水土流失影响较小，同时项目施工期不长，其造成的水土流失影响逐步恢复，水土流失影响逐渐消失。 营运期环境影响分析 1、营运期大气环境影响分析 本项目实施后，道路扬尘污染将减少，但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、THC和TSP。 本项目路面采用沥青混凝土路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并在道路两侧边沟外种植绿化带，达到净化空气的目的。同时，项目所经地区植被较为茂盛，亦具有较好的空气净化效果。因此，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析与评价 道路在营运期由于路面雨水排放对沿线的水环境产生一定的影响，其主要污染物因子为pH、SS、COD和石油类等。营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，该项目沿线铺设雨水管网，并在不同路段设置箱涵（①K0+760-K1+160路段雨水管道承接路面雨水排入K1+062处的1-4m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系；②K3+080-K3+820路段雨水管道承接路面雨水，自北向南汇集，排入K3+070处的1-3m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系。），在雨水排放口处设置隔沙井，雨季地面径流排入现状沟渠，对周边水环境影响较小。运营过程中应加强管理，保证排水管网的正常营运。污水管网定期清理，确保管道畅通。非机动车道、人行道采用透水型铺装，对路面径流中的悬浮物和颗粒物污染物有较好的截留作用；加强雨水口的管理，禁止倾倒垃圾和排放污水。 3、声环境影响分析与评价 根据水平方向预测结得出以下结论：军坡村（首排）在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；军坡村（第二排）、金手指三亚壹号近期、中期、远期昼夜间建筑物噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据垂向预测结果：金手指三亚壹号、军坡村在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 营运期声环境保护措施 （1）加强机动车管理，严格执行禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。在线路经过村庄等路段设立禁鸣、警示等标志提醒过往车辆；制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，是降低道路交通噪声最直接最有效的措施；安装高效能消声器，以降低引擎和排气噪声。 （2）做好道路养护工作，维持路面平整，保证道路处于良好运行状态，尽量降低道路摩擦磕碰噪声源强。 （3）加强工程用地范围内的绿化工作，在道路两侧密植乔灌结合绿化，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用，以减小交通噪声对居民的影响。 （4）项目所在地的城市规划，道路周边用地为居住用地，在今后周边用地的开发建设过程中，开发项目应考虑交通噪声对声环境的影响，建筑物尽量布置在远离道路两侧，沿市政道路按照建筑后退红线设置绿化带，避免交通噪声对其造成的影响。 （5）环评单位建议采用路面平整、景观较好、路面寿命长的低噪声路面，如低噪声橡胶沥青路面或其它能够符合降噪要求又不影响景观的低噪路面，本项目采用沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面，以降低道路交通噪声，该项措施可以降低交通噪声3dB(A)以上，沥青玛蹄脂碎石（SMA）低噪声路面已经是成熟的降噪技术。 （6）在今后周边用地的开发建设过程中，开发项目应考虑交通噪声对声环境的影响，建议今后路线两侧远期18米范围内不宜新建学校、医院等敏感点，若有居民住宅、学校等噪声敏感点建设时，建设单位应组织实施跟踪监测，考察本工程对噪声敏感建筑的声环境影响，若超标，应建设隔声窗。 4、生态环境影响分析 道路营运管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能，加强对沿线水土保持工程设施、结构物、边坡防护设施维护保养，落实植被恢复计划。通过以上措施，能够最大限度缓解道路对周边产生的生态影响。 环境保护验收 项目环境保护验收清单见下表。 表30 环境保护验收清单 验收类别 验收内容 数据来源 生态恢复与水土保持 1、临时堆场（占地200m2）、施工营地（占地200m2）是否进行生态恢复； 2、边坡防护是否按环保要求设计到位，水土流失得到有效控制，道路沿线无明显水土流失现象； 3、道路红线建议退让大茅河至少12m，河岸生态环境是否保护完善。 1、工程监理文件； 2、项目现场勘查。 固体 废物 1、施工生活垃圾（50kg/d）由环卫部门统一收集处置； 2、建筑固废385.05t，运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置； 3、清表土5623m3，清表土指定地点堆放； 4、道路沿线是否设置垃圾收集设施。 工程监理文件 声 环 境 1、金手指三亚壹号符合GB3096-2008中2类标准；军坡村符合GB3096-2008中2类和4a类标准。 2、控制行车速度，减速禁鸣等措施。 环境现状监测 大气 环境 金手指三亚壹号、军坡村符合GB3095-2012中一级标准。 环境现状监测 水环 境 1、施工生活污水（6.4m³/d）是否经化粪池处理后外运作农肥； 2、施工废水（10m3/d）是否须经沉砂池沉淀后回用于工地； 3、污水管道：布置于道路北侧，距道路中心线4.0米的机动车道下敷设，管径为ID400mm，主管管长约为1085米； 4、雨水管道：①K0+760-K1+160路段雨水管道承接路面雨水，排入K1+062处的1-4m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系；②K3+080-K3+820路段雨水管道承接路面雨水，自北向南汇集，排入K3+070处的1-3m×2.0m箱涵，最终排入现状大茅河水系； 5、雨污水管网排水情况。 6、雨水排放口处设隔沙井。 1、工程监理文件； 2、项目现场勘查。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工现场、 临时堆料 | TSP、CO、NO2、THC | 敏感点附近施工现场应采取围栏封闭、覆盖、路面洒水等措施减少粉尘排放。物料运输应采取篷布遮盖等措施。 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 机动车 | CO、NO2、THC | 推广使用清洁燃料和无铅汽油，严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆通行。 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 工程废水泥浆废水 | COD、SS、油、NH3-N、BOD5 | 施工机械的机修油污集中处理；现场修筑临时截水沟，将施工产生的SS污水引至临时沉淀池沉淀后回用于施工现场。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、SS、动植物油、NH3-N、BOD5 | 设置化粪池收集，经化粪池处理后用作农肥 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 路面径流 | SS | 雨季路面地表径流经过沉淀后就近排入雨水管网。 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工现场 | 建筑垃圾 | 运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 弃土 | 运往海南金盛建筑工程有限公司处置 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | 由三亚市环卫部门收集，定期清运 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 机动车 | 车辆散落物品 | 道路管理部门及环卫部门巡视，即时清运 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械设备、运输车辆 | 噪声 | 加强施工管理，合理安排施工时间；在晚22：00点至第二天早6：00点期间、禁止强噪声施工；采用低噪声施工机械；合理安排高噪声设备远离居住敏感路段；设置临时性的挡板进行隔挡降噪。 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 机动车辆 | 噪声 | 采用沥青路面，控制行车速度，减速禁鸣：在经过敏感区域（如金手指三亚壹号和军坡村）设置禁鸣标志。 | 对环境影响较小 |
| 其 他 | 在施工时应设立文明环保施工公告牌，标以环保措施，施工起止时间及投诉电话，接受公众的监督。道路投入营运后，应设置交通安全设施，加强交通管理，从根本上改善地区交通状况。 |
| 生态保护措施及预期效果 采取水土保持措施，在施工完成后进行施工临时占地植被恢复，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 三亚市高新技术产业园工业南路东段项目位于三亚市高新技术产业园，道路起点于万全路，终点与吉阳大道相接，规划红线宽36m，两侧各为8m绿化带，本项目建设范围为20m，不含两侧各8m绿化带，行车道宽度为12m，双向两车道，道路全长1069.25m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。项目地理位置见附图1。本项目主要工程内容为：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力通信工程等。项目总投资8397.65万元，其中环保投资53万元，环保投资占总投资的0.63%。 2、与产业政策和相关规划的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），该项目属于鼓励类中的城市基础设施中的“城市道路”建设之列。因此，该项目符合国家产业政策；根据《海南省促进产业发展指导目录（2008年本）》，本项目属于鼓励类中第五项基础设施中的（七）城镇基础设施“城市公共交通建设”，本项目符合海南省产业政策。 项目建设符合《三亚市城市总体规划（2008-2020）—中心城区道路网规划图》、《三亚市高新技术产业园控制性详细规划》；该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 3、评价区环境质量现状 大气环境：根据监测结果，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳小时浓度和二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM2.5、PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，项目区域环境空气质量现状良好。 声环境：该道路起点和终点昼、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准；军坡村、金手指三亚壹号昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 水环境：地表水监测结果表明：工业南路东段终点500m处（W1）监测点位水质现状监测值超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，原因主要是：受周边居民生活污水以及生活固废的影响；工业南路西段起点500m处（W2）监测点位水质现状监测值超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值，原因主要是：受周边居民生活污水以及生活固废的影响。截止现场勘查，本项目暂未开工，因此大茅河水质较差与本项目现状并无关系。 生态环境现状：根据现场调查结果分析，该地区植被类型有自然植被和人工植被，自然植被为河岸植被和灌草丛，占地面积分别为1.69hm2和3.07hm2，人工植被由槟榔林、农田和居民点植被构成，占地面积分别为1.63hm2、11.55hm2、9.79hm2。项目建设过程中受影响的植被面积为2.05hm2，受损生物量为154.8t，受损比例为11.65%，其中，受影响的植被类型主要为居民点植被，受损比例为10.02%。因此，项目建设不会对调查范围内植物的多样性造成重大影响。 4、环境影响分析与环境保护措施 1）生态环境 （1）生态环境影响分析 本项目施工期会造成项目区表土裸露，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖土壤结构。临时堆放管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。水土流失会降低土壤肥力，影响周边环境。 （2）生态保护措施 施工期：做好挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。施工时应严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 工程区内原土地开挖后，临时表土堆放于施工场地内，多余的土方及时运至海南金盛建筑工程有限公司处置。土石方开挖尽量避开暴雨季节施工，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。项目施工结束后及时清运建筑垃圾运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置，并对场地进行平整，严禁随意乱丢乱弃。施工单位应在工程收尾阶段，详细检查环保工程“三同时”执行情况。应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 营运期：对于临时施工占地等植被受到破坏的地方，应尽快采用当地乡土植物进行植被恢复。根据《海南省城镇绿化行道树常用树种名录》因地制宜选取合适树种进行绿化，禁止使用外来入侵物种。加强农药化肥使用管理，尽量降低农药化肥使用强度，提倡使用有机肥，采用技术先进、对环境污染较小的生物农药。尽量避开雨天喷洒农药。为了防止出现病虫害的抗药性，需进行多种农药轮换使用。 2）大气环境 （1）大气环境影响分析 施工期：TSP污染严重，土方在装卸、运输、施工中及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达11.7mg/m3，150mTSP浓度仍达5.0mg/m3，但影响周期短，随施工结束而消失。施工期扬尘对项目周边的军坡村、金手指三亚壹号等敏感点造成的影响较大。 营运期：本项目实施后，道路扬尘污染将减少，但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、THC和TSP。 本项目路面采用沥青混凝土路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并在道路两侧边沟外种植绿化带，达到净化空气的目的。同时，项目所经地区植被较为茂盛，亦具有较好的空气净化效果。因此，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 （2）大气防治措施 施工期：使用商品沥青混凝土；对施工路段实行相应围挡、封闭；配备足够的洒水车，对施工用地和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，抑制道路扬尘污染；加强土方堆放场的管理，土方表面压实、定期喷水、覆盖。加强施工现场车辆管理，车辆在进出施工工地处进行清洗。规划好运输车辆的运行路线与时间，避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 营运期：加强路面养护，保持道路良好的营运状态，减少因拥挤塞车造成的大气污染。道路定期洒水，抑制道路扬尘。 在采取有效措施后，项目建设对空气环境影响较小。 3）地表水环境 （1）地表水环境影响分析 本项目生活污水排放量为6.4m³/d，本项目设置化粪池收集化粪池处理后用作农肥，因此，对周边环境影响较小。施工废水为工程废水，施工废水产生量约为10m3/d施工期，施工废水须经隔油、沉砂池沉淀后回用于工地，严禁随意排放，不会对环境产生影响。施工泥浆废水经简单沉淀处理后也回用于洒水降尘。营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为地表路面径流。 （2）污水防治措施 施工期：施工场地设临时沉淀池、隔油池，施工废水经沉淀、隔油处理后用作场地洒水、清洗车辆等，不排进入周边环境。 堆料场等临时用地先围拦、建有排水沟、沉淀池等防雨水冲刷设施。同时弃渣弃土及时清运到堆土场，避免遇雨冲刷流失。 营运期：项目沿线铺设雨水管网，雨季地面径流排入雨水管网，对周边水环境影响较小。营运过程中应加强管理，保证排水管网的正常营运，定期检查污水管线，以便及时发现管线的渗漏情况，及时处理，避免因污水管网的渗漏造成对地下水污染的可能；加强排水系统的维护，定期对排水系统进行清淤，以确保降水畅通排泄。 4）噪声环境 （1）声环境影响评价 施工期：昼间施工噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源125m范围内。项目周边的军坡村、金手指三亚壹号等敏感点距离本项目道路在60m范围内，受施工噪声影响较大。 营运期：根据水平方向预测结得出以下结论：军坡村（首排）在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；军坡村（第二排）、金手指三亚壹号近期、中期、远期昼夜间建筑物噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据垂向预测结果：金手指三亚壹号、军坡村在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）噪声防治措施 施工期：采用低噪声施工机械，加强对施工机械的维护保养。施工运输车辆在居住的敏感路段减速慢行，禁止鸣笛。合理安排高噪声设备远离居住、办公的敏感路段。加强施工管理，合理安排施工时间；设置临时性的挡板进行隔挡降噪。 营运期：项目两侧设置绿化带，绿化带采取常绿乔木树种，并尽可能增大密度，绿化措施可以降低交通噪声1dB(A)以上；减速禁鸣：在敏感区域（如军坡村）设置禁鸣标志。项目沿线两侧规划应按道路两侧噪声预测的达标距离，合理规划布置声环境敏感建筑物，避免受到道路交通噪声影响。 5）固体废物环境 （1）固废环境影响分析 本项目施工期生活垃圾产生量50kg/d，由环卫工人及时清运。施工期固体废弃物主要来源于拆除的建筑垃圾和路基施工过程中的弃土石方。本项目产生建筑垃圾3850.5t ，由施工单位运往三亚市建筑废弃物综合利用厂处置。如不妥善处理，则会阻碍交通，影响环境卫生及景观，污染土壤、水体，外运过程产生的粉尘会对沿线的大气环境造成较大影响。 （2）固体废物处理处置措施 建筑垃圾施工单位进行回收利用，不能回收利用的多余的建筑垃圾运至三亚市建筑废弃物综合利用厂处置。开挖的土方能回填利用的回填利用，不能回填的表土边坡植草和绿化带作为绿化覆土。弃渣运输在白天非上下班高峰期进行。设置运输车辆冲洗平台，在运输前先对车辆轮胎进行冲洗。运输车辆车厢采取加盖苫布覆盖措施。固体废物采取以上处置措施后，对周围环境影响较小。 二．总结论 项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，在认真落实工程设计和报告表提出的污染防治、生态保护措施及风险防范措施后，项目对环境的污染和生态的破坏可降低到当地环境可接受的程度。从环境保护角度分析，项目建设可行。 三．建议 1、本项目建设应体现三亚市“双修”、“双城”、“多规合一”和“海绵城市”建设的要求，协调各管线权属单位与绿化权属单位，实现各类管线和海绵城市建设一步到位，避免反复开挖，多次影响环境。 2、修路、保路、养路要同时实施，健全管理制度并一一落实。 3、加强沿线绿化带建设，施工前后需做好水土保持工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附相关的附件、附图： 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价，根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价价 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。

附

三亚市高新技术产业园工业南路东段项目

声环境影响预测技术报告

建设单位：        三亚市科技工业发展委员会

评价单位：   海南寰亚生态环境工程咨询有限公司

编制日期  二〇一八年十一月

目 录

1、工程概况	1

（1）道路平面设计	1

（2）道路纵断面设计	1

（3）横断面设计	1

（4）路面工程	2

2、工程分析	3

（1）交通量	3

（2）噪声污染源强核算	3

3、声环境影响预测	4

1、工程概况

三亚市高新技术产业园工业南路东段项目位于三亚市高新技术产业园，道路起点于万全路，终点与吉阳大道相接，规划红线宽36m，两侧各为8m绿化带，本项目建设范围为20m，不含两侧各8m绿化带，行车道宽度为12m，双向四车道，道路全长1069.25m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。项目地理位置见附图1。本项目主要工程内容为：道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力通信工程等。主要经济技术指标见表1-1。

表1-1  道路主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 设计采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 |  | 城市次干道 |
| 2 | 设计速度 | km/h | 30 |
| 3 | 路线总长 | m | 1069.25 |
| 4 | 规划红线宽度 | m | 36 |
| 5 | 建设红线宽度 | m | 20（不含远期景观绿化带） |
| 6 | 行车道宽度 | m | 12 |
| 7 | 机动车道最小净高 | m | 4.5 |
| 8 | 设超高最小圆曲线半径(一般值) | m | 45 |
| 9 | 不设超高最小圆曲线半径 | m | 150 |
| 10 | 缓和曲线最小长度 | m | 25 |
| 11 | 最大纵坡(一般值) | % | 2.25 |
| 12 | 最小坡长 | m | 110 |
| 13 | 凸形竖曲线最小半径(一般值) | m | 1400 |
| 14 | 凹形竖曲线最小半径(一般值) | m | 3500 |
| 15 | 竖曲线最小长度(极限值) | m | 44.714 |
| 16 | 路面设计标准轴载 |  | BZZ-100 |
| 17 | 道路交通量达到饱和状态时的设计年限 | 年 | 15 |
| 18 | 路面结构达到临界状态的设计年限 | 年 | 20 |
| 19 | 抗震设防 | 度 | 6.0 |

## （1）道路平面设计

本项目道路路线走向按《三亚市高新技术产业园控制性详细规划》进行布设，设计路线与规划线路基本一致，道路线形基本满足规范要求。设计起点为万全路，坐标为X=25476.634，Y=120523.519，道路在区域内呈东西走向，终点与吉阳大道相接，坐标为X=26241.003，Y=121192.397，路线长约1069.250m。道路平面图见附图2。

## （2）道路纵断面设计

纵断面设计道路为东西走向，与规划保持一直。全线纵断面设计时满足设计规范及道路整体竖向设计要求，均考虑满足雨污水管埋设深度要求。沿线与规划交叉口、已建道路交叉口高程基本一致。道路最大设计纵坡为2.50%，最小设计纵坡为0.39%。

道路纵断面图见附图3。

## （3）横断面设计

横断面车道横坡均为1.5%，坡向道路两侧；人行道横坡为2%，坡向路中。路缘石外露高度采用15cm。道路标准横断面为：20m=4m人行道+12m车行道+4m人行道。道路标准横断面图见附图4。

## （4）路面工程

本项目沥青混凝土路面结构，路面结构设计为：

1）机动车道路面结构

总厚度为62cm，具体路面结构从上至下依次为：

5㎝AC-13细粒式沥青混凝土

7㎝AC-20中粒式沥青混凝土

30㎝5.5%水泥稳定碎石基层

20cm级配碎石基层

2）人行道路面结构

人行道由面层、基层及垫层构成，总厚度为29cm，具体路面结构从上至下依次为：

6cm 人行道透水面包砖；

3cm  粗砂；

20cm级配碎石基层。

2、工程分析

## （1）交通量

根据可研，本项目道路交通量的预测结果见表2-1。

表2-1  项目交通量预测结果   pcu/d

| 时间 | 近期（2019年） | 中期（2025年） | 远期（2033年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 3308 | 8579 | 12606 |

表2-2  各类车型比例

| 特征年份 | 时段 | 各类车型比例(％) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 2019年 | 日均 | 75 | 10 | 15 |
| 2025年 | 日均 | 75 | 10 | 15 |
| 2033年 | 日均 | 75 | 10 | 15 |

表2-3  本项目交通量预测一览表(辆/h)

| 时段 | 2019年 | 2025年 | 2033年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 总车辆 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 总车辆 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 总车辆 | 昼夜比 |
| 昼间 | 140 | 19 | 28 | 187 | 362 | 48 | 72 | 482 | 532 | 71 | 106 | 709 | 9：1 |
| 夜间 | 31 | 4 | 6 | 41 | 80 | 11 | 16 | 107 | 118 | 16 | 24 | 158 |  |

## （2）噪声污染源强核算

项目建成后营运期噪声源主要是道路上行驶的各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等），其中发动机噪声是主要污染源，其大小与发动机转速、车速等有关。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。

本项目噪声源强使用环安噪声环境影响评价系统计算得到，计算结果如下：

表2-4  本项目各特征年车速   单位：km/h

| 路段 | 车型 | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 工业南路西段 | 小型车 | 25.37 | 25.48 | 25.04 | 25.43 | 24.70 | 25.39 |
|  | 中型车 | 17.68 | 17.36 | 18.16 | 17.52 | 18.40 | 17.63 |
|  | 大型车 | 17.72 | 17.48 | 18.09 | 17.60 | 18.30 | 17.68 |

表2-5  本项目特征年各车型距离道路中心线7.5m处单车噪声源强   单位：dB(A)

| 路段 | 车型 | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 工业南路西段 | 小型车 | 61.37 | 61.44 | 61.17 | 61.41 | 60.97 | 61.39 |
|  | 中型车 | 59.30 | 58.98 | 59.76 | 59.13 | 60.00 | 59.24 |
|  | 大型车 | 67.34 | 67.13 | 67.67 | 67.23 | 67.85 | 67.31 |

3、声环境影响预测

本次评价噪声预测采用石家庄环安科技有限公司研发的噪声影响预测软件（NoiseSystem 3.0）进行预测。该软件按照HJ2.4-2009推荐的预测模式，本评价只预测本条路的建设对路中心线两侧200m范围内的敏感目标的贡献值和一般情况下的贡献值。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本次评价采用如下交通噪声预测模式：

a)第i类车等效声级的预测模式

式中 ：i ——大、中、小型车；

Leq(h)i——第i种车的小时等效声级，dB（A）；

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni ——第i类车辆昼、夜间的通过某个预测点的平均小时交通量，辆/h；

Vi——第i种车辆的平均车速，km/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

T——计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L——由其他因素引起的修正量，dB；

△L＝△L1—△L2+△L3

△L1＝△L坡度+△L路面

△L2＝Aarm+Agr+Abar+Amisc

式中：△L1——线路因素引起的修正量，dB；

△L坡度——公路坡度引起的修正量，dB；

△L路面——公路路面材料引起的修正量，dB；

△L2——声传播途径中引起的衰减量，dB；

△L3——由放射等引起的修正量，dB；

b)总车流等效声级为：

式中：——预测点昼间或夜间的交通噪声值，dB；

③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

式中：—— 预测点昼间或夜间的交通环境噪声值，dB；

—— 预测点预测时的环境噪声背景值，dB。

（2）噪声预测评价参数选择

①道路纵坡修正量ΔL坡度

道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β    dB(A)

中型车：ΔL坡度=73×β    dB(A)

小型车：ΔL坡度=50×β    dB(A)

式中：β——道路纵坡坡度，％。

本项目道路纵坡按2％计算。则道路纵坡引起的交通噪声修正量分别为：

ΔL坡度S=1.96dB(A)；ΔL坡度M=1.46dB(A)；ΔL坡度L= 1.00dB(A)。

②路面修正量ΔL路面

不同路面的噪声修正量见下表3-1。

表3-1  常见路面噪声修正量    dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度噪声修正量 km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。

本项目全线为沥青混凝土路面，路面修正量ΔL路面为0 dB(A)。

③声波传播途径引起的衰减量ΔL2

声屏障衰减量（Abar）计算：本项目不设声屏障，因此Abar为0。

高路堤或低路堑声影区衰减量（Abar）计算：高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar =0；当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。本项目预测点均处于声照区，因此Abar =0。

④空气吸收引起的衰减(Aatm)

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表3-2。本项目取a=2.8 dB/km。

表3-2  倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度 ℃ | 相对 湿度 % | 大气吸收衰减系数a，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

地面效应衰减（Agr）和其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

本项目噪声预测范围内均为坚实地面，因此不存在地面效应衰减；亦不存在其他多方面原因引起的衰减。

⑤城市道路交叉路口噪声影响修正量

交叉路口的噪声修正值(附加值)见下表3-3。

表3-3  交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离(m) | 交叉路口(dB) |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

⑥两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

式中：

w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

根据本项目所在地地形，本线路两侧建筑物间距不小于总计算高度(预测建筑物高)的30%，因此，本项目不存在反射声修正量。

（1）道路两侧水平方向交通噪声预测结果与评价

根据上述交通噪声的预测模式，在不考虑建筑物和绿化带遮挡，以及不采取噪声防治措施的情况下，本项目在2019年、2025年以及2033年昼间和夜间的交通噪声贡献值预测结果见下表3-4，根据预测结果，该道路各年份沿线噪声等值线附图16（1）~（6）。

表3-4 交通噪声预测结果     单位：dB（A）

| 距离道路中心线 （m） | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 56.97 | 48.95 | 61.16 | 54.51 | 62.86 | 56.26 |
| 10 | 51.14 | 43.11 | 55.32 | 48.68 | 57.02 | 50.43 |
| 20 | 47.25 | 39.22 | 51.43 | 44.79 | 53.13 | 46.54 |
| 50 | 42.59 | 34.56 | 46.77 | 40.13 | 48.47 | 41.88 |
| 80 | 40.17 | 32.15 | 44.36 | 37.71 | 46.06 | 39.46 |
| 100 | 38.97 | 30.94 | 43.16 | 36.51 | 44.85 | 38.26 |
| 120 | 37.95 | 29.93 | 42.14 | 35.49 | 43.84 | 37.24 |
| 150 | 36.67 | 28.64 | 40.85 | 34.2 | 42.55 | 35.95 |
| 180 | 35.58 | 27.55 | 39.76 | 33.11 | 41.46 | 34.86 |
| 190 | 35.25 | 27.22 | 39.43 | 32.79 | 41.13 | 34.54 |
| 200 | 34.93 | 26.91 | 39.12 | 32.47 | 40.82 | 34.22 |

由表3-4，对照《声环境质量标准》（GB 3096-2008），得到各年份的达标距离，见表3-5。

表3-5  道路交通噪声贡献值各类功能区红线处达标距离   单位：（m）

| 功能区 | 2类区 | 4a类 |
| --- | --- | --- |
| 昼夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 标准（dB（A）） | 60 | 50 | 70 | 55 |
| 2019年 | 红线处达标 | 1m | 红线处达标 | 红线处达标 |
| 2025年 | 2m | 8m | 红线处达标 | 红线处达标 |
| 2033年 | 5m | 11m | 红线处达标 | 2m |

根据预测结果，路面上行驶的机动车产生的噪声在道路两侧的噪声值随距离的增加而逐渐衰减变小。

环境敏感点噪声预测结果与评价

本项目两侧沿线200m范围内在营运期间环境敏感点所受到交通噪声与本底值、叠加值见下表。评价对临路第一排建筑物进行噪声预测评价，其后排建筑物由于受前排建筑物的屏障作用及与道路距离增大，影响结果将小于第一排建筑物。

表3-6  项目敏感点交通噪声预测结果 单位：dB（A）

| 敏感点 | 位置 | 预测 年度 | 预测 时段 | 贡献值 dB（A） | 背景值 dB（A） | 环境噪声预测dB值（A） | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军坡村 | 首排 | 距道路红线5m | 2019 | 昼间 | 53.61 | 52.5 | 56.1 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.92 | 43.4 | 48.5 | 55 | 达标 |
|  |  |  | 2025 | 昼间 | 57.8 | 52.5 | 58.9 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 51.15 | 43.4 | 51.8 | 55 | 达标 |
|  |  |  | 2033 | 昼间 | 59.5 | 52.5 | 60.3 | 70 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 52.9 | 43.4 | 53.4 | 55 | 达标 |
|  | 第二排 | 距道路红线20m | 2019 | 昼间 | 37.5 | 52.5 | 52.6 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 30.8 | 43.4 | 43.6 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2025 | 昼间 | 41.69 | 52.5 | 52.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 35.04 | 43.4 | 44.0 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 2033 | 昼间 | 43.38 | 52.5 | 53.0 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 36.79 | 43.4 | 44.3 | 50 | 达标 |
| 三亚壹号小区 | 距道路红线75m | 2019 | 昼间 | 40.51 | 51.6 | 51.9 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 33.82 | 45.5 | 45.8 | 50 | 达标 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 44.7 | 51.6 | 52.4 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 38.05 | 45.5 | 46.2 | 50 | 达标 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 46.4 | 51.6 | 52.7 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 39.8 | 45.5 | 46.5 | 50 | 达标 |

根据预测结得出以下结论：

军坡村（首排）在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；

军坡村（第二排）、三亚壹号小区近期、中期、远期昼夜间建筑物噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）道路垂向噪声预测与评价

环境敏感点噪声预测结果为环境敏感点所受到交通噪声贡献值与背景值的叠加值。项目周边敏感点垂向噪声贡献值见下表3-7。道路垂向噪声等值线图详见图17（1）~（6）。

表3-7  交通噪声垂直预测结果（贡献值）   单位：dB（A）

| 距道路中心线距离（m） | 层数 | 近期（2019） | 中期（2025） | 远期（2033） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 金手指三亚壹号 | 1 | 36 | 29.3 | 39.72 | 33.07 | 41.37 | 34.78 |
|  | 3 | 36.78 | 30.09 | 40.43 | 33.78 | 42.06 | 35.47 |
|  | 5 | 37.57 | 30.88 | 41.14 | 34.49 | 42.76 | 36.16 |
|  | 7 | 38.37 | 31.68 | 41.85 | 35.2 | 43.46 | 36.86 |
|  | 9 | 39.11 | 32.41 | 42.56 | 35.91 | 44.15 | 37.55 |
|  | 11 | 39.29 | 32.6 | 42.93 | 36.29 | 44.57 | 37.97 |
| 军坡村 | 1 | 44.13 | 37.44 | 47.45 | 40.8 | 49.35 | 42.75 |
|  | 3 | 47.37 | 40.67 | 49.99 | 43.34 | 52.03 | 45.43 |
|  | 5 | 48 | 41.31 | 51.36 | 44.71 | 53.25 | 46.65 |

表3-8  近期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 序号 | 敏感点名称 | 高于三层建筑第一排与道路红线距离 | 楼层 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  |  | 贡献 | 背景 | 叠加 | 执行标准 | 达标分析 | 噪声增加值 | 噪声超标值 | 贡献 | 背景 | 叠加 | 夜间 | 达标情况 | 噪声增加值 | 噪声超标值 |
| 1 | 金手指三亚壹号 | 75m | 1 | 36 | 51.60 | 51.72 | 60 | 达标 | 0.12 | / | 29.3 | 45.60 | 45.70 | 50 | 达标 | 0.10 | / |
|  |  |  | 3 | 36.78 | 52.50 | 52.61 | 60 | 达标 | 0.11 | / | 30.09 | 46.30 | 46.40 | 50 | 达标 | 0.10 | / |
|  |  |  | 5 | 37.57 | 53.50 | 53.61 | 60 | 达标 | 0.11 | / | 30.88 | 47.50 | 47.59 | 50 | 达标 | 0.09 | / |
|  |  |  | 7 | 38.37 | 52.80 | 52.95 | 60 | 达标 | 0.15 | / | 31.68 | 46.50 | 46.64 | 50 | 达标 | 0.14 | / |
|  |  |  | 9 | 39.11 | 51.50 | 51.74 | 60 | 达标 | 0.24 | / | 32.41 | 45.70 | 45.90 | 50 | 达标 | 0.20 | / |
|  |  |  | 11 | 39.29 | 50.60 | 50.91 | 60 | 达标 | 0.31 | / | 32.6 | 44.40 | 44.68 | 50 | 达标 | 0.28 | / |
| 2 | 军坡村 | 20m | 1 | 44.13 | 52.50 | 53.09 | 60 | 达标 | 0.59 | / | 37.44 | 43.50 | 44.46 | 50 | 达标 | 0.96 | / |
|  |  |  | 3 | 47.37 | 51.80 | 53.14 | 60 | 达标 | 1.34 | / | 40.67 | 42.90 | 44.94 | 50 | 达标 | 2.04 | / |
|  |  |  | 5 | 48 | 50.70 | 52.57 | 60 | 达标 | 1.87 | / | 41.31 | 41.80 | 44.57 | 50 | 达标 | 2.77 | / |

表3-9  中期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 序号 | 敏感点名称 | 高于三层建筑第一排与道路红线距离 | 楼层 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  |  | 贡献 | 背景 | 叠加 | 执行标准 | 达标分析 | 噪声增加值 | 噪声超标值 | 贡献 | 背景 | 叠加 | 夜间 | 达标情况 | 噪声增加值 | 噪声超标值 |
| 1 | 金手指三亚壹号 | 75m | 1 | 39.72 | 51.60 | 51.87 | 60 | 达标 | 0.27 | / | 33.07 | 45.60 | 45.84 | 50 | 达标 | 0.24 | / |
|  |  |  | 3 | 40.43 | 52.50 | 52.76 | 60 | 达标 | 0.26 | / | 33.78 | 46.30 | 46.54 | 50 | 达标 | 0.24 | / |
|  |  |  | 5 | 41.14 | 53.50 | 53.75 | 60 | 达标 | 0.25 | / | 34.49 | 47.50 | 47.71 | 50 | 达标 | 0.21 | / |
|  |  |  | 7 | 41.85 | 52.80 | 53.14 | 60 | 达标 | 0.34 | / | 35.2 | 46.50 | 46.81 | 50 | 达标 | 0.31 | / |
|  |  |  | 9 | 42.56 | 51.50 | 52.02 | 60 | 达标 | 0.52 | / | 35.91 | 45.70 | 46.13 | 50 | 达标 | 0.43 | / |
|  |  |  | 11 | 42.93 | 50.60 | 51.29 | 60 | 达标 | 0.69 | / | 36.29 | 44.40 | 45.02 | 50 | 达标 | 0.62 | / |
| 2 | 军坡村 | 20m | 1 | 47.45 | 52.50 | 53.68 | 60 | 达标 | 1.18 | / | 40.8 | 43.50 | 45.37 | 50 | 达标 | 1.87 | / |
|  |  |  | 3 | 49.99 | 51.80 | 54.00 | 60 | 达标 | 2.20 | / | 43.34 | 42.90 | 46.14 | 50 | 达标 | 3.24 | / |
|  |  |  | 5 | 51.36 | 50.70 | 54.05 | 60 | 达标 | 3.35 | / | 44.71 | 41.80 | 46.50 | 50 | 达标 | 4.70 | / |

表3-10  远期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 序号 | 敏感点名称 | 高于三层建筑第一排与道路红线距离 | 楼层 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  |  | 贡献 | 背景 | 叠加 | 执行标准 | 达标分析 | 噪声增加值 | 噪声超标值 | 贡献 | 背景 | 叠加 | 夜间 | 达标情况 | 噪声增加值 | 噪声超标值 |
| 1 | 金手指三亚壹号 | 75m | 1 | 41.37 | 51.60 | 51.99 | 60 | 达标 | 0.39 | / | 34.78 | 45.60 | 45.95 | 50 | 达标 | 0.35 | / |
|  |  |  | 3 | 42.06 | 52.50 | 52.88 | 60 | 达标 | 0.38 | / | 35.47 | 46.30 | 46.64 | 50 | 达标 | 0.34 | / |
|  |  |  | 5 | 42.76 | 53.50 | 53.85 | 60 | 达标 | 0.35 | / | 36.16 | 47.50 | 47.81 | 50 | 达标 | 0.31 | / |
|  |  |  | 7 | 43.46 | 52.80 | 53.28 | 60 | 达标 | 0.48 | / | 36.86 | 46.50 | 46.95 | 50 | 达标 | 0.45 | / |
|  |  |  | 9 | 44.15 | 51.50 | 52.23 | 60 | 达标 | 0.73 | / | 37.55 | 45.70 | 46.32 | 50 | 达标 | 0.62 | / |
|  |  |  | 11 | 44.57 | 50.60 | 51.57 | 60 | 达标 | 0.97 | / | 37.97 | 44.40 | 45.29 | 50 | 达标 | 0.89 | / |
| 2 | 军坡村 | 20m | 1 | 49.35 | 52.50 | 54.21 | 60 | 达标 | 1.71 | / | 42.75 | 43.50 | 46.15 | 50 | 达标 | 2.65 | / |
|  |  |  | 3 | 52.03 | 51.80 | 54.93 | 60 | 达标 | 3.13 | / | 45.43 | 42.90 | 47.36 | 50 | 达标 | 4.46 | / |
|  |  |  | 5 | 53.25 | 50.70 | 55.17 | 60 | 达标 | 4.47 | / | 46.65 | 41.80 | 47.88 | 50 | 达标 | 6.08 | / |

根据垂向预测结果：金手指三亚壹号、军坡村在近期、中期、远期昼夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）污染防治措施

项目两侧设置绿化带，绿化带采取常绿乔木树种，并尽可能增大密度，绿化措施可以降低交通噪声1dB(A)以上；减速禁鸣：在敏感区域（如军坡村）设置禁鸣标志。项目沿线两侧规划应按道路两侧噪声预测的达标距离，合理规划布置声环境敏感建筑物，避免受到道路交通噪声影响。

# Text boxes

借方：3343m3

填方：6089m3

挖方：29522m3

指定地点堆放

清表：5623m3