建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:  三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程

建设单位(盖章):        三亚市住房和城乡建设局

编制日期：二零一九年一月

国家生态环境部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 黎觉行 | 联 系 人 | 温泽思 |
| 通讯地址 | 三亚市河东路180号 |
| 联系电话 | 13637538523 | 传 真 |  | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市吉阳区河东路 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2017]1329号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 管道工程建筑 （代码：E4852） |
| 占地面积 (平方米) | -- | 绿化 面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 1337.75 | 其中:环保投 资(万元) | 29 | 环保投资占总投资比例 | 2.17% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019.5 |
| 工程内容及规模： 1.项目背景 三亚市吉阳区河东路两侧的部分区域污水管道老化严重，并有不同程度的损坏，造成该路段西侧污水收集覆盖率不高，给居民的生活造成安全隐患。因此三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程迫在眉睫。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本工程需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修改）的规定，本项目属本项目属 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中“第175条、城镇管网及管廊建设（新建）”，需编制环境影响报告表。 2.工程概况 2.1项目地理位置 本项目建设地点位于三亚市吉阳区河东路上，起点为榕根桥，终点至迎宾路。地理位置图见附图1。 2.2项目现状市政管线情况 河东路两侧各有一条现状d400的污水管道，位于河东路非机动车道下方，部分区域污水管道老化严重，并有不同程度的损坏，造成河东路污水收集覆盖率不高。河东路两侧有dn800雨水管，雨水排放系统顺畅。 2.3工程建设内容及规模 本项目主要工程为：新建DN600高密度聚乙烯PE100的污水管745m；新建DN400高密度聚乙烯PE100管319m；III级钢筋混凝土专用管DN800长256m；HDPE中空壁缠绕结构管DN600长181m；HDPE中空壁缠绕结构管DN400长443m；HDPE中空壁缠绕结构管DN300长63m；U-PVC排水管DN200长1500m。新建圆形污水检查井53座，沉泥井16座等。破除及恢复沥青路面2585㎡、混凝土路面250㎡、人行道（彩砖）85㎡、绿化83㎡等，并配套相对应的排水管道附属配套设施。主要建设内容包括管道工程，路面拆除及恢复工程。本项目平面布置图见附图4。 3.工程方案 3.1管道布置 本项目在保留三亚市原有污水管道的基础下，在河东路东侧新建一条DN600~DN800污水管，并预留DN400污水支管及DN300用户连接接入管，收集沿线东侧居民生活污水；西侧新建一条DN400的污水管，预留DN400污水支管及DN300用户连接接入管，排入东侧新建污水管，最终统一排向迎宾路污水主干管，完善河东路沿线污水收集及排放系统。新建污水管道干管布置于机动车道下，建设完成后，现状污水管与新建污水管同时服务片区污水收集。本项目综合管线图见附图5。 3.2管道开挖及回填 3.2.1沟槽开挖 设计管沟局部沟槽开挖深度较深，本项目埋深≥2.2m管道采用Ⅲ级拉森钢板桩支护开挖，埋深＜2.2的管道采用放坡开挖。 沟槽开挖时，沟槽两侧设400mm排水明沟，隔30m左右设集水井排水。 3.2.2沟槽回填 管道沟槽回填：污水管垫层，基础及管顶以上50cm用中粗河沙回填，相对密度要求大于等于0.85，其余回填回填土，压实度≥93%。管道回填土必须采用人工两侧对称回填，需分层进行回填夯实，严禁使用机械机推土液压回填。管沟两侧回填土的高差不大于0.3米。避免雨季施工，防止沟槽泡水。 本项目污水管道均埋设于细砂②层，该土层地基承载力特征值范围值为120KPa，满足管道地基120KPa地基承载力要求。 3.3管材和管道接口 管道牵引施工工艺采取PE1100给水实壁管（1.6Mpa），热熔接口。顶管段采用III级钢筋混凝土专用管（内衬UPVC），橡胶圈接口；支管采用HDPE中空壁缠绕结构管(HDPE、环刚度≥8KN/m2)，电热熔连接。 3.4检查井、防坠网 污水管采用φ1000~φ1500混凝土圆形检查井，拖拉段交汇井采用1800×1100混凝土检查井。检查井井盖、盖座均为铸铁件。井圈内设置安全防坠网，由高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制作而成，防坠网中心用镀锌处理的包塑铁圈将网连接起来，其四周用聚乙烯绳将网串联。检查井内爬梯采用成品的塑钢爬梯。 3.5路面的破除及恢复 本工程新建管线为在现状道路上实施的污水管道工程，污水管道及顶管工作井、接收井开挖需破除部分机动车道及非机动车道、人行道，管沟回填后需对开挖面进行原状恢复，并满足使用要求。 3.6工程量统计 本项目具体工程量详见下表： 表1 工程数量表 工程数量表 序号 名称 规格 单位 数量 材料 1 污水检查井 1800×1100 座 5 混凝土 2 污水检查井 Φ1500 座 2 混凝土 3 污水检查井 Φ1250 座 6 混凝土 4 污水检查井 Φ1000 座 40 混凝土 5 沉泥井 1800×1100 座 2 混凝土 6 沉泥井 Φ1500 座 1 混凝土 7 沉泥井 Φ1250 座 9 混凝土 8 沉泥井 Φ1000 座 4 混凝土 9 高密度聚乙烯PE100管（1.6MPa） DN600 m 745 10 高密度聚乙烯PE100管（1.6MPa） DN400 m 319 11 III级钢筋混凝土专用管（内衬UPVC） DN800 m 256 12 HDPE中空壁缠绕结构管 DN600 m 181 13 HDPE中空壁缠绕结构管 DN400 m 270 14 预留管 DN400 m 173 15 预留管 DN300 m 63 16 破除及恢复污水检查井 Φ1500 座 1 混凝土 17 牵引管工作坑 5×2×2.5m 座 8 18 牵引管接收坑 5×2×2.5m 座 10 19 顶管工作井 Φ4000 座 4 20 顶管接收井 Φ7000 座 3 21 破除及恢复路缘石 m 88 22 破除及恢复路面 ㎡ 2585 沥青 23 破除及恢复路面 ㎡ 85 彩砖 24 破除及恢复路面 ㎡ 250 混凝土 25 破除及恢复绿化 ㎡ 83 小叶龙船 3.7管线施工方案 根据本项目道路路段情况，污水主管采用水平定向钻牵引施工工艺，过路管采用顶管施工工艺，污水预留支管采用钢板桩支撑开挖施工工艺。 3.8沟槽降水 本项目较深管段沟槽内会产生地下水，如遇地下水须进行降水处理，保证管沟干槽施工，故采用潜污泵对其进行降水，以便开槽埋管的工作能正常进行，拟采用两台口径为DN150的潜水泵同时抽水，两用一备。 3.9交通疏导方案 本次设计范围内路段为人口密集和交通繁忙路面，注意安全防护和交通疏导工作，避免安全事故的发生。改造施工势必对现状交通运行造成较大影响，为保证其改造施工期间道路交通通行，施工的顺利进行，减少改造施工期间内对城市交通的影响，对改造施工期间交通疏解工程进行了设计。 本次设计范围内现状道路两侧建筑非常密集，商铺多，人流量大，开发强度高。因此施工期间交通必须保持通畅，施工期间不能中断交通，所以应采用半封闭施工，必要时采用以下交通疏解基本对策： （1）分流疏导：通过周边路网将过境交通分流，利用东西两侧平行道路分流部分公共交通和短距离片区进出交通。 （2）自行消化：采用分幅、分段施工。片区出入交通与现状基本保持一致。 （3）加强交通管理力度：强化道路交通管理，加大交通安全和交通组织方案宣传，对重要路口施工期间要由交警或协管员全天执勤，以维持交通秩序。 施工现场的临时堆土要求满足相关规范要求，超出能力的堆土采用及时转运方式，严禁违规操作。 4. 临时工程 4.1施工“三场”设置 （1）料场：不设置料场，工程进行至需要用料时，方可运输进场，防止材料堆积在现场，影响交通。 （2）拌合场：不设置拌合场，采用商品混凝土或商品沥青。 （3）取、弃土场：项目不设置取土场。施工现场只存放回填的土方量，弃土及时清运。 （4）临时堆场 根据项目实际情况，本环评建议设置1个临时堆场。临时堆土场位于项目桩号K1+050~ K1+096东侧（见附图10），占地约200m2，临时占地现状为空地。临时堆场临近道路，交通便利，降低运输扬尘的影响；且临时占地选址距离大气敏感目标相对较远，降低扬尘和噪声对敏感点的影响。 （5）施工弃土的处置和利用应先制定周密的计划，四周设置必要的排水沟、排洪管道或挡土墙。严禁随意倾倒，避免弃土和弃渣被雨水冲入现有管道。 （6）围挡：施工路段设置不低于1.8m的围挡。 4.2施工营地及施工便道 ①不设置施工营地。 ②本项目施工交通组织利用现有道路，不增设施工便道。 5.实施计划及次序 本工程建设周期6个月，计划进度：2018年12月开始施工，2019年5月投入营运。施工次序：路面拆除 管道工程 恢复工程 6.项目环保投资 项目总投资约1337.75万元人民币，其中环保投资约为29万元人民币，占项目总投资的2.17%，项目具体环保投资估算详见下表。 表2 项目环保投资表 序号 阶段 环保投资项目 内容 投资额（万元） 1 施工期 废气、扬尘治理 施工现场洒水降尘等 4 2 噪声治理 临时声屏、施工设备的减振、降噪 7 3 固废处理 建筑垃圾及土石方清运处置 13 4 水土流失防护 围挡、排水等措施 5 合 计 29 环保投资比例 2.17% 7.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），本项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，即本项目属于鼓励类，因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 8.规划相符性分析 本项目已经取得三亚市规划局关于办理三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程项目规划意见的复函（三规市政函〔2018〕8 号），见附件4，函复指出：经核查《三亚市月川片区控制性详细规划》，河东路（迎宾路-临春河段）规划污水管管径D700、管径D500，申请建设的河东路（迎宾路-临春河段）现状设有污水管，建设单位应先对上述段道路污水管进行核查，如现状污水管清理、整治后仍无法满足排水要求，再结合控规要求统筹考虑修建。 本项目主要建设内容为污水管网整治工程，沿已有市政道路建设。作为三亚市的市政基础设施建设，有利于完善该区域污水管网系统以及改善片区环境，因此，项目建设与城市规划是相符的。 9.管道选线合理性分析 本项目污水管网规划建设沿规划路两侧布置，河东路（迎宾路-临春河段）片区污水分别向河东路两端的迎宾路及川河路排放，最终汇入春光泵站。由于现状道路路网与规划路网存在偏差，川河路段规划与现状污水管道流向相反，最终排入月川榕根桥桥头泵站，为了减少泵站的压力，同时根据川河路规划还未进行施工的情况，结合周边现状污水设施情况进行污水管道设计建设；本项目利用道路南侧排向迎宾路市政管网的现状污水管，并位于道路北侧新建一条DN600~DN800污水管并预留DN400污水支管及DN300的用户连接接入管，收集沿线西侧居民生活污水，排向迎宾路污水主干管，南侧新建一条DN400的污水管并预留DN400污水支管及DN300得用户连接接入管，最终排入北侧新建污水管，形成该路段污水管并联和串联的收集及排放系统，完善河东路沿线污水收集及排放系统。新建的污水管全部排向迎宾路污水主干管。因此，本项目管道选线是合理的。 10.与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 经与生态红线叠加核实（见附图7），该项目距最近的生态保护红线为东侧约25mⅠ类生态红线，功能为:Ⅰ1海南岛生物多样性保护Ⅰ类红线区，本项目用地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区内，本项目建设不占用生态红线，项目管线施工位于机动车道上，局部开挖不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河东路两侧各有一条现状d400的污水管道，由于部分区域污水管道老化严重，并有不同程度的损坏，造成该路段污水收集覆盖率不高，形成该路段污水乱接乱排，污染环境，污水排向榕根桥方向终端，部分污水与雨水管混合最终排入三亚河，对水体造成了污染，破坏环境以及影响周边居民的居住。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目建设地点位于三亚市吉阳区河东路上。具体地理位置图见附图1。 2.地形、地貌 项目沿线地貌属海漫滩，场地起伏小，管线分布范围内有房屋建筑等。根据地勘资料，实测钻孔孔口高程为4.79~6.97m，最大高差2.18m，1.80~4.00m，稳定水位标高2.48~4.22m。拟建场地主要土层自上至下分别为①素填土、②细砂、③粉质粘土、④强风化泥质粉砂岩。拟建工程场地所属地区位于抗震设防烈度6度区。场地无不良地质作用，适宜本项目建设。 3.气象、气候 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6月为东北季风期，6~12月为西南季风期，年平均气温25.7℃，气温最高月为6月，平均28.7℃；气温最低月为1月，平均为21.4℃。全年日照时间2534小时。年平均降水量1347.5mm，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4~10月为雨季，降雨量占全年雨量90％，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次。素有“天然温室”之称。 4.水文 三亚河是流经三亚市区的主要河流，位于主城区的核心位置，东、西两河交叉汇于月川中岛南端，自然岸线曲折多变。三亚河发源于三亚市北部的毫八刚岭，由六罗河及半岭水组成。六罗河全长31.3km，由干流六罗河和支流汤他水相汇而成，其中干流六罗河即为西河，水深约0-4m，上游段河道宽度约为40-80m，水量较小，建有多处拦水坝；流入市区段河道宽度约为80-312m。半岭水全长24.8km，河道平均坡降7.02‰，由半岭水和草蓬水在荔枝沟相汇而成，上游分别建有半岭水库和草蓬水库。其中半岭水即为东河，水深0-4m，上游段河道宽度约为8-41m，水量极小；流入市区段河道宽度约为23-140m。三亚河多年平均最高潮水位为2.07m，历年最高潮位2.64m，历年最低潮位-0.95m。三亚河每日基本最低潮水位高程0.4m，较高潮水位为1.8m，即三亚河的常水位在0.4-1.8m。 5. 植被、生物多样性 本工程区域主要为道路绿化人工植被，植被主要为椰树、小叶龙船、小叶榕及花卉。生物多样性较单一，无野生珍稀动植物，生态环境质量一般。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《2017年三亚市环境状况公报》，三亚市区SO2日平均浓度范围为1～10ug/m3，年平均浓度为2ug/m3； NO2日平均浓度范围为4～32ug/m3，年平均浓度为12ug/ m3；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为9～86ug/ m3，年平均浓度为28ug/ m3；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为4～63ug/ m3，年平均浓度为15ug/ m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围为22～200ug/ m3，日最大8小时平均浓度第90百分位数为110ug/ m3；CO日平均浓度范围为0.4～1.1ug/ m3，日平均浓度第95百分位数为0.8ug/ m3。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。 本项目环境空气质量引用三亚市空气质量实时发布系统中河西子站点2018年2月22日~2月28日连续7天的监测数据，本项目距河西子站800m。根据空气质量监测站的点位建设要求：“每个环境空气质量评价城市点代表范围一般为半径500米至4千米”，因此，河西子站数据可有效代表本项目区域环境空气质量现状。河西子站点的空气质量监测结果见下表3。 表3 河西子站点的实时空气质量监测结果 监测项目 监测结果 SO2 （μg/m³） NO2 （μg/m³） PM10 （μg/m³） PM2.5 （μg/m³） CO （mg/m³） O3 （μg/m³） 监 测 日 期 2月22日 2 6 20 13 0.47 44 2月23日 3 6 13 4 0.70 66 2月24日 3 9 20 11 0.70 65 2月25日 3 8 23 12 0.68 72 2月26日 3 7 30 19 0.70 94 2月27日 3 6 24 11 0.52 69 2月28日 3 8 26 11 0.44 55 一级标准限值 50 80 50 35 4 160 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据监测数据显示，本项目所在区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。 2、声环境质量现状 本项目委托海南海沁天诚技术监测服务有限公司于2018年3月11日及3月12日，对项目声环境质量进行了等效连续A声级监测，连续监测2天，昼夜各监测1次。环境噪声监测方法按《声环境质量标准》（GB3096—2008）附录B规定的监测方法进行。监测结果在各个监测点的声环境质量监测结果见下表，监测报告见附件3，监测点位图见附图3。 表4 三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程噪声监测结果 监测点位 监测日期 监测时段 监测结果Leq（dB） 执行标准（dB） 主要声源 超标情况 1 #泰发车之翼汽车服务公司（项目施工起点） 2018.03.11 昼间 57.6 70 交通、环境 达标 夜间 45.2 55 交通、环境 达标 2018.03.12 昼间 57.2 70 交通、环境 达标 夜间 45.5 55 交通、环境 达标 2#月川村 2018.03.11 昼间 55.3 60 环境 达标 夜间 43.6 50 环境 达标 2018.03.12 昼间 55.7 60 环境 达标 夜间 43.9 50 环境 达标 3 #保丽凤凰公馆 2018.03.11 昼间 52.1 60 环境 达标 夜间 41.6 50 环境 达标 2018.03.12 昼间 51.8 60 环境 达标 夜间 41.2 50 环境 达标 4 #月川社区居委会 2018.03.11 昼间 53.4 60 环境 达标 夜间 42.5 50 环境 达标 2018.03.12 昼间 53.8 60 环境 达标 夜间 42.2 50 环境 达标 5 #三亚市吉阳区月川小学 2018.03.11 昼间 56.1 60 环境 达标 夜间 45.7 50 环境 达标 2018.03.12 昼间 56.6 60 环境 达标 夜间 45.2 50 环境 达标 6 #25度阳光公寓 2018.03.11 昼间 51.1 60 环境 达标 夜间 41.3 50 环境 达标 2018.03.12 昼间 51.6 60 环境 达标 夜间 41.7 50 环境 达标 7 #迎宾路（项目施工终点） 2018.03.11 昼间 58.3 70 交通、环境 达标 夜间 47.7 55 交通、环境 达标 2018.03.12 昼间 58.9 70 交通、环境 达标 夜间 47.3 55 交通、环境 达标 监测结果表明：本项目沿线各敏感点噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 3、水环境质量现状 根据《三亚市水环境功能区划图》（附图8），三亚东河和三亚西河断面水质执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。由于三亚东河（临春桥断面监测）和三亚西河（月川桥断面监测）为感潮河段，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中“6.5.8.2 b河口水样采集、保存、分析的原则与方法依水样的盐度而不同。水样盐度＜3‰者，按GB3838执行；水样盐度≥3‰者，按海水执行”。根据2018年7月份海南省城镇内河（湖）治理水体水质状况，三亚东河和三亚西河断面水质按照海水进行评价，水质现状超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的四类标准（为劣四类标准），其超标原因主要是受三亚河周边居民生活污染源及上游农业面源污染影响。具体见下表。 表5 2018年7月份城镇内河（湖）水环境质量月报（摘录） 市县 水体 名称 断面名称 水质 目标 水质类别 达标评价 2018年6月 2018年7月 三亚市 三亚西河 月川桥 四 劣四 劣四 超标 三亚东河 临春桥 注：该断面受海水影响。 4、生态环境质量现状 本工程建设区域主要为道路绿化人工植被，植被主要为椰树、小叶龙船、小叶榕及花卉。生物多样性较单一，无野生珍稀动植物，生态环境质量一般。 主要环境保护目标 主要环境保护目标见下表，项目与周边环境关系图见附图2；项目现场照片见附图8。 表6 项目主要环境保护目标 序号 敏感点名称 方位 距离 规模 执行标准 1 金鸡岭花园山庄 北侧 100m 1200人 临街建筑面向迎宾路一侧至迎宾路边界区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）一类标准（修改单） 2 昌达山水天域小区 西北侧 133m 1000人 3 25度阳光小区 西侧 30m 1500人 临街建筑面向河东路一侧至河东路边界区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准 4 三亚市吉阳区月川小学 西侧 12m 800人 临街建筑面向河东路一侧至河东路边界区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准 5 财苑小区 西侧 110m 950人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 6 吉阳区月川社区卫生服务站 东侧 39m 40人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 7 河东区月川社区居委会 东侧 16m 30人 临河东路第一排建筑物区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准 8 吉阳区月川社区卫生服务站 东侧 39m 40人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 9 娃娃林幼儿园 东侧 13m 120人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 10 保利凤凰公馆 西侧 15m 600人 临街建筑面向河东路一侧至河东路边界区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准 11 军嫂幼儿园 东侧 13m 120人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 12 月川村 东侧 12m 10000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 13 三亚西河 西侧 40m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 14 三亚东河 东侧 25m / 15 红树林 南侧 25m / /

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目执行的环境质量标准如下： 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的一级标准，见下表。 表7 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单） 单位：μg/m³ 污染物 取值时间 标准浓度 单位 一级 二级 二氧化氮NO2 年平均 40 40 μg/m³ 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 臭氧O3 日最大8小时平均 100 160 1小时平均 160 200 二氧化硫SO2 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 颗粒物PM10（粒径≤10μm） 年平均 40 70 24小时平均 50 150 颗粒物PM2.5（粒径≤2.5μm） 年平均 15 35 24小时平均 35 75 总悬浮颗粒物TSP 年平均 80 200 24小时平均 120 300 一氧化碳CO 24小时平均 4 4 mg/m³ 1小时平均 10 10 2、噪声评价标准 根据三亚市声环境功能区划（见附图7），项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)的有关规定，项目临街建筑多高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。因此，将临街建筑面向河东路路一侧噪声执行4a类标准，其他区域噪声执行2类标准。 表8 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位： Leq:dB 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a 70 55 3、水环境质量标准 根据《三亚市水环境功能区划图》（附图8），三亚东河和三亚西河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。由于三亚东河（临春桥断面监测）和三亚西河（月川桥断面监测）为感潮河段，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中“6.5.8.2 b河口水样采集、保存、分析的原则与方法依水样的盐度而不同。水样盐度＜3‰者，按GB3838执行；水样盐度≥3‰者，按海水执行”。根据2018年7月份海南省城镇内河（湖）治理水体水质状况，三亚东河和三亚西河断面水质按照海水进行评价，水质现状超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的四类标准（为劣四类标准）。具体见下表9、表10。 表9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 项目 Ⅳ类 pH值(无量纲) 6～9 溶解氧 ≥3 化学需氧量（COD） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤6 氨氮 ≤1.5 表10 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录） 单位：mg/L 项目 第四类 pH值(无量纲) 6.8～8.8 溶解氧 ≥3 化学需氧量（COD） ≤5 五日生化需氧量（BOD5） ≤5 无机氮 ≤0.50 活性磷酸盐≤（以P计） ≤0.045 |
| --- | --- |
| 污 染 物排 放 标 准 | 本项目执行的污染物排放标准如下： 1、大气污染物 项目施工期排放的大气污染物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放限值，见下表11。 表11 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度mg/Nm3 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/Nm3 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 * 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 2、噪声 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表。 表12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：Leq:dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、管槽开挖工艺流程 图1 管槽开挖工艺流程图 2、水平定向钻牵引施工工艺流程 图2 水平定向钻牵引施工工艺流程图 3、顶管工程工艺流程 场地平整→放线→打止水帷幕桩→井底注浆→定井边线→第一节井芯开挖→第一节井壁钢筋绑扎→支模浇筑第一节井壁混凝土、井口圈梁混凝土→在井壁上二次投测标高及井位十字轴线→安装排水、通风、照明实施等→第二节井芯开挖→清理井孔四周壁、校核井孔垂直度和直径→分段绑扎第二节井壁钢筋→拆除上节模板→分段支模浇筑第二节井壁混凝土→重复第二节所有工序、循环作业直至设计深度→清除井底虚土、排除积水→换填井底碎石垫层→绑扎井底版钢筋→浇筑井底混凝土。 4、施工组织 本次设计范围内路段为人口密集和交通繁忙路段，应制定合理的运输路线，注意安全防护和交通疏导工作，避免安全事故的发生和影响居民以及交通。因此，在施工期间要确定施工组织。 ①项目要分片区进行施工，在开挖的施工位置采用砖基础彩钢瓦临时围护； ②每个作业面设置专人指挥交通，组织好施工车辆的场内运输，以免造成交通堵塞； ③距离施工路段两头50m、150m设置醒目交通警示牌，“施工路段车辆慢行”，场内设置“施工重地，闲人免进”，保障现场绝对安全的施工环境； ④采取压缩场地的方式，运输车辆紧跟挖掘机的步骤，前挖后装，废弃物一并运输至指定的弃土场，若不能及时清运，产生的建筑垃圾要尽量堆放在施工围挡的路段内，不占用通车路段； ⑤完工后现场清理，立即清除废弃的材料及临时设施。 ⑥在与原雨、污水管网口衔接口，在施工前，将原雨、污水管网口封堵。 ⑦在施工前，应探明施工较近的地上地下构筑物和现状地下管线，表明管线走向、管径、种类、埋深、产权单位及联系人。 ⑧施工期结束后进行路面平整，恢复绿化带。 5、营运期工艺流程及产污节点示意图： 管网营运期主要是对管网的维护。 （1）管网管理维护人员定期或不定期对排水管网进行调查及清理。 （2）采用机械清通检查井。 （3）定期清掏检查井淤泥。 图3 污水收集系统项目营运期污染环节图

主要污染工序： 一、施工期 1、水污染源分析 （1）生活污水 本项目施工期不设施工营地，因此不考虑施工人员产生的生活污水问题。 （2）施工废水 项目施工过程中产生的废水主要来自建筑施工废水。建筑施工废水包括路面和排水管道开挖、管线及道路铺设中产生的泥浆水以及施工机械跑、冒、滴、漏的污油以及露天施工机械被雨水等冲刷含油污水等。主要污染因子为：COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。施工废水每天产生量约1m³/d。 （3）管道闭水实验废水 采用无压力管道闭水实验。把管道下游堵住，在上游放水，检查管道节点、管道、检查井是否有漏水现象。观察渗水量，合格后方可进行下一步施工。若不合格，检查漏水地方，并重复进行施工修复。本项目给排水管道铺设完成以后，需进行闭水实验，管道须进行分段闭水实验，排水量约为100 m³，闭水实验所用水为市政自来水，用水较清洁，经过闭水实验后，SS微量增加。 （4）雨季地表径流 暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的冲刷水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，产生量难以确定。 2、大气污染源分析 （1）扬尘 在水泥路面的破除及清理、污水管道的开挖，材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。在路面的破除及污水管道的开挖，筑路材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中。根据国内公路施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，车辆下风向50 m处TSP的浓度为11.625 mg/m3；下风向100 m处TSP的浓度为9.69 mg/m3；下风向150 m处TSP的浓度为5.093 mg/m3。根据已有资料，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。 （2）机械废气 施工机械和车辆运输会产生燃油废气和汽车尾气，主要污染物为NOX、CO和非甲烷总烃等。汽车尾气中的氮氧化物的浓度随汽车行驶速度的升高而升高，一氧化碳的浓度和非甲烷总烃的浓度随汽车行驶速度的升高而降低。汽车在进、出施工场地时，一般是低速行驶，因此，非甲烷总烃和CO的排放浓度比高速行驶时高。 3、噪声污染分析 项目施工期间产生的噪声主要包括施工机械设备噪声以及运输车辆产生的噪声。施工阶段主要的施工机械有装载机、振捣器、推土机、挖掘机、平板振动器等，噪声源强约为70～90dB(A)，具有间断性和短暂性，项目施工阶段主要噪声源状况如下表所示。 表13 施工阶段主要噪声源源强状况 序号 机械类型 声源特点 测点位置（m） 噪声值（dBA） 1 轮式装载机 流动不稳态源 5 90 2 振捣器 固定稳态源 5 86 3 推土机 流动不稳态源 5 86 4 挖掘机 不稳态源 5 87 5 平板振动器 固定稳态源 5 85 6 运输车辆 流动不稳态源 5 70 4、固体废物污染分析 （1）建筑垃圾 项目拆除破除混凝土路面250平方米，破除厚度为42㎝，则拆除混凝土路面105m³；拆除沥青路面2585㎡，厚度为37㎝，则拆除沥青路面956.5m³；拆除人行道85㎡，厚度为8㎝，则拆除人行道6.8m³；则总计产生建筑垃圾1068.3m³，建筑垃圾按平均1.5t/m³计算，则建筑垃圾总重量约为1602t。 （2）土石方 根据本项目道路路段情况，位于道路污水主管采用水平定向钻牵引施工工艺，过路采用顶管施工工艺，项目开挖较少。根据本项目初步设计，施工期挖方量为开挖沟槽产生的土石方，挖土方量合计约2667m³，回填土方量约为2139m³，弃土方528m³，产生的弃土方将直接运至相关部门指定弃土场处理，该项目的土石方量见下表14，土石方平衡图见下图4。 表14 项目土石方量表 工程 挖方量（m³） 填方量（m³） 弃方量（m³） 全线 2667 2139 528 图4 项目土石方平衡图 综上，项目建设产生建筑垃圾约为1602t；弃土石方528m³。 二、营运期 1、声环境影响分析 营运期噪声污染源主要为管道维护清淤时设备产生的噪声及维护时工具碰撞产生噪声。 2、固体废弃物 本项目运营期固体废弃物主要为污水管道系统沉泥井产生的少量污泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑机械、运输车辆尾气 | NOX、CO、THC | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营 运 期 | -- |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、COD、BOD | 1m³/d | 1m³/d |
|  |  | 管道闭水试验废水 | SS、COD、BOD | 100 m³ | 100 m³ |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD | -- | -- |
|  | 营 运 期 | -- |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 弃土、碎石等 | 建筑垃圾：1602t；弃土：528m³ | 建筑垃圾：1602t；弃土：528m³ |
|  | 营 运 期 | 污水管道清淤 | 淤泥 | / | 委托相关单位定期对管道进行疏通，清淤除渣。 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 挖掘机、推土机、装载机、电焊机、运输车辆等噪声值70~90 dB(A) |
|  | 营 运 期 | -- |
| 其他 | 本项目在施工过程中应加强管理，防止施工噪声、扬尘、施工废水等对周边环境的影响。 |
| 主要生态影响： 本项目施工期及营运期工程对区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 （1）施工期水环境影响分析 项目施工期不设施工营地，因此本项目不考虑施工人员产生的生活污水问题。因此，施工期间的废水主要来自建筑施工废水，包括路面和排水管道开挖、管线及道路铺设中产生的泥浆水、基坑水以及施工机械跑、冒、滴、漏的污油以及露天施工机械被雨水等冲刷含油污水等。主要污染因子为：COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。项目施工期施工废水约1m³/d。管道闭水实验废水约为100 m³。施工废水经沉砂池处理后用于场地洒水降尘，废水不外排。建设单位和施工单位应采取积极有效措施防止施工期污水对周围环境的污染，做好截水、导水工作，避免施工废水散流排放，对项目所在地周边环境造成影响。 （2）施工期水环境污染防治措施建议 1)施工时应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流而污染环境或淹没排水渠或市政设施。 2)在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用。 3)定期清洁施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生等。 4)施工期应建沉淀池等临时污水处理设施，施工废水处理后回用，不得排入附近水体。 5)优化施工方案，做好截流及临时排水工程，保证周边居民生活污水正常排放，不污染环境。 6)加强管理，严禁向沿线水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线水体抛弃生活垃圾、建材废料和建筑垃圾等。 经以上措施，项目建设施工期废水对周边环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）施工期大气环境影响评价 项目施工期产生的大气污染主要来自污水管道的开挖，材料的运输、装卸、拌合过程中产生的粉尘及粉末状筑路材料、车辆运输材料过程中的尾气、施工机械燃烧废气等。这些都可能对线路沿线的环境空气产生一定影响。经类比三亚市现有类似管道施工工程及施工方法的影响情况，其中以扬尘对周围环境的影响较突出，而施工扬尘污染是当前影响三亚市大气环境质量的主要因素。施工现场沿线拥有众多商铺、居民区等，环境保护目标距离施工场地很近，施工扬尘对周边影响较大，因此，要强化施工扬尘污染防治，认真落实海南省大气污染防治实施细则，在采取了有效措施的基础下，扬尘污染是在可接受范围内的。 1）扬尘 根据同行业调查资料显示：有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在20～50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m³），大幅度降低施工扬尘的污染程度。同时本评价要求在风力大于四级时停止填挖作业，并建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量。因此，应根据当地实际情况选择合适的施工工艺，减少扬尘污染。 施工车辆行驶时在未铺装道路上产生扬尘污染比较严重，且影响范围也较大。据有关资料统计，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布在小于5μm的占80%；5～10μm的占24%；大于30μm的占68%。因此正在施工的道路极易起尘，但扬尘与拌和站产生的粉尘相比，危害较小，且影响周期也较短。为减少起尘量，需要采取洒水以及清洗路面措施。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。 2）机械废气 本项目施工过程用到的施工机械，施工机械主要以柴油为燃料，都会产生一定量废气，主要污染物因子NOX、CO和非甲烷总烃等，属于无组织排放，排放后会对周边环境有一定影响。 （2）施工期环境空气影响防治措施 1）强化施工环境监管，车辆运送物料和建筑垃圾时，车体上要用苫布盖好，对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，同时在施工路面两侧时要经常喷洒水，以减少扬尘对周边环境的污染。 2）合理布局施工现场，在跃进路及红旗街两侧设置不低于1.8m的围挡以及洒水降尘等措施减小项目施工对周围环境的影响。 3）施工禁止大面积开挖，应分区域、分时段、滚动施工，避免将大片区域同时开挖施工产生的扬尘处理不及时会产生空气污染和对外部环境产生不良视觉景观。 4）石灰、水泥、砂石等物料的运输和堆放，必须采取蓬布遮盖、表面潮湿处理、定期洒水等措施，抑制物料扬尘污染。物料堆放四周设置挡风墙，经常洒水保持堆场内地面湿润，进一步抑制物料扬尘污染。 5）施工机械应选用较为清洁的燃料，并设置尾气净化装置进行净化处理，经过采取以上措施后机械废气对周围大气环境影响较小。 6）运输车辆进入现场应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。 7）施工区域不设拌合站，混凝土需采用商品混凝土。 8）严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)中的相关保护措施。 三亚市河东路沿线房屋众多，街道人流量及车流量大。并且，扬尘污染已经成为影响三亚市环境空气质量的主要因素。为了减少施工扬尘对周围环境产生的短期不利影响，建设施工单位应合理安排施工次序，采用科学的施工组织方式，加强施工的组织管理和运输车辆的管理，并严格按照以上环境措施的要求进行作业，做到责任落实、措施落实、费用落实，减缓施工扬尘对环境的影响。经过采取以上措施后，项目施工期对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工期噪声源：施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声 机械设备运行噪声：项目施工期间所用机械设备种类繁多，施工期间使用的机械主要有：挖掘机、推土机、压路机、装载机等，噪声源强约为80～90dB(A)。 交通噪声：工程建设所需石料、水泥、石灰等物料运输过程中，运输车辆产生的交通噪声将对运输路线沿途声环境产生一定的影响。噪声源强为70dB(A)左右。 （2）噪声污染源影响分析 鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声对周边居民的影响，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工机械设备噪声源均按点声源计，本评价采用点源衰减模式预测声源到受声点的噪声，点声源噪声随距离衰减的计算公式如下： +ΔL 式中：r2、r1 ( 距离声源的距离，m； L2、L1 (分别为声源r1、r2距离处的声级值，dB(A)； ΔL (屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响值，dB(A)。 在不考虑屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响时，即ΔL=0的情况下，根据上述公式可计算施工时使用的各种挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声，运输车辆的交通噪声，对不同距离处的噪声贡献值。单台施工机械在周围环境的噪声贡献值如下表所示。 表15 施工机械噪声随距离衰减的预测结果 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 振捣器 86 78.5 71 66 59 53 47 42 推土机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 挖掘机 87 79.5 72 67 60 54 48 43 平板振动器 85 77.5 70 65 57 52 45 40 运输车辆 70 62.5 55 47 44 36 30 25 施工噪声特征以及危害：设备噪声尽管在施工期间产生，但由于其具有冲击性、有的持续时间较长并伴有强烈的震动，对环境特别是施工人员和居民生活危害很大。不同施工阶段所投入的设备对环境噪声的影响特征不同。主要是管线沟槽开挖，填土方，平整土地，以及各种运输车辆噪声为主，施工设备的运行具有分散性，噪声属于流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显。施工噪声很大程度取决于施工点与敏感点的距离和施工时段，距离越近或夜间施工影响最大。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 从表15可以看出，施工噪声昼间最大超标范围在施工点周边40m以内，夜间最大超标范围在施工点周边125m以内。 从项目特点来看，项目沿途主要分布有众多沿街商铺及沿街居民，声环境较为敏感，敏感点距离项目边界均小于40m。因此项目施工对沿线的敏感点影响较大。 (3)施工期声环境污染防治措施 为了防止项目施工时噪声对沿线敏感点的影响，须采取如下措施降低施工噪声： 1）施工噪声影响属于短期影响，主要是干扰施工沿线敏感点，项目应禁止在夜间（22:00-次日06:00）进行产生噪声的施工作业，若因生产工艺要求及其他特殊情况须在夜间进行施工作业的，应当事前取得地方环境保护局出具可在夜间进行施工作业的证明，并公告附近的民众及单位，尽量取得当地群众的理解和支持。 2）所有施工路段两侧实施围挡封闭施工，围拦高度不低于1.8m。 3）在商业及住宅集中的地段，加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，运输车辆尽可能的少鸣笛，同时设置警示标志，专人输导交通。 4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。另外，项目施工期间要与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对环境影响。 5）施工机械进场前必须检修合格后方可进场，尽量选用低噪音设备，能配置消音器的机械必须安装消音器。临时发电机作为备用，有电力供应时不允许使用发电机。 6）制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 项目要严格采取以上治理措施，尽可能保证施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)规定的要求，并加强与周围受影响群众的沟通，注意收集周围受影响群众的意见，对于合理可行的意见要积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。 本项目的施工在采取了有效的治理措施后，施工时对周围环境及敏感点影响较小。本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。 4、固体废物 （1）施工期固体废物产生量 施工期产生的固体废物主要为道路破除产生的建筑垃圾（混凝土块等）、施工开挖沟槽过程中产生的弃土以及清理雨、污水管道产生的淤泥。其中项目建设产生建筑垃圾约为1602t；弃土石方528m³。建筑垃圾运到三亚市建筑废弃物综合利用厂处置，对周边环境影响较小。 （2）施工期固体废物污染防治措施建议 1）本项目施工过程产生弃土可考虑将弃土全部提供给其他新建项目的用地回填使用，充分利用资源。 2）装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。 3）施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点和交通高峰期，并采取相应的适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 经采取以上相应措施后，项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响不大。 5、生态环境影响分析 （1）对植被的影响 本项目区域主要树种有椰子、大王棕、小叶榄仁等，植被类型多以人工绿化植被为主。管道建设沿路铺设，对植被影响较小，施工结束后对植被进行恢复，项目建设对区域植被较小。 （2）对动物的影响 本项目所在区域受人类干扰活动较大，该区域没有野生动物、珍稀濒危动物等，出现在项目区域的为常见的动物如鸟类、鼠类等。本项目建设工程规模较小而且施工期时间较短，对区域的动物影响很小。 （3）水土流失 项目开挖管沟时将产生临时堆土，如遇到大暴雨，易随着地表径流形成水土流失。 因此建议建设方在管线施工中，应按分片开掘、平整和滚动施工的原则，采取完工一段，恢复一段的方式，及时进行土方回填，以及及时清运建筑垃圾和沿线弃土，弃土要妥善处置、综合利用，防止水土流失。应结合项目区域地形，合理设计、施工，尽量减少土地平整、开挖面积。因地制宜采取水土流失防治措施，施工期水土流失可得到有效控制。 此外，项目土方平衡后有弃土产生，将涉及弃土问题。项目在弃土时须严按当地相关规定进行，并及时做好弃土场水土流失防治工作，弃土过程加强管理，合理设置截水沟等防护设施，防止因项目取弃土引起的水土流失。 6、顶管施工作业对周边敏感点的影响 本项目预留管采用顶管施工工艺，分别设两处顶管工作井和顶管接收井，施工过程中将对周边敏感点造成一定影响。其影响主要表现为：施工扬尘、废水对周围环境的影响以及施工过程中产生的安全隐患问题。本环评针对顶管施工作业产生的环保问题以及安全隐患问题提出以下防治措施。 （1）在顶管工作井处设置临时材料堆放场，并采用2米高彩钢进行围挡封闭，防治扬尘污染，并设置安全警示标语，严禁非施工人员进入。 （2）在顶管工作井、接收井开挖过程及顶管顶进过程中产生的施工废水需妥善处理。顶管井顶需修建临时截排水沟，工作井井底设置集水坑，采用潜水泵抽入排水沟，通过排水沟排入现有排水管网，避免溢流出施工场地，进而对周边居住区及三亚河造成污染。 （3）开挖前对顶管井工作范围场地进行平整，保证材料及土石方运输通道，避免造成物料洒落，污染环境。 （4）开挖前应对施工范围地下管线进行探测，探测深度应至地面以下3.0m范围，如有地下管线做好标记，以便在开挖土方时注意保护。 （5）顶管顶进时遵照“先挖后顶，随挖随顶”的原则。应连续作业，避免中途停止，造成阻力增大，增加顶进的困难。如不得已需停止顶进时，管道需进行封堵，防止坍塌、泥沙进入管道及工作井，造成安全隐患。 （6）坍塌事故发生时，立即组织作业人员及周边行人及时撤离事故现场，同时向有关部门（包括急救、消防、安全主管部门等）报告险情，请求救援。 （7）施工结束后，及时清理场地，并恢复原有道路状况。 7、地表水环境影响分析 根据项目的工程内容分析，施工过程中的废水主要为施工废水、雨季暴雨径流。施工废水中含大量的泥沙、水泥等悬浮物。因此，为最大限度控制该废水对地表水环境的不利影响，项目应对施工期严格管理，在施工现场布设沉淀池，对施工过程中产生的废水经沉砂处理后回用，不得直接排入三亚河，污染三亚河水体。施工废水对地表水体的影响属短期影响，经上述控制措施处理后，该部分废水对地表水环境的影响可得到有效控制。 8、社会环境影响分析 本项目施工期间会暂时影响当地交通秩序，增加现有公路的交通运输负担，导致原有道路车流的流动变化，扰乱正常交通运输格局；同时，施工期间管槽开挖的施工会占道施工，这些因素都将会对当地商铺商业经营活动以及三亚市河东路居民的出行、工作、生活带来不利影响。因此项目施工过程中，在实施施工的区域相关路口设立警示牌与交通标志牌，指导车辆分流。施工阶段采取分段全围施工，每个作业面设置专人指挥交通，组织好施工车辆的场内运输。“施工路段车辆慢行”，采取压缩场地的方式，运输车辆紧跟挖掘机的步骤，前挖后装，产生的建筑垃圾要尽量堆放在施工围挡的路段内，不占用通车路段。同时施工期设立施工环保公示牌，公示环保措施、监督电话、施工责任人等信息，接受公众监督的措施。本项目在施工时采取以上相应措施可最大程度降低对道路通行能力的影响。项目施工期的不利影响是暂时的，施工结束后，该地区的交通通行能力会得到加强，对社会环境的不利影响会转为积极影响。 9、污水管网衔接施工时环境影响分析 本项目新建管网与已建管网衔接若污水处理不当，将会影响周边环境。本项目污水管网衔接时采用以下施工方法来减缓管道污水排放可能造成的影响。 ①管道施工段两头封堵 作业前，应至少提前一至二天打开工作面及其上、下游的窨井盖（在打开后，用彩钢板围栏将井周围围护），进行通风，并经硫化氢试仪等气体检测后方可下井。委托专业的施工队伍下井封堵作业。 ②新老管对接 在管道两头封堵的管段间施工，在老污水检查井需要介入新管道时，采用大开挖挖除老井（老井开挖至新管管底），管道接好后直接砌筑检查井至井顶。 ③拆封堵 委派专业施工人员下井拆封头，敲封头时必须遵循“先下游、后上游”的原则，严禁同时拆除两只封头。拆除头前应做好抽水超越与泵站的调水协调准备。拆除的杂物应全部清除出井，以防止出现杂物堵住井口，而导致排水不畅。 项目施工期通过采取以上施工方式，可减少新老管网衔接时的管道污水可能产生环境影响。 10、主要环境影响点位与重点保护目标的协调性分析 本项目采用顶管施工工艺，因此施工过程中主要环境影响点位就在于顶管施工。顶管施工需设顶管工作井和顶管接收井，施工过程中将对周边敏感点造成一定影响。其影响主要表现为：施工扬尘、废水对周围环境的影响以及施工过程中产生的安全隐患问题。本环评针对顶管施工作业产生的环境影响以及安全隐患问题提出以下防治措施。 （1）在顶管工作井处设置临时材料堆放场，并采用2米高彩钢进行围挡封闭，防治扬尘污染，并设置安全警示标语，严禁非施工人员进入。 （2）在顶管工作井、接收井开挖过程及顶管顶进过程中产生的施工废水需妥善处理。顶管井顶需修建临时截排水沟，工作井井底设置集水坑，采用潜水泵抽入排水沟，通过排水沟排入现有排水管网，避免溢流出施工场地，进而对周边居住区及三亚河造成污染。 （3）开挖前对顶管井工作范围场地进行平整，保证材料及土石方运输通道，避免造成物料洒落，污染环境。 （4）开挖前应对施工范围地下管线进行探测，探测深度应至地面以下3.0m范围，如有地下管线做好标记，以便在开挖土方时注意保护。 （5）顶管顶进时遵照“先挖后顶，随挖随顶”的原则。应连续作业，避免中途停止，造成阻力增大，增加顶进的困难。如不得已需停止顶进时，管道需进行封堵，防止坍塌、泥沙进入管道及工作井，造成安全隐患。 （6）坍塌事故发生时，立即组织作业人员及周边行人及时撤离事故现场，同时向有关部门（包括急救、消防、安全主管部门等）报告险情，请求救援。 （7）施工结束后，及时清理场地，并恢复原有道路状况。 根据初步设计，本项目K0+893～K1+128段采用顶管施工，此段施工影响较大的为月川村，经采取以上措施后本项目顶管施工段对月川村的影响将得到明显的减弱。根据现场勘查月川村已进行征地拆迁，且拆迁工程正在进行，因此项目施工时可能已不存在对此敏感点的影响。 营运期环境影响简要分析： 1、声环境影响分析 项目营运时产生的噪声主要是检修、疏通管线时产生的机械噪声，由于设备使用频率较低，使用的时间较短，对周围的环境影响较小。 2、固体废弃物影响分析与评价 本项目营运期固体废弃物主要为管道维护时产生的固废，污泥量与季节、污水流速、水质情况有关系，难以定量。本项目产生的固体废弃物应委托相关单位定期对管道进行疏通，清淤清渣，项目不设置临时贮存地点，清淤主要有机械清淤及人工清淤，机械清淤由吸泥车清淤处理清运，人工清淤对淤泥打包，即清即运，运往相关部门指定地点堆放。淤泥经妥善处置后对环境影响不大。 （1）淤泥合理处置措施 建议建设单位在施工开始，应及时与三亚市相关部门联系，确认清淤污泥倾倒地点、运输路线、运输方式等措施。淤泥需采用密闭罐车运输，且运输距离尽可能缩短，避免运输过程可对沿途环境的不利影响。本工程淤泥堆场选择可选择至少闲置一年的洼地和基坑地。淤泥堆场需采取一定的防渗措施，堆放后表面采取绿化，减轻对淤泥弃置对周围环境的不利影响。 （2）淤泥弃渣场环保措施 在底泥堆放前采取一定的防渗措施，采用粘土垫底夯实，并在四周修建围堰，围堰设计和建造时，建议设置防滑桩以及采用不同的围堰建造材料等方法提高围堰的整体稳定性。同时对弃淤场做好水土保持措施，包括工程措施、植物措施、土地整治措施和临时措施等四部分。在弃淤场顶面、坡面和坡脚设置排水沟、沉沙场，弃渣过程中分层碾压密实，并铺腐植土以利于绿化等。堆渣完毕后及时进行覆土绿化，防治水土流失。 3、生态环境影响分析 项目的建设完善了沿线排水功能，污水管网在营运期由于工程运行特点，其对周围区域环境的影响主要产生在生态环境方面，并以有利影响为主。城市污水管网工程既是城市公用设施，又是环境保护设施，本项目实施后，将避免现状污水总管无法满足远期污水量的输送要求。污水通过污水管网进入污水厂，处理后达标排放，减少了排入污染物排入周边水系，有助于改善地表水环境，进而改善地表水及其附近的生态环境。 4、环境正效应分析 （1）改善城市的环境状况 项目建设污水管道，通过对污水的收集和输送将解决片区路段西侧污水收集覆盖率不高，形成该路段污水乱接乱排的问题，污水被输送到污水处理厂经处理后，将大部分污染物质去除，解决片区污水直排的污染问题，改善改善片区的居住环境，同时也可改善水体质量。 （2）改善污水排放状况的环境影响分析 当地污水管网不健全，造成片区部门居民污水排放不畅，直接影响到人民的生活和工作环境，影响城市投资环境，不利于招商引资，有碍社会经济的可持续发展。解决污水排放对水体的污染问题，改善水体质量，给城市和人民营造一个舒适的工作生活环境，同时也可改善地表水体质量。 5、风险事故影响分析 本项目的建设主要存在风险的工程为污水管道工程，主要是污水管道破裂、施工质量等问题造成污水渗漏现象的发生。少量的污水渗漏影响不大，长期污水渗漏会造成地下水污染；管道破裂会造成大量污水泄漏，造成环境污染，不仅造成水体污染和土地污染， 还影响公共卫生和城镇生态环境，严重时影响交通道路。 因此要求建设单位在施工期间严把要求施工质量关，严格按施工技术规范的要求组织施工；同时选好管材，确保管道质量。 为了使项目污水管道渗漏概率控制至最低，应采取一下防护措施： 1）合理选用管道及接口 选择合理优良产品，项目污水管网入口、接口应合理设置，污水管网接、入口须紧密防渗，接口的材料、构造、形式、设置位置应恬当合理，抹带接口须用砂浆抹压密实，并及时进行覆盖养护。 2）充分考虑地基压缩变形对污水管的影响 管道地基虽有承载能力，但在荷载作用下，将发生变形沉降，其沉降大小随土质情况而定。因此在埋设管道时，对于局部含水量较高的黏土、淤质黏土等不符合地基土质要求的应采取换土等处理方法。另外管道垫层结构的选择，要根据不同的地基情况而定，对于岩土或坚土地基，宜用砂垫层，以使管道均匀。其它情况可选用碎石或级配砂石垫层。 3）加强施工管理和质量意识 施工员未经岗位培训，不熟悉施工工序和操作规程，质量意识差。具体施工时则表现为：管道开挖后基底平整不挂线，超挖后回填不夯实；施工夯垫层未达到一定的程度即敷设管材；回填管沟时不按规定分层夯实等。这些不规范操作都给污水管道渗漏带来隐患。 4）使用前应清理排水管道 管道施工时，常常有一些余泥灰浆、碎砖块落入管内，特别是检查井及其它接口井处, 必须及时进行清理，否则这些残留物将淤塞管道，给日后清理带来困难。 5）杜绝不文明使用污水管道 管道堵塞一般是人为因素造成，如下水管内剩余食物、细粒垃圾，或者往井内扔垃圾， 倒含垃圾污水，此类现象应杜绝发生，要爱护市政排水设施。 6）加强污水管道维护工作 项目将在污水管道合理设置检查井，以方便营运期进行管道维修。排水管道交付使用后，必须进行正常维护清理。特别易淤积的地方，每月都要注意清通。为便于通沟时清捞淤积物，可在适当地点把检查井改为落底式。由于通沟劳动量大，在管材最大允许流速范围内，可有意识地采用冲刷措施，使管道具有自清能力。 7）对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。 8）定期对污水管道进行检查、维修、清理，发现问题及时补救，确保污水管道通畅无阻，杜绝污水外溢。 三、环境保护竣工验收 表16 环境保护验收内容 序号 验收项目 验收内容 1 水环境保护 ①施工废水得到妥善处置 ②污水管道按规划要求建设 2 环境空气保护 施工期采取有效的扬尘和施工废气防治措施 3 声环境保护 施工期场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 加强管理、施工机械采用低噪声设备等。 4 固体废物污染防治 ①建筑垃圾运到三亚市建筑废弃物综合利用厂处置 ②淤泥经妥善处置运往相关部门指定地点堆放 5 生态环境 及时硬化地面，恢复原有绿化植被83㎡

# 建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑机械、运输车辆等机动车尾气 | NOX、CO、THC | 加强设备、车辆的维护保养、合理布置运输路线、安装尾气净化器、减少怠速时间等 | 对周围环境造成影响小 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 洒水、增湿降尘、设置围栏、装卸轻装轻卸、土方封闭运输、弃土及时清运、采用商品混凝土等 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营 运 期 | --- |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | COD、BOD、SS | 施工废水经沉淀池沉淀后回用 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营 运 期 | --- |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 弃土、碎石等 | 运到三亚市建筑废弃物综合利用厂处置 | 对周围环境造成影响小 |
|  |  | 弃土石方 | 弃土、碎石等 | 运到相关部门指定地点处置。 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营 运 期 | 污水管道淤泥 | 淤泥 | 加强管理，定期管道疏通，即清即运 | 对周围环境造成影响小 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 项目施工时应选用低噪音的施工设备，合理安排施工时间并尽可能缩短施工工期、同时围挡封闭施工、合理布置机械设备、工作井尽量远离敏感点等 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营 运 期 | 应加强管线管理，对设备进行维护等措施 | 对周围环境造成影响小 |
| 其 他 | 1、合理安排施工作业时间，采取交通高峰避让措施，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度。因施工造成机动车改线运行，造成部分街道车流量增加，在没有施工的道路，设置慢行标志或单行标志，进行有效的交通疏导。 2、在项目施工前，注意调查原有地下有关管线分布情况，精心组织施工，避免施工带来的损伤。 3、在实施施工的区域相关路口设立警示牌与交通标志牌，指导车辆分流。 4、施工阶段采取分段全围施工，每个作业面设置专人指挥交通，组织好施工车辆的场内运输。 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）保护措施：施工过程中尽可能减小施工作业面，沟槽开挖后尽快覆土回填及硬化路面，尽可能减小水土流失影响。本项目施工期临时占地如材料临时堆场、临时堆土场等占地对植被影响是暂时的，工程施工完毕后通过采取复绿等措施，进行生态恢复；对于工程永久占地造成的生态损失和影响建议项目建设单位采取生态补偿措施，以减少工程施工区域生态环境产生的影响。总体来说，本项目施工期影响植被类型主要为人工植被，项目沿现有道路进行建设，建设单位在工程施工完毕后通过采取复绿以及生态补偿等措施，工程施工会对区域生态环境影响是可以接受的。 （2）预期效果：生态影响小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目主要工程为：新建DN600高密度聚乙烯PE100的污水管745m；新建DN400高密度聚乙烯PE100管319m；III级钢筋混凝土专用管DN800长256m；HDPE中空壁缠绕结构管DN600长181m；HDPE中空壁缠绕结构管DN400长443m；HDPE中空壁缠绕结构管DN300长63m；U-PVC排水管DN200长1500m。新建圆形污水检查井53座，沉泥井16座等。破除及恢复沥青路面2585㎡、混凝土路面250㎡、人行道（彩砖）85㎡、绿化83㎡等，并配套相对应的排水管道附属配套设施。主要建设内容包括管道工程，路面拆除及恢复工程。项目总投资1337.75万元，其中环保投资约为29万元，占项目总投资的2.17%。 2、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013版），本项目属于鼓励类中第二十二类“城市基础设施”的第9小类“城市供排水管网工程”，即本项目属于鼓励类，因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 3、规划符合性分析 本项目已经取得三亚市规划局关于办理三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程项目规划意见的复函（三规市政函〔2018〕8 号），见附件4，函复指出：经核查《三亚市月川片区控制性详细规划》，河东路（迎宾路-临春河段）规划污水管管径D700、管径D500，申请建设的河东路（迎宾路-临春河段）现状设有污水管，建设单位应先对上述段道路污水管进行核查，如现状污水管清理、整治后仍无法满足排水要求，再结合控规要求统筹考虑修建。 本项目主要建设内容为污水管网整治工程，沿已有市政道路建设。作为三亚市的市政基础设施建设，有利于完善该区域污水管网系统以及改善片区环境，因此，项目建设与城市规划是相符的。 4、与《海南省生态保护红线管理规定》相符性 经与生态红线叠加核实，该项目距最近的生态保护红线为东侧约25mⅠ类生态红线，功能为:Ⅰ1海南岛生物多样性保护Ⅰ类红线区，本项目用地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区内，本项目建设不占用生态红线，项目管线施工位于机动车道上，局部开挖不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 5、环境质量现状结论 （1）环境空气质量：本项目环境空气质量引用三亚市空气质量实时发布系统中河西子站点2018年2月22日~2月28日连续7天的监测数据。根据监测数据显示，本项目所在区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。 （2）声环境质量：监测结果表明：本项目沿线各敏感点噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 （3）水环境质量现状：根据2018年7月份海南省城镇内河（湖）治理水体水质状况，三亚西河和三亚东河水质状况均超过《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类，为劣四类。不能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。 （4）生态环境质量现状：本工程区域主要为道路绿化人工植被，植被主要为椰树、印度紫檀、小叶榕及花卉。生物多样性较单一，无野生珍稀动植物，生态环境质量一般。 6、施工期主要环境影响结论及措施 （1）水环境 项目施工期不设施工营地，施工期废水主要来自路面和排水管道开挖、管线及道路铺设中产生的泥浆水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油以及露天施工机械被雨水等冲刷含油污水等。项目施工期施工废水约1m³/d，管道闭水实验废水约为100 m³。施工废水经隔油沉沙池处理后用于施工现场降尘，废水不外排；同时加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。经上述措施后，对周围环境基本无影响。 （2）大气环境 项目施工期大气污染物为施工扬尘、机械废气和车辆尾气等，主要以扬尘污染为主。表现为局部污染，无组织排放。项目周边建筑物密集，施工扬尘对周边敏感点的影响较大。应采取以下措施：①定期对车辆运输路段面进行清扫和洒水处理；②运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗；③建议项目使用商品混凝土；④设置不低于1.8m的围挡措施；⑤避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量做到随挖随填等。采取以上措施后，对大气环境影响较小。 （3）声环境 施工期噪声源为机械设备噪声和运输车辆交通噪声。项目周边多为建筑、商铺、民宅，项目施工过程影响施工区域主要集中管槽开挖过程，施工噪声对周围敏感点影响较大。施工过程中应采取以下措施：尽量采用低噪声施工机械；在紧邻敏感点的道路两侧施工工地实施围挡封闭施工，围拦高度不低于1.8m，车辆进入施工场地需限速禁鸣等；在认真落实上述防治措施后，能有效减小施工噪声对周围环境的影响，使施工噪声对周围环境的影响处于可接受范围。 （4）固体废物 施工期产生的固体废弃主要是建筑垃圾、弃土等。施工产生建筑垃圾约为1602t；弃土石方528m³。本项目施工过程产生弃土可考虑将弃土全部提供给其他新建项目的用地回填使用，充分利用资源；对弃土、建筑垃圾必须运到有关部门规定的场地处置等。经采取相应措施后，对周围环境基本无影响。 7、营运期环境影响分析及措施 本项目运营期固体废弃物主要为排水系统疏通产生的淤泥，排水管道清理时产生的固废和污泥量与季节、雨污水流速、水质情况有关系，难以定量。项目产生的固体废弃物应委托相关单位定期对管道进行清淤，并及时运往指定地点堆放。经以上措施后，对周围环境基本无影响。 8、总结论 综述，三亚市吉阳区河东路（迎宾路-临春河段）污水整治工程项目将改善三亚市河东路周边居住环境，完善市政基础设施，社会效益和生态效益显著。项目建设符合国家产业政策和相关规划。工程在建设期、营运期会对周围环境产生一定的不利影响，通过落实本环评提出的各项污染防治措施和建议得到削减，对环境影响不大，从环保的角度来看，本项目建设是可行的。 二、建议 1、项目开工前应对全体施工人员进行污染控制教育，提高施工人员的环境保护意识。 2、施工期应有专人负责污染控制工作，实行项目经理责任制。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

定线、测量

破除路面

下管

开挖沟槽

井室施工

回填

噪声：N

固废：S

废水：W

N、S

N、S

W

N

N、S

N、S

道路及绿化带修复

闭水试验

施工准备→测量放线→施工现场布置→设备进场→设备调试→试转→钻导向孔→分级预

扩孔→管道回拖铺设→设备撤场→完成牵引管→恢复地貌→竣工验收

噪声：N

固废：S

废水：W

N、S

N、S

N、S

N、S

N、S

污水管网

日常维护

居民污水

城市污水处理厂处理

S

图例：

S固废

挖方2667 m³

填方2139m³

弃方528m³

运至相关部门指定弃土场