建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:            三亚市铁轨西路道路工程项目

建设单位(盖章):      三亚市住房和城乡建设局

编制日期二O一九年一月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目名称：  		     三亚市铁轨西路道路工程项目

文件类型：                   环境影响报告表

适用的评价范围：               一般项目

法定代表人：                    王春宽    （签章）

主持编制机构：	海南寰亚生态环境工程咨询有限公司  （签章）

三亚市铁轨西路道路工程项目环境影响报告表

编制人员名单表

| 编制 主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符春雨 | 0009820 | B300502007 | 交通运输 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 符春雨 | 0009820 | B300502007 | 建设项目基本情况 |  |
|  |  |  |  |  | 评价适用标准 |  |
|  |  |  |  |  | 建设项目工程分析 |  |
|  |  |  |  |  | 环境影响分析 |  |
|  |  |  |  |  | 结论与建议 |  |
|  | 2 | 王庆华 | HP0006833 | B300501909 | 建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |
|  |  |  |  |  | 环境质量状况 |  |
|  |  |  |  |  | 项目主要污染物产生及预计排放情况 |  |
|  |  |  |  |  | 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 |  |
| 审核 | 赵东民 | 0002959 | B30050021000 | 审核 |  |
| 审定 | 倪平鹏 | 0002975 | B30050031100 | 审定 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市铁轨西路道路工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 黎觉行 | 联系人 | 欧阳戴伟 |
| 通讯地址 | 三亚市河东路180号 |
| 联系电话 | 15289829633 | 传真 | / | 邮编 | 572000 |
| 建设地点 | 起点与规划溪青路相接，终点至规划东岸中路 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2016]987号 |
| 建设性质 | 新建 √ 改建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 市政道路工程建筑 E4813 |
| 占地面积 (平方米) | 17500 | 绿化面积 (平方米) | 2000 |
| 总投资 (万元) | 2438.78 | 环保投资 (万元) | 85 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.49 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： （一）项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《海南省建设项目环境保护管理规定》等条款规定的有关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为新建城市次干道项目，属“四十九 交通运输业、管道运输业和仓储业 172、城市道路（不含维护，不含支路）”中“新建快速路、干道”范畴，需要编制“环境影响报告表”。 （二）项目用地现状 项目建设场地位于三亚市东岸片区，现状场地为泥土路面，周边为旧房拆迁场地，局部为旧房拆迁后在建施工工地。场地地势平缓，地面标高4.64～10.93m（85国家高程），拟建道路两端及中间均有道路与外界相连通，交通便利。 （三）工程内容及规模 三亚市铁轨西路工程项目位于三亚市东岸片区，道路起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，道路红线宽25m，行车道宽度为16m，双向四车道，道路全长691.064m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。项目地理位置见附图1。本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程及绿化工程。主要经济技术指标见表1，工程量计算表见表2。 表1 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 设计采用标准 1 道路等级 城市次干道 2 设计速度 km/h 30 3 路线总长 m 691.064 4 道路红线宽 m 25 5 平曲线 m 桩号K0+434.157半径700 m 桩号K0+522.457半径3500 6 竖曲线 m 桩号K0+344.420半径15000 m 桩号K0+435半径7500 m 桩号K0+561.250半径2000 7 最小纵坡 % 0.308 8 最大纵坡 % 1.121 9 破除水泥混凝土路面 ㎡ 1294 10 拆除围墙2×0.18m m 580 11 拆除混凝土房 ㎡ 1095 12 拆除房屋基础（厚40cm） ㎡ 482 13 拆除建筑垃圾清运 m³ 1758 14 拆除铁皮房 ㎡ 370 15 征地 亩 29.84 表2 工程量计算表 工程名称 单位 工程量 备注 一、路基工程 总开挖方量 土方挖方量 m³ 20067 土方填方量 m³ 695 清表量 m³ 5804 厚30cm 三维网植被护坡 ㎡ 805 不良地基超挖清理路基表土 ㎡ 17829 厚0.8m 不良地基超挖回填砂性土 ㎡ 17829 厚0.8m 二、路面工程 4㎝透水细粒式沥青混凝土（AC-13C） ㎡ 11298.24 油粘结层 ㎡ 8㎝透水中粒式沥青混凝土（AC-20C） ㎡ 沥青油粘结层+1cm沥青碎石封层 ㎡ 32㎝6.0%水泥稳定碎石层 ㎡ 11694.356 20㎝级配碎石 ㎡ 12227.138 三、人行道 红褐色生态砂基透水砖100*200*80mm ㎡ 929.2768 夕阳红生态砂基透水砖盲道100*200*80mm ㎡ 648.6542 橘黄色生态砂基透水砖100*200*80mm ㎡ 1491.064 1:3干硬性水泥砂浆3cm ㎡ 2419.392 （四）工程内容 1、道路工程 （1）道路平面设计 本项目道路路线走向按《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》进行布设，拟建道路设计起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，道路红线宽度25m，行车道设计宽度为16m，双向四车道，道路全长691.064m。道路设计起点坐标为（X=23410.718，Y=109332.991），控制高程为4.0m；设计终点坐标为（X=23488.576，Y=110019.120），控制高程为7.5m。道路平面图见附图3。 （2）道路纵断面设计 本次三亚市铁轨西路工程项目有道路的最小纵坡为0.308%，满足非机动车道坡度要求；最大纵坡为1.121%，满足规范以及路面排水要求。道路纵断面图见附图4。 （3）横断面设计 根据沿线现状用地情况，道路标准横断面为：人行道3.0m+绿化带1.5m+行车道8.0m×2+绿化带1.5m+人行道3.0m=25m（规划红线）。道路标准横断面图见附图5。 （4）交叉口方案 本项目交叉口形式见表3。 表3 本项目交叉口形式 道路名称 相交道路 名称 相交道路 等级 交叉口桩号 交叉口形式 铁轨西路 溪清西路（规划路） 支路 K0+000 T型交叉 清润路（规划路） 支路 K0+344.42 T型交叉 溪清东路（规划路） 支路 K0+561.25 T型交叉 东岸中路（规划路） 次干路 K0+691.064 T型交叉 （5）路基设计 根据道路地质勘探，需对填方挖方边坡进行植草防护。填方边坡坡率采用1：1.5，挖方边坡坡率1：1；原地面坡度陡于1：5时，填土前须按施工规范进行挖台阶处理。路基填料应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，路基压实度要求见表4。 表4 路基压实度要求 项目分类 路面地面以下深度（m） 填料最小强度（CBR）% 压实度（%） 填方路基 0~0.8 6 ≥93 0.8~1.5 3 ≥90 零填及挖方路基 0~0.3 6 ≥93 0.3~0.8 4 — 路堤 0.8~1.5 3 ≥93 下路堤 1.5以下 2 ≥90 （6）路面工程 本项目沥青混凝土路面结构，路面结构设计为： 1）机非混行道路面结构 总厚度为69cm，具体路面结构从上至下依次为： 4 cm透水细粒式沥青混凝土（AC-13C）； 油粘结层； 8 cm透水中粒式沥青混凝土（AC-20C）； 沥青油粘结层+1cm沥青碎石封层 37 cm 5.5%水泥稳定碎石； 20 cm级配碎石； 2）人行道路面结构 生态砂基透水砖（8*10*20cm）； 3cm 1:3干硬性水泥砂浆； 15cm 6%水泥稳定碎石 2、交通工程 根据道路等级及交通功能，设置标志明确道路整体交通规则。 3、给排水工程 （1）给水工程 本次设计给水管道布置于西北人行道下（单侧布管）布设DN300的PE100给水管。支管管径采用DN150，管道沿线经过的各路口需要设计预留管；过街支管加钢套管予以保护（钢套管需做防腐处理）。 （2）污水工程 按照规划，本项目排水体制采用雨、污分流制。 道路(K0+000- K0+340)收集污水量自西向东排至规划东岸中路市政污水管，由于规划东岸中路还未建设，本段建设W1-W12污水管暂时不能使用，待规划中路建设时，接入规划东岸中路污水管道。 设计污水管布置在路南的车行道下 （污水水管埋深不少于0.7m），按单侧布置。污水管道道路沿线重要地块或交叉路口处预留DN300污水支管，接纳沿线地块污水，预留支管设φ1000检查井。 （3）雨水工程 雨水管布置在路北的车行道下雨给水管同侧(雨水水管埋深不少于0.7m)，按单侧布置）；每隔约120米设置预留DN500雨水支管，接纳沿线地块雨水，预留支管设φ1000检查井。 管线综合标准断面图见附图5，雨、污水工程平面图见附图6。 4、照明工程 本道路照明采用单杆双臂型灯杆，双侧对称布置，沿绿化带设置，杆高为9m，杆距为28米，光源为90wLED灯。相交路口处采用投光灯照明，杆高15m，光源3×200w LED投光灯。本次工程电源由10kV城网供电，配电电压等级0.4kV。 5、电力工程 本次项目电力通道采用电力排管型式，电力排管规格为6∅150。 6、景观绿化工程 本项目绿化面积约2000㎡。设计1.5米宽绿化带，选用本土海南椰子树搭配灌木，，海南椰子种植间距6米，下层采用规则式种植，由观花、色叶灌木树种组成，如黄馨梅、翠芦莉、亮叶朱蕉等。 （五）道路交通量预测 根据设计方案，本项目道路交通量的预测结果见表5。 表5 项目交通量预测结果 辆/天 时间 近期（2019年） 中期（2025年） 远期（2033年） 交通量 7766 10200 13966 （六）项目路材料来源及运输条件 项目所在地位于三亚市城区，项目建设所需的砂、石、水泥等基建材料均为市场上常用材料，可在三亚市内就近采购，采用商品混凝土，不设混凝土搅拌场。采用商品沥青，不设沥青搅拌站。生活用水使用城市自来水，施工用水可就近从供水管网取得。项目周边交通运输方便，可以满足项目建设要求。 （七）施工平面布置及施工计划 1）工程占地 本工程占地为永久用地和临时占地，永久占地面积为1.7308hm²，占地类型为城市1.2466hm²、水田0.3276hm²、坑塘水面0.0748 hm²、采矿用地0.0818。临时占地一般包括施工场地（施工场地设置在道路红线范围内）、施工营地、施工便道和表土临时堆场等，本项目主要为施工场地和临时堆土场。 本项目共设置1处施工场地，主要是用于临时堆放施工材料、停放施工机械设备等，设置于K0+280~K0+300处道路红线范围内，地理坐标N 18°17'28.18"，E 109°30'35.63"，占地面积为400㎡。 本项目施工营地租用附近未拆迁的工棚。 项目施工总平面布置图见附图7。工程征占地面积统计详见下表。· 表6 工程占地面积表 单位：h㎡ 分区 占地类型 合计 城市 水田 坑塘水面 采矿用地 永久占地 铁轨西路全线 1.2466 0.3276 0.0748 0.0818 1.7308 临时占地 施工场地 0.04 -- -- -- 0.04 表土临时堆场 0.05 -- -- -- 0.05 合计 1.3366 0.3276 0.0748 0.0818 1.8208 2）取、弃土场 项目不单独设置取土场，不单独设置弃土场，弃土方卖给需土单位进行回用。 3）施工计划 本项目计划开工时间为2018年12月，预期投产时间为2019年6月，项目建设周期为6个月。 （八）环保投资估算 本项目为新建道路项目，项目总投资2438.78万元，其中环保投资为85万元，约占工程投资总额的3.49%。环保投资详见下表7。 表7 环保投资估算表 阶段 项 目 单位 数量 估算费用 （万元） 备 注 施工期 施工期建筑垃圾及土石方清运 -- -- 30 堆场、施工现场等的洒水降尘 辆 1 3 洒水车（租用） 沉砂池等 个 2 3 截水沟、导流渠 m 700 7 彩钢板围挡 m 300 6 不可预见费 -- -- 2 营运期 设置垃圾桶 -- -- 2 绿化设施 ㎡ 2000 30 不可预见费 -- -- 2 合计 85 （九）产业政策符合性 根据《产业政策指导目录(2011年本)2013年修订》，本项目属于鼓励类中的城市基础设施建设之列。因此，该项目的建设与国家产业政策是相容的。 根据《海南省促进产业发展指导目录（2008年本）》，本项目属于鼓励类中第五项基础设施中的（七）城镇基础设施“城市公共交通建设”，因此，本项目符合海南省产业政策。综上，本项目符合国家与地方产业政策。 （十）规划符合性分析 根据《三亚市土地利用总体规划（2006-2020年）2014年调整完善》（见附图13）得知，该项目总占地1.7308公顷，项目用地规划为城镇用地（1.7006公顷）、水田（0.0052公顷）和园地（0.0251公顷）；项目用地主要为城镇用地，对于占用的水田用地及园地，建设单位应及时办理完善用地类别变更手续及征地手续。道路建设作为城镇基础设施，符合《三亚市土地利用总体规划（2006-2020年）2014年调整完善》要求。 本项目根据《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》，并结合《道路交通系统规划图》（见附图10）得出以下结论：规划铁轨西路道路起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，长691.064m，道路红线宽25m，道路等级为城市次干道，用地性质为城市道路用地；本项目用地性质、道路线位、等级规模等道路建设指标均与规划指标一致，符合《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》。 同时，本项目已取得三亚市规划局下发的《关于三亚市铁轨西路工程项目的选址审查意见》（三规市选[2016]28号）与《三亚铁轨西路工程项目选址意见书》（选字第460200201600243号），见附件3，三亚市规划局同意该项目的选址；本项目作为三亚市东岸片区的道路基础设施建设的其中之一，对周边用地的发展起到了连通的作用.，因此，项目建设与《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》是相符合的。 （十一）与《海南省生态保护红线管理规定》相符性分析 经与生态红线叠加核实（见附图10），该项目距最近的Ⅰ类生态红线1840m，功能为Ⅰ1海南岛生物多样性保护Ⅰ类红线区；距最近的Ⅱ类生态红线2200m，功能为Ⅱ5海南岛旅游功能保护Ⅱ类红线区。因此，本项目占地不在Ⅰ类生态保护红线区 、Ⅱ类生态保护红线区内，不会对生态红线功能区产生影响，因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，且项目尚未开工建设，现状场地为泥土路面，周边为旧房拆迁场地，局部为旧房拆迁后在建施工工地，有部分建筑垃圾及渣土堆放。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌、地质 根据海南省三亚地区地质图，拟建场地地貌单元属冲洪积地貌。本项目地层结构及岩性特征：场地表层为松散的人工填土层素填土（Qml）；下部揭露土层为第四系全新统冲洪积（Qal+pl 4）可塑状态的粉质粘土、粗砂及残积土（Qel 4）粉质粘土。因此，根据区域地质构造和区域地质资料，拟建场区地质构造稳定性良好，拟建场区为相对稳定地带，适宜工程建设。 2、气象、气候 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6月为东北季风期，6~12月为西南季风期，年平均气温25.7℃，气温最高月为6月，平均28.7℃；气温最低月为1月，平均为21.4℃。全年日照时间2534小时。年平均降水量1347.5mm，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4~10月为雨季，降雨量占全年雨量90％，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次。素有“天然温室”之称。 3、水文 项目建设场地红线范围内均为旱地，未有地表水存在。本项目西南侧80米为建设中的东岸湿地公园。拟建场区为滨海海岸冲洪积地貌，场地地下水主要为赋存于素填土层中的上层滞水及下部粗砂土层中的承压水。场区揭露地层素填土为中等透水性，富水性一般，粉质粘土为弱透水性，富水性差，粗砂层为强透水性，富水性强。 4、植被、生物多样性 项目占地为东岸村棚户区改造已拆迁用地，项目所在地地势平整，场地空旷，植被覆盖率较低，生态环境质量一般。评价范围内主要植被常见禾本科与菊科杂草，生物多样性一般，群落组成成分较为简单，分布较为分散，项目用地范围内无省级或国家级保护物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状： 1. 环境空气质量状况 根据《2016年三亚市环境状况公报》，市区SO2日平均浓度范围为1～12ug/m³，年平均浓度为3ug/m³； NO2日平均浓度范围为4～44ug/m³，年平均浓度为13ug/ m³；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为8～82ug/ m³，年平均浓度为28ug/ m³；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为2～48ug/ m³，年平均浓度为14ug/ m³；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围为28～180ug/ m³，日最大8小时平均浓度第90百分位数为100ug/ m³；CO日平均浓度范围为0.4～1.1ug/ m³，日平均浓度第95百分位数为0.9ug/ m³。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。 本项目距离三亚市空气质量实时发布系统河西子站点2.9km，因此项目所在地环境空气质量引用三亚市空气质量实时发布系统中河西子站点2017年12月22日~12月28日连续7天的监测数据。河西子站点的空气质量监测结果见下表9。 表9 河西子站点的实时空气质量监测结果 监测项目 监测结果 SO2 （μg/m³） NO2 （μg/m³） PM10 （μg/m³） PM2.5 （μg/m³） CO （mg/m³） O3 （μg/m³） 监 测 日 期 12月22日 2 16 21 7 0.46 89 12月23日 2 11 24 11 0.43 74 12月24日 2 17 39 24 0.45 78 12月25日 4 24 34 19 0.61 130 12月26日 2 13 30 13 0.66 106 12月27日 1 9 39 21 0.53 100 12月28日 1 12 19 7 0.47 82 一级标准限值 50 80 50 35 4 160 最大地面质量浓度占标率 8% 30% 78% 69% 17% 85% 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据监测数据显示，本项目所在区域空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。 2. 声环境质量状况 本项目委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司于2017年5月14日及5月15日，对项目声环境质量进行了等效连续A声级检测。各个检测点的声环境质量检测结果见下表10，检测点位图见附图9，检测报告见附件4。 表10 声环境质量现状检测结果 单位: dB(A) 测点名称 测点时间 等效声级 标准 达标分析 dB(A) 1#道路起点 （E109°30′25.25″ N18°17′26.72″） （道路红线范围外1m） 5月14日昼间 52.1 60 达标 5月14日夜间 44.3 50 达标 5月15日昼间 52.5 60 达标 5月15日夜间 44.1 50 达标 2#道路中点 （E109°30′37.79″ N18°17′28.45″） （道路红线范围外1m） 5月14日昼间 52.2 60 达标 5月14日夜间 44.4 50 达标 5月15日昼间 52.4 60 达标 5月15日夜间 44.3 50 达标 3#道路终点 （E109°30′49.01″ N18°17′29.68″） （道路红线范围外1m） 5月14日昼间 52.6 60 达标 5月14日夜间 44.1 50 达标 5月15日昼间 52.4 60 达标 5月15日夜间 44.3 50 达标 4# 三亚市第五小学 （E109°30′28.76″ N18°17′30.77″） （教学楼前1m） 5月14日昼间 53.2 60 达标 5月14日夜间 43.5 50 达标 5月15日昼间 53.1 60 达标 5月15日夜间 43.7 50 达标 4# 三亚市第五小学 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）1楼 5月14日昼间 53.9 60 达标 5月14日夜间 43.1 50 达标 5月15日昼间 53.5 60 达标 5月15日夜间 43.4 50 达标 4# 三亚市第五小学 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）3楼 5月14日昼间 54.1 60 达标 5月14日夜间 43.7 50 达标 5月15日昼间 54.5 60 达标 5月15日夜间 43.5 50 达标 4# 三亚市第五小学 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）5楼 5月14日昼间 53.3 60 达标 5月14日夜间 42.9 50 达标 5月15日昼间 53.7 60 达标 5月15日夜间 42.6 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （E109°30′33.76″ N18°17′28.89″） （小区楼前1m） 5月14日昼间 53.4 60 达标 5月14日夜间 42.8 50 达标 5月15日昼间 53.5 60 达标 5月15日夜间 42.9 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）1楼 5月14日昼间 53.9 60 达标 5月14日夜间 43.1 50 达标 5月15日昼间 53.6 60 达标 5月15日夜间 43.4 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）3楼 5月14日昼间 54.1 60 达标 5月14日夜间 43.6 50 达标 5月15日昼间 54.5 60 达标 5月15日夜间 43.2 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）5楼 5月14日昼间 54.9 60 达标 5月14日夜间 43.8 50 达标 5月15日昼间 55.1 60 达标 5月15日夜间 43.5 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）7楼 5月14日昼间 55.3 60 达标 5月14日夜间 43.2 50 达标 5月15日昼间 55.6 60 达标 5月15日夜间 43.5 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）9楼 5月14日昼间 54.8 60 达标 5月14日夜间 42.7 50 达标 5月15日昼间 54.5 60 达标 5月15日夜间 42.3 50 达标 5# 天涯职工生活小区 （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）11楼 5月14日昼间 54.1 60 达标 5月14日夜间 42.1 50 达标 5月15日昼间 54.6 60 达标 5月15日夜间 42.3 50 达标 6# 在建住宅小区 （E109°30′35.84″ N18°17′26.41″） （小区楼前1m） 5月14日昼间 54.4 60 达标 5月14日夜间 41.5 50 达标 5月15日昼间 54.1 60 达标 5月15日夜间 41.7 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （E109°30′39.79″ N18°17′31.76″） （小区楼前1m）） 5月14日昼间 50.3 60 达标 5月14日夜间 43.1 50 达标 5月15日昼间 50.1 60 达标 5月15日夜间 43.3 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）1楼 5月14日昼间 51.6 60 达标 5月14日夜间 43.5 50 达标 5月15日昼间 51.3 60 达标 5月15日夜间 43.9 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）3楼 5月14日昼间 51.9 60 达标 5月14日夜间 43.4 50 达标 5月15日昼间 52.3 60 达标 5月15日夜间 43.6 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）5楼 5月14日昼间 52.5 60 达标 5月14日夜间 42.9 50 达标 5月15日昼间 52.9 60 达标 5月15日夜间 43.1 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）7楼 5月14日昼间 51.8 60 达标 5月14日夜间 42.4 50 达标 5月15日昼间 51.4 60 达标 5月15日夜间 42.1 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）9楼 5月14日昼间 51.1 60 达标 5月14日夜间 42.2 50 达标 5月15日昼间 50.9 60 达标 5月15日夜间 42.5 50 达标 7# 三亚星域（住宅区） （垂向监测，距建筑物墙壁或窗户前 1米）11楼 5月14日昼间 50.5 60 达标 5月14日夜间 42.2 50 达标 5月15日昼间 50.2 60 达标 5月15日夜间 41.9 50 达标 8# 东岸棚户改造（在建住宅区）（E109°30′43.37″ N18°17′26.66″） （小区楼前1m） 5月14日昼间 51.1 60 达标 5月14日夜间 43.3 50 达标 5月15日昼间 51.5 60 达标 5月15日夜间 43.5 50 达标 9# 三亚荣兴建材城 （E109°30′48.25″ N18°17′31.37″） （建材城楼前1m） 5月14日昼间 53.6 60 达标 5月14日夜间 43.8 50 达标 5月15日昼间 53.5 60 达标 5月15日夜间 43.5 50 达标 由上表声环境质量现状检测的结果，对项目所在区域的声环境质量现状评价：该道路起点和终点噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，天涯职工生活小区、三亚市第五小学、在建住宅小区、三亚星域（住宅区）、东岸棚户改造（在建住宅区）、三亚荣兴建材城昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。天涯职工生活小区、三亚市第五小学、三亚星域（住宅区）在各楼层的昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3.地表水环境质量现状 项目西南侧60m处为三亚东岸湿地公园。本项目委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司于2017年5月14日对东岸湿地公园的水质进行检测，水质检测结果见下表12，水质检测报告见附件4。评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，以比标法为评价方法。 表11 水质检测结果 序号 时间 检测项目 III类标准 （上游断面处）10#监测点 达标分析 1 2017.12.7 总磷(mg/L) ≤0.2 2.06 超标 2 pH(无量纲) 6~9 6.82 达标 3 NH3-N(mg/L) ≤1.0 14.6 超标 4 CODcr(mg/L) ≤20 70 超标 5 BOD5(mg/L) ≤4 16.6 超标 根据上表的水质监测结果分析，监测点的pH值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；总磷、NH3-N 、BOD5、CODcr这4个指标水质状况均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，超标原因主要周边居民生活污染源污染所致。 4.生态环境质量现状 项目占地为东岸村棚户区改造已拆迁用地，项目所在地植被覆盖率较低，生态环境质量一般。评价范围内主要植被常见禾本科与菊科杂草，生物多样性一般，群落组成成分较为简单，分布较为分散，项目用地范围内无省级或国家级保护物种。 主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标见下表8。周边关系图见附图2。 表8 主要环境保护目标表 编号 名称 桩号 方位 距离建筑物 距离边界 规模 道路建成前执行标准 道路营运后执行标准 1 三亚市第五小学 K0+90~K0+165 北 80m 75m 750人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 天涯职工生活小区 K0+240~K0+360 西 14m 10m 600人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；临街建筑面向铁轨西路一侧至铁轨西路边界区域噪声执行4a类标准，其他区域执行2类标准 3 在建住宅小区 K0+130~K0+245 西 45m 38m / 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 三亚星域（住宅区） K0+150~K0+205 南 70m 68m 1500人 5 东岸棚户改造区（待建住宅区） K0+360 西北 6m 6m / 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；临街建筑面向铁轨西路一侧至铁轨西路边界区域噪声执行4a类标准，其他区域执行2类标准 6 东岸湿地公园 K0+200 西南 / 60m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 7 荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区） K0+220~K0+285 东北 72m 68m / 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准；临街建筑面向东岸中路（在建干道）一侧至东岸中路边界区域噪声执行4a类标准，其他区域执行2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目执行的环境质量标准如下： 1．环境空气质量标准 该区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的一级标准，见下表12。 表12 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级 单位：μg/m³ 污染物 取值时间 标准浓度 单位 一级 二级 ug/m³ 二氧化氮NO2 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 臭氧O3 日最大8小时平均 100 160 1小时平均 160 200 二氧化硫SO2 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 颗粒物PM10（粒径≤10μm） 年平均 40 70 24小时平均 50 150 颗粒物P㎡.5（粒径≤2.5μm） 年平均 15 35 24小时平均 35 75 总悬浮颗粒物TSP 年平均 80 200 24小时平均 120 300 一氧化碳CO 24小时平均 4 4 mg/m³ 1小时平均 10 10 2．噪声评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096 -2008）、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014)和《三亚市噪声环境功能区划分图》（见附图13）规定，本项目沿线环境噪声执行标准如下： 本项目所在区域划为2类功能区。建筑物高于三层楼房时，将临街建筑面向道路一侧至交通干线边界线的区域，且距离道路红线小于35m范围内，执行4a类标准，其他情况按照交通干线边界外35m的范围执行4a类标准；其余区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。见表13。 表13 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位： Leq:dB 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 4a类 70 55 3．地表水环境 项目西南侧60m处为三亚市东岸湿地公园，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；具体见下表14。 表14 地表水环境质量标准 单位:（mg/l，pH除外） 污染物名称 高锰酸盐指数≤ DO≥ pH 石油类≤ COD≤ BOD5≤ 总磷（以P计） 总氮 （湖、库，以N计） NH3 粪大肠菌群（个/L） Ⅲ类 6 5 6～9 0.05 20 4 0.2 1.0 1.0 10000 |
| --- | --- |
| 污 染 物排 放 标 准 | 1. 大气污染物 项目施工期排放的大气污染物（粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放限值，见下表15。 表15 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度mg/Nm³ 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/Nm³ 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 * 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 2. 噪声 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见下表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq:dB 昼 间 夜 间 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程： 图1 道路施工工艺流程

主要污染工序： 施工期： 1、废气 （1）扬尘 该项目在施工期间扬尘产生环节主要为道路建设施工和车辆运输。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素，将环境空气质量造成影响。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。扬尘的影响范围一般集中在施工线路的两侧。 该项目修建道路施工扬尘污染主要来自以下几个方面：①路基开挖和路基填筑施工过程有较多的灰尘飞扬；②施工工地中的各种沙石材料堆场放施工作业面经风吹扬尘； ③车辆、内燃机、钻孔机等施工机械运行都会排放出污染物；④施工中车辆运输各种物料产生的尾气；⑤道路施工铺摊混凝土产生的烟气。 根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，公路施工过程中TSP浓度结果见下表17。 表17 施工现场TSP浓度 单位：mg/m³ 起尘因素 风速（m/s） 距离（m） 浓度（mg/m³） 砂石料装卸、运输 2.4 50 11.7 100 9.7 150 5.0 由上表中结果分析可知，施工期TSP污染严重，砂石料在装卸、运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达9.7mg/m³，150mTSP浓度仍达5.0mg/m³。 （2）机械尾气 该项目机械废气产生在道路的施工阶段。本项目施工过程需施工机械进行作业，施工机械主要以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括NO2、SO2、TSP和THC等，排放后会对施工周边环境有一定影响。 （3）沥青烟气 本工程所用沥青为石油沥青，该项目不设拌合站，目前混凝土采用商品混凝土，沥青也采用商品采用商品沥青，道路施工铺摊沥青混凝土产生的沥青烟气很小，沥青烟气含有THC、TSP和苯并[α]芘等有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成一定的损害。 2、废水 （1）施工期生活污水 本项目施工期工人约50名，生活用水量标准按150L/人·天计算，全线施工人员每天生活用水量约为7.5m³，取0.9的排放系数，则生活污水排放量为6.75m³/天，施工期约为180天，则施工期工人生活用水总排放量为1215m³。生活污水污染物浓度：COD：220mg/L，NH3-N：25mg/L。 （2）施工废水 1）设备、工具冲洗废水 施工过程中的设备和工具冲洗产生废水，产生量比较少，主要是含有悬浮物和少量油污。废水产生量约为20m³/施工期。 2）管道闭水实验废水 本项目给排水管道铺设完成以后，需进行闭水实验，管道须进行分段闭水实验，排水量约为100m³，闭水实验所用水为市政自来水，用水较清洁，经过闭水实验后，SS微量增加。 3）雨季地表径流 暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的冲刷水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，产生量难以确定。 综上所述，本项目施工期产生生活污水6.75m³/d，1215m³/施工期；产生的施工废水共计约120m³/施工期。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工现场的各类作业机械，如摊铺机、压路机、运输车辆、挖掘机等产生的机械噪声。建筑施工期的噪声源主要为道路施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~108dB(A)）的特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表18。 表18 施工机械噪声源强 序号 机械类型 距离设备5m 处噪声值 1 挖掘机 84 2 平地机 85 3 压路机 85 4 装载机 90 5 推土机 82 6 移动式吊车 80 7 运输车辆 88 8 钻机 105 9 卷扬机 108 10 插入式振捣器 93 11 自卸汽车 102 4、固体废物 施工期固体废弃物主要来源于拆除的建筑垃圾、路基施工过程中的弃土石方和生活垃圾。 （1）拆除的建筑垃圾 本项目拆迁产生固体废物总计1957.5t，见下表19。 表19 拆迁固体废物量表 序号 拆除项目 数量 单位 备注 1 破除水泥混凝土路面 1294 ㎡ 按0.5t/㎡计，则产生1435.5t建筑垃圾 2 拆除混凝土房 1095 ㎡ 3 拆除房屋基础 482 ㎡ 4 拆除围墙2×0.18m 580 m 按1.0t/m³计算，则产生522t 5 合计 1957.5t （2）土石方 根据初步设计资料，经计算，本项目的土石方挖方总量为20067m³，填方总量1295m³，弃方量18772m³，道路的土石方用量见下表20，土石方平衡图如下图2。 表20 项目土石方平衡表 类别 挖方 填方 弃方 清表 路基 表土绿化回填 路基 数量（m³） 5804 14263 600 695 18772 合计（m³） 20067 1295 18772 图2 土石方平衡图 （3）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.2kg/d计算，施工期人数以50人计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期以180天计，则总共产生生活垃圾1.80t。 营运期： 1、环境空气污染源分析 根据初步设计方案，污染物排放源强的计算采用50km/h单车排放因子。《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ 005-96）附录D 推荐的单车排放因子为执行欧Ⅰ标准时期的测试值，本项目营运时执行的是国Ⅴ标准，因此对JTJ 005-96的单车排放因子根据上述执行标准的比值进行修正，标准每提高一次，单车污染物排放量减少量为30%-50%，本项目减少量按40%计，即CO 按13%、NOx 按 13%修正。NO2 排放量以 NOx 排放量的80%折算。本项目在计算车辆尾气源强时，按不同年限（分别为近期、中期和远期）的车辆尾气源强见下表21。 表21 项目营运期大气污染物排放量预测（mg/m·s） 项目 近期（2019） 中期（2025） 远期（2033） 高峰 日均 高峰 日均 高峰 日均 CO 0.838 0.471 1.101 0.619 1.507 0.848 NO2 0.045 0.026 0.060 0.034 0.082 0.046 2、水环境污染源分析 道路在营运期由于路面雨水排放对沿线的水环境产生一定的影响，其主要污染物因子有pH、SS、COD和石油类等。 营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路雨水管道流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。 3、声环境污染源分析 本道路预测特征年为道路运营后第1年（2019年），第7年（2025年），第15年（2033年）。采用环安3.3噪声预测软件进行预测，拟建道路各期小、中、大型车车速和单车平均辐射声级预测结果见表22。 表22 拟建项目各特征年分车型车速与单车交通噪声源强 时间 车型 高峰 昼间 夜间 车速（km/h） 噪声源 （dB（A）） 车速（km/h） 噪声源 （dB（A）） 车速（km/h） 噪声源 （dB（A）） 近期 小型车 24.61 60.91 25.11 61.22 25.44 61.42 中型车 18.46 60.05 18.10 59.71 17.49 59.11 大型车 18.33 67.87 18.02 67.61 17.57 67.21 中期 小型车 24.17 60.64 24.92 61.10 25.42 61.40 中型车 18.59 60.18 18.27 59.88 17.56 59.18 大型车 18.46 67.99 18.16 67.73 17.62 67.26 远期 小型车 23.39 60.14 24.59 60.90 25.38 61.38 中型车 18.64 60.23 18.46 60.06 17.66 59.28 大型车 18.57 68.08 18.33 67.88 17.69 67.32 4、固体废物污染源分析 项目营运期的固体废物主要来源于运输车辆散落的运载物、乘客丢弃的物品及行人丢弃的垃圾，沿道路呈线性分布，产生量不定，由当地环卫部门集中收集处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 编号 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工现场 | 粉尘 | 下风向50m处11.7mg/m³； 下风向100m处9.7mg/m³；下风向1500m≤5.0mg/m³ | 下风向50m处11.7mg/m³； 下风向100m处9.7mg/m³；下风向1500m≤5.0mg/m³ |
|  | 营运期 汽车尾气 | CO、NO2 | 少量 | 自然扩散 |
| 水污 染物 | 施工工程废水 | SS | 120m³/施工期； SS：3000mg/L | 沉淀后回用于洒水降尘 |
|  | 施工生活废水 | COD、NH3-N | 1215m³/施工期 COD：220mg/L，NH3-N：25mg/L | 设置旱厕收集施工生活污水 定期清运 |
| 固体 废物 | 施工现场 | 施工废物 | 1957.5t | 运往三亚市指定的弃渣场 |
|  |  | 土方 | 18772m³ | 卖给需土单位回用或运至指定地点处置 |
|  |  | 施工生活垃圾 | 1.80t/施工期 | 环卫部门统一收集处理 |
| 噪声 | 施工期噪声 | 施工器械声压级为80-108dB(A)，采取隔声等防治措施，合理安排施工时间，噪声影响不大。 |
|  | 营运期噪声 | 59.40-68.08dB（A） |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目永久占地17500㎡，用地红线范围内为已拆迁完的丹州村空地，没有植被，因此，项目施工期对生态环境的影响主要为水土流失。 类比海南省同类工程资料，在未采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可达2000~12000t/k㎡.a。在采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可降至900t/k㎡.a。根据项目所处的区位气象和地形特点，取其平均水土流失侵蚀模式7000t/k㎡.a计，若不采取水土保持措施，施工期可造成的水土流失量约122t，采取水土保持措施后水土流失量约为16t/a。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 该项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、运输筑路材料过程中车辆的尾气、运输路上携带起的扬尘及粉末状筑路材料、机械废气等。 （1）扬尘 根据工程分析，施工期TSP污染严重，砂石料在装卸、运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达9.7mg/m³，150mTSP浓度仍达5.0mg/m³，但影响周期短，随施工结束而消失。 施工期扬尘对项目周边的三亚市第五小学、天涯职工生活小区、三亚星域（住宅区）等敏感点造成的影响较大。因此，本报告针对本项目扬尘污染提出以下措施： ①做好运输计划，在施工期必须加强对现有道路的交通管理，保证施工避开在道路交通高峰时运输材料。对运输建筑材料的车辆加遮盖物，减少散落。 ②石灰等容易飞散的物料采取盖棚等防风遮挡措施，并不得裸露堆放；尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，并且要进行遮盖或采取洒水措施，防止风吹扬尘污染附近的空气环境。 ③汽车运送物料和建筑垃圾时，车体上要用苫布盖好。以减少扬尘污染。同时在施工道路清基时要经常喷洒水。 ④施工现场及运输施工物料时经过整条沿线路段，应根据运输情况及天气条件定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车（购置或租用）。 ⑤项目路面工程须采用商品沥青，不得设搅拌站，商品沥青在运输时应采用全封闭式装置，在进行路面铺装时也采用密封式加热铺装装置。 ⑥做好建筑材料运输车辆的维修工作和车辆的清洁工作，减少扬尘的污染，做好施工期车辆进出口的地面硬覆盖，减少车辆的带土量。 采取以上措施，扬尘对周边影响较小。 （2）机械废气 本项目废气产生在道路的施工阶段，废气主要为机械废气和车辆尾气。本项目施工过程施工机械主要以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括NO2、SO2、TSP和THC等，排放后会对施工周边环境有一定影响。因此，施工机械应选用较为清洁的燃料，并设置尾气净化装置进行净化处理，经过采取以上措施后机械废气对周围大气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 从项目的工程内容分析，施工过程中的废水主要为施工生活污水和施工废水。施工废水中含大量的泥沙、水泥等悬浮物。因此，为最大限度控制该废水对周边环境的不利影响，提出以下水污染防治措施： (1)施工生活废水 本项目施工营地生活污水排放量为6.75m³/d，设置旱厕收集施工生活污水，由三亚市环卫部门定期清运，因此，对周边环境影响较小。 (2) 设备、工具冲洗废水 施工过程中的设备和工具冲洗产生废水，产生量比较少，主要是含有悬浮物和少量油污，需经过隔油池处理后排入沉淀池，用于施工场地洒水降尘。 (3)管道闭水实验废水 管道闭水实验废水量较大，需经沉砂池收集后回用于施工场地洒水降尘，对周边环境影响较小。 (4) 地表径流影响分析 暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的冲刷水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①雨天对粉状物进行苫盖。②临时堆渣与堆料进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。③临时堆场周边设置截留沟与沉砂池，产生的雨季地表径流经过沉淀池沉淀后排入项目区现状空地。采取以上措施后，该部分废水对东岸湿地地表水环境的影响可得到有效控制，不会对其造成大的不利影响。 经上述控制措施处理后，施工期废水对水环境的影响可得到有效控制。 3、施工期声环境影响评价 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Aatm=α（r－ro）/100,查表取α为1.223； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg（r/ro）。 施工噪声预测结果见下表23。 表23 噪声预测结果dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 装载机 90 82.5 75 70 63 57 51 46 摊铺机 87 79.5 72 67 60 54 48 43 推土机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 压路机 86 78.5 71 66 59 53 47 42 挖掘机 84 76.5 69 64 57 51 45 40 从上表可以看出，道路施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源125m范围内。因此，本报告提出以下声环境污染防治措施。 ①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的施工机械和运输车辆。 ②加强对施工机械的维护保养，保持其良好的运转，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生，以从根本上降低噪声源强。 ③项目施工使用的各种运输车辆的行驶过程中，会引起沿途敏感点噪声级的增加。因此，道路全段应严格控制车辆行驶速度，以缓解施工期对敏感点的影响。同时，应加强对运输车辆的管理，压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛； ④加强施工管理，合理安排施工时间，设置告示牌等公告施工内容、竣工时间和投诉电话号码等，以便受影响人群能及时投诉； ⑤加强对施工人员的环境宣传和教育，并且认真落实各项降噪措施，做到文明施工；距噪声源较近的施工人员除应采取佩戴耳罩等保护措施外，还应轮流作业，从而降低噪声损害，保护身体健康。 采取以上措施后，能够很大程度减缓施工噪声对周边环境影响。 4、施工期固体废物影响评价 （1）建筑固废 本项目产生建筑固废1957.5t，属于一般工业固废，，建议运往三亚市建筑废弃物综合利用场。同时本项目需加强对施工工地内其他堆放砂石等土堆、料堆易产生扬尘污染物料进行遮盖工作。运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装载适宜，严禁超载，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，并使用密闭车体运输。由于转运车采用密闭车体，车辆出工地前对车体及车胎清洗干净后上路，并控制车速，因此在建筑垃圾在转运过程中对沿线的扬尘污染影响很小。 （2）生活垃圾 本项目施工期产生生活垃圾1.80t，施工人员的生活垃圾应分类收集，由环卫部门统一处置。鉴于施工期较长，生活垃圾堆放过久容易形成腐烂产生恶臭，引起的蚊虫滋长、疾病传播现象的发生，本环评建议施工单位每日清运施工营地内的生活垃圾，可避免恶臭影响的发生。 （3）弃土 项目产生废弃土方18772m³，本项目弃方量较大，建议卖给需要土方的建设单位或运至华盛水泥厂矿山生态修复工程项目进行回填利用。华盛水泥厂矿山生态修复工程项目需大量土方进行回填，目前土方急缺，本项目产生弃土运至该处能有效加快矿山修复项目的工程进度实施，早日恢复山体生态环境，使得资源充分利用，因此，弃土去向是合理的。 固体废物拟采取的污染防治措施如下： （1）对可能产生扬尘的废物采用围隔堆放的方法处置。 （2）装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。 （3）施工车辆的物料运输应尽量避开新村村附近居民出行高峰时间（上下班时间），并采取相应的适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 （4）施工完成后应尽快清理临时堆场，恢复绿化。 5 、施工期生态影响分析与评价 本项目施工期会造成项目区表土裸露，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖土壤结构。临时堆放管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。水土流失会降低土壤肥力，影响周边环境。 施工期生态环境保护措施： （1）施工单位应在工程收尾阶段，详细检查环保工程“三同时”执行情况。应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时工棚、碎石堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 （2）做好挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 （3）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路及绿化。 （4）施工时应严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 （5）道路绿化工程应与道路建设工程同步实施。 （6）施工初期，建议建设单位沿项目用地红线修建一条截流沟，设置雨水收集池，通过截流沟的雨水经沉淀后方可排放，以尽量减少水土流失对湿地公园水质的影响。 在施工结束后应对临时占地进行绿化。通过道路绿化、临时用地绿化能够弥补部分生物量损失，采取以上措施后，对周边环境影响较小。 6、临时堆场（临时堆土、堆料场及弃渣场）的设置及影响分析 施工的临时堆土、堆料若长久堆放，松散的堆土在雨季时遇到降水冲刷将随着雨水依地势流向道路周边低洼地带，形成水土流失影响，从而对道路产生潜在危害，在旱季时干燥的表土又在风吹或车辆行驶过程中产生扬尘，对区域大气环境也将产生污染影响。 （1）临时堆场设置合理性分析 本项目施工营地租用附近未拆迁的工棚。为方便施工作业以及对地形条件综合考虑，本项目临时堆场设在道路K0+150~K0+170北侧空地处，占地面积为500㎡，用于堆放弃土弃渣，临时堆场用地现状为空地，堆场位置远离周边敏感点，地势较平坦，能够减少水土流失等生态破坏。施工期时，临时堆场周边需设置排水沟和沉砂池；临时占地完工后，对临时堆场和道路超挖临时占地进行地表清理，清除硬化混凝土，做好水土保持措施，恢复地表植被，该临时占地选址是合理的。 （2）临时堆场的具体保护措施 1）施工区域应与非施工区域隔开，防止施工污染施工区域以外的环境。 2）临时堆场要进行硬化防渗，场地四周设置排水沟与沉砂池，临时堆场西侧地势较低，东侧地势较高，为防止堆土水土流失，应在堆场四周设置草袋土拦挡设施。 3）现场内各种材料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实，采取严密的苫盖措施。散落灰、浆应及时清理，现场内无废砂浆和混凝土。 4）施工完成后要及时对临时堆场进行场地清理和绿化恢复，严禁施工废料与建筑垃圾遗留污染环境。 采取上述临时堆场的环境保护措施后，本项目临时堆场对周边环境影响较小，选址是合理的。 7、水土流失影响分析与评价 （1）水土流失分析 该项目的水土流失主要发生在施工期，施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，在降雨、风等侵蚀外应力作用下易发生侵蚀，造成水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放。在多雨季节，雨水径流可能将以“黄泥水”的形式夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入灌溉沟渠，造成附近水体污染。 临时占地作为主体工程的堆料场等，分布于道路两侧，由于改变了原有土壤状态，破坏植被，加剧了水土流失；临时弃土场的堆放易形成松散的边坡，在降雨及其径流的冲刷下形成水力侵蚀为主的水土流失。 故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。如采用必要的遮盖、围护等方式，做到施工区“先围挡、后施工”。 （2）水土流失估算 本项目永久占地17500㎡，用地红线范围内为已拆迁完的丹州村空地，没有植被，因此，项目施工期对生态环境的影响主要为水土流失。 类比海南省同类工程资料，在未采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可达2000~12000t/k㎡.a。在采取水土保持措施的情况下，施工区水土流失侵蚀模数可可降至900t/k㎡.a。水土流失侵蚀程度与地形有关，在地形起伏较大的区域水土流失较大，地势平缓的区域水土流失较小；并且与降雨强度和降雨历时有关，暴雨和连续降雨情况下水土流失较大。根据项目所处的区位气象和地形特点，取其平均水土流失侵蚀模式7000t/k㎡.a计，若不采取水土保持措施，施工期可造成的水土流失量约122t，采取水土保持措施后水土流失量约为16t/a。由此可见，在建设过程中，未采取水土保持措施造成的一定的水土流失，因此应更加注重水土流失的防治，以防止大量水土流失对周边环境的污染。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失的不利影响将得到缓解。 （3）拟采取的水体流失防治措施 1）应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 2）做好挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。 3）路堤填筑施工之前，路堤坡底两侧应先筑挡土坎和排水沟，以拦截因降水带来的坡面水土流失，所筑土坎尽量选择粘土。路堑开挖应尽可能避开雨季，若无法避免，则施工强度应降低。施工前，应在进出口两端设置好拦渣、排水措施，沉砂池设置应加密，对开挖造成的裸露边坡雨季应用土工布覆盖，减少降雨对坡面的冲刷。 4）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。工程结束后即使清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路及绿化。 5）严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 6）道路绿化工程应与道路建设工程同步实施。 7）临时用地复垦、生态恢复措施： ①施工结束后，督促施工单位及时撤出临时占地，拆除临时建筑。 ②施工结束后对原先占用荒地的施工生活区进行土地整治，然后植被恢复。 ③临时堆场在用毕后，应及时清理垃圾，平整土地，对地表凹坑进行回填，并回覆表土，完工后进行植被恢复。 ④组织全面检查工程环保措施落实和临时用地环境恢复的情况。 8）通过合理安排施工期，尽量避免在雨季施工，通过采取有效的水土保持措施，促使外力的破坏力减小，土体抵抗力增强，防止造成大量水土流失； 9）临时工程用地应采取拦挡措施，道路工程分段施工，防止大面积土地长时间裸露，并应在施工完毕后及时进行绿化； 10）各种水土流失防护措施应与工程施工同步实施，以防止雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 11）为了有效拦截、排导路基边坡施工过程中的地面径流，在路基回填边坡坡脚处布置临时排水沟，本项目临时排水沟汇集的雨水经过沉砂池沉淀后汇入周边低洼沟道。 12）道路绿化工程应与道路建设工程同步实施。 在施工结束后应对临时占地进行绿化，对道路路堑边坡及边坡进行护坡绿化。通过道路绿化、临时用地绿化、路堑边坡绿化能够弥补部分生物量损失，采取以上措施后，对周边环境影响较小。 根据纵断面图，道路有深挖路段，与两侧土地形成具有一定的坡度，由于道路建设与道路两侧土地开发建设不能同步，深挖路段未能及时平时将会造成一定的水土流失。因此道路在开挖、填筑过程中，对形成的路暂边坡和路堤边坡，确定合理的坡度，同时进行务实、绿化等处理。为防止坡脚、坡面被雨水侵蚀、冲刷，采用常见的边坡防护措施进行防护。在道路沿途两侧要修建水沟，排导路面的积水。 常见的边坡防护措施有以下几种方式： a、植物防护：种草、铺草皮、植树； b、工程防护：包括框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚杆铁丝网喷浆、喷射混凝土护坡等； c、骨架植物防护：拱形骨架植物防护、人字形骨架植物防护、菱形骨架植物防护等。采取边坡防护措施时，要求边坡本身是稳定的，防护工程只起到防止进一步风化、防止水的入渗、稳固表层土体、封闭微小裂缝等作用，若边坡本身是不稳定的，则要采取边坡加固措施。 在采取上述措施后，由于项目建设造成水土流失影响较小，同时项目施工期不长，其造成的水土流失影响逐步恢复，水土流失影响逐渐消失。 8、项目施工期对东岸湿地公园环境影响分析 根据现场调查，距道路起点西南侧80m为三亚东岸湿地公园。 （1）施工期污水对三亚东岸湿地公园水质影响分析 施工期产生的废水主要为施工工程废水。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，建筑施工虽然需水量较大，但废水的排放量并不多，且施工废水在施工期设置沉淀池进行处理，处理后废水可用于工具清洗和路面洒水，避免废水顺势排入东岸湿地公园。因此，施工期污水对三亚东岸湿地公园水质影响不大。 （2）水土流失对东岸湿地公园水质影响分析 项目施工将产生一定量的水土流失，但通过实施水土流失控制工程，可以降低水土流失量，同时更好的保护湿地公园水质不受污染，在项目施工初期，建议建设单位沿项目用地红线修建一条截流沟，设置雨水收集池，通过截流沟的雨水经沉淀后方可排放，以尽量减少水土流失对三亚东岸湿地公园水质的影响。 营运期环境影响分析 1、 大气环境影响分析 在道路营运期特征年内，与道路中心线10m外不同距离处的CO和NO2扩散浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的一级标准；本项目交通尾气对周围居民产生的影响很小。详见大气与声环境影响预测技术报告。 2、水环境影响分析与评价 道路在营运期由于路面雨水排放对沿线的水环境产生一定的影响，其主要污染物因子为pH、SS、COD和石油类等。营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，该项目沿线铺设雨水管网，雨季地面径流排入雨水管网，对周边水环境影响较小。 营运过程中应加强管理，保证排水管网的正常营运，制定紧急事故预案，防止问题出现时造成不良后果；定期检查污水管线，以便于及时发现管线的渗漏情况，及时进行处理，避免因污水管网的渗漏造成对地下水污染的可能；加强排水系统的维护，定期对排水系统进行清淤，以确保降水畅通排泄。 3、声环境影响分析与评价 根据预测和分析（见大气与声环境影响分析报告）得出以下结论： 道路营运期，天涯职工生活小区、东岸棚户改造区（待建住宅区）在近期、中期、远期昼夜间建筑物面向道路一侧区域噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类。 道路营运期，三亚市第五小学教学楼、在建住宅小区、三亚星域（住宅区）近期、中期、远期昼夜间噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 道路营运期，天涯职工生活小区、东岸棚户改造区（待建住宅区）、荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区）在近期、中期、远期昼夜间建筑物面向道路一侧区域垂向噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类。 道路营运期，三亚市第五小学教学楼、三亚星域（住宅区）在近期、中期、远期昼夜间垂向噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境影响分析 道路营运管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能，加强对沿线水土保持工程设施、结构物、边坡防护设施维护保养，落实植被恢复计划。通过以上措施，能够最大限度缓解道路对周边产生的生态影响。 环境保护验收清单 项目环境保护验收清单见下表24。 表24 环境保护验收清单 验收类别 验收内容 验收标准 生态恢复 与 水土保持 1、对施工期产生的垃圾及固体废物的妥善处理。 2、路基护坡是否达到环保要求。 3、项目绿化工程是否与建设主体工程同时施工 4、水土流失防治工程——边沟和边仰坡雨水沟的设置。 5、植被措施成活率、生长情况及覆盖度。 6、施工环保监理文件 1、路基排水工程完善，排水通畅。 2、水土保持措施符合要求，边沟和边仰坡雨水沟符合排水要求。 3、绿化工程：保证与周边景观协调一致，栽种树种成活率高，植被生长良好，成活率高，保证覆盖度。 4、施工环保监理文件完整。 污 染 影 响 声 环 境 1、验收本工程的降噪措施及降噪指标。 2、声环境是否符合本地区声环境功能区划要求。 3、营运期跟踪监测 1、符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求及《三亚市城市规划区声环境功能区划分方案（2011-2020）》规定 2、主要敏感点设置限速、禁鸣标志。 3、敏感点处声环境质量是否达标 大气 环境 大气环境是否符合本地区环境空气功能区划要求 大气环境保护目标空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准 水 环 境 1、雨污水管网是否敷设，排向是否按规定进行，是否实行雨污水分流。 2、排水是否畅通。 1、雨污水管网按设计要求进行 2、保证排水顺畅 固废 环境 1、在现场是否还有未处理建筑垃圾堆放 2、道路两侧设置垃圾桶 3、与迎宾路交叉口是否有建筑垃圾 1、建筑垃圾运至三亚市建筑废弃物综合利用场，弃土方卖给需土单位或运至需土项目回填，固体废物得到妥善处置 2、保障营运期道路环境卫生 其他 场地清理、绿化恢复 施工期不存在遗留问题 环境风险防范措施 警示标示 环保人员负责环境管理和事故处理，落实环境监测计划和施工期 各项环境监理 设立专职环境管理机构，成立事故领导小组，配备 应急设备和器材；落实施工期各项环境监理、监测工作

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工现场、 临时堆料 | TSP、CO、NO2、THC | 敏感点附近施工现场应采取围栏封闭、覆盖、路面洒水等措施减少粉尘排放。物料运输应采取篷布遮盖等措施。 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 机动车 | CO、NO2、THC | 推广使用清洁燃料和无铅汽油，严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆通行。 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 工程废水 | COD、SS、油、NH3-N、BOD5 | 施工机械的机修油污集中处理；现场修筑临时截水沟，将施工产生的SS污水引至临时沉淀池沉淀后回用于施工现场。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、SS、动植物油、NH3-N、BOD5 | 设置旱厕收集施工生活污水，由三亚市环卫部门定期清运 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 路面径流 | SS | 雨季路面地表径流经过沉淀后就近排入雨水管网。 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工现场 | 施工废渣 | 三亚市指定的垃圾填埋场与堆放场处置 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | 运至三亚市指定的垃圾填埋场 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 机动车 | 车辆散落物品 | 专人巡视，即时清运 | 对环境影响较小 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械设备，运输车辆 | 噪声 | 合理安排施工时间，避免夜间休息时间内施工。 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 机动车辆 | 噪声 | 应加强管理，采取设置明显标志牌限制车速和禁止休息时间鸣笛等措施。 | 对环境影响较小 |
| 其 他 | 在施工时应设立文明环保施工公告牌，标以环保措施，施工起止时间及投诉电话，接受公众的监督。道路投入营运后，应设置交通安全设施，加强交通管理，从根本上改善地区交通状况。 |
| 生态保护措施及预期效果 采取水土保持措施，在施工完成后进行施工临时占地植被恢复，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 三亚市铁轨西路工程项目位于三亚市东岸片区，道路起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，道路红线宽25m，行车道宽度为16m，双向四车道，道路全长691.064m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程及绿化工程。项目总投资2438.78万元，其中环保投资85万元，环保投资占总投资的3.49%。 2、与产业政策和相关规划的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），该项目属于鼓励类中的城市基础设施中的“城市道路”建设之列。因此，该项目符合国家产业政策；根据《海南省促进产业发展指导目录（2008年本）》，本项目属于鼓励类中第五项基础设施中的（七）城镇基础设施“城市公共交通建设”，本项目符合海南省产业政策。 根据《三亚市土地利用总体规划（2006-2020年）2014年调整完善》（见附图13）得知，该项目总占地1.7308公顷，项目用地规划为城镇用地（1.7006公顷）、水田（0.0052公顷）和园地（0.0251公顷）；项目用地主要为城镇用地，对于占用的水田用地及园地，建设单位应及时办理完善用地类别变更手续及征地手续。道路建设作为城镇基础设施，符合《三亚市土地利用总体规划（2006-2020年）2014年调整完善》要求。 本项目根据《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》，并结合《道路交通系统规划图》（见附图10）得出以下结论：规划铁轨西路道路起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，长691.064m，道路红线宽25m，道路等级为城市次干道，用地性质为城市道路用地；本项目用地性质、道路线位、等级规模等道路建设指标均与规划指标一致，符合《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》。 同时，本项目已取得三亚市规划局下发的《关于三亚市铁轨西路工程项目的选址审查意见》（三规市选[2016]28号）与《三亚铁轨西路工程项目选址意见书》（选字第460200201600243号），见附件3，三亚市规划局同意该项目的选址；本项目作为三亚市东岸片区的道路基础设施建设的其中之一，对周边用地的发展起到了连通的作用.，因此，项目建设与《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》是相符合的。 项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符合。 3、评价区环境质量现状 大气环境：本项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准，项目区域现状环境空气质量良好。 声环境：道路起点和终点噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，天涯职工生活小区、三亚市第五小学、在建住宅小区、三亚星域（住宅区）、东岸棚户改造（在建住宅区）、三亚荣兴建材城昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。天涯职工生活小区、三亚市第五小学、三亚星域（住宅区）在各楼层的昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 地表水环境质量现状：项目西南侧60m处为三亚东岸湿地公园，根据水质检测状况分析，监测点的pH值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；总磷、NH3-N 、BOD5、CODcr这4个指标水质状况均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 生态环境现状：项目占地为东岸村棚户区改造已拆迁用地，项目所在地地势平整，场地空旷，植被覆盖率较低，生态环境质量一般。评价范围内主要植被常见禾本科与菊科杂草，生物多样性一般，群落组成成分较为简单，分布较为分散，项目用地范围内无省级或国家级保护物种。 4、主要环境影响及环境保护措施 1）生态环境 （1）生态环境影响分析 本项目施工期会造成项目区表土裸露，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖土壤结构。临时堆放管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。水土流失会降低土壤肥力，影响周边环境。 （2）生态保护措施 施工期：做好挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。施工时应严格控制施工作业范围，对需要征占的土地及植被应严格按照有关规定要求办理相关手续，施工单位应尽量减少对周围动土、清除地表植被。 工程区内原土地开挖后土方将回填，在临时堆渣场进行临时存放。土石方开挖尽量避开暴雨季节施工，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。项目施工结束后及时清运建筑垃圾运往需要填埋的地点处置，并对场地进行平整，严禁随意乱丢乱弃。施工单位应在工程收尾阶段，详细检查环保工程“三同时”执行情况。应对整个施工路段进行复查，对工作不到位，不符合环保要求的地方进一步整治。对临时堆场、施工固废应进行整治、绿化和清理，使之达到环保要求。 营运期：按工程景观绿化设计要求，完成工程沿线的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。对于临时施工占地等植被受到破坏的地方，应尽快采用当地乡土植物进行植被恢复。根据《海南省城镇绿化行道树常用树种名录》因地制宜选取合适树种进行绿化，禁止使用外来入侵物种。加强农药化肥使用管理，尽量降低农药化肥使用强度，提倡使用有机肥，采用技术先进、对环境污染较小的生物农药。尽量避开雨天喷洒农药。为了防止出现病虫害的抗药性，需进行多种农药轮换使用。 2）大气环境 （1）大气环境影响分析 施工期：TSP污染严重，土方在装卸、运输、施工中及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达11.7mg/m³，150mTSP浓度仍达5.0mg/m³，但影响周期短，随施工结束而消失。施工期扬尘对项目周边的天涯职工生活小区、三亚星域（住宅区）等敏感点造成的影响较大。 运营期：在道路营运期特征年内，与道路中心线10m外不同距离处的CO和NO2扩散浓度均满足一类区《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的一级标准（CO为10mg/m³，NO2为0.2mg/m³）；本项目交通尾气对周围居民产生的影响很小。 （2）大气防治措施 施工期：使用商品沥青；对施工路段实行相应围挡、封闭；配备足够的洒水车，对施工用地和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，抑制道路扬尘污染；加强土方堆放场的管理，土方表面压实、定期喷水、覆盖。加强施工现场车辆管理，车辆在进出施工工地处进行清洗。规划好运输车辆的运行路线与时间，避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 运营期：加强路面养护，保持道路良好的运营状态，减少因拥挤塞车造成的大气污染。道路定期洒水，抑制道路扬尘。 在采取有效措施后，项目建设对空气环境影响较小。 3）地表水环境 （1）地表水环境影响分析 本项目生活污水排放量为6.75m³/d，设置旱厕收集施工生活污水，由三亚市环卫部门定期清运，因此，对周边环境影响较小。施工废水为工程废水，施工废水产生量约为120m³/施工期，施工废水须经隔油、沉砂池沉淀后回用于工地，严禁随意排放,不会对环境产生影响。施工泥浆废水经简单沉淀处理后也回用于洒水降尘。营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为地表路面径流。 （2）污水防治措施 施工期，施工场地设临时沉淀池、隔油池，施工废水经沉淀、隔油处理后用作场地洒水、清洗车辆等，不排进入周边环境。 堆料场等临时用地先围拦、建有排水沟、沉淀池等防雨水冲刷设施。同时弃渣弃土及时清运到堆土场，避免遇雨冲刷流失。 运营期：项目沿线铺设雨水管网，雨季地面径流排入雨水管网，对周边水环境影响较小。营运过程中应加强管理，保证排水管网的正常营运，定期检查污水管线，以便及时发现管线的渗漏情况，及时处理，避免因污水管网的渗漏造成对地下水污染的可能；加强排水系统的维护，定期对排水系统进行清淤，以确保降水畅通排泄。 4）噪声环境 （1）声环境影响评价 施工期：昼间施工噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源125m范围内。项目周边的天涯职工生活小区敏感点距离本项目道路在40m范围内，受施工噪声影响较大。 运营期：根据预测结果道路营运期，天涯职工生活小区、东岸棚户改造区（待建住宅区）在近期、中期、远期昼夜间建筑物面向道路一侧区域噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类。三亚市第五小学教学楼、在建住宅小区、三亚星域（住宅区）近期、中期、远期昼夜间噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）噪声防治措施 施工期：采用低噪声施工机械，加强对施工机械的维护保养。施工运输车辆在居住的敏感路段减速慢行，禁止鸣笛。合理安排高噪声设备远离居住、办公的敏感路段。加强施工管理，合理安排施工时间；设置临时性的挡板进行隔挡降噪。 运营期：采用沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面，以降低道路交通噪声，该项措施可以降低交通噪声3dB(A)以上，及时维修损坏的道路，减少车辆颠簸和低速产生噪声。控制行车速度，减速禁鸣：在经过敏感区域应降低行车速度，特别是夜间的行驶速度，设置减速禁鸣标志。项目沿线两侧规划应按道路两侧噪声预测的达标距离，合理规划布置声环境敏感建筑物，避免受到道路交通噪声影响。 5）固体废物环境 （1）固废环境影响分析 本项目施工期生活垃圾产生量1.8t，由环卫工人及时清运。施工期固体废弃物主要来源于拆除水泥路面的建筑垃圾和路基施工过程中的弃土石方。本项目产生建筑垃圾1957.5t，由施工单位运往三亚市建筑废弃物综合利用场；产生废弃土方18772m³，卖给需要土方的建设单位或运送至指定的处置场处置。如不妥善处理，则会阻碍交通，影响环境卫生及景观，污染土壤、水体，外运过程产生的粉尘会对沿线的大气环境造成较大影响。 （2）固体废物处理处置措施 建筑垃圾施工单位进行回收利用，不能回收利用的多余的建筑垃圾运至三亚市建筑废弃物综合利用场堆放。开挖的土方能回填利用的回填利用，不能回填的表土边坡植草和绿化带作为绿化覆土；弃土石方先考虑建议卖给需要土方的建设单位或运至华盛水泥厂矿山生态修复工程项目进行回填利用，弃土场采取有效的水土保持措施。剩余的表土应用于其他需土单位的绿化回填使用。弃渣运输在白天非上下班高峰期进行。设置运输车辆冲洗平台，在运输前先对车辆轮胎进行冲洗。运输车辆车厢采取加盖苫布覆盖措施。固体废物采取以上处置措施后，对周围环境影响较小。 二．总结论 项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，在认真落实工程设计和报告书提出的污染防治、生态保护措施及风险防范措施后，项目对环境的污染和生态的破坏可降低到当地环境可接受的程度。从环境保护角度分析，项目建设可行。 三．建议 1、本项目建设应体现三亚市“双修”、“双城”、“多规合一”和“海绵城市”建设的要求，协调各管线权属单位与绿化权属单位，实现各类管线和海绵城市建设一步到位，避免反复开挖，多次影响环境。 2、修路、保路、养路要同时实施，健全管理制度并一一落实。 3、加强沿线绿化带建设，施工前后需做好水土保持工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附相关的附件、附图： 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价，根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价价 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。

附

三亚市铁轨西路道路工程项目

大气与声环境影响预测技术报告

建设单位：         三亚市住房和城乡建设局

评价单位：     海南寰亚生态环境工程咨询有限公司

编制日期  二〇一九年一月

# 1、工程概况

## 三亚市铁轨西路工程项目位于三亚市东岸片区，道路起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，道路红线宽25m，行车道宽度为16m，双向四车道，道路全长691.064m，等级为城市次干道，设计速度30km/h，沥青砼路面。本项目主要工程内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程及绿化工程。

## （1）道路平面设计

## 本项目道路路线走向按《三亚市东岸片区棚户区改造控制性详细规划》进行布设，拟建道路设计起点与规划溪清路相接，终点至规划东岸中路，道路红线宽度25m，行车道设计宽度为16m，双向四车道，道路全长691.064m。道路设计起点坐标为（X=23410.718，Y=109332.991），控制高程为4.0m；设计终点坐标为（X=23488.576，Y=110019.120），控制高程为7.5m。

## （2）道路纵断面设计

## 本次三亚市铁轨西路工程项目有道路的最小纵坡为0.308%，满足非机动车道坡度要求；最大纵坡为1.121%，满足规范以及路面排水要求。

## （3）横断面设计

## 据沿线现状用地情况，道路标准横断面为：人行道3.0m+绿化带1.5m+行车道8.0m×2+绿化带1.5m+人行道3.0m=25m（规划红线）。

## （4）路面工程

表1  路面工程设置一览表

| 机动车道 | 人行道 |
| --- | --- |
| 总厚度为69cm，具体路面结构从上至下依次为： 4 cm透水细粒式沥青混凝土（AC-13C）； 油粘结层； 8 cm透水中粒式沥青混凝土（AC-20C）； 沥青油粘结层+1cm沥青碎石封层 37 cm 5.5%水泥稳定碎石； 20 cm级配碎石； | 生态砂基透水砖（8*10*20cm）； 3cm 1:3干硬性水泥砂浆； 15cm 6%水泥稳定碎石 |

# 2、工程分析

## （1）交通量

根据设计方案，本项目道路交通量的预测结果见表见下表2。

表2  项目交通量预测结果   辆/天

| 时间 | 近期（2019年） | 中期（2025年） | 远期（2033年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 7766 | 10200 | 13966 |

## （2）大气污染源强核算

道路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。根行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ 005-96）推荐计算公式。线源中心线即为路中心线。

式中：Qi——j类气态污染物排放源强，mg/s.m；

Ai——i型车预测年的小时交通流量，辆/h；

Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。

1）车辆分类根据《公路建设项目环境影响评价规划（试行）》规定进行。

2）按《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），不同车型单车排放因子推荐值进行推算，见下表3。

表3  车辆单车排放因子推荐值  单位：g/km·m

| 平均车速 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOX | CO | NOX | CO | NOX |
| 50km/h | 31.34 | 1.77 | 30.18 | 5.4 | 5.25 | 10.44 |

根据初步设计方案，污染物排放源强的计算采用50km/h单车排放因子。《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ 005-96）附录D 推荐的单车排放因子为执行欧Ⅰ标准时期的测试值，本项目营运时执行的是国Ⅴ标准，因此对JTJ 005-96的单车排放因子根据上述执行标准的比值进行修正，标准每提高一次，单车污染物排放量减少量为30%-50%，本项目减少量按40%计，即CO 按13%、NOx 按 13%修正。NO2 排放量以 NOx 排放量的80%折算。具体详见下表4。

表4  本项目机动车尾气污染物排放系数  单位：g/km·辆

| 车型 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NO2 | CO | NO2 | CO | NO2 |
| 小型车 | 4.07 | 0.18 | 4.07 | 0.18 | 4.07 | 0.18 |
| 中型车 | 3.92 | 0.56 | 3.92 | 0.56 | 3.92 | 0.56 |
| 大型车 | 0.68 | 1.09 | 0.68 | 1.09 | 0.68 | 1.09 |

车辆尾气源强见下表5。

表5  项目运营期大气污染物排放量预测  单位：mg/m·s

| 项目 | 近期（2019） | 中期（2025） | 远期（2033） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 |
| CO | 0.838 | 0.471 | 1.101 | 0.619 | 1.507 | 0.848 |
| NO2 | 0.045 | 0.026 | 0.060 | 0.034 | 0.082 | 0.046 |

## （3）噪声污染源强核算

该项目交通量达到饱和状态的设计年限为20年。评价年份为2019年（近期）、2025年（中期）、2033（远期）。根据初步设计资料与现场勘查，确定本项目昼夜间车型所占的比例系数如下：小型车85%、中型车10%、大型车5%。按昼间（06：00~22：00）车流量占全天的90%，夜间（22：00~06：00）车流量占全天的10%，高峰小时确定为17:00～18:00，车流量占全天的10%计。则计算出预测年份的各交通量，道路的交通量预测数据见表6 。

表6  交通量预测结果

| 年份 | 车型 | 年均日交通量 | 高峰期 （辆/小时） | 昼间 （辆/小时） | 夜间 （辆/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 (2019) | 小型车 | 6601 | 660 | 371 | 83 |
|  | 中型车 | 777 | 78 | 44 | 10 |
|  | 大型车 | 388 | 39 | 22 | 5 |
| 中期 (2025) | 小型车 | 8670 | 867 | 488 | 108 |
|  | 中型车 | 1020 | 102 | 57 | 13 |
|  | 大型车 | 510 | 51 | 29 | 6 |
| 远期 (2033) | 小型车 | 11871 | 1187 | 668 | 148 |
|  | 中型车 | 1397 | 140 | 79 | 17 |
|  | 大型车 | 698 | 70 | 39 | 9 |

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（试行）（JTJ005-96），交通噪声单车排放源强预测如下：

小型车：V=237×N-0.1602

中型车：V=212×N-0.1747

大型车：V=按中型车的80%计算。

式中：V——车速，km/h；

N——小时交通量，辆/h。

车速按以下要求进行修正：

当设计车速小于120km/h时，模式计算按比例递减；

当小型车交通量小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速以30%递减；

上述模式适用于昼间，计算值折减20%作为夜间平均车速。

第i 种车型车辆在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）Loi 按下式计算：

小型车 Los =12.6+34.73lgVS

中型车 LoM =8.8+40.48lgVM

大型车 LoL =22.0+36.32lgVL

式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车；Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

拟建道路各期小、中、大型车车速和单车平均辐射声级预测结果见下表7。

表7  拟建项目各特征年分车型车速与单车交通噪声源强

| 时间 | 车型 | 高峰 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车速（km/h） | 噪声源 （dB（A）） | 车速（km/h） | 噪声源 （dB（A）） | 车速（km/h） | 噪声源 （dB（A）） |
| 近期 | 小型车 | 24.61 | 60.91 | 25.11 | 61.22 | 25.44 | 61.42 |
|  | 中型车 | 18.46 | 60.05 | 18.10 | 59.71 | 17.49 | 59.11 |
|  | 大型车 | 18.33 | 67.87 | 18.02 | 67.61 | 17.57 | 67.21 |
| 中期 | 小型车 | 24.17 | 60.64 | 24.92 | 61.10 | 25.42 | 61.40 |
|  | 中型车 | 18.59 | 60.18 | 18.27 | 59.88 | 17.56 | 59.18 |
|  | 大型车 | 18.46 | 67.99 | 18.16 | 67.73 | 17.62 | 67.26 |
| 远期 | 小型车 | 23.39 | 60.14 | 24.59 | 60.90 | 25.38 | 61.38 |
|  | 中型车 | 18.64 | 60.23 | 18.46 | 60.06 | 17.66 | 59.28 |
|  | 大型车 | 18.57 | 68.08 | 18.33 | 67.88 | 17.69 | 67.32 |

# 3、大气环境影响预测

本项目建成投入运营后，营运期大气污染影响主要是汽车尾气排放对周围环境空气的影响，本环评采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）推荐的模式进行预测。

（1）预测模式的选择

汽车尾气是道路营运期环境空气的主要污染源，汽车在道路上行驶是一个流动源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效线源。

① 当风向与线源垂直((=90°)时，其地面污染物浓度扩散模式如下：

C垂直—公路线源对预测点产生的污染物浓度，mg/m³；

U—预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s；

Qj—气态j类污染物排放源强度，mg/辆.m；

(z—垂直扩散参数，m；(z=(z(x)；

表8 垂直扩散回归系数a和指数值b取值

| 大气稳定度等级 | α | b |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A.B.C） | 110.62 | 0.93198 |
| 中 性（D） | 86.49 | 0.92332 |
| 稳定（E.F） | 61.14 | 0.91465 |

表9 初始垂直扩散参数取值

| 风速U（m/s） | <1 | 1≤U≤3 | >3 |
| --- | --- | --- | --- |
| (m) | 5 | 5-3.5（U-1）/2 | 1.5 |

x—线源微元中点至预测点的下风向距离，m；

z—预测点至地面高度，m；

h—有效排放源高度，m。

② 当风向与线源平行((=0°)时，其地面污染源浓度扩散模式如下：

式中：r—线源微元中点至测点的等效距离，m；

e—常规扩散参数比。

其余符号意义同前。

无限长线源浓度与顺风向位置无关。

③ 风向与线源夹角0＜(＜90°时，扩散预测模式为：

式中：CPR—公路线源AB段对预测点R0产生的污染物浓度，mg/m³；

U—预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s；Qj—气态j类污染物排放源强度，mg/辆.m；

(y，(z—水平横风向和垂直扩散参数，m；

(y=(y(x)，(z=(z(x)

x—线源微元中点至预测点的下风向距离，m；y—线源微元中点至预测点的横风向距离，m；z—预测点至地面高度，m；h—有效排放源高度，m；A，B—线源起点及终点。

(2)参数的确定

①车辆排放污染物线源强度  见本评价工程分析内相关内容。

②平均风速和有效排放源高度

项目区常年大气稳定度以D类（中性）为主。有效排放源高h取0.5m。与排放源高度对应的平均风速取2.5m/s。

(3)汽车尾气污染物扩散浓度预测结果与评价

2019年、2025年和2033年时，当风向与拟建道路平行（θ=0°）时，D类稳定度下CO、NO2主要污染物源强和浓度预测结果见下表。

表10 近期空气污染物浓度预测

| 风向与拟建道路角度 | 距离道路中心线(m) | 近期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | CO |
|  |  | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 |
| θ=0° | 15 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0069 | 0.0039 |
|  | 30 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0068 | 0.0038 |
|  | 45 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0066 | 0.0037 |
|  | 60 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0061 | 0.0034 |
|  | 75 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0053 | 0.0030 |
|  | 105 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0048 | 0.0027 |
|  | 155 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0022 |
|  | 200 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0018 |
| θ=90° | 15 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0330 | 0.0186 |
|  | 30 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0324 | 0.0182 |
|  | 45 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0315 | 0.0177 |
|  | 60 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0292 | 0.0164 |
|  | 75 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0255 | 0.0144 |
|  | 105 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0232 | 0.0131 |
|  | 155 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0185 | 0.0104 |
|  | 200 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0152 | 0.0085 |
| 环境空气质量标准 GBGB3095-2012 | 0.20mg/m³ | 0.08mg/m³ | 10mg/m³ | 4mg/m³ |
| 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表11 中期空气污染物浓度预测

| 风向与拟建道路角度 | 距离道路中心线(m) | 中期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | CO |
|  |  | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 |
| θ=0° | 15 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0090 | 0.0051 |
|  | 30 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0089 | 0.0050 |
|  | 45 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0086 | 0.0049 |
|  | 60 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0045 |
|  | 75 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0070 | 0.0039 |
|  | 105 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0064 | 0.0036 |
|  | 155 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0029 |
|  | 200 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0023 |
| θ=90° | 15 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0433 | 0.0244 |
|  | 30 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0425 | 0.0239 |
|  | 45 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0414 | 0.0233 |
|  | 60 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0384 | 0.0216 |
|  | 75 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0335 | 0.0189 |
|  | 105 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0305 | 0.0171 |
|  | 155 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0243 | 0.0137 |
|  | 200 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0200 | 0.0112 |
| 环境空气质量标准 GBGB3095-2012 | 0.20mg/m³ | 0.08mg/m³ | 10mg/m³ | 4mg/m³ |
| 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表12  远期空气污染物浓度预测

| 风向与拟建道路角度 | 距离道路中心线(m) | 远期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | CO |
|  |  | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 |
| θ=0° | 15 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0124 | 0.0070 |
|  | 30 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0121 | 0.0068 |
|  | 45 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0118 | 0.0066 |
|  | 60 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0110 | 0.0062 |
|  | 75 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0096 | 0.0054 |
|  | 105 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0087 | 0.0049 |
|  | 155 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0069 | 0.0039 |
|  | 200 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0057 | 0.0032 |
| θ=90° | 15 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0593 | 0.0334 |
|  | 30 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0582 | 0.0328 |
|  | 45 | 0.0031 | 0.0017 | 0.0566 | 0.0319 |
|  | 60 | 0.0029 | 0.0016 | 0.0526 | 0.0296 |
|  | 75 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0459 | 0.0258 |
|  | 105 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0417 | 0.0235 |
|  | 155 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0333 | 0.0187 |
|  | 200 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0273 | 0.0154 |
| 环境空气质量标准 GBGB3095-2012 | 0.20mg/m³ | 0.08mg/m³ | 10mg/m³ | 4mg/m³ |
| 达标判断 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

评价标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的一级标准浓度限值，一次浓度标准限值：CO为10mg/m³，NO2为0.2mg/m³（NOx转NO2系数为0.9）；

由上述的预测结果得出如下预测结论：

在道路营运期特征年内，与道路中心线10m外不同距离处的CO和NO2扩散浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的一级标准；本项目交通尾气对周围居民产生的影响很小。

随着距道路距离的增加，环境空气中污染物的扩散浓度逐渐降低。同时，随着我国科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，车型构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例。并且产生严重污染的车型不得上道行驶，汽车尾气排放控制的加强，汽车尾气排放对周围空气环境的影响将大大降低。总体而言，营运期汽车尾气对项目区域及周边环境空气质量影响不大。

在道路营运过程中应加强绿化建设，强化道路绿化带日常养护管理，并且经常清洁路面，提高道路整体服务水平，保障道路畅通，加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。

# 4、声环境影响预测

## （1）预测模式

根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本次评价采用如下交通噪声预测模式：

① i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值计算公式：

式中 ：

i—大、中、小型车；

Leq(h)i—第i种车辆在预测点处昼、夜间的小时等效声级，dB；

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级， dB；

Ni—第i类车辆昼、夜间的通过某个预测点的平均小时交通量，辆/h；

Vi—第i种车辆的平均车速，km/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

T—计算等效声级的时间，h；

ψ1、ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L—由其他因素引起的修正量，dB；

△L＝△L1—△L2+△L3

△L1＝△L坡度+△L路面

△L2＝Aarm+Agr+Abar+Amisc

式中：

△L1—线路因素引起的修正量，dB；

△L坡度—公路坡度引起的修正量，dB；

△L路面—公路路面材料引起的修正量，dB；

△L2—声传播途径中引起的衰减量，dB；

△L3—由放射等引起的修正量，dB；

② 各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算公式

式中：——预测点昼间或夜间的交通噪声值，dB；

③ 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

式中：

—预测点昼间或夜间的交通环境噪声值，dB；

— 预测点预测时的环境噪声背景值，dB。

（2）噪声预测评价参数选择

①道路纵坡修正量ΔL坡度

道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β    dB(A)

中型车：ΔL坡度=73×β    dB(A)

小型车：ΔL坡度=50×β    dB(A)

式中：β——道路纵坡坡度，％。

本项目道路纵坡按2％计算。则道路纵坡引起的交通噪声修正量分别为：

ΔL坡度S=1.96dB(A)；ΔL坡度M=1.46dB(A)；ΔL坡度L= 1.00dB(A)。

②路面修正量ΔL路面

不同路面的噪声修正量见下表13。

表13  常见路面噪声修正量    dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度噪声修正量 km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。

本项目全线为沥青混凝土路面，路面修正量ΔL路面为0 dB(A)。

③声波传播途径引起的衰减量ΔL2

声屏障衰减量（Abar）计算：本项目不设声屏障，因此Abar为0。

高路堤或低路堑声影区衰减量（Abar）计算：高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar =0；当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。本项目预测点均处于声照区，因此Abar =0。

④空气吸收引起的衰减(Aatm)

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表14。本项目取a=2.8 dB/km。

表14  倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度 ℃ | 相对 湿度 % | 大气吸收衰减系数a，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

地面效应衰减（Agr）和其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

本项目噪声预测范围内均为坚实地面，因此不存在地面效应衰减；亦不存在其他多方面原因引起的衰减。

⑤城市道路交叉路口噪声影响修正量

交叉路口的噪声修正值(附加值)见下表15。

表15   交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离(m) | 交叉路口(dB) |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

⑥两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

式中：

w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

根据本项目所在地地形，本线路两侧建筑物间距不小于总计算高度(预测建筑物高)的30%，因此，本项目不存在反射声修正量。

## （3）噪声预测结果与评价

1）道路两侧水平方向交通噪声预测结果与评价

在不考虑建筑物和绿化带遮挡，以及不采取噪声防治措施的情况下，本项目在2019年、2025年和2033年昼间和夜间的交通噪声贡献值预测结果见下表，根据预测结果，该道路各年份沿线噪声等值线图见下图。

表16  本项目交通噪声预测结果  单位：dB（A）

| 距离道路红线（m） | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 56.13 | 49.64 | 57.29 | 50.70 | 58.58 | 52.15 |
| 12.5 | 50.51 | 44.02 | 51.67 | 45.09 | 52.96 | 46.54 |
| 25 | 47.63 | 41.14 | 48.79 | 42.21 | 50.08 | 43.65 |
| 37.5 | 45.87 | 39.38 | 47.03 | 40.45 | 48.32 | 41.90 |
| 50 | 44.57 | 38.08 | 45.73 | 39.14 | 47.02 | 40.59 |
| 62.5 | 43.20 | 36.71 | 44.36 | 37.78 | 45.65 | 39.23 |
| 75 | 41.72 | 35.23 | 42.88 | 36.30 | 44.17 | 37.75 |
| 87.5 | 40.50 | 34.02 | 41.66 | 35.08 | 42.95 | 36.53 |
| 100 | 39.48 | 33.00 | 40.65 | 34.06 | 41.94 | 35.51 |
| 112.5 | 38.64 | 32.16 | 39.80 | 33.22 | 41.10 | 34.67 |
| 125 | 37.93 | 31.44 | 39.09 | 32.51 | 40.38 | 33.95 |
| 137.5 | 37.36 | 30.88 | 38.52 | 31.94 | 39.82 | 33.39 |
| 150 | 36.92 | 30.43 | 38.08 | 31.50 | 39.37 | 32.95 |
| 162.5 | 36.54 | 30.05 | 37.70 | 31.12 | 38.99 | 32.57 |
| 175 | 36.17 | 29.69 | 37.33 | 30.75 | 38.63 | 32.20 |
| 187.5 | 35.79 | 29.30 | 36.95 | 30.37 | 38.24 | 31.82 |
| 200 | 35.42 | 28.94 | 36.59 | 30.00 | 37.88 | 31.45 |

图1  近期昼间噪声贡献等值线图

图2  近期夜间噪声贡献等值线

图3  中期昼间噪声贡献等值线图

图4  中期夜间噪声贡献等值线图

图5  远期昼间噪声贡献等值线图

图6  远期夜间噪声贡献等值线图

根据预测结果，路面上行驶的机动车产生的噪声在道路两侧的噪声随距离的增加而逐渐衰减变小。本环评建议在今后周边用地的开发建设过程中，做好和严格执行好道路两侧土地使用规划。地方政府在新批民用建筑时，要根据道路交通噪声达标距离，规划土地使用权限，避免交通噪声对其造成的影响。

本工程营运后，道路各营运年份的交通噪声预测结果可知，下表给出了各道路昼夜噪声值达到《声环境质量标准》中4a类标准（昼间70dB、夜间55dB）和2类标准（昼间60dB、夜间50dB）的距离即防护距离，见下表。

###### 表17   营运期交通噪声达标距离计算表   单位：m

| 路段 | 时段 | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 铁轨西路 | 2类 | >12.5 | >12.5 | >12.5 | 15 | >12.5 | 19 |
|  | 4a类 | >12.5 | >12.5 | >12.5 | >12.5 | >12.5 | >12.5 |

注：表中距离为距道路中心线距离。

2）环境敏感点噪声预测结果与评价

本项目两侧沿线200m范围内在运营期间环境敏感点所受到交通噪声与本底值、叠加值见下表18。评价对临路第一排建筑物进行噪声预测评价，其后排建筑物由于受前排建筑物的屏障作用及与道路距离增大，影响结果将小于第一排建筑物。

表18  项目敏感点交通噪声预测结果 单位：dB（A）

| 敏感点 | 位置 | 预测 年度 | 预测 时段 | 贡献值 dB（A） | 背景值 dB（A） | 环境噪声预测dB值（A） | 执行标准 | 评价 | 噪声增加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市第五小学 | 距道路红 线80m | 2019 | 昼间 | 40.78 | 53.2 | 53.4 | 60 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 34.29 | 43.7 | 44.2 | 50 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 41.94 | 53.2 | 53.5 | 60 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 35.36 | 43.7 | 44.3 | 50 | 达标 | 0.6 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 43.23 | 53.2 | 53.6 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 36.81 | 43.7 | 44.5 | 50 | 达标 | 0.8 |
| 天涯职工生活小区 | 距道路红线14m | 2019 | 昼间 | 51.11 | 53.5 | 55.3 | 70 | 达标 | 1.8 |
|  |  |  | 夜间 | 44.12 | 42.9 | 46.6 | 55 | 达标 | 3.7 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 51.77 | 53.5 | 55.7 | 70 | 达标 | 2.2 |
|  |  |  | 夜间 | 45.19 | 42.9 | 47.2 | 55 | 达标 | 4.3 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 53.06 | 53.5 | 56.3 | 70 | 达标 | 2.8 |
|  |  |  | 夜间 | 46.64 | 42.9 | 48.2 | 55 | 达标 | 5.3 |
| 在建住宅小区 | 距道路红线45m | 2019 | 昼间 | 45.32 | 54.4 | 54.9 | 60 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 38.83 | 41.7 | 43.5 | 50 | 达标 | 1.8 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 46.48 | 54.4 | 55.0 | 60 | 达标 | 0.6 |
|  |  |  | 夜间 | 39.90 | 41.7 | 43.9 | 50 | 达标 | 2.2 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 47.77 | 54.4 | 55.3 | 60 | 达标 | 0.9 |
|  |  |  | 夜间 | 41.35 | 41.7 | 44.5 | 50 | 达标 | 2.8 |
| 三亚星域（住宅区） | 距道路红线70m | 2019 | 昼间 | 41.44 | 50.3 | 50.8 | 60 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 34.96 | 43.3 | 43.9 | 50 | 达标 | 0.6 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 42.60 | 50.3 | 51.0 | 60 | 达标 | 0.7 |
|  |  |  | 夜间 | 36.02 | 43.3 | 44.0 | 50 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 43.90 | 50.3 | 51.2 | 60 | 达标 | 0.9 |
|  |  |  | 夜间 | 37.47 | 43.3 | 44.3 | 50 | 达标 | 1.0 |
| 东岸棚户改造区（待建住宅区） | 距道路红线6m | 2019 | 昼间 | 53.25 | 51.5 | 55.5 | 70 | 达标 | 4.0 |
|  |  |  | 夜间 | 46.76 | 43.5 | 48.4 | 55 | 达标 | 4.9 |
|  |  | 2025 | 昼间 | 54.41 | 51.5 | 56.2 | 70 | 达标 | 4.7 |
|  |  |  | 夜间 | 47.83 | 43.5 | 49.2 | 55 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 2033 | 昼间 | 55.70 | 51.5 | 57.1 | 70 | 达标 | 5.6 |
|  |  |  | 夜间 | 49.28 | 43.5 | 50.3 | 55 | 达标 | 6.8 |

根据预测结果得出以下结论：

道路营运期，天涯职工生活小区、东岸棚户改造区（待建住宅区）在近期、中期、远期昼夜间建筑物面向道路一侧区域噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类。

道路营运期，三亚市第五小学教学楼、在建住宅小区、三亚星域（住宅区）近期、中期、远期昼夜间噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3）道路垂向噪声预测与评价

本项目主要对道路两侧三层以上建筑物的敏感点进行垂向噪声进行分析，分析本项目实施后不同营运期对周边敏感点不同楼层的噪声影响程度，垂向噪声监测数据见附件4，预测结果见表19~表21。垂向噪声等级线图见图7~图12。评价对临路第一排建筑物进行垂向噪声预测评价，其后排建筑物由于受前排建筑物的屏障作用及与道路距离不断增大，噪声不断衰减，影响结果将小于第一排建筑物。

表19 近期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 敏感点 | 位置 | 楼层 | 预测 时段 | 贡献值 dB（A） | 背景值 dB（A） | 环境噪声预测dB值（A） | 执行标准 | 评价 | 噪声增加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市第五小学 | 距道路红 线80m | 1 | 昼间 | 40.06 | 53.2 | 53.4 | 60 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 33.57 | 43.7 | 44.1 | 50 | 达标 | 0.4 |
|  |  | 3 | 昼间 | 41.41 | 53.9 | 54.1 | 60 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 34.92 | 43.4 | 44.0 | 50 | 达标 | 0.6 |
|  |  | 5 | 昼间 | 42.72 | 54.5 | 54.8 | 60 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 36.23 | 43.7 | 44.4 | 50 | 达标 | 0.7 |
| 天涯职工生活小区 | 距道路红线14m | 1 | 昼间 | 51.50 | 53.9 | 55.9 | 70 | 达标 | 2.0 |
|  |  |  | 夜间 | 45.01 | 43.4 | 47.3 | 55 | 达标 | 3.9 |
|  |  | 3 | 昼间 | 52.19 | 54.5 | 56.5 | 70 | 达标 | 2.0 |
|  |  |  | 夜间 | 45.70 | 43.6 | 47.8 | 55 | 达标 | 4.2 |
|  |  | 5 | 昼间 | 51.82 | 55.1 | 56.8 | 70 | 达标 | 1.7 |
|  |  |  | 夜间 | 45.33 | 43.8 | 47.6 | 55 | 达标 | 3.8 |
|  |  | 7 | 昼间 | 51.39 | 55.6 | 57.0 | 70 | 达标 | 1.4 |
|  |  |  | 夜间 | 44.90 | 43.5 | 47.3 | 55 | 达标 | 3.8 |
|  |  | 9 | 昼间 | 50.93 | 54.8 | 56.3 | 70 | 达标 | 1.5 |
|  |  |  | 夜间 | 44.45 | 42.7 | 46.7 | 55 | 达标 | 4.0 |
|  |  | 11 | 昼间 | 50.41 | 54.6 | 56.0 | 70 | 达标 | 1.4 |
|  |  |  | 夜间 | 43.92 | 42.3 | 46.2 | 55 | 达标 | 3.9 |
| 三亚星域（住宅区） | 距道路红线70m | 1 | 昼间 | 41.48 | 51.6 | 52.0 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 34.99 | 43.9 | 44.4 | 50 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 3 | 昼间 | 42.66 | 52.3 | 52.7 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 36.17 | 43.6 | 44.3 | 50 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 5 | 昼间 | 43.81 | 52.9 | 53.4 | 60 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 37.32 | 43.1 | 44.1 | 50 | 达标 | 1.0 |
|  |  | 7 | 昼间 | 44.91 | 51.8 | 52.6 | 60 | 达标 | 0.8 |
|  |  |  | 夜间 | 38.43 | 42.4 | 43.9 | 50 | 达标 | 1.5 |
|  |  | 9 | 昼间 | 45.73 | 51.1 | 52.2 | 60 | 达标 | 1.1 |
|  |  |  | 夜间 | 39.24 | 42.5 | 44.2 | 50 | 达标 | 1.7 |
|  |  | 11 | 昼间 | 45.78 | 50.5 | 51.8 | 60 | 达标 | 1.3 |
|  |  |  | 夜间 | 39.29 | 42.2 | 44.0 | 50 | 达标 | 1.8 |
| 东岸棚户改造区（待建住宅区） | 距道路红线6m | 1 | 昼间 | 53.77 | 55.3 | 57.6 | 70 | 达标 | 2.3 |
|  |  |  | 夜间 | 47.28 | 43.6 | 48.8 | 55 | 达标 | 5.2 |
|  |  | 3 | 昼间 | 55.54 | 55.9 | 58.7 | 70 | 达标 | 2.8 |
|  |  |  | 夜间 | 49.05 | 43.4 | 50.1 | 55 | 达标 | 6.7 |
|  |  | 5 | 昼间 | 54.47 | 54.7 | 57.6 | 70 | 达标 | 2.9 |
|  |  |  | 夜间 | 47.98 | 42.9 | 49.2 | 55 | 达标 | 6.3 |
|  |  | 7 | 昼间 | 53.43 | 54.6 | 57.1 | 70 | 达标 | 2.5 |
|  |  |  | 夜间 | 46.95 | 42.5 | 48.3 | 55 | 达标 | 5.8 |
|  |  | 9 | 昼间 | 52.51 | 53.9 | 56.3 | 70 | 达标 | 2.4 |
|  |  |  | 夜间 | 46.02 | 42.8 | 47.7 | 55 | 达标 | 4.9 |
|  |  | 11 | 昼间 | 51.70 | 53.6 | 55.8 | 70 | 达标 | 2.2 |
|  |  |  | 夜间 | 45.21 | 42.5 | 47.1 | 55 | 达标 | 4.6 |
| 荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区） | 距道路红线72m | 1 | 昼间 | 40.81 | 55.3 | 55.5 | 70 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 34.32 | 43.6 | 44.1 | 55 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 3 | 昼间 | 42.06 | 55.9 | 56.1 | 70 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 35.57 | 43.4 | 44.1 | 55 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 5 | 昼间 | 43.28 | 54.7 | 55.0 | 70 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 36.79 | 42.9 | 43.9 | 55 | 达标 | 1.0 |
|  |  | 7 | 昼间 | 44.44 | 54.6 | 55.0 | 70 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 37.95 | 42.5 | 43.8 | 55 | 达标 | 1.3 |
|  |  | 9 | 昼间 | 45.21 | 53.9 | 54.5 | 70 | 达标 | 0.6 |
|  |  |  | 夜间 | 38.72 | 42.8 | 44.2 | 55 | 达标 | 1.4 |
|  |  | 11 | 昼间 | 45.11 | 53.6 | 54.2 | 70 | 达标 | 0.6 |
|  |  |  | 夜间 | 38.62 | 42.5 | 44.0 | 55 | 达标 | 1.5 |

表20 中期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 敏感点 | 位置 | 楼层 | 预测 时段 | 贡献值 dB（A） | 背景值 dB（A） | 环境噪声预测dB值（A） | 执行标准 | 评价 | 噪声增加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市第五小学 | 距道路红 线80m | 1 | 昼间 | 41.22 | 53.2 | 53.5 | 60 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 34.64 | 43.7 | 44.2 | 50 | 达标 | 0.5 |
|  |  | 3 | 昼间 | 42.57 | 53.9 | 54.2 | 60 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 35.99 | 43.4 | 44.1 | 50 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 5 | 昼间 | 43.88 | 54.5 | 54.9 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 37.29 | 43.7 | 44.6 | 50 | 达标 | 0.9 |
| 天涯职工生活小区 | 距道路红线14m | 1 | 昼间 | 52.66 | 53.9 | 56.3 | 70 | 达标 | 2.4 |
|  |  |  | 夜间 | 46.07 | 43.4 | 47.9 | 55 | 达标 | 4.5 |
|  |  | 3 | 昼间 | 53.35 | 54.5 | 57.0 | 70 | 达标 | 2.5 |
|  |  |  | 夜间 | 46.76 | 43.6 | 48.5 | 55 | 达标 | 4.9 |
|  |  | 5 | 昼间 | 52.98 | 55.1 | 57.2 | 70 | 达标 | 2.1 |
|  |  |  | 夜间 | 46.40 | 43.8 | 48.3 | 55 | 达标 | 4.5 |
|  |  | 7 | 昼间 | 52.55 | 55.6 | 57.3 | 70 | 达标 | 1.7 |
|  |  |  | 夜间 | 45.97 | 43.5 | 47.9 | 55 | 达标 | 4.4 |
|  |  | 9 | 昼间 | 52.09 | 54.8 | 56.7 | 70 | 达标 | 1.9 |
|  |  |  | 夜间 | 45.51 | 42.7 | 47.3 | 55 | 达标 | 4.6 |
|  |  | 11 | 昼间 | 51.57 | 54.6 | 56.4 | 70 | 达标 | 1.8 |
|  |  |  | 夜间 | 44.99 | 42.3 | 46.9 | 55 | 达标 | 4.6 |
| 三亚星域（住宅区） | 距道路红线70m | 1 | 昼间 | 42.64 | 51.6 | 52.1 | 60 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 36.06 | 43.9 | 44.6 | 50 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 3 | 昼间 | 43.82 | 52.3 | 52.9 | 60 | 达标 | 0.6 |
|  |  |  | 夜间 | 37.24 | 43.6 | 44.5 | 50 | 达标 | 0.9 |
|  |  | 5 | 昼间 | 44.97 | 52.9 | 53.5 | 60 | 达标 | 0.6 |
|  |  |  | 夜间 | 38.39 | 43.1 | 44.4 | 50 | 达标 | 1.3 |
|  |  | 7 | 昼间 | 46.08 | 51.8 | 52.8 | 60 | 达标 | 1.0 |
|  |  |  | 夜间 | 39.49 | 42.4 | 44.2 | 50 | 达标 | 1.8 |
|  |  | 9 | 昼间 | 46.89 | 51.1 | 52.5 | 60 | 达标 | 1.4 |
|  |  |  | 夜间 | 40.31 | 42.5 | 44.6 | 50 | 达标 | 2.1 |
|  |  | 11 | 昼间 | 46.94 | 50.5 | 52.1 | 60 | 达标 | 1.6 |
|  |  |  | 夜间 | 40.36 | 42.2 | 44.4 | 50 | 达标 | 2.2 |
| 东岸棚户改造区（待建住宅区） | 距道路红线6m | 1 | 昼间 | 54.93 | 55.3 | 58.1 | 70 | 达标 | 2.8 |
|  |  |  | 夜间 | 48.35 | 43.6 | 49.6 | 55 | 达标 | 6.0 |
|  |  | 3 | 昼间 | 56.70 | 55.9 | 59.3 | 70 | 达标 | 3.4 |
|  |  |  | 夜间 | 50.12 | 43.4 | 51.0 | 55 | 达标 | 7.6 |
|  |  | 5 | 昼间 | 55.63 | 54.7 | 58.2 | 70 | 达标 | 3.5 |
|  |  |  | 夜间 | 49.05 | 42.9 | 50.0 | 55 | 达标 | 7.1 |
|  |  | 7 | 昼间 | 54.59 | 54.6 | 57.6 | 70 | 达标 | 3.0 |
|  |  |  | 夜间 | 48.01 | 42.5 | 49.1 | 55 | 达标 | 6.6 |
|  |  | 9 | 昼间 | 53.67 | 53.9 | 56.8 | 70 | 达标 | 2.9 |
|  |  |  | 夜间 | 47.09 | 42.8 | 48.5 | 55 | 达标 | 5.7 |
|  |  | 11 | 昼间 | 52.86 | 53.6 | 56.3 | 70 | 达标 | 2.7 |
|  |  |  | 夜间 | 46.28 | 42.5 | 47.8 | 55 | 达标 | 5.3 |
| 荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区） | 距道路红线72m | 1 | 昼间 | 41.97 | 55.3 | 55.5 | 70 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 35.39 | 43.6 | 44.2 | 55 | 达标 | 0.6 |
|  |  | 3 | 昼间 | 43.22 | 55.9 | 56.1 | 70 | 达标 | 0.2 |
|  |  |  | 夜间 | 36.64 | 43.4 | 44.2 | 55 | 达标 | 0.8 |
|  |  | 5 | 昼间 | 44.44 | 54.7 | 55.1 | 70 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 37.85 | 42.9 | 44.1 | 55 | 达标 | 1.2 |
|  |  | 7 | 昼间 | 45.60 | 54.6 | 55.1 | 70 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 39.02 | 42.5 | 44.1 | 55 | 达标 | 1.6 |
|  |  | 9 | 昼间 | 46.37 | 53.9 | 54.6 | 70 | 达标 | 0.7 |
|  |  |  | 夜间 | 39.78 | 42.8 | 44.6 | 55 | 达标 | 1.8 |
|  |  | 11 | 昼间 | 46.27 | 53.6 | 54.3 | 70 | 达标 | 0.7 |
|  |  |  | 夜间 | 39.69 | 42.5 | 44.3 | 55 | 达标 | 1.8 |

表21  远期敏感点垂向噪声预测结果  dB（A）

| 敏感点 | 位置 | 楼层 | 预测 时段 | 贡献值 dB（A） | 背景值 dB（A） | 环境噪声预测dB值（A） | 执行标准 | 评价 | 噪声增加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市第五小学 | 距道路红 线80m | 1 | 昼间 | 42.51 | 53.2 | 53.6 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 36.09 | 43.7 | 44.4 | 50 | 达标 | 0.7 |
|  |  | 3 | 昼间 | 43.86 | 53.9 | 54.3 | 60 | 达标 | 0.4 |
|  |  |  | 夜间 | 37.44 | 43.4 | 44.4 | 50 | 达标 | 1.0 |
|  |  | 5 | 昼间 | 45.17 | 54.5 | 55.0 | 60 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 38.74 | 43.7 | 44.9 | 50 | 达标 | 1.2 |
| 天涯职工生活小区 | 距道路红线14m | 1 | 昼间 | 53.95 | 53.9 | 56.9 | 70 | 达标 | 3.0 |
|  |  |  | 夜间 | 47.52 | 43.4 | 48.9 | 55 | 达标 | 5.5 |
|  |  | 3 | 昼间 | 54.64 | 54.5 | 57.6 | 70 | 达标 | 3.1 |
|  |  |  | 夜间 | 48.21 | 43.6 | 49.5 | 55 | 达标 | 5.9 |
|  |  | 5 | 昼间 | 54.27 | 55.1 | 57.7 | 70 | 达标 | 2.6 |
|  |  |  | 夜间 | 47.85 | 43.8 | 49.3 | 55 | 达标 | 5.5 |
|  |  | 7 | 昼间 | 53.84 | 55.6 | 57.8 | 70 | 达标 | 2.2 |
|  |  |  | 夜间 | 47.42 | 43.5 | 48.9 | 55 | 达标 | 5.4 |
|  |  | 9 | 昼间 | 53.39 | 54.8 | 57.2 | 70 | 达标 | 2.4 |
|  |  |  | 夜间 | 46.96 | 42.7 | 48.3 | 55 | 达标 | 5.6 |
|  |  | 11 | 昼间 | 52.86 | 54.6 | 56.8 | 70 | 达标 | 2.2 |
|  |  |  | 夜间 | 46.44 | 42.3 | 47.9 | 55 | 达标 | 5.6 |
| 三亚星域（住宅区） | 距道路红线70m | 1 | 昼间 | 43.93 | 51.6 | 52.3 | 60 | 达标 | 0.7 |
|  |  |  | 夜间 | 37.51 | 43.9 | 44.8 | 50 | 达标 | 0.9 |
|  |  | 3 | 昼间 | 45.11 | 52.3 | 53.1 | 60 | 达标 | 0.8 |
|  |  |  | 夜间 | 38.69 | 43.6 | 44.8 | 50 | 达标 | 1.2 |
|  |  | 5 | 昼间 | 46.26 | 52.9 | 53.8 | 60 | 达标 | 0.9 |
|  |  |  | 夜间 | 39.84 | 43.1 | 44.8 | 50 | 达标 | 1.7 |
|  |  | 7 | 昼间 | 47.37 | 51.8 | 53.1 | 60 | 达标 | 1.3 |
|  |  |  | 夜间 | 40.94 | 42.4 | 44.7 | 50 | 达标 | 2.3 |
|  |  | 9 | 昼间 | 48.18 | 51.1 | 52.9 | 60 | 达标 | 1.8 |
|  |  |  | 夜间 | 41.76 | 42.5 | 45.2 | 50 | 达标 | 2.7 |
|  |  | 11 | 昼间 | 48.23 | 50.5 | 52.5 | 60 | 达标 | 2.0 |
|  |  |  | 夜间 | 41.80 | 42.2 | 45.0 | 50 | 达标 | 2.8 |
| 东岸棚户改造区（待建住宅区） | 距道路红线6m | 1 | 昼间 | 56.22 | 55.3 | 58.8 | 70 | 达标 | 3.5 |
|  |  |  | 夜间 | 49.79 | 43.6 | 50.7 | 55 | 达标 | 7.1 |
|  |  | 3 | 昼间 | 57.99 | 55.9 | 60.1 | 70 | 达标 | 4.2 |
|  |  |  | 夜间 | 51.56 | 43.4 | 52.2 | 55 | 达标 | 8.8 |
|  |  | 5 | 昼间 | 56.92 | 54.7 | 59.0 | 70 | 达标 | 4.3 |
|  |  |  | 夜间 | 50.50 | 42.9 | 51.2 | 55 | 达标 | 8.3 |
|  |  | 7 | 昼间 | 55.89 | 54.6 | 58.3 | 70 | 达标 | 3.7 |
|  |  |  | 夜间 | 49.46 | 42.5 | 50.3 | 55 | 达标 | 7.8 |
|  |  | 9 | 昼间 | 54.96 | 53.9 | 57.5 | 70 | 达标 | 3.6 |
|  |  |  | 夜间 | 48.54 | 42.8 | 49.6 | 55 | 达标 | 6.8 |
|  |  | 11 | 昼间 | 54.15 | 53.6 | 56.9 | 70 | 达标 | 3.3 |
|  |  |  | 夜间 | 47.72 | 42.5 | 48.9 | 55 | 达标 | 6.4 |
| 荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区） | 距道路红线72m | 1 | 昼间 | 43.26 | 55.3 | 55.6 | 70 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 36.84 | 43.6 | 44.4 | 55 | 达标 | 0.8 |
|  |  | 3 | 昼间 | 44.51 | 55.9 | 56.2 | 70 | 达标 | 0.3 |
|  |  |  | 夜间 | 38.09 | 43.4 | 44.5 | 55 | 达标 | 1.1 |
|  |  | 5 | 昼间 | 45.73 | 54.7 | 55.2 | 70 | 达标 | 0.5 |
|  |  |  | 夜间 | 39.30 | 42.9 | 44.5 | 55 | 达标 | 1.6 |
|  |  | 7 | 昼间 | 46.89 | 54.6 | 55.3 | 70 | 达标 | 0.7 |
|  |  |  | 夜间 | 40.46 | 42.5 | 44.6 | 55 | 达标 | 2.1 |
|  |  | 9 | 昼间 | 47.66 | 53.9 | 54.8 | 70 | 达标 | 0.9 |
|  |  |  | 夜间 | 41.23 | 42.8 | 45.1 | 55 | 达标 | 2.3 |
|  |  | 11 | 昼间 | 47.56 | 53.6 | 54.6 | 70 | 达标 | 1.0 |
|  |  |  | 夜间 | 41.14 | 42.5 | 44.9 | 55 | 达标 | 2.4 |

运营期垂向噪声预测结果：

道路营运期，天涯职工生活小区、东岸棚户改造区（待建住宅区）、荔枝沟农产品综合批发市场二期H综合楼（在建住宅区）在近期、中期、远期昼夜间建筑物面向道路一侧区域垂向噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类。

道路营运期，三亚市第五小学教学楼、三亚星域（住宅区）在近期、中期、远期昼夜间垂向噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

图7  近期昼间垂向噪声等声级线图

图8  近期夜间垂向噪声等声级线图

图9  中期昼间垂向噪声等声级线图

图10  中期夜间垂向噪声等声级线图

图11  远期昼间垂向噪声等声级线图

图12  远期夜间垂向噪声等声级线图

营运期声环境保护措施：

交通噪声治理有多种措施，包括管理措施（限行、禁止鸣笛、车辆报废等）和工程措施（铺设降噪沥青、隔声窗等）。

道路交通噪声主要来源于三个方面，一是轮胎与路面材料接触撞击产生的噪声，二是轮胎下空气压缩后释放形成的噪声，三是汽车行驶与空气的摩擦声。根据对项目沿线环境敏感点的位置、规模，结合道路噪声对其影响的程度、范围及其敏感程度和保护要求，根据《地面交通噪声污染防治技术政策》，同时根据道路运营期交通噪声预测结果和对道路沿线敏感点影响程度分析，本评价提出如下噪声防治措施：

（1）加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，是降低道路交通噪声最直接最有效的措施；安装高效能消声器，以降低引擎和排气噪声。

（2）做好道路养护工作，维持路面平整，保证道路处于良好运行状态，尽量降低道路摩擦磕碰噪声源强。

（3）加强工程用地范围内的绿化工作，在道路两侧密植乔灌结合绿化，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用，以减小交通噪声对居民的影响。

（4）项目所在地的城市规划，道路周边用地为居住用地，在今后周边用地的开发建设过程中，开发项目应考虑交通噪声对声环境的影响，建筑物尽量布置在远离道路两侧，沿市政道路按照建筑后退红线设置绿化带，避免交通噪声对其造成的影响。

（5）环评单位建议采用路面平整、景观较好、路面寿命长的低噪声路面，如低噪声橡胶沥青路面或其它能够符合降噪要求又不影响景观的低噪路面，本项目采用沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面，以降低道路交通噪声，该项措施可以降低交通噪声3dB(A)以上，沥青玛蹄脂碎石（SMA）低噪声路面已经是成熟的降噪技术。

营运期噪声防治措施可行性分析及降噪效果

a、规划措施：行驶的机动车辆，必须保持技术性能良好，部件紧固，无刹车尖叫声；必须安装完整有效的排气消声器。行车噪声要符合《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002）。喇叭正前方2m处声级不准超过100dB，禁止使用气喇叭。夜间行车以灯光示意，禁止鸣喇叭。在任何时间内，不准用喇叭叫人、叫门。消防、救护、警备、工程救险等特种车辆警报器，非执行紧急任务时，严禁使用。同时本环评建议参照本报告预测的道路达标距离，合理规划和退让出距道路红线的距离，使得新建项目的厂界噪声达标。以上措施需要有关部门严格监管，从源头上保证了对交通噪声产生的控制。

b、运行管理措施：加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生；加强道路的日常维护、保养，发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，而影响路边居民、学校、企事业单位的正常生活。另外，建议道路建成通行后，完善道路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛，不随意停车。以上措施均能有效的切断了噪声产生及传播的途径。

c、工程措施：建议采用低噪声橡胶沥青路面或其它能够符合降噪要求又不影响景观的低噪路面，本项目采用沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面，该项措施可以降低交通噪声3dB(A)以上。

综上所述，项目从规划措施、运行管理措施上以及工程措施上统一着手，能有效减缓交通噪声对周围环境敏感点的影响，在确保做到以上措施基础之上，道路交通噪声是可以达标排放的，其降噪效果是明显的，因此，以上措施从经济、技术方面是可行的。噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，道路沿线的噪声影响才可达到最低限度。

# Text boxes

路基标高确定

分层压实

挖方

填方

管线、路基工程

路基分层填土

扬尘

生态破坏

噪声

弃渣

外借土方

弃渣

路面结构确定

砂砾填筑

水泥稳定砂砾填筑

路床处理

水泥铺筑

路面养护

挖方

弃渣

扬尘、噪声

拌合

扬尘、噪声

拌合

扬尘、噪声

交通工程、照明工程、绿化工程等