《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批.

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市大隆灌区西干渠改迁工程（西环高铁交叉段）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市大隆水利工程管理局 |
| 法人代表 | 徐伙明 | 联 系 人 | 王健红 |
| 通讯地址 | 三亚市大隆水利工程管理局 |
| 联系电话 | 13379922022 | 传 真 | 88650322 | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市崖州区 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改产[2017]184号 |
| 建设性质 | √新建□改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | 其他水利管理 （代码：N793） |
| 占地面积 | 永久占地4.0亩 临时占地9.0亩 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 990 | 其中:环保投 资（万元） | 18.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.9% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 本项目设计总长为2.175 km，设计引水流量0.14m3/s（引水最大流量为0.18 m3/s），设计灌溉面积1000亩，主要灌溉的田洋为岭落田洋，灌区内农业生产以种植水稻和瓜菜等经济作物为主。 大隆灌区西干渠位于三亚市崖州区，大隆西干渠总长20.584km，设计总灌溉面积6.96万亩，主要灌溉的田洋为岭落田洋、坡田洋、北岭村田洋、赤草村田洋、郎芒田洋、保港田洋、太策田洋、梅西村田洋等，渠首设计引水流量为6.408 m3/s（加大引水流量为7.690m3/s）。 三亚宁远河大隆灌区位于三亚市西部及乐东县九所地区，灌区来水来自大隆水库，灌区范围东起三亚市天涯区，西至乐东县九所镇，灌区分东西两个灌区，东灌区由大隆东干渠控制灌溉，西灌区由大隆西干渠灌溉。 三亚宁远河大隆灌区工程已于2008年进行过环境影响评价并取得批复（琼土环资监【2008】154号）。大隆西干渠(19+442～20+131)桩段原设计为顶管结构，由于西环铁路走线与西干渠（19+775～20+131）桩段走线相交，考虑到渠道走线对高铁的影响，对该桩段进行改线。同时由于西环高铁的施工建设，影响了西干渠尾端80m明渠、明渠与拱涵连接段、2座分水闸、以及岭落支渠（引水进入岭落田洋）的建设，故本次把其列入本项目的建设内容。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）的相关规定，四十六项水利中的“142、灌区工程”：新建5万亩及以上；改造30万亩及以上需编制报告书，其他需编制报告表；“143、引水工程”：跨流域调水；大中型河流引水；小型河流年总引水量占天然引水量1/4及以上；涉及环境敏感区的需编制报告书，其他需编制报告表。本项目设计灌溉面积为1000亩，自大隆水库引水，不属于跨流域调水，不涉及环境敏感区，需编制环境影响报告表。受三亚市大隆水利工程管理局委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场勘查和分析的基础上，并征求环保管理部门意见后，编制完成了“ 三亚市大隆灌区西干渠改迁工程（西环高铁交叉段）项目”环境影响报告表。 二、项目规模及主要建设内容 项目位于三亚市崖州区，总长2.175 km，灌溉面积1000亩，总投资约990万元。主要建设内容为新建西干渠改迁段顶管长395m（顶管管材采用C50钢筋砼排水Ⅲ级管，管径为φ2000，壁厚20cm，沿顶管线布置工作井2座）；新建西干渠尾端80m长梯形渠道及岭落支渠长1.7km，其中岭落支渠前段1km埋设φ800砼预应力管，后段0.7km采用浆砌灰砂砖矩形断面，断面尺寸0.6×0.5m，地板采用C20砼底板，厚10cm，配套建设建筑物11座，其中分水闸2座、检查井6座、渡槽1座、消力池及跌水各1座。项目主要建设内容见表1-1。 项目顶管北侧起点临近西干渠管理所（顶管呈“7字型”途经铁路），岭落支渠距铁路95m，项目管线走向为自东向西。（项目地理位置图见附图1、顶管及西干渠尾端平面布置图见附图2、岭落支渠平面布置图见附图3，项目灌溉面积图见附图7、地形图见附图8、高程图见附图9）。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程编号 总长（m） 桩号 结构形式 备注 1# （顶管及工作井工程） 395 19+775～20+170 C50钢筋砼排水Ⅲ级管，管径φ2000 布置工作井2座 2# （西干渠尾端工程） 80 20+533～20+613 Φ400砼管长梯形明渠 3# （岭落支渠工程） 1000m（前段） 0+000～1+000 φ800砼预应力管 支渠埋管段 700m（后段） 1+000～1+700 浆砌灰砂砖矩形断面（0.6×0.5m），地板采用C20砼底板 明渠和渡槽 合计 2175 -- -- 三、工程施工 1、顶管施工 （1）顶管施工段的工程地质情况及施工 项目西干渠桩号19+175～20+170桩段为顶管施工段，顶管呈“7”字型横穿高铁桥涵，顶管管材采用C50钢筋砼排水Ⅲ级管，管径为φ2000，壁厚20cm。该段北侧为一小土坡，南侧为海南西环高铁，该段地形坡度较缓，高程为24.5～30.5m，高差约6m，地貌单元属山前冲洪积地貌，岩性多为第四纪冲洪积、沉积岩层，主要揭露的地层有①-1素填土、②粘土质砂、③粉质粘土、④含粘中粗砂和⑤砂质粘土层。该段设计管底高程为16.65～16.84m，管底主要座落于③粉质粘土、④含粘中粗砂和⑤砂质粘土岩层上，承载力均都能满足该管道所需承载力的要求。该段岩层无块石或孤石等较大阻挡物，可进行顶管方案设计，顶进井和接收井的开挖时要做好排水，基坑支护等措施。 2、砼预应力管道施工 （1）沟槽土方开挖 沟槽土方开挖以0.5～1.0m3挖掘机开挖为主，5～8t自卸汽车运输，利用料直接运至填筑点，弃料运至指定的渣场。沟槽开挖期间要加强对其标高的测量，以防止超挖，机械开挖到设计底标高以上0.2m时，即停止机械开挖，改用人工开挖至设计标高。 管道平基 开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，采用经纬仪控制管道中心线；用水准仪直接架在沟底测量，每5米一个测站，控制高程，钉设中心桩及高程控制桩，核准后及时支模浇筑砼垫层。 管道安装 养护待垫层强度满足要求后，用墨斗弹放管道中线进行管道安装。 （4）管道接口处理 管道采用沥青油膏接口，安管前将接口部位清洗干净，并在承口内底及插口外底涂满沥青油膏，然后用起重机吊起管，将插位对正于装好的另一管的承口位，用卷扬机将管徐徐拉入，牵引应缓慢进行，用力均匀，顶压并内外填缝、抹口，要求填打饱满密实。 （5）管座浇筑 接口完成后，进行管道包封立模，要求模板安装稳定牢固，接缝平顺密实并满涂脱模剂。砼采用机械搅拌，严格按配合比下料，注意控制塌落度；浇灌砼前用纯水泥浆涂刷管身以保证粘结度，浇灌时从管道两侧错开进行，振捣均匀确保管底密实饱满。 （6）闭水试验 管道施工完毕并达到一定强度后，及时分段进行闭水试验，按规范查出各种管径的允许渗水量标准，比较实际渗水量和允许渗水量。 （7）沟槽回填 闭水试验合格后立即清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。 2、明渠施工 明渠主要施工项目包括：土方开挖、土方填筑、渠道砼浇筑等。 （1）土方开挖 土方开挖以0.5～1.0m3挖掘机开挖为主，5～8t自缷汽车运输，用料直接运至填筑点，弃料运至指定的渣场。局部挖掘机难以施工的部位由人工开挖。 （2）土方填筑 回填土利用开挖土料进行回填，每层厚20～30cm，以打夯机夯实为主，压实度应控制在0.90以上。 （3）砼浇筑 混凝土采用0.4m3砼搅拌机拌制，胶轮架子车运输，泻槽入仓，电动振动器振实，并用原浆抹光。混凝土搅拌场设在路边，出料后运距不得大于50m。 3、主要建筑物施工 主要建筑物施工项目包括：土方开挖、土方回填、钢筋制作安装、砼浇筑等。 （1）土方开挖、土方回填及砼浇筑的施工方法与明渠施工方法相同。 （2）钢筋制安 钢筋制作安装应严格按照《水工砼施工规范》中有关钢筋的技术要求施工。具体如下：①钢筋的种类、钢号、直径均应符合有关设计文件的规定；②钢筋应有出厂证明书或试验报告单，使用前应作拉力、冷弯试验；③大于10mm的钢筋应采用双面焊接或绑扎，其焊接长度应不小于钢筋直径的5倍；绑扎长度应不小于35倍的钢筋直径；④钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，均应符合设计图纸的规定，其偏差应不超过规范（SDJ207--82）中的规定。 4、渡槽 本项目新建的渡槽1座，总长60m，槽身采用C20砼矩形槽结构形式。支墩采用C20砼支墩。 5、分水闸 本项目共建分水闸2座，1#分水闸孔口尺寸为2×1.8m，孔数为1孔，配置平板钢闸门和螺杆启闭机，闸墩采用C20砼结构。2#分水闸孔口尺寸为1×1m，孔数为1孔，配置平板钢闸门和螺杆启闭机，闸墩采用C20砼结构。 四、主要工程量 项目主要工程量见表1-2。 表1-2 项目主要工程量表 序号 工程名称 单位 工程量 1 土方开挖 m3 30932.52 2 土方回填 m3 18704.42 3 枋板材 m3 37.12 4 块石 m3 26.33 5 碎石 m3 1144.34 6 河砂 m3 838.86 7 钢筋 t 42.80 8 水泥 t 526.93 9 柴油 t 35.54 10 汽油 t 3.23 五、施工条件 本工程位于三亚市崖州区，距三亚市区约50km。现有西线高速公路及西环高铁从其一侧穿过，各自然村均有乡村公路相连，交通条件十分便利。 主要建筑材料来源：除土料就近开采外，其他材料均到市场上购买。块石到崖州区三公里石场购买，运距约18km；砂到宁远河下游购买，运距约25km；钢材、水泥及木材到三亚市购买，运距约50km。 施工用电由施工单位自备发电机。施工用水沿渠道附近水源中抽取。 六、施工总体布置 本工程渠线较长，流动性较大，其生产、生活等设施宜分散布置，施工时根据施工标段进行施工布置，每一施工标段布置相应的施工工棚、仓库。木材加工场、钢筋施工场、材料堆放场及混凝土搅拌系统等可根据施工时的具体情况灵活安排。本次设计初步拟定施工工棚、仓库总面积为200m2。 七、施工进度计划 根据施工任务和投资到位情况，初步拟定：本工程总工期为5个月，即从2019年4月开始施工准备，至2019年9月竣工。 八、辅助工程 项目区域用电接崖城电网。 九、项目环保投资一览表 环保工程为18.5万元，占项目总投资的1.9%，环保投资估算详见表1-3。 表1-3 项目环保投资一览表 环保投资类别 污染防治内容 投资额（万元） 施工期 生态及水土保持 护坡铺设草皮等水保措施 12 大气治理 施工扬尘洒水 1 污水处理 沉淀池、三级化粪池 3 固废处理 垃圾收集点、建筑垃圾运输 2 营运期 固废处理 渠道产生少量田间弃物，收集后外运处置 0.5 合 计 18.5 占项目总投资比例 1.9% 十、产业政策相符性分析 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于第一类“鼓励类”中第二项“水利”中第23条“农田水利设施建设工程”，因此，本项目的建设与现行国家产业政策相符。 十一、规划相符性分析 本项目属于农田水利类，灌溉渠道建成后便于服务于灌区周边的岭落田洋，灌溉面积1000亩。因此，其选址有利于周边田洋灌溉。本项目已取得三亚市发展和改革委员会批复（三发改产〔2017〕1845号），及三亚市国土资源局批复（三土资规〔2017〕517），详见附件。本项目已取得三亚市规划局选址意见函（三土资规〔2017〕172），该意见中提出，“建议以水务局意见为准”水务局相关文件见附件。 十二、与《海南省生态红线管理规定》相符性 将项目位置与海南省生态保护红线进行叠图（见附图4），该项目距最近的生态保护红线为东北侧约1260mⅠ类红线区，功能为：海南省生物多样性保护Ⅰ类红线区。本项目用地不在生态红线保护Ⅰ类和Ⅱ类红线区域内，项目建设不占用生态红线。因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场查看，不存在原有污染情况。 |

自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 本项目位于三亚市崖州区，项目北侧邻近西干渠管理所、南侧42m处为西环铁路、区域内为农田，项目周边环境关系图见附图5。 二、地形、地貌 项目中心距三亚市区约45km，北部青岭、光头岭、凤岭等群山环绕，南部约1.5km为南海崖州湾；地形总的趋势北高南低，地貌上属山前冲洪积及滨海平原地貌单元，工程区线路自东北向西南走向，海拔高程为11.0～30.0m不等。 三、地质 本区第四系松散地层分布甚广，以冲（洪）积层、坡（残）积层及海相沉积层为主，冲（洪）积层主要分布于河床、河谷及山间小盆地，以河漫滩、阶地及三角洲等形式展布，岩性以粘性土、砂质类土层为主；坡（残）积层分布于山坡一带地表，岩性为细粒花岗岩风化的含砾粘性土、砂质粘土、粉土等，厚度较薄。海相沉积层分布于港口及滨海平原一带，岩性上以淤泥、淤泥类土及砂砾层居多。侵入岩是本区分布最广泛的岩体，岩性以燕山期花岗岩、花岗闪长岩为主，局部有后期入侵的辉绿岩岩脉等。 据区域构造地质资料，工程属于区域构造较为稳定地段，经踏勘，并未发现有滑坡、崩塌、泥石流和地面沉降等不良地质现象，无较大的断裂构造和新构造形迹。 四、气候、气象 三亚市地处低纬度，受海洋气候的影响较大，属热带海洋性季风气候，阳光充足，长夏无冬，秋春相连。年平均气温25.7℃，极端最高气温37.5℃，极端最低气温5.1℃。全市湿度变化比较稳定，约在72~90%之间，平均相对湿度79%。三亚地区年均降雨量1279mm，各月降雨量分配不均，11月至翌年4月为旱季，降雨量仅占全年降雨量的5~15%，5月至10月为雨季，其降雨量占全年的85~95%，其中9月份的降雨量占全年的34~42%，台风雨占雨量的40%。本地区季风特征明显，冬季盛行东北风，夏季盛行东南风，常年以东风、东北风为主，多年平均风速为2.6m/s。本地区大风出现较多，大于8级风的年平均天数为16天，平均每年有台风和热带风暴3.72次。三亚地区日照时间长，年日照一般2563小时，日照率58%。 五、水文 大隆灌区水资源总量丰富，但时空分布不均。灌区95%以上的水量（含过境客水）集中分布在中部的宁远河水系，灌区东、西部则为当地径流严重短缺地区。坝址处多年平均天然年径流量6.75亿m3，扣除南干引水后多年平均流量18.20m3/s，设计年调节水量3.28亿m3。 大隆灌区多年平均径流深270～420mm，自内陆向沿海地区递减。径流年际变化较大，变差系数CV一般为0.45～0.50，丰水年和枯水年径流量比值可达3.5倍以上，灌区径流年内分配与降雨分布特性相一致。 六、生态环境 本项目的景观生态环境属自然生态体系，工程沿线植被较为发育，多为芒果林、莲雾等农作物，区域的生态体系具有较强的抗御内外干扰的能力和受到破坏以后的恢复能力。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境质量现状 1、大气环境 根据《2017年三亚市环境状况公报》，市区SO2日平均浓度范围为1~10μg/m3，年平均浓度为2μg/m3；NO2日平均浓度为4~32μg/m3，年平均浓度为12μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围9~86μg/m3，年平均浓度为28μg/m3；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围4~63μg/m3，年平均浓度为15μg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围22~200μg/m3，日最大8小时年平均浓度第90百分位数为110μg/m3。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 2018年4月10日委托深圳市二轻环联检测技术有限公司对项目所在大气质量现状进行了监测，监测点位图见下图、监测报告详见附件7。 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5 （2）采样点位：项目范围内南侧1#点。 （3）监测频次：4月10日~4月16日连续监测7天，SO2、NO2监测小时平均值，PM10、PM2.5监测日均值。 （4）执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 （5）监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 监测点位 污染物项目 监测结果 单位 备注 4月 10日 4月 11日 4月 12日 4月 13日 4月 14日 4月 15日 4月 16日 项目西南侧华丽村 二氧化硫（SO2） 8.5 8 9 8.5 8 8 8.5 μg/m3 1小时平均 二氧化氮（NO2） 16 16.5 17 16 16 16.5 16 颗粒物（粒径小于等于10μm） 27 30 34 31 32 28 30 24小时平均 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 16 13 15 14 16 13 14 根据监测结果可知，项目所在大气质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 大气监测点位图 2、声环境质量现状 2018年3月1日委托深圳市二轻环联检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行监测，监测点位图见下图、监测报告详见附件8，监测结果如表3-2所示。 表3-2 项目区域声环境现状监测结果表 测点名称 监测时段 监测结果Leq[dB(A)] 评价标准 Leq[dB(A)] 评价 结果 （1#） 项目北侧顶管起点 昼 69 70 达标 夜 59 60 达标 （2#） 项目北侧顶管过铁路段 昼 68 70 达标 夜 59 60 达标 （3#） 项目北侧西干渠尾端 昼 54 55 达标 夜 44 45 达标 （4#） 项目北侧岭落支渠前段 昼 53 55 达标 夜 44 45 达标 （5#） 项目南侧岭落支渠中段 昼 53 55 达标 夜 43 45 达标 （6#） 项目南侧岭落支渠后段 昼 53 55 达标 夜 43 45 达标 噪声监测点位图 根据监测数据可知，项目北侧起点西干渠管理所、项目北侧过铁路段，昼间和夜间现状声环境符合《声环境质量标准》4b类标准，其它沿线区域两侧的昼间和夜间现状声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 3、项目区域土壤环境 于2018年7月25日至7月26日委托深圳市二轻环联检测技术有限公司对项目区域土壤进行检测，根据土壤检测报告，项目区域内土壤环境质量现状符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1中的二级标准。监测点位图见下图、监测报告详见附件9，监测结果如表3-3所示。 表3-3 项目区域土壤环境质量现状检测结果 测点名称 检测项目 检测结果（mg/kg） 二级标准（mg/kg） 评价结果 项目范围内1# 土壤 pH 7.21 6.5~7.5 达标 汞 0.049 0.5 达标 铜 16 100 达标 铅 26.7 300 达标 有机质 16.5 / / 项目范围内2# 土壤 pH 7.43 6.5~7.5 达标 汞 0.062 0.5 达标 铜 13 100 达标 铅 22 300 达标 有机质 17.3 / / 土壤监测点位图 4、项目区域地表水环境 本项目引用水源为大隆水库的水，于2018年6月27日至7月16日委托海南中南标质量科学研究院对大隆水库的水进行检测，根据水质检测报告（详见附件11），大隆水库的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 表3-4 大隆水库的水质检测结果 序号 检测项目 检测结果（mg/L） 检测标准（mg/L） 评价结果 1 pH 8.32 6~9 达标 2 BOD5 2.3 3 达标 3 CODcr 9 15 达标 4 阴离子表面活性剂 ＜0.05 0.2 达标 7 汞 ＜0.00005 0.00005 达标 8 镉 ＜0.00006 0.005 达标 9 砷 ＜0.00096 0.05 达标 10 铅 ＜0.00024 0.01 达标 本项目灌溉退水去向为项目西侧230m处的石沟溪，2018年8月14日委托深圳市二轻环联检测技术有限公司对石沟溪水质现状进行现场实测，水质检测报告（详见附件10）。 （1）监测点位：1#（海南环线高速段）、2#（225国道段），监测点位见下图。 （2）监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、总磷。 （3）监测时间及频率：于2018年8月15日监测一天，每天上下午各一次。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）分析统计结果，石沟溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB383-2002）Ⅲ类标准。 表3-5 石沟溪现状监测单因子指数统计结果表 单位：mg/L(pH除外) 点位 项目 pH 氨氮 化学需氧量 总磷 1#（海南环线高速段） 6.82 0.313 17.5 0.16 2#（225国道段） 6.91 0.381 18.5 0.15 Ⅲ类标准值 6-9 ≤1.0 ≤20 ≤0.2 达标等级 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 石沟溪水质监测点位 5、生态环境质量现状 根据现场查看，项目建设区域及周边主要植被类型为人工种植的芒果林、莲雾林、农田等，植被种类简单，在建设过程人工植被会受到影响，但在施工期结束后进行植被恢复，施工期对人工植被的影响较小。项目区域生态现状见下图。 ④项目北侧芒果 ⑤项目南侧芒果林 三、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气：保护项目区域的大气环境质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 2、声环境：保护项目区域的声环境，使项目顶管所在范围内（铁路干线边界线外50m±5m以内的区域）声环境执行《声环境质量标准》4b类标准，其它区域声环境执行《声环境质量标准》1类标准。 3、地表水环境：保护项目区域西侧230m处的石沟溪，使其水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、土壤环境质量：保护项目区域的土壤环境，使其符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1中的二级标准。 5、生态环境：本项目的景观生态环境属自然生态体系，工程沿线植被较为发育，多为芒果林、莲雾等农作物，保护项目区域周边的生态环境良好。 6、主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标一览表 类别 环境保护 目标 方位距离 （以项目为中心） 性质 环境功能 大气环境 芒果林、莲雾林 项目沿线 芒果林60亩、莲雾林40亩 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准 声环境、 大气环境 西干渠管理所 项目北侧顶管 邻近 办公场所，2人 铁路干线边界线外50m±5m以内的区域执行和声环境执行《声环境质量标准》4b类标准，项目北侧顶管距铁路42m，即西干渠管理所声环境执行《声环境质量标准》4b类标准、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准 生态环境 生态红线 项目东北1260m / 海南岛海岸带生态敏感Ⅰ类红线区 石沟溪 项目西侧230m 小河，0.52m3/s 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 农田 项目区域内 农田900亩 / 芒果林 项目区域内 芒果林60亩 / 莲雾林 项目区域内 莲雾林40亩 / 海南西环高铁 项目区域内 / /

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 2、声环境质量 本项目为农田水利类，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中的“4.2”条，项目所在区域执行1类标准。项目顶管途经海南西环高铁，北侧顶管距铁路42m；项目西干渠尾端工程及岭落支渠距铁路95m。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），铁路干线两侧一定距离以内区域划分为4b类，相邻区域为1类区，铁路干线边界线外50m±5m以内的区域执行和声环境执行《声环境质量标准》4b类标准，50m±5m以外执行1类标准。即项目顶管所在范围内声环境执行《声环境质量标准》4b类标准， 其他区域1类标准。 3、水环境质量 根据《三亚市水环境功能区划图》（详见附图6），石沟溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；大隆水库的水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 4、土壤环境质量 本项目灌溉区为农田，根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的“3.1、3.3”条，项目所在区域土壤环境为Ⅱ类，执行二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》(GB12523-2011)中的标准限值。 2、废气 施工扬尘及汽车尾气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值。 3、废水 本项目营运期产生的生活污水经三级化粪池预处理后用于堆肥。 4、灌溉退水排放标准 本项目灌溉退水去向为石沟溪，石沟溪为Ⅲ类水域。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的“4.1.1、4.2.1.2”条，本项目灌溉退水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的一级标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期产生的生活污水经三级化粪池预处理后用于堆肥，不涉及总量控制问题。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）: 1、施工期工艺流程及产污节点示意图： （1）管道施工 （2）顶管工艺流程见下图所示。 噪声：N、固废：S、废水：W、扬尘：G （3）主要建筑物施工 （4）主体工程完工后的恢复工程 2、营运期工艺流程及产污节点示意图： 废水：营运期废水主要为西干渠管理所管理人员产生的生活污水； 废气：营运期废气主要为西干渠管理所食堂使用燃料产生烟气和烹饪过程中产生的烟气； 噪声：营运期基本无噪声产生； 固体废弃物：营运期固体废弃物主要为清理渠道时将产生少量田间弃物和污泥、以及西干渠管理所管理人员产生的生活垃圾。

二、主要污染工序： 1、施工期 （1）废水：项目施工期所产生的污水主要为施工营地产生的生活污水、雨天形成的地表径流和少量的施工废水。 根据本项目的建筑规模，项目现场施工人员以平均30计，人均日用水定额以200L/d计，污水产生系数以0.85计，施工人员生活污水产生量为6m3/d，排放量为5.1m3/d，产生的生活污水经临时设置的三级化粪池处理后定期清掏处理；施工废水污染物主要以悬浮物（SS）为主，主要来自施工泥浆水、车辆和机械设备清洗废水等，施工期产生的施工废水约为0.97万m3，该废水经简易沉淀后和回用场地洒水降尘。 （2）废气 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气。 ①施工扬尘：施工过程中会有施工扬尘产生，主要来自车辆行驶、材料运输和装卸及场地恢复等过程中产生的扬尘，主要污染物为TSP。根据有关资料以及类比《水蛟路（机场路至环岛高速段）污水整治工程环境影响评价报告表》，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处约为1.5mg/m3，下风向50米内TSP超标，短期内造成大气中TSP浓度增高。 ②车辆尾气：施工期运输车辆和施工机械燃油排放的尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，其特点是排放量少，且属间断性无组织排放。 （3）噪声 根据有关资料以及类比《水蛟路（机场路至环岛高速段）污水整治工程环境影响评价报告表》，施工期产生的噪声主要来自于施工机械设备的运行和运输车辆的行驶，产生的噪声级约在76-87dB（A）。本项目机械设施噪声源强见表5-1。 表5-1 机械设备噪声源强 序号 设备名称 距设备5m处A声级dB（A） 1 挖掘机 84 dB（A） 2 推土机 86 dB（A） 3 压土机 86 dB（A） 4 装载机 87 dB（A） 5 运输车辆 76 dB（A） （4）固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要为施工阶段产生的弃土以及施工营地产生的生活垃圾。 ①生活垃圾：项目施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人•日计，则生活垃圾的产生量为15kg/d（0.015 t/d）。 ②弃土：项目开挖土方30932.52m3，土方回填18704.42 m3，则弃土12228.1 m3。产生的弃土用于沿线消耗，作为沿线边坡的填筑，无需设置弃土场。 （5）水土流失 本项目的建设将引起局部用地地表的改变，致使土壤结构疏松，如防治不当，雨季时易产生水土流失等生态问题。 （6）占地 项目工程占地范围包括永久占地和临时占地，约13.0亩。工程永久占地主要包括支渠连接段及泵站的占地，约4亩；临时占地包括施工临时建筑物设施、临时施工道路、料场等，约9亩。工程占地具体见表5-2、5-3。 表5-2 永久占地统计表 项目 桩号 长度m 宽度m 亩 备注 φ2000管 干19+775～20+170 395 2.4 1.42 φ800管 支0+000～1+000 1000 0.8 1.20 矩形渠道 支1+000～1+563 560 1.34 1.13 渡槽单个支墩 支1+563～1+623 2.7 2.7 0.12 11个 矩形渠道 支1+623～1+700 77 1.34 0.15 合计 / 2034.7 / 4.02 表5-3 临时占地统计表 项目 桩号 长度m 宽度m 亩 备注 干渠临时占地青苗 干19+775～20+170 395 1.4 0.8 支20+533～20+613 80 1.5 0.2 支渠临时占地青苗 支0+000～1+000 1000 4.5 6.7 扣除永久1.2亩 支1+000～1+700 700 1.2 1.3 合计 / 2175 / 9 （7）植被情况 项目占地范围内及周边调查区域植被以人工种植的农作物为主，如芒果、莲雾等，未见天然植物群落。 2、营运期 （1）废水：营运期废水主要为西干渠管理所管理人员产生的生活污水，管理人员人数为2人，全年工作日为365天。依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)标准进行计算，用水系数按150L/人·d计，则生活用水为0.3 m3/d，排污系数按0.85计算，则污水排放量为0.255m3/d。项目依托西干渠管理所原有工程，生活污水依经三级化粪池预处理后用于堆肥。 （2）废气：营运期废气主要为西干渠管理所食堂使用燃料产生烟气和烹饪过程中产生的少量烟气，厨房油烟经抽油烟机处理后由专用管道引至楼顶排放。 （3）固体废弃物：营运期固体废弃物主要为清理渠道时将产生少量田间弃物和污泥、以及西干渠管理所管理人员产生的少量生活垃圾。 西干渠管理所管理人员2人，全年工作365天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，则生活垃圾1 kg/d（0.365 t/d）。 （4）噪声：营运期基本无噪声产生。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输车辆和施工机械燃油尾气 | NOX、CO、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 厨房 | 烟气、油烟 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | CODCr、BOD5 | 5.1m3/d | 5.1m3/d |
|  |  | 施工废水 | SS | 0.97万m3 | 40.5m3 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 0.255m3/d | 0.255m3/d |
| 固体废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.015 t/d | 0.015 t/d |
|  |  | 弃土 | 弃土 | 12228.1t | 12228.1t |
|  | 营运期 | 渠道 | 田间弃物、污泥 | 少量 | 少量 |
|  |  | 西干渠管理所 | 生活垃圾 | 1 kg/d | 1 kg/d |
| 噪声 | 施工期 | 管道开挖、敷设整地、等过程 | 施工机械噪声、设备噪声 | 76-87 dB(A) | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 |
|  | 营运期 | 无 | 无 | / | / |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 灌区工程施工场地、临时生活营地的建设，将破坏一部分的植物资源；沿途施工开挖的渠道内的植物种类将遭受部分破坏，工程料场及附近的植物也将被破坏；工程开挖弃土、弃石等固体及尘埃污染将对一些耐受性差的植物造成较大影响。在项目区内没有高度狭域分布的地方特有种和珍稀濒危物种，因此该项目的建设不会导致物种的灭绝，也不会有珍稀濒危物种受到影响，受到影响的主要是杂草、栽培植物等，不会影响物种的分布状况和更新，更不会导致这些种类的灭绝。该地区现有物种以常见的鸟类、爬虫类为主，未发现珍稀濒危物种。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期所产生的环境影响主要有以下几个方面： 1、废水 项目施工期所产生的污水主要为施工营地产生的生活污水、雨天形成的地表径流和少量的施工废水。项目采取设置沉淀池、土袋式挡土墙拦截雨天形成的地表径流中的杂物和泥沙；生活污水经临时设置的三级化粪池处理后定期清掏处理。可见，项目施工期产生的废水经采取了相应措施后，对周围环境影响不大。项目西干渠桩号19+175～20+170桩段为顶管施工段，该路段相交地下水层较远，不会导致地下用水出现，对地下水影响较小。 2、废气 1）施工扬尘 项目施工期扬尘主要产生在车辆行驶、材料运输和装卸及场地恢复等过程中，产生的扬尘会对周围环境的空气质量带来不良影响，为降低施工扬尘对周边环境的影响，建设单位应采取如下措施防尘： ①选择合理的运输路线和时间，运输车辆尽可能减缓行驶速度，运输材料时必须使用遮布覆盖，避免在运输过程中产生抛洒现象。 ②采取逐步推进、滚动施工的科学施工方式，对开挖出的土方及时用于筑坡或者道路平整。 ③建材要集中堆放，并用毡布覆盖。 ④项目土方开挖阶段如遇到大风干燥天气时禁止作业，并及时的对已开挖的土方进行洒水降尘。 采取上述扬尘防治措施后，施工扬尘可得到有效控制，对周围大气环境造成影响不大。 2）车辆尾气 施工期运输车辆及施工设备排放的废气中含有NOX、CO、HC等污染物。施工运输车辆尾气排放对区域空气质量影响较大，因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使车辆、设备处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，严禁超负荷运行，确保车辆尾气达标排放，减少污染物的排放。 3、噪声 本项目产生的噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声以及物料装卸碰撞噪声。各种施工机械设备可视为点声源，本评价采用点源衰减模式预测声源到受声点的噪声，点声源噪声随距离衰减的计算公式如下： +ΔL 式中：r2、r1 ( 距离声源的距离，m； L2、L1 (分别为声源r1、r2距离处的声级值，dB(A)； ΔL (屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响值，dB(A)。 在不考虑屏障、房屋、树木、空气吸收等对噪声的影响时，即ΔL=0的情况下，根据上述公式可计算施工时使用的各种挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声，运输建筑材料和渣土车辆的交通噪声，对不同距离处的噪声贡献值。单台施工机械和车辆在周围环境的噪声贡献值如表7-1所示。 表7-1 施工机械噪声随距离衰减的预测结果 设备名称 距声源不同距离的噪声值dB(A) 5m 10m 20m 40m 80m 100m 200m 300m 400m 600 挖掘机 84 78 72 66 60 58 52 48 46 42 推土机 86 80 74 68 62 60 54 50 48 44 压土机 86 80 74 68 62 60 54 50 48 44 装载机 87 81 75 69 63 61 55 51 49 45 运输车辆 76 70 64 58 52 50 44 40 38 34 将噪声预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）对照可以看出，在施工路线两侧昼间距施工现场40 m内，夜间距200m内满足施工场界环境噪声排放限值的要求；而昼间距施工现场200 m内，夜间距600m内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区的要求。在这个范围内受影响的敏感点有项目顶管北侧起点处的西干渠管理所，因此为了减少施工噪声对周边敏感点的影响，建设单位已采取的措施如下： 1）施工噪声影响属于短期影响，主要是干扰西干渠管理所，禁止在午夜（12:00-14:00）、夜间（22:00-次日06:00）进行产生噪声的施工作业； 2）在西干渠管理所相对集中的地段，加强对运输车辆的管理，压缩施工区汽车数量和行车密度，运输车辆少鸣笛，特别是在午休时间；地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响，设置警示标志。 3）选用优质低噪声的施工机械，保养施工机械，使机械维持最佳工作状态，使噪声维持最低噪声水平； 4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 项目施工噪声产生的影响主要集中在施工建设期间，对周边环的影响是短时间内的，具有暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 项目施工期生活垃圾的产生量为15kg/d（0.015 t/d），所产生的生活垃圾经集中收集后，定期由环卫部门清运处理；产生弃土12228.1 m3，产生的弃土用于沿线消耗，作为沿线边坡的填筑，无需设置弃土场，项目采取开挖一段、恢复一段，将新开挖出的土方尽可能快的回用于需要回填的区域。若有土方需要临时沿线堆放的，必须做好水土流失防治工作，如遇到雨天时应提前用防渗膜对临时堆放的土方进行覆盖，同时施工期结束后进行沿线植被恢复，避免雨水对其冲刷引起的水土流失对周边农田造成影响。经采取相应措施后，项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响不大。 5、项目建设对生态系统完整性的影响分析 根据地形图和等高线图（见附图7、附图8），项目区域东高西低，根据项目区域地势情况，项目引水方式为自流，水流方向为自东向西流。 生态系统完整性是指构成生态系统的组成成分，包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者，各个成分是紧密联系的，形成了具有一定功能的有机整体。生态系统的完整性直接决定生态系统的复杂程度和其中生物群落的丰富度；决定了生物群落反作用于无机环境。项目的建设对项目区域的生态系统有一定的影响。 （1）直接与间接影响 项目区域内主要生态系统为农田生态系统和人工生态系统。农田生态系统是指人类在以作物为中心的农田中，利用生物和非生物环境之间以及生物种群之间的相互关系，通过合理的生态结构和高效生态机能，进行能量转化和物质循环，并按人类社会需要进行物质生产的综合体；人工生态系统是指经过人类干预和改造后形成的生态系统（项目区域主要为芒果林和莲雾林）。 1）项目建设对陆生植被影响分析 项目总长为2.175 km，工程占地共13.0亩（其中永久占地4亩，临时占地9亩），项目占用土地植被以人工种植的农作物为主，主要为芒果、莲雾等，具有较强的再生能力，生物多样性较少。项目临时占地在施工期结束后进行植被恢复，永久占地与临时占地相比占地面积较少，占地内主要为芒果林和莲雾林，因此永久占地不会对植物种群量产生影响。综上所述，项目建设不会影响本地区植物的多样性。 2）项目建设对交通道路的影响分析 项目总长为2.175 km。项目建设桩号为19+775～20+170段经过海南西环高铁，该段采用顶管施工方式，对海南西环高铁基本无影响。 项目建设桩号为0+480～0+760段和1+240～1+280段各经过一条乡村道路。在建设过程中会破坏乡村道路，由于乡村道路车流量较少，在建设过程中设有道路临时通道，且该段建设完成后立即恢复破除的乡村道路，因此项目建设对乡村道路影响较小。 3）项目建设对陆生脊椎动物影响分析 根据现场调查，项目区域现有种类多为一些常见的鸟类及啮齿类的动物（如松鼠、蜥蜴、蛇、鸟类等），这些动物所需生境在附近多有分布，多为常见种和资源广布种，且活动能力较强。 项目建设过程中将会影响区域内动物的栖息环境、取食地和巢穴等，项目区域内大多数陆生脊椎动物具有趋避的本能，可迁徙到安全地带栖息生活，这些动物种群数量多，只要项目以外的环境不遭到破坏，他们会选择适宜的生境继续生存和生活，且项目建设完成后设有专门水泥过道2个，以便项目区域南北两侧的动物活动，因此项目建成后对项目区域的动物活动影响小。 6、水土流失影响分析 （1）防治责任范围 项目施工期施工过程开挖土石方，将破坏局部地表植被及农作物，产生裸露地表及大量临时堆土，如不能及时恢复将可能造成水土流失。如遇到大暴雨，易随着地表径流形成水土流失。结合本工程施工规划布置及施工工艺分析，本工程水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分。 项目建设区的范围按照各项工程的实际占地面积计算。对于施工道路，根据道路设计中规划的开挖与回填边坡、坡比要求以及典型断面设计图，在路基宽度的基础上放宽3～6m作为道路的占地宽度。 直接影响区指因工程施工可能在项目建设区外引起水土流失的区域，如支渠连接段施工占地的两侧，该区域虽不属于工程征地范围内，但建设单位应该负责对其进行保护。 直接影响范围根据用地范围线，结合地形条件进行分析。其中，渠道工程区高边坡开挖渠段征地范围红线外延1.0m，临时施工道路高边坡开挖段在片地范围红线外延1.0m，弃渣场在征地范围红线外延1.5m。 （2）主要水土保持措施布置和设计 弃渣场设置排水沟、山坡截水沟，采用梯形断面，截、排水沟每隔10m～15m设置一道沉陷缝，缝内用沥青麻絮填塞，纵坡比降根据实际地形确定。弃渣结束后，进行全面整地，渣场表面采取乔、灌、草混合绿化方式，乔木选用麻黄，灌木选用九里香和月季，草籽选用香根草和苜蓿草混种。每隔两排灌木种一排乔木，乔木株行距为6m×2m，灌木株行距为2m×2m。 对项目区开挖形成的裸露地表采取护坡、排水等措施，保护未扰动区域的地表植被。 施工道路主要做好施工期排水、绿化措施及施工结束后的整地绿化措施，减轻地面径流对其冲刷。拟定在道路两边开挖排水沟，断面为梯形，开挖土方夯实在道路两侧。施工期对新建道路形成的边坡进行撒播草籽绿化；施工结束后，为了与主体工程区相协调，对施工道路进行全面整治，并撒草种绿化。 生产生活管理防治区施工期主要做好场内排水措施，施工结束进行整地绿化。为了控制水土流失，美化绿化环境，在施工结束后对施工营造区进行全面整地，并撒播草种绿化。 7、项目施工期对农业生产的影响分析 项目施工期间应多与周边农户交流，根据农户提出的合理要求应尽量优化施工方式和安排好施工时间，尽可能的降低对周边农业生产活动的影响程度。 8、施工工棚选址和影响分析 工程初步拟定在084乡道西侧设置施工工棚，其选址未占用周边的农田和道路，且远离居民区。总体而言，施工工棚选址布置较为合理。 项目施工活动过程中应对施工工棚做好相关的污染防治措施，通过设置沉淀池收集施工废水和生活废水，并回用于场地清理；砂石和钢筋等建材要分别集中堆放，施工过程中将产生少量的施工废料，应及时清运，并在砂石料等建材周边设置土袋式挡土墙进行围挡，避免水土流失的发生；项目工程结束后应立即对施工工棚所占用的区域进行清理和复垦，尽快消除施工期对周边环境造成的影响。 二、运行期环境影响分析 1、声环境影响分析 营运期基本无噪声产生。 2、大气环境影响分析 营运期废气主要为西干渠管理所食堂使用燃料产生烟气和烹饪过程中产生的少量烟气，厨房油烟经抽油烟机处理后由专用烟道引至楼顶排放，对周边环境影响小。 3、固体废物影响分析 营运期固体废弃物主要为清理渠道时将产生少量田间弃物和污泥、以及西干渠管理所管理人员产生的少量生活垃圾。 清理渠道时产生少量田间弃物，如枯枝落叶等，收集后外运处置；清理渠道时产生少量的污泥，运送至垃圾填埋场处理；产生的生活垃圾经集中收集后定期由环卫部门清运处理。综上所述，产生的固体废物对周边环境影响小。 4、地表水环境影响分析 营运期废水主要为西干渠管理所管理人员产生的生活污水，污水排放量为0.255m3/d。项目依托西干渠管理所原有工程，生活污水依经三级化粪池预处理后用于堆肥，对周边环境影响小。 5、地下水环境影响分析 本项目为灌溉工程，项目引用水源为大隆水库的水，根据水质检测大隆水库的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。灌溉水体对地下水的影响主要来自于渠道输水渗漏与田间灌水入渗的影响，无论哪种途径均会经过土壤的过滤净化作用，因此若西干渠顶管段（桩号19+175～20+170段）发生破裂，泄漏的水对地下水水质影响不大。 6、灌溉水量的环境合理性分析 大隆西干渠(19+442～20+131)桩段原设计为顶管结构，由于西环铁路走线与西干渠（19+775～20+131）桩段走线相交，考虑到渠道走线对高铁的影响，对该桩段进行改线。同时由于西环高铁的施工建设，影响了西干渠尾端80m明渠、明渠与拱涵连接段、2座分水闸、以及岭落支渠（引水进入岭落田洋）的建设，故本次把其列入本项目的建设内容。 本项目设计总长为2.175 km，设计引水流量0.14m3/s（引水最大流量为0.18 m3/s），设计灌溉面积1000亩，主要灌溉的田洋为岭落田洋，灌区内农业生产以种植水稻和瓜菜等经济作物为主。 1）项目引水流量计算 依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），本项目的设计灌溉保证率为90%。灌水率公式： 式中：q为设计灌水率，单位m3/s/万亩；α为某作物灌溉面积与灌区面积之比；m为作物每次灌水定额；T为作物每次灌水延续时间。 灌区实施轮作耕作制度，渠道控制的农田全部采用用水量最大的水田标准进行设计，则α=1；水田按水稻泡田期用水量最大时设计渠道断面，泡田期灌水定额m=80m3/亩；灌水延续时间T=10d。代入公式可得灌水率为0.926m3/万亩/s。 本次设计灌渠设计流量按续灌渠道进行计算，续灌渠道的设计流量按下列公式计算 式中：Qs—续灌渠道的设计流量（m3/s）；q—设计灌水率(m3/s/万亩)；As—该渠道灌溉面积（万亩）；η—该续灌渠道至田间的灌溉水利用系数。 灌溉农田面积As=0.1万亩，灌溉水利用系数η=0.68，按公式计算流量Qs=0.1×0.926/0.68=0.14m3/s。 根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）流量加大的要求，渠道流量加大30%，故加大流量为0.18m3/s。 项目根据“先节水后用水”的原则，项目防渗断面选取浆砌灰砂砖防渗，渠道护砌防渗具有减少渗漏损失、提高渠系水的利用系数，节约投资和运行费用，防止土壤盐碱化及沼泽化，防止渠道冲刷、淤积及坍塌的作用；项目区域给水根据具体情况进行调控供给，岭落支渠前端设置分水闸，在设计的流量范围内可调控岭落支渠的水流量，若在枯水期会适当调大流量，在丰水期会适当调小流量供给；根据地形图和等高线图（见附图7、附图8），项目区域东高西低，根据项目区域地势情况，项目引水方式为自流，水流方向为自东向西流。项目干渠的水均抽至项目灌溉区域的水管后再进行喷灌，喷灌为节水灌溉方式，具有节省水量、不破坏土壤结构、调节地面气候且不受地形限制等优点。 7、引水环境影响分析 本项目为灌溉工程，设计总长为2.175 km，设计引水流量0.14m3/s（引水最大流量为0.18 m3/s），灌溉面积为1000亩。本项目引水水源为大隆水库（引水最大流量为7.690 m3/s），在灌溉保证率为90%的情况下，完全满足本项目的引水需求，本项目不会迫使大隆水库增加需水量来满足自身的引水需求。因此，本项目引水对大隆水库现有的水文情势及水环境影响甚微。 本项目的引水水源为大隆水库，其水库水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，从大隆水库引水对项目周边水体及土壤不会造成影响。但在输送过程中水渠的水受到污染，则对调入地区的土壤造成污染。因此，建议在营运期间加强对西干渠的管理，避免污染物进入干渠污染干渠水质，从而避免对项目区域的土壤造成污染。 8、退水环境影响分析 本项目的灌溉水水源为大隆水库，其水库水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，因此从大隆水库引水对项目周边水体无影响。 本项目灌溉退水去向为项目西侧230m处的石沟溪，退水水量约为800m3/d。影响石沟溪水环境主要为退水过程水中含有杂质，会使水质浑浊；灌溉退水中所含污染物浓度大，污染物排放速率越快，排入石沟溪后的污染物所需的降解时间越长，对石沟溪水质影响越大。 因此，为了减少灌溉退水对受纳水体（石沟溪）水环境的影响提出以下建议： （1）灌区生产源头控制措施：通过提高化肥、农药的使用效率来较少使用量；鼓励使用有机肥；通过采用平衡施肥、测土施肥、肥料深施等措施来改良施肥方法，避免在作物生长的早期大量使用氮肥。 （2）灌区管理：在营运期间加强对西干渠的管理，避免污染物进入干渠污染干渠水质。 （3）生态工程措施：建议当地水利部门设置生态滤池净化水质，生态滤池从上到下依次为植被、营养土层、砂土层、砾石层、土工布、补水管、土工布等，结构简单，环境效益好，集净化与调蓄于一体，很好的解决了灌区退水造成的污染问题，大大降低了地表水体的污染负荷，有利于水源的保护。 9、生态环境影响分析 根据现场调查项目周边居民及询问业主，项目建设前周边环境主要为芒果林、莲雾林，项目建成后，改善了灌区农业生产条件，农业综合开发的力度加大，未利用的荒地得到了充分的利用，促进了灌区农业产业的发展，使灌区的生态环境得到很好的改善。 10、环境风险分析 本项目渠道为灌溉渠道，灌溉渠道部分设计为明渠，渠道正常运行期间，对周围地区的地质、水文、气象不会产生不良影响。 防范措施：结合农业灌溉生产与环境特征，积极发展生态农业，推广施用高效、低毒、低残留农药，要尽量施工有机肥、农家肥，以防残留物随地表径流污染河流水体；定期进行水质监测；渠道管理处应定期对工程渠道沿线进行巡查，防止各种污染源排入渠道，发现有关情况应及时进行制止并采取合理措施。 11、管理 项目管理部门需做好对支渠连接段的安全防护和日常维护工作，定期由专人对水渠进行巡查，特别是在暴雨、台风等天气过后，及时清理流入水渠中的泥沙、杂草等杂物，保证水渠的灌溉能力。 12、项目建设的必要性 三亚市位于海南岛的南端，是海南省南部的经济、文化中心。由于地处热带，依山面海，风光秀丽，成为我国著名的热带滨海风景旅游度假城市，也是我国著名的农业南方科研和良种繁育基地及高效热带作物、蔬菜、瓜果、花卉生产基地。 大隆灌区位于三亚市西部，是三亚市和乐东县的农业生产的精华所在地，土地总面积38.82万亩，由于土地肥沃，光热资源丰富，极宜发展高效农业和良种繁育。由于大隆灌区属热带海洋气候区，降雨和径流在年内与年际分布很不均匀，全年降雨量主要集中在汛期，冬春季常出现严重的旱灾，有时旱季长达半年，每年均有数万亩耕地因无水而无法插秧播种。干旱缺水极大地制约了当地农业的发展，也使得国家南繁育种基地的用水得不到保证，优越的气候条件和丰富的土地资源潜力也因长期干旱缺水得不到有效发挥。 西干渠本次改迁段及下游渠段没有通水，同时岭落水库已经拟报废，不能正常蓄水，岭落田洋部分农田灌溉用水无法保证等诸多问题，严重制约了当地农业经济的发展和社会进步，本工程的建设已势在必行。 13、项目建成后的有利影响 （1）改善农业生产条件 工程主要任务是解决岭落田洋的灌溉问题。项目实施后新增灌溉面积1000亩。 （2）社会效益 本项目实施后，改善了项目区的灌溉水源条件，促进了当地农业经济的发展，为当地大力发展热带高效农业基地和南繁育种基地创造了有利条件，促进了全国的农业发展，同时改善了当地居民的生活条件，使当地成为海南省最重要的农业发展基地之一。 （3）生态效益 本项目实施后，可改善灌区长期的干旱、缺水，土地沙化和人、畜饮水条件，提高了农业生产水平，同时，水源问题解决后，不仅改善了农业生产条件，而且可进行种植田间防风林，防止水土流失。因此，本项目实施后，改善了当地的生态环境，促进了当地社会经济的健康发展。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输车辆和施工机械燃油尾气 | NOX、CO、THC | 加强设备、车辆的维护保养 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 采取逐步推进、滚动施工的科学施工方式，减缓运输车辆的速度等。 | 对周边环境影响小 |
|  | 营运期 | 厨房 | 烟气、油烟 | 采用抽油烟机处理后由专用烟道引至楼顶排放 | 对环境影响小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODCr、BOD5 | 设置临时三级化粪池处理后定期清掏处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 施工废水 | SS | 经沉淀池沉淀处理 | 对周边环境影响小 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 0.255m3/d | 依托原有工程，用于堆肥 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 弃土 | 弃土 | 产生的弃土用于沿线消耗，作为沿线边坡的填筑。 | 对周边环境影响小 |
|  | 营运期 | 渠道 | 田间弃物、污泥 | 田间弃物收集后外运处置；污泥送至垃圾填埋场处理 | 对周边环境影响小 |
|  |  | 西干渠管理所 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 对周边环境影响小 |
| 噪 声 | 施工期 | 管道开挖、敷设整地、等过程 | 施工机械噪声、设备噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间等 | 对周边环境影响小 |
|  | 营运期 | 无 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态保护措施 （1）尊重自然地形地貌，结合项目区域地势，合理设计、施工，建设依地势而行，不做大的土方开挖，尽量减少土地占用，减少土地开挖面积。 （2）建立施工规范化操作程序和制度，合理安排施工次序、季节和时间，施工避开雨季和大风季节，以防止水土流失。 （3）项目施工结束后，尽快实施恢复建设，避免项目用地裸露时间过长，防止水土流失和产生扬尘。 2、预期效果 使项目建设引起的水土流失得到有效控制，生态影响小。 3、项目环境保护竣工验收 根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环境设施进行验收，环境保护验收内容见表8-1。 表8-1 环境保护验收内容 验收项目 验收检查内容 预期治理效果 资料来源 水治理 1、设计灌溉面积1000亩项目设计引水流量0.14m3/s（引水最大流量为0.18 m3/s）； 2、渠道是否选取浆砌灰砂砖防渗。 设计流量不变；渠道已做浆砌灰砂砖防渗。 / 固废治理 清理渠道时产生少量田间弃物等，是否收集后外运处置。 及时收集后外运处置 / 生态 1、是否设置2个水泥通道； 2、施工期结束后，是否对施工场地进行地貌、植被恢复。 已设置2个水泥通道；已恢复原貌 提供施工监理记录 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 项目位于三亚市崖州区，总长2.175 km，灌溉面积1000亩，总投资约990万元。主要建设内容为新建西干渠改迁段顶管长395m（顶管管材采用C50钢筋砼排水Ⅲ级管，管径为φ2000，壁厚20cm，沿顶管线布置工作井2座）；新建西干渠尾端80m长梯形渠道及岭落支渠长1.7km，其中岭落支渠前段1km埋设φ800砼预应力管，后段0.7km采用浆砌灰砂砖矩形断面，断面尺寸0.6×0.5m，地板采用C20砼底板，厚10cm，配套建设建筑物11座，其中分水闸2座、检查井6座、渡槽1座、消力池及跌水各1座。 2、产业政策相符性分析 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于第一类“鼓励类”中第二项“水利”中第23条“农田水利设施建设工程”，因此，本项目的建设与现行国家产业政策相符。 3、规划相符性分析 本项目属于农田水利类，灌溉渠道建成后便于服务于灌区周边的岭落田洋，灌溉面积1000亩。因此，其选址有利于周边田洋灌溉。本项目已取得三亚市发展和改革委员会批复（三发改产〔2017〕1845号），及三亚市国土资源局批复（三土资规〔2017〕517），详见附件。本项目已取得三亚市规划局选址意见函（三土资规〔2017〕172），该意见中提出，“建议以水务局意见为准”水务局相关文件见附件。 4、与《海南省生态红线管理规定》相符性 将项目位置与海南省生态保护红线进行叠图，该项目距最近的生态保护红线为东北侧约1260mⅠ类红线区，功能为：海南省生物多样性保护Ⅰ类红线区。本项目用地不在生态红线保护Ⅰ类和Ⅱ类红线区域内，项目建设不占用生态红线。因此，该项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符。 5、项目所在区域环境质量现状 （1）项目区域环境空气质量：项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 （2）项目区域声环境质量：项目顶管所在范围内（铁路干线边界线外50m±5m以内的区域）环境噪声符合《声环境质量标准》4b类标准，其它区域环境噪声符合《声环境质量标准》1类标准。 （3）项目区域水环境质量：项目西侧230m处的石沟溪水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）项目区域生态环境：本项目的景观生态环境属自然生态体系，工程沿线植被较为发育，多为芒果林、莲雾等农作物，保护项目区域周边的生态环境良好。 6、项目施工期主要环境影响及措施 （1）水环境影响分析：项目施工期所产生的污水主要为施工营地产生的生活污水、雨天形成的地表径流和少量的施工废水。项目采取设置沉淀池、土袋式挡土墙拦截雨天形成的地表径流中的杂物和泥沙；生活污水经临时设置的三级化粪池处理后定期清掏处理。可见，项目施工期产生的废水经采取了相应措施后，对周围环境影响不大。 （2）环境空气影响分析：项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆及施工设备尾气。 施工扬尘通过控制运输车辆行驶速度，建材要集中堆放，并用毡布覆盖。大风干燥天气时禁止作业，并及时的对已开挖的土方进行洒水降尘；车辆尾气通过使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使车辆、设备处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，严禁超负荷运行，确保车辆尾气达标排放，减少污染物的排放。 （3）声环境影响分析：本项目产生的噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声以及物料装卸碰撞噪声。通过选用低噪声的施工设备、加强对运输车辆的管理、合理安排施工时间等。项目施工噪声产生的影响主要集中在施工建设期间，对周边环的影响是短时间内的，具有暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析：项目施工期生活垃圾的产生量为15kg/d（0.015 t/d），所产生的生活垃圾经集中收集后，定期由环卫部门清运处理；产生弃土12228.1 m3，产生的弃土用于沿线消耗，作为沿线边坡的填筑，无需设置弃土场。经采取相应措施后，项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响不大。 7、项目营运主要期环境影响及措施 （1）废水：营运期废水主要为西干渠管理所管理人员产生的生活污水，项目依托西干渠管理所原有工程，生活污水依经三级化粪池预处理后用于堆肥，对周边环境影响小。 （2）废气：运期废气主要为西干渠管理所食堂使用燃料产生烟气和烹饪过程中产生的烟气，厨房油烟经抽油烟机处理后由专用烟道引至楼顶排放，对周边环境影响小。 （3）固废：营运期固体废弃物主要为清理渠道时将产生少量田间弃物和污泥、以及西干渠管理所管理人员产生的生活垃圾。清理渠道时产生少量田间弃物，如枯枝落叶等，收集后外运处置；清理渠道时产生少量的污泥，运送至垃圾填埋场处理；产生的生活垃圾经集中收集后定期由环卫部门清运处理。综上所述，产生的固体废物对周边环境影响小。 建设单位需要做好日常的西干渠管理和维护工作，落实灌溉工程的巡查、维护责任以及维修资金，确保灌溉工程发挥其最大效益。 8、环保措施结论 项目采取的环境污染防护措施及生态保护措施有效可行。 总而言之，项目建设符合国家相关政策，符合海南省生态保护红线的要求，项目建设环境背景良好，项目所采取的污染防治措施及生态保护措施有效可行，项目建设乃至营运对环境影响不大且可控，因此本项目在环保方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应设专人负责渠道日常的管理和维护工作。 2、定期对灌渠进行清理和对破损的道路进行修复，保障农田水利基础设施正常运行，切实保证高标准农田建设成效。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 项目初步设计及概算批复 附件3 营业执照 附件4 项目大气、噪声监测结果 附图1 项目所在地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 顶管及西干渠尾端平面布置图 附图3 岭落支渠平面布置图 附图4 项目与海南省生态保护红线的相符性 附图5 项目周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

尾气

噪声

建筑垃圾

尾气

噪声

尾气

噪声

尾气

噪声

建筑垃圾

管座浇筑

管道安装

沟槽土方开挖

管道平基

扬尘

建筑垃圾

噪声

尾气

闭水试验

沟槽回填

建筑垃圾

建筑垃圾

噪声

尾气

尾气

噪声

噪声

尾气

扬尘

渣土

噪声

尾气

扬尘

建筑垃圾

砼浇筑

土方填筑

土方开挖

场地清理

噪声

尾气

扬尘

建筑垃圾

场地清理，绿化

拆除临时工棚，将施工垃圾运至指定地点妥善处置