# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市崖州区崖城中学升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市崖州区教育局 |
| 法人代表 | 陈大飞 | 联系人 | 陈大飞 |
| 通讯地址 | 三亚市崖州区政府 |
| 联系电话 | 13518098789 | 传真 | -- | 联系电话 | 13518098789 |
| 建设地点 | 三亚市崖城中学内 |
| 立项审批 部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改综[2017]120号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ | 行业类别 及代码 | P8231 普通初中教育 P8234 普通高中教育 |
| 占地面积 (平方米) | 89269 | 绿化面积 (平方米) | 33083.58 |
| 总投资 (万元) | 22806 | 其中：环保投资(万元) | 550.5 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.41 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 三亚市崖州区崖城中学始创于1926年，前身为著名的鳌山书院，时称崖县县立中学， 1949年扩办为完全中学并更名为崖县中学，1955年秋，高中部迁出至三亚市区后，学校更名为崖县第二初级中学，1958年更名为崖城中学。2015年1月撤镇设区后更名为三亚市崖州区崖城中学。崖城中学内部分建筑建设年代久远，各栋建筑结构安全均存在隐患，且紧挨周边民用住宅建筑，消防安全也存在隐患，建筑抗震设防、安全等级已不满足正常使用要求且适修性差，部分建筑设计不符合相关规范要求，现状教学及其附属建筑也不符合历史文化名镇的规划要求，不能体现古典文化氛围。打造具有崖州文化特色的古色古香文化校园；以建设海绵城市为契机，统筹完善生态基础设施建设。2017年5月17日三亚市教育局已批准崖城中学整合崖城高级中学改扩建为崖城中学完全中学。为了完善配套设施，打造具有崖州文化特色的古色古香文化校园，使崖城中学成为三亚市崖州区最好的中学，打造百年老校。 本项目于2017年6月12日取得关于崖城中学升级改造项目立项的批复（三发改综[2017]103号）、2017年7月4日取得关于崖城中学升级改造项目可行性研究报告的批复（三发改综[2017]120号）、2017年7月25日取得关于崖城中学升级改造项目的规划设计条件（三规乡村[2017]45号）、2018年3月16日取得关于崖城中学升级改造项目建筑设计方案的技术审查意见（三规乡村[2018]21号）。 本项目建设用地面积为89269㎡（折合约134亩），分教学区和生活区，两大区域拟新建12栋框架结构建筑，总建筑面积约为38558.16㎡。项目建设内容主要包括旧楼拆除、土建主体工程、室内给排水工程、室内电气工程、室内消防工程等，同时包括园林景观、道路、河道整治、运动场改造、室外综合管网、大门、围墙等配套建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《海南省建设项目环境保护管理规定》等有关条款规定的有关要求，本项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）中“四十 社会事业与服务业 113、学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院”，本项目为有实验室的学校，因此应编制环境影响报告表。三亚市崖州区教育局委托海南寰亚生态环境工程有限公司承担本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，根据项目的工程特征和项目区的环境情况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选。在此基础上，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、建设规模 本项目建设用地面积为89269㎡（折合约134亩），分教学区和生活区，两大区域拟新建12栋框架结构建筑，总建筑面积约为38558.16㎡。项目建设内容主要包括旧楼拆除、土建主体工程、室内给排水工程、室内电气工程、室内消防工程等，同时包括园林景观、道路、景观河道整治、运动场改造、室外综合管网、大门、围墙等配套建设。项目建设规模如下： （1）拆除及破除工程：地面破除58225㎡；拆除框架结构建筑面积19774㎡（不含已建教师宿舍楼2340㎡），拆除砖混结构建筑面积6339㎡。 （2）建筑工程：本次建设总建筑面积约为38558.16㎡（不含已建教师宿舍楼和体育馆），总建筑占地约为11708.64㎡（不含已建教师宿舍楼和体育馆）。项目功能分类包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等。 （3）配套建设：新建园林景观33083.58㎡，道路建设面积12977.78㎡，地面停车场面积1050㎡，防护公共绿地面积2302㎡，河道整治2323㎡，运动场改造14304㎡等。 原有工程项目开设有教学班38个，学生1876人，教职工129人；现拟建项目计划初中部设36个班，高中部设15个班，合计51个班，每班人数均50人，合计2550人。教职工约200人。 2、建设内容 本项目将原有的建筑（除女生宿舍楼外）拆除重建，拆除面积为28777.3m2，与改扩建后项目不存在依托关系。本次建设总建筑面积约为38558.16㎡（不含已建教师宿舍楼和体育馆）。其中包括5栋地下1层地上3层教学楼建筑面积15656.79㎡、1栋地下1层地上3层鳌山书院建筑面积为7132.16㎡、1栋地上3层行政楼建筑面积为2348.71㎡、3栋地上3层男生宿舍楼建筑面积为8073.51㎡、1栋地上3层教师宿舍总建筑面积为1521.63㎡、1栋地上3层食堂建筑面积为3825.36㎡。本次建设总建筑占地约为11708.64㎡（不含已建教师宿舍楼和体育馆）。项目功能分类包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等。 表1-1项目原有建设内容及依托关系表 序号 项目名称 栋（个） 层数 建筑面积（m2） 依托关系 备注 1 男生宿舍 4 两栋3层、两栋5层 5444 拆除重建 2 女生宿舍 3 每栋3层 3218 保留原有属性 3 教师宿舍 3 一栋6层、两栋2层 4284 拆除重建 4 图书馆 1 3层 1095 拆除重建 5 办公大楼 1 3层 1686 拆除重建 6 教师公寓 3 每栋5层 4620 拆除重建 7 公寓厨房 1 1层 452 拆除重建 8 学生食堂 1 1层 1129 拆除重建 9 铁皮棚 2 每栋1层 276 拆除重建 10 教学楼 3 每栋分别为5层、3层、2层 5734 拆除重建 11 科学楼 1 5层 3280 拆除重建 12 工作间 1 1层 71.6 拆除重建 13 保安室 1 1层 33.7 拆除重建 14 大门 3 \ 672 拆除重建 15 合计 31995.3 表1-2 项目建设面积表 序号 项目名称 栋数 层数 建筑面积（m2) 备注 1 教学楼 5 地下一层，地上三层 15656.79 含不计容面积 2 鳌山书院 1 地下一层，地上三层 7132.16 含不计容面积 3 行政楼 1 地上三层 2348.71 4 男生宿舍 3 地上三层 8073.51 分为1#和2#男生宿舍 5 教师宿舍 1 地上三层 1521.63 6 食堂 1 地上三层 3825.36 表1-3 主要技术经济指标表 序号 分区 项目名称 单位 工程量 备注 1 建设总用地面积 ㎡ 98225.00 折合约147亩 (1) 本次建设用地面积 ㎡ 89269.00 折合约134亩，包括北侧用地和南侧用地 (2) 规划道路面积 ㎡ 4331.00 (3) 规划河道面积 ㎡ 2323.00 (4) 规划绿线面积（防护公共绿地） ㎡ 2302.00 2 总建筑面积 ㎡ 55700.06 3 总建筑占地面积 ㎡ 20448.64 4 拆除及破除工程 (1) 地面破除 ㎡ 58225.00 (2) 框架结构建筑面积 ㎡ 19774.00 (3) 砖混结构建筑面积 ㎡ 6339.00 5 本次建设总用地面积 ㎡ 89269.00 折合约134亩，包括北侧用地和南侧用地 6 生活和教学区 本次建设建筑总面积 ㎡ 38558.16 (1) 本次建设计容建筑面积 ㎡ 32963.19 1） 教学楼 ㎡ 10794.95 5栋 2） 鳌山书院 ㎡ 6399.03 1栋 3） 行政楼 ㎡ 2348.71 1栋 4） 教师宿舍楼(36间） ㎡ 1521.63 1栋 5） 男生宿舍楼（162间） ㎡ 8073.51 3栋 6） 食堂 ㎡ 3825.36 1栋 (2) 本次建设不计容建筑面积 ㎡ 5594.97 1） 教学楼地下室 ㎡ 4126.02 2） 教学楼一层架空面积 ㎡ 735.82 3） 鳌山书院地下室 ㎡ 733.13 7 保留建筑 ㎡ 2340.00 （容纳324人） (1) 教师宿舍楼（改为女生宿舍楼） ㎡ 2340.00 3栋 8 建筑占地面积 ㎡ 12488.64 (1) 教学楼 ㎡ 4093.82 地下1层，地上3层 (2) 鳌山书院 ㎡ 2133.01 地下1层，地上3层 (3) 行政楼 ㎡ 985.53 地上3层 (4) 教师宿舍楼(36间） ㎡ 507.21 地上3层 (5) 男生宿舍楼（162间） ㎡ 2713.95 地上3层 (6) 食堂 ㎡ 1275.12 地上3层 (7) 教师宿舍楼（改为女生宿舍楼） ㎡ 780.00 已建，共3栋，每栋均为3层 9 运动区 已立项或已建建筑面积 ㎡ 14801.90 (1) 体育馆 ㎡ 13296.90 其中地下室3396.9㎡ (2) 看台 ㎡ 1440.00 已建，不计容 (3) 供电房 ㎡ 28.00 已建 (4) 管理用房 ㎡ 37.00 已建 10 已立项或已建建筑占地面积 ㎡ 7960.00 (1) 体育馆 ㎡ 6455.00 主体一层局部三层 (2) 看台 ㎡ 1440.00 (3) 供电房 ㎡ 28.00 单层 (4) 管理用房 ㎡ 37.00 单层 11 学生数 人 2550.00 12 班级数 班 51.00 其中初中36个班，高中15个班 13 建筑密度 % 22.91 14 容积率 0.48 15 道路面积 ㎡ 12977.78 (1) 生活区和教学区道路面积 ㎡ 8177.78 (2) 运动区道路面积 ㎡ 4800.00 16 园林景观 ㎡ 33083.58 (1) 生活区和教学区园林景观面积 ㎡ 31883.58 (2) 运动区园林景观面积 ㎡ 1200.00 17 防护公共绿地面积 ㎡ 2302.00 河道防护 18 绿化率 % 37.65 生活区和教学区内的绿化率 19 地面停车场 ㎡ 1050.00 (1) 机动车停车场 ㎡ 1050.00 42辆 20 河道整治 ㎡ 2323.00 水系宽10m 21 砖混围墙（3.0m高） m 1435.00 22 大门 座 2.00 主入口和次入口 23 景观小品 套 30.00 按5亩/套，包括垃圾桶、座椅等 24 运动场改造 m2 14304.00 包括400m跑道面层修复、足球场草皮更换等 表1-4 项目各功能用房面积表 序号 功能 项目 单间面积（使用面积）(m2) 间数(间） 小计（使用面积）(m2) 合计（使用面积）(m2) 建筑面积（m2) 备注 一 教学 普通教室 70 51 3570 3714 5713.85 教具室 48 3 144 二 教学辅助用房 实验室（理、化、生） 126 6 756 4407.46 6780.70 仪器标本准备室 24 8 192 音乐教室 84 2 168 乐器室 24 1 24 美术教室 96 1 96 美术教具室 24 1 24 舞蹈室 94 1 94 书法教室 96 1 96 地理教室 96 1 96 语言教室 96 2 192 语言资料室 24 1 24 计算机教室 96 2 192 计算机铺房 24 1 24 劳动技术教室 96 2 192 劳动教具室 24 2 48 合班教室 293 1 293 电教器材室 23 1 23 图书阅览室 120 1 120 电子阅览室 120 1 120 学生阅览室 120 1 120 教室阅览室 120 1 120 藏书库 276 1 276 书库 160 2 320 教师休息室 109 5 545 药品室 24 6 144 科技活动室 18 6 108 三 办公用房 心理咨询室 18 1 18 2185 3361.54 教师办公室(年级组办公室） 21 34 714 行政办公室 25 25 625 目录室 30 1 30 检索室 30 1 30 多功能厅 160 1 160 广播社团办公室 46 1 46 会议室 52 1 52 会议接待室 80 2 160 贵宾接待室 30 3 90 休息室 20 2 40 德育展览馆 50 1 50 卫生保健室 22 3 66 总务仓库 58 1 58 维修管理室 24 1 24 传达值班室 22 1 22 四 生活服务用房 教室宿舍 - - - 989 1521.63 36间，双人宿舍 开水房 24 1 24 24 36.92 设备房 25 1 25 25 38.46 杂物间 15 1 15 15 23.08 储藏室 20 1 20 20 30.77 卫生间 12 60 720 720 1107.69 教工与学生食堂 - - - 2486 3825.36 小计 22440.00 五 校史馆和档案馆 - - - 312 480 不在指标范围内 六 教学楼和鳌山书院地下室 - - - 3692 4859.15 七 学生宿舍 2894 8073.51 八 架空活动面积 - - - - 735.82 九 连廊面积 - - - - 1969.68 十 本次建设总建筑面积 - - - - 38558.16 十一 原有建筑 体育馆（体育活动与器械） 13296.9 其中地上面积9900m2体育馆已立项 保留建筑 2340 已建宿舍楼 其他原有建筑 1505 含运动区配电房、管理用房、看台等 十二 总建筑面积 55700.06 备注：各项建筑面积按使用面积占总建筑面积的65%推算 表1-5 实验室化学品清单 序号 名称 数量 类别 备注 1 酒精 50kg 试剂 2 高猛酸钾 500g 固体 3 盐酸 10000ml 试剂 4 硫酸 3000ml 试剂 5 氢氧化钠 3000g 固体 6 硝酸银 100g 试剂 7 镁条 500g 固体 8 过氧化氢 100ml 试剂 9 重铬酸钾 100g 固体 3、项目用地平衡 项目建设内容包括旧楼拆除、土建主体工程、室内给排水工程、室内电气工程、室内消防工程等，同时包括园林景观、道路、河道整治、运动场改造、室外综合管网、大门、围墙等配套建设。 表1-6 项目用地平衡表 序号 分区 名称 单位 数量 备注 1 生活和教学区 建筑占地面积 ㎡ 12488.64 含原教师宿舍占地 2 道路面积 ㎡ 8177.78 3 园林景观 ㎡ 31883.58 4 停车场 ㎡ 1050.00 5 规划河道面积 ㎡ 2323.00 6 规划绿线面积（防护公共绿地） ㎡ 2302.00 7 小计 ㎡ 58225.00 折合约87亩 8 运动区 周边道路 ㎡ 4800.00 本次建设，宽约6m 9 园林景观 ㎡ 1200.00 本次建设，配套道路绿化 10 运动区跑道和球场面积、体育馆、看台、管理用房、供电房等 ㎡ 34000.00 本次只对运动区操场进行改造 11 小计 ㎡ 40000.00 折合60亩 12 合计 ㎡ 98225.00 折合147亩 4、道路工程 本项目道路呈环状分布，规划设置一条宽6m环状路布置在整个用地边缘，同时在区域内设置相应的道路。规划道路总面积为12977.78m2，道路拟采用混凝砼结构。区域内具体道路宽度设计要满足消防通道要求。 5、绿化工程 本项目绿地面积约为33083.58m2。统一性与生态性-结合整体布局与组群规划，倾力打造设施完善、环境幽雅、绿树成荫、花草相协的绿色学校，有机联系各点状绿地，使各个点状绿化连为一体，增强户外空间连续性。将中心绿地沿街绿地相结合，使之成为统一的绿化系统。绿化环境设计在强调空间个性化塑造的同时，更为注意整体意境，使整个项目区环境绿化、美化、亮化，科学美观，入目皆绿色，无处不花香。 6、公用工程 （1）供电 项目所在校区运动区内原有400KVA配电房，该配电房主要为原教学生活区供电，已不能满足本次供电需求，需增容。本次建设引2回路10KV电源至学校设备房内作为正常电源，为保证崖城中学教学及生活区正常供电，添加1台800KVA和1台1000KVA变压器。经设备用房内的总配电柜，再放射式配线引至配电箱，再采用放射式配线引至各用电处。 （2）给排水 1）给水 本项目建设地点位于三亚市崖城中学内，市政给排水管网已覆盖，项目拟从校园内已有的市政给水管引一条DN200给水管敷设在校园内作为供水水源，采用PE管，市政水压0.30MPa。同时，从校内就近水井处引一条DN100给水管作为备用供水水源。 2）排水 本项目采用雨污分流制。 雨水系统：雨水采用内排水系统，屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管道，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管道，最后排至项目所在地内河道处。 污水系统：生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，实验废水经调节池和消毒池处理后，接管市政管网，最后排入三亚崖城水质净化厂集中处理。 三、施工临时用地 （1）施工营地 项目设施工营地，施工营地位于项目区域南侧。 （2）施工场地布设 本项目临时堆土场和料场设置在项目区域中部空地处，占地面积约1500m2，位于常年主导风向的下风向，对附近居民影响较小。 施工平面布置图见附图5。 四、总平面布置合理性分析 总平面布置包括建筑物、室外活动场地、绿化、道路布置等内容，设计应功能分区合理、方便管理、朝向适宜、日照充足，创造符合中学生生理、心理特点的环境空间。 根据项目所处的地理位置和周围环境及地形情况，为了整体布局美观大方和有利于疏散，项目建设应符合崖城中学总体规划的要求，建设用地坚持科学、合理、节约用地的原则，力求做到功能分区明确、交通流畅、布局紧凑、使用管理方便，并与周围环境协调一致。 本项目规划两大入口位于用地西侧与南侧（其中西侧入口为原入口，南侧入口为规划新增入口）。在生活区和教学区规划建设12栋建筑，其中1栋教师宿舍楼和2栋男生宿舍楼（2#男生宿舍）位于用地北侧，5栋教学楼采用连廊式布局位于生活区和教学区用地西侧，1栋鳌山书院生活区和教学区用地中部，4栋学生宿舍楼（包括新建1#男生宿舍楼和已建3栋女生宿舍楼）位于生活区和教学区用地东南侧，1栋行政楼和1栋食堂位于生活区和教学区用地东侧，场地内建设水泥道路，呈环状分布。 本项目设个垃圾暂存点，位于食堂北侧，位于常年风向的下风向，对周边环境影响较小。项目总平面布置图详见附图4。 五、项目建设进度及施工人员安排 本项目拟定的施工周期为2018年4月—2019年12月（20个月），施工期高峰期平均每天约100名施工人员。 六、产业政策符合性分析 本项目属于教育服务业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(201年本)（2013年修正）>有关条款的决定》，本项目属于鼓励类建设项目，因此，项目的建设与国家产业政策是相符的。 七、选址可行性分析 ①与规划相符性分析 本项目于2017年7月25日取得关于崖城中学升级改造项目的规划设计条件（三规乡村[2017]45号），用地性质为中小学用地，项目土地权属明确。根据《三亚市崖城镇总体规划（2012-2020）》（见附件7），用地类型为中小学用地，与总体规划相符。 ②与海南省生态保护红线符合性分析 项目与经查询海南省生态环境保护厅网站——海南省省级生态保护红线发布系统，叠图分析后（见附图8），本项目红线距离陆域生态保护红线Ⅱ类红线区50m，功能为：防洪调蓄生态保护红线区，且本项目的开发建设不会对生态红线造成影响，项目建设符合《海南省生态保护红线管理规定》。 八、项目环保验收 本项目总投资22806万元，其中环保投资550.5万元，，占总投资的2.41%。本项目环保投资估算见表1-7。 表1-7 环保投资估算表 序 号 名称 环保设施名称 数量 环保投资 （万元） 备注 进度 施 工 期 施工 扬尘 设置防护网（遮盖物），及时清扫路面尘土 / 20 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 喷洒车（洒水降尘） 3辆 7.5 租用，每辆2.5万 噪声 低噪设备、设隔墙、减震措施 / 25 施工 废水 沉淀池 3个 3 沉淀池容积为20m3，造价按1万元/个计。 生活 污水 临时三级化粪池 3个 12 化粪池容积为12m3，造价按4万元/个计。 水土 流失 截水沟、围挡等水土流失防护设施 / 15 营 运 期 生活 污水 污水管网铺设 / 30 三级化粪池 10 60 化粪池容积为50m3，造价按6万元/个计。 废气 食堂抽油烟机及排烟管道 / 15 地下室设备房排风机 50套 2.5 造价按500元/套计 固废 垃圾暂存点 / 10 垃圾收集桶 50个 0.5 100元/个 噪声 对发电机、水泵房等采取相应的吸音、隔音、减振降噪措施 / 20 绿化 绿化面积为33083.58m2 / 330 100元/m2 合计 550.5 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 三亚北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成一个狭长状的多角形。境内海岸线长258.65公里，有大小港湾19个。主要港口有三亚港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。主要海湾有三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。有大小岛屿40个，主要岛屿10个。 崖州区位于海南岛南端三亚市的西部，由北向南倾斜，主要由平原、丘陵、山地三部分构成，中部为河流冲击平原，是三亚主要的农业产区。平均海拔高度6.5米。 二、地质 项目所在场地地层主要为素填土及第四系滨海沉积层（Q4m）更新统（Q1m）海相沉积层。沿线土体稳定，无崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等不良地质作用。 三、地震 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），三亚地区抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.05g。可根据《公路工程抗震规范》（JTGB02-2013）的规定，采取相应的抗震措施。 四、气候、气象 三亚市属热带海洋季风性气候，夏季无酷热，春秋不明显，四季宜人。经统计，该地区20年(1994～2013年)气象数据统计资料为：年平均风速为2.5m/s，最大风速为35.8m/s，年平均气温为25.5℃，最热6月份的平均气温为28.5℃，最冷1月份的平均气温为21.2℃，极端最高气温35.9℃，极端最低气温5.1℃。；年平均相对湿度83%，年均降水量1606.9mm，极端降水量为610.2mm，连续降水天数为10天，平均日照时数为2241.0h。三亚的月平均风速均在2.0m/s以上，11月份平均风速最大，为3.0m/s，其次是1月份和12月份平均风速为2.9m/s，5月份的平均风速最小，为2.1m/s。 三亚最大风向频率为17.85%，是东风E，其次为东北偏东风ENE，频率为12.19%，再是东北风NE，频率为10.62%，静风为6.06%。 五、水文 项目所在区域水系为宁远河，位于海南省南部，为海南省第五大河流，发源于五指山南麓的保亭县红水岭，河流自东北流向西南，在三亚市保港镇崖州湾入海，全长 83.5km，天然落差1101m，平均落差为1.32%。 宁远河河口位于我国南海弱潮海区，该海域为不正规日潮混合潮型，以日潮为主，具有明显的日潮不等现象。每月约有14天为日潮，其余为不正规半日混合潮。涨落潮历时显著不对称，涨潮历时约为14小时，落潮历时约为10小时。潮差不大，平均潮差1.0m左右，最大潮差为2.0m左右。 宁远河在河口区域被东、西两个河口沙洲分流成三个汊道两个口门入海。东汊是宁远河入海主槽，经东口门入海，中、西汊经西沙洲分流、汇流后通过西口门入海。东、西口门宽分别约 100m 和 60m。西沙洲面积较小，上游端浅滩水深较浅，西汊在浅滩发育而成，汊道宽度很窄，分流能力较弱有扩大发展的趋势。东沙洲面积较大，约为0.52km2，河口内沙洲岸线变化不明显，但临海岸线呈现出两端沙嘴淤涨，中间岸线蚀退的动态变化。 六、植被 根据现场实地调查，项目区现状为裸地，自然植被少。项目区主要植被为沿海木麻黄防风林、道路边的荒草、河边的湿地植被等，生态环境现状一般。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 本项目大气质量现状监测委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司于2019年3月13日-3月19日进行监测。 （1）项目区域环境现状监测 ①监测因子 常规污染物：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO ②监测布点原则 在项目评价范围内，选取有代表性的环境空气保护目标设置监测点。 ③监测点位布设 本项目设置1个大气监测点位。进行大气现状质量监测时，选择了项目周边敏感点比较集中且具有代表性的崖州古城。具体布点位置及设置说明见表3-1。 表3-1 大气环境现状监测点位表 监测点位 功能区类别 监测因子 备注 编号 名称 9# 崖州古城 一类功能区 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO ④监测方法 采样方法和分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）配套测定方法要求。 ⑤监测时间与频率 本次进行为期7天的环境空气现状监测，同时记录风速、风向和温度等气象条件。 SO2、NO2、COP小时浓度监测采样：每天监测4次，时间：02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样不少于45分钟； SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5日平均浓度采样：每天采样1次，每次连续采样20小时。 ⑥监测结果 表3-2 大气环境监测结果 点位名称 采样 时间 检测 频次 二氧化硫* 二氧化氮 PM2.5 PM10 一氧化碳 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 9#崖州古城 2019.3.13 第一次 0.0035* 0.010 -- -- 0.5 第二次 0.0035* 0.009 -- -- 0.4 第三次 0.0035* 0.011 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.008 -- -- 0.5 日均值 0.0020* 0.003 0.021 0.044 0.5 2019.3.14 第一次 0.0035* 0.011 -- -- 0.5 第二次 0.0035* 0.010 -- -- 0.6 第三次 0.0035* 0.012 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.009 -- -- 0.5 日均值 0.0020* 0.003 0.022 0.040 0.5 2019.3.15 第一次 0.0035* 0.013 -- -- 0.4 第二次 0.0035* 0.012 -- -- 0.5 第三次 0.0035* 0.016 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.011 -- -- 0.6 日均值 0.0020* 0.004 0.020 0.041 0.5 2019.3.16 第一次 0.0035* 0.016 -- -- 0.5 第二次 0.0035* 0.011 -- -- 0.5 第三次 0.0035* 0.015 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.013 -- -- 0.5 日均值 0.0020* 0.004 0.019 0.039 0.5 2019.3.17 第一次 0.0035* 0.015 -- -- 0.6 第二次 0.0035* 0.011 -- -- 0.5 第三次 0.0035* 0.014 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.010 -- -- 0.6 日均值 0.0020* 0.004 0.017 0.042 0.6 2019.3.18 第一次 0.0035* 0.014 -- -- 0.6 第二次 0.0035* 0.010 -- -- 0.5 第三次 0.0035* 0.013 -- -- 0.4 第四次 0.0035* 0.010 -- -- 0.5 日均值 0.0020* 0.004 0.018 0.041 0.5 2019.3.19 第一次 0.0035* 0.014 -- -- 0.5 第二次 0.0035* 0.011 -- -- 0.5 第三次 0.0035* 0.015 -- -- 0.5 第四次 0.0035* 0.010 -- -- 0.5 日均值 0.0020* 0.004 0.020 0.040 0.5 备注：带“*”表示项目检出值低于检出限，以1/2检出限值表示；二氧化硫小时检出限为0.007mg/m3，日均检出限为0.004mg/m3。 ⑦监测结果统计 表3-3 监测点小时均值监测结果统计表 mg/m3 监测 项目 项目 点位 浓度范围 mg/m3 超标率(%) 最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比（%） 标准值 (mg/m3) SO2 9#崖州古城 未检出 0 2.33 0.15 NO2 0.008~0.016 0 8 0.20 CO 0.4~0.6 0 6 10 注：根据监测数据统计要求，本项目二氧化硫小时浓度均未检出，以1/2检出限值表示。二氧化硫小时检出限为0.007mg/m3。 表3-4 监测点日均值监测结果统计表 mg/m3 监测 项目 项目 点位 日均浓度范围 (mg/m3) 超标率(%) 最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比（%） 标准值(mg/m3) SO2 9#崖州古城 未检出 0 4 0.05 NO2 0.003~0.004 0 5 0.08 CO 0.5~0.6 0 15 4 PM10 0.039~0.044 0 88 0.05 PM2.5 0.017~0.022 0 62.85 0.035 注：根据监测数据统计要求，本项目二氧化硫日均浓度均未检出，以1/2检出限值表示。二氧化硫日均检出限为0.004mg/m3。 ⑧环境空气质量现状分析 根据监测结果统计表3-3和表3-4可知，崖州古城监测点位SO2、NO2、CO小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准；SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5日平均浓度均能满足均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准； （2）2018年三亚市环境状况公报 根据《2018年三亚市环境状况公报》，2018年，我市环境空气质量优良率为97.3%（按标态值统计），空气质量指数（AQI）年均值为39。2018年我市环境空气质量有效监测天数共365天，其中，全年空气质量指数AQI属一级（优）的天数共305天，占全年有效监测天数的83.6%，属二级（良）的天数共50天，占全年有效监测天数的13.7%，属三级（轻度污染）的天数共10天，占全年有效监测天数的2.7%。 （3）大气环境功能区划 本报告环境空气质量现状引用海南省生态环境厅2019年6月3日发布的《2018年海南省生态环境状况公报》中的相关数据及结论：2018年，全省环境空气质量总体优良，优良天数比例为98.4%。其中，优级天数比例为80.5%；良级天数比例为17.9%，轻度污染天数比例为1.5%，中度污染天数比例为0.1%，无重度污染天数和严重污染天数。全省二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为5、8、30、17微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为107微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米，均达标且远优于国家二级标准；其中SO2、NO2、CO、PM10四项指标均符合国家一级标准，PM2.5和O3接近国家一级标准。与2017年比较，全省环境空气质量稳中向好，其中优良天数比例上升0.1%，主要污染物PM2.5、CO和NO2浓度分别下降5.6%、10.0%和11.1%，PM10浓度略有上升，SO2和O3浓度持平。2018年，全省18个市县（不含三沙市）SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO六项污染物年均浓度均符合国家二级标准，其中五指山市达到国家一级标准。 项目所在区域空气质量现状评价表详见表3-1. 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 二级标准限值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 5 60 8.33 达标 NO2 年平均浓度 8 40 20 达标 CO 24小时平均第95百分位 0.9 4 22.5 达标 O3 日平均8小时滑动平均值第90百分位数 107 160 66.88 达标 PM2.5 年平均浓度 17 35 48.57 达标 PM10 年平均浓度 30 70 42.88 达标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），六项基本污染物均达标即为城市环境空气质量达标。由表3-1可知，三亚市各污染物占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，三亚市为达标区。 2、声环境 本项目大气质量现状监测委托海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司于2018年6月7日-6月13日进行监测。 （1）监测对象 项目四周厂界及项目周边敏感点。 （2）监测因子 等效连续A声级，LAeq （3）监测方法和监测时间 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行监测。在工作日内监测2天，每天昼间（6:00-22:00）、夜间（22:00-次日6:00）各一次，每次监测时间为10分钟。选择了工作日无其他噪声干扰条件下进行监测，如避开雨天。对于出现异常的噪声值，进行了简单分析并记录，有鸣笛等明显的噪声干扰源的已进行重测。其他要求按照国家相关规定执行。 （4）监测布点及原则 依据GB3096—2008《声环境质量标准》(GB3096—2008)中网格布点法并结合项目实际情况布设8个噪声监测点位。 （5）监测结果 噪声监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状检测结果 单位(unit):dB(A) 检测点/位置 检测日期 结 果 昼间 夜间 三亚市崖州区崖城中学升级改造项目北厂界1# 2019.3.15 51.1 43.4 2019.3.16 51.3 43.2 三亚市崖州区崖城中学升级改造项目东厂界1#2# 2019.3.15 50.2 42.8 2019.3.16 50.5 42.4 三亚市崖州区崖城中学升级改造项目南厂界3# 2019.3.15 51.5 42.9 2019.3.16 51.2 42.7 三亚市崖州区崖城中学升级改造项目西厂界4# 2019.3.15 52.9 43.6 2019.3.16 53.8 43.9 玉林医疗诊所5# 2019.3.15 53.1 43.4 2019.3.16 54.2 42.8 崖城中学东侧居民点6# 2019.3.15 52.2 43.1 2019.3.16 52.4 43.2 崖城中学北侧居民点7# 2019.3.15 52.8 43.6 2019.3.16 52.5 43.4 崖州古城8# 2019.3.15 51.4 43.7 2019.3.16 51.6 43.6 监测结果表明：项目西周厂界以及周边敏感点（玉林医疗诊所、崖城中学东侧居民点、崖城中学北侧居民点和崖州古城）昼夜间声环境值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 3、地表水环境 根据《2018年三亚市环境状况公报）》，宁远河崖城大桥断面水质为地表水Ⅱ类，优于管理目标要求（地表水Ⅲ类）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周边主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 项目周边主要环境保护目标 序号 保护对象 方 位 距离（m） 规模 性质 保护类别 保护级别 1 镇区居民点 西侧、北侧、东侧 紧邻 约3000人 居住 大气环境、声环境 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单中一级标准； 《声环境质量标准》GB3096-2008中1类。 2 崖州古城 西北侧 160 / 文物古迹 大气环境、声环境 3 宁远河 南侧 45m / / 水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据三亚市为旅游城市，为需要特殊保护的地方。本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（修改单）中的一级标准，标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m³ 污染物 取值时间 标准浓度 一级 二级 二氧化氮NO2 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 一氧化碳CO 24小时平均 4mg/m³ 4mg/m³ 1小时平均 10mg/m³ 10mg/m³ 二氧化硫SO2 年平均 20 60 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 颗粒物（粒径≤10μm） 年平均 40 70 24小时平均 50 150 颗粒物（粒径≤2.5μm） 年平均 15 35 24小时平均 35 75 2、声环境质量标准 本项目周边区域主要为居住及商业混合区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目区域执行1类标准。标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1类 55 45 2类 60 50 （2）地表水环境质量标准 本项目位于宁远河北侧约45米，根据《海南省水环境功能区划》，本项目邻近的宁远河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准（摘录） 单位:（mg/l，pH除外） 污染物名称 高锰酸盐指数≤ DO≥ pH 石油类≤ COD≤ 总磷（以P计） 总氮 （湖、库，以N计） 挥发酚 粪大肠菌群（个/L） Ⅲ类 6 5 6～9 0.05 20 0.2 1.0 0.005 10000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气排放标准 项目备用柴油发电机产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，其排放限值见下表4-4。 表4-4 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度 mg/Nm³ 最高允许排放速率，kg/h 排气筒高度m 二级 三级 NOx 240 15 0.77 1.2 20 1.3 2.0 50 12 18 100 52 78 SO2 550 15 2.6 3.5 20 4.3 6.6 50 39 58 100 170 270 2、油烟排放标准 本项目餐厅设有8个灶头，产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的中型标准，具体见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准（摘录） 规 模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（㎡） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设备最低去除率（%） 60 75 85 3、废水排放标准 本项目产生的废水主要为生活污水。根据调查，项目的生活污水经三级化粪池和隔油池处理后，排入三亚市崖城镇水质净化厂集中处理。项目污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，见下表4-6。 表4-6 污水排入城镇下水道水质等级标准中B等级 (单位：mg/L) 控制项目名称 COD BOD5 SS TP TN 限值 500 350 400 8 70 4、噪声排放标准 （1）施工期噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位： dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 （2）营运期噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的表1中1类标准，见下表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼 间 夜 间 1类 55 45 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本工程特点，建议不安排主要污染物排放总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工程分析按项目施工期和营运期两方面进行。项目基本工艺及污染工序流程，见图5-1。 图5-1 施工期、营运期工程工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目拟定的施工周期为20个月，施工期高峰期平均每天约100名施工人员。 1、施工期大气污染源强分析 施工阶段的大气污染源主要来自建筑物拆除、土石方开挖，填土及砂石、石灰等建筑材料的装卸产生的施工扬尘，运输车辆行驶道路扬尘、排放尾气以及装修废气等。 （1）施工扬尘 建筑物拆除、挖填作业裸露地表、土石料方、物料装卸等在机械作用或风蚀作用下产生扬尘，扬尘将会对周围环境造成一定的影响，但这种影响一般是可逆的、短暂的，在施工期结束后将一并消失。 （2）施工机械、运输车辆行驶道路扬尘 按经验公式计算得出：一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同形式速度情况下产生的扬尘量见表5-1。 表5-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 车速（km/h） P(kg/m2) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 5 0.02105 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3176 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.25105 0.3204 0.3788 0.6371 （3）施工机械、运输车辆排放尾气 施工过程中，施工机械与车辆主要以柴油为燃料，柴油燃烧会排放一定的废气，产生的废气含有CO、NOx、SO2等。类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限。 （4）装修废气 项目在建设期间建筑装修的油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于住宅楼等对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，对周围环境的影响较难预测。因此，仅对该废气作定性分析。 2、施工期水污染源强分析 项目设有施工营地，施工期的废水污染源主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械和运输车辆的冲洗废水，主要为混凝土系统废水、基坑废水、设备冲洗水，含泥沙、悬浮颗粒物和矿物油等，预计施工废水产生量约为8.0m³/d。施工工程废水排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为400mg/L，产生量约为3.2kg/d。施工废水经沉沙池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 本项目预计最大施工人数100人/d，施工人员人均生活用水按250L/d计，施工期按20个月（600d）计算，则生活用水量约25m³/d（1.5万m³/施工期），折污系数取0.85，则生活污水产生量为21.25m³/d（1.28万m³/施工期）。生活污水污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主。根据类比可知，施工生活废水经化粪池处理后，其污染物浓度分别为COD约250mg/L、BOD5约120mg/L、SS约150mg/L、NH3-N约15mg/L。能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级要求。施工营地需设临时三级化粪池，施工人员生活污水经临时三级化粪池处理后，接入市政管网排到三亚市崖城镇水质净化厂集中处理。 3、噪声污染源强分析 施工期噪声污染源主要有施工场地的噪声与运输物料的车辆交通噪声。 （1）施工场地的噪声主要有场地机械设备的噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。由下表5-2可知，声级最大的是打桩机、电钻等，可达115dB(A)。 表5-2 各施工阶段主要噪声源状况一览表 施工阶段 声源 声级dB(A) 施工阶段 声源 声级dB(A) 土石方 阶段 挖土机 78~96 装修 安装 阶段 电钻 100~115 打桩机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 冲击机 90 无齿锯 105 底板与 结构阶段 混凝土输送泵 90~100 混凝土搅拌机 100~110 振捣器 100~105 云石机 100~110 电钻 100~110 角向磨光机 100~115 电焊机 90~95 空压机 75~85 （2）物料运输的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声。各阶段的车辆类型及声级如下表5-3所示。 表5-3 交通运输车辆声级表 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级dB(A) 土石方阶段 土方外运 大型载重车 90 底板及结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 装修阶段 各种装修材料及设备 轻型载重卡车 75 4、施工期固废污染源强分析 （1）拆除建筑垃圾 本项目地面破除58225㎡，拆除框架结构建筑面积19774㎡，拆除砖混结构建筑面积6339㎡，合计拆除面积约为84338㎡。按800kg/m2计，则拆除产生的建筑垃圾量共为67470.4t。 （2）施工建筑垃圾：项目总建筑面积为38558.16m2，建筑垃圾以0.05t/m2计，则本项目建筑垃圾产生量约为1927.9t。建筑垃圾主要成份为废钢筋、废门窗、废木板、废塑料、废砖、废石块、渣土等。 （3）生活垃圾：项目建设过程中同时施工的人员按100人计，施工人员的生活垃圾按人均1kg/d计，施工期按20个月（600d）计算，最大生活垃圾产生量为100kg/d（60t/施工期）。生活垃圾由当地环卫部门统一清运、处理。 5、土石方量分析 项目将利用现有地形进行设计，本评价以基础和地下室的开挖面积为基础来粗略估算土方开挖量，具体土石方平衡见表16和图2。 a、基础开挖：建筑基底面积约20448.64m2，开挖深度约3m，基础工程开挖土方量=面积（20448.64m2）×深度（3m）=61345.92m³。 基础回填方：基础回填方量按开挖土方量的15%回填。基础回填方量=基础开挖土方（61345.92m³）×15%=9201.89m³。 b、地下室开挖：项目地下室开挖面积为4859.15m2，设计开挖平均深度约3.5m。地下建筑工程开挖土方量＝面积（4859.15m2）×深度（3.5m）＝17007.03m³。 地下室回填方：地下室地基回填土方量按地下室开挖土方量的15％回填。地基回填土方＝地下室开挖土方（17007.03m³）×15％＝2551.05m³。 c、道路开挖：项目道路面积约为12977.78m2，挖深约0.4m，道路工程开挖土方量5191.11m³，填方量按道路开挖土方量的50%回填，道路回填方量为2595.56m³。 d、绿化用土：项目绿地需铺上一定厚度的表土方可进行绿化，绿化面积约为33083.58m2，回填表土厚度为0.8m。回填表土方量＝绿化地面积（33083.58m2）×厚度（0.8m）＝26466.86m³。 表5-4 项目建设土石方量平衡表 序号 内容 占地 面积（m2） 挖、填方 深度（m） 挖方（m³） 填方 (m³) 弃方 (m³) 借方 (m³) 备注 1 基础 20448.64 3（挖） 61345.92 9201.89 52144.03 0 -- 2 地下室 4859.15 3.5（挖） 17007.03 2551.05 14455.98 0 -- 3 道路 12977.78 0.4（挖） 5191.11 2595.56 2595.55 0 -- 4 景观绿化 33083.58 0.8（填） 0 26466.86 0 26466.86 外购 表土 5 合计 -- -- 83544.06 40815.36 69195.56 26466.86 -- 图5-2 项目土石方平衡图 本项目建设总挖方量约83544.06m³，总回填方量约40815.36m³，项目挖方大于填方量，弃方量为69195.56m³，项目施工过程中产生的弃方放置在临时堆土场，建设单位应及时委托专业公司将剩余的弃方拉运外卖至崖州区盐灶村进行有效利用，运输弃方的车辆应使用加帆布覆盖，避免在运输过产生扬尘及土方散落（运距及路线见附件6）。景观绿化所需表土外购。 6、施工期生态影响分析 项目施工将对生态环境的造成一定的影响，其影响特征主要表现为施工占地、土石填方、交通道路的修建等均造成局部区域的植被破坏，生物量降低，同时易引起局部区域的水土流失等。具体表现为： （1）基础开挖、建设在施工期的生态环境影响主要体现在地表植被的破坏及施工期的水土流失等方面。 （2）施工过程损害了项目用地范围内的植被，导致生物量的减少。 （3）施工建设过程中产生的建筑垃圾，如不及时清理，随意堆放，将对项目区产生视觉景观污染。施工营地的工棚外观也与周边环境不相协调；施工人员产生的生活污水和生活垃圾如果没有及时处理，都将影响整个片区的景观环境。 二、营运期主要污染工序 1、大气污染源强分析 项目营运期废气主要为食堂厨房油烟、汽车尾气、收集垃圾桶产生的恶臭、备用柴油发电机运行时产生的废气以及实验室废气。 （1）食堂厨房油烟 学校食堂烹饪油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，主要污染物为动植物油。 师生日常生活在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，学校食堂人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本环评取2.5%计。油烟废气均经过油烟机脱油烟处理后经楼内专用排烟管道引至楼顶排放，其油烟去除效率按60%计。油烟排放情况见表5-5。 表5-5 师生食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型 规模 用油指标 （g/人·d） 耗油量 （t/a） 油烟挥发系数 油烟产生量（t/a） 油烟排放量（t/a） 师生 2750 30 18.15 2.5% 0.45 0.18 （2）汽车尾气 汽车尾气中所含主要污染物为CO、NOX和HC(碳氢化合物)。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大的关系。汽车在空档时HC和CO浓度最高，低速时HC和CO浓度较高，高速时NOX浓度最高，HC和CO浓度较低。 汽车在进出停车场时一般是低速行驶，因此HC和CO排放量较大。 本项目停车场为地面停车场，共设机动车位共42个，机动车在项目区内均为怠速行驶，按平均每辆车每天往返四次，小车耗油按0.1L/辆(d，则尾气和污染物排放情况见表5-6。 表5-6 停车场汽车尾气排放情况 污染物 排放系数（g/L） 排放量(Kg/d) CO 38.8 0.16 总烃 7.6 0.03 NOX 4.8 0.02 由上表可知，本项目产生的汽车尾气量很少，不会对评价区的空气质量产生明显的不利影响。 （3）应急柴油发电机组燃油废气 本项目拟设2台备用柴油发电机组拟选用按总装机容量800KW，位于地下一层设备用房内。一般在例检或停电的情况下使用，按一年使用8次，每次使用时间按8h计。 表5-7 发电机尾气污染物排放一览表 污染物项目 SO2 NOX 烟尘 废气 系数(kg/吨油) 0.7 3.36 2.2 12000(m3/h) 年污染物排放量(t/a) 0.008 0.036 0.024 23.04×105(Nm3/a) （4）垃圾收集点的恶臭 本项目营运期的垃圾恶臭主要为垃圾收集点生活垃圾腐败产生的臭气，产生的废气均属无组织排放废气。生活垃圾在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解散发出的臭味，其气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 （5）实验室废气 本项目实验室废气来源于实验过程中易挥发的化学药品（如酒精、丙酮、盐酸等）挥发产生的有机废气和酸性废气，此类废气产生量极小、且为不连续排放。通过在实验室设置通风橱，使用有挥发性试剂操作均在通风橱中进行，挥发气体经过通风橱收集引至楼顶排放。 2、水污染源强分析 本项目废水主要为师生生活污水和实验室废水。 （1）生活污水 拟建项目建成后学生为2550人，教职工约200人。中学学生按照50%住宿配建学生宿舍，则走读生为1275人，寄读生为1275人。本项目用水主要为师生生活用水及景观绿地用水等，项目的水污染源主要为生活污水。用水定额依据海南省用水定额（DB46/T 449-2017）进行估算，污水排放系数取0.85。项目用水量估算见表5-8。 表5-8 项目用水量估算表 序号 用水 名称 用水标准 使用数量 用水量（m3/d） 年用 水量（万m3/a） 排放 系数 排水量（m3/d） 年排 放量（万m3/a） 1 走读生用水 80L/人·d 1275人 102 3.72 0.85 86.7 3.16 2 寄读生用水 180L/人·d 1275人 229.5 8.38 195.08 7.12 3 教职工用水 180L/人·d 200人 36 1.31 30.6 1.12 4 食堂 用水 80L/人·d 2000人 160 5.84 136 4.97 5 绿地用水 4L/m2·次 33083.58m2 132.33 4.83 — — — 6 不可预见水量 按生活用水量的10%计 / 52.75 2.41 — — — 7 总计 / / 712.58 26.49 — 448.38 16.37 注：产污系数以0.85计。 图5-3 项目水平衡图 单位：m³/d 本项目用水量为712.58m3/d，全年用水量为26.49万m3。污水排放量为448.38m3/d，全年污水排放量为16.37万m3。本项目污水经过化粪池处理后排入东门路市政污水管网，再汇入三亚崖城镇水质净化厂集中处理。本项目主要水污染物产生和排放情况见表5-9。 表5-9 项目水污染物产生和排放情况 种类 污水量 （万m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物接管量 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度 (mg/l) 接管量(t/a) 生活污水 16.37 COD 350 5.73 三级化粪池、隔油池 300 4.91 三亚崖城镇水质净化厂 SS 250 4.09 200 3.27 氨氮 35 0.57 30 0.49 BOD5 200 3.27 150 2.46 （2）实验室废水 通过查阅相关年级物理、化学、生物教材，物理实验课程主要涉及有简单力学、光学、电学、声学基础实验，实验课程中主要使用物理天枰、偏光镜、演示电表一类不产生产生污染的简单仪器，不产生实验室废水；化学实验课程主要涉及简单的无机实验，实验过程中产生废药品、废试剂、废化学合成品、废容器由专门的容器收集当做危废处理，产生的实验废水主要为实验容器清洗废水，废水中含有微量残余化学试剂、化学药品和化学合成品。生物实验课程主要为生物体生长，细胞排列分布等观察性验证实验，实验过程中产生废生物样品、废试剂及实验容器前两次清洗废水由专门的容器收集当做危废处理，产生的实验废水主要为实验容器后两次清洗废水，废水中含有微量残余样品残渣和生物试剂，本项目化学实验室和生物实验室将会产生废液，应采用专门废液收集桶危险废物收集容器，并委托有资质的单位进行回收处理。 3、噪声污染源强分析 本项目营运期噪声主要来自水泵、学校广播、厨房风机等设备运行时产生的噪声，以及进入校内机动车辆噪声和师生活动噪声。本环评采用类比实测的平均声级确定其声源强度见表5-10和表5-11。 表5-10 各类设备噪声强度 序号 设 备 名 称 噪声值[dB(A)] 设置位置 1 水泵 80 ~ 85 位于地下室 2 学校广播 70 ~ 73 教室外 3 配电房变压器 70 ~ 73 位于地下室 4 厨房风机 80~85 食堂内 5 社会活动噪声 60 ~ 75 — 表5-11 交通噪声等源强 声 源 运 行 状 况 声 级（dB） 小型车 怠速行使 67 正常行使 64 鸣笛 78 中型车 怠速行使 68 正常行使 65 鸣笛 80 大型车 怠速行使 70 正常行使 72 鸣笛 82 4、固体废物源强分析 本项目固体废物主要是由教职员工和学生生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾以及实验室危废。 （1）师生生活垃圾 本项目师生共2750人（其中学生为2550人，老师为200人。），生活垃圾产生量以1.0kg/人·d计，因此，师生生活垃圾产生量为2750kg/d（即605t/a）。 （2）食堂餐厨垃圾 本项目食堂满足约2750人就餐的能力，餐厨垃圾产生量按照每人每天产生0.025kg，则餐厨垃圾产生量为68.75kg/d（即15.13t/a）。 （3）实验室危废 学校实验的过程中会有一定的固体废物产生，根据《国家危险废物名录》的要求，研究、开发和教学活动中，实验室产生的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性废物为危险废物。在实验过程中产生的废液主要废弃的酸、碱原液等物质属于危险废物（HW49 900-047-49），应采用专门废液收集桶，项目应在综合楼设置相应的危废暂存间，暂存间的建设执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定，并委托有资质的单位进行回收处理。根据类比，本项目实验室共产生危险废物约为0.6t/a。危险废物名录清单见表5-12。 表5-12 危险废物名录 废物类别 行业来源 废物代码 危险废物 危险特性 HW49其他废物 非特定行业 900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49） T/C/I/R 固体废物产生量和处置方式见表5-13。 表5-13 项目固体废物产生及处置方式表 项目 计算参数 产生量 排放去向 规模 时间 指标 kg/d t/a 学生 生活垃圾 2550人 220d 0.5kg/人.d 1275 280.5 生活垃圾定点收集，环卫部门统一清运处理。 教师 生活垃圾 200人 365d 1kg/人.d 200 73 小计 / / / 1475 353.5 食堂餐厨垃圾 2750 220d 0.025kg/人.d 68.75 15.13 委托有资质单位回收处理 实验室危废 / 220d / / 0.6 委托有资质单位回收处理 三本账分析 本项目建成后，全校废水排放总量及浓度相对于扩建前有所增加，项目建成后食堂废水经隔油池处理后与教职工及学生教学及住宿废水经化粪池处理后一起进入后排入市政污水管网最后进入三亚崖城镇水质净化厂处理，项目建成后，全校“三本帐”分析见下表。 表7-6 项目“三本帐”分析 项目 扩建前 排放量 扩建部分排放量 “以新带老”削减量 扩建后排放总量 排放增减量 废水 排水量（m3/a） 147781 163700 147781 163700 15919 COD（t/a） 5.17 5.73 5.17 5.73 0.56 氨氮（t/a） 0.52 0.57 0.52 0.57 0.05 SS（t/a） 3.70 4.09 3.70 4.09 0.39 BOD5（t/a） 2.96 3.27 2.96 3.27 0.31 废气 油烟（t/a） 0.18 0.18 0.18 0.18 0 发电机废气(Nm3/a 23.04×105 0 0 23.04×105 0 SO2（kg/a） 0.008 0 0 0.008 0 NOx（kg/a） 0.036 0 0 0.036 0 烟尘（kg/a） 0.024 0 0 0.024 0 固废 生活垃圾（t/a） 315 353.5 315 353.5 38.5 食堂餐厨垃圾（t/a） 13.2 15.13 13.2 15.13 1.93 实验室危险废物（t/a） 0.6 0.6 0.6 0.6 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车尾气 | CO | 少量 | 少量 |
|  |  |  | HC | 少量 | 少量 |
|  |  |  | NOX | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 0.131t/a | 0.052t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 0.768t/a | 0.768t/a |
|  |  |  | HC | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  |  |  | NOX | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  |  | 垃圾 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  |  | 发电机 | 废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD | 0.28t/a | 0.28t/a |
|  |  |  | BOD | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  |  |  | SS | 0.18t/a | 0.18t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 施工废水 | SS | 较多 | 经沉淀池处理后的施工 废水回用于场地清洗 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD | 300 mg/L | 300 mg/L |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 175 mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L | 146 mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L | 24 mg/L |
| 固体 废物 | 施工期 | 工地 | 建筑垃圾 | - | 指定的建筑垃圾堆放点 |
|  |  |  | 土石方 | 494.27 m3- | 相关部门指定的建筑弃方堆放点 |
|  |  | 营地 | 生活垃圾 | 4.57t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
|  | 营运期 | 师生生活 | 生活垃圾 | 340.2t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
|  |  | 食堂 | 厨余垃圾 | 34t/a | 委托有资质的专门机构收集处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期的噪声主要是施工机械和运输车辆产生的。大多为不连续性噪声。距声源50米以外范围噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定。 |
|  | 营运期 | 噪声主要来自水泵、学校广播、备用发电机等设备运行时产生的噪声，以及进入校内机动车辆噪声和师生活动噪声。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 施工期：项目施工后，用地范围内附着的地表植会被铲除，土层表面结构会被扰动，建设单位应及时对裸露地块进行种植植物或硬化。存在裸露的地表，如遇上大雨，会造成一定程度的水土流失。 营运期：项目建成后将对裸露地块进行地面硬化或绿化，特别对目前开挖所形成的边坡裸露地段进行了工程或绿化护坡后，水土流失现象将得到有效防治，同时待绿化工程落实且有一定的长势后，将对生态环境起到一定的改善作用，对净化区域空气和吸音降噪等方面也起到良性的作用，所以项目建成后以项目正面生态影响为主。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工阶段的大气污染源主要来自建筑物拆除、土石方开挖，填土及砂石、石灰等建筑材料的装卸产生的施工扬尘，运输车辆行驶道路扬尘、排放尾气以及装修废气等。 （1）扬尘 1）建筑物拆除扬尘 项目在建设前将对原有建筑进行拆除，在项目拆除建筑物过程中将会产生一定的扬尘。由类比分析可知，在一般的气象条件下，施工扬尘的影响范围在其下风向150米内，该影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm3左右，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据三亚市气象资料，全年主导风向为东南风，因此，施工扬尘主要影响西北方向下风向150m范围的区域。拆除建筑物扬尘对敏感点的影响程度见表7-1。 表7-1 扬尘对敏感点的影响程度 序号 敏感点 方位 距离道路红线（m） 污染程度 1 项目周边居民住宅 西侧 紧邻 严重 2 崖州古城 西北侧 160m 较轻 由表7-1可知，原有建筑物拆除产生的扬尘在未采取措施的情况下对项目西侧居民住宅影响严重，对西北侧崖州古城影响较轻。因此，在施工时应采取以下的措施：（1）建设单位应与施工单位协商制定拆除方案，有计划地分块逐步作业，不得随意拆除；（2）拆除过程中应使用围板将拆除作业区和居民区隔开，采取由远至近的拆除顺序，拆除距居民房周边建筑前应告知其关闭门窗，并协商有效措施防止扬尘污染；（3）施工用地应采用围板将施工区与居住区进行隔离，并经常洒水，施工区内临时堆场应采用篷布遮挡，以防止未竣工部分对居民正常生活的影响。 2）施工扬尘 施工期扬尘主要来自土方的挖掘及现场堆放扬尘、建筑材料扬尘、建筑垃圾的清理及堆放扬尘、运输车辆产生的道路扬尘等，施工扬尘主要污染扬尘点下风向近距离范围内，会使周围环境空气中TSP浓度升高。根据类比分析，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm³左右。根据三亚市气象资料，全年主导风向为东南风，因此施工扬尘主要影响西北方向下风向150m范围的区域。该项目西侧、北侧毗邻有居民住宅，因此，施工扬尘对大气环境会造成一定的影响。 为了减少施工扬尘对大气环境的影响，应采取如下降尘措施： 1）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受城管部门的监督检查，采取有效防尘措施，不得施工扰民。 2）施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布，并及时洒水抑尘。 3）施工现场须设围栏或围墙，控制扬尘扩散范围，尽量减少扬尘对项目西侧、北面居民住宅等造成影响。 4）开挖时对作业面和土堆喷水，保持一定的湿度，以减少扬尘量，开挖的泥土和建设垃圾及时运走，防止长期堆放表面干燥起尘或被雨水冲刷。 5）土方施工，当风力达到4级时停止作业。 6）施工渣土必须覆盖或及时清运处置，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。 7）禁止现场搅拌混凝土。 在施工期间，建设单位应切实加强对施工现场的管理，并采取相应的降尘措施，则施工过程中产生的扬尘对周边环境保护目标影响较小。 （4）施工机械、运输车辆排放尾气 项目施工过程用到的施工机械和运输车辆主要以柴油为燃料，会产生一定量废气等，排放后会对施工周边环境有一定影响。产生的废气含有CO、NOx、SO2等。该部分废气产生量极少，且产生时间有限，且项目区域地势开阔平坦，空气流动性好。本环评建议施工机械应选用较为清洁的燃料，并设置尾气净化装置进行净化处理，经采取以上措施后施工机械、运输车辆排放尾气对周围大气环境影响较小。 （5）装修废气 装修阶段，处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰弱，但往往延续时间很长。墙面涂料、胶水、油漆等装修材料，其有机溶剂将有30％挥发到空气中，产生挥发物包括苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等，挥发时间主要集中在装修阶段2个月以内。这些物质经人体呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状。如管理不善，散发出外环境，会造成对周围环境的影响，因此，为减轻装修废气污染物对住户的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；建议至少要在装修完成后一至三个月后再使用为宜。 采取以上措施后，项目施工期可能产生的大气污染对区域空气环境影响不大。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期的废水主要来自施工人员的生活污水及施工废水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械和运输车辆的冲洗废水，含泥沙、悬浮颗粒物和矿物油等。预计废水产生量分别约为8.0m³/d。施工工程废水排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为400mg/L，产生量为3.2kg/d。这些废水若不经适当处理，乱排乱放可能会对项目周边地表水环境造成污染。因此，建议施工单位应在施工场地设置隔油沉淀池，将施工废水引进池中，进行隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。采取措施后施工废水对周围环境影响不大。 （2）生活污水 施工人员生活用水量约25m³/d（1.5万m³/施工期），则生活污水产生量为21.25m³/d（1.28万m³/施工期），生活污水污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主。建设单位在施工营地设置临时化粪池，对施工人员生活污水进行处理，临时化粪池对生活污水处理后进入市政污水管道最后汇入三亚崖城水质净化厂统一处理，采取措施后对生活污水对周围环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析及防治措施 （1）噪声预测及影响分析 在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染，施工期噪声声源强度表见表5-10和表5-11。 施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型： 式中：Lp1、Lp2——分别为r1、r2距离处的声压级； r1、r2——分别为预测点离声源的距离。 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表7-2、7-3。 表7-2 距施工机械不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 源强 不同距离处的噪声预测值 10m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 150 m 1 挖土机 85 65 59.0 53.0 49.4 46.9 45.0 41.5 2 冲击机 90 70 64.0 58.0 54.4 51.9 50.0 46.5 3 空压机 80 60 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 4 振捣器 85 65 59.0 53.0 49.4 46.9 45.0 41.5 5 电焊机 90 70 64.0 58.0 54.4 51.9 50.0 46.5 6 电钻 80 60 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 7 电锤 80 60 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 8 无齿锯 80 60 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 表7-3 距运输车辆不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 源强 不同距离处的噪声预测值 10m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 150 m 1 大型载重车 85 65 59.0 53.0 49.4 46.9 45.0 41.5 2 混凝土罐车 85 65 59.0 53.0 49.4 46.9 45.0 41.5 3 轻型载重卡车 80 60 54.0 48.0 44.4 41.9 40.0 36.5 从上述表格可看出，在施工期间，昼间噪声在距项目40米处达标；夜间噪声在距项目100米处达标。根据现场勘查，项目西侧、北侧居民住宅在项目施工期间将受到一定的施工噪声影响，因此要采取一定防治措施。 为有效降低施工噪声与车辆运输的交通噪声对项目周边环境敏感点的影响，项目施工建设应采用低噪声施工机械（如液压式机械），对高噪声施工设备采用一定的减振、隔声措施或临时声障围护结构对其进行降噪处理；施工方严格控制施工机械作业时间，晚上22点至早上8点，午休时间12：30-14：00不得进行高噪声机械设备施工。采取有效措施使噪声污染减至最低，以防止噪声对项目环境的影响。 （2）施工噪声污染防治措施 为了减小施工噪声对周边声环境质量的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下： ①合理安排施工时段 严格执行环保施工作业要求，严禁夜间（22：00～8：00期间）自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。认真做好与附近居民的沟通工作，应充分做好附近居民对项目施工影响的谅解，避免投诉。 ②合理布局施工场地 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。项目施工场地较宽，高噪声施工机械设立布置应远离西、北面的居民住宅。 ③采取降噪措施 在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场施工强度。 ④降低人为噪声影响 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行施工安全与作业操作培训。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 对施工噪声除采取以上措施外，还应与周围单位以及周边居民建立良好的社会关系，加强沟通，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们通知施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。 （3）施工交通噪声防治措施 施工期交通运输噪声对附近的居民生活环境会有一定的影响，要求施工作业单位做到： 1）设计好运输交通线路，维护好路面路况，以减少车辆与路面摩擦产生噪声； 2）尽量减少夜间运输； 3）适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速； 4）对运输车辆定期维修、养护； 5）减少或杜绝鸣笛； 6）运输物料的车辆在上路前做好遮盖，防止二次污染。 4、施工期固体废物影响分析及防治措施 本项目固体废物主要是拆除现有房屋产生的建筑垃圾、地基开挖产生的弃土弃渣、施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1）拆除建筑垃圾：该项目拆除产生的建筑垃圾为67470.4t。拆除建筑垃圾应运往指定的建筑垃圾堆放点处置。 2）施工建筑垃圾：项目工程施工过程中，施工建筑垃圾产生量为1927.9t。建筑垃圾应运往指定的建筑垃圾堆放点处置。 3）生活垃圾：项目施工期施工人员生活垃圾产生量约100kg/d（60t/施工期），生活垃圾由当地环卫部门统一清运、处理。 4）弃土：本项目建设总挖方量约83544.06m³，总回填方量约40815.36m³，项目挖方大于填方量，弃方量为69195.56m³，弃土石方先考虑供给其他需土单位用土，多余弃土石方运往指定地点堆放，景观绿化所需表土外购。 经合理分类处置后，对周边环境影响不大。 5、生态环境影响分析 该项目的水土流失主要发生在施工期，施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，特别是雨季施工时在地表径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失，如果水土流失量较多，会对环境产生影响。所以，应注意防范雨季的水土流失问题。 采用美国土壤流失通用模式（我国专家对其进行了修正）对该项目土壤侵蚀模数进行估算，计算公式如下： E = 0.247R×K×LS×C×P 式中：E —— 单位面积土壤流失强度，t/hm2·a。 R —— 降雨因子，对于一年的降雨，可按Wischmeier的经验公式计算： 式中：Pi —— 月平均降雨量，mm； P0 —— 年平均降雨量，mm。 经对三亚市降雨资料的收集和计算，项目地区降雨因子值为980.012。 K —— 土壤可蚀性因子，土壤性质是影响侵蚀速率的重要因素，渗透性与有机质含量及其种类有关。本项目K值取0.27。 LS —— 地形因子，是坡长和坡度的综合因子。 L和S，可用下式计算： LS=（L/221）m×(0.065+4.56sinS+65sin2S) 其中： L侵蚀坡面的坡长（m）； S侵蚀坡面的坡度（度）； m指数：sinS＞5%, m=0.5；3.5%＜sinS＜5%, m=0.4；1%＜sinS＜5%, m=0.3；sinS＜1%, m=0.4。式中m取0.3。该项目平均坡度为1.8°，坡长为70，则LS=0.71； C —— 植物因子，反映地面植被对土壤侵蚀影响的因素，当地面完全裸露时C=1，当地面得到良好保护时C=0.3。 P —— 水土保持措施因子，有水土保护措施与无水土保护措施时土壤侵蚀的比值，在没有采取水土保持措施情况下，取P=1，采取水土保持措施情况下，取P=0.5。 通过以上计算，当地面完全裸露，不采取任何水土保持措施时，土壤侵蚀模数为E＝6.54t/hm2·a。采取水土保持措施时，土壤侵蚀模数为E＝0.98 t/hm2·a。 根据水土流失侵蚀量预测公式： 水土流失侵蚀量=水土流失侵蚀模数×水土流失面积 该项目水土流失的地表扰动面积约为8.93hm2，通过计算可知：该项目新增的水土流失量为58.4t/a，采取水土保持措施后水土流失量为8.75t/a。因此，评价建议修建临时截排水沟；施工时注意有计划的堆放材料和建筑废料，加强设备堆放场、土石材料堆放场的防径流冲刷措施；加强防护工作，尽量避免在雨季施工；加快施工进度，尽量缩短工期，及时复土、恢复植被，尽可能减小其对生态环境的影响。 项目建设对植被造成的影响较大。项目建成后，对区域内生态环境应该要及时植树种草进行恢复，并结合该地区的环境条件现状、地形、地貌特点和未来生态景观的整体性进行绿化，尽量使用本地树种进行绿化。 6、项目河道改造环境影响分析 项目拟在内部修建一条景观河道，项目河道取水来自市政用水，河道水每隔一段时间用泵抽出用于景观绿化浇灌。该河道距离宁远河400m，景观河道做好硬化，防渗防漏后，对宁远河较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期废气主要为食堂厨房油烟、汽车尾气、收集垃圾桶产生的恶臭、备用柴油发电机运行时产生的废气以及实验室废气。 （1）食堂油烟 学校食堂烹调烧煮废气在形态组成上可分为颗粒物和气态污染物两类，在化学组成上含有各种短链醛、酮、酸、醇及芳香化合物、酯、内酯、杂环化合物等污染物，这些化合物对人体健康有较大危害。 废气污染物排放量较小，油烟产生量为0.45t/a，学校食堂安装抽油烟机，含油烟废气经抽油烟机净化处理后外排。经过处理后油烟排放量为0.18t/a。食堂废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，厨房油烟产生量较小，通过专门设置的排烟道从高空排放经过稀释扩散，食堂废气的排放对环境空气的影响轻微。 （2）汽车尾气 本项目停车场为地面停车场，共设机动车位共42个，全为地上停车位。本项目停车场由于车辆运行时间较短，停车容量较小，排放量很少，且停车场周围地势相对开阔，有利于有害气体的稀释扩散，对周围环境造成的危害很小。 （3）备用柴油发电机尾气 根据工程分析，本项目备用柴油发电机SO2、NOx、CO、烟尘产生量分别为0.008 t/a，0.036t/a，2.82 kg/a，0.024t/a。柴油发电机产生的燃油废气经硝烟处理后由内置排气管道引至楼顶上空排放，机房进行机械排风。不会对周围环境产生明显影响。 （4）垃圾恶臭 生活垃圾恶臭指在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解散发出的臭味，其气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。生活垃圾应由环卫部门按时派人将垃圾清走，统一处理，日产日清，不得让垃圾过夜，同时垃圾站管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。通过以上措施可减少垃圾站散发臭气对周围大气环境的影响。 为了防止垃圾恶臭对师生和周围居民产生影响，建议垃圾收集点位于校区下风向、交通便捷、规范垃圾暂存点进行防雨、防渗漏、防蚊虫、防臭等“五防”、定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。 （5）实验室废气 本项目实验室废气来源于实验过程中易挥发的化学药品（如酒精、丙酮、盐酸等）挥发产生的有机废气和酸性废气，此类废气产生量极小、且为不连续排放。通过在实验室设置通风橱，使用有挥发性试剂操作均在通风橱中进行，挥发气体经过通风橱排风机收集引至楼顶排放，对环境影响较小。 项目实验室废气为少量，仅学生上实验课时排放，属于间断性排放。经过类比同类项目，项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax＜1%，因此排放大气环境评价等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为师生生活污水和实验室废水。 （1）生活污水 根据工程分析，本项目用水量为712.58m3/d，全年用水量为26.49万m3；污水排放量为448.38m3/d，全年污水排放量为16.37万m3。污水经三级化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准后排入东门路市政污水管网，最终进入三亚崖城水质净化厂进行集中处理。 1）污水处理可行性分析 ①三亚崖城水质净化厂简况 三亚崖城水质净化厂位于崖城镇镇区225国道南侧、宁远河北侧、现状过境大桥东侧。其位于本项目的西侧，距离本项目约1.9km。占地面积84.2亩，近期（至2015年）污水处理规模为1.5万t/d，远期（至2020年）污水处理规模为4.5万t/d。处理工艺：水质净化工艺采用“改良型氧化沟（微曝）+纤维转盘滤池”工艺，污泥采用机械浓缩脱水一体化工艺。近期工程已于2014年底建成使用。 ②污水接管可行性和可靠性分析： 本项目所在地处于三亚崖城水质净化厂的污水收集范围之内（见附图6）。项目所在地块配套污水管网与现有东门路市政污水管网相连接，项目污水直接进入东门路市政污水管网，最终进入三亚崖城水质净化厂进行集中处理。 由于项目排污水质与一般生活污水水质基本相同，所排生活污水水质较为简单，因此不会对污水处理厂造成冲击影响，项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入三亚崖城水质净化厂集中处理达标后排放，对环境影响较小。 2）影响分析 经上述分析，项目污水排入东门路市政污水管网进入三亚崖城水质净化厂进行处理，能够得到及时有效处理，污水可实现达标排放，对周围水环境影响很小。 （2）实验废水 本项目化学实验室和生物实验室将会产生废液，应采用专门废液收集桶危险废物收集容器，并委托有资质的单位进行回收处理。 3、声环境影响分析 （1）项目声环境影响分析 本项目营运期噪声源主要来自加压水泵房、厨房风机、备用发电机等设备噪声以及进入校内机动车辆噪声和师生活动噪声等。一般水泵噪声约80～85dB（A），备用发电机噪声约82～88dB（A），风机噪声约80～85dB（A），配电房变压器噪声约70～73dB（A），汽车停车场入口处交通噪声一般在64～82dB（A）；学校广播会阶段性播放，播放期间，将会对周边环境产生一定影响。 学校投入使用后产生的噪声有车辆进出噪声等。学校管理人员应加强管理，对进出学校的车辆应限制行驶速度和禁鸣喇叭；禁止使用高音喇叭等高噪声音响设备；则上述噪声对周边环境的影响不大。 （2）项目噪声污染防治措施 项目营运期噪声污染具体防治措施如下： 根据建设项目设计方案、项目噪音主要来自水泵，备用发电机，厨房风机，校园广播。项目水泵、备用发电机等选用低噪声设备并采取隔声、吸声和减振措施，将设备房设于地下室。各类机房可分别看成一个独立隔声间，其隔声量由墙、门等综合而成，一般隔声量在10-25dB之间。设备运转噪声向外传播的主要途径是空气和固体传声。学校广播设备应合理布局，并根据需要调节声音大小，在满足需要情况下尽量不对周围居民产生影响。不随便开启广播。 汽车出入停车场的交通噪声和人员社会活动噪声对项目内师生午间休息会产生一定的影响，因此应加强项目周边车辆管理，采取在项目周边设置明显标志牌限制车速和禁止鸣笛等措施，减少噪声产生的不利影响。 经项目对其采取减震、隔声、降噪、选低噪节能设备等环保措施后，项目营运期的产噪对周围环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要是由教职员工和学生生活产生的生活垃圾、食堂产生的餐厨垃圾以及实验室危废。 （1）学校师生生活垃圾产生量为2750kg/d（即605t/a），生活垃圾定点收集，环卫部门统一清运处理；食堂餐厨垃圾产生量为68.75kg/d（即15.13t/a），委托有资质单位回收处理。 由于生活垃圾中有许多有机成分，容易腐烂发臭、滋生蚊蝇等菌类，特别在夏季，若收集处置不当，将直接影响项目区内的环境卫生与师生的日常生活。因此，项目区内要加强管理，按规定设置垃圾收集点，实行垃圾袋装化收集，并按有关部门要求逐步做到分类收集，委托环卫部门对项目各个学校内的垃圾做到一日一清、及时清运。产生的餐厨垃圾应委托有资质的专门机构收集处理。 本项目需加强垃圾暂存点防蚊蝇、防鼠方面的防护措施。依据三亚市主导风向是东南风，建议建设单位将垃圾收集点尽量布置在下风向处，同时还需考虑项目自身情况，将垃圾暂存点设置在离教学楼、教师办公楼、学生宿舍、学生食堂等有一定的间距的位置。只要对生活垃圾分类收集，妥善处置，加强管理，则固废对环境的影响十分有限。 垃圾暂存点的环境问题主要是恶臭和招引的蚊、蝇、鼠等引发的公共卫生安全。为避免上述问题，要求做到： 垃圾分类收集、分类堆放； 垃圾收集点地面作防渗处理和防雨设施，收集点的四周应设排水沟； 做好防风措施，避免大风天把收集点的垃圾吹散； 做好卫生防疫和灭鼠防蚊蝇工作，定期消毒，防止细菌传播； 及时将收集集中的垃圾清运，避免长时间存放。 （2）实验室危废 本项目实验室共产生危险废物约为0.6t/a，委托有资质单位回收处理。学校设危废暂存间对危废进行暂存，危废暂存间应做好防渗防漏措施，门上做标示。 危险废物贮存管理要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG01-2013），“4.1 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。”“5危险废物贮存容器要求。5.1 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。5.2 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。5.3 装载危险废物的容器必须完好无损。5.4 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。5.5 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。”对营运期期产生的危险废物进行贮存，并委托有资质单位进行处置。 5、外环境对本项目的影响分析 项目为建造学校教学楼、食堂、教师办公室类项目，建成后项目本身成为对环境敏感的区域，项目区域环境不仅受到项目内部污染源的影响，还受到外界污染源的影响。项目周围环境对本项目的影响分析主要从营运期考虑，对项目产生的影响主要为过路汽车尾气及交通噪声。 为了保证项目区内师生的正常学习生活不受影响，本项目应针对噪声影响采取一定的防护措施，具体如下： （1）为项目区内的紧邻路边的教室或者教师办公楼安装隔声性能良好的建筑外窗，建筑外窗的隔声等级应符合《建筑外窗空气声隔声性能分级及监测方法》（GB/T8485-2002）中的相关要求，保证在室内上课或者办公的师生有一个舒适的室内环境； （2）建设方在选择建筑材料时，应根据《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005）选取符合相应标准的楼板、阳台门及分户墙体等，满足达到相应的室内允许噪声标准限值； （3）为了有效控制项目区内的交通噪声影响，在道路及停车场对路面进行设计和保养，铺设吸声路面减少轮胎摩擦声，出入汽车禁止鸣笛。在出入口处设立禁鸣标志牌等。 6、生态环境影响分析 根据现场调查，本项目建设红线范围占地面积89269m2，项目建设对生态环境有一定影响，项目建成后可通过绿化环境，植种铺草，景观生态建设，可使生态环境可以得到补偿和改善。项目建成后，将种植大面积绿化植被，绿化面积可达33083.58m2，生态环境将得到较大改善，可使生态环境可以得到补偿，可加强当地的生态功能。 该项目绿化设计采用分散绿化和集中绿化相结合的原则，注重建筑形态创造的同时，还充分考虑了绿化景观的创造。在外部空间布局上，采取建筑围合外部空间的处理手法，在学校内部形成多个大小不一，形状不同，封闭程度不同的集中户外空间，为学校内部环境景观的塑造提供充足的空间，为良好社区氛围的形成创造条件，同时也使学校住户可以获得多层次视觉享受。 7、环保验收清单 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成营运时，应对环保措施进行验收，验收清单见表7-4。 表7-4 项目环保验收清单 验收项目 验收内容 验收标准 1、生态保护及水土保持 所有裸露的地方都植树种草或硬化。 无明显水土流失现象 2、污水治理 本项目污水经过化粪池处理后排入东门路市政污水管网，再汇入三亚崖城镇水质净化厂集中处理。 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准 3、环境空气污染防治 垃圾收集站：充分做好“五防”（即防渗、防漏、防蚊虫等）措施，发电机废气排放达标情况，绿化建设情况 备用柴油发电机产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的中型标准 4、噪声污染防治 1、采取减振、降噪等措施。 2、加强绿化。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 5、固体废物防治 1、对生活垃圾分类收集，在垃圾收集点设置排水沟和防渗措施，妥善处置产生的，固体废物，最后由环卫部门统一清理清运。 2、实验室危废委托有资质单位回收处理。 达到固体废物三化处置要求。 6、餐饮垃圾的处置 规范收集餐饮垃圾，委托有资质单位回收处理。 委托有资质单位回收处理，对项目周边环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 工期排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 粉尘 | 1.工地周围设置墙围档； 2.裸露地表喷湿压尘； 3.砂石、土方物料等要围拦遮盖。 | 影响是暂时的，施工结束后可恢复到现状水平 |
|  |  | 尾气 | 1．使用优质燃油，保持运输车辆良好状况。 2.对进出车辆进行限速缓速。 | 对环境影响很小 |
|  |  | 装修废气 | 1、使用环保材料； 2、通风，建议至少要在装修完成后一至三个月后再使用为宜 | 对环境影响很小 |
|  | 营运期 | 尾气 | 1.加强绿化。 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 垃圾臭气 | 1．集中收集，及时清运，定时清洗； 2．密封运输； 3．垃圾站点四周绿化。 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 食堂油烟 | 通过专门设置的排烟道从高空排放经过稀释扩散。 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 备用柴油发电机尾气 | 柴油发电机产生的燃油废气经硝烟处理后由内置排气管道引至楼顶上空排放，机房进行机械排风。 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 实验室废气 | 设置通风橱，使用有挥发性试剂操作均在通风橱中进行，挥发气体经过通风橱收集引至楼顶排放。 | 对环境影响很小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 将生活污水统一收集，经化粪池处理后排入市政污水管网。 | 对环境影响很小 |
|  |  | 施工废水 | 对施工废水进行沉淀预处理，回用施工场地喷水抑尘。 | 对环境影响很小 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 污水经三级化粪池预处理后排入东门路市政污水管网，最终进入三亚崖城水质净化厂进行集中处理。 | 对周边水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 送往市政规定的建筑垃圾堆放场。 | 对周边环境基本无影响 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期进行清理。 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 委托有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 实验室危废 | 委托有资质单位回收处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 1．采用低噪施工机械，采取商品混凝土； 2．合理安排施工时间； 3．禁止运输车辆鸣放高音喇叭； 4．采用减振、隔声、消音、降噪处理。 | 有效减少施工噪声对周围环境的影响 |
|  | 营运期 | 水泵、柴油发电机、油烟排风系统噪声 | 选用低噪声设备并采取隔声、吸声和减振的方法。 | 对周围的声环境影响较小 |
|  |  | 外界交通噪声 | 各功能楼房平面规划布置合理； 项目四周及项目区内内道路边侧绿化。 | 对项目的声环境影响很小 |
| 其他 | 应与周围单位以及周居民建立良好的社会关系，加强沟通，做好附近居民对项目施工影响的谅解，避免投诉。 |
| 生态保护措施及预期效果 施工生态保护措施 （1）水保措施：项目施工应在四周红线设立围墙防护，对挖方弃土、沙石堆场及其它易引起水土流失的物料堆场须采取“先挡后堆”的作业方式，在堆场周边构建一定高度的围墙或堰堤对土堆等进行拦挡，雨季及时采取苫布等遮雨材料进行遮盖；对施工裸露地段，特别是坡度较大的边坡须及时采取工程或绿化措施进行覆盖，缩短裸露时间，减少水土流失。 （2）绿化选种措施：为杜绝生物入侵的可能，项目绿化工程须使用当地乡土的植被物种，不得引种外来植被物种。 2、营运期生态保护措施 项目营运初期需对项目绿化进行养护，对不能成活植株或成活率较低的区域进行补植，且选择环保无毒的肥料和农药施用于绿化，雨季应注意适时适量施用，以免其可能随雨水径流而形成面污染。 通过采取上述措施，施工期的水土流失将得到防治，项目绿化工程引发生物入侵的风险将得以控制，项目建成后绿地面积达33083.58m2，绿化率达37%，与项目建前相比，该区域城市生态环境将得到较大的改善。因此，随着项目落成，该项目区域的生态环境将收到较好的预期效果。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目建设地址位于三亚市崖城中学内。本项目建设用地面积为89269㎡（折合约134亩），分教学区和生活区，两大区域拟新建12栋框架结构建筑，总建筑面积约为38558.16㎡。项目建设内容主要包括旧楼拆除、土建主体工程、室内给排水工程、室内电气工程、室内消防工程等，同时包括园林景观、道路、河道整治、运动场改造、室外综合管网、大门、围墙等配套建设。项目总投资22806万元，其中环保投资550.5万元，占总投资的2.41%。 2、环境现状质量状况 该项目所在区域环境空气质量良好，大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的一级标准；项目所在地区域声环境质量较好。声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；根据《2018年三亚市环境状况公报》，宁远河崖城大桥断面水质为地表水Ⅱ类，优于管理目标要求（地表水Ⅲ类）。 3、产业政策符合性 本项目属于教育服务业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(201年本)（2013年修正）>有关条款的决定》，本项目属于鼓励类建设项目，因此，项目的建设与国家产业政策是相符的。 4、项目与相关规划符合性及选址合理性分析 ①与规划相符性分析 本项目于2017年7月25日取得关于崖城中学升级改造项目的规划设计条件（三规乡村[2017]45号），用地性质为中小学用地，项目土地权属明确。根据《三亚市崖城镇总体规划（2012-2020）》，用地类型为中小学用地，与总体规划相符。 ②与海南省生态保护红线符合性分析 项目与经查询海南省生态环境保护厅网站——海南省省级生态保护红线发布系统，叠图分析后，本项目红线距离陆域生态保护红线Ⅱ类红线区50m，功能为：防洪调蓄生态保护红线区，且本项目的开发建设不会对生态红线造成影响，项目建设符合《海南省生态保护红线管理规定》。 ③与崖州湾科技新城规划相符性分析 本项目建设为教育科研用地，根据《三亚崖州湾科技城总体规划（2018-2035）》，用地性质为教育科研用地，崖城中学建筑风格以古城本土及现代中式建筑风格为主，满足总体规划中的传承创新的建筑风貌特色；项目建设满足《三亚崖州湾科技城总体规划（2018-2035）》。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论和环保措施 1）大气环境：施工阶段的大气污染源主要来自建筑物拆除、土石方开挖，填土及砂石、石灰等建筑材料的装卸产生的施工扬尘，运输车辆行驶道路扬尘、排放尾气以及装修废气等。通过合理施工，洒水抑尘，密闭运输，设置围挡、防风网、防尘网，使用轻柴油等措施来减少施工期对大气环境的污染。装修时建议使用环保材料，至少要在装修完成后一至三个月后再使用为宜，减少装修废气对学生健康造成影响。 2）水环境：施工期的废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管道汇入三亚市崖城水质净化厂统一处理，对周围环境影响不大。 3）声环境：施工期主要的噪声源是各种施工设备的机械噪声和运输材料车辆的交通噪声。通过选择低噪声设备、合理安排施工时间、合理布局等措施来降低施工期噪音对周围环境的影响，则项目施工期产生的噪声对周围环境影响不大。 4）固体废物：本项目固体废物主要是拆除现有建筑产生的建筑垃圾、地基开挖产生的弃土弃渣、施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。拆除建筑垃圾产生量为67470.4t，拆除建筑垃圾应运往三亚市指定受纳点排放；施工建筑垃圾产生量为1927.9t，建筑垃圾应运往指定的建筑垃圾堆放点处置；施工人员生活垃圾产生量约100kg/d（60t/施工期），生活垃圾由当地环卫部门统一清运、处理；弃方量为69195.56m3，弃土石方先考虑供给其他需土单位用土，多余弃土石方运往指定地点堆放。经合理分类处置后，对周边环境影响不大。 （2）营运期环境影响评价结论和环保措施 1）环境空气：项目营运期废气主要为食堂厨房油烟、汽车尾气、收集垃圾桶产生的恶臭、备用柴油发电机运行时产生的废气以及实验室废气。食堂废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，厨房油烟产生量较小，通过专门设置的排烟道从高空排放经过稀释扩散，食堂废气的排放对环境空气的影响轻微；生活垃圾采取袋装化分类投放，由环卫部门统一收集，集中处理，对环境影响较小；项目地上停车应加强车辆进出管理和绿化，减少汽车尾气对环境的影响；项目备用柴油发电机设于地下室，一般在停电和消防的情况下使用，使用时间较少，经硝烟处理后由内置排气管道引至楼顶上空排放，机房进行机械排风，对所在地环境空气现状影响很小。实验室设置通风橱，使用有挥发性试剂操作均在通风橱中进行，挥发气体经过通风橱收集引至楼顶排放，对环境影响较小。 2）废水：本项目废水主要为师生生活污水和实验室废水。 生活污水：本项目用水量为712.58m3/d，全年用水量为26.49万m3；污水排放量为448.38m3/d，全年污水排放量为16.37万m3。污水经三级化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准后排入东门路市政污水管网，最终进入三亚崖城水质净化厂进行集中处理。 实验废水：本项目化学实验室和生物实验室将会产生废液，应采用专门废液收集桶危险废物收集容器，并委托有资质的单位进行回收处理。 3）噪声：项目的水泵、备用发电机等选用低噪声设备并采取隔声、吸声和减振措施，且规划设于地下室。因此不会对周围环境造成太大影响；对进出项目的车辆应限制行驶速度和禁鸣喇叭，禁止使用高音喇叭等高噪声音响设备，加强管理，其对周边环境的影响不大。 4）固体废物：学校师生生活垃圾产生量为2750kg/d（即605t/a），生活垃圾定点收集，环卫部门统一清运处理；食堂餐厨垃圾产生量为68.75kg/d（即15.13t/a），委托有资质单位回收处理。本项目实验室共产生危险废物约为0.6t/a，委托有资质单位回收处理。学校设危废暂存间对危废进行暂存，危废暂存间应做好防渗防漏措施，门上做标示。对周边环境影响不大。 5）外环境对本项目的影响 项目周围环境对本项目的影响分析主要从运营期考虑，在运营期间周围环境主要以居民为主。对项目产生的影响还有项目汽车尾气及交通噪声。 为了保证项目区内学校的正常生活不受影响，本项目应针对噪声影响采取一定的防护措施，具体如下：为项目区内的紧邻路边的教室或者教师办公楼安装隔声性能良好的建筑外窗；选取符合噪声相应标准的楼板、阳台门及分户墙体等；沿学校道路增加绿化带；为了有效控制项目区内的交通噪声影响，在道路及停车场对路面进行设计和保养，铺设吸声路面减少轮胎摩擦声，出入汽车禁止鸣笛。在出入口处设立禁鸣标志牌等。 综上所述，项目建设符合现行的有关产业政策。项目在施工期和营运期产生的各项污染物经采取相应环保对策、措施后，其环境影响可得到减缓或消除。在严格按环保“三同时”制度落实本报告提出的各项环保对策、措施，保证治理资金落实到位，加强污染治理措施和设备的运行管理的前提下，本项目建设和运营在环保方面分析是可行的。 二、建议 1、建立健全的环境管理制度。 2、加强各类污染治理设施的管理和维护，提高工作人员的责任心和环保意识，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。 3、加强用水管理，降低用水排水量。提高员工的节水意识，提倡经济用水，减少酒店设备用水量。 4、加强绿化管理。 5、提倡使用太阳能。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目建设地点 附图2 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

营运期

生活污水

、生活垃圾

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

运营使用

噪声、扬尘、施工废水

废气、噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水

噪声、废弃物

噪声、扬尘

施工期

走读生用水

712.58

绿化用水

102

132.33

损耗15.3

86.7

448.38

市政污水管网

三亚崖城镇水质净化厂

植物吸收、蒸发损耗等

蒸发等

寄校生用水

229.5

52.75

不可预见用水

损耗34.42

195.08

化粪池、隔油池

新鲜水用水量

448.38

教职工用水

36

损耗5.4

30.6

食堂用水

160

损耗24

136