建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项目名称： | 三亚市天涯区高峰医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 三亚市天涯区卫生健康委员会 |

编制日期：2019年7月

海南绿屿环境科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市天涯区高峰医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市天涯区卫生健康委员会 |
| 法人代表 | 陈少敏 | 联 系 人 | 吴禧儒 |
| 通讯地址 | 三亚市天涯区凤凰路319号政府大院3号楼2楼 |
| 联系电话 | 130 0609 5898 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市天涯区南岛片区控规NG4-2-2地块 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改综〔2018〕39号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 综合医院[Q8411] |
| 占地面积 (平方米) | 23400 | 绿化面积 (平方米) | 10062 |
| 总投资 (万元) | 29511.24 | 其中:环保投 资(万元) | 465 | 环保投资占总投资比例 | 1.58% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 | 2021.6 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 为全面深化医药卫生体制改革，提升基层服务能力，实现基层医疗资源整合，解决分级诊疗短板，经市政府批准，海南省农垦南岛医院与高峰卫生院整合为三亚市天涯区高峰医院，原海南省农垦南岛医院创建于1960年10月，其综合楼建于1979年，由于原址占地面积受限，院内建筑设施面积狭小且老旧、设备落后，难以满足高峰片区人民群众医疗卫生服务的需求。根据《三亚市卫生发展“十三五”规划》的要求，为了满足广大疾病患者的治病需求，解决民众就医不便，保障广大人民群众的身体健康，三亚市天涯区卫生健康委员会决定对三亚市天涯区高峰医院进行整体搬迁至三亚市天涯区南岛片区控规NG4-2-2地块进行建设。 三亚市天涯区高峰医院建设项目（本项目）设计为二级医养结合医院，项目总占地面积为23400m2，建筑面积为：37681m2，设置床位231张，不设置传染病区。按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及其修改单（2018年4月28日）“三十九、卫生”中规定，项目床位数小于500张，应编制环境影响报告表。 本项目涉及的射线内容，包括所有放射源、射线装置等均需要单独进行评价，不包含在本次环境影响评价范围内。 二、原址医院情况简介及新址医院建设的必要性 原海南省国营南岛农场医院（现更名为三亚市天涯区高峰医院）创建于 1960 年 10 月，其综合楼建于1979年，目前海南省农垦南岛医院医护人员及行政办公人员约为50人，床位35张，年接诊人次17708人次/年（48人次/天），用水量233.6t/a（0.64t/d），排放废水182.5t/a（0.5t/d）。国营农场南岛医院设有一体化污水处理机（消毒）。由于南岛片区目前尚无污水处理厂及配套管网，故各科室产生医疗废水经一体化污水处理设备（消毒）处理后排入汤他水，对汤他水和汤他水库水质存在一定环境风险。 三亚市近十年来旅游业及房地产业的迅速发展，致使城市常住人口和流动人口均有大幅增加，病患人数也随之剧增。原海南省国营南岛农场医院急诊、抢救的的医疗基础设施不能满足要求。现有基础设施条件落后的现状已形成院内混乱工作状态，无形中影响了医院的正常的工作效率，降低了治病、防病能力。同时，房屋年久失修，且拥挤无章，既不符合卫生学要求，极易造成交叉感染。又因占地面积的限制无法进行改造和扩建，既不能承受卫生部要求的部分服务功能，同时也不能满足南岛-高峰片区住院病人的住院治疗需求。因此，在三亚市政府的大力支持下，重新建设一个“功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理、有利工作、方便生活”的崭新院区，对现有国营农场南岛医院实施搬迁至新址建设。 本项目建成后不仅能在很大程度上解决天涯区高峰病患“看病难”等问题，为天涯区高峰人民提供一流的服务，而且医疗服务还将辐射至周边地区等邻近。三亚市天涯区高峰医院就是三亚市的“1小时二级医疗圈”中心，承担着天涯区医疗服务的重担。项目建成投入营运后可提升三亚市医疗保健卫生服务水平，且项目建成后废水经自建污水处理站处理达标后回用于绿化浇灌，有利于地表水环境质量。 综上所述，本项目是一项利国强民的民心工程，项目建成后经济效益、社会效益和环境效益显著。故本项目的建设是必要的。 三、建设内容及规模 本项目总占地面积为23400m2（约为35.10亩），总建筑面积为：37681m2，医护及行政办公人员205人，设计床位231张，年门急诊接诊量为：9万人次/年。项目建设内容包括：拟建1栋地上4F门诊综合楼，建筑面积为8807m²；1栋地上6F住院楼，建筑面积为8940m²；1栋地上5F的康复综合楼，建筑面积为4747m²；1栋地上5F行政综合楼，建筑面积为4687m²；连廊，建筑面积为648m²；地下1F地下室，建筑面积为9852m2。配套建设场地硬化、绿化、污水处理站、门岗亭、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。项目不设置传染病区。项目具体经济技术指标如下： 表1-1 项目主要经济技术指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 23400 约35.10亩 2 总建筑面积 m2 37681 其中 地上建筑面积（计容） m2 27829 地上建筑面积（不计容） m2 855 该不计容面积为康复综合楼地下室面积 地下建筑面积（不计容） m2 8997 地上建筑面积（计容） m2 27829 其中 门诊综合楼 m2 8807 住院楼 m2 8940 康复综合楼 m2 4747 行政综合楼 m2 4687 连廊 m2 648 地上建筑面积（不计容） m2 886 其中 门诊综合楼 m2 0 住院楼 m2 0 康复综合楼 m2 795 该不计容面积为康复综合楼地下室面积 行政综合楼 m2 0 污水处理站 m2 60 处理规模180m3/d 地下建筑面积（不计容） m2 8817 其中 地下车库 m2 5791 设备用房及医疗辅助用房 m2 3206 医疗辅助用房包含污水处理站地下室部分 3 建筑占地面积 m2 6333 4 建筑高度 m 23.9 5 容积率 — 1.19 6 建筑密度 % 27 7 绿地率 % 43 绿化面积10062m2 8 总床数 床 231 其中 住院楼 床 133 康复综合楼 床 98 9 机动停车位 个 229 其中包含救护车停车位3辆，无障碍停车位3辆，充电停车位38辆，地面18辆，地下20辆。 其中 地上停车位 个 32 地下停车位 个 197 10 非机动车停车位 个 116 11 门诊接待量 人次/年 9万 22 劳动定员 人 205 主要功能组成 项目主要功能组成及布置见下表： 表1-2 门诊综合楼各楼层功能用房布置 层数 功能分区 1F 门厅、急诊、中西药房、阳光中庭、影像中心等 2F 检验科、体检中心、功能检查科病区等 3F 五官科、内外科、中医康复和妇产科病区等 4F 血液透析中心以及预留发展科室等 表1-3 住院楼各楼层功能用房布置 层数 功能分区 1F 出入院办理，住院药房、消毒供应中心和医护生活区等 2F 内肠镜室和手术中心等 3F 产房、产科病房、护士值班室等 4F 产科病房、护士站、换药室、治疗室、医生值班室等 5F 外科病房、护士站、换药室、治疗室、医生值班室等 6F 耳鼻喉科病房、眼科病房、护士站、换药室、治疗室、医生值班室等 表1-4 康复综合楼各楼层功能用房布置 层数 功能分区 1F 值班室、治疗方案讨论室、ICU 重症病房、治疗室、临终关怀室、实验室、仪 器间、隔离间和厕所等 2F 新生儿科等 3F-5F 儿科病房和内科病房等 表1-5 行政综合楼各楼层功能用房布置 层数 功能分区 1F 餐厅、厨房、药品库房、物业值班室、消防控制室、监控室、保卫室和值班室等 2F 信息机房、病案室、多功能报告厅、接待室等 3F 办公室、技能培训室、档案室等 4F 图书室、活动室等 5F 医护人员休息室等 2、主要医疗设备 项目主要医疗设备见下表： 表1-6 项目主要医疗设备 序号 设备名称 单位 数量 1 心电图机 台 4 2 C型臂X光机 台 2 3 数字减影血管造影X光机（DSA）800MA以上 台 1 4 中心供氧设备 套 1 5 脑电图机 台 1 6 中央监护系统 套 2 7 床边监护仪 台 8 8 胎儿监护仪 台 1 9 新生儿监护仪 台 1 10 婴儿呼吸机 台 5 11 新生儿黄疸疗仪 台 3 12 婴儿保温箱 台 5 13 儿童用呼吸机 台 1 14 1.5T医用磁共振成像设备 台 1 15 双排螺旋CT机 台 1 16 中心负压吸引设备 套 1 17 彩色多普勒超声诊断仪 台 6 18 干式激光相机 台 2 2、主要药品及耗材 项目主要耗材为纱布、器具等各类医疗器具，药品主要为各种中、西药制剂，均从医药公司采购，采购量由医院视门诊、住院情况而定。 3、项目平面布置 项目共设置2个主要出入口，南侧门诊综合楼结合827县道主干路作为整个院区的主入口，西侧作为医院的次入口，项目住院楼西侧和康复综合楼南侧各设置了地下停车库出入口。住院楼西侧结合污水处理设施作为整个院区的污物出口。 院区内设门诊综合楼、住院楼、康复综合楼、行政综合楼，其中门诊综合楼、住院楼、康复综合楼通过连廊连接，行政综合楼位于项目东北侧。污水处理站位于项目西北侧地下。 4、公用工程 （1）给排水 给水：项目新鲜用水主要来自市政供水管网供给。 排水：采用雨、污分流制。全院医疗废水、生活污水均进入自建180m3/d污水处理站处理达标后回用于绿化浇灌，待后期南岛片区污水处理厂建成后通过市政污水管网排入污水处理厂统一处理。 （2）供电：医院日常采用市政电网供电。设置2台300KW的备用柴油发电机，位于行政综合楼地下室设备间内。 （3）供热：项目采用太阳能热水器、燃气热水锅炉共同供应热水，采用电热水器供应饮用水，医疗器械采取以电为能源的高压灭菌方式。 （4）制冷：项目采用中央空调，冷却塔位于楼顶。 （5）供气：项目热水燃气锅炉采用市政供气。 5、劳动定员及生产天数 本项目劳动定员205人，其中行政办公人员，45人，医务人员160人。年工作365天，实行三班24小时工作制。 四、环保工程 项目环保投资要用于施工期和营运期废水治理、噪声治理和固体废物收集清运等。项目环保投资见下表。 表1-7 项目环保投资一览表 时期 项目 防治措施 投资估算（万元） 施 工 期 噪声治理 选用低噪声设备、设置提示牌并加强管理 15 固废治理 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；建筑垃圾运送至环卫部门指定位置； 5 废气治理 洒水降尘、车辆运输时覆盖帆布、施工材料临时堆放覆盖、围挡等 20 废水治理 收集沉淀 5 营 运 期 噪声治理 采取吸声、隔音、减震等措施；临路一侧设置隔音门窗。 90 废气治理 通风系统、油烟净化装置及专用烟道、烟囱，等离子净化设备等 30 废水治理 污水管道、三级化粪池、隔油池、180m3/d污水处理设备等，事故应急池 250 固废治理 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；设置医疗废物暂存间，采用专用的医疗废物容器盛装；危险废物交由有资质单位处理。 50 合计 465 项目总投资 29511.24 占项目总投资比例 1.58% |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于新建，项目用地现状为果园（主要种植芒果和槟榔）和管理用房、驾校练习场地和水塘。项目用地内遗留有管理用房待拆迁，拆迁建筑面积约400m2。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为： （1）大气污染源：主要为道路交通扬尘、汽车尾气等。 （2）水环境污染源：主要为项目厂区内果园看管人员产生的生活污水、周边居民产生的生活污水和西侧国营农场南岛医院产生的生活污水和医疗废水等。 （3）固体废物污染源：主要为项目厂区内果园看管人员产生的生活垃圾、周边居民产生的生活垃圾和西侧国营农场南岛医院产生的生活垃圾和医疗废物等。 （4）声污染源：主要噪声源为附近道路上机动车产生的交通噪声。噪声声压级55-70dB(A)。 原址医院完成搬迁后的遗留问题分析： 目前海南省农垦南岛医院医护人员及行政办公人员约为50人，床位35张，年接诊人次17708人次/年（48人次/天），用水量233.6t/a（0.64t/d），排放废水182.5t/a（0.5t/d）。国营农场南岛医院设有一体化污水处理设备（消毒）。由于南岛片区目前尚无污水处理厂及配套管网，故各科室产生医疗废水经一体化污水处理设备（消毒）处理后排入汤他水。 原址医院将于新院建设完成后进行搬迁，医院现有人员及设备均搬迁入新址医院继续使用。原址医院的建筑及土地均归还政府统一安排，目前仍不能确定原址医院完成搬迁后未来的使用功能及是否拆迁。为确保医院未来完成搬迁后不产生遗留问题，本报告提出以下几点要求以减少遗留污染影响。 （1）院方必须保证原址医院在未完成搬迁前所有排污设施运行状态良好，各项污染物做到达标排放。 （2）院方必须在原址医院搬迁时，将院内所有医疗固废、生活垃圾全部外运处理，保证无遗留，无污染。严防医疗固废和部分医院设备流入社会造成污染。 （3）原有污水处理设施的各项设备拆解、搬离工作前，要事先对其进行全面、彻底的消毒处理，确保无污水、污泥等残留污染后方可实施拆解工作。另外，对原有污水处理设施拆解出来的各项设备或零固件也要进行独立的消毒、封装后方可外运。对于原有污水处理设施所采用的建筑、管道、配设固件等不可移动的设施或构筑物，实施全面消毒后要对其建筑进行外围遮盖、贴条加封，并树立警示标志。待医院完成搬迁工作后再进行污水处理设施全面性的拆除。另外，污水处理设施拆除后还须要进行一次场地的全面消毒。 （4）院方必须在搬迁工作接近尾声时，做好收尾工作，要求做到全院消毒，现有污水处理设施、医疗固废间等环境敏感建筑应做好警示标示并消毒加封。另外，院方应在医院完成搬迁后，委托有资质的单位对原址场区进行一次全面的巡查监测，彻查卫生死角及污染漏洞，确保做到没有任何污染遗留问题。 （5）搬迁时应对原址医院存有的感染性、损伤性医疗废物委托有资质单位清运处理；病理性废物经高温灭菌后委托有资质单位处理；药物性废物应提前通知药品供应商回收；化学性废物交由有资质单位处理；污泥进行无害化消毒处理后交由有资质单位处理；一般固废交由环卫部门清运。 （6）若原址医院需进行拆除，则需对原址医院医废暂存间、诊室、病房等进行彻底消毒处理，需经过卫生检疫部门及上级主管部门检查确认安全后，方可进行拆除。原址医院拆迁时，产生的固废需按相关政策进行处理，医疗废物、医药废物等由专人清理，分类收集和贮存，记录好数量、类别等，并分别做好标识，交由有资质的单位处理，同时向环保主管部门申报。 通过采取以上措施后，我们认为未来医院完成搬迁后，不会存在大的环境遗留问题，对环境影响小。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置： 项目选址在位于三亚市天涯区南岛片区控规NG4-2-2地块，交通便利。地理坐标：E 109°24'42.55"、N 18°24'13.73"。天涯区是海南省三亚市四个市辖区之一，位于海南省三亚市中西部，天涯区面积为 944 平方公里，东邻吉阳区，西与崖州区接壤，南临大海，北靠保亭黎族、苗族自治县。 2、地形、地貌与地质 项目位于三亚市天涯区南岛片区控规NG4-2-2地块，属丘陵地貌，所属地形呈中间高四周低状，地质主要为山地黄壤。项目用地内坡度整体为5%-95%，呈西北至东北方向逐渐增高，西北侧小部分坡度平坦。 3、气候与气象 天涯区属于热带海洋性季风气候，1～6月为东北季风期，6～12月为西南季风期。具有冬无严寒、夏无酷暑，长夏无冬，秋春相连，阳光充足，蒸发量大，干湿各半、雨骤旱酷，台风频繁，雨急风狂的特点。年平均气温25.4℃，最冷的1月份平均气温21.0℃，最热的六月份平均气温28.5℃。北部山区年平均降雨量1625.0 mm，南部沿海年平均降雨是 1279.3mm。降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。4～10月为雨季，降雨量占全年雨量90%，11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年1～2次，年平均蒸发量 2266mm，属于半湿润半干旱地区。全年日照时数多年平均为2518.2小时。常风年平均风速2.7米/秒左右，东风为多。台风季节为每年6～10月，平均每年影响次数为4.3个。 水文 地下水：天涯区域范围岩组厚度小于100米，有2～5个含水层，单层厚度一般小于12 米，岩组含水层厚度小于40米，单层单位含水量一般1～2升/秒米。 地表水：项目西侧为汤他水，汤他水下游建有汤他水库（中型水库），汤他水库是一座以灌溉为主，兼具防洪、发电等综合效益的中型水库，具有一定的滞洪和削峰能力。 5、植被: 项目用地为一小山坡，地势高差较大，场地内沿河主要种植槟榔树，靠近827县道主要种植龙眼，沿着山包上主要种植芒果树和槟榔，生态环境较好，植被类型丰富，生物多样性良好，未发现野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等） 一、环境质量现状 1、大气环境 根据《三亚市2018年环境质量年报》，2018年我市环境空气质量优良率为97.3%,空气质量指数(AQI)年均值为39。2018年我市全年空气质量指数AQI属一级(优)的天数共305天，属二级(良)的天数共50天,属三级(轻度污染)的天数共10天。其中三亚市臭氧浓度空气质量指数为一级（臭氧(O3)日8小时滑动平均浓度0-50微克/立方米）的天数为311天，一级（臭氧(O3)日8小时滑动平均浓度51-160微克/立方米）天数为44天，三级（臭氧(O3)日8小时滑动平均浓度161-215微克/立方米）天数为10天。 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）一级标准。一氧化碳(CO)日平均浓度第95百分位数符合环境空气质量一级标准(按24小时平均浓度限值评价)；臭氧(O3)日最大8小时平均浓度第90百分位数符合环境空气质量二级标准(按日最大8小时平均浓度限值评价)。 项目委托海南三艾尔环境监测技术有限公司于2019年9月22日~2019年9月28日对大气环境质量现状进行补充监测，其监测结果如下： 表3-1 大气环境检测结果 单位：mg /m3 其中臭气浓度为无量纲 采样 点位 检测 项目 检测 频次 检测结果 标准 限值 达标 评价 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 项目场地监测点1# 氨 第一次 0.14 0.13 0.15 0.15 0.17 0.15 0.11 0.2 达标 第二次 0.10 0.14 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 达标 第三次 0.11 0.12 0.14 0.12 0.11 0.11 0.15 达标 第四次 0.12 0.12 0.10 0.14 0.14 0.12 0.15 达标 硫化氢 第一次 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.010 达标 第二次 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 达标 第三次 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 达标 第四次 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 达标 臭气 浓度 第一次 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / / 第二次 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 第三次 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 第四次 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 执行 标准 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 备注 <表示小于检出限，<后面的数值为该方法最低检出限值。 2、水环境 项目最近水体为西侧的汤他水，距离约为10m。项目委托海南三艾尔环境监测技术有限公司对汤他水水环境质量现状进行监测。海南三艾尔环境监测技术有限公司于2019年7月17日~2019年7月18日对汤他水水环境进行监测，监测点位图见附图8，其监测结果如下： 表3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测点位 采样时间 监测项目 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 COD BOD5 NH3-N 总磷 项目西侧汤他水断面 7月17日 7.15 5.8 2.8 9 2.7 1.6 0.23 7月19日 7.08 5.9 2.9 16 4.0 1.76 0.24 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 超标 超标 GB3838-2002 Ⅲ类标准限值 6~9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 根据监测报告结果，汤他水水质除NH3-N和总磷值超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，超标原因主要为育南岛-高峰片区污水管网和污水处理系统不完善，生活污水未经处理直接排入汤他水所致。 3、声环境 2019年10月8日~9日对项目厂界的声环境质量进行了补充监测，监测点位见附图8，监测结果如下： 表3-3 声环境质量监测结果（单位Leq[dB(A)]） 监测点位 监测结果 执行标准 达标情况 2019.7.19 2019.7.20 1 1#项目东边界外1m处 昼间 54.6 53.2 60 达标 夜间 48.2 46.7 50 达标 2 2#项目南边界外1m处 昼间 56.9 56.6 60 达标 夜间 49.3 48.4 50 达标 3 3#项目西边界外1m处 昼间 54.4 52.3 60 达标 夜间 47.3 46.0 50 达标 4 4#项目北边界外1m处 昼间 53.3 51.9 60 达标 夜间 47.2 46.3 50 达标 5 5#聚丰园饭店居民楼 昼间 55.3 54.4 60 达标 夜间 48.7 47.6 50 达标 6 6#南岛医院 昼间 54.6 53.3 60 达标 夜间 47.0 45.9 50 达标 7 7#项目南侧居民楼 昼间 56.6 58.5 60 达标 夜间 49.1 47.6 50 达标 8 8#项目西北侧居民楼 昼间 55.7 54.7 60 达标 夜间 48.9 47.5 50 达标 由监测数据可知，项目厂界和周边敏感点声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 三、南岛—高峰片区污水处理厂及其配套管网建设规划及现状 根据《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》，南岛-高峰片区规划建设1座集中式污水处理厂，位于前哨队前往高峰方向中间，827县道西侧NG6-8-1地块，处理规模1.0万m3/d，远期污水处理规模4万m3/d，预留用地2.41ha。规划在NG2-6-12地块设置污水泵站，规划面积718平方米。目前项目所在区域市政污水管网处于铺设阶段，污水处理厂、污水泵站尚未开工建设，经过咨询污水处理厂建设单位可知，污水处理厂项目预计于2020年开工建设，于2021年完工，目前污水处理厂尚未开展相关环保手续。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 环境空气：保护项目所在区域环境空气质量，使基本污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 地表水环境：汤他水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 地下水环境：保护项目周边地下水不受污染，水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类水质标准。 声环境：本项目范围内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 项目周边主要敏感点见下表，及附图7。 表3-4 项目周边主要敏感点 环境 要素 敏感目标 方位及距离 保护类别和目标 大气环境 居民楼 东南，25m 《环境空气质量标准》（GB-3095-2012）及其2018年修改单中二级标准； 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均限值要求 聚丰园饭店居民楼 西，60m 国营农场南岛医院 西北，50m 居民楼 西南，160m 居民楼 西北，170m 三亚南岛中学 西，930m 龙欣幼儿园 西，830m 童乐幼儿园 西，610m 抱逸 西北，1.4km 扎道 北，950m 南岛农场 西，500m 住宅楼 西，540m 声环境 居民楼 东，25m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 居民楼 西南，160m 居民楼 西北，170m 聚丰园饭店居民楼 西南，60m 国营农场南岛医院 西，50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地表水 环境 汤他水 西，10m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 汤他水库 西南，910m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 生态红线 项目不位于生态红线范围内

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准： 基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。 2、声环境质量标准： 项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3、地下水环境质量标准： 项目地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准。 4、地表水环境质量标准： 汤他水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、污水排放： 项目近期废水经自设污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌。 项目远期废水经自设污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后通过市政管网排入区域污水处理厂进行处理。 表4-1 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值) 单位：mg/L 序号 控制项目 排放标准 预处理标准 1 粪大肠菌群数(MPN/L) 500 5000 2 肠道致病菌 不得检出 - 3 肠道病毒 不得检出 - 4 pH 6-9 6-9 5 化学需氧量(COD) (mg/L) 60 250 6 生化需氧量(BOD) (mg/L) 20 100 7 悬浮物(SS)(mg/L) 20 60 8 氨氮(mg/L) 15 - 9 动植物油(mg/L) 5 20 10 石油类(mg/L) 5 20 11 阴离子表面活性剂(mg/L) 5 10 12 色度(稀释倍数) 30 - 13 挥发酚(mg/L) 0.5 1.0 14 总氰化物(mg/L) 0.5 0.5 15 总汞(mg/L) 0.05 0.05 16 总镉(mg/L) 0.1 0.1 17 总铬(mg/L) 1.5 1.5 18 六价铬(mg/L) 0.5 0.5 19 总砷(mg/L) 0.5 0.5 20 总铅(mg/L) 1.0 1.0 21 总银(mg/L) 0.5 0.5 22 总α(Bq/L) 1 1 23 总β(Bq/L) 10 10 24 总余氯1)2)(mg/L) 0.5 - 注：1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 表4-2 城市杂用水水质标准 序号 项目 城市绿化 1 PH 6-9 2 色/度 ≤ 30 3 嗅 无不快感 4 浊度/NTU ≤ 10 5 溶解性总固体/（mg/L）≤ 1000 6 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤ 20 7 氨氮/（mg/L）≤ 20 8 阴离子表面活性剂/（mg/L） 1.0 9 铁/（mg/L）≤ — 10 锰/（mg/L）≤ — 11 溶解氧/（mg/L）≥ 1.0 12 总余氯（mg/L） 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 13 总大肠菌群/（个/L）≤ 3 2、废气： ①污水处理设施废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”：氨气1.0 mg/m3，硫化氢0.03mg/m3，臭气浓度10（无量纲）。 ②食堂油烟：医院食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准，具体限值见下表： 表4-3 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 ③备用柴油发电机 项目备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体限值见下表： 表4-4 新污染源大气污染物排放限值（摘录） 污染物 最高允许排放浓度mg/Nm3 最高允许排放速速率 kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/Nm3 NOx 240 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12 20 0.13 50 18 SO2 550 15 2.6 周界外浓度最高点 0.40 20 4.3 50 39 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 20 5.9 50 60 ④燃气热水锅炉 燃气热水锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值 表4-5 燃气锅炉排放限值 （单位：mg/m3） 污染物项目 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 燃气锅炉 20 50 100 3、噪声 施工期：施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准。营运期：厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准。 4、固废 （1）污水处理系统污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，具体标准限值如下： 表4-6 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数(MPN/g) 肠道 致病菌 肠道 病毒 结核 杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其它医疗机构 ≤100 -- -- -- >95 （2）医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议本项目总量控制指标如下： 按照污染物“达标排放”的原则，“十三五”继续实行SO2、NOx、COD及氨氮排放总量控制的污染物指标，还新增工业烟粉尘、VOCs、总氮、总磷等4种污染物排放总量控制的污染物指标。本项目近期产生的办公生活污水和医疗废水统一进入综合污水处理站处理达标后回用于绿化浇灌，不外排；远期废水经污水处理站处理后排入区域污水处理厂。不申请总控量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程及产污节点示意图： 项目施工期主要污染物为噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等，施工期工艺具体流程及产污环节图如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 营运期工艺流程及污节点示意图： 营运期主要污染物为工作人员生活垃圾、生活废水，以及医院运营所产生的医疗垃圾、医疗废水等，具体工艺流程及产污环节如下图所示： 图5-2 营运期流程及产污节点示意图 项目污水处理站建于地下，为地埋式，污水处理站的各项处理设备均密封装置，各处理池为预装式。污水处理站采用地埋式污水处理装置模式，即“水解酸化+生物接触氧化法+消毒”处理工艺，项目污水处理站设计规模为180m3/d。污水处理工艺流程图如下： 图5-3 污水处理工艺流程图

主要污染源强： 一、施工期 项目场地现状为果林、管理住房、驾校练习场地和水塘，须拆除现有建筑。在施工阶段对周围环境的影响主要是施工废气、粉尘、噪声、废水以及固废等，若管理不当，将给项目周围环境带来不利影响。 1、施工废气 （1）扬尘：本项目施工作业扬尘主要是拆除原有建筑、施工场地内土石方开挖、装运、卸填等施工作业过程产生的扰动扬尘、风吹扬尘和逸散扬尘以及施工场地和露天堆场裸露土面产生的风吹扬尘。 （2）机械设备及运输废气 本项目施工期沿线燃油机械和车辆会产生含有少量颗粒物、NOx、CO等污染物废气。施工机械和汽车运输时所排放的废气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。施工期大气污染源及污染物汇总如下： 表5-1 施工期大气污染源及污染物 序号 产生原因 产生地点 污染物名称 1 原有建筑拆除 场界内 扬尘 2 土方挖掘、土方回填及存放 场界内、堆存点 扬尘 3 建材搬运及堆放 场界内、堆存点 扬尘 4 施工垃圾清理及堆放 场界内、堆存点 扬尘 5 工程机械及运输车辆 场界内、道路 扬尘、尾气 6 风力 场界内、道路 扬尘 7 道路工程 场界内 沥青烟气 根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。项目周边敏感点有西侧55m处的国营农场南岛医院，东侧20m处的居民楼。项目施工期应采取洒水降尘、防尘网覆盖等措施降低施工扬尘对周边环境敏感点的影响。 2、施工噪声 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级见下表： 表5-2 典型建筑机械声级 序号 施工期机械 测量距离（m） 测量声级（dB） 1 挖路机 10 75 2 压路机 10 73 3 铲土机 15 75 4 自卸汽车 15 70 5 静压式打桩机 15 80 6 混凝土搅拌机 15 79 7 混凝土振捣器 12 80 8 升降机 85 72 9 钻孔式灌注桩机 15 81 从上表可以看出，超过80dB的机械设备主要有混凝土振捣器、静压打桩机、钻孔式灌注桩机。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类似调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不超过10dB，即88 dB。 3、施工废水 （1）施工作业生产废水：本项目施工废水主要有工程用水、混凝土保养废水以及车辆冲洗水，主要污染因子为悬浮物，浓度高达1000mg/L，需修建沉砂池，废水经沉淀后上清液建议再利用，不得任意排放。 （2）生活废水： 项目在厂区内设置施工营地，施工期由于施工人员相对集中，将产生一定量的生活污水，施工高峰期人员按50人计算，人均用水量以50L/d计，排放系数取0.8，则生活污水排放量为2t/d，主要污染物COD、氨氮浓度分别取500mg/L、35mg/L，则废水中主要污染物产生量分别为：COD 1kg/d，氨氮 0.07kg/d。由于本项目建设期较长，需设置可移动式生活污水处理装置或化粪池，定期委托环卫部门清运处理。 4、施工固废 施工期固体废弃物主要为施工营地内施工人员产生的生活垃圾和原建筑物拆除及建设过程中产生的建筑垃圾、开挖土方，包括施工过程中丢弃的包装袋、废建材等，管理部门应妥善安排收集。 （1）建筑垃圾：建筑垃圾是在原有建筑拆除、新建筑建设过程中产生的。不同结构类型建筑所产生的垃圾各种成分含量有所不同，但其基本组成一致，主要由渣土、散落砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石、金属、竹木材、装饰装修废料、各种包装材料和其它废弃物等组成。项目拆迁建筑垃圾产生系数按1t/m2计，拆迁面积约为400m2，拆迁建筑垃圾产生量为400t；建筑施工建筑垃圾产生系数按0.05t/m2计，项目总建筑面积为37681m2，施工建筑垃圾产生量约为1884t；则项目总建筑垃圾产生量为2284t。 （2）施工人员的生活垃圾：施工期间施工高峰期人员按50人计算，人均生活垃圾产生量以1kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为0.05t/d，委托环卫部门清运。 （3）开挖土方：土方主要在场地平整、场地开挖等过程中产生。根据实地踏勘，项目场地内南北侧高程相差较大。项目弃土可委托城市相关部门上门清运处理后外联其他施工单位对弃土外运回用。 表5-3 建设项目土方平衡表 序号 内容 占地面积（m2） 高度（m） 土方（m3） 1 项目平整开挖 23400 5 -117000 2 地下室开挖 8817 4.5 -39676.5 3 建筑基坑开挖 6333 3.5 -22165.5 4 建筑基坑回填 6333 3 +18999 合计 -159843 注：“-”为弃土；“+”为取土。 5、生态影响 建设项目施工过程中，不可避免的将会对原有地表进行扰动，没有任何防治措施的情况下，极易产生大量的水土流失。工程属于建设类项目，水土流失主要产生在建设期，施工结束后，随着主体及新增的各项水土保持工程功能发挥，水土流失现象可以得到遏制。 二、运营期 项目建成后满负荷运营时，工作人员205人，每天门诊接诊量约247人次/d，住院人次为231人次/d。 1、废水 （1）水污染物产排情况 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，100床＜N≤499床的一般中型医院，q=300L/床.d~400L/床.d，污水日变化系数Kd=2.2~2.5。本项目q取300L/床.d，Kd取2.2，则项目污水处理站设计水量为152.46m3/d。本项目设计床位231张，结合国营农场南岛医院运营情况，用水量保守按照：住院病人用水量300L/床·d，门诊10L/人·次，医务人员用水100L/d。本项目用排水量分析见下表，水平衡见图4。 表5-3 项目用排水水量估计表 污染来源 用水系数 规模 用水量 排污 系数 排污量 m3/d m3/a m3/d m3/a 门诊部 10L/人·次 247人 2.5 901.6 0.85 2.1 766.4 住院部 300L/（床.d） 231床 69.3 25294.5 58.9 21500.3 陪护人员 80L/人·d 231床 18.5 6745.2 15.7 5733.42 医务人员生活用水 100L/d 205人 20.5 7482.5 17.4 6360.1 食堂 20L/人·次 205人 4.1 1496.5 3.5 1272 洗衣房 60L 231床 13.9 5058.9 11.8 4300 总计 / / 128.8 46979.2 / 109.4 39923.22 图5-4 项目水平衡图（单位：m3/d） 项目放射科采用数字影像设备，因此无洗相废水产生。医院检验室主要内容为肝功能检验、血常规分析、尿液分析等，在常规分析中所用的试剂主要为非离子型表面活性剂、有机季铵盐、氯化钠、硼酸和乙二胺四乙酸二钾、十二烷基磺酸钠、月桂酰硫酸钠及相应的试剂盒，不使用含铬试剂和含氰试剂。项目试剂均购置成品试剂使用，不需要现场调配，且检验分析均使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕后检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。口腔科目前均使用树脂作为补牙的填料，不使用含汞的合金材料，因此口腔科没有含汞废水产生。项目运营期用水主要包括医疗用水、生活用水，排水主要为医疗污水、生活污水。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质情况和同行业类比分析，本项目废水水污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS80mg/L、NH3-N30mg/L、粪大肠菌群1.0×106（个/L）。本项目废水中水污染物产生情况见下表： 表5-4 营运期污水主要污染物排放情况表 废水量 污染物 污染物产生量 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 39923.22 m3/a COD 300 11.98 BOD5 150 5.99 SS 80 3.19 氨氮 30 1.20 粪大肠杆菌 1.0×106 （个/L） 3.99×1013 注：粪大肠菌群单位：MPN/L 2、废气 项目运营期废气主要为医院出入车辆尾气，备用发电机废气，燃气锅炉废气及餐厅饮食油烟气，以及污水处理站所产生氨气、硫化氢等废气。 （1）污水处理站产生的恶臭 项目处理废水为28626.8t/a，根据相关类似处理设施的类比每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目医疗废水BOD5去除量约1.43t/a，则本项目污水处理站污染源强为NH3：4.433kg/a：H2S：0.172kg/a。 本项目污水处理站为地埋式，污水处理站各构筑物加盖板密封，盖板上预留进、出气口，污水处理站产生的恶臭气体由高能离子尾气净化系统处理后通排气筒引至地面绿化带进行排放，H2S、NH3处理效率约为90%，因此经除臭装置处理后NH3排放量约0.4433kg/a，H2S产生量为0.0172kg/a。 （2）备用柴油发电机废气 本项目配置两台300kW柴油电机作为备用电源，一用一备，一般只在市电例检或停电的情况下使用。应急柴油发电机按每月发电1次，每次运行8h计。柴油发电机采用0#轻柴油为燃料，按单位耗油量220g/KW·h计，则1台发电机耗油量为66kg/h，6.336t/a。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8Nm3。因此，拟建项目柴油发电机烟气量为1307Nm3/h，1.25×105Nm3/a。由于使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，燃油烟气中主要污染物的排放量如下表所示。 表5-5 发电机尾气污染物排放一览表 项目 浓度 小时排放量 年排放量 废气 — 1307Nm3/h 1.25×105Nm3/a SO2 1.01 mg/Nm3 0.0013 kg/h 0.00012 t/a 烟尘 14.6mg/Nm3 0.019 kg/h 0.0018t/a NOx 20mg/Nm3 0.026kg/h 0.0025 t/a 柴油发电机组产生的燃烧废气经排气管接入烟气管道引至楼顶排放。备用柴油发电机组烟气排放量小，污染物排放浓度值较低，故其使用时对周围空气环境影响较小。 （3）食堂油烟废气 本项目医院职工食堂位于行政综合楼一楼，预计食堂用餐人数约205人。本项目食堂拟设6个基准灶头数，规模属于大型食堂。 根据对餐饮企业的模拟调查，每人每餐饮耗油量为10g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目以4%计，则厨房年油烟产生量为0.09t/a。每个灶头排风量以2000m3/h计，使用时间以4h/d计，年运营时间为365d，则废气量为4.8×104m3/d，则年烟气排放量17.52×106m3/a，油烟产生浓度为5.1mg/m3。厨房将安装油烟净化器系统处理油烟废气，该系统油烟处理效率85%以上，处理后的烟气油烟通过内置的专用排烟道在屋顶排放，计算得出油烟废气污染物的排污量及排放浓度见下表。 表5-6 厨房油烟废气污染物排放量及排放浓度 污染物 污染物产生量 污染物产生浓度 污染物排放量 污染物排放浓度 排放标准 油烟 0.09t/a 5.1mg/m3 0.014t/a 0.8mg/m3 2mg/m3 （4）燃气热水锅炉废气 本项目燃气热水锅炉为卧式内燃型低氮锅炉，1备1用，锅炉耗气量61.7Nm3/h，天然气年耗气量54.05万方/a。锅炉燃烧天然气会产生少量的NOX、颗粒物、SO2等。根据《北京总体环境规划研究》中的数据，燃烧1000m3天然气产生0.1kg颗粒物、0.18kg SO2、1.76kg NOx。项目所使用的锅炉采用FGR烟气再循环的低氮燃烧技术，可使烟气中NOx的产生量减少50%以上，本项目以50%计，经计算，颗粒物产生量为0.0062kg/h（0.054t/a），SO2产生量为0.0111kg/h（0.097t/a）、NOx产生量为0.0543kg/h（0.475t/a）。 锅炉设置在地下室，废气经专用排气管道引至楼顶排放，排气筒高度15m。废气产生系数为10.5Nm3/Nm3，即2625万Nm3/a，颗粒物、SO2、NOx的产生浓度分别为9.52mg/m3、83.81mg/m3和83.81mg/m3。 3、噪声 项目运营期噪声主要为污水处理站水泵及曝气机噪声、发电机噪声、锅炉、冷却塔及排气扇噪声和来往项目的机动车噪声等。根据噪声源的特性及其产生位置，采用低噪设备和采取隔音为主的控制措，在总图布置中考虑高噪声设备的布局安排，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施，可有效缓解项目运营对声环境的影响。发电机布置在封闭发电机房间内，只有停电才使用，使用时间较短。冷却塔布置冷却塔置于门诊综合楼楼顶，并采取在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器。根据噪声源的特性及其产生位置，采用低噪设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施，可有效缓解项目运营对声环境的影响。发电机布置在封闭发电机房间内，只有停电才使用，使用时间较短。项目运营期噪声源的排放特征及处理措施见下表： 表5-7 噪声源排放特征及处置措施单位：dB(A) 序号 噪声源 位置 噪声值dB(A)距离1m处 降噪措施 降噪后噪声值 dB（A） 1 水泵房 -1F 85 减震、地下室设备间内放置 ≤65 2 污水处理站 项目西北侧地下 80 减震、吸声、隔声 ≤50 3 通风机房 -1F 85 消声器、地下设备间内放置 ≤55 4 发电机房 -1F 85 地下室内放置；减震、消音 ≤60 5 冷却塔 楼顶 90 低噪声设备、基础减震、消声器 ≤70 6 锅炉 -1F 90 减震，地下室放置 ≤70 4、固废 项目在运营期产生的固体废弃物主要是医护人员及就诊人员产生的生活垃圾和门诊、病人住院过程中产生的医疗废物。以及污水处理站长产生的污泥。 （1）生活垃圾及医疗废物：本项目生活垃圾及医疗废物产生情况详见下表： 表5-8 项目生活垃圾及医疗废物产生情况 项目 计算参数 产生量 排放去向 规模 时间 指标 kg/d t/a 医疗废物 231人 365d 0.09kg/P·d 20.8 7.6 委托有资质单位处理 生活垃圾 205人 365d 0.5kg/p·d 102.5 37.4 环卫部门收集后处置 231人 365d 0.25kg/p.d 57.81 21.1 合计 —— —— —— 81.1 66.1 —— （2）污水处理站污泥：医院污水处理构筑物污泥产生系数如下表所示： 表5-9 污泥产生系数 污泥来源 总固体（g/人d） 含水率（%） 污泥体积 （L/人d） （L/人a） 格栅 54 92~95 0.68~1.08 249~395 污泥池 31 97~98.5 1.04~2.07 380~755 医院住院床位231床，医院员工205人，则项目污水处理过程中格栅、污泥池产生的污泥量约为（231+205）×（54＋31）/1000=37.06kg/d，13.53t/a；化粪池污泥量为150×（231+205）/1000=65.4kg/d，23.87t/a。污泥总量约37.4t/a，污泥含水率以96%计，污泥经脱水处理后污泥产生量为4.99t/a（含水率按70%计）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规本项目污泥属于危险废物（废物代码：831-001-01）。污泥清掏前加入石灰、漂白粉进行消毒处理后，交由有资质单位处理。 三、项目产业政策、选址合理性分析 1、产业政策符合性 本项目属于医疗服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），“医疗卫生服务设施建设”属于国家鼓励类建设项目，因此项目建设符合国家产业政策有关要求。 2、选址合理性分析 （1）项目与《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》的相符性 根据《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》，本项目地块用地性质为A51医疗用地。本项目为二级医养结合医院，符合规划用地要求。项目用地与《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》相符性详见附图2。 （2）与三亚市多规合一相符性分析 本项目位于三亚市天涯区南岛片区范围内，根据多规合一图（附图9），本项目属于旅游建设用地用地，项目建设为二级医养结合医院，与三亚市多规合一不相符合。由于三亚市人民政府同意将项目地块（NG4-2-2地块）规划指标确定为医院用地（A51）；同时项目用地通过了三亚市自然资源和规划局的用地审核并核发了《建设用地规划许可证》（详见附件4），因此项目用地性质符合规划。 （3）项目与海南省生态保护红线管理规定的相符性 将本项目位置与海南省生态保护红线进行叠图，见附图6。项目未处于生态保护红线Ⅰ类红线区和II类红线区内，本项目的建设不会对生态红线保护区域造成影响，因此本项目建设符合海南省生态保护红线管理规定。 综上所述，本项目选址合理。项目土地变更用地性质等用地手续处于正在办理阶段。 3、总图布置合理性分析 （1）总平面布局可行性分析 本项目建设用地为不规则的地块，整个地块呈东西长，南北短的形状，从西南往东北依次建设门诊综合楼、住院楼、康复综合楼和行政楼等。项目拟建门诊综合楼位于院区西南部，面朝827县道路口，便利交通，方便就诊。门诊综合楼两侧设地上停车位，并设地下停车场入口，方便来车停放。住院楼位于院区北侧，远离827县道，降低交通噪声对住院病人的影响。门诊综合楼和住院楼通过连廊连接，方便医生病人联动，并专设不同的出入口及电梯。楼内人行流线形成医患分流式设计，病人和家属的出入流线一定程度上独立，减少交叉感染影响，导向性明确且强化了检疫防疫控制能力，减少了病菌对外传播的机率，提高了医院的防疫检疫水平。康复综合楼位于门诊综合楼东侧，通过连廊连接，形成门诊、康复、住院三位一体联动性，方便服务。行政楼由于其独立的功能性设置于院区东侧，与本项目门诊综合楼、康复综合楼、住院楼功能相互分开，保持其行政功能的独立性，避免交叉影响。 因此，建筑功能布置合理可行。 （a）出入口布置 医院的两个主入口设在建设用地西侧纬七路和南侧的827县道路上，医院内部道路设置环道，有利于医院主入口的交通组织，医院主入口承担主要门诊患者及住院楼探视人员的流线功能，各单体建筑主出入口前设有广场，广场上设置观赏性乔木、灌木及座椅、路灯等景观小品，为人们提供一个等候休息及人流集散的场所。 （b）交通流线 医疗就诊流线：南侧主入口广场作为人车流的主要集散中心。就诊车行流线由主入口进入前广场，可直接从西北侧进入地下停车库入口。另外，儿科、妇科、产科均可由其前广场组织分流就诊人员，互不交叉影响。就诊人行流线由主入口经景观广场到达门诊大厅。急救中心通过主出入口的前广场组织交通，在120急救车调度下，快速便捷的进入急救中心，实现平疫结合的急救功能。住院探视流线：住院、探视流线可由广场往北侧的住院部广场入口到达住院区，住院流线顺畅便捷。污物流线：由西北侧的污物出口定期、定时、定线路作业，废弃物及污物流线夜间作业。消防路线：应急时作业，消防通道环绕建筑物设置，消防道路环通整个院区。医院内部道路均可环通，全院的道路网络完整，流线清晰。 综上所述，项目总体布局较为合理。 （2）总图布置环境合理性分析 1）污水处理站 项目污水处理站位于医院西北侧地下，三亚市常年主导风向为东北风，夏季主导风向为东风，本项目污水处理站位于医院西北侧，所处地势较高，距离827县道距离较远，不便于远期污水接入市政污水管网。布局调整建议：建议项目污水处理站设置在西南侧临近市政污水管网入口空地处，西南侧为常年主导风向的下风向，西南侧下风向敏感点较少距离较远，且污水消毒站紧邻市政道路，污水排放口可直接与市政道路污水管网相接，减少了污水外排的 中间输送流程，同时又能方便污水站污泥的外运处理。该地块开阔且位于院区边角，空气流通较好。污水消毒站地上及周边均种植绿色的树篱和芳香类花草，遮隔地下入口，美化景观的同时还能起到净化空气的作用另外污水处理站采用地埋式，并有除等离子除臭措施，且经过绿化带的吸收净化、隔离作用后，污水处理站臭气对周围敏感建筑影响较小。 2）医疗废物暂存间 本项目医疗废物暂存间位于项目地下一层，严格按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发【2003】206号）中关于库房建设设施、卫生等要求进行修建。临近项目污物出入口处，设置医疗废物运输专用通道，该处远离医疗区、食堂、人员活动密集区，不会产生交叉感染。医疗废物暂存间需处于用地边界偏僻角落，有利于避让人群。医疗固废储放间内必须配备有紫外消毒灯、分类存放桶/箱、消防灭火器、消毒喷液、监控摄像头、空调及空气循环装置、温控系统、等一系列合格的消毒监控设备。暂存间内设置多个带盖专用医疗废物暂存箱，医疗废物分类暂存，统一交由有资质单位处置，对环境影响较小。项目应在暂存室外墙的明显处同时设置有危险废物和医疗废物的警示标识，设专人管理，避免非工作人员进出，处置室内设有排风扇和照明设备，并张贴有“禁止吸烟、饮食”的警示标识，日常密闭运作并做好防渗漏、防遗撒、防虫、防鼠蚁等相关防护措施，医疗固废日产日清。 3）生活垃圾暂存间 本项目垃圾收暂存间设置于项目住院楼地下一层。内设生活垃圾收集箱，生活垃圾暂存于垃圾箱中，由环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。 主要设备房布置分析 建议备用柴油发电机、抽水泵和排风机等大噪声设置在的门诊综合楼和康复综合楼负一楼的地下室独立设备用房，并对设备用房采取隔音、消音、减震、降噪等措施，降低设备运行时产生的噪声对周边环境的影响，对住院病患影响小。 中央空调调冷却塔设置位置分析 建议将中央空调冷却塔设置于门诊综合楼的顶楼西南区域位置。对内来看，该位置远离住院楼和康复综合楼，可有效缩小冷却塔噪声对区内环境的不良影响。所以从环境污染防治效果上来看，此位置应为最优先考虑的建议冷却塔设置位置。 地下室排气口的位置分析 由于本项目地下室空间分布广阔，建议将地上排气口设置各栋建筑物边缘区域，散点分布，排气口设置尽量朝向区内绿化带或道路。此类区域空间相对开阔，除了可以充分利用花草植物遮蔽景观。有利于废气的扩散、噪声的降低和消除美学方面的不足，减少受影响人群。 综上所述，本项目污染源布置位置较为合理，对环境影响较小。本项目总平面布置环境合理可行。 4、项目选址环境可行性分析 参照《综合医院建筑设计规范》分析选址环境合理性，本项目主要选址环境合理性表现在以下几个方面： （1）交通方便，南邻827县道：本项目位于南岛-高峰片区，南邻827县道，为城镇主干路，交通比较便捷，方便患者就医。 （2）环境宜安静，应远离污染源：根据区域污染源调查及现状监测结果，项目所在区域范围内无大型工业企业，无较大的噪声污染源，项目所在地大气环境、声环境质量较好，诊疗环境好 （3）地形宜力求规整、适宜医院功能布局：项目地势较平坦，构造稳定，便于项目施工建设以及医院功能布局。 （4）远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施：经现场调查，项目远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，场址建筑按照国家规范要求远离高压线路及其设施。 （5）不应临近少年儿童活动密集场所：本项目附近不存在少年儿童活动密集场所。 （6）不应污染、影响城市的其他区域：本项目废气、废水、噪声等经采取相应污染防治措施后均能达标排放，固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 总之，该医院建成后，通过采取有效的污染防治措施对项目外环境的影响较小。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况环境影响分析

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 原有建筑拆除、施工场地内土石方开挖、建材搬运及堆放 | 扬尘 | -- | -- |
|  |  | 机械设备及运输车辆 | 扬尘、NOx、CO | -- | -- |
|  |  | 道路工程 | 沥青烟气 | -- | -- |
|  | 营运期 | 停车场 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理站 | NH3 | 4.433kg/a | 0.4433kg/a |
|  |  |  | H2S | 0.172kg/a | 0.0172kg/a |
|  |  | 柴油发电机 | NOx、 | 20mg/m3，0.0025t/a | 20mg/m3，0.0025t/a |
|  |  |  | SO2 | 1.01mg/m3，0.00012t/a | 1.01mg/m3，0.00012t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 14.6mg/m3，0.0018t/a | 14.6mg/m3，0.0018t/a |
|  |  | 燃气热水锅炉 | NOx、 | 83.81mg/m3，0.475t/a | 83.81mg/m3，0.475t/a |
|  |  |  | SO2 | 17.14mg/m3，0.097t/a | 17.14mg/m3，0.097t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 9.52mg/m3，0.054t/a | 9.52mg/m3，0.054t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 5.1mg/m3，0.09t/a | 0.8mg/m3，0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODCr | 500mg/L，1kg/d | -- |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.07kg/d | -- |
|  | 营运期 | 生活污水、 医疗污水 | CODCr | 300mg/L，11.98t/a | 18mg/L，0.72/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，5.99t/a | 9mg/L，0.36t/a |
|  |  |  | SS | 80mg/L，3.19t/a | 2.7mg/L，0.11t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，1.2t/a | 2mg/L，0.08t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 3.99×1013个/ a | — |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 50kg/d | — |
|  |  | 弃土方 | 弃土 | 11304.3m3 | — |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 2284t | — |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 58.5t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 | 7.6t/a | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 危废 （废物代码：831-001-01）） | 4.99t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 72~80 dB (A) |
|  | 营运期 | 80~70dB (A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目运营期不会对周围的自然环境和人工环境造成破坏，工程建设施工期间，由于较大面积开挖，地表原有硬化土及少量的植被受到破坏，在降雨侵蚀力的作用下可能发生水土流失情况。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；施工进度安排避开在降雨量大的6—9月份大面积开挖和堆填；地面应压实；周围开挖截水沟等。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期扬尘主要污染扬尘点下风向近距离范围内，会使周围环境空气中TSP浓度升高。根据对施工现场类比分析，施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响轻微。施工扬尘对主要敏感点的影响程度见下表： 表7-1 施工扬尘对主要敏感点的影响程度 序号 敏感点名称 与项目相对位置 距离 影响程度 1 国营农场南岛医院 西侧 50m 重污染带 2 聚丰园饭店居民楼 西南侧 60m 重污染带 3 居民楼 东侧 25m 重污染带 4 居民楼 西南侧 160m 轻污染带 项目施工期为防治施工扬尘对周边环境空气的影响，尤其是扬尘对周边敏感点的影响，应采取拆除现有建筑时设置围挡、洒水降尘、合理安排施工时间、砂石料场应设置防尘网等污染防治措施。严格按照以上措施要求进行作业可有效抑制扬尘，降低项目施工对周边大气环境影响。 2、水环境影响分析 （1）施工废水：根据工程分析可知，施工期废水主要污染物为悬浮物，经沉淀池沉淀后全部回用于洒水降尘和设备冲洗，对水环境影响较小。同时为降低大雨冲刷物料的水环境影响，建议物料上增设覆盖物避免露天堆放、物料堆场周围应设置截留沟引至沉淀池、减少物料堆放时间、加强管理合理安排施工等措施。 （2）生活污水：施工期间的生活污水主要来自施工人员的生活过程。要求施工单位使用可移动式生活污水处理装置或设置化粪池，定期委托环卫部门清运处理。对环境影响较小。 3、噪声影响分析 根据工程分析可知，施工期多台机械同时作业会对周边声环境保护目标产生一定影响。为降低施工期对声环境质量影响，施工期间应合理安排机械作业时间，避免夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并告示附近居民，征求其意见。此外，项目在高考期间禁止施工。 4、固废影响分析 建筑垃圾及开挖土方：对建筑垃圾进行分类处理，分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；不能回收的建议运至当地相关部门指定建筑废土消纳场处置。废弃土方约11304.3m3，应尽量实现综合利用，利用不了的应运送至相关部门指定的弃土点。 生活垃圾：产生量约0.05t/d，委托环卫部门统一清运。 经采取上述措施后，项目施工期固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 5、生态影响分析 1、植被影响分析 项目施工前期将清除场区内所有植被，由于用地内的现有植被主要为果园果树和常见次生灌草，保护价值较低，故项目施工对植被影响不大。 2、水土流失影响分析 由于建设需要，本项目在施工期基坑开挖、回填等施工工作中将引起地表结构的改变，致使土壤稀松，增大地表裸露面积，雨季时会产生水土流失的生态问题。为了减少施工期的水土流失，降低对区域环境的影响，本报告提出以下水土流失防治措施: ①对施工场地要“先围挡，后施工”。场地地势为中间高四周低，且临近汤他水，施工前先在场地四周边界修建围墙，将水土流失影响控制在项目用地范围内。 ②在沿场区边界设导流渠，引导汇集雨水绕离项目用地。 ③考虑天气因素安排施工时间，挡土墙、导流渠等工程相对其它工段要予以提前；严禁大面积开挖建设施工，应采取分片建设、滚动施工、尽快恢复的施工方式。 ④完善施工计划，合理安排施工工期，尽可能避开大雨季节施工。合理确定临时堆场，施工弃土石方不得随意堆放、抛弃。 ⑤对物料堆场、回填土方的临时堆场或其它易于发生水土流失的地点雨前要覆盖，压实并覆盖松软地表。临时堆场也要建设拦挡设施，并设沉淀池沉淀雨水后排放。 ⑥场地四周设雨水截流沟、排洪沟，施工区雨水汇集到施工沉淀池，经沉淀后回用。工程结束后及时清理场地、平整土地和绿化。 ⑦由于项目施工期较长，要尽可能缩短工期,避免大面积土地长期裸露。 通过采取以上防治措施，项目水土流失程度可得到有效控制，对环境影响不大。 6、施工期对周边居民点的影响分析 施工期对周围居民点的影响主要为施工扬尘与施工噪声影响。根据大气、噪声影响分可知，项目施工期在科学合理安排施工时间、合理布局、积极采取洒水降尘、采用低噪声设备、施工边界设置围挡等措施可有有效降低对周边居民点的影响。由于周边距离项目最近的居民点与项目距离约20m，建议项目施工期加强施工管理，严禁夜间施工，同时设置施工安排公式牌、及施工建议意见收集箱或投诉电话，便于及时根据周边居民反馈的意见进行施工调整，以最大限度降低对周边居民的影响。 施工期环保设施配置要求 施工期应加强对噪声的控制，禁止在夜间施工，施工过程中适时关闭闲置不用的设备，并对施工工期进行控制；对于施工期产生的扬尘污水，主要表现在原料运输、堆放过程，应加强对原材料的管理，场地内定期洒水，场地内定期洒水，控制扬尘污染。具体要求如下： 工地围挡：采用砌体或定型板材连续设置，全封闭施工，围挡外侧粉刷安全文明施工等宣传标语。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观、稳固、连续、密闭，已完工的工地围挡应及时拆除。 扬尘控制：建筑工地土石方施工和易产生扬尘的施工作业必须采取喷淋（洒水）等措施；楼层的建筑垃圾必须密闭容器盛装转运，严禁高空抛撒；对施工现场裸露而无需清运的渣土应采取覆盖、固化或绿化等措施。 渣土清运：施工单位应做好建设工程运输车辆进出记录。记录内容包括进出建筑工地时间、车辆牌号、所属单位、运输货物以及是否符合文明运输的要求等。渣土运输车辆严禁超限超载，出工地前必须进行冲洗，确保车辆清洁；运输时间、运输路线、倾卸地点须满足相关部门规定和要求；外运车辆必须遮盖严密，实现密闭运输，严禁沿途洒漏，杜绝运输过程中污染城市道路，确保城市道路清洁。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）污水处理站废气影响分析 1）大气环境影响识别与评价因子筛选 环境影响识别：本项目主要废气产生在于污水处理站产生的恶臭气体，备用柴油发电机使用时候产生的废气，锅炉房燃烧产生的锅炉废气。其中备用柴油发电机使用量很少，只是偶尔市政电力停电时候使用，锅炉使用天然气作为燃料，污染物排放量较少，对外环境影响不大。因此本项目主要对污水处理站产生的恶臭气体的排放进行预测和分析。 评价因子：NH3、H2S。 2）大气环境影响预测 A.预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 B.预测源强 表7-2 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 50000 最高环境温度/℃ 29 最低环境温度/℃ 16 土地利用类型 商住混合 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 污水处理站废气为无组织排放，本项目大气污染物源及相关参数见下表。 表7-3 本项目大气污染物源强及相关参数 污染源 类型 项目 参数赋值 面源 污染源 污水处理站及污泥堆场无组织废气 NH3 H2S 排放量(kg/h) 0.5×10--4 0.2×10-5 面源长度(m) 12 面源宽度(m) 5 面源高(m) 1 距离厂界最近距离（m) 6 C.评价标准 居住区环境空气中氨和硫化氢浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均限值要求（NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3）。 D.预测结果 根据估算模式预测不同距离处的落地浓度如下表所示： 表7-4 估算模式计算出不同距离处的落地浓度（无组织面源） 距源距离（m） 污染物预测浓度 NH3（mg/m3） 占标率（%） H2S（mg/m3） 占标率（%） 1 1.55×10-3 0.7743 0.06×10-3 0.6193 9 2.69×10-3 1.3438 0.11×10-3 1.075 25 0.87×10-3 0.4329 0.03×10-3 0.3463 50 0.31×10-3 0.1531 0.01×10-3 0.1224 75 0.17×10-3 0.0835 0.01×10-3 0.0668 100 0.11×10-3 0.0546 0.0044×10-3 0.0437 200 0.04×10-3 0.0199 0.0016×10-3 0.016 500 0.01×10-3 0.0055 0.0044×10-3 0.0044 1000 0.004×10-3 0.0021 2.0E-7 0.0017 2000 0.002×10-3 8.0E-4 1.0E-7 6.0E-4 2500 0.001×10-3 6.0E-4 0 5.0E-4 最大落地浓度及出现距离 2.69×10-3 （9m） 1.3438 0.11×10-3 （9m） 1.075 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均限值 0.2mg/m3 0.01mg/m3 表7-5 无组织废气达标评价 污染物 NH3 H2S 最大落地浓度（9m） 2.69×10-3mg/m3 0.11×10-3mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值 1.0mg/m3 0.03mg/m3 达标评价 达标 达标 综上所述，项目污水处理站废气对周围环境空气质量影响较小。环评建议，项目应该加强污水处理站的运行操作管理和维护，同时加强厂区内及厂界四周的绿化，以进一步降低污水处理站对敏感点的影响。 3）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分如下。 表7-6 大气评价等级判别表 项目 氨气 硫化氢 评价等级判定 面源 最大落地浓度 2.69×10-3mg/m3 0.11×10-3mg/m3 1% ≤Pmax＜ 10% 二级评价 占标率 1.3438% 1.075% 4）大气防护距离的确定 由表7-4可知，评价范围内项目氨气、硫化氢最大贡献浓度分别为2.69×10-3 mg/m3、0.11×10-3 mg/m3，均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均限值。根据导则《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）之规定，本项目不需要设置大气防护距离。 5）卫生防护距离的确定 根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编，中国标准出版社2010年9月）之第10章内容：“在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3095及TJ36要求，可不必设置卫生防护距离。”本项目NH3、H2S的最高落地浓度分别为2.69×10-3 mg/m3和0.11×10-3 mg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中1h平均限值要求（NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3），因此本项目不必设置卫生防护距离。 6）恶臭处理工艺可行性 污水处理站会产生少量氨气、硫化氢等恶臭气体，本项目污水处理站位于医院西北侧地下，格栅、调节池等构筑物均采取密闭措施。根据工程分析可知，经除臭装置处理后NH3排放量约0.4433kg/a，0.5×10--4kg/h；H2S产生量为0.0172kg/a，0.2×10--5kg/h。 项目医疗废水处理采用地埋式布置，其密闭性很好，同时由于本项目污水处理设施处理规模小，因此废气产生量很小，同时，为了医院的园区美观，恶臭废气通过负压收集，采用高能离子净化系统处理后通过排气筒引至地面绿化带低空排放。 根据中国给排水由赵丽君等发布的文献“污水处理厂除臭技术与工程化研究”得知，高能离子净化系统是瑞典的高新技术，它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质，使人的嗅觉感受到模拟自然的清新空气。其核心装置是BENTAX离子空气净化系统。原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子，与室内空气当中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒荷电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度，并将其完全消除。目前此技术在三亚市也有较为广泛的应用，如三亚市妇幼保健院、海棠湾恒大妇幼医院、海棠湾国寿医院、海棠湾石药集团医院均采用此技术。根据文献中对臭气的实验得知，每净化1立方米臭气的成本约为0.0081元，运行管理经济可行。 7）污水站恶臭防治措施： ①项目污水消毒站采用地埋式，并对生物池进行有效的封闭和脱臭处理，对于发生强烈恶臭的构筑物应置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理；对于大型构筑物可采用塑料小球覆盖法除臭。除臭方法有：活性碳吸附法、催化燃烧法、臭氧氧化法、药剂洗涤法等。同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。 ②调节池、接触氧化池、初沉池、二沉池等处理池排放的废气均要求安装废气的处理装置（如活性炭吸附）对其消毒，使得污水站废气最终达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的污水站周边大气排放标准后方可直接排入大气。定期灭活、消毒污水站周围空气中传染性的病菌，并对池体废气做除臭处理。 ③污水处理站附近种植高大的密闭树篱、隔离人群。并在污水站附近大量花草，通过植物吸收和花香、草香来净化空气。 ④ 污泥经浓缩、脱水后要及时外运，以免长期堆放散发出异味及有害气体，造成环境污染。 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（氨气、硫化氢） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（） 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测☑ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（氨气、硫化氢） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（氨气、硫化氢） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( )t/a NOx:()t/a 颗粒物:()t/a VOCs:( )t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （2）备用柴油发电机 本项目的备用柴油发电机断电时启用，使用0#轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下燃烧较为完全。燃烧废气通过排烟管道引至楼顶排放。经计算，SO2排放浓度1.01mg/Nm3、排放速率为0.0013kg/h；NOx排放浓度20mg/Nm3、排放速率为0.026kg/h；烟尘排放浓度14.6mg/Nm3、排放速率为0.019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，即SO2排放浓度550mg/Nm3、排放速率为2.66kg/h；NOx排放浓度240mg/Nm3、排放速率为0.77kg/h；颗粒物排放浓度150mg/Nm3、排放速率为5.9kg/h的要求，能够达标排放，对环境影响较小。 （3）食堂油烟 项目职工食堂位于行政综合楼一楼，预计食堂用餐人数约为205人。根据工程分析得知，食堂的总计排放烟气量为17.52×106m³/a，油烟产生量为0.09t/a。本项目内食堂厨房配备油烟去除率达到85%的油烟净化器。每个厨房灶头上必须设置符合相应规格的油烟收集幕罩。烟气经油烟净化器处理达标后经过专设烟气管道输送至楼顶层排放。项目建成投入使用后，对餐饮企业油烟净化处理设施应定期清洗检修维护，保证油烟净化装置正常运行，并委托环境监测部门定期监测，保证其油烟去除效率和排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定。餐饮废油（包括食用废油、隔油池油污和油烟净化设备滤出废油）和厨余垃圾必须委托有资质的单位进行回收处理，不得随意排放。经过采取以上措施治理后，食堂排放的油烟对周围环境影响不大。 （4）燃气热水锅炉废气影响分析 本项目燃气热水锅炉为0.52MW的卧式内燃型低氮锅炉，1备1用，锅炉设置在住院楼地下室，废气经专用排气管道引至楼顶排放，排气筒高度20m（住院楼6F楼顶高度约18m）。根据现场勘察，项目周边200m范围内最高建筑物为项目西南侧60m的7层聚丰园饭店居民楼，高度约21m。 本项烟囱高度20m符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m的要求，但由于西南侧60m的7层聚丰园饭店居民楼高度约21m，故不符合“烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定。故建议项目燃气锅炉废气在《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应排放标准（颗粒物≤20mg/m3，SO2≤50mg/m3，NOX≤200mg/m3）基础上，加严50%执行，即排放浓度限值为颗粒物≤10mg/m3，SO2≤25mg/m3，NOX≤100mg/m3。根据工程分析，颗粒物产生量为0.0062kg/h（0.054t/a），SO2产生量为0.0111kg/h（0.097t/a）、NOx产生量为0.0543kg/h（0.475t/a），废气产生量为2625万Nm3/a，颗粒物、SO2、NOx的产生浓度分别为9.52mg/m3、17.14mg/m3和83.81mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值加严50%后的浓度要求，对环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）医院废水处理工艺比选 医院废水中含有多种病菌、病毒寄生虫以及一些有毒有害物质，医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，根据《医院污水处理技术指南》规定综合医院产生的污水必须采用生物处理。医院污水采用生物处理，一方面是降低水中的污染物浓度，达至排放标准；另一方面是可保障消毒效果。生物处理工艺主要有生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池等处理方法。 A.生物接触氧化工艺 生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定在生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。 工艺特点： 生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。 生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜，沉淀性能较差，造成出水中的悬浮固体浓度稍高。 B.膜-生物反应器 膜-生物反应器（MBR）是将膜分离技术与生物反应器结合在一起的新型污水处理工艺。根据膜分离组件的设置位置，可分为分置式MBR和一体式MBR两大类。 工艺特点：MBR工艺用膜组件代替了传统活性污泥工艺中的二沉池，可进行高效的固液分离，克服了传统工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足，具有下列有点： a.抗冲击负荷能力强，出水水质优质稳定，可以完全去除SS，对细菌和病毒也有很好的截留效果。 b.实现反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离，使运行控制更加灵活稳定；生物反应器内微生物量浓度高，可高达10g/L以上，处理装置容积负荷高，占地面积小，减小了硝化所需体积。 c.有利于增殖缓慢的微生物的截留和生长，系统硝化效率提高。可延长一些难降解有机物在系统中的水力停留时，有利于难降解有机物降解效率的提高。 d.MBR剩余污泥产量低，甚至无剩余污泥排放，降低了污染处理费用。 C.曝气生物滤池 曝气生物滤池（BAF）是生物膜处理工艺的一种。采用一种新型粗糙多孔的粒状滤料具有很大的比表面积，滤料表面生长有生物膜，池底提供曝气，污水流过滤床时，污染物首先被过滤和吸附，进而被滤料表面的微生物氧化分解。目前BAF已从单一的工艺逐渐发展成系列综合工艺，有去除悬浮物、COD、BOD、硝化、脱氮等作用。 工艺特点： a.出水水质好。BAF可去除污水中的悬浮物、COD、细菌和大部分氨氮，出水SS小于10mg/L。 b.微生物生长在粗糙多孔的滤料表面，不易流失，对有毒有害物质有一定适应性，运行可靠性高，抗冲击负荷能力强。无污泥膨胀问题。 c.BAF容积负荷高于常规处理工艺，并可省去二沉池和污染回流泵房，占地面积通常为常规工艺的1/3~1/5。 d.需进行反冲洗，反冲洗水量较大，且运行方式复杂，但易于实现自控。 D.综合比选 上述三种工艺的特点与投资水平等汇总于表7-8中。 表7-8 污水处理工艺汇总表 工艺类型 优点 缺点 基建投资 生物接触氧化工艺 优化抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产生较低；无需污染回流，运行管理简单。 部分脱落生物膜造成出水中的悬浮固体浓度稍高 中 膜-生物反应器 抗冲击负荷能力强，出水水质优质稳定，有效去除SS和病原体；占地面积小；剩余污泥产量低甚至无。 气水比高，膜需进行反洗，能耗及运行费用高。 高 曝气生物滤池 出水水质好；运行可靠性高，抗冲击负荷能力强；无污泥膨胀问题；容积负荷高且省去二沉池和污染回流，占地面积小 需反冲洗，运行方式比较复杂；反冲水量较大 较高 通过以上比较及省内外医疗废水处理经验，本项目医疗废水处理方式选用生物接触氧化法工艺。 （2）医院废水消毒工艺比选 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线），现将常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。 表7-9 常用消毒方法比较 消毒方式 优点 缺点 消毒效果 氯 Cl2 具有持续消毒作用，工艺简单，技术成熟，操作简单，投量准确 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 能有效杀菌，但杀灭病毒 效果较差。 次氯酸钠NaOCl 无毒，运行、管理无危险性。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。 与Cl2 杀菌效果相同。 二氧化氯ClO2 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)； 制取设备（二氧化氯发生器）简单、易管、药品投放简单方便；不受pH影响 ClO2运行、管理有一定技难度及风险；只能就地生产，就地使用；管理要求高 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便，不受PH影响；较Cl2杀菌效果好 臭氧O3 有强氧化能力，接触时间短，不产生有机氯化物，不受PH影响，能增加水中溶解氧 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂，制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大，运行成本高 灭菌和杀灭病毒的效果均很好 紫外线 无有害的残余物质，无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 效果好，但对悬浮物浓度有要求 通过比较可见，污水消毒站采用二氧化氯法消毒是比较适宜本项目的。通过二氧化氯发生器就地制取 ClO2，就其便利性、简易性的来说，其优势尽显。根据调查得知，三亚市内的多家医院均采用此法对医疗废水进行消毒，其出水的水质良好，杀菌效果明显。因此，项目污水消毒工艺选取二氧化氯技术上可行。 （3）本项目污水处理工艺 通过比选并参考同类型医院污水的治理经验，项目污水处理站采用生物接触氧化法工艺和二氧化氯法消毒工艺。 图7-1 项目污水处理站工艺流程示意图 流程说明： 生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法，曝气滤池中填充填料，采用水下曝气机曝气，经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜，微生物部分固着、部分悬浮，污水和生物膜接触，在生物膜的生化作用下，污水得到净化，生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。 医疗废水、生活污水经化粪池、调节池后，由调节池提升泵提升到厌氧水解酸化池，池内厌氧菌的作用，使得污水中大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性有机物水解为易溶性有机物，去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD，有利于后续流程污水的可生化性。水解酸化池出水由中间水池提升泵抽到生物接触氧化池在活性污泥的作用下发生生化反应，进一步去除水中有机物及微生物等。经过好氧生物处理后，出水经消毒设施进行消毒后回用于绿化浇灌。 根据《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015），水解酸化反应器的污染物去除率为：COD：30%-50%，BOD5：20%-40%，SS：50%-80%；生物接触氧化法对污染物去除率一般在85%及以上。根据《不同处理工艺去除污水中病原微生物的研究进展》，各生化处理工艺对病原微生物的灭活率均较高。因此项目污水处理站废水产生及排放情况详见下表 表7-10 项目建成后水污染物产排浓度 单位：mg/L 排放去向 污染物 产生浓度 去除率 排放浓度 《医疗机构水污染物排放标准》 《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002） “城市绿化”标准 达标 评价 水解酸化 生物接触氧化法 消毒 排放标准 预处理标准 市政污水管网 COD 300 40% 90% / 18 60 250 / 达标 BOD5 150 40% 90% / 9 20 100 20 达标 NH3-N 30 10% 90% / 2.7 15 / 20 达标 SS 80 75% 90% / 2 20 60 / 达标 粪大肠菌群 1.0×106 99% 90% 99.99% ＜1 500 5000 / 达标 注：粪大肠菌群单位：MPN/L； 由上表可知，项目污水处理站出水水质近期能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准，远期能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”，对环境影响较小。 （4）消毒工艺 本项目废水拟采用二氧化氯进行消毒。二氧化氯具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)，投放简单方便，杀菌效果好，不受pH影响，但在运行、管理时有一定的危险性，只能就地生产，就地使用，制取设备复杂，操作管理要求高。综上所述，采用二氧化氯消毒比较适用于综合性医院的废水消毒工艺。二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为消毒剂，它具有广普性的消毒效果，且无毒运行和管理没有危险性。 （5）尾水排放 项目近期废水回用于绿化浇灌前需进行脱氯处理。根据《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知，(环办函[2003]283号)要求：为保证医院排放污水余氯监测数据的有效性及可比性，应在污水处理站排放口安装余氯自动监测系统。 （6）污水处理站日常环保措施 （1） 污水站恶臭防治措施： ①项目污水消毒站采用地埋式，并对生物池进行有效的封闭和脱臭处理，对于发生强烈恶臭的构筑物应置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理；对于大型构筑物可采用塑料小球覆盖法除臭。除臭方法有：活性碳吸附法、催化燃烧法、臭氧氧化法、药剂洗涤法等。同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。 ②调节池、接触氧化池、初沉池、二沉池等处理池排放的废气均要求安装废气的处理装置（如活性炭吸附）对其消毒，使得污水站废气最终达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的污水站周边大气排放标准后方可直接排入大气。定期灭活、消毒污水站周围空气中传染性的病菌，并对池体废气做除臭处理。 ③污水处理站附近种植高大的密闭树篱、隔离人群。并在污水站附近大量花草，通过植物吸收和花香、草香来净化空气。 ④ 污泥经浓缩、脱水后要及时外运，以免长期堆放散发出异味及有害气体，造成环境污染。 （2）为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对污水消毒站的各构筑物的底部进行防渗处理。 3、项目污水回用及远期接入污水处理厂可行性分析 ①项目废水排入汤它水可行性分析 项目西侧为汤它水，根据海南三艾尔环境监测技术有限公司对汤他水水环境监测报告结果可知，汤他水水质NH3-N和总磷值均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。经现场踏勘可知，南岛医院废水经处理后排入汤它水，由于目前南岛-高峰片区污水管网未完善，居民生活污水未经处理排入汤它水，是造成汤它水水质超标的主要原因。经工程分析可知，项目运营期废水产生量为109.4 m3/d，汤它水水质氨氮和总磷超标，且项目属于总氮控制区，水环境容纳量无法容纳其排污量；本项目建成运营后，其废水排放量大于南岛医院废水排放量，无法满足对汤它水环境的削减。因此项目废水运营期排入汤它水不可行。 ②项目废水回用可行性分析 本项目营运期产生的废水经自建污水处理站处理，根据工程分析出水水质近期能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准限值，能够满足污水回用绿化浇灌水质要求，且项目西侧汤他水水质超标，水环境容纳量无法容纳项目排污量。项目绿化面积约为10062m2，用水量以4L/m2*次计，由于三亚气候炎热，水分容易蒸发，绿化浇灌次数为2次/天，则项目厂区绿化浇灌用水总量为80.5m3/d，29382.5m3/a。本项目废水产生量为109.4 m3/d，绿化浇灌用水用水总量为80.5m3/d，项目周边绿化面积较大，富余中水可回用于市政道路绿化浇灌。 为了更好的将处理后的废水回用于绿化浇灌，项目污水处理站建设应满足以下要求：项目废水回用于绿化浇灌前需进行脱氯处理；项目应配备一用一备污水处理设备以及专用备用电源；处理后的中水回用于绿化应设置中水回用管网，同时污水处理站应设置事故池和中水池；污水处理站构筑物应进行防腐、防渗漏处理，各构筑物应加盖密闭并设置通气装置；渗出液、沥下液应收集并返回调节池；污水处理站周围应设置绿化带以减小对环境的影响。 综上所诉，采取以上措施项目产生的污水回用于绿化浇灌是可行的 ③项目废水排入污水处理厂可行性分析 经现场踏勘，项目临近827县道，目前污水管网正处于铺设阶段，污水处理厂、污水泵站尚未建设。根据《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》，南岛-高峰片区规划建设1座集中式污水处理厂，位于前哨队前往高峰方向中间，827县道西侧NG6-8-1地块，处理规模1.0万m3/d，远期污水处理规模4万m3/d，预留用地2.41ha。本项目废水产生量为109.4m3/d，占比较小，且本项目在污水处理厂收水范围内，经过咨询污水处理厂建设单位可知，污水处理厂项目预计于2020年开工建设，于2021年12月完工，目前污水处理厂尚未开展相关环保手续，项目远期废水排入污水处理厂可行。

图7-2 南岛—高峰片区规划污水处理厂位置图

3、地下水影响分析 本项目为需编写环境影响评价报告表的二级医养结合医院。《环境影响评价技术导则 地下水》中“4.1 一般性原则”条款如下： “根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。” 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）“附录A”，项目为Ⅳ类建设项目，故本项目不进行地下水环境影响评价，仅对项目做地下水影响分析。 表7-11 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评级等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 ☑； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排污口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 ☑ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ☑ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 ☑；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （混合污水 ） （ 42203.18 ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m/s；鱼类繁殖期（ ）m/s；其他（ ）m/s 防治措施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ 污水处理设备出口 ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 本项目污水产生量为109.4m3/d，设计规模为180m3/d。采用“水解酸化+生物接触氧化法+消毒”的处理工艺处理污水，其出水水质近期能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌；远期出水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后排入区域市政污水处理厂处理。项目确保污水处理站出水水质达标的情况下，对地下水环境影响较小。 根据项目工程分析，本项目污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、总氮粪大肠菌群等。在事故排放下，污染物可能会随污水形成的地表径流进入到地下水环境，会对地下水环境造成一定影响。对医院污水管网和污水站各水池、危废暂存间进行防腐、防渗处理；对设备定期进行检修，严格控制跑、冒、滴、漏等现象；严格工程监理和检查验收，做好应急措施，完善污水处理站运行管理制度，做好设备及配套污水管网的维护以降低事故排放发生。同时设置容积不小于300 m3的事故应急水池，确保事故排放状态下污水不会流入环境。在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 4、噪声影响分析 根据工程分析可知运营期噪声源主要为污水处理站水泵及曝气机噪声、冷却塔、发电机噪声及机动车噪声等，其通过选取低噪声设备，采取隔声、吸声、减震等降噪措施后，声源源强可降至50~70 dB(A)。根据项目噪声预测，项目设备运行噪声对项目场界厂界贡献值见下表。 表7-12 噪声源对边界、敏感点声环境预测结果 单位：dB（A） 序号 预测点 贡献值 预测值 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东侧边界 28.3 51.02 44.7 55 45 2 南侧边界 25.1 55.4 52.1 70 55 3 西侧边界 32.0 50.86 42.7 55 45 4 北侧边界 31.5 49.57 42.5 55 45 根据预测结果可知，项目厂界噪声能够满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准要求。 降噪措施：（1）水泵设备等机械设备 根据工程分析，污水处理设施水泵等机械设备噪声均不小，污水处理站采用地埋式，水泵布置于密闭房间内，并针对这类噪声源进行基础减震和采取相应的吸声或消声措施，再经设备房的建筑隔声和吸声后，其对环境的影响很小。 （2）锅炉及备用发电机房 根据工程分析，一般备用发电机房及锅炉房运行时噪声值为85~90dB 左右，本项目的备用发电机组及锅炉房布置在项目地下室独立机房内，通过选用低噪声设备、采取基础减震、房间隔声降噪和吸声、合理管理等措施后对外环境的影响较小。 （3）水泵设备等机械设备 根据工程分析，项目水泵设备运行时噪声值为 80~85dB 左右，本项目水泵房布置在地下室设备房内，通过选用低噪声设备、采取基础减震、房间隔声降噪和吸声、合理管理等措施后对外环境的影响较小。 （4）冷却塔噪声 冷却塔设置于楼顶，根据《环境保护产品技术要求低噪声型冷却塔》（HJ/T385-2007），冷却塔噪声值约为85-90dB（A）。项目选用的都是低噪声设备，并对冷却塔采取在顶部的外沿安装排风消声器、在塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫,以降低落水声、在进风口处安装进风消声器(消声百叶窗）、在面向住院楼楼方向安装隔声屏障等措施，其噪声对周边环境影响不大。 综上所述，本项目运营期内部噪声源经采取上述措施后，项目运营期设备产生的噪声对院区外的声环境的影响很小，是可以接受的。 5、固废影响分析 根据工程分析可知，项目产生固废主要为医疗废物、生活垃圾、及污水处理站污泥。其中医疗废物7.6t/a，交由有资质单位处理；未被污染的输液瓶（袋）与医疗废物分类分区储存，委托有资质单位回收处置；生活垃圾58.5t/a，由环卫部门定期清运；污水处理站污泥4.99t/a，为危险废物（废物代码：831-001-01）），交由有资质单位处置。项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。建议项目在妥善处置各固体废物的基础上，加强医疗废物转移联单管理，建立、规范危险废物管理台账。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A规定，本项目属于Ⅳ类，同时该标准4.2.2条款明确：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本次评价从略。 表7-13 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型 ☑；生态影响型 □；两种兼有 □ 土地利用类型 建设用地 ☑；农用地 □；未利用地 □ 土地利用类型图 占地规模 （2.34）hm2 敏感目标信息 敏感目标（居民楼），方位（东侧），距离（25米） 影响途径 大气沉降 ☑；地面漫流 □；垂直入渗 □；地下水位 □；其他（） 全部污染物 特征因子 氨、硫化氢 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑； 敏感程度 敏感 □；较敏感 □；不敏感 □ 评价工作等级 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查内容 资料收集 a） □；b） □；c） □；d） □； 理化特性 同附录c 现状监测点位 占地范围 占地范围外 深度 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 45项基本项 现状评价 评价因子 评价标准 GB15618□；GB36600 □；表D1 □；表D2 □；其他（） 现状评价结论 达标 预测因子 预测方法 附录E □；附录F □；其他（定性描述） 预测分析内容 影响范围（厂界50m范围） 影响程度（较小） 预测结论 达标结论：a） □；b） □；c） □ 不达标结论：a） □；b） □； 预防措施 土壤环境质量现状保障 □；源头控制 ☑；过程防护 □；其他（） 跟踪检测 监测点位 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 建设项目可行 7、外环境对本项目的影响 （1）项目周边现有道路及规划路的交通噪声对本项目的影响分析 ① 根据调查得知，为改变高峰-南岛片区基础设施环境，充分开发利用三亚北部山区资源，在现状827县道基础上扩建827县道小鱼温泉-高峰-南岛路段。在现状827县道基础上扩建红线范围26米，全长约12公里。 根据现场勘探，项目环评阶段，827县道扩建工程暂未进行到项目所在地块区域。根据业主建设资料，827县道道路扩建后道路红线距离本项目建筑退建线15m。项目西侧距离约50m处为纬七路支路。 ② 827县道是高峰-南岛片区主要交通道路之一，827县道扩建后车流量将增大，根据现场监测，827县道现状昼间交通噪声均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。由于县道距离项目建筑红线距离较近，因此会对本项目会产生一定程度的影响。 根据项目总平面布置图，项目南侧建筑红线（即门诊综合楼南侧）退让827县道约15米，临路设置绿化带，该区域主要种植成排的高大乔木类树种，辅以低矮的灌木类植被形成一道绿化隔声带，可有效阻隔道路交通噪声对院内声环境的传播，降低其噪声影响。绿化带隔声的效果依据实际建设情况不同将产生一定的差异性，与绿化带的高度、疏密程度、林木种类等有一定联系。参考三亚市内一般的灌、乔结合型绿化带对临路交通噪声的降噪效果进行估计，绿化带林带引起的噪声衰减量可达到1.5dB。根据图项目平面布置图可见，门诊综合楼位于项目最南侧，距离827县道最近，住院楼位于项目最北侧，距离827县道约为120米，住院部受交通影响不大。 根据以上交通噪声污染特点，为最大程度的降低827县道的交通噪声对本项目的影响本报告提出以下措施对交通噪声进行防治： A、保持项目现有方案中住院楼的现定布置位置，充分利用临路前场区建筑的隔声和距离衰减效果，减少交通噪声对住院楼的传播，缩小交通噪声影响范围，维持良好的住院环境。 B、于项目用地南侧建筑退让区域内多种植高大成排的乔木树种，形成绿化隔声带，降低交通噪声对项目影响，同时还有利于园区景观营造。 C、住院楼的南部区域面朝827县道一侧的所有房间设置中空双层隔音窗、门，减少道路交通噪声对楼内声环境的影响。其他区域也根据实际需求情况增设中空隔音窗、门。 D、在合理安排项目建筑平面布局的条件下，确保临路绿化隔音带的宽度，必要时增加绿化带宽度。 E、要注意绿化带的主体设计，对乔木、灌丛、草皮绿化设计进行优化，充分发挥其降噪作用。通过采取以上各种噪声污染防治措施后，交通噪声对院内的日常办公门诊和病人住院的影响不大。 （2）道路扬尘及汽车尾气对项目的影响 道路车辆产生的扬尘及汽车尾气对项目会产生一影响。项目应加强厂界的绿化建设，尽量减少扬尘、汽车尾气对项目的影响。 8、项目对汤他水、汤他水库的影响分析 项目西侧10m处为汤他水，西南侧910m处为汤他水库。原国营农场南岛医院医疗废水经一体化污水处理设备（消毒）处理后就近排入汤他水。本项目建成后，医院产生废水经自建污水处理站处理达标后回用于绿化浇灌。项目的污水处理设施的改造减少了汤他水流域排污，对汤他水、汤他水库水质改善有一定作用。 项目运营期应加强污水处理站管理，确保污水处理站稳定运行。建议项目设置容积不小于300m3的事故水池，避免污水处理站事故排放对汤他水、汤他水库产生影响。 9、污水处理站选址、规模可行性分析 项目污水处理站位于医院西北侧地下，三亚市常年主导风向为东北风，夏季主导风向为东风，本项目污水处理站位于医院西北侧，所处地势较高，距离827县道距离较远，不便于远期污水接入市政污水管网。根据建设单位提供资料及类比同类型项目，项目废水产生量约109.4m3/d。项目污水处理站设计规模为180 m3/d，设计有39%的裕量，故规模可行。 布局调整建议：建议项目污水处理站设置在西南侧临近市政污水管网入口空地处，西南侧为常年主导风向的下风向，西南侧下风向敏感点较少距离较远，且污水消毒站紧邻市政道路，污水排放口可直接与市政道路污水管网相接，减少了污水外排的 中间输送流程，同时又能方便污水站污泥的外运处理。该地块开阔且位于院区边角，空气流通较好。污水消毒站地上及周边均种植绿色的树篱和芳香类花草，遮隔地下入口，美化景观的同时还能起到净化空气的作用另外污水处理站采用地埋式，并有除等离子除臭措施，且经过绿化带的吸收净化、隔离作用后，污水处理站臭气对周围敏感建筑影响较小。综上所述，项目污水处理站经调整位置后选址、处理工艺、处理规模可行。 10、风险分析 （1）污水治理事故风险分析及预防措施 ①污水处理站事故性排放风险分析 医院的医疗废水含有大量的病原微生物和寄生虫卵，因此具有传染性。病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。项目营运时污水处理站将汇集整个院区排放的医疗生活混合污水，一旦发生事故，可能造成的污染范围和污染程度较大。医院污水收集处理系统一旦发生故障或事故性排放时则可能造成污水外流，污染周围环境。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。并且由于医院大量使用消毒液、有机溶剂及其他药物，因此会含有大量有毒有害物质。如果污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成较大影响。 ②预防措施 污水风险控制应当坚持“预防为主”的方针，认真制定防范措施、建立防范设施，从源头上控制环境风险的发生。 （a）污水消毒站选址位置要尽量远离人群，事故发生时易实施隔离、疏散。 （b）污水消毒站建设应采用质量过硬的材料及设备，降低事故发生几率。 （c）污水收集系统应建设事故排放池，池体容量应至少可容纳一日污水排放量。另外，进水调节池也可以适当扩大容量。 （d）污水消毒站必须另外配备一套应急污水消毒必要设备，包括消毒液剂取设备（二氧化氯发生器）、水泵、应急排污软管等，做到“一备一用”，确保污水经消毒后排入市政污水管网。 （e）污水消毒站建设应配设紧急封闭系统，水质在线监控系统、即时报警装置。 （f）污水消毒站须配备专业管理团队及维修团队，确保事故发生后第一时间投入应急处理状态。 （g）制定污水事故性排放应急方案 （2）医疗废物事故风险分析及应急措施 ①医疗废物事故风险分析 医院医疗废物种类较多，发生场所也较多，医疗废物溢出造成对周围人体伤害或意外接触医疗废物造成伤害是医院较为常见的突发情况。医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性远远大于普通生活垃圾，并且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物的乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染的20%。在我国，早已将医疗废物列为头号危险废物，医疗垃圾必须采用焚烧法处理，以确保消除病毒、病菌对环境的污染。医疗废物如果不经分类收集有效处理的话，容易引起各种疾病的传播和蔓延。假如医疗废物和生活垃圾混合，则可能会将带血、病毒细菌和感染组织的废物经非法回收加工后成为人们日常生活用品，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果极为严重。医疗固废是医疗活动中产生的具有直接或间接感染性、致病性、毒性以及其他危害性的固体废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物，属于危险废物。项目如若发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事件时，将对项目区域乃至整个社会均造成危害。 ②医疗事故管理要求及措施 事故预防措施及管理要求 （a）当出现医疗固废无法按照正常程序交付给有资质的公司进行处置的情况下，医院必须严格做好对医疗管理工作。派专人严格监视医疗固废的收集、储放、转运的整套工作流程；对管理医疗固废暂存库房试行封闭式管理，做好消毒灭菌工作，防范污染事故的发生。对于有一定存放期限的特种固废要及时的送于其他具有相应处理资质的单位处置。 （b）医疗固废必须日产日清，不可超时限、超容量储放医疗固废。 （c）医疗固废储放间设置位置须远离人群并实施隔离管理。 事故应急处理措施 （a）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 （b）组织有关人员尽快按照事先制定好应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。 （c）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 （d）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 （e）对项目区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域包围式实施，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 （f）事故处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （3）化学品运输、装卸、贮存过程中的风险分析 本项目所使用的化学品在运输、装卸过程可能存在以下潜在风险事故： ①运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成盐酸等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。 ②运输过程中因长时间震动可能造成化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 （4）燃气锅炉环境风险分析 本项目燃气热水锅炉所需燃气由市政燃气公司供应。锅炉运行过程中锅炉及管道可能会发生天然气泄漏而导致的环境风险事故。 （5）环境风险潜势划分 由于本项目属于医院项目，可能的危险物质有酒精、甲醛、乙醚、氧气、医学仪器检测用的氩气、氮气钢瓶，双氧水，硝酸，硫酸，氢氧化钠等少量医用药品，暂存量均小于20kg，其中《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B中涉及的化学品有甲醛、硫酸，临界量分别为0.5t和10t，本项目暂存量远小于临界量，Q＜1。Q值确定表如下： 表7-14 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS 最大存在总量/t 临界量/t 该种危险物质Q值 1 甲醛 50-00-0 0.005 0.5 0.01 2 硫酸 7664-93-9 0.003 10 0.0007 项目Q值 0.0107 根据附录C.1.1之规定，Q＜1时项目环境风险潜势为I。 （6）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表7-15 风险评价等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为I，根据上表可知，不在评价等级划分范围内，只需进行简单分析。本项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 三亚市天涯区高峰医院 建设地点 （ 海南）省 （三亚）市 （天涯区）区 （ ）县 （南岛片区控规NG4-2-2地块）园区 地理坐标 经度 109°24'42.55" 纬度 18°24'13.73" 主要危险物质及分布 甲醛、硫酸等暂存于药房 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 甲醛、硫酸等容器破碎、泄漏可能污染大气环境、地表水环境、地下水环境 风险防范措施要求 加强管理；危险物品的装卸应做到：防震、防撞、防倾倒；断火源、禁火种；防潮、防水；通风、降温；冷藏；禁氧化物；配备防毒、防护用品；300方事故应急池 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及风险物质为甲醛、硫酸，均小于临界量，项目风险物质临界量比值（Q）小于1，环境风险 潜势为I 表7-17 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 査 危险物质 名称 甲醛 硫酸 / / / / / / 存在总量/t 0.005 0.003 / / / / / / 环境敏感性 大气 500 m范围内人口数 人 5 km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3□ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G13 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q<1 ( 1≦Q<10 □ 10≦Q<100 □ Q≧100 □ M值 Ml □ M2 □ M3 □ M4 □ P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 El □ E2 □ E3 □ 地表水 El □ E2 □ E3 □ 地下水 El □ E2 □ E3 □ 环境风险潜势 IV* □ IV □ III □ II □ I ( 评价等级 一级□ 二级□ 三级口 简单分析( 风险 识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆□ 环境风险 类型 泄露( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放口 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法口 经验估算法口 其他估算法口 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 ________m 大气毒性终点浓度-2最大影响范围__________ m 地表水 最近环境敏感目标______，到达时间_______ h 地下水 下游厂区边界到达时间______ d 最近环境敏感目标______，到达时间_______ d 重点风险防范措施 加强管理；危险物品的装卸应做到：防震、防撞、防倾倒；断火源、禁火种；防潮、防水；通风、降温；冷藏；禁氧化物；配备防毒、防护用品；300方事故应急池 评价结论与建议 项目环境风险潜势为I，环境风险较小。运行期间应加强管理，严格落实环境风险防范措施。 注：“□”为勾选項，“————”为填写项 （7）风险事故防范对策和建议 A.污水事故排放：为在事故状态下迅速恢复污水处理设施的正常运行，提高抗事故的缓冲能力，应在主要构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，合理确定工艺参数，选用优质设备。安排专人负责污水处理站运营管理，定期检修各主要设备。设置事故应急水池，按规定安装污水连续监测系统。 B.污泥：项目污泥应委托有资质单位处置，在清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》中表4后方可进行清掏并委托处置。 C.燃气锅炉环境风险防范措施和建议 1）加强运行管理。定期修理锅炉漏风点。设置可燃气体报警器并确保正常运营。定期用检漏仪器检测燃气管路，保证室内通风换气。备足灭火器、灭火砂等消防工具。 2）应急预案。编制、完善突发环境事件应急预案，组织人员培训并进行应急演练。 3）火源防范。定期对锅炉房内电路线路进行检查和维修、照明灯具应采用密闭型；做好火灾防护工作，禁止在工作区吸烟、点火。设置禁止烟火等警示标识。 D.危险化学品风险防范措施 在危险化学品的运输、装卸过程中应做到以下安全防范措施： ①项目使用的药品及检验化学试剂均由供货厂家直接送货到医院，并采用专门的危险品运输车辆运输。运输应符合《危险货物运输规则》、《危险货物品名表》、《危险货物分类与品名编号》（GB6944-86）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等法规的要求，不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。 ②危险化学品的运输应由有相应运输资质的单位运输，运输前应合理地规划运输路线及时间，并制定危险品泄漏的应急措施。当车辆通过市区、城镇时，事先向当地公安部门申请通行证、行车路线和时间，中途不得随便停车。 ③运输车辆必须通过有关部门的检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有有效证明文件。载有危险品的车辆在公路上行驶，需持有运输许可证，其上应注明危险品名称、数量、来源、性质和运往地点，须由专门单位人员负责押运。 ④项目危险物品的装卸应做到：防震、防撞、防倾倒；断火源、禁火种；防潮、防水；通风、降温；冷藏；禁氧化物；配备防毒、防护用品；防酸碱和油污等有机物。装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 在危险化学品的贮存、使用过程中应做到以下安全防范措施： ①项目危险物品的贮存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋。贮存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。 ②危险化学品必须贮存在专用仓库、专用贮存室内，贮存地点应保证阴凉、干燥且通风良好，并远离火种、热源。危险化学品贮存地点应当符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用。危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 ③一般药品和毒性、麻醉性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、使用、登记等工作。医院建立有药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。 E.编制突发环境事件应急预案：本项目建设存在有潜在的事故风险，为了防范事故和减少危害，需要制定突发环境事件应急预案。当出现事故时，要立即启动应急预案，并采取相应的应急措施，以控制突发事件和减少对环境造成的危害。 11、环境保护竣工验收 环保验收主要内容见下表： 表7-18 环境保护验收内容 项目 验收内容 主要环保措施 验收标准或效果 废气 停车场汽车尾气 通风换气系统 对周围环境影响较小 污水处理站恶臭 负压收集系统、高能离子净化系统处理系统 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求达标排放 柴油发电机废气 经管道引至楼顶排放 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 燃气热水锅炉废气 经专用管道引至楼顶经20m烟囱排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准 食堂油烟 经油烟净化设施 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准 废水 生活废水、医疗废水 隔油池、化粪池、规模为180m3/d的污水处理站；污水脱氯装置、连续监测系统 近期达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌。远期满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后排入区域污水处理厂处理 防渗 医院厂区地面硬化，污水处理站水池防渗，医疗废物暂存间防渗。污水管道严格设计施工，加强管理，定期检查 地下水不受污染 固体废物 生活垃圾 生活垃圾桶，生活垃圾暂存间 合理处置 未被污染的输液瓶（袋） 单位存放，交由有资质的回收单位处理 交由有资质单位回收处置 医疗废物 医疗垃圾桶、分类收集存放医疗垃圾暂存间 符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，由有资质单位收集处置 污水处理站污泥 委托有资质单位处置 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2015）中相关要求 噪声 隔声降噪设施 水泵、机房等采取的隔声、减震等降噪措施 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准 生态环境 绿化 绿地率43%； 绿化面积达到设计要求 12、污染物排放清单 本项目污染物排放情况汇总如下： 表7-19 污染物排放清单 类型 污染物 排放 位置 污染防治措施 排放去向 排放浓度（mg/m3） 排放总量（t/a） 允许排放浓度（mg/m3） 执行标准 废气 停车场 汽车尾气 地下停车场通风口 脉冲袋式除尘器（除尘效率 大气环境 少量 少量 少量 / 污水处理站 NH3 污水处理站附近绿化带 高效离子净化系统 0.4433kg/a 0.4433kg/a 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求达标排放 H2S 0.0172kg/a 0.0172kg/a 0.03 食堂 油烟废气 厂区 道路硬化并及时清扫 0.8 0.014 2.0 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准 备用柴油发电机 SO2 发电机房屋顶 引至屋顶排放入大气 1.01 0.00012 550 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 NO2 20 0.0025 240 颗粒物 14.6 0.0018 120 燃气热水锅炉 SO2 楼顶 经管道引至屋顶排气筒排放 17.14 0.097 25 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准 NOx 83.81 0.475 100 颗粒物 9.52 0.054 10 废水 生活污水、 医疗废水 COD / 经自建污水处理站处理后回用于绿化浇灌 回用，不外排 18 0.72 50 近期达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌。远期满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后排入区域污水处理厂处理 BOD5 9 0.36 10 NH3-N 2. 0.08 5 SS 2 0.11 10 粪大肠菌群 ＜1 / 103 固废 生活垃圾 垃圾桶，生活垃圾暂存间 定期交由市政环卫部门处理 外运处置 / 58.5t/a / 妥善处理 未被污染的输液瓶（袋） 单独存放 交由有资质单位处理 / 少量 / 交由有资质的回收单位单位处置 医疗垃圾 医疗垃圾桶、医疗垃圾暂存间 交由有资质单位处理 / 7.6t/a / 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求 污水处理站污泥 污水处理站 / 4.99t/a / 噪声 项目噪声主要来源污水处理站、水泵、发电机房等噪声设备、最高噪声级约为85 dB（A），经采取隔声降噪措施后声级约50~60 dB（A） 满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准要求 注：粪大肠菌群单位：MPN/L； 13、监测计划 建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废水、噪声、废气监测。具体监测计划如下： 表7-20 项目运营期环境监测制度 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废气 污水处理站边界 NH3、硫化氢、臭气浓度、氯气 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3大气污染物最高允许排放标准 燃气锅炉废气 NO2、、SO2、颗粒物 1次/季度 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准 噪声 项目边界 LeqdB（A） 1次/季度 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准 废水 污水处理站排放口 粪大肠菌群 1次/月 近期达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌。远期满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后排入区域污水处理厂处理 BOD5、NH3-N、肠道致病菌 1次/季度 pH、总余氯 2次/天 SS、COD 2次/周 污泥 粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 污泥清掏前 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 原有建筑拆除、施工场地内土石方开挖、建材搬运及堆放 | 扬尘 | 合理安排施工时间、合理布局使用防尘网、洒水降尘、围挡 | 降低对周围环境空气的影响 |
|  |  | 机械设备及运输车辆 | 扬尘、NOx、CO | 加强车辆的维护保养 | 尾气达标排放 |
|  |  | 道路工程 | 沥青烟气 | 合理布局、合理安排工作时间 | 对周围环境空气影响较小 |
|  | 营运期 | 停车场 | NOX、CO、THC | 经通风换气系统排放 | 对周围环境空气影响较小 |
|  |  | 污水处理站 | NH3、H2S | 经排气管道引至地面排放 | 达标排放 |
|  |  | 柴油发电机 | NOx、、SO2、颗粒物 | 尾气经管道引至楼顶排放 | 达标排放 |
| 燃气 |  | 燃气热水锅炉 | NO2、、SO2、颗粒物 | 尾气经管道引至楼顶经排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化设施处理后排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD、NH3 | 经化粪池处理后由环卫部门定期清运 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD、NH3 | 经自建污水处理处理，工艺为“水解酸化+生物接触氧化法+消毒” | 处理达标后近期回用于绿化浇灌，远期排入污水处理厂 |
|  |  | 医疗废水 | COD、BOD、悬浮物、粪大肠菌群、NH3 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 不外排 |
|  | 营 运 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运处理 | 不外排 |
|  |  | 未被污染的输液瓶（袋） | 生活垃圾 | 交由有资质的回收单位单位处置 | 不外排 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 | 经专用包装袋和器具收集，储存在暂存间，当天由三亚齐宝来医疗废物处置有限公司接收处置 | 不外排 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 危废（代码：831-001-01）） | 交由有资质单位处理 | 不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 合理安排高噪声机械的作业时间，合理布局，尽量不安排夜间施工 |
|  | 营运期 | 通过隔声、减震、吸声等措施降低噪声，同时加强设备管理 |
| 生态保护措施及预期效果： |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 三亚市天涯区高峰医院建设项目位于三亚市天涯区南岛片区控规NG4-2-2地块，项目总占地面积为23400m2（约为35.10亩），总建筑面积为：37681m2，医护及行政办公人员205人，设计床位231张，年门急诊接诊量为：9万人次/年。项目建设内容包括：拟建1栋地上4F门诊综合楼，建筑面积为8807m²；1栋地上6F住院楼，建筑面积为8940m²；1栋地上5F的康复综合楼，建筑面积为4747m²；1栋地上5F行政综合楼，建筑面积为4687m²；连廊，建筑面积为648m²；地下1F地下室，建筑面积为9852m2。配套建设场地硬化、绿化、污水处理站、门岗亭、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。项目总投资为29511.24万元，其中环保投资为465万元，占总投资的1.58%。 2、产业政策及规划符合性 （1）产业政策符合性 本项目属于医疗服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），“医疗卫生服务设施建设”属于国家鼓励类建设项目，因此项目建设符合国家产业政策有关要求。 （2）选址合理性分析 （a）项目与《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》的相符性 根据《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》，本项目地块用地性质为A51医疗用地。本项目为二级医养结合医院，符合规划用地要求。项目用地与《三亚市南岛—高峰片区控制性详细规划》相符性详见附图2。 （b）与三亚市多规合一相符性分析 本项目位于三亚市天涯区南岛片区范围内，根据多规合一图（附图9），本项目属于旅游建设用地用地，项目建设为二级医养结合医院，与三亚市多规合一不相符合。由于三亚市人民政府同意将项目地块（NG4-2-2地块）规划指标确定为医院用地（A51）；同时项目用地通过了三亚市自然资源和规划局的用地审核并核发了《建设用地规划许可证》（详见附件4），因此项目用地性质符合规划。 （c）项目与海南省生态保护红线管理规定的相符性 将本项目位置与海南省生态保护红线进行叠图，见附图6。项目未处于生态保护红线Ⅰ类红线区和II类红线区内，本项目的建设不会对生态红线保护区域造成影响，因此本项目建设符合海南省生态保护红线管理规定。 综上所述，本项目选址合理。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量 根据《2018年三亚市环境状况公报》，项目所处地区空气质量状况优良。 （2）地表水环境质量 汤他水水质除NH3-N和总磷值超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，超标原因主要为南岛-高峰片区污水管网和污水处理系统不完善，生活污水未经处理直接排入汤他水所致。 （3）声环境质量标准 项目厂界声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、营运期环境影响评价结论 （1）水环境 本项目运营期产生的废污水近期经自建污水处理设施进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”，同时满足《城市污水杂用水标准》（GB／T 18920-2002）表1中“城市绿化”标准后用于绿化浇灌。远期达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后排入区域污水处理厂处理，项目对水环境的影响不大。 （2）环境空气影响 污水处理站恶臭：污水处理站边界的NH3和H2S排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，最大落地浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”中NH3和H2S的1h平均限值。项目污水处理站废气对周围环境空气质量影响较小。 备用柴油发电机废气：项目柴油发电机废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，对环境影响较小。 燃气锅炉废气量：废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应标准，对环境影响较小。 （3）声环境影响 项目运营期噪声源主要来自水泵、风机、备用发电机组等。各类水泵、风机均位于设备间内，柴油发电机放于设备房，另外采取选用低噪声设备、减振消声、加装隔声罩、合理布局等措施，可将影响降至最低。 （4）固体废物环境影响 营运期项目产生固废主要为医疗废物、生活垃圾、及污水处理站污泥。其中医疗废物7.6t/a，交由有资质单位处理；未被污染的输液瓶（袋）与医疗废物分类分区储存，委托有资质单位回收处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；污水处理站污泥为危险废物（废物代码：831-001-01），交由有资质单位处置。项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 要求项目应全面落实建设项目各项环保措施；项目建成后应进行环境保护验收工作，营运期应委托相关单位按照环评要求开展监测工作。 综合结论： 总结论：项目建设的环境背景良好；项目所采取的污染防治措施是有效可行的；项目建设乃至营运对环境的影响不大并且是可控制的；项目符合产业政策，选址合理；在落实各项环境污染防治措施后，本项目在环保角度是可行的。 二、建议 （1）落实医疗废物和其他危险废物的处置协议，做好医疗废物等危险废物的建档工作，确保危险废物全部送往有资质协议单位进行处理处置。 （2）加强对医疗废水和医疗废物处理处置的管理，加强对员工环保知识教育。 （3）加强燃气管道及锅炉日常维护、管理。加强污水治理设施的日常管理和维护。 （4）放射性设备的购置和使用须履行环评手续，并报环境保护部门专项审批。 （5）制定突发环境事件应急预案。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目与三亚市南岛-高峰片区控制性详细规划关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

医院废水

格栅

厌氧水解酸化

生物接触氧化

沉淀池

调节池

消毒池

绿化浇灌

二氧化氯

污泥脱水

交由有资质单位处理

新鲜水

门诊病人用水

医务人员用水

住院病人用水

污水处理站

2.47

69.3

20.5

2.1

58.9

17.4

109.4

0.37

10.4

3.1

128.8

洗衣房用水

11.8

2.06

13.86

绿化浇灌

陪护人员用水

18.5

15.7

2.8

食堂用水

0.6

4.1

3.5

污水处理厂

近期

远期

项目位置

污水处理厂