《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市交通运输局 |
| 法人代表 | 鲁正兰 | 联 系 人 | 邢增强 |
| 通讯地址 | 三亚市临春河路213号 |
| 联系电话 | 18976265543 | 传 真 |  | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市海棠湾椰州路至规划三路与椰林路交叉口 |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 | 批准文号 | 三发改投[2019]316号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩□ 建技改□ | 行业类别及代码 | 市政道路工程建筑 （代码：E4813） |
| 占地面积 (平方米) | 48303.7 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 29072.98 | 其中:环保投 资(万元) | 253 | 环保投资占总投资比例 | 0.87% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2021.6 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 十三五～十四五期间，海南省将以全面建设国际旅游岛为总抓手建设“海澄文省会经济圈”和“大三亚旅游经济圈”。根据《大三亚旅游经济圈发展规划》，大三亚旅游经济圈将建成国际国内重要的旅游目的地、人才聚集地和创业最佳地，最大限度发挥对海南旅游经济的龙头带动作用，形成全省重要经济增长极。目前经济圈区域内（三亚、陵水、乐东、保亭）的交通基础设施相对滞后，特别是各市县快速干道、城际公共交通尚未连通，严重限制了三亚对周边地区的辐射和带动作用。经济圈建设将逐步打通四市县交通衔接瓶颈，实现交界地区路网融合，构筑以三亚市中心城区为核心呈指状向片区中心和周边城市辐射的高快速路网系统。同时，根据海南省交通“十三五”发展规划，海南省将继续加大环岛滨海旅游公路建设力度，重点启动实施建设一批资源优势明显、经济效益显著的滨海旅游公路，打通断头路，提升旅游路网安全保障能力，充分发挥旅游路网服务于全域旅游的先行作用，为国际旅游岛建设提供更加坚实的交通保障。 陵水土福湾和三亚海棠湾在地理上属于同一海湾，两地陆域被规划的椰子洲风景名胜区分隔。目前两湾之间的交通均需要绕行环岛高速和G223国道10～16公里，交通十分不便。土福湾滨海区域内建设有椰州路（双向四车道城市主干路），海棠湾滨海区域内建设有藤桥路，为双向四车道城市主干路，但椰州路和藤桥路均是断头路，被规划的椰子洲风景名胜区分隔，二者直线距离仅约1.8公里。将土福湾和海棠湾两片区通过本通道工程连接起来，具有现实的必要性，为滨海旅游公路开辟了一条新的线位走廊，形成无障碍旅游交通网络，缩短车辆行驶时间，提升了旅游公路的整体通行能力，改善旅游交通的便利性。陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程的建设，将打通陵水县和三亚市交界区域的断头路，成为大三亚旅游经济圈三亚、陵水交界地区重要城际连接通道，同时本项目也是海南环岛旅游公路的重要组成部分。项目的建设对加强陵水县与三亚市旅游交通的互联互通、完善“大三亚旅游经济圈”路网结构和环岛旅游公路、发挥三亚海棠湾“国家海岸”国际旅游度假区的旅游经济中心辐射作用、带动区域经济发展具有重要意义。 海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程项目位于三亚市海棠区藤桥镇内，通道工程起点位于椰州路，终点接至现状藤桥路与椰林路交叉口，道路沿线跨越椰子洲风景名胜区、藤桥东河和藤桥西河，通道工程全线长约2781.263 m，其中新建段道路长2019.646 m，利用段椰林路长671.617 m。新建道路起点为椰州路，终点至规划三路与椰林路交叉口；利用段起点为规划三路与椰林路交叉口，终点为藤桥路与椰林路交叉口。本项目建设范围只包含新建段，利用段属于椰林路（原海棠湾2号路）道路工程环评内容，不属于本环评内容。利用段椰林路为在建道路，双向四车道主干路，道路红线宽25米，现场已完成施工约670米。椰林路项目于2008年8月取得环评批复（批复文件见附件四），目前该项目尚未竣工。 本项目于2019年9月2日和9月17日分别取得项目立项文件批复（三发改投[2019]316号）、项目可行性研究报告的批复（三发改投[2019]339号）和初步设计及概算批复（三发改投[2019]340号）。根据项目立项批复、可行性研究报告及其批复和初步设计及概算批复，本项目位于三亚市辖区内，为城市道路，道路等级为城市次干道，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）的第“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的第“172 城市道路（不含维护，不含支路）”中的“新建快速路、干道”。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应当编制环境影响报告表。为此，三亚市交通运输局委托海南国为亿科环境有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司工作人员按照环境影响评价工作程序，对该项目用地沿线周边环境进行了详实的踏勘和考察，充分利用已有的环境影响评价资料基础及现场环境监测，摸清项目周边环境质量现状，对项目的工程分析进行了研究、分析、预测并提出相应的污染防治措施。依照《环境影响评价技术导则》，结合项目所在区域规划要求及其环境的具体情况，编制完成《海南省环岛旅游公路土福湾至三亚海棠湾通道工程项目环境影响报告表》。 2 工程概况 2.1 项目建设规模及内容 （1）项目建设规模 本项目新建道路全长2109.646 m，道路起点于椰州路，终点至规划三路与椰林路交叉口，新建段包含一座桥长1710 m的海棠湾大桥及两侧连接道路长399.646 m。道路等级为城市次干路，设计速度为40 km/h，道路断面宽度为19 m，桥梁断面宽度为18m。项目道路建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程。道路沿线经过现状椰子洲、藤桥东河、藤桥西河。 图1-1 项目道路位置图 项目主要经济技术指标如表1-1所示。 表1-1 项目道路工程主要技术指标 序号 项目名称 单位 数量 1 道路长度 m 2109.646 2 道路等级 / 次干道 3 交通等级 / 中等 4 行车速度 km/h 40 5 路面设计标准轴载 / BZZ-100 6 车道宽度 机动车道 m 3.5 7 人行道 m 3 8 平曲线 不设超高最小半径 m 300 9 设超高最小圆曲线半径 一般值 / 150 10 极限值 / 700 11 不设缓和曲线最小圆曲线半径 m 500 12 圆曲线最小长度 m 35 13 缓和曲线最小长度 m 35 14 竖曲线 机动车道最大纵坡 一般值 / 6% 15 极限值 / 7% 16 非机动车道最大纵坡 % 3.5 17 最小纵坡 % 0.3 18 停车视距 m 60 19 凸形竖曲线一般最小半径 m 600 20 凹形竖曲线一般最小半径 m 700 21 竖曲线极限最小长度 m 35 项目道路为双向四车道，为沥青路面，道路采用高架桥跨越方案穿越椰子洲风景名胜区，新建段桥梁全长1710 m，路基长399.646 m，桥梁采用多柱框架墩+预应力小箱梁（标准段）、双柱墩+整幅连续现浇箱梁（加宽段）结构。 项目道路工程的主要工程量如表1-2所示。 表1-2 项目道路工程数量表 序号 工程类别 路面结构设计 单位 备注 1 机动车道 5.0cmSBS改性沥青AC-13SBS上面层 m2 9931 2 改性乳化沥青粘油层 m2 9931 3 7.0cm普通沥青AC-20C下面层 m2 9931 4 乳化沥青稀浆ES-3型1.0cm m2 10129 5 改性乳化沥青透层油 m2 10129 6 34cm水泥稳定碎石层 m2 10430 7 20cm级配碎石层 m2 10982 8 人行道 6cm厚花岗岩人行道砖 m2 2845 9 15cm厚C20透水水泥混凝土 m2 2845 10 10cm厚级配碎石 m2 2845 11 路缘石（花岗岩：宽15cm×高45cm） m 899 12 侧平石（花岗岩：宽30cm×高9cm） m 899 13 侧石（花岗岩：宽10cm×高15cm） m 884 14 M10水泥砂浆 m3 8 15 C15细粒式水泥砼后座 m 3 188 16 被交道路改造 23cm水泥混凝土面层 m2 281 17 18cm水泥稳定碎石基层 m2 281 18 15cm级配碎石底基层 m2 281 18 污土挖除 m2 786 19 挖土方 m3 256 20 填土方 m3 1572 21 路基工程 清除表土 m3 10394 22 挖方 m3 1491 23 填方 m3 31575 24 台背回填级配碎石 m3 19215 25 挖除软基 m3 6268 26 土工格栅 m2 16224 27 回填未筛分碎石 m3 5223 28 水泥搅拌桩（平均8m） m 128682 29 植草护坡 m2 10048 30 挡墙防护 m3 2299 31 挖树 棵 3313 32 施工便道 m 3000 33 特殊路基处理 软基挖除 m3 14034 34 土工格栅 m2 46779 35 回填未筛分碎石 m3 11695 36 水泥搅拌桩（平均8m） m 217623 37 植草防护 植草护坡 m2 3969 38 桥梁台背回填 级配碎石 m3 19215 39 挡墙防护 挡土墙（浆砌石挡墙） m3 2299 40 换填级配碎石 m3 1040 41 挖基土方 m3 1148 42 征地拆迁 砖瓦房 m2 1626 43 混凝土房 m2 6472 44 挖树 m2 3313 45 施工便道 级配碎石 m3 3500 2.2 道路工程 （1）道路平面设计 本项目道路全长2109.646 m，起始桩号分别为K+000、K2+109.646，设计起点平面坐标为：X=35468.0563，Y=135847.2717，设计终点平面坐标为：X=34687.3156，Y=134278.906。项目道路平面设计如图1-2所示。 图1-2 项目道路平面设计图 项目道路起点于椰州路，跨越藤桥东河后，紧邻东线高速G98且与其并行，与东线高速G98的距离约6~28m，再跨越藤桥西河，终点位于规划三路和椰林路交叉口。 （2）纵断面设计 通过向水务部门咨询，藤桥河河道目前无具体通航规模要求，现有河道内主要有周边村民的小型渔船通行。桥梁采用30m的跨距，能够满足现有通航要求。根据项目可行性研究报告，桥位处水文计算结果，桥梁设计水位4.7m（1/300），考虑浪高、壅水、浮木等总和高度1.0m，桥下净空安全值取1.5m，桥梁上部结构高度取1.8m，因此跨河槽处桥面设计高程不低于9.0m。本项目分别于村道1、村道2、村道3、椰林路右辅路相交，项目采用高架桥跨越方案，本项目道路与村道1、村道2、村道3的净高为3.5m，与椰林右辅路净高值为4.5m。本项目与现有道路的关系及设计路面高程见下表。 表1-3 本项目与现有道路关系及设计路面高程 序号 被交路（现有道路） 关系 被交道路高程（m） 设计路面高程 1 村道1 主线上跨 4.078 9.578 2 村道2 主线上跨 5.180 10.68 3 村道3 主线上跨 4.285 9.87 4 椰林路右辅路 主线上跨 2.195 8.695 图1-3 项目纵断面设计图 （3）道路横断面设计 项目道路红线宽度为19 m，横断面布置形式为：总宽度19m=3m（人行道）+15m（机动车道）+1m（设施带）。桥梁横断面基本与道路横断面一致，桥梁总宽度为18m。 图1-4 项目道路横断面设计 图1-5 项目桥梁横断面设计 （4）交叉口设计 起点处交叉口由于椰州路已经完成施工，本项目道路起点路口增设一个右转车道和一个加速车道，增加交叉口通行能力，采用灯控方案。终点处交叉口由于椰林路尚未施工，本项目仅接至该路口，平交口渠化各增设一个右转车道和一个加速车道，增加交叉口通行能力，采用灯控方案。 表1-4 交叉口设计 序号 被交路 平面交叉口类型 采用型式 备注 1 设计起点-椰州路 主-次 平A1类 渠化灯控 2 村道1 主-支 上跨 / 3 村道2 主-支 上跨 / 4 村道3 主-支 上跨 / 5 设计终点-椰林路 主-次 平A1类 渠化灯控 （5）路基设计 路基施工前必须清除地面表层的杂填土、种植土、有机土，整平后按有关规定要求压实。路堤基底土质松散时应在填筑前压实，压实度（重型）≥85％；路基填筑土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填压实，其处理深度不应小于重型车荷载作用的工作区深度（按80cm计）。路基土不得含有草、树根、淤泥等生活垃圾土、腐殖土。土基必须用重型压路机或等效碾压机械进行碾压，如发现过干土，应当晒水；如过湿，发生“弹簧”现象，应采用挖开晾晒换土，掺粒料等措施处理。 在铺筑路堤前，如原地面横坡（含纵向方向）陡于1：5时，为了保证填土路堤的稳定性，原地面应挖成台阶，并加以夯实；每级台阶的宽度为2.0m，台阶顶面应作成3%的向内倾斜坡度，以增加填土稳定性。路基顶面回弹模量不应小于30Mpa，当不满足上述要求时，应采取措施提高回弹模量。填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料，砾（角砾）类土、砂类土应优先选作路床填料，填料最大粒径应小于150mm。不得使用淤泥沼泽土或是现场开挖应进行废弃处理的杂填土等。填方路基应分层铺筑，均匀压实。路基填料CBR值按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）标准进行，路基压实度按《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016版）标准进行，采用重型击实标准。 表1-5 路基压实度标准 项目分类 路面结构层底面以下深度（cm） 填料最小强度（CBR）（%） 填料最大粒径（cm） 压实度（重型）（%） 填方路基 上路床 0～30 ≥95 8 10 下路床 30～80 ≥95 5 10 上路堤 80～150 ≥93 4 15 下路堤 150以上 ≥92 3 15 零填及挖方路堑路肩 0～30 ≥95 8 10 30～80 ≥93 5 10 本项目为填方路基，填方高度小于8米，填方边坡坡率采用1:1.5。 （5）路基防护 本项目主要为填方路基，填方路基边坡防护方案为： ①当填方路基边坡高度H≤3m时，采用边坡铺草皮防护。 ②当填方路基边坡高度H＞3m时，采用浆砌片石护脚墙+植草防护。 ③路基经过水田路段或局部受地形地物限制、保护耕地时等路段时，为了避免占用农田耕地，防止路基浸水，采用水田段护脚和浆砌片石重力式挡土墙。布设挡土墙的路段为： 表1-6 挡土墙布设表 起点 终点 挡墙高度（m） 备注 K0+070 K0+160 3 道路两侧 K0+160 K0+220 4 道路两侧 K1+220 K1+241 5 道路两侧 K1+958.2 K1+930 5.5 道路两侧 K1+930 K1+950 4.5 道路两侧 K1+950 K1+980 3.5 道路两侧 图1-6 植草边坡 图1-7 挡土墙护脚防护边坡 特殊路基处理设计：根据椰林路的施工图地勘资料，道路起终点路基段为水田路段，地勘揭露该路段浅层分布有淤泥质低液限粘土，层底埋深约为7m，工程性质差，未经处理不能作为路基持力层，因此拟采取水泥搅拌桩方案进行软基处理。清表后的自然地面作为工作面，然后开始水泥搅拌桩施工。水泥搅拌桩进入持力层不小于0.5m，平均桩长暂取8m，水泥搅拌桩桩径为0.5m，桩间距1.2m，正三角形布置，桩顶垫层采用级配良好的碎石垫层，厚50cm，分两层，两层中间加铺双向80kn/m玻纤土工格栅（双层）。 表1-7 特殊路基处理段桩长 序号 起点 终点 桩长（m） 备注 1 K0+000 K0+241 8 桥头及软土 2 K1+958.2 K1+109.646 8 桥头及 土 （6）路面设计 本项目为城市道路，考虑到密级配粗型沥青混合料AC-C具有较好的抗滑性能、抗水害性能和抗车辙性能，在全国已有大量成功的施工经验和成熟的配合比设计方法，造价相对较低。沥青路面各层均采用AC-C型沥青混合料面层。项目路面结构设计方案见下表。 表1-8 项目道路路面结构设计 序号 车道 路面结构设计 备注 1 机动车道 SBS改性沥青AC-13上面层 5.0cm 2 改性乳化沥青粘油层 / 3 普通沥青AC-20C下面层 7.0cm 4 乳化沥青稀浆ES-3型 1.0cm 5 改性乳化沥青透油层 / 6 水泥稳定碎石层 34cm 7 级配碎石层 20cm 8 人行道 厚花岗岩人行道 6cm 9 干硬性水泥砂浆 3cm 10 厚C20水泥混土 15m 11 厚级配碎石 10cm 2.3 桥梁工程 本项目桥梁总长为1710m，采用30m跨径进行桥梁设计，桥梁结构采用柱框架墩+装配式预应力混凝土箱梁（标准段：第1~50跨）及双柱墩+现浇预应力混凝土连续箱梁（加宽段：第51~58跨）。 图1-8 多柱框架墩+装配式预应力混凝土组合小箱梁效果图 （1）标准段 桥梁第1~50跨为标准段，上部结构采用装配式预应力混凝土箱梁，整幅全宽18m，横向共6片小箱梁。小箱梁采用30m跨径的简支梁，桥面连续，每3跨为一联，跨径组合为16×(3×30)+2×30m； （2）加宽过渡段 第51、52、53跨位于缓和曲线(桩号K1+747.88至K1+802.88，参数A:88.002，左偏)上，为加宽过渡段，桥梁全宽由18m加宽至21m，宽度通过箱室和悬臂进行调整，在第53跨完成加宽过渡。 （3）加宽段 桥梁第54~58跨为加宽段，桥梁全宽21m；第51~58跨桥梁上部结构采用现浇预应力混凝土连续箱梁，梁高1.6m，四跨为一联，跨径组合为（4×26.5）+（24+25+27+24）m。桥面左侧设置2.0m宽人行道（含栏杆），桥面右侧设1.0m宽设施带。 桥梁支座采用板式橡胶支座、球形支座。桥梁在两联之间设置伸缩量为160mm的伸缩缝。桥梁铺装结构为： （1）桥面行车道：10cm沥青混凝土+防水层+10cmC50调平层； （2）桥面人行道：5cm人行道彩砖+防水层+8cmC30人行道板。 2.4 排水工程 现状椰州路、藤桥路已按规划布设了给排水管线（项目区域污水、雨水规划图如图1-9和图1-10所示），道路两侧规划为生态绿地，没有建设用地。因此根据项目可行性研究报告，本项目没有考虑给水、污水，雨水只考虑雨水只考虑路面及桥面雨水排放。 图1-9 项目区域污水工程规划图 图1-10 项目区域雨水工程规划图 （1）雨水工程方案 本项目雨水采用重力流方式分段就近排放的原则进行设计。由于本通道周边无规划集中雨水流量接入，本项目设计仅考虑桥面及路面雨水排放，其中桥面雨水采用通过泄水口及雨水立管引至桥下进行散排的方案。 ①起点至K0+221.5段 本段雨水管道沿道路走向根据地形自西向东排至椰州路的现状雨水系统，设计汇水范围长约220m。雨水主管管径为D400~D600，敷设在道路北侧的机动车道下。 ②K0+221.5~K1+931.5段 本段全部为桥梁段，现状存在营头村等少数村庄，根据椰子洲风景风胜区规划，现状村庄将集中拆迁安置，故本次设计暂不考虑桥下雨水收集排放措施，桥面雨水利用桥梁坡度结合10~20m间距的泄水口收集后通过悬吊管及立管转输至桥下散排。对于过村庄路段，为避免桥面雨水直接落入村庄造成村内积水，可采取设置地面排水管道收集桥面雨水后就近排入河道或低洼地，桥面雨水经雨水口泄流后，通过悬吊管、立管，沿桥梁墩柱排至地面雨水收集系统，桥梁雨水立管与地面排水管道采用检查井连接。 ③K1+931.5至终点段 本段雨水管道沿道路走向，根据设计路面坡度自北向南排至道路终点，其中，本项目设计范围内的雨水管道主管管径为D400~D600。 ④终点至海棠湾2号河道 因本项目终点处无水系及低洼地进行临时排水，为满足雨水排放需求，自道路终点处将雨水管道继续向南延伸约210m排至海棠湾2号河道。根据地形，本段雨水管道预留D1000雨水管道承接规划三路部分雨水流量，设计范围外管道长约210m，汇水面积约4.68ha，经计算，雨水主干管管径为D1200。 （2）雨水管材 本项目雨水口连接管由于埋深浅，建议采用承插钢筋砼管，并满包砼加固处理；雨水主干管管径DN400采用高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）（SN12），管径DN1500采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，均采用橡胶圈接口； （3）排水沟槽及管基处理 水塘路段采取清淤后回填1米厚片石及20厘米厚未筛分碎石找平层后再回填路基土。水田路段采取清表后换填60厘米厚未筛分碎石再回填路基土。对于特殊路基段，按道路专业设计方案进行地基处理达到设计要求后方可进行管道施工。 沟槽开挖：本项目为新建工程，沟槽开挖均具备放坡开挖条件，且管道大部分均位于道路填方路段，采用路基填筑至管顶以上0.5m后进行开槽施工，挖深较小，故设计全部采用1：0.75放坡开挖。机械开挖时槽底预留不小于0.1m土层由人工开挖至设计高程并整平，且不得超挖，若超挖应采用砂石将超挖部分回填密实。敷设管道前应对沟槽底进行检查，槽底高程及宽度应符合设计要求，且不应有积水和软泥。沟槽两侧堆土距沟槽上边缘不小于0.8m且堆土高度不应超过1.5m。 管道基础处理：承插钢筋混凝土圆管基础采用180°砂石基础，高密度聚乙烯双壁波纹(HDPE)管采用200mm砂垫层基础。当沟槽底部处于地下水位以下时，应铺设厚度不小于200mm的砂砾基础层。 施工降排水：沟槽开挖后应确保干槽施工，若受地下水影响需做好降排水工作，将地下水降至槽底以下不小于0.5m。沟槽降水采用明沟与集水井排水，即在沟槽两侧设0.4m×0.4m 的排水边沟，并结合检查井位置，每隔60～80m 设一集水井，集水井尺寸为0.8×0.8×0.8m，以便泵抽排。 沟槽回填：管道沟槽回填应分层夯实，建议采用中粗河砂回填至高于管顶0.5米，水撼砂，压实度≥0.95；0.5米以上采用回填土，压实度应符合道路路基填土要求。 2.4 照明工程 本工程负荷均为三级负荷，照明负荷约23KW，交通、公交站牌、景观照明等预留40KW，总计算负荷约为63KW。全路段共设置2台线箱式变电站。2台箱变容量均为50KVA。供电半径不大于900米。变电站高压进线电压为10KV，10KV高压电源引接现状道路两侧附近的10KV电网，1#变压器距10KV电网约300米左右，2#变压器距10KV电网约1000米左右，高压并沿着道路埋地敷设引至箱变。箱变在人行道外侧设置。照明系统单独计量，单灯电源电压为交流220V，灯具配线采用A、B、C顺序换相接线，以达到三相电源负荷平衡。 根据道路横断面形式，道路南侧采用9米高的单臂路灯，间隔30米双侧对称布置，路灯光源为120W LED灯，转弯路段，路灯间距适当减少并相应缩短臂长。 2.5 绿化工程 依据线路沿线景观风貌特征，路基段植物选择均以乡土树种为主，营造浓郁的度假氛围。道路侧分绿化带以开花乔木+低矮灌木+观赏草类搭配的种植方式为主，提高道路识别性，丰富城市景观。植物种植种类采用随时序变化有丰富多变景观效果的树种，如凤凰木、马樱丹、花叶山菅兰等。路基段绿化种植位置位于2.0m 绿化带与两侧边坡；桥梁段绿化位置位于机动车道以及路灯处，桥梁段绿化方式为摆放植物盆栽。如三角梅，龙船花，蔓花生和雪茄花等。 3 交通量预测 根据《海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程可行性研究报告》（2019.9），本项目预计2019年11月开工，2021年5月建成通车，工期19个月。交通量预测特征年为道路通车后的第1年、第7年和第15年，即近期2021年、中期2027年和远期2035年。项目道路特征年交通量如表1-9所示。 表1-9 特征年交通量表 类别 特征年预测交通量 近期（2021年） 中期（2027年） 远期（2035年） 单向高峰小时交通流量（pcu/h） 411 600 722 平均日交通流量（pcu/d） 6799 9921 13168 4 施工条件 （1）沿线筑路材料 沿线筑路材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。三亚市周边石质多为花岗岩，各项指标均能满足规范要求。钢材、水泥、木材和沥青四大建材市场货源丰富，运输条件便利。钢材来源于公路运输，木材可在当地采购，水泥可从其他地方等地进行采购，运输方便。沿线水井、自来水均能保证生产、生活用水。 （2）工程用水、用电 拟建项目在藤桥镇区，工程用水较为便利；本项目沿线电网密布，电资源丰富，工程用电可与地方电力部门协商解决。 5 产业政策 本项目道路为城市次干道，道路红线宽度为19m，桥梁宽度为18m，设计车速为40 km/h。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中的第四条“城市道路及智能交通体系建设”。因此本项目与国家产业政策是相符的。 6 规划相符性分析 （1）与三亚市总体规划（空间类2015-2030）符合性分析 根据本项目与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》叠图结果，项目占地面积48303.7 m2，用地类型包括保护林地、风景名胜设施用地、公路用地、后备林地、旅游建设用地、其他农用地、水工建筑用地、园地等，不占用基本农田。项目占用情况如表1-10所示。 表1-10 项目占地情况表 序号 类别 面积（平方米） 百分比（%） 1 Ⅱ级保护林地 2979.884 6.2 2 Ⅳ级保护林地 1382.4882 2.9 3 风景名胜设施用地 304.5649 0.6 4 公路用地 6812.9377 14.1 5 后备林地 223.002 0.5 6 旅游建设用地 7149.2943 14.8 7 水工建筑用地 1817.3287 3.8 8 水域 3222.1512 6.7 9 乡村建设用地 1975.5892 4.1 10 一般耕地 15387.9908 31.9 11 园地 5232.4296 10.8 12 自然保留地 0.4717 0.001 合计 48303.7 100 具体叠图结果见图1-11所示。 图1-11 项目“多规合一”叠图结果 项目占用的林地、风景名胜设施用地等需按照程序办理相应的手续。项目目前已办理了项目用地预审手续，根据项目用地预审报告书（三自然资土[2019]第40号）（具体见报告附件五），项目选址与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》相符合。 （2）与海南省生态红线符合性分析 经查询海南省生态环境保护厅网站上海南省省级生态保护红线发布系统，本项目道路所跨越的藤桥东河和藤桥西河属于海南省生态保护红线的II3海南省防洪调蓄II类红线区，具体叠图结果如图1-12所示。 图1-12 海南省生态红线叠图结果 根据《海南省生态保护红线管理规定》（2016年7月29日），Ⅱ类生态保护红线区内禁止工业、矿产资源开发、商品房建设、规模化养殖及其它破坏生态和污染环境的建设项目。确需在Ⅱ类生态保护红线区内进行下列开发建设活动的，应当符合省和市、县、自治县总体规划：（1）经依法批准的国家和省重大基础设施、重大民生项目、生态保护与修复类项目建设。（2）湿地公园、地质公园、森林公园等经依法批准、不破坏生态环境和景观的配套旅游服务设施建设；（3）经依法批准的休闲农业、生态旅游项目及其配套设施建设；（4）经依法批准的河砂、海砂开采活动；（5）军事等特殊用途设施建设；（6）其他经依法批准，与生态环境保护要求。 本项目为道路工程，是民生基础设施，项目需要申请办理为省重大基础设施项目或者项目所在区域的生态红线调整后，才能符合《海南省生态保护红线管理规定》。 （3）与《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年）规划相符性分析 根据《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年），项目道路避开椰子洲风景名胜区一级陆域保护区，全线约26.72亩位于二级陆域保护区，另约62.99亩位于三级陆域保护区。具体如图1-13所示。 图1-13 项目道路与椰洲风景区叠图结果 根据《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年），二级陆域保护区的保护措施要求为： （1）严格保护区内山体林地、河流湿地、古树名木、动植物等自然资源。 （2）加强对区内古迹、寺庙等名胜古迹的保护，整饬周边环境，对受破坏和影响的建（构）筑物进行拆除，绿化进行美化；严格执行文物古迹保护管理规定。 （3）整治区内景观环境，加强绿化美化。 三级保护区保护措施要求： （1）该区域内加强绿化建设和文化特色塑造，丰富植物配植、文化活动和景观风貌，构建生态、优美、自然、舒适的自然环境和文化浓郁、特色鲜明的人文环境。 （2）该区域内各项建设应尊重地形地貌，禁止任何挖山、填水、挖沙、取石等破坏地形的行为。 本项目道路建设采用高架桥梁跨越景区，减少对林地、河流湿地等自然资源的占用，并通过优化选线，同时项目建设和营运过程中将注重区域生态环境和景观资源的保护，项目临时占地如施工营地、临时堆土场等不设在椰子洲风景区内，最大程度降低对椰子洲风景区的影响。此外，项目建设远离藤桥古墓保护范围，不对区域文物古迹造成影响。综上所述，项目建设整体符合《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年）关于景区的保护要求。 根据《风景名胜区管理条例》中第二十八条： “在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。” 本项目属于道路建设工程项目，项目应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法规的规定办理审批手续项目，同时项目的选线方案应报当地当风景名胜区主管部门核准。 7 选线可行性分析 本项目位于三亚市海棠区藤桥镇内，项目起点位于椰州路，终点接至现状藤桥路与椰林路交叉口。根据《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年），项目位于椰子洲风景名胜区内，项目需按《风景名胜区管理条例》管理要求完善相关手续；同时项目占用海南省防洪调蓄II类红线区，项目需要申请办理为省重大基础设施项目。目前，项目办理了项目用地预审手续，根据项目用地预审报告书（三自然资土[2019]第40号），项目选址与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》相符合。 目前，土福湾片区和海棠湾片区被规划的椰子洲风景名胜区分隔，将湾两片区通过本通道工程连接起来，形成无障碍旅游交通网络，缩短车辆行驶时间，提升了旅游公路的整体通行能力，改善旅游交通的便利性和完善“大三亚旅游经济圈”路网结构和环岛旅游公路、带动区域经济发展具有重要的现实意义和必要性。 椰子洲风景名胜区的规划范围：西北以东线高速公路为界，西南以海棠湾规划道路为界，东及东北以海棠湾规划道路为界，东南以以离海岸线1.5公里的海域等距线为界。以上四周围合的区域，总面积12.05平方公里，其中陆域面积5.83平方公里，海域面积6.22平方公里。本项目道路无法完全避让椰子洲风景名胜区，本项目通过优化道路选线减少对区域生态环境及景区的影响。道路起点于椰州路，跨越藤桥东河后，紧邻东线高速G98且与其并行，再跨越藤桥西河，终点位于规划三路和椰林路交叉口，项目道路选线避开椰子洲风景名胜区一级陆域保护区（核心景区），而且采用高架桥梁方式跨越，最大限度降低对椰子洲风景名胜区的影响。 项目评价范围内无自然保护区，不占用基本农田。项目施工期和营运期对采取相应的声环境、大气环境、水环境、固体废物等污染防治措施以及采取的生态环境保护措施、景观影响减缓措施后，项目的建设对周边环境的影响可以接受。综上所述，当本项目按照《风景名胜区管理条例》、《海南省生态保护红线管理规定》等管理要求完善相关手续后，项目选线可行。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目周边为农田、林地、园地等，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。项目存在主要环境问题项目建设将跨越藤桥西河和藤桥东河，施工时容易对水环境造成影响；同时项目位于椰子洲风景区内，项目建设对风景名胜区景观等造成一定的影响。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地形、地貌及地质 项目位于三亚市海棠区藤桥片区，道路跨越藤桥东河和藤桥西河，穿越椰子洲风景名胜区缓冲区。地貌属于滨海平原，地质为第四系海相沉积所形成的细砂和砂质土壤。工程沿线地势宽阔平坦，地势高差不大，地面高程约为3.28～3.73m，高差0.45m，地面分布林地、农田、瓜地、村落等。 2 气候、气象 项目所在地三亚市地处海南岛南部，位于北纬18°09'34"~18°37'28"，东经108°56'30"~109°48'28"之间，受海洋气候的影响较大，属热带海洋性季风气候，阳光充足。年平均气温25.5℃，极端最高气温37.5℃，极端最低气温5.1℃。全市湿度变化比较稳定，约在72%~90%之间。三亚地区年均降雨量1279 mm，各月降雨量分配不均，11月至翌年4月为旱季，降雨量仅占全年降雨量的5%~15%，5月至10月为雨季，其降雨量占全年的85%~95%，台风雨占雨量的40%。 本地区季风特征明显，常年以偏东风为主，多年平均风速2.6 m/s。本地区大风出现较多，大于8级风的年平均天数为16天，平均每年有台风和热带风暴3.72次。三亚地区日照时间长，年日照一般2563小时，日照率58%；三亚地区年蒸发量为1950.7 mm，大于平均降雨量，属半干旱地区，干燥度1.52。 3 水文 （1）地表水 项目区域主要河流为藤桥河。由片区北西端进入，向南东流至中部葫芦状海湾，向北东海湾入口出海。根据现场调查结果，桥位处藤桥河水面宽度为120～190m，测时水深2～3m，最深达4m。 藤桥河是三亚东部地区较大的河流，藤桥河流域位于海南省东部，地跨三亚、陵水和报停三市县，发源于保亭县昂日岭，从三亚市藤桥港入海。河长56.1km，流域面积709km²。藤桥河分为东、西两河，藤桥东河为藤桥河干流，流域面积436km2，藤桥西河为藤桥河的支流，在距出海口3.0km 处汇入东河，流域面积273km2。 藤桥河现有水利工程6座，其中水库5座，引水坝1座。藤桥西河上有赤田（中型）、仲田（小1型）、沙牛坡（小1型）3座水库，东河上有新民引水坝、报导水库（小1型）、芒三水库（小1型）。5座水库控制流域面积284.1km2，占流域总面积40%，其中4座小型水库积雨面积均小于45km2且距离桥位处较远，可不考虑对桥位处流量的调蓄作用。 表2-1 藤桥河现有水库基本情况表 名称 所在河流 集雨面积（km2） 总库容（万m3） 赤田水库 藤桥西河 220.55 7710 沙牛坡水库 藤桥西河 7.59 270 仲田水库 藤桥西河 9.14 750 芒三水库 藤桥东河 5.20 325 报导水库 藤桥东河 41.6 550 表2-2 藤桥河流域地理参数表 名称 断面 流域地理参数 流域面积（km2） 主沟长度（km） 主沟比降（‰） 藤桥东河 汇合口 436.0 54.3 5.75 藤桥西河 汇合口 273.0 32.9 4.80 藤 河 入海口 709.0 56.1 5.75 （2）近岸海域 项目南侧为海棠湾近岸海域，该海域主要特征如下： ①波浪特征：本海区波浪以风浪为主，由于受季风影响，近岸波浪方向亦随季节变化。冬春季主要盛行E-ENE季风，浪向以E-ENE为主，而夏、秋季盛行S、SW风，浪向则以S、SW向为主。根据蜈支洲岛南部的海棠湾一年的波浪观测资料分析，本区全年各向平均波高以E-ENE向最大，平均值为0.6-0.8m，而S-SSE和NW向较小，均为0.3m，其余各向平均值在0.4～05m之间。 ②潮流类型：根据新村、榆林潮位站的一年观测资料进行调和计算分析得出，本区潮流性质为不正规日潮混合潮型，以日潮为主，每月14天为日潮，其余为不正规半日混合潮。根据实测潮位统计，该海域年平均潮差为86cm，属于弱潮区，其年变化表现为:2-4月及8-11月的平均潮差低于年平均，其中3、9月份的平均潮差最小，为78cm；其余月份平均潮差则高于年平均，其中6、12月份最大，为96cm，年变幅为17cm。 ③海流特征：本海区的海流主要受风场和密度场控制，也受外海环境及地形影响，流场特征较复杂。本区海流有以下特征：①流速较小。②流速自表层向下逐渐减小。③涨潮流大于落潮流。④涨潮流流向基本在NNW-ENE范围，落潮流流向基本在S-SSW范围，底层流流向不稳定。⑤潮流为往复流。由此可见，周围海域潮流普遍较弱，属于弱流区。海棠湾每年10月至次年3月西南季风时，海流为西南方向，流速为0.5节；5月至8月东南季风时海流为东南方向，流速为0.7节，海岸带西侧浪高较大，东部偏小。海棠湾潮汐属不正规日潮，随季节变化又由日潮变为半日潮。日潮时一天涨潮时数16~17小时，落潮时为7~8小时。 （3）地下水 区域地下水类型属孔隙潜水类型，主要受大气降水和地表水垂直下渗补给，地下水水位受潮汐影响，高潮位时由海水补给地下水，低潮位时地下水通过地下径流自西向东排入大海。 4 陆生生态 （1）植被 经过野外调查与室内分类鉴定分析和统计，在调查范围内分布的维管植物有218种，隶属76科。其中蕨类植物有8科，10种；裸子植物有1科，1种；被子植物有67科，207种；其中双子叶植物有51科，151种；单子叶植物有16科，56种。在评价区范围内没有野生保护植物分布。 （一）半自然植被 评价区内灌丛为受人类强烈干扰后形成的次生植被类型。主要分布在人工林林缘和部分荒废的居民点人工林林下，较分散。主要由厚皮树、桃金娘、野牡丹、簕欓花椒、露兜簕等。群落覆盖率约55%，调查估算生物量为2.1～3.7kg/m2；Shannon-wiener生物多样性指数为3.124。草本层主要常见植物有野芋、飞机草、竹节草、茅、地胆头等菊科和禾本科植物以及蝴蝶草、酢酱草等。分布在荒弃地的草本以茅草为主，分布在路旁的草本植物以粪箕笃、刺苋、龙珠果、飞机草、加拿大蓬等为主。并夹杂变叶木、扶桑等人工种植树种。 （二）人工植被 ①椰子群落 橡胶林在评价区分布分布居多，主要分布在藤桥河两岸及村庄随处可见，占总面积的35.25%，也有部分群落与其他人工植被相间分布。整体发育正常，植株行距2.1×3.5m，树高约12~15m，胸径约15cm左右。林下植被覆盖率约60%，有槟榔林和乡村混合植被相间分布。除椰子林外，调查估算林下植物生物量为1.0～1.5kg/m2。 槟榔林分布在村庄附近及农田之间区域。树高10~15m，间距1.5~2.0m，胸径约11~16cm。整体长势较好。林下植被以草本为主，较稀疏，以飞机草、鬼针草等菊科草本为主以及弓果黍、牛筋草等禾本科草本。整个群落的覆盖率在50%～60%之间。 ②村庄植被 该植被群系占本评价区的2.50%，为村落周边主要植被类型，分布有椰树、菠萝蜜、龙眼、黄皮、莲雾、槟榔等木本水果植被以及桉树林等。乔木生长较疏松，少有树冠连接或重叠。植物群落结构可分为三层，其中乔木层有一层，灌木层一层和草本层各一层。群落内林下灌木层植物分布较紧密，但草本植物种类较少，结构简单。村落周边以对叶榕、马樱丹、假蒟、短穗鱼尾葵、桃金娘、潺槁木姜子、芒萁、露兜簕等较常见。林下草本以弓果黍、牛筋草较多。整体成林长势不一，树龄不等，林形不整齐。整体群落覆盖率达65%，林中较为空旷，生物多样性指数为2.11，平均生物量为5~6 kg/m2。 ③果园植被 木本水果园以芒果为主，平均生物量为2～3kg/m2。受人工管理较明显，林下除少量杂草外基本无其他植被。林缘分布禾本科和菊科杂草。 ④农田作物 农田植被主要是以水稻为主。高度约0.5m，盖度70%，平均生物量为0.6kg/m2。田中和田埂分布有稗、鸭嘴草、马唐、牛筋草等杂草。 （2）动物 项目建设区域是人类活动的影响，该区域已没有野生陆地动物的栖息环境，主要常见动物有鸟类如麻雀、蛙类及鼠类等。 5 水生生态 根据《三亚市环境保护规划（2008-2020》，该规划对三亚市5条主要河流（藤桥河、龙江河、三亚东河、三亚西河、宁远河）水生生态进行调查，其中藤桥河调查点位有3个，其中藤桥西河、藤桥东河以及藤桥河（两河汇合口）各有1个调查点位。调查内容包括浮游植物、浮游动物、底栖大型无脊椎动物。藤桥河水生生物具体情况如下： （1）浮游植物：浮游植物优势种以硅藻门的小环藻出现率最多，其次是蓝藻门的裂面藻，绿藻门的栅藻、隐藻门的隐藻，出现率较少。藤桥河浮游植物总量都已达到水体富营养水平时的细胞数。 （2）浮游动物：藤桥河河流浮游动物由4类组成，即原生动物、轮虫、枝角类和挠足类，各河流浮游动物优势种主要是以原生动物的团睥睨类、根状拟铃虫为优势种。 （3）底栖大型无脊椎动物：藤桥河河流底栖大型无脊椎动物有5大类组成：寡毛类、摇蚊幼虫、多毛类、软体动物、甲壳类。以上种类分布特点是：耐泥种类比较多。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境质量现状： （1）环境空气 1）三亚市环境空气质量 根据《2018年三亚市环境状况公报》，2018年，三亚市环境空气质量优良率为97.3%（按标态值统计），空气质量指数（AQI）年均值为39。2018年三亚市环境空气质量有效监测天数共365天，其中，全年空气质量指数AQI属一级（优）的天数共305天，占全年有效监测天数的83.6%，属二级（良）的天数共50天，占全年有效监测天数的13.7%，属三级（轻度污染）的天数共10天，占全年有效监测天数的2.7%。 市区二氧化硫（SO2）日平均浓度范围为1～9微克/立方米，年平均浓度为3微克/立方米；二氧化氮（NO2）日平均浓度范围为3～32微克/立方米，年平均浓度为11微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为11～83微克/立方米，年平均浓度为29微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为4～52微克/立方米，年平均浓度为15微克/立方米；一氧化碳（CO）日平均浓度范围为0.4～1.0毫克/立方米，日平均浓度第95百分位数为0.8毫克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围为20～200微克/立方米，日最大8小时平均浓度第90百分位数为110微克/立方米。 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（以下简称“环境空气质量”）一级标准；一氧化碳（CO）日平均浓度第95百分位数符合环境空气质量一级标准（按24小时平均浓度限值评价）；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数符合环境空气质量二级标准（按日最大8小时平均浓度限值评价）。二氧化硫、可吸入颗粒物年平均浓度与上年相比均有升高，二氧化氮年平浓度与上年相比略有降低，细颗粒物年平均浓度以及一氧化碳、臭氧特定百分位数与上年相比持平。 2）项目区域环境空气质量 2018年8月7日~8月13日海南国为亿科环境有限公司对项目区域的环境空气质量进行监测，共设置三个监测点位，分别为新坡村（1#）、旧市村（2#）、海丰村（3#）。具体监测结果如表3-1所示。 表3-1 监测统计结果表 监测点 监测因子 取值类型 取值范围 标准限值 单位 标准指数范围 超标率（%） 达标情况 1#新坡村 PM2.5 24小时平均 0.010~0.015 0.035 mg/m3 0.286~0.429 0 达标 PM10 24小时平均 0.017~0.021 0.050 mg/m3 0.340~0.420 0 达标 TSP 24小时平均 0.024~0.027 0.120 mg/m3 0.200~0.225 0 达标 SO2 24小时平均 0.002 0.050 mg/m3 0.004 0 达标 1小时平均 0.004 0.150 mg/m3 0.027 0 达标 NO2 24小时平均 0.008～0.010 0.080 mg/m3 0.100~0.125 0 达标 1小时平均 0.008～0.011 0.200 mg/m3 0.04~0.055 0 达标 2#旧市村 PM2.5 24小时平均 0.010～0.014 0.035 mg/m3 0.286~0.400 0 达标 PM10 24小时平均 0.016~0.021 0.050 mg/m3 0.320~0.420 0 达标 TSP 24小时平均 0.024~0.028 0.120 mg/m3 0.200~0.233 0 达标 SO2 24小时平均 0.002 0.050 mg/m3 0.004 0 达标 1小时平均 0.004 0.150 mg/m3 0.027 0 达标 NO2 24小时平均 0.009～0.011 0.080 mg/m3 0.113~0.138 0 达标 1小时平均 0.006～0.012 0.200 mg/m3 0.030~0.060 0 达标 3# 海丰村 PM2.5 24小时平均 0.010~0.014 0.035 mg/m3 0.286~0.400 0 达标 PM10 24小时平均 0.017~0.020 0.050 mg/m3 0.340~0.400 0 达标 SP 24小时平均 0.023~0.029 0.120 mg/m3 0.192~0.242 0 达标 SO2 24小时平均 0.002 0.050 mg/m3 0.004 0 达标 1小时平均 0.004 0.150 mg/m3 0.027 0 达标 NO2 24小时平均 0.007～0.009 0.080 mg/m3 0.088~0.113 0 达标 1小时平均 0.007～0.011 0.200 mg/m3 0.088~0.055 0 达标 由表3-1可知，新坡村、旧市村、海丰村位于椰子洲风景名胜区内，各监测点位PM2.5、PM10、TSP、SO2、NO2的24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。各监测点位SO2、NO2的1小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求，说明区域环境空气质量相对较好。 （2）声环境质量现状 2018年8月7日~8月8日对本项目所在区域的声环境质量现状进行监测，监测布点和监测结果分别如图3-1和表3-2所示。 图3-1 项目噪声监测布点图 表3-2 项目噪声监测结果 监测点位 名称 监测时间 监测结果Leq(A) 执行标准 达标情况 备注 昼间 夜间 1# 上塘村 2018.8.7 47.5 43.6 昼间：55 夜间：45 达标 / 2018.8.8 48.0 43.1 2# 藤桥中学 2018.8.7 47.3 42.7 昼间：60 夜间：50 达标 / 2018.8.8 46.8 42.8 3# 营头村 2018.8.7 58.2 48.6 昼间：70 夜间：55 达标 受G98高速交通噪声影响 2018.8.8 57.8 47.5 4# 旧市村 2018.8.7 44.7 40.7 昼间：55 夜间：45 达标 / 2018.8.8 43.8 40.4 5# 海丰村 2018.8.7 45.5 40.5 昼间：55 夜间：45 达标 / 2018.8.8 44.8 40.6 根据以上监测数据可知，上塘村、旧市村和海丰村的昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；营头村监测点位受东线环岛高速G98交通噪声影响，其昼间和夜间噪声监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；藤桥中学昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）藤桥河水质 根据《海南省城镇内河（湖）水环境质量月报》（2019年9月），藤桥西河（藤桥西河大桥断面）水质达到《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 根据海南省生态环境厅网站公示《2019年8月海南省主要入海河流入海断面水质监测信息公示》，藤桥河（藤桥东河）水质为：pH 7.14，溶解氧 6.90 mg/L，高锰酸盐指数4.4 mg/L，化学需氧量18 mg/L，生化需氧量为0.6 mg/L，氨氮0.10 mg/L，总氮 0.42 mg/L，铅0.00046 mg/L，石油类、挥发酚、汞均为检出，水质各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （4）海棠湾近岸海域水质 根据海南省生态环境厅网站公示的《主要旅游区环境质量状况》（2019年第二季度），海棠湾近岸海域水质符合《海水质量标准》中第一类水质标准。 二、主要环境问题 本项目为新建项目，无明显环境问题。根据现场踏勘情况，目前项目区域的大气、声环境质量及生态环境现状良好，可以满足相应功能区划及相应标准的要求。 三、主要环境保护目标 1、环境空气 上塘村、下塘村、新坡村、海丰村、营头村、旧市村位于椰子州国家级风景名胜区内，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准。海棠区委、藤桥中学位于藤桥镇区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 2、声环境 项目周边敏感点上塘村、下塘村、新坡村、营头村、旧市村、槟榔园村海丰村等位于农村地区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；项目区域的敏感点海棠区委、藤桥中学位于藤桥镇区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区（以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域），且该区域有G98动线环岛高速、G223国道经过，因此海棠区委、藤桥中学执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、水环境 本项目跨藤桥西河、藤桥东河，藤桥东河水质（藤桥东河大桥断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；藤桥西河水质（藤桥西河大桥断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、其他 项目区域其他敏感目标还有椰子洲风景名胜区、现状农田、林地等。 项目周边主要环境敏感保护目标见表3-3所示。 表3-3 项目主要环境敏感保护目标 序号 保护目标 桩号 距红线最近距离/m 方位 环境 特征 户数 人口 保护要求 1 东溪村 上塘村 K0+180~ K0+300 8 北 村庄 68 455 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准；交通干线红线外50m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）4a类标准，其他区域《声环境质量标准》1类标准 下塘村 K0+000 10 北 村庄 145 750 新坡村 8 南 村庄 32 130 2 海丰村 K1+900~ K2+100 21 南 村庄 415 1400 3 营头村 营头村 K0+900~ K1+100 6 南 村庄 268 1020 槟榔圆村 K0+700~ K1+100 11 南 村庄 旧市村 K1+200~ K1+500 86 南 村庄 海棠区委 K0+900 185 北 镇政府 / 25 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准；《声环境质量标准》2类标准 藤桥中学 K1+100 52 北 学校 / 1680 4 农田 K1+200~ K1+500 / 南 耕地 / / 保护耕地资源 5 藤桥东河 K0+300~ K0+700 / / 河流 / / 《地表水环境质量标准》Ⅳ类 6 藤桥西河 K1+500~ K1+800 / / 河流 / / 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 7 藤桥河滨河生态系统 K0+000~ K2+109.646 / / 滨河生态系统 / / 保护滨河生态系统不退化 8 椰子州国家级风景名胜区 K0+000~ K2+109.646 / / 风景名胜区 / / 保护区域景观资源 9 海棠湾近岸海域 K0+000~ K2+109.646 1482 / 海水 / / 《海水水质标准》第一类水质标准 10 藤桥墓群 / 509 西南 古墓群 / / 全国重点文物保护单位

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 椰子洲风景名胜区内的大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物 称 取值时间 一级标准浓度限值 二级标准浓度限值 单位 1 PM10 年平均 40 70 μg/m3 日平均 50 150 2 PM2.5 年平均 15 35 日平均 35 75 3 NO2 年平均 40 40 日平均 80 80 1小时平均 200 200 4 SO2 年平均 20 60 日平均 50 150 1小时平均 150 500 5 O3 最大1小时平均 100 160 1小时平均 160 200 6 CO 日平均 4 4 mg/m3 小时平均 10 10 2、声环境 本项目拟建道路红线外50m内居民住宅区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，50m外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；评价范围内的藤桥中学、海棠区委执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其标准限值见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
|  | 3、水环境 本项目跨藤桥西河、藤桥东河，藤桥东河水质（藤桥东河大桥断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；藤桥西河水质（藤桥西河大桥断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期施工扬尘等，属无组织排放，大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，见表4-3。 表4-3 大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 无组织 放监控浓度限值 颗粒物 1.0 周界外浓度最高点 2、固体废物排放标准 项目施工期和营运期的一般固废均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013修订版）》（GB18599-2001）中有关规定。 3、噪声排放标准 项目施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准限值如表11所示。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为道路工程，运营期无废水排放，不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污节点示意图： （1）道路施工工艺流程及产污节点 图5-1 道路施工工艺及产污节点图 （2）桥梁施工工艺及产污节点 梁以桩基础为主，桥梁施工中常用的钻孔灌注桩工艺，项目桥梁施工工艺及产污节点如图5-2所示。 图5-2 道路桥梁段施工工艺及产污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点示意图： 本工程运营期的环境影响分析以道路工程的环境影响分析为主，运营期环境影响要素识别： 图5-3 运营期环境影响要素识别图

主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期将会产生废水、废气、噪声和固体废物以及水土流失等。 1.1 水污染源分析 道路施工时，对地表水的影响主要来源于施工人员生活污水，施工废水（设备、工具冲洗废水）和桥涵施工对水体的影响。与施工营地相比较，桥涵施工周期长，污水易排入附近水体造成污染，其主要影响主要是pH、SS、COD和BOD等。 （1）施工生活污水 项目施工期全线施工队伍按最高峰60人估计。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015- 2003），生活用水量标准按150L/人·d计算，全线施工人员每天生活用水量约为9.0 t，取0.9的排放系数，则生活污水排放量为8.1 t/d。生活污水污染物浓度：COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：40mg/L，SS：220 mg/L。项目施工期的生活污水利用旱厕处理后用于道路及周边绿化。在施工营地内设置改良式化粪池，定期清理用作附近农田用肥。 （2）生产污水 项目道路施工过程中的混凝土拌和等会产生一定数量的拌和废水，以及施工机械冲洗将产生含油废水，上述污水若不经处理直接排放会造成附近地表水体的污染。拟建道路在部分路段与水体相伴或交叉，工程施工期路基开挖和土方处理过程中若处理不当，会造成土石方下落进入水体，造成水质污染，因此施工期应严格控制临河段的开挖线、土石方开采和运输等工程，做好监督管理工作，避免进入水体。施工废水需采取处理措施后回用。 （3）地下水 本项目不涉及高填深挖及隧道工程施工，可能涉及地下水环境影响主要表现在桥梁工程可能带来的地下水环境影响。其中桥梁施工可能带来的地下水影响主要是桥梁基础开挖排放废水易进入地下水系统，引起地下水污染。深挖方对地下水的影响主要是开挖面若遇地下水分布，可能带来地下水的流失或地下水污染，上述地下水环境影响主要发生在公路施工期间，在公路建成运营后该类影响将随之消失。 1.2 大气污染物 工程施工期间，大气污染物主要来源有：施工扬尘（包括施工），施工废气、运输车辆行驶道路扬尘和沥青摊铺过程产生的沥青烟气。 （1）施工粉尘 本项目施工搅拌采用站拌形式，并配有除尘设施，根据类似工程实际调查资料，拌和站下风向50m处TSP浓度为8.90 mg/m3；；下风向100m处TSP为1.65 mg/m3；下风向150m处符合环境空气质量一级标准；其它作业环节产生的TSP污染可控制在200m范围内，因此施工粉尘的影响范围为距污染源下风向200m的范围内。 项目施工过程中土石方开挖、筑路材料的装卸、沟槽开挖等过程有大量粉尘产生。筑路材料堆放期间由于风吹会产生扬尘，扬尘将会对周围环境造成一定的影响，但这种影响一般是可逆的、短暂的，在施工期结束后将一并消失。 （2）道路扬尘 本次评价参考《建筑施工扬尘排放因子定量模型研究及应用》（赵普生，中国气象局北京城市气象研究所，南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室；冯银厂；张裕芬；朱坦；金晶）研究结果。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q = 0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；V——汽车速度，km/h；W——汽车载重量，t；P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表2-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。按经验公式计算得出：一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同形式速度情况下产生的扬尘量见表5-1。 表5-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 粉尘量（kg/m2） 车速（km/h） P(kg/m2) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 20 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。据有关资料，如施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以起到很好的降尘效果。 （3）施工机械废气和汽车尾气 施工废气主要来源于道路施工机械使用过程产生的废气以及运输车辆汽车产生的尾气。施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械。施工废气的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，线路较短其施工机械分布相对集中，产生的废气将对周边局部大气环境带来短暂影响。燃油废气可通过选择设备型号、定期进行设备维护等措施将影响降至最低。据类似工程施工期环境监理结果，在距离现场50m处CO和NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.117mg/m3；日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.0558mg/m3，均能满足国家环境空气质量标准一级标准的要求。 （4）沥青烟气 本项目路面铺设均采用沥青混凝土路面，沥青材料采用外购的方式，不设置沥青拌和站。沥青烟主要来自沥青铺摊过程中的热油蒸发。沥青烟中包含THC、PM10和苯并[a]芘等污染物，其中THC和苯并[a]芘为有毒有害物质，对空气和人体会造成一些危害。 根据有关资料，沥青摊铺碾压温度约在150～160℃，摊铺完成后温度约130℃，沥青烟的挥发主要集中在130℃以上温度时，在下风向60m左右，热料气体中逸散酚≤0.01mg/m3、THC≤0.16mg/m3，即路面沥青摊铺作业沥青烟的影响范围可达60m；摊铺完成10～20min 后，经自然冷却沥青混合料温度降至82℃以下，沥青烟污染明显减弱，待沥青凝固后，沥青烟也随即消失。 1.3 噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械设备和噪声源强见表5-2。 表5-2 主要施工机械设备噪声 单位：dB(A) 序号 机械名称 型号 测点距施工机械距离（m） 最大声级Lmax(dB) 1 轮式装载机 ZL40型 5 90 2 平地机 PY160A型 5 90 3 振动式压路机 YZJ10B型 5 86 4 双轮双振压路机 CC21型 5 81 5 三轮压路机 / 5 81 6 轮胎压路机 ZL16型 5 76 7 推土机 T140型 5 86 8 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 84 9 摊铺机 Fifond311ABGCO型 5 82 10 冲击式钻井 22型 5 87 注：根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A表A-2。 1.4 固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、防污拆迁产生的建筑垃圾。 （1）生活垃圾 根据《城市生活垃圾产量计算预测方法》（CJ/T106），施工人员生活垃圾发生量按1.0kg/人·d计，施工人员约60人、工期19个月，则生活垃圾日发生量为60 kg/d，整个施工期生活垃圾发生总量为34.2 t。 （2）建筑垃圾 根据《海南省环岛游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程可行性研究报告》，本项目需要拆除混凝土房6679 m2，砖瓦房1129 m2，共需拆除房屋建筑面积为7808 m2。建筑垃圾按1.3t/m2计算，施工拆迁产生的建筑垃圾约为10150.4 t。 （3）土石方 根据《海南省环岛游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程可行性研究报告》，本项目施工路基工程挖土方量为1491 m3，回填方量为31575m3，需借方30084 m3；被交道路改造工程挖土方为1042m3，填方量为1572m3，需借方530 m3；道路挡土墙挖方为1148 m3，全部用于路基回填。绿化工程估算需要填方200m3，项目工程土石方具体数量如表5-3所示。 表5-3 本项目土石方平衡表 序号 内容 挖土方（m3） 填方（m3） 借方（m3） 弃方（m3） 1 路基工程 1491 31575 30084 0 2 被交道路改造 1042 1572 530 0 3 绿化覆土 0 200 200 0 4 道路挡土墙 1148 0 -1148 0（挖方用于路基回填） 合计 3681 33347 29666 0 由表5-3可知，本项目施工期间挖土方总量为3681 m3，填方总量为33347 m3，需借土方为29666 m3，无弃土方。 1.5 水土流失 项目目各主体工程、附属工程、取土和施工便道施工将造成直接影响区内的水土流失。填方路段易形成面蚀和沟蚀，在雨季里雨水的直接侵蚀之下而形成面蚀，遇暴雨还可能发生严重的沟蚀甚至发生坡面崩塌。挖方路段新的路堑表面会直接暴露，在短时间内裸露边坡，坡面侵蚀出现沟蚀，在边坡不稳时会受降雨的影响而产生崩塌，增加当地的水土流失量。半挖半填路段铲除了挖方处的植被，使挖方坡面裸露，会增加水土流失量的成因。施工便道改变原地形地貌，极易造成溅蚀、沟蚀和面蚀等水土流失。施工临时占地分布于路基两侧，由于破坏了原地貌土壤、植被，容易引起水土流失。 1.6 社会环境影响 本项目道路占地48303.7 m2，其中耕地15387.9908 m2，林地4585.3742 m2，园地5232.4296 m2。耕地占用一定数量，对当地农业生产会产生一定的影响。道路拆迁将给公路沿线村庄的居民带来不同程度的影响，全线拆迁需要拆除混凝土房6679 m2，砖瓦房1129 m2，共需拆除房屋建筑面积为7808 m2。拟建道路拆迁主要以居民房屋为主，房屋拆迁和居民的重新安置将给当地居民的生活带来一定影响。 施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响沿线居民的出行；施工车辆往来造成的扬尘污染，也会降低附近居民的生活质量；另外，施工噪声和交通噪声也会影响沿线居民休息和学生正常上课。施工营地的生活污水、生活垃圾的排放，施工人员的文明程度都可能会给当地村民的日常生活带来不同程度的影响。另外，施工噪声和交通噪声也会对沿线居民休息和学生正常上课造成一定的影响。 1.7 生态环境影响分析 （1）对植被的影响 本项目区域植被类型包括半自然植被和人工植被，其中半自然植被主要有厚皮树、桃金娘、野牡丹、簕欓花椒、露兜簕等；人工植被主要包括椰子群落、村庄植被、果园植被和农田作物。项目区域植被类型图如图5-1所示。 图5-1 项目用地区域植被类型图 本项目建设对植被的影响主要包括一是临时占地，如临时堆场、施工生产生活区、施工便道等造成地表植被的暂时行破坏；二是永久占地造成植被永久性生物量的损失。根据现场初步调查结果，受人为因素影响，项目评价范围内未见红树林等保护物种，但项目在施工过程中需要进一步调研和核实，特别是藤桥东河和藤桥西河两侧区域，确实保护好区域植物资源。 （2）对动物的影响 工程建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰。施工过程及施工机械的噪声将使生活在周围环境中的动物造成干扰，局部区域施工现场扬尘、废水的影响使动物原有的栖息环境发生改变、破坏，将可能导致部分动物迁移。本项目所在区域受人类干扰活动较大，该区域没有野生动物、珍稀濒危动物等，出现在项目区域的为常见的动物如鸟类、鼠类、昆虫等。 （3）对水生生物的影响 项目桥梁跨越藤桥东河和藤桥西河，施工期对水生生物的影响主要表现在以下方面： ①桥梁的桥墩施工活动干扰河床，改变水生生态系统。鱼类产卵需要一定的水流量、流速、水位和有严格要求的底质等，施工活动使得这些要素条件发生改变，将有可能威胁到鱼类的繁衍生息。②施工器械震动和噪声，造成水体的声环境变动较大。③施工机械含有的油污水，将会对水质产生一定的污染；桥址施工时混凝土浆的渗漏或者施工时对都会提扰乱都将使水体变浑浊；桥墩基坑开挖、施工边桥架设等的施工将会破坏底栖生物赖以生存的底质环境。项目桥梁施工时，该区域的浮游生物、鱼类和底栖动物被驱赶远离施工水域，待施工结束后，水生生物会重新适应新的环境，新的鱼类栖息区将会形成。因此，施工活动使水环境质量变化对水生生物及其生境的影响时局部的、暂时的。 1.8 景观影响分析 拟建道路穿越椰子洲风景名胜区，对景区资源将产生一定影响。道路施工时，地面开挖，堆土、材料堆放，会造成一定的不良景观影响。 2 运营期 2.1 水污染源 本项目道路营运期对周边水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄露汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经公路泄水道口流入附近水域，造成石油类和COD的污染影响。由于影响路面径流因素较多，变化较大，偶然性强，尚无普遍适用的统一方法可供采用。根据环保部华南环科所在南方地区的试验资料，降雨初期到形成径流的30 min内，雨水中的悬浮物和石油类浓度较高，30 min后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，40-60 min后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。路面污染物浓度见表5-4。 表5-4 路面雨水污染物浓度 序号 项目 5~20 min 20~40 min 40~60 min 均值 1 pH 6.0~6.8 6.0~6.8 6.0~6.8 6.0~6.8 2 COD 55~87 20~55 4.0~20 45.5 3 SS 158.5~231.4 90.4~185.5 18.7~90.4 100 4 石油类 19.74~22.30 3.12~19.74 0.21~3.21 11.25 此外，汽车尾气中的有害物质（主要为悬浮物、油及有机物）及大气颗粒物沉降于公路的表面，降雨时随着雨水的冲刷被带入附近的沟渠、农田，造成公路两侧附近的部分水域污染负荷增加。 2.2 噪声污染源 道路营运后，车辆行驶过程中产生的交通噪声对沿线居民的影响，随着交通量的增加而随之增加。交通噪声影响的大小与车速、车流量、传播条件等相关。 （1）车流量 《根据环境影响评价工程师执业资格登记培训教材—交通运输第二篇道路》（环境保护部2009年）第196页内容，标准车流量换算公式如下： 式中：Q标—全天标准车流量；(辆/天) α1、α2、α3—大、中、小型车和标准车的换算系数，参照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），折算系数如下：小汽车为1.0、中型车为1.5、大型车为2.5。 、、—大、中、小型车比例； Q总—实际的车流量。 根据《海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程可行性研究报告》（2019.9）项目可行性研究报告中提供的特征年份的车流量具体见表1-10；本项目车型构成比例为大:中:小型车=71.9%:5.3%:22.8%，昼夜间车流量构成比例为7:1，昼间按16小时、夜间按8小时计。按上式计算标准车流量情况如表5-5所示。 表5-5 交通量预测结果 序号 年份 设计标准车（pcu/d） 实际的车辆（辆/d） 车型 日交通量（辆/d） 昼间（辆/h） 夜间（辆/h） 1 2021年 6799 4968 小 3572 195 56 中 263 14 4 大 1133 62 18 2 2027年 9921 7250 小 5212 285 81 中 384 21 6 大 1653 90 26 3 2035年 18020 13168 小 9468 518 148 中 698 38 11 大 3002 164 47 （2）车速 各种车型单车车速预测采用如下公式： 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4——回归系数，按表5-6取值； ui——该车型当量车数； N单车道小时——单车道小时车流量； i ——该车型的车型比； m ——其它车型的加权系数。 本项目设计车速为40 km/h，预测车速常用系数取值表如图5-6所示。 表5-6 预测车速常用系数取值表 车型 k1 k2 k3 k4 m 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.08044 大型车 -0.0519000 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 根据上面的计算公式，得到本项目各路段车速见表5-7。 （2）单车辐射声级 营运期车辆噪声的平均辐射声级L是车辆行驶速度v的线性函数。营运期车辆噪声的平均辐射声级LW是车辆行驶速度v的线性函数，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）并参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi按下式计算： 小型车 Los =34.73lgVS + 12.6 中型车 LoM =40.48lgVM + 8.8 大型车 Lol =36.32lgVL+ 22 式中：S、M、L─分别表示小、中、大型车，Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 本项目单车辐射声级具体如表5-7所示。 表5-7 车辆行驶速度和平均辐射噪声级 时段 车型 行驶车速（km/h） 辐射平均噪声级dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 2021年 小型车 33.71 33.94 65.66 65.76 中型车 23.78 23.27 64.51 64.13 大型车 23.80 23.41 72.00 71.73 2027年 小型车 33.53 33.91 65.58 65.75 中型车 24.04 23.36 64.70 64.20 大型车 24.01 23.48 72.14 71.78 2035年 小型车 32.89 33.80 65.29 65.70 中型车 24.54 23.62 65.06 64.39 大型车 24.43 23.68 72.41 71.92 2.3 大气污染源 本项目道路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。机动车尾气排放的主要污染物为NO2、颗粒物等。此外，车辆行驶产生的道路扬尘也会影响环境空气质量。随着交通量的不断增长，在源强不会的条件下，其污染物排放量也将逐步增加，对道路沿线两侧的局部空气环境污染呈增加趋势。 项目建成投入使用后，汽车尾气为主要污染源。汽车尾气中的主要成分为CO、NOx和碳氢化合物。CO是汽油燃烧的产物；NOx是汽油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。汽车尾气中污染物排放的多少与汽车行驶状况有很大的关系。汽车尾气中碳氢化合物浓度在空档时最高，CO浓度在空档和低速行驶时最高，NOx浓度则在高速行驶时最高。 汽车尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NO2等。根据相关规范，车辆排放污染物线源源强计算采用如下方法。 式中：Qj－j类气态污染物排放源强度，mg/s•m； Aj－i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij－运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆•m)。 根据《海南省人民政府办公厅关于轻型汽车执行国家第六阶段机动车排放标准的通告》（琼府办〔2018〕76号），2019年7月1日起，在海南省行政区域内注册登记的轻型汽车，须符合“国六标准”要求。本项目投入运营时间为2023年，执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中的第六阶段排放限值，本项目按《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中表3排放限值，即执行国Ⅵ（b）标准，车辆单车排放因子详见表5-8。 表5-8 车辆单车污染物排放因子 （单位：g/km·辆） 车型 CO NOx THC 小型车 0.50 0.035 0.050 中型车 0.63 0.045 0.065 大型车 0.74 0.050 0.080 根据预测交通量和对应的机动车尾气污染物排放因子，估算出营运期该项目的主要大气污染物排放量及源强，合并以上计算结果，可以给出营运期该项目的主要汽车尾气污染物的最终排放量及相应源强。项目在2021年、2027年和2035年的车辆尾气源强见5-9。 表5-9 项目各路段预测年份车辆尾气源强表 单位：mg/（m·s） 序号 污染因子 2021年 2027年 2035年 1 CO 0.032 0.047 0.086 2 NOX 0.002 0.003 0.006 3 THC 0.003 0.005 0.009

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 期 | 建筑机械、运输车辆尾气 | NOX、CO、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青油烟 | TFC、TSP和BaP | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 车辆尾气 | CO、NO2 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | 360 mg/L，少量 | 少量 |
|  |  |  | 石油类 | 200mg/L，少量 | 少量 |
|  |  | 生活污水 | COD | 400mg/L，0.027t | 采用改良式化粪池处理，定期清理用作附近农田用肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.014t |  |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.003t |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.014t |  |
| 固 体 废 物 | 施工 期 | 建筑垃圾 | 弃土、碎石等 | 10150.4 t | 10150.4 t |
|  |  | 生活垃圾 | 废纸、塑料瓶等 | 34.2t | 34.2t |
| 噪 声 | 施工期设备 噪声 | 噪声源于物料运输的交通噪声和施工噪声，间歇式产生，噪声级为75~120dB(A)，经过采取屏障隔声、基础减震、消声、合理布置施工区、优选低噪声设备和工艺等措施后场界噪声可降至昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
|  | 运营期噪声 | 项目道路两侧50m范围内居民区应满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其他区域应满足昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 |
| 其他 | 本项目在施工过程中应加强管理，防止施工噪声、扬尘等对周边环境的影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在扰动土壤、破坏地表植被及当地现有生态环境，而且还可能造成一定量的土壤侵蚀、水土流失及生物量减少。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）生活污水 施工区生活污水主要来源于各施工营地，主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，主要含动植物油、食物残渣、洗涤剂等。在施工营地内设置改良式化粪池，定期清理用作附近农田用肥。同时，项目应在施工营地四周设立截水沟，以避免生活污水进入附近水体。 （2）生产废水 施工生产污水主要包括含悬浮物较高的拌和废水、泥浆废水和清洗修理机械等产生的含油污水，主要通过采取禁止直接排入水体等有效的污染控制措施来减少其对所在地水环境的影响。 施工期的生产污水收集后经沉淀、隔油处理后用于施工场地洒水抑尘。另外，施工区内施工材料如石料、油料等如保管不善被暴雨冲刷进入水体，会对水体造成较大危害，施工开始前应先挖两侧的排水沟，保证路面径流不会影响河流的水质，在工程施工期距离藤桥东河、藤桥西河水体150m 范围内不得堆放此类材料，同时需要妥善保管，避免发生前述情况。 在严格落实各种管理及防护措施后，施工期生产污水不会对项目区地表水环境带来明显影响。 （3）桥梁施工对河流影响 项目共设1座长度为1710 m的桥梁。根据根据地形、地质等特点桥梁上部结构采用柱框架墩+装配式预应力混凝土箱梁以及双柱墩+现浇预应力混凝土连续箱梁，该类结构施工工艺成熟、材料供应充足、使用效果较好，可以集中预制和做到标准化、系列化和施工装配化。桥梁下部构造一般采用柱式墩、重力式U型桥台，基础一般采用扩大基础和钻孔灌注桩基础。本项目桥梁施工过程中对水环境影响主要是对水体的搅浑和施工机械漏油污染。 ①桥梁下部结构施工对水体的影响 工程跨越河流分别有藤桥东河、藤桥西河，桥梁施工时可能地表水造成影响。桥梁施工期对地表水的污染主要来自施工作业的生产污水和施工人员的生活污水两个方面。施工作业引起的生产污水包括大桥建设过程中的钻孔污染水和含油污水，桥墩施工影响较为明显。桥墩施工应选择在枯水期进行施工，尽量减少施工过程对地表水的扰动，降低对地表水的污染。 由于枯水期河流过水断面较窄，从而桥梁下部桥墩施工多为干处施工，故对地表水的影响降到最小。桥墩下部结构施工一般采用钻孔桩机械作业法。钻孔桩在施工时多采用电动机为动力，而且钻孔桩在围堰内进行施工，钻孔过程产生的废弃物应运至岸边经沉淀后排放，不直接放在河滩上，以减少钻孔泥浆对河流水质的污染程度。 另外，施工废油也可造成水体污染。在桥梁上部结构现场浇注工艺过程中，要使用大量模板和机械油料，如机械油料泄漏或将使用后的废油直接弃入水体，会使水环境中石油类等水质指标值增加，造成水体质量下降。因此，无论在桥梁下部结构钻孔机械作业，还是在上部结构的现场浇注过程中，应避免将施工废渣、废油、废水等弃入水体。同时，桥梁施工作业完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中。同时应加强管理，施工材料如沥青、油料、化学品等的堆放地点应远离河床，并备有临时遮挡的帆布，防止雨水冲刷。总之，在桥梁施工过程中，采用围堰钻孔、泥浆沉淀循环技术和加强对施工机械与施工材料的现场管理等措施，可避免和减缓桥梁施工对沿线地表水的环境污染。项目桥梁在藤桥西河及藤桥东河均设有桥墩，水下构筑物的施工将引起河底泥渣悬浮，但悬浮的泥渣随河水向下游流动的过程中将再次沉入河底，而桥墩挖出的渣土要运至渣场集中弃置，严禁直接排入水体。在桥墩施工混凝土工程中，应考虑混凝土添加剂中各种化学物质的迁移可能对水质的影响，避免选择有毒有害物质。 ②桥梁施工时其他因素对水体的影响 桥梁施工时需要的物料、油料、化学品等若堆放在两岸，管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；而粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施将会起尘落入水体从而污染水体；若物料堆放的地点高度低于河流丰水期的水位，则遇到暴雨季节，物料可能被河水淹没，从而进入河流污染水体。因此施工单位对物料使用和堆放要严格管理。另外桥梁施工机械设备漏油、机械维修过程中的残油，尤其是水面作业的船舶机械设备漏油可能会对水体造成严重的油污染，因此施工单位要严格管理，定时对机械设备进行维护和检修，同时对机械维修过程中产生的残油进行收集处理，达标后方可排放，避免施工活动对沿线水体造成油污染。沿线河流多属于季节性河流，水位、水量变化大，且水体不敏感，桥梁施工对这些水体影响轻微。 综上所述，本工程施工期对地表水的影响范围较小，主要集中在施工场地范围内的污水、施工材料的堆放，通过采取相应措施后对地表水的影响较小。 （2）地下水环境影响分析 施工期生活污水通过在施工营地内设置防渗旱厕，定期清理用作附近农田用肥，一般情况下生活污水不会下渗到达地下水层污染地下水。 目前桥基开挖一般有人工挖孔桩、沉井桩、钻孔桩等，而且主要以沉井桩和钻孔桩这样的机械开挖为主，机械开挖时不抽排地下水或抽排量小，对地下水迳流条件影响甚微，但钻孔钻进时泥浆渗透会对地下水产生直接污染，尤其是岩溶发育区域，岩溶裂隙联通性较好，泥浆更易产生大面积渗流染污，需要加强防范。桥梁施工采用围堰法施工，尽量减少对水体的扰动，同时桥梁施工尽量在枯水期进行。桥梁施工需要的物料、油料、化学品等以及机械漏油要严格管理，严禁污染水体，进而随水体下渗污染地下水。考虑到土壤有很强的过滤净化作用，这类污染对地下水的影响是很小的。但也应严格管理，防止此类现象的发生。 2 大气环境影响分析 2.1 粉尘 本项目道路施工过程的粉尘来源包括施工路基开挖、施工建筑材料装卸等过程产生的粉尘、拌合站产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及运输车辆道路扬尘。 （1）施工粉尘及堆场扬尘 项目施工过程中土石方开挖、筑路材料的装卸、沟槽开挖等过程有大量粉尘散落到周围大气中；砂石料堆存过程中在大风天气下极易起尘，使得堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物质浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。根据已有资料分析，在大风天气下砂石料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约为300m，会给此范围内的环境保护目标造成不利影响，因此本工程在施工过程中，应将砂石料堆存场所设置距营头村、旧市村等环境敏感点较远的地方，且设置在居民区下风侧，定期对施工场地、沙石原料堆场等区域进行定期洒水并且用苫布覆盖，尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。本项目拌合站配套应设置相应的除尘设施，降低粉尘对周边环境的影响。 （2）道路扬尘 泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在土路便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。据有关资料，在距路边下风向50m，TSP 浓度大于10mg/m3；距路边下风向150m，TSP 浓度大于5mg/m3。因此，应加强路面洒水抑尘、蓬布遮挡等措施，可有效防止风吹扬尘。 本项目施工期间，路基开挖、填方运土、建筑材料的装卸过程，运输车辆的行驶以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘会对周边环境空气造成影响。为了减小施工扬尘对周边环境空气质量的影响，施工单位应当按照《海南省大气污染防治行动计划实施细则》要求，在施工过程应采取有效的抑制扬尘产生的措施，减少对周边居民的影响，具体可通过采取如下措施： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②路基开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运，若在工地现场堆置，应覆盖防尘布（网），定期喷洒抑尘剂或喷水抑尘。 ③进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆漕帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，渣土运输车辆全部采取密闭措施。减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，以减少运输过程式中的扬尘。 ④施工单位应使用商品混凝土，以减少施工现场扬尘污染源。 ⑤施工现场应设置围挡，缩小施工扬尘扩散范围。施工过程中使用的水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储，或者设置围挡、堆砌围墙，并且采用防尘布苫盖抑尘。 ⑥临时堆土场及堆料场应实现封闭储存或建设防风抑尘设施；对新铺路面和进出堆场的道路不定期洒水（主要干燥天气），洒水次数视起尘的具体情况确定。 2.2 施工机械废气和汽车尾气 道路施工机械主要有载重车、压路机、打桩机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NOx、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。项目施工机械在未施工情况下或等待装卸过程，应尽量关掉机械引擎等措施。同时，通过加强对施工机械和运输车辆的保养、对排烟大的施工机械安装消烟装置等措施，减轻施工机械废气和汽车尾气排放对周边大气环境的污染。 2.3 沥青烟气 本项目采用沥青砼路面，沥青的摊铺时会产生沥青烟，沥青烟主要含有THC和苯并[a]芘等有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。沥青中释放出的有毒物质，随着温度的降低，数量减少。本项目施工时使用商品沥青，因此不存在在现场熬炼和搅拌沥青的污染，主要的环境影响为铺摊沥青路面过程产生的少量沥青烟气，为无组织排放，其影响范围较小，时间也很短。建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青的温度，以减少有害气体的产生，同时应采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少。 3 声环境影响分析 根据施工机械噪声源特点，采用《环境噪声评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2008）推荐的点声源衰减模式： 式中：Leqg－建设项目声源等效声级在预测点的贡献值，dB(A)； LAi－i声源在预测点的等效A 声级，dB(A)； T－预测计算的时间，s； ti－i声源在T时段的运行时间，s。 式中：Leqb－预测点的背景值，dB(A)。 由于施工机械一般在室外作业，因此在进行噪声影响预测时，不考虑墙体、屏障的噪声衰减作用和其它因素引起的声能量衰减。主要施工机械在不同距离上的噪声值见表7-1： 表7-1 施工机械噪声随距离衰减的预测结果 设备名称 距声源不同距离的噪声值dB(A) 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 轮式装载机 90 84 78 72 68 66 64 60 58 平地机 90 84 78 72 68 66 64 60 58 振动式压路机 86 80 74 68 64 62 60 56 54 双轮双振压路机 81 75 69 63 59 57 55 51 49 三轮压路机 81 75 69 63 59 57 55 51 49 轮胎压路机 76 70 64 58 54 52 50 46 44 推土机 86 80 74 68 64 62 60 56 54 轮胎式液压挖掘机 84 78 72 66 62 60 58 54 52 摊铺机 82 76 70 64 60 58 56 52 50 冲击式钻井机 87 81 75 69 65 63 61 57 55 由表7-1可见，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），施工噪声将对施工场界周边声环境质量影响的主要：昼间影响主要在距施工场地60m 范围内，夜间影响主要在距施工场地200m范围内。位于项目道路沿线敏感点较多，特别是营头村、旧市村等敏感点距离道路较近，因此建设单位施工过程应严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011），尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工设备尽量远离敏感点布置，加强对施工噪声的治理，尽量减轻由于施工给周围环境和敏感目标的影响。施工期噪声防护措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）要求的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③合理安排施工时间：施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19：00-22：00）禁止高噪设备施工，午间（12:00-14:30）及夜间（22:00-6:00）严禁一切施工活动，以免影响附近居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ④施工机械选型时选用低噪声的设备，对强噪声机械设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ⑤对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。施工区围墙高度根据周边敏感目标高度来确定。采用上述措施后，可使项目施工噪声对周边敏感点影响较小。 4 固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾产生量为60 kg/d，施工期间生活垃圾产生总量为34.2 t，经垃圾桶统一收集后由环卫部门进行处理，不会对周围环境产生影响。 （2）建筑垃圾 施工期拆迁产生建筑垃圾约为10150.4 t，建筑垃圾中钢筋、铝合金等可以回收的应尽可能回收利用，而另一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物等没有回收价值，若随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且会污染周边环境，本项目建筑垃圾产生量较少，可根据当地实际情况作填埋洼地用，不能利用的部分自行清运至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。 （3）土石方 项目道路在建设期间共开挖土石方量3681 m3，回填利用土石方总量33347 m3，需借土方量为29666 m3，无废弃土石方量。项目道路路基进行挖、填方时，应采取一定的防护措施以防止产生大量的水土流失。 项目施工期固体废物的防治应采取的措施为： ①施工过程中，应在合理位置选取固定的生活垃圾收集点，不得随意堆放，及时清扫，并委托环卫部门统一进行收集处理。 ②施工产生的建筑垃圾尽量回收利用如综合利用制砂，不能利用的部分自行清运至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。 5 水土流失影响分析 一般来说，建设项目施工产生水土流失时段主要发生在施工期，土建工程进行场地平整、基坑开挖，项目用地内会产生部分的剥离表层土和松散堆积物，若管理不善，遇到大暴雨时，容易随着地表径流造成轻微的水土流失。 （1）预测时段 根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》，项目区水土流失主要集中在施工期，施工期预测时段为1.6年。 （2）工程建设中扰动的原生地表面积：建设区域扰动原地貌面积约为48303.7 m2。 （3）损坏的水土保持设施面积 工程建设破坏的水土保持生物设施数量按破坏的面积计，也就是对地表扰动的总面积，本项目水土保持设施破坏面积为48303.7 m2。 （4）可能造成的水土水土流失量预测 按现场调查情况，并查阅相关数据，确定本区域水土流失属于微度侵蚀区，土壤侵蚀背景值为300 t/km2·a。工程施工后地表扰动后土壤侵蚀模数采用模拟法确定为1200 t/km2·a，恢复期为600 t/km2·a，具体如表7-2所示。本工程施工总用地面积约为48303.7 m2，施工期为1.6年，水土流失恢复期为1年。 表7-2 土壤侵蚀模数 预测面积 预测时段 背景值 施工期 恢复期 0.0483037 km2 300 t/km2·a 1200 t/km2·a 600 t/km2·a 1）水土流失背景值 式中，W0---水土流失背景值，t； Fi---原生地貌面积，km2， Mi---原生地貌土壤侵蚀模数，t/km2·a； Ti---预测时段，a。 2）施工期水土流失量 工程建设期间地表土壤侵蚀量，按以下预测模型计算： 式中，W1---工程建设期间水土流失量，t； Fi---预测面积，km2， Mi---扰动后土壤侵蚀模数，t/km2·a； Ti---预测时段，a。 3）植被恢复期水土流失量 植被恢复期地表土壤侵蚀量，按以下预测模型计算： 式中，W2---植被恢复期水土流失量，t； Fi---预测面积，km2， Mi---植被恢复期土壤侵蚀模数，t/km2·a； Ti---预测时段，a。 4）新增水土流失量 新增土壤侵蚀量按下式计算: 根据上述四个公式计算得到，项目水土流失背景值、施工期和植被恢复期的水土流失量以及项目建设新增的水土流失量，计算结果如表7-3所示。 表7-3 项目水土流失量 时段 预测面积 （km2） 侵蚀模数 （t/km2·a） 预测时段 （a） 水土流失量 （t） 新增水土流失量 （t） 水土流失背景值 0.0483037 300 2.6 37.6 101.3 施工期 1200 1.6 92.7 植被恢复期 600 1 29.0 水土流失背景值为37.6t ，施工期水土流失量约为92.7 t，恢复期水土流失量为29.0 t，新增水土流失101.3 t。本工程拟采取工程措施、植物措施、临时防护措施相结合的方式进行水土流失防治。通过以下措施，减少水土流失的影响： ①项目建设方应结合项目区域地形地势，合理设计、施工，尽量减少土地扰动的面积。 ②项目临时施工场地存放的砂石等易发生水土流失的建材采取遮盖，并在其周边设置挡土墙和排水沟，避免雨天产生的地表径流对其冲刷造成水土流失的发生。 ③项目施工期进行路基开挖过程中将会有的土方产生，由于本工程施工方式为分段施工，项目方在制定施工方案时应统筹规划、合理安排，采取开挖一段、恢复一段，尽可能快的将新开挖出的土方回用于需要回填的区域。若有土方需要临时堆放的，必须做好水土流失防治工作，特别是遇到雨天时应提前用防渗膜对临时堆放的土方进行覆盖，避免雨水对其冲刷引起的水土流失对周边环境造成影响。 ④道路开挖前应先将表土层剥离，施工时应分层开挖、分层堆放、分层回填，施工结束后应及时进行回填和生态修复。 ⑤在藤桥东河、藤桥西河施工段应做好防护措施，在施工区域靠近河道一侧设置截排水沟，防止水土流失造成对河流水质的影响。 ⑥项目应提前制定好生态恢复工作，尽量减少地表裸露的区域。 随着土建工程的完成和防护措施的逐步落实，水土流失的强度将大幅降低。项目竣工后随着绿化工程的完善后，水土流失现象将逐渐消失。 6 生态环境影响分析 6.1 生态功能区协调性分析 根据《海南省生态功能区划》，拟建公路所在区域涉及1个生态区、1个生态亚区和1个生态功能区：海南海岸带生态区→南部海蚀海积岸生态亚区→陵水沿海农业发展生态功能区。位置关系详见图7-1。 图7-1 项目所在区域生态功能区划 拟建公路涉及的主要生态功能区为陵水沿海农业发展生态功能区（I-3-1）。对照涉及的各生态功能区生态特点和发展方向，对拟建公路实施与生态功能区划的相符性进行了分析（见表7-4）。 表7-4 拟建道路与海南省生态功能区划的相符性分析 生态功能分区单元 所在区域 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 主要生态保护措施 产业发展方向 相符性分析 生态区 生态亚区 生态功能区 I海南岛海岸带生态区 I-3南部海蚀海积岸生态亚区 I-3-1陵水沿海农业发展生态功能区 包括陵水县沿海乡镇和三亚市藤桥镇。 海岸带生态系统退化、海岸防护林破碎化 地质灾害、水土流失 生物多样性保护、海岸带防护、社会生产功能 海草、海防林保护，防止海岸侵蚀和水土流失，控制农业面源污染 热带种植业、滨海旅游业、水产养殖和捕捞业、农（海）产品加工业 采用桥梁跨越，减少耕地占用；加强生态恢复和水土流失防治；改善区域交通，便利旅游发展 拟建公路在设计中重视生态保护，尽量避让生物多样性敏感地区，工程设计针对工程可能引起的生态问题提出了系统生态恢复措施，可有效减少生态破坏，防治水土流失，保护区域生物多样性；涉及水体路段均加强水环境防护措施，可有效防范环境风险；道路采取高架桥梁形式建设，优化路基设计，减少了耕地占用，尽力保障区域农业发展；工程改善了区域交通条件，非常有利于区域旅游业发展。 总之，拟建公路作为连接土福湾和海棠湾两片区的重要通道，有利于区域经济社会全面进步，通过采取各项生态保护措施，有利于在经济发展中保护生态环境。拟建公路符合海南省生态功能区划。 6.2 生态环境影响分析 （1）对植被的影响 施工期对植被的影响主要表现在两个方面：一是临时占地，如临时堆场、施工生产生活区、施工便道等造成地表植被的暂时行破坏，临时占地遭破坏后，植被的修复需要一定时间；二是永久占地造成植被永久性生物量的损失。本项目道路采用高架桥梁形式建设，占用的土地面积相对较少，生物量减少量较小，并且项目区域植被均为海南常见物种，施工对植被的破坏为局部影响，并不会导致物种的消失。工程后期进行绿化工程，增加道路周围生物量和丰富道路的风景美感。 （2）对陆生动物的影响 本项目所在区域受人类干扰活动较大，该区域没有国家或地方保护野生动物、珍稀濒危动物等，出现在项目区域的为常见的动物如鸟类、鼠类、昆虫等。本项目建设工程规模较小而且施工期时间较短，对区域的动物影响较小。 （3）对水生生物的影响 项目桥梁跨越藤桥东河和藤桥西河，施工期对水生生物的影响主要表现在以下方面： ①桥梁的桥墩施工活动干扰河床，改变水生生态系统。鱼类产卵需要一定的水流量、流速、水位和有严格要求的底质等，施工活动使得这些要素条件发生改变，将有可能威胁到鱼类的繁衍生息。 ②施工器械震动和噪声，造成水体的声环境变动较大。根据《鱼类与声环境》（洪天来），鱼类良好的听觉频率一般为16~1033Hz，并随着音频信号的升高，听觉的感度急剧下降。报道以鲇鱼为例，鲇鱼在水中生活时，若听到外江的声响会出现向水面跳跃的现象。报道指出，当频率接近200 Hz时，对鲇鱼鱼体的刺激最强烈，导致鲇鱼呼吸数剧增，从而出现向水面跳跃的现象。 ③施工机械含有的油污水，将会对水质产生一定的污染；桥址施工时混凝土浆的渗漏或者施工时对都会提扰乱都将使水体变浑浊；桥墩基坑开挖、施工边桥架设等的施工将会破坏底栖生物赖以生存的底质环境。 以上因素改变水生环境，该区域的浮游生物、鱼类和底栖动物被驱赶远离施工水域，待施工结束后，水生生物会重新适应新的环境，新的鱼类栖息区将会形成。因此，施工活动使水环境质量变化对水生生物及其生境的影响时局部的、暂时的。 7 项目建设对三亚热带滨海风景名胜区的影响分析 （1）对自然风景资源的影响 ①椰子洲自然风景资源概况 椰子洲风景名胜区集“山、海、河、林、岛”各种地形地貌、景观资源和伊斯兰墓葬文化资源为一体。椰子洲岛为藤桥河口沙洲群岛，由大小十几个小岛组成，河道蜿蜒曲折，水面风平浪静；沙滩绵长，沙质洁白松软；外海宽阔，水质透明清洁。岛上椰树林立，具有热带田园风情。该景点具有典型的河口湿地生态系统特征，自然和人文条件优越，景观资源具有很好的互补性、协调性和生态融合性。藤桥墓群共有38座，与陵水湾头7座伊斯兰墓葬群相连接，是迄今为止在我国南方地区发现的年代最古老、墓葬方式最原始、规模较大且延续时间较长的穆斯林公共墓地。该墓群对研究我国南方沿海地区的回族历史及古代三亚商贸史等，均有着十分珍贵的科学价值。 ②对自然风景资源的影响分析 本项目道路建设位于椰子洲，道路采用高架桥梁跨越景区，减少对土地占用。同时道路整体走向紧邻东线环岛高速G98，项目选线远离椰子洲核心景区，道路全线避开椰子洲风景名胜区一级陆域保护区。本项目工程建设基本不改变地形地貌，不会对景区的河口湿地、滨海景观等造成较大影响，因此项目道路建设对自然风景资源的影响轻微。 （2）对风景名胜区生态环境的影响 可通过施工后地域植被恢复工程，降低道路建设对植被的影响降至最低。环境影响范围区域主要涉及针叶林、经济林、灌丛，对环境影响很小且是可恢复的。 道路建设对动物的影响主要表现在对动物栖息地的影响和对动物本身的影响两个方面。工程建设将破坏和缩小动物的栖息地和活动场所，使部分原栖息在这一带的动物死亡或迫使它们迁往其他环境适合的地区，动物数量和分布会有不同程度的变化。但本项目道路涉及区域较小，这些动物很容易迁徙到邻近区域，线路施工对其影响不大。在施工期间人为活动增加，各类工程措施产生的噪音将会对保护野生动物的栖息形成干扰，这种干扰在公路完工后将消除。因此，只要加强施工管理、有效控制各种狩猎活动，对道路影响区域分布的珍稀保护物种造成的威协和影响将会减小。同时本项目采用桥梁形式跨越景区，线路位于景区边缘，对周围动物物种的迁移、散布、繁衍均不会有致命性影响，对区域重要物种的影响小。 综上所述，虽然工程选线无法完全绕避椰子州风景名胜区，但道路先选最大程度降低对景区的影响，在采取本环评提出的各项污染防治措施及生态环境及景观减缓措施，项目对风景名胜区的景观和生态的影响可以得到有效的缓解。 8 临时占地合理性分析 本项目临时占地包括施工营地、施工便道、临时堆土（料）场、预制场、拌合站等，项目填方远大于挖方量，无弃土方，因此不需设置弃土场。项目所需土方由三亚市其他建设项目产生的弃土方提供，项目不单独设取土场。 本项目施工营地主要为工程建设人员办公生活使用，拟优先租用沿线居民房解决，项目拟设置1处施工营地，设置于终点路段椰林路与规划三路西侧交汇处南侧空地。临时堆土场设置在施工营地的东侧区域。施工便道主要布设在道路起始段和终点段附近区域。项目预制场和拌合站设置在道路终点段附近区域，临时占地面积38亩。项目各临时占地的施工布置图如图7-2所示。 图7-2 项目临时占地布设情况图 项目拟设置施工营地、临时堆料场远离居民集中区；预制场和拌合站的当地主导风向下风向300m范围内无居民集中区。项目施工营地、临时堆料场、预制场和拌合站等临时占地不占椰子洲风景名胜区，不占用现状耕地，而且临时用地破坏周边文物、自然保护区等环境敏感点，项目临时占地从环保角度来说，选址较为合理。 项目施工营地应设置临时化粪池对施工人员产生生活污水进行处理，并且在施工营地周边设置截排水沟；临时堆料场应设置围挡和截排水沟，拌合站应设置配套除尘设施，同时应设置生产废水处理设施如沉淀池等。 二、运营期环境影响分析 1 大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 各种运输车辆排放的汽车尾气中含有一氧化碳、氮氧化物和总烃等污染物，汽车尾气排放对拟建道路沿线环境空气质量的污染负荷主要取决于营运期交通量的大小。 项目建成投入使用后，道路行驶车辆尾气中的主要成分为CO、NOX和碳氢化合物。CO是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物的影响也增长。 考虑到本项目沿线目前环境空气质量现状很好，大气环境容量较大，产生的汽车尾气能较快在大气中扩散。总体而言，本项目道路在营运期CO、NO2对周边环境空气的影响较小。 （2）大气污染防治措施 本项目营运期采取的污染防治措施主要包括：加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态；加强道路交通管理，提高道路利用效率，减少因拥挤塞车造成的大气污染；加强道路两侧的绿化建设。拟建道路绿化建设宜结合景观绿化设计，选择有吸附或净化能力，且适合当地气候、土壤条件的草木、灌木和乔木栽植绿化林带减轻空气污染。 2 水环境影响分析 本道路工程水环境影响主要是路面径流，污染物为悬浮物和石油类。影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等，由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以典型的路面雨水污染物浓度较难确定。根据原国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 路面径流对水体的污染，一般来说，在降雨初期，路面径流从路面两端进入水体后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但在向下游流动的过程中随着水体的搅浑将很快在整个断面上混合均匀，其对这些河流污染物浓度升高的贡献微乎其微。由此可以确定，路面径流对水体的影响是十分轻微的，不会改变水体的水质类别。项目建设有雨水管网，路面径流可通过雨水管网排走，路面径流不会对地表水造成影响。 综上所述，运营期间路面径流对周边环境的影响甚微。 3 声环境影响分析 在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。 项目所在区域声环境为1类和2类地区，受影响的人口数量增加较多，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量大于5dB(A)，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价等级为一级。 3.1 声环境影响预测与评价 （1）预测模式 根据拟建公路工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的公路（道路）交通噪声预测模式进行预测。公路交通噪声级计算模式如下： 式中： —第i类车的小时等效声级，dB(A)； —第i类车速度为，km/h；水平距离为7.5m出的能量平均A声级，dB(A)； —昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； —从车道中心线到预测点的距离，m；适用于＞7.5m预测点的噪声预测； —计算等效声级的时间，取T=1h； —第i类车的平均行驶速度，km/h； —预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 L —由其他因素引起的修正量，dB(A)。可按下式计算： 式中：1—线路因素引起的修正量，dB(A) 坡度 —道路纵坡修正量，dB(A)； 路面—道路路面材料引起的修正量； 2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； 3—由反射引起的修正量，dB(A)。 （2）总车流等效声级 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 （3）环境噪声级计算模型 Leq环= 10lg[100.1Leq交+ 100.1Leq背] 式中：Leq环—预测点的环境噪声值，dB（A）； Leq 交—预测点的道路交通噪声值，dB（A）； Leq 背—预测点的背景噪声值，dB（A）。 （4）修正量和衰减量的计算 ①纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修引起的交通噪声修正量（ΔL坡度）可按下式计算： 大型车： 中型车： 小型车： 式中：指公路纵坡坡度，%； ②路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见表7-5。 表7-5 不同路面的噪声修正 单位：dB(A) 路面类型 不同行驶速度修正量/（km/h） 30 40 ≥50 沥青混凝土路面 0 0 0 水泥混凝土路面 1.0 1.5 2.0 本工程采用沥青混凝土路面，因此，路面修正量为0。 （5）声传播途径引起的衰减量ΔL2 声传播途径引起的衰减量的计算具体参见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中的A.2.2.2中的相关内容。 （6）预测参数 ①本项目运期各特征年年平均日交通量、车辆行驶速度以及平均辐射噪声级预测分别如表5-5和表5-7所示。 ②预测时段：2021年、2027年、2035年； 3.2 预测结果 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐预测模式，对2021年、2027年和2035年进行交通噪声预测计算，各预测年份的道路交通噪声随车道红线不同距离的等效声级见表7-6。 表7-6 交通噪声不同距离处噪声预测值 LA,eq dB（A） 距离（m） 2021年 2027年 2035年 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 0 59.08 53.58 60.76 55.21 63.44 57.85 10 56.75 51.25 58.43 52.88 61.11 55.52 20 55.14 49.64 56.82 51.27 59.49 53.91 30 53.84 48.34 55.52 49.97 58.2 52.61 40 52.74 47.24 54.42 48.87 57.1 51.51 50 51.56 46.06 53.24 47.69 55.92 50.34 60 50.19 44.69 51.87 46.32 54.55 48.96 70 49.08 43.58 50.76 45.21 53.43 47.85 80 48.16 42.66 49.85 44.29 52.52 46.94 90 47.38 41.88 49.06 43.51 51.74 46.15 100 46.7 41.21 48.39 42.83 51.06 45.48 110 46.1 40.6 47.79 42.23 50.46 44.88 120 45.56 40.06 47.25 41.69 49.92 44.34 130 45.07 39.57 46.75 41.2 49.43 43.84 140 44.62 39.12 46.3 40.75 48.98 43.39 150 44.2 38.7 45.89 40.33 48.56 42.98 160 43.82 38.32 45.5 39.95 48.18 42.59 170 43.46 37.96 45.14 39.58 47.81 42.23 180 43.11 37.62 44.8 39.24 47.47 41.89 190 42.79 37.29 44.47 38.92 47.15 41.56 200 42.48 36.99 44.17 38.61 46.84 41.26 本项目道路营运期各预测年份的噪声贡献等值线图分别如图7-3~7-8所示。 图7-3 2021年昼间贡献值等值线图 图7-4 2021年夜间贡献值等值线图 图7-5 2027年昼间贡献值等值线图 图7-6 2027年夜间贡献值等值线图 图7-7 2035年昼间贡献值等值线图 图7-8 2035年夜间贡献值等值线图 （1）达标情况分析 随着交通量增加，交通噪声预测值逐年增加。项目道路噪声4a类区、2类区和1类区的达标距离计算结果如表7-7所示。 表7-7 拟建道路营运期交通噪声达标距离计算表 单位：(m) 序号 标准 2021年 2027年 2035年 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 4a类 0 0 0 0 0 0 2 2类 0 12 2 28 25 55 3 1类 25 58 40 75 55 115 ①交通干线两侧（4a类区）达标情况 经预测，本项目在2021年、2027年和2035年昼间声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目在2021年、2027年和2035年夜间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准的达标距离为0m、0m和0m。 ②2类区达标情况 根据预测结果，项目2021年、2027年和2035年昼间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的达标距离分别为0 m、2 m和25m，夜间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的达标距离分别为12m、28 m和55m。 ③1类区达标情况 根据预测结果，项目2021年、2027年和2035年昼间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准的达标距离分别为25m、40m和75m，夜间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准的达标距离分别为58m、75m和115m。 （2）敏感点达标情况 项目北侧毗邻东线环岛高速G98，G98东线高速于1989年12月动工建设，1995年12月竣工通车，至今运行23年。由于环评监测时环岛高速正常通车运行，现状背景值监测已含现有G98高速声源影响，因此本项目在道路特征年份交通噪声不再叠加环岛高速交通噪声影响。根据预测结果，本道路沿线距离道路中心线200m范围内在运营期期间环境敏感点所受到交通噪声（贡献值）与本底值叠加值见表7-8。 表7-8 敏感点噪声叠加值 LA,eq dB（A） 序号 名称 与道路距离（m） 评价标准 评价项目 2021年 2027年 2035年 预测结果分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 新坡村 8 4a 贡献值 51.8 46.29 53.48 47.91 56.18 50.56 至运营中期4a类区昼、夜间未超标 背景值 47.8 43.4 47.8 43.4 47.8 43.4 预测值 53.25 48.09 54.52 49.23 56.77 51.33 52 1 贡献值 46.5 40.99 48.19 42.62 50.88 45.27 至运营中期1类区夜间超标1.04dB，超标3户 背景值 47.8 43.4 47.8 43.4 47.8 43.4 预测值 50.21 45.37 51.01 46.04 52.62 47.44 2 上塘村 8 4a 贡献值 53.79 48.28 55.47 49.9 58.17 52.55 至运营中期4a类区昼、夜间未超标 背景值 47.8 43.4 47.8 43.4 47.8 43.4 预测值 54.76 49.5 56.16 50.78 58.55 53.05 53 1 贡献值 46.98 41.47 48.67 43.1 51.36 45.75 至运营中期1类区夜间超标1.11dB，超标5户 背景值 48 43.1 48 43.1 48 43.1 预测值 50.53 45.37 51.36 46.11 53.01 47.63 3 下塘村 10 4a 贡献值 51.21 45.7 52.9 47.33 55.59 49.98 至运营中期4a类区昼、夜间未超标 背景值 47.8 43.4 47.8 43.4 47.8 43.4 预测值 52.84 47.71 54.07 48.81 56.26 50.84 51 1 贡献值 46.42 40.92 48.1 42.54 50.79 45.19 至运营中期1类区夜间超标0.84dB，超标30户 背景值 48 43.1 48 43.1 48 43.1 预测值 50.29 45.15 51.06 45.84 52.62 47.28 4 槟榔园村 11 4a 贡献值 47.02 41.52 48.7 43.15 51.37 45.79 至运营中期4a类区昼、夜间未超标 背景值 58 48.1 58 48.1 58 48.1 预测值 58.33 48.96 58.48 49.3 58.85 50.11 90 1 贡献值 45.35 39.85 47.03 41.47 49.7 44.12 至运营中期1类区昼、夜间未超标 背景值 44.3 40.6 44.3 40.6 44.3 40.6 预测值 47.87 43.25 48.89 44.07 50.8 45.72 5 旧市村 80 1 贡献值 45.96 40.46 47.64 42.08 50.31 44.73 至运营中期1类区昼、夜间未超标 背景值 44.3 40.6 44.3 40.6 44.3 40.6 预测值 48.22 43.54 49.29 44.42 51.28 46.15 6 营头村 13 4a 贡献值 46.81 41.31 48.49 42.94 51.17 45.58 至运营中期4a类区昼、夜间未超标 背景值 58 48.1 58 48.1 58 48.1 预测值 58.32 48.93 58.46 49.26 58.82 50.03 52 1 贡献值 46.44 40.94 48.12 42.57 50.79 45.21 至运营中期1类区昼、夜间未超标 背景值 44.3 40.6 44.3 40.6 44.3 40.6 预测值 48.51 43.78 49.63 44.7 51.67 46.5 7 海丰村 17 4a 贡献值 48.86 43.35 50.54 44.98 53.23 47.63 至运营中期4a类区夜间未超标 背景值 45.2 40.6 45.2 40.6 45.2 40.6 预测值 50.41 45.2 51.66 46.33 53.86 48.41 60 1 贡献值 49.45 43.94 51.14 45.57 53.83 48.22 至运营中期1类区夜间超标1.77dB，超标18户 背景值 45.2 40.6 45.2 40.6 45.2 40.6 预测值 50.84 45.6 52.13 46.77 54.39 48.91 8 藤桥中学 160 2 贡献值 38.93 33.43 43.93 35.06 43.29 37.7 至运营中期2类区昼、夜间未超标 背景值 47.1 42.8 48.1 42.8 47.1 42.8 预测值 47.72 43.28 49.51 43.47 48.61 43.97 9 海棠区委 185 2 贡献值 41.93 36.43 43.61 38.06 46.28 40.7 至运营中期2类区昼、夜间未超标 背景值 47.1 42.8 47.1 42.8 47.1 42.8 预测值 48.25 43.7 48.71 44.06 49.72 44.89 根据预测结果可知，至道路营运期近期（2021年），4a类区昼间和夜间均无超标敏感点；2类区昼间和夜间无超标敏感点；1类区昼间无超标敏感点，夜间噪声超标的敏感点有新坡村、上塘村、下塘村、海丰村，最大超标值为0.6dB（海丰村）。 至道路营运期中期（2027年），4a类区昼间和夜间均无超标敏感点；2类区昼间和夜间无超标敏感点；1类区昼间无超标敏感点，夜间噪声超标的敏感点有新坡村、上塘村、下塘村、海丰村，最大超标值为1.77dB（海丰村）。 至道路营运期远期（2035年），4a类区昼间和夜间均无超标敏感点；2类区昼间和夜间无超标敏感点；1类区昼间无超标敏感点，夜间噪声超标的敏感点有新坡村、上塘村、下塘村、海丰村、营头村，最大超标值为2.91dB（海丰村）。 ③垂向等值声级线图 藤桥中学教学楼高6层、海棠区委办公楼高3层，本次环评对其做垂直方向等值声级线图，预测结果如图7-9和图7-10所示。 昼间垂向噪声预测结果 夜间间垂向噪声预测结果 图7-9 藤桥中学教学楼垂向噪声预测情况 昼间垂向噪声预测结果 夜间间垂向噪声预测结果 图7-10 海棠区委办公楼垂向噪声预测情况 3.4 噪声污染分析及防治措施 道路交通噪声主要来源于三个方面，一是轮胎与路面材料接触撞击产生的噪声，二是轮胎下空气压缩后释放形成的噪声，三是汽车行驶与空气的摩擦声。根据预测结果，本项目营运期道路交通噪声，上塘村、下塘村、新坡村、海丰村等在道路营运期远期出现声环境超过相应的声环境功能要求，超标量为0.15~2.91dB(A)。因此建设单位应采取有效噪声防治措施，降低本项目交通噪声对周边声环境的影响。本评价提出如下噪声防治措施： （1）建议采用路面平整、景观较好、路面寿命长的低噪声路面，如低噪声橡胶沥青路面或其它能够符合降噪要求又不影响景观的低噪路面，以降低道路交通噪声。 （2）传声途径噪声削减措施：道路沿线村庄如新坡村、上塘村、下塘村、海丰村、营头村面向道路一侧设置绿化带，绿化带采取常绿乔木树种，通过树木也可有效降低交通噪声对两侧的影响。本项目道路在全线人行道进行绿化，绿化植被可以吸声和反射交通噪声，使得交通噪声对环境的影响降低。 （3）因此建议各路段噪声污染防护距离范围内，首排不应规划建设学校、医院及居民住宅等噪声敏感建筑，在规划和建设过程中充分考虑交通噪声的影响。 （4）通过加强车辆管理，特别是大、中型货车的管理，限制行车速度，特别是夜间的超速行驶；加强道路的维修保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少交通噪声扰民事件的发生；加强道路的日常维护、保养，发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，而影响路边居民的正常生活。另外，建议道路建成通行后，完善道路警示标志，设立禁鸣、禁停等标志。 采取以上措施后可缓解状道路交通噪声对沿线目标的影响。 4 固体废物影响分析 本项目建成后，道路运输车辆等散落的固废（如纸屑、果皮、塑料袋等）会对沿线周边环境产生不利影响，既增加了道路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性；对于交通事故产生的固体废物，应根据固废特性采取有针对性的处理措施。 为加强环境管理，运营期固体废弃物污染防治措施主要如下： （1）在道路两侧安放垃圾收集箱，定期由环卫部门清运； （2）营运期所产生的生活垃圾应收集后及时交环卫部门统一处理，对于可资源化的成分应尽可能回收，环卫部门有分类收集要求的分类收集。 （3）道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可通过定期人力清扫或机械清扫的方式加以定时收集，再送入收集车辆，不能就地焚烧处理。 5 环境风险影响分析 本项目位于椰子洲风景名胜区，同时桥梁横跨藤桥东河和藤桥西河，藤桥东河和藤桥西河在下游汇合后流入海棠湾近岸海域。项目营运期环境风险主要为运输危险化学品的车辆发生风险事故造成危险化学品泄露至藤桥河，进而对海棠湾近岸海域水质造成影响。同时危险化学品散落于陆域，也对土地的正常使用功能带来影响，破坏陆域生态环境。 通过加强车辆管理尤其是大型中型货车管理和日常监督管理，减少交通意外事故的发生，降低道路运营对周边环境带来的风险。 6 生态环境影响分析 项目道路营运期对水生动物的影响主要来源于跨河桥梁工程对水文情势的改变和桥面径流造成的水环境污染。 （1）项目建设对生态主导功能影响 项目道路跨越藤桥东河和藤桥西河，占用的红线区为防洪调蓄二类生态红线，此区域的主要生态主导功能为藤桥河的防洪调蓄作用。在《藤桥河中下游河道治理规划》中，藤桥西河规划河道始于赤田水库，河道向南延伸，穿过G98高速后方向由南转东，藤桥西河河道全长5.16km，其中XK0+000~XK2+600段河道宽度为96m~120m，XK2+600~XK2+600河道宽度为120m-161m，设计洪水频率为20年一遇，设计洪水位为3.76-6.1m，设计堤顶高程为4.36-6.7m。藤桥东河规划河道始于农场电站，河道向南延伸，藤桥东河河道全长7.922km，其中DK0+000~DK3+600段河道宽度为139m~190m，DK3+600~DK6+730河道宽度为168m-196m，DK6+730~DK7+922河道宽度为168m~370m，设计洪水频率为20年一遇，设计洪水位为3.74-6.93m，设计堤顶高程为4.34-7.53.m。 图7-11 藤桥河中下游河道治理规划 项目道路沿线所经藤桥东河和藤桥西河河流在雨季起到排洪除涝的功能，桥梁建设工程可能导致施工河段的水文情势的变化，表现在水位、流速、流量、含沙量、河底地貌等水文要素的变化。跨河桥梁工程主要由于桥墩、桥台对水流的束窄阻水作用，使局部水流流态发生变化，引起相应的河床调整，这种调整主要表现为：在桥墩上游，因桥墩阻水而产生壅水，流速减小，泥沙淤积；在桥墩之间因桥墩束水，水位降低，流速增大，造成局部冲刷；在桥位下游，则因水流扩散，流速降低，再一次引起河道的泥沙淤积。同时，由于桥墩的分流和导流作用，可引起水流流向的局部改变，也可能引起主流的摆动和河床的演变。桥梁工程形成的主要水工建筑物是桥墩，桥墩占用河道过水面积较小，阻水作用有限，对水流的影响较小。 拟建道路建设对防洪的影响主要来源于跨河桥梁桥墩阻水。本项目采用优化桥梁设计，通过加大跨河桥梁的跨距，桥梁采用30m跨径进行设计，减少桥梁桥墩数量，减少对藤桥河水文情势的影响。建桥后流场改变仅局限在桥位附近较小范围内，产生的泥沙淤积和冲刷范围有限，对藤桥河区域水文情势及藤桥河防洪调蓄的功能影响较小。 （2）对水环境的影响 运营期桥梁路面径流中可能含有的有害物质主要有：机动车尾气中的有害物质及大气颗粒物等通过降雨进入，桥面的腐蚀、轮胎及桥梁路表面的磨损物、车辆外排泄物及人类活动的残留物等通过降雨大部分汇集到路面径流，污染物主要是悬浮物、油及有机物等。 营运期通过加强对桥梁结构及路面的管理，定期安排人工清理桥面污染物，避免其进入水体同时通过设立警示标识以及增设桥梁防撞护栏，减少营运期环境风险事故导致河水污染事故的发生。在采取上述措施后，项目道路营运期不会对河流水质产生较大影响。 （3）对水生生物的影响 ①对浮游生物及底栖动物的影响 通过加强桥梁管理和维护，最大程度降低桥梁路面污染物排入项目区水体，因此桥梁桥梁运营不会导则河流水质造成明显下降，所在河段的浮游生物和底栖动物不会受到明显影响。而桥墩未明显改变河流的态势，河流流态和流速的变化较小，因此水生生物的群落仍保持河流特征。 ② 对鱼类的影响 与浮游生物、底栖动物群落相类似，不会受到桥梁运营引起的水环境质量下降影响。而桥梁引起的水文情势变化可能对鱼类的洄游产生一定的影响。项目区河段的部分鱼类具有短距离生殖洄游的特性。桥梁修建后，最大的过水面积缩窄，各断面的流速分布、主流线位置都可能发生一定变化，流场变化主要集中在桥墩附近较小的范围内，不会对该河段水力条件产生明显的不利影响。因此，工程实施前后周边水文变化甚微，对鱼类活动、栖息产生的影响均不明显，不会对鱼类带来负面影响。随着时间推移，鱼类将逐渐适应这种环境，因此其影响是暂时的。 运营期，噪声主要来自桥面通行车辆。由于本项目桥体较高，桥高与河流水面有9m的高差，噪音传入水域的能量很有限，不会造成对鱼类产生直接危害。 6 景观影响分析 6.1 景观冲突度影响评价 景观冲突度是用来表征拟建活动与现存景观的冲突程度，用以决定是否需要调整拟建工程方案以降低视觉影响。其单项景观因子分解为如下4 个要素。 1）形态。开发建设项目建筑物的几何要素本身的形状，相互间的组合关系及所处位置，可细分为体量及体态。 2）线条。不同角度和距离对建筑物在风景中的和谐性。 3）色彩。建筑物色彩的基本明暗程度。 4）质感。建筑物表面粗细、匀滑、光泽等引起视觉的反应。 四者的权重值分别为4、3、2 和1。四大要素与周围区域景物的冲突强度分为强烈、一般、弱、无冲突四级，分数赋值分别为3、2、1 和0。 5）冲突级按四大冲突要素之和分为Ⅰ（0～4）、Ⅱ（5～10）、Ⅲ（11～20）和Ⅳ（21～30）4 级。由于景观冲突度评价指标分区后不易获得，因此，将整个线路作为一个整体，具体赋值标准和评价结果见表7-9。 表7-9 工程建设前后景观冲突度比较 时期 指标 权重 强度 冲突度 等级 工程前 形态 4 0 0 Ⅱ 线条 3 1 3 色彩 2 1 2 质感 1 1 1 工程后 形态 4 1 4 Ⅲ 线条 3 2 5 色彩 2 2 4 质感 1 2 2 从表7-9中可知，建设项目对景观冲突度有一定影响，但总体上仍为弱影响。 6.2 景观质量预测 景观质量预测表达了景观质量的改变，主要是土地利用方式改变而引起的植被、色彩变化，以及人工构筑物形成的视觉冲突变化。同时，人文变更亦可能丰富原景观，提高景观质量。因此，根据植被、色彩以及人工构筑物冲突程度等的变化，可基本反映景观质量的总体变化趋势和程度。景观质量预测赋值标准见表7-10。 表7-10 工程建设前后景观冲突度比较 时期 指标 权重 分值 植被 1 植被覆盖基本上没有变化 0 2 植被覆盖有一定减少 -1 3 植被覆盖大量减少 -3 4 植被覆盖增加 2 色彩 5 人工色彩与周围环境无冲突 0 6 人工色彩与周围环境冲突较弱 -1 7 人工色彩与周围环境冲突一般 -2 8 人工色彩与周围环境冲突强烈 -3 9 人工色彩与环境相协调，且丰富景观 2 人工建筑物 10 与环境相协调，无冲突 0 11 与环境形成弱冲突 -1 12 与环境形成一般冲突 -2 13 与环境形成强烈冲突 -3 14 与环境相协调，且丰富了景观 2 由表7-11可以看出，建设项目对农田景观生态区、滨河景观生态区的景观质量的影响为中度影响，对滨海景观生态区的景观质量的影响为轻度影响。总体上分析，建设项目对景观的影响不剧烈，只要缩短建设期，迅速恢复植被，可以减轻建设项目对景观的干扰程度。 表7-11 工程建设前后景观冲突度比较 景观区名称 时期 景观质量预测赋值 分值小计 分值合计 结论 植被 色彩 人工建筑物 农田景观生态区 工程前 0 -1 -2 -3 -3 中度影响 工程后 -2 -2 -2 -6 滨海景观生态区 工程前 0 -1 -2 -3 -2 轻度影响 工程后 -1 -2 -2 -5 滨河景观生态区 工程前 0 -1 -2 -3 -3 中度影响 工程后 -2 -2 -2 -6 从景观生态学方面分析，建设项目总体上对现有景观的功能与稳定性、景观冲突度以及景观质量影响较轻，建设项目整体上不会对评价区内的景观产生显著的不良影响。 图7-12 项目建设效果图 6.3 对椰子洲风景名胜区景观的影响分析 本项目位于椰子洲风景名胜区，所在区域景观较为敏感。本项目建设对区域景观的影响主要体现在以下方面： （1）道路施工期对自然景观的影响主要是路基开挖，改变了局部地貌形态，在破坏林木植被的同时造成地表裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰。项目桥梁施工期会对局部的植被产生影响，特别是砍伐树木、征用农田，对现有的景观造成破坏；互通立交，将在局部地方占用大面积土地，对景观的影响面较大。但由于拟建项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。 （2）营运期的主要影响 ①道路切割连续的自然景观，对空间的连续性和自然性被破坏。拟建项目区域内景观类型丰富，拟建项目将在经过的景观环境中划出一条明显的人工印迹。 ②公路自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一条现代化道路，道路本身的构筑物（如挡墙、护坡、排水、桥涵等）、辅助设施（如护栏、标志、标牌等）、绿化都构成道路自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。 项目施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放。加大环保宣传力度，提高管理人员和施工人员的环保意识，禁止砍伐防护林及破坏其他类型植被。 在景观环境质量高的区域施工，施工运输车辆要保持车辆的外观整洁，运输时要用遮雨蓬遮盖。施工人员的生活垃圾不能随意堆弃，每天要及时收集，集中、统一处理或填埋，不能给沿线景观环境带来污染。 尽量使用老路作为施工便道，不得不修建新的施工便道时，要尽量减少对自然环境的破坏，选择易于恢复的地方，减轻对自然景观的潜在影响。施工营地、临时堆场等临时用地在用毕后，应及时清理，尽量恢复原有地貌和植被，以达到与周边自然环境的协调和谐。 7 环保投资估算 项目总投资约29072.98万元人民币，其中环保投资约为253万元人民币，占项目总投资的0.87%，项目具体的环保投资情况详见表7-12。 表7-12 项目环保投资表 序号 阶段 环保投资项目 主要措施 投资额（万元） 1 施工期 废水污染治理 设置沉砂池、隔油池；临时排水沟、化粪池 25 2 废气污染治理 施工场区设置围栏、场地清扫、施工现场洒水降尘等；拌合站配套除尘设施；选用先进沥青摊铺设备； 30 3 噪声污染防治 选用低噪声设备、施工设备的减振、降噪、设置围挡隔音 4 4 固废污染处理 建筑垃圾清运处置 15 5 生活垃圾收集箱 2 6 生态环境保护 水土保持、生态恢复 121 7 营运期 噪声污染治理 道路两侧绿化带 53 8 固体污染废物 垃圾收集箱及垃圾收集点 3 合计 / / 253 8 竣工环保验收 本项目环保验收主要内容如表7-13所示。 表7-13 环境保护验收内容 序号 阶段 环境要素 验收内容及要求 验收方式 验收标准 1 施工期 环境空气保护 ①施工期间定期对施工区域进行洒水降尘； ②拌合站配套设置除尘设施； ③营运期加强道路沿线绿化。 监理报告、现场施工照片、监测 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 水环境保护 ①施工营地设置化粪池对生活污水进行预处理后用于项目内农田施肥 ②生产废水沉淀池、隔油池处理后回用； ③施工期临时挡渣墙、排水沟等； 施工监理报告、现场施工照片 设置化粪池1座； 设置沉淀池、隔油池各1座；临时堆土场、设置挡土墙、排水沟。 声环境保护 施工期选用低噪声设备，加强噪声防护措施。 施工设备清单；施工期间噪声监测 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 固体废物污染防治 生活垃圾委托环卫部门清运处理；施工期建筑垃圾运至三亚市政府制定的地方处置。 施工期监理报告 符合环境管理要求 生态环境保护 ①椰子洲风景名胜区内无取土场、施工营地、临时堆土场、拌合站等临时设施； ②施工结束后，及时对施工营地、临时堆场进行生态恢复。 ③临时道路用原清表土覆盖并绿化恢复或复耕。 施工现场照片、现场检查 临时占地施工结束后均进行生态恢复 2 营运期 固体废物 营运期在道路两侧设置垃圾收集箱，生活垃圾定期由环卫部门统一处理 现场检查 符合环境管理要求 声环境保护 ①设立交通环保标志牌，禁止鸣笛，加强道路路面维护。 ②营头村、海丰村等居民区处设置绿化带降低交通噪声影响。 现场检查 桥梁两端设置环保标志牌及禁鸣标识。 居民区声环境等满足相应声环境功能区要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 建筑机械、运输车辆等机动车尾气 | NOX、CO、THC | 加强设备、车辆的维护保养。 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 洒水、增湿降尘 |  |
|  |  | 沥青油烟 | TFC、TSP和BaP | 使用商品沥青，不设沥青拌合站、使用先进的沥青摊铺设备。 |  |
|  | 营运期 | 机动车尾气 | CO、NO2、THC | 推广使用清洁燃料，严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆通行，加强绿化。 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工 期 | 施工废水 | COD、BOD、SS | 收集后进行隔油、沉淀处理后回用。 | 不对外排放 |
|  |  | 生活污水 | NH3-N、COD、BOD | 经过化粪池处理后定期清掏做农肥使用。 | 不对外排放 |
|  | 营运 期 | 路面径流 | SS、油类 | 排入市雨水管网 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工 期 | 建筑垃圾 | 弃土、碎石等 | 运到相关部门指定地点处置。 | 对周围环境造成影响小 |
|  |  | 生活垃圾 | 废纸、塑料瓶等 | 用垃圾箱收集后，委托环卫部门清运。 |  |
|  |  | 土石方 | 土、石块等 | 全部回填，无弃土石方产生 |  |
|  | 营运 期 | 生活垃圾 | 废纸、塑料瓶等 | 收集后委托环卫部门清运。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 项目施工时应选用低噪音的施工设备，合理安排施工时间并尽可能缩短施工工期，避免夜间施工。 | 对周围环境造成影响小 |
|  | 营运期 | 加强管理，采取设置明显标志牌限制车速和禁止休息时间鸣笛等措施。 |  |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）保护措施：施工过程中尽量减小施工作业面，路基开挖后尽快覆土，尽可能降低水土流失影响。 （2）预期效果：生态影响小。 |

# 项目结论与建议

一、结论 1 项目概况 本项目位于三亚市海棠区椰洲片区，项目通道工程路线起点椰州路，终点位于现状藤桥路与椰林路交叉口，通道工程全长约2781.263 m，其中新建段道路长2109.646 m，利用段椰林路长671.617 m。本项目建设内容只包含新建段。 本项目新建道路全长2109.646 m，道路起点于椰州路，终点至规划三路与椰林路交叉口，新建段包含一座桥长1710 m的海棠湾大桥及两侧连接道路长399.646 m。道路等级为城市次干路，设计速度为40 km/h，道路断面宽度为19 m，桥梁断面宽度为18m。拟建道路工程内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程等。 2 环境质量现状 （1）环境空气质量：项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 根据《2018年三亚市环境状况公报》，2018年，三亚市环境空气质量优良率为97.3%（按标态值统计），空气质量指数（AQI）年均值为39。2018年三亚市环境空气质量有效监测天数共365天，其中，全年空气质量指数AQI属一级（优）的天数共305天，占全年有效监测天数的83.6%，属二级（良）的天数共50天，占全年有效监测天数的13.7%，属三级（轻度污染）的天数共10天，占全年有效监测天数的2.7%。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（以下简称“环境空气质量”）一级标准；一氧化碳（CO）日平均浓度第95百分位数符合环境空气质量一级标准(按24小时平均浓度限值评价)；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数符合环境空气质量二级标准（按日最大8小时平均浓度限值评价）。二氧化硫、可吸入颗粒物年平均浓度与上年相比均有升高，二氧化氮年平浓度与上年相比略有降低，细颗粒物年平均浓度以及一氧化碳、臭氧特定百分位数与上年相比持平。 同时，根据环评监测结果，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单一级标准。 （2）声环境质量 上塘村、旧市村和海丰村的昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；营头村监测点位受东线环岛高速G98交通噪声影响，其昼间和夜间噪声监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；藤桥中学昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3 产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中的第四条“城市道路及智能交通体系建设”。本项目通道为城市次干道，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。 4 规划相符性分析 根据《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》，项目占地面积4.8304 hm2，用地类型包括保护林地、风景名胜设施用地、公路用地、后备林地、旅游建设用地、其他农用地、水工建筑用地、园地等，不占用基本农田。项目占用的林地、风景名胜设施用地等需按照程序办理相应的手续。项目已办理了项目用地预审手续，根据项目用地预审报告书（三自然资土[2019]第40号）（具体见报告附件五），项目选址与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》相符合。 根据《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年），项目道路避开椰洲风景名胜区一级陆域保护区，全线约26.72亩位于二级陆域保护区，另约62.99亩位于三级陆域保护区。本项目属于道路建设工程项目，项目应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法规的规定办理审批手续项目，同时项目的选线方案应报当地当风景名胜区主管部门核准。 经查询海南省生态环境保护厅网站上海南省省级生态保护红线发布系统，本项目道路所跨越的藤桥东河和藤桥西河属于海南省生态保护红线的II3海南省防洪调蓄II类红线区。项目需要申请办理为省重大基础设施项目或者将项目所在区域的生态红线进行调整，才能符合符合《海南省生态保护红线管理规定》。 5 选线可行性分析 本项目位于三亚市海棠区藤桥镇内，项目起点位于椰州路，终点接至现状藤桥路与椰林路交叉口。根据《三亚热带滨海风景名胜区总体规划》（2017-2030年），项目位于椰子洲风景名胜区内，项目需按《风景名胜区管理条例》管理要求完善相关手续；同时项目占用海南省防洪调蓄II类红线区，项目需要申请办理为省重大基础设施项目。目前，项目办理了项目用地预审手续，根据项目用地预审报告书（三自然资土[2019]第40号），项目选址与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》相符合。 目前，土福湾片区和海棠湾片区被规划的椰子洲风景名胜区分隔，将湾两片区通过本通道工程连接起来，形成无障碍旅游交通网络，缩短车辆行驶时间，提升了旅游公路的整体通行能力，改善旅游交通的便利性和完善“大三亚旅游经济圈”路网结构和环岛旅游公路、带动区域经济发展具有重要的现实意义和必要性。道路起点于椰州路，跨越藤桥东河后，紧邻东线高速G98且与其并行，再跨越藤桥西河，终点位于规划三路和椰林路交叉口，项目道路选线避开椰子洲风景名胜区一级陆域保护区（核心景区），而且采用高架桥梁方式跨越，最大限度降低对椰子洲风景名胜区的影响。 项目评价范围内无自然保护区，不占用基本农田。项目施工期和营运期对采取相应的声环境、大气环境、水环境、固体废物等污染防治措施以及采取的生态环境保护措施、景观影响减缓措施后，项目的建设对周边环境的影响可以接受。综上所述，当本项目按照《风景名胜区管理条例》、《海南省生态保护红线管理规定》等管理要求完善相关手续后，项目选线可行。 6 总量控制 本项目为道路建设项目，不涉及总量控制。 7 环境影响分析 7.1 施工期环境影响评价结论 （1）施工期环境空气影响评价结论 施工期主要有场地扬尘、施工材料装卸扬尘、施工材料运输扬尘、施工机械废气和汽车尾气、拌合站产生的粉尘和沥青摊铺过程中产生的废气等。其中对环境影响较大的为施工场地扬尘，对施工场地、沙石原料堆场、运输道路进行定期洒水、遮盖篷布，综合降尘率可达70%，在采取扬尘防治措施后项目施工期场地扬尘对周围环境影响较小。施工机械和运输车辆所排放的尾气由于排放量不大，影响的程度与范围也相对较小。拌合站配套设置除尘设施，减少扬尘排放。本项目施工时使用商品沥青，因此不存在在现场熬炼和搅拌沥青的污染，主要的环境影响为铺摊沥青路面过程产生的少量沥青烟气，为无组织排放，其影响范围较小，时间也很短。 （2）施工期水环境影响评价结论 施工期将产生生活污水和施工废水。施工人员生活污水产生量少，施工人员的生活污水经化粪池处理后，定期清掏做农肥使用，施工期生活污水对周周边地表水体影响较小。施工生产污水主要包括含悬浮物较高的拌和废水、泥浆废水和清洗修理机械等产生的含油污水，主要通过采取禁止直接排入水体等有效的污染控制措施来减少其对所在地水环境的影响。生产废水经沉淀、隔油处理后用于施工场地洒水抑尘。 （3）施工期声环境影响评价结论 施工期噪声源主要来自项目施工机械和运输车辆，等效声级处于76~90dB(A)之间。项目施工设备在进行作业时，施工噪声对项目周边敏感目标产生一定的影响，因此本项目施工期应尽量选用低噪声设备作业，对施工噪声加强控制，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，同时要合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工设备尽量远离周边敏感点布置，通过采取措施后，施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求。施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时的，对周边环境的影响是可以接受的。 （4）施工期固体废弃物影响评价结论 施工期固体废弃物主要包括拆迁产生的各种建筑垃圾（包括废砖石、混凝土及其它装修材料）及施工人员产生的生活垃圾。项目施工期生活垃圾产生量为34.2t，经垃圾桶统一收集后由环卫部门进行处理，不会对周围环境产生影响。施工期产生建筑垃圾约为10150.4t，建筑垃圾中的一部分建筑材料下角料、包装袋以及废旧设备等进行回收，不能回收部分则清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。项目在进行挖、填方时，应采取一定的防护措施以防止产生大量的水土流失。此外，在道路、管道施工挖、填方过程中也会产生一定量的水土流失。因此，在施工填土区域应对填方进行压实，减少场地水土流失。 （5）施工期生态环境影响评价结论 本道路建设永久占用部分土地，会造成该建设区域部分植物在数量和成分上的改变。本项目道路采用高架桥梁形式建设，占用的土地面积相对较少，生物量减少量较小，并且项目区域植被均为海南常见物种，施工对植被的破坏为局部影响，并不会导致物种的消失。本项目所在区域受人类干扰活动较大，该区域没有国家或地方保护野生动物、珍稀濒危动物等，出现在项目区域的为常见的动物如鸟类、鼠类、昆虫等。本项目建设工程规模不大而且施工期时间较短，对区域的动物影响较小。 本项目桥梁跨越藤桥东河和藤桥西河，桥墩施工时该区域的浮游生物、鱼类和底栖动物被驱赶远离施工水域，待施工结束后，水生生物会重新适应新的环境，新的鱼类栖息区将会形成。因此，施工活动使水环境质量变化对水生生物及其生境的影响时局部的、暂时的。 7.2 运营期环境影响分析结论 （1）水环境影响评价结论 路面径流对水体的污染，一般来说，在降雨初期，路面径流从路面两端进入水体后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但在向下游流动的过程中随着水体的搅浑将很快在整个断面上混合均匀，其对这些河流污染物浓度升高的贡献微乎其微。由此可以确定，路面径流对水体的影响是十分轻微的，不会改变水体的水质类别。 （2）大气环境影响评价结论 运营期大气污染物主要是道路上行驶机动车排放的尾气，主要污染物为CO、NOx、THC等。通过加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态、加强道路交通管理，提高道路利用效率，减少因拥挤塞车造成的大气污染、加强道路两侧的绿化建设等措施后，尾气对环境空气影响较小。 （3）噪声环境影响评价结论 运营期主要为道路上车辆行驶机动车产生的噪声。通过加强路面的保养工作，定期对路面进行维护；加强车辆管理，特别是大、中型货车的管理，限制行车速度，特别是夜间的超速行驶；加强道路绿化，新坡村、上塘村、下塘村、海丰村、营头村面向道路一侧设置绿化带，同时做好道路交通指示牌安装，如限速标志、禁鸣笛标志、做好大型货运车辆通行时段安排等措施后，车辆行驶产生的噪声对周边敏感点影响较小。通过采取上述措施后，项目营运期交通噪声对区域环境影响较小。 （4）固体废弃物影响评价结论 营运期在道路两侧设置垃圾收集箱，所产生的生活垃圾定期由环卫部门统一处理，定期由环卫部门清运；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，过定期由环卫部门清扫；对于交通事故产生的固体废物，应根据固废特性采取有针对性的处理措施。通过采取上述措施后，对环境影响较小。 （5）环境风险影响分析结论 本项目位于椰子洲风景名胜区，同时桥梁横跨藤桥东河和藤桥西河，藤桥东河和藤桥西河在下游汇合后流入海棠湾近岸海域。项目营运期环境风险主要为运输危险化学品的车辆发生风险事故造成危险化学品泄露至藤桥河，进而对海棠湾近岸海域水质造成影响。同时危险化学品散落于陆域，也对土地的正常使用功能带来影响，破坏陆域生态环境。通过设立警示标识、加强车辆管理尤其是大型中型货车管理和日常监督管理，减少交通意外事故的发生，降低道路运营对周边环境带来的风险。 （6）景观影响评价结论 本项目位于椰子洲风景名胜区，所在区域景观较为敏感。道路施工期对自然景观的影响主要是路基开挖，改变了局部地貌形态，在破坏林木植被的同时造成地表裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰。道路切割连续的自然景观，对空间的连续性和自然性被破坏。项目施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程。在采取上述措施后，将有效降低项目对区域景观的影响。 （7）综合结论 项目建设符合国家和地方产业政策规定，满足区域功能区域要求，项目的建设对加强陵水县与三亚市旅游交通的互联互通、完善“大三亚旅游经济圈”路网结构、带动区域经济发展具有重要意义。项目在施工期和营运期采取本报告提出的各项污染防治措施和生态环境减缓措施后，项目建设对环境影响是可以接受的。 项目目前占用海南省防洪调蓄II类生态红线和椰子洲风景名胜区，不符合《海南省生态保护红线管理规定》和《风景名胜区管理条例》相关规定。项目需要申请办理为省重大基础设施项目或者将项目所在区域的生态红线进行调整，才能符合《海南省生态保护红线管理规定》要求，同时根据《风景名胜区管理条例》，本项目建设应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法规的规定办理审批手续，项目的选线方案应报当地当风景名胜区主管部门核准。综上所述，当本项目在完成相关规划、林业、风景名胜区管理要求的相关手续，并满足《海南省生态保护红线管理规定》有关要求后，项目选线可行。 二、建议 1、加强项目施工期的环境管理和现场监督，严格按照环保要求设计施工。 2、施工期间应严格按照施工管理的有关规定执行，尽量采用低噪声的施工工具，合理安排施工时间，尽量减轻对周围环境的不良影响。 3、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理的法律法规，建立健全各项环保规章制度，加大环保教育的力度，提高职工的环境保护意识，严格执行“三同时”。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图  例

河

东

桥

藤

西

桥

利用段

椰子洲风景名胜区

利用段

项目新建道路

河

藤

路

桥

藤

海棠湾近岸海域

藤桥镇

道路终点

国

道路起点

洲

路

椰

高

线

东

速

G223

道

项目道路

项目用地红线

比例尺

0.4 km

监测点位

图  例

5#

4#

2#

1#

3#

拟建道路

Z、Y、G

G、Z、Y

G、Z、Y

G、Z、Y

管槽开挖

征地建筑物拆除

场地平整

清表土

放管、接管、防腐、水压试验及附属工程、分层压填埋管等

路基工程分层压筑（包括车行、人行道）

交通工程、照明工程、绿化工程等

Z、Y、S、G

Z、Y、S、G

Z、Y、S

Z：噪声 Y：扬尘 G：固体废物 S：废水

项目所在位置

施工营地

施工便道

临时堆场

预制场、拌合站

施工便道

施工营地

预制场、拌合站

临时堆场

图  例